嵊州市雪亮工程之视频监控等系统建设项目

（政府采购2019-12）

招

标

文

件

嵊州市公共资源交易中心

嵊州市公安局

2019年5月

目   录

第一部分  招标公告

第二部分 投标须知

第三部分 合同文本

第四部分 投标文件格式

第五部分 评标办法

第六部分 招标项目说明和要求

# 第一部分嵊州市公共资源交易中心政府采购招标公告

(政府采购2019--12)

根据《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律规定，嵊州市公共资源交易中心受嵊州市公安局委托，对嵊州市雪亮工程视频监控等系统建设项目进行公开招标采购，现将有关事项公告如下：

一、采购代理机构：嵊州市公共资源交易中心

二、采购人：嵊州市公安局

三、采购项目：嵊州市雪亮工程视频监控等系统建设项目

四、采购内容：

| 序号 | 内容 | 设备参数 | 数量（项） | 预算（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控系统、MAC采集系统、雪亮工程总平台、综治应用系统建设 | 详见招标项目说明和要求 | 1 | 9900000.00 |

五、采购方式：公开招标

六、投标资格：

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2. 能提供公共网络基础设施、公共数据传送的通信运营商或有线电视网络运营商或电信业务经营单位；

3.如无独立法人资格的分公司参加投标的，可以在获得具有法人资格的总公司授权后，参加政府采购活动。

4、本次招标不接受联合体投标，多家具有投标资质的关联企业只接受其中一家参加投标活动。

七、报名及招标文件获取：

1.报名时间：2019年 5月17 日 至 2019年 5月24 日上午8:30-12:00时整；下午14:30-17:30时整(双休日及法定节假日除外）。

2.网上在线报名。网上报名网站为浙江政府采购云平台，网址http://www.zcy.gov.cn/。

3. 招标文件及更正补充公告请自行登录浙江政府采购网或嵊州市公共资源交易网并下载。

4.提示：

（1）采购机构将拒绝接收非报名供应商的投标文件。

（2）报名截止时间之后有潜在供应商提出要求获取采购文件的，允许在2019年 6月5 日16:30时之前获取，如对采购文件有异议应当自报名截止之日起计算，在七个工作日之内并于采购响应截止时间之前以书面形式向集中采购机构提出。

八、投标保证金：无

九、投标文件提交：

投标人须于2019年6月6日上午9:30时前将投标文件密封送达嵊州市公共资源交易中心(官河南路699号国际会展中心北楼三楼)，逾期送达或未密封将拒绝接收。

十、开标时间和地点：

时间：2019年6月6日上午9:30时整。

地点：嵊州市公共资源交易中心(官河南路699号国际会展中心北楼三楼)。

十一、业务咨询：

交易中心联系人：倪老师、潘老师、谢老师   联系电话及传真：0575-83360392

采购单位联系人：蒋先生        联系电话：  0575-83135265

十二、其他事项：

根据《浙江省政府采购供应商注册登记和诚信管理暂行办法》，中标（成交）的供应商，须申请加入“浙江省政府采购供应商库”；请供应商及时登入“浙江政府采购” 网进行登记注册。

嵊州市公共资源交易中心

2019年5月17日

# 第二部分 投标须知

## 一、投标须知前附表

| 序号 | 项 目 | 编 例 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 概 况 | 项目名称：嵊州市雪亮工程之视频监控等系统建设项目 建设地点：嵊州市内 |
| 2 | 投标文件份数 | 正本壹份，副本伍份 |
| 3 | 投标有效期 | 投标截止时间后90天 |
| 4 | 保 证 金 | 无 |
| 5 | 质 疑 时 间 | 投标人如对招标文件有异议，应当于2019年6月4日下午5:00前，以书面形式向招标采购单位提出，逾期不予受理。 |
| 6 | 投标文件送达时间和地点 | 2019年6月6日上午9:30时前； 嵊州市公共资源交易中心(官河南路699号国际会展中心北楼三楼)。 |
| 7 | 投标截止时间 | 2019年6月6日上午9:30时止。 |
| 8 | 开 标 | 时间：2019年6月6日上午9:30时整。 地点：嵊州市公共资源交易中心(官河南路699号国际会展中心北楼三楼) 。投标人法定代表人或其授权委托代理人须随带本人有效身份证准时到场参加开标。（授权委托代理人应当是投标人的在职正式职工）。 |
| 9 | 讲标或询标 | 如评标有需要，各投标人需准备并接受评委询标，询标次序按开标时的签到顺序进行。 |
| 10 | 进口产品 | 本项目不采购进口产品，供应商所提供的货物和服务须在我国境内合法生产、销售。 |
| 11 | 节能环保要求 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的要求执行，供应商在投标文件中提供国家市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并提供国家市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台查询结果截图及查询网址。 |
| 12 | 支持中小企业 | 价格扣除：根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），根据具体品目确定相应标准。符合上述条件的中小微型企业应按照招标文件附件1的格式要求提供《中小企业声明函》、《中小企业资格确认意见书》。符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供提供《残疾人福利性单位声明函》（附件二）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，对于非专门面向此类企业的项目，对小型和微型企业产品的投标价格给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。 小型、微型企业与大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的投标价格扣除。 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。 |
| 13 | 投标人信用信息事项 | 信用信息查询渠道及截止时间：项目评审组织人员将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人投标截止时间前的信用记录。 |
|  |  | 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购人或采购人委托的评审小组或采购代理机构现场查询投标人的信用记录，查询结果经确认后与采购文件一起存档。 |
|  |  | 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人的投标文件将被拒绝。 |

## 二、总则

本次招标工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(中华人民共和国财政部令 第87号)和相关政策法规组织和实施。

### 2.1适用范围

本招标文件仅适用本次招标范围内的招标内容。

### 2.2定义

招标文件中下列术语应解释为：

1)“采购人”系嵊州市公安局。

2)“采购代理机构”系指受嵊州市公安局委托招标采购本次项目的嵊州市公共资源交易中心。

3） “投标人”系指向采购人购买招标文件、并向采购人提交投标文件的供应商。

4)“辅助服务”系指《合同文本》中规定由卖方承担的信息系统的提供、运输、安装、调试、技术指导、培训以及其他卖方承诺的类似义务。

5)“卖方”系指中标并向采购人提供信息系统和服务的投标人。

### 2.3合格的投标人

1)符合政府采购法对投标主体的要求；

2)在中华人民共和国境内设有固定的经营场所，具有独立法人资格的企业；

3)本次招标不允许联合体投标；

4)未被政府采购监督管理部门禁止参加政府采购活动的投标人；

5)投标人在参加本次投标活动的前三年内，无经相关部门处理过的不良行为记录及重大违法纪录；

6)投标人必须有很强的相关技术和服务人员队伍，在行业内具有良好的服务口碑；

7)投标人应遵守有关的国家法律和法规，具有良好的信誉和商业道德；

8)具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；

2.4招标方式

1)本次招标采用公开招标方式进行。

2)如投标人或实质性响应招标文件的投标人不足三家时，采购人可重新组织招标或按有关规定经政府采购管理部门批准后的方式实施。

3) 本次招标设定最高限价为990万元。

2.5投标费用

投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

#### 三、招标文件

#### 3.1招标文件构成

3.1.1招标文件用以阐明采购人所需要的信息系统及其辅助服务、招标投标程序和合同条款。招标文件由以下部分组成：

  - 《招标公告》

  - 《投标须知》

  - 《合同文本》

  - 《投标文件格式》

  - 《评标办法》

  - 《招标内容及要求 》

3.1.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面作出实质性响应，则投标有可能被拒绝，其风险由投标人自行承担。

#### 3.2招标文件的澄清

投标人若有问题需要澄清，应在规定时间内以书面形式（必须加盖投标人单位公章）向招标采购单位提出澄清要求，招标采购单位将于投标截止时间前将解答内容在浙江政府采购网站http://www.zjzfcg.gov.cn/new/及嵊州市公共资源交易中心网站http://www.szztb.gov.cn予以公告，并书面通知所有报名投标人，投标人可同时在网站自行查阅。该答复作为招标文件的组成部分，具有约束作用。答复中包括所提问题，但不包括问题的来源。未在规定时间内提出异议的，将视作认同。

#### 3.3招标文件的修改

3.3.1在投标截止时间前规定时间内，招标采购单位有权修改招标文件，修改的文件内容作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。

3.3.2对招标文件的修改，招标采购单位将修改内容（补充文件）以更正公告或其他公告的方式于投标文件提交截止时间前在浙江政府采购网站http://www.zjzfcg.gov.cn/new/及嵊州市公共资源交易中心网站http://www.szztb.gov.cn予以公告，并书面通知所有报名的投标人，投标人可在网站自行下载查阅。

3.3.3为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求修正投标文件，采购代理机构可酌情推迟投标的截止时间和开标时间，具体时间将在招标文件的补充文件中予以明确，没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。

## 四、投标文件的编制

### 4.1投标的语言及计量单位

4.1.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往书面文件均应使用中文。

4.1.2除招标文件中有特殊规定外，投标文件中的计量单位一律使用中国法定计量单位。

#### 4.2投标文件的构成、编排和装订

4.2.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件做出实质性响应，并提供下述资料。

投标文件由技术资信部分和价格部分二部分组成，须分别装订成册。技术资信部分不得出现报价，否则投标将被拒绝。（以下要求提供的原件和复印件均需加盖投标人公章）。

（一）技术资信部分

1.资信部分

1) 投标函（见投标文件格式）；

2) 法定代表人授权委托书（见投标文件格式）；

3）法定代表人及授权委托人身份证复印件、授权委托人近三个月社保缴纳证明；

4）营业执照、税务登记证（复印件加盖公章）；

5）供应商市场行为信誉情况承诺书；

6）同类项目业绩表（附合同复印件）；

7）资信偏离表（如不填写，则视为完全响应招标文件的服务及条款要求）；

8）投标人基本情况，参与本项目建设的优势；

9）企业及产品有关认证证书、获奖情况（如有则提供）；

10）投标人认为与评分有关的需要提供的其他资料。

2.技术部分

1）投标人技术力量，项目组成员情况（项目负责人和项目组成员须提供近三个月社保缴纳证明）；

2）投标产品配置清单及数量（见招标内容及技术需求）；

3) 投标产品介绍；

4）针对本项目的详细技术设计方案；

5) 现场踏勘报告（如有则提供）；

6）项目实施、培训、验收计划及方案；

7）售后服务承诺（包括人员、联系方式和号码等），维护服务方案、措施，应包括日常维护工作机制、维修服务响应方式、时间、故障恢复时间、服务人员配备、系统故障保障措施；

8）技术指标偏离表（见投标文件格式，如不填写，则视为完全响应招标文件的服务及条款要求）；

9) 投标人承诺给予用户的其他优惠条件，包括付款、技术培训、售后服务、驻场人员、质量保证期等（如有则提供）；

10）投标人认为与评分有关的需要提供的其他资料。

（二）价格部分

1）开标一览表。开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，投标人需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容；

2）投标报价明细表。

4.2.2 投标人应当对投标文件的技术资信部分、价格部分按以上顺序编排，提供目录，分别装订成册，按下述五5.1的要求密封和标记。装订后的投标文件外形尺寸应统一为A4纸规格。对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，其风险由投标人自行承担。活页装订（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的投标文件按无效标处理。

4.2.3 法定代表人授权委托书、投标函、开标一览表必须由相应代表人签名并加盖单位公章。

4.3 投标函

投标人应按照招标文件中提供的格式完整地填写《投标函》。

4.4 投标报价

4.4.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整地填写开标一览表和报价组成与成本分析。

4.4.2 本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.4.3 本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为提供全部服务的所有费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价，且应为履行合同的最终价格，其市场风险由投标人承担。

4.4.4 采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

4.4.5 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

4.4.6 最低报价不能作为中标的唯一保证。

4.4.7 供应商须提交总投标价及投标报价说明。

4.4.8 供应商应充分考虑合同执行过程中可能发生的一切费用，并均应计入投标总价。

4.5 投标货币

投标文件中的单价、合价、总价全部采用人民币表示。

4.6 投标有效期

4.6.1 投标文件应从投标截止时间起，在《投标须知前附表》中规定的投标有效期内有效。投标有效期比招标文件规定短的可以作为非响应投标而予以拒绝。

4.6.2 在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购人可书面征求投标人同意延长投标有效期。投标人可以拒绝采购人的这种要求，其投标保证金不会被没收。同意延长的投标人不能修改其投标文件，但要相应延长其投标保证金的有效期。

4.7 投标文件的式样和签署

4.7.1 投标人应准备壹份正本和伍份副本。每份投标文件须在封面上清楚地标明 “正本”、“副本”的字样，正本和副本内容不符时以正本为准。

4.7.2 投标文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色墨水书写，密封处由投标人的法定代表人或授权委托代理人签字和加盖单位公章。如果是由授权委托代理人签署投标相关文件，则必须按招标文件提供的格式出具的《法定代表人授权书》并将其附在投标文件中。投标文件中凡有涂改之处，都应由投标人的法定代表人或授权委托代理人签字和盖公章。

## 五、投标文件的递交

#### 5.1投标文件的密封和标记

5.1.1投标文件按技术资信文件、价格文件分别密封包装。技术资信文件袋内装技术资信文件正本一份、副本伍份；价格文件袋内装价格文件正本一份，副本伍份。在密封处由法定代表人或法定代表人授权委托人签字并加盖公章。技术资信文件不得出现价格，否则以无效标处理。活页装订（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的投标文件按无效标处理。

5.1.2密封包装均应：

标明招标项目名称和招标编号；

注明“在开标时间（要写出具体时间）之前不得启封”的字样；

注明投标人名称；

封口处加盖投标人公章。

5.1.3 如果未按上述要求密封和加写标记，采购人对误投或过早启封概不负责，并按无效投标处理。

#### 5.2投标截止时间

5.2.1 投标人必须在《投标须知前附表》规定的投标截止时间前将投标文件送达指定地点。

5.2.2 在采购人按招标文件规定酌情延长投标截止期的情况下，采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

5.2.3 在投标截止时间后送达的任何投标文件，采购人将拒绝接收。

#### 5.3投标文件的修改和撤回

5.3.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但修改或撤回的书面通知必须在规定的投标截止期之前送达采购人。

5.3.2 投标人的修改或撤回通知书应按《投标须知》规定密封、标记和发送，并应在内层封套上加注“修改”或“撤回”字样。

5.3.3 投标截止后，投标人不得修改或撤回其投标。

#### 5.4无效投标

5.4.1 发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

- 在投标截止时间以后送达的投标文件；

- 未按要求密封和标记的投标文件；

- 投标人的投标资格不满足国家有关规定和招标文件的要求；

- 投标文件没有投标人的法定代表人或法定代表人授权委托代理人签字、投标文件应盖公章而未盖公章或盖非公司公章、未装订或活页装订、正副本标书数量不足的、未有效授权、法定代表人授权书填写不完整或有涂改的；

- 投标文件载明的招标项目质保期少于招标文件规定期限的；

- 投标文件未响应招标文件规定的付款方式的；

- 投标产品的技术规范、技术标准明显不符合国家强制性要求的；

- 投标人的法定代表人或其授权代理人未能准时参加开标会议的；

- 投标文件附有采购人不能接受的条款；

- 与招标文件有重大偏离的投标文件；

- 不满足招标文件规定的其他实质性要求的；

- 国家和省另有规定属无效投标文件的。

## 六、开标与评标

#### 6.1开标

6.1.1 招标采购单位将按《投标须知》中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派法定代表人或委托代理人参加，参加开标的代表应出具其有效身份证明，并签到以证明出席。投标人或其当场推荐的代表检查投标文件密封的完整性。

6.1.2 开标时，招标采购单位将当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金以及招标采购单位认为合适的其他内容。工作人员打开各投标人提交的技术资信文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，送评标室评审。

6.1.3 按招标文件规定提交了 “撤回”通知的投标文件将不予启封。撤回的投标文件将原封退回投标人。

6.1.4 在开标时没有启封和读出的投标文件（包括修改书）在评标时将不予考虑。

6.1.5 采招标采购单位将对开标过程进行记录，开标记录包括按上述规定在开标时宣读的全部内容。投标人的授权代表应在开标现场签到。

#### 6.2 评标委员会

6.2.1 采购人将组建评标委员会，评标委员会由采购人的代表和技术、经济等方面的专家组成，其中，技术、经济等方面的专家不少于评标委员会成员总数的三分之二。

6.2.2 评标委员会负责对投标文件进行评审和比较，并向采购人推荐中标候选人。

#### 6.3投标文件的初审

6.3.1采购人代表和招标采购单位工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

6.3.2在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应是指投标文件与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。评标委员会只根据投标文件本身的内容来判定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。

6.3.3 对于投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规范，采购人可以接受，但这种接受不能影响评标时投标人之间的相对排序。

6.3.4 没有实质上响应招标文件要求的投标文件将被拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

6.3.5 投标文件中如果有计算上或累加上的算术错误，将按以下方法进行修正，投标人应接受并确认这种修正，否则其投标将被拒绝：

- 如果单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准，并修正总价；

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中投标项目报价明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 如果用数字表示的数值和用文字表示的数值不一致，应以文字表示的数值为准；

- 上述的算术修正如对采购人造成影响和损害的由投标人承担相应责任。

#### 6.4投标文件的澄清

6.4.1 为有助于对投标文件审查、评价和比较，评标委员会可分别要求投标人对其投标文件中的有关问题进行澄清。投标人应按照采购人通知的时间和地点委派授权代表向评标委员会作出说明或答复。

6.4.2 投标人对澄清问题的说明或答复，必要时还应以书面形式提交给采购人，并应由投标人授权代表签字和加盖投标人公章。

6.4.3 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

6.4.4 投标人的澄清不得改变其投标文件的实质性内容。

#### 6.5投标文件的评价与比较

6.5.1评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

6.5.2 评标时除考虑投标人的报价之外，还要考虑下列因素：

- 投标人所投产品或服务对标书的全面响应能力；

- 投标人方案和产品或服务是否全面适应采购人的实际需要；

- 合同履行期和履行能力；

- 备品、备件和售后服务的情况；

- 对招标文件中付款条件的响应性；

- 投标人的信誉情况；

- 其他特殊因素；

- 投标人的综合实力和业绩等。

6.5.3 评标委员会根据招标文件中规定的评标方法进行评标，并向采购人提交书面评标报告和推荐中标候选人。

#### 6.6评标的有关要求

6.6.1 评标过程严格保密。凡是属于审查、澄清、评价和比较有关的资料以及授标建议等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

6.6.2投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其投标被拒绝。

6.6.3 采购人和评标委员会均无义务向投标人进行任何有关评标的解释。

## 七、授予合同

- 最终审查

- 评标结束后，采购人将对进入侯选的投标人进行最终审查。最终审查的主要内容是：投标人履行合同的能力、价格的合理性等。

- 最终审查工作如需投标人配合，投标人必须接受。

- 采购人在对投标人进行最终审查后，确定预中标人。预中标人是得分最高并通过最终审查的投标人。

- 中标条件

- 投标文件符合招标文件要求；

- 投标人有很好的执行合同的能力；

- 投标人能够提供质量技术、商务、价格占综合优势的服务。

#### 7.1合同授予标准

除了《投标须知》规定的情况之外，采购人将根据评标委员会的授标建议，把合同授予实质上响应招标文件要求并且能够完全履行合同义务的投标人。

7.1.1 得分排名第一的中标候选人为预中标人。

7.1.2 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人,也可以重新招标。

#### 7.2中标和未中标通知

7.2.1招标人在投标有效期内根据定标结果，对中标结果在指定媒体上进行公告，公告期1个工作日。公告期内如无异议，采购机构向中标供应商签发中标通知书。

7.2.2 采购人将通过《浙江政府采购网》发布中标公告，通知其他未中标的投标人。

7.2.3 所有在开标会上启封并唱出的投标文件都将作为档案保存,不论中标与否，采购人均不退回投标文件。

#### 7.3签订合同

7.3.1中标人在收到《中标通知书》后，按照《中标通知书》中规定的时间和地点与采购人签订合同。

7.3.2如果中标人没有按照上述规定签订合同，采购人将取消原中标决定。在此情况下，采购人可将该标授予下一个中标候选人或者重新招标。

#### 7.4诚实信用

7.4.1 投标人在本招标项目的竞争中应自觉遵循诚实信用原则，不得存在腐败、欺诈或其他严重违背诚信原则的行为。“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报、隐瞒事实，损害采购人的利益，包括投标人之间串通投标（递交投标文件之前或之后），人为地使投标丧失竞争性，损害采购人从公开竞争中所能获得的权益。

7.4.2 如果采购人有证据表明投标人在本招标项目的竞争中存在腐败、欺诈或其他严重违背诚信原则的行为，则将拒绝其投标，或中标无效。

7.4.3 如果中标人没有按照招标文件规定签订合同，将报嵊州市政府采购管理部门批准，按照政府采购的有关规定进行处理。

# 第三部分 合同文本

本合同由甲、乙双方于   年   月   日在    嵊州公安局      签订。

采购人：嵊州市公安局（以下简称：甲方） 成交人：（以下简称：乙方）

法定代表人（负责人）：                  法定代表人（负责人）：

地  址：                                地  址：

邮政编码：                              邮政编码：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

联系人：                                联系人：

开户银行：                              开户银行：

帐号：                                  帐号：

嵊州市雪亮工程第一期建设项目-标段一-视频监控系统、MAC采集系统、雪亮工程总平台、综治分平台及综治应用系统建设项目，经嵊州市公共资源交易中心采购确定，由乙方承担本项目的投资、建设、维护，甲方采用租赁服务方式。根据《中华人民共和国合同法》和政府采购的有关规定，甲乙双方经友好协商签订本合同。

#### 第一条  项目内容

乙方是本工程的建设方与维护方，甲方与乙方签订总体合同；

甲乙双方本着诚信、平等、互利的原则签订本协议，并相互尊重，共同协商处理在合作中出现的问题；

甲方使用乙方负责建设维护的监控视频、雪亮工程总平台，乙方提供本项目的光纤物理线路或无线传输、用电线路与接电以及相关设备（满足实现甲方视频功能所需设备，甲方有权根据点位的实际情况以及点位调整从而对设备的进行调整）集成建设、维护、业务开通、业务调整等服务；

本项目光纤线路工程由乙方工程人员负责深化设计、施工、调试、开通等。

#### 第二条  双方权利和义务

甲方权利

2.1.1本项目中图像数据的所有权归属甲方，未经甲方同意，乙方不得私自泄露、转让给第三方使用；

2.1.2本项目使用权归甲方。

2.1.3甲方对乙方的技术平台不能正常运行或因平台技术维护原因造成图像数据丢失有权要求乙方及时改进，对由此造成的损失双方予以协商解决。如遇乙方光纤链路改造等，乙方应提前二天通知甲方，说明可能造成的影响和范围，因此造成的图像数据丢失，乙方不承担违约责任。乙方在光纤链路改造时要精心规划，合理安排割接方案，尽量减少对甲方使用的影响。

2.1.4六年租赁和服务期结束后是否续签协议由甲方决定，租赁和服务费及服务等事宜由双方协商。

2.1.5 本工程项目为视频监控系统、MAC采集系统、雪亮工程总平台、综治分平台及综治应用系统建设的专用系统，方案调整或以后其他场所的接入由甲方组织实施，乙方不得私自提供接入。

甲方的义务

2.2.1合理使用相关的电路与设备，不得将用于本项目归属乙方的电路与设备进行经营性活动或转租、转让给其他任何单位或个人使用。

2.2.2甲方应当遵守双方商定的本协议资费标准；

2.2.3甲方应根据合同规定按时支付相关费用；

2.2.4乙方负责进行本项目安装工作中的相关事宜和各项准备工作，甲方应予以支持。主要包括：

入网的组织、协调、勘查工作；保证其入网的各机构配合乙方的安装调测工作；

协助乙方进行相关部门的协调工作。

2.2.5甲乙双方应当维护置于甲方场地内的乙方设备的安全，如人为原因损坏或失窃，乙方有义务先行修复，以保证系统的正常运行，相关事宜双方协商解决。

2.3  乙方的权利

2.3.1乙方有权按照与甲方签署的合同，收取相关费用，以保证本项目的正常运营；

2.3.2如甲方在签署合同后，不能按时履行付款义务，乙方按照合同约定，有权停止欠费方的本协议项有关的服务和业务，并有权对所欠费用进行追缴；

2.3.3甲方无正当理由中途停止使用对乙方造成损失的，乙方有权提出赔偿。

2.4  乙方的义务

2.4.1乙方按设计要求进行施工，保证所提供设备达到整套系统运行质量要求，符合相关的技术标准和规范要求，保证满足甲方正常技术方案的工作需求；乙方施工期间，注意其他单位的管线，若损坏则有乙方负全部责任。施工期间乙方要注意施工人员的人身安全，乙方负责施工人员的意外保险费用，若出现人身安全问题，由乙方全部负责。乙方具体施工方必须要求具有安防三级以上资质。

2.4.2乙方基于公共运行商的本项目，建立光纤或无线传输承载专用网，达到与公安内互联网的安全性要求。

2.4.3乙方在系统建成后，应通过网管系统或管理平台向甲方提供系统运行日报告，内容包括网络运行情况和线路通断率等。每个月输出月报告，报告格式根据甲方要求产生。

2.4.4 乙方与甲方签订具体的建设合同后在6个月内完成工程整体安装调试工作，工程安装调试完工后，乙方向甲方递交初验申请，初验通过后交给甲方试运行一个月，由甲方组织项目终验收；

2.4.5 乙方所提供的通讯线路和设备质量应符合国家相关主管部门的质量标准和技术要求，满足甲方通讯需求；竣工验收，费用由乙方自行负责。

2.4.6乙方负责建立健全本项目的技术档案和维护档案并提供给甲方；

2.4.7 乙方应指定专门的联络人，负责本项目的技术咨询、业务开通、平台维护的接洽工作；

2.4.8甲方要求乙方建立完善的本地化服务队伍，至少包括管理负责人、联络人员、服务工程师。工程师应受过专业培训，能独立处理一般的技术故障，保证不少于两名技术人员现场服务，其中一人必须常住甲方单位提供技术支撑。乙方应与系统主控设备厂家签订技术支持协定，确保系统出现的任何故障都能及时修复。

2.4.9乙方应配备足够的交通车辆及登高设备，保证维修人员和设备及时运送到现场，保证安全、及时的维修服务。

2.4.10乙方应配备足够的备品备件不少于3%,保证及时维修和更换设备。

2.4.11乙方联络人员每天定时联系甲方监控中心和各分中心值班人员，了解统计系统运行情况，接受临时保修要求，记录并向管理负责人汇报，管理负责人及时安排相关人员进行维修。每次维修行为要有维修单，详细记录保修时间、修复时间、保障情况、处理办法和结果、维修单要有甲方书面确认。

2.4.12乙方应定期对系统进行全面维护。每3个月不少于一次的巡检（监控主机、存储主机运行状态、性能变化；机箱、镜头、护罩等除尘；摄像机取景范围的调整；管道、线缆的检查等等并解决存在的问题），每次巡检要有详细记录并由甲方书面确认。

2.4.13 乙方为甲方提供及时优质的售后服务，负责日常擦洗、剪枝等维护工作，保障网络的运行稳定，负责故障的全程处理和修复；

2.4.14 乙方提供7×24小时热线电话服务，并确定专人联系；保证合同期内甲方能正常使用该系统；

2.4.15当系统故障发生后，乙方应及时作出响应并提出解决办法，在5小时内修复故障或更换设备，使系统恢复正常运行。

2.4.16在有突发性或群体性社会事件或其他重大事件发生时，乙方接到甲方通知后30分钟内到现场提供技术服务。

2.4.17 乙方要保证社会治安动态监控专用系统的安全，不得用于其他接入；

2.4.18乙方不得改变工程施工单位和系统设备，确保本工程施工和质量。

2.4.19因甲方客观情况发生变化，甲方提出更换设备，乙方须在30日内完成，甲方为乙方做好交通、道路、接电、场管等相关部门的协调工作，每年1％的点位移换费用由乙方承担，超过部份由甲方承担。

#### 第三条  总价、履约保证金及付款方式

3.1总价

本项目中标总价总租赁和服务费，为人民币       万元（大写：      ）。

3.2 履约保证金

合同签订时成交人应向采购人提供履约保证金10万元。履约保证金在维护期满后一周内退还。履约保证金形式：电汇、转账、支票（仅限于使用嵊州范围内的银行开具的支票，不接受全国支票）。

3.3付款方式

一次性建设费用：本标段中MAC采集系统、雪亮工程总平台、综治分平台及综治应用系统建设为一次性建设，当主要设备到货，经双方交接验收后付建设费用的40%，系统终验合格后1周内付建设费用的60%。

租赁和服务费用：项目终验合格之日起，甲方向乙方支付租赁费用，每3个月后一周内支付每年租赁和服务费的25%，最终付款金额根据本合同考核系统运行维护情况决定.

#### 第四条  项目的实施

4.1保证本项目的所有设备符合国家主管部门规定的质量标准和技术要求，保证符合相关的技术标准和规范。

4.2工程实施地点： 甲方指定的工程实施地点。

4.3 项目建设期限要求：

具体建设时间根据甲方与中标人签订合同之日算起

1)乙方在合同签订后1月内进行全部点位的详细勘察、需求调研分析、概要设计、详细设计、绘制点位的详细施工图。

2)乙方在合同签订后1个月内进场施工。

3)乙方在合同签订后6个月内完成整个系统的设备供货、系统建设和初步验收，整个系统试运行1个月后完成项目的培训、终验收。

4) 租赁和服务期自整个系统终验收通过之日起6年。

#### 第五条  保密事项

未经对方书面许可，任何一方不得向第三方提供或披露与对方业务有关的资料和信息，法律另有规定的除外。

双方均有义务为对方保守商业机密、公众秘密。

#### 第六条　违约责任

6.1乙方未在甲方规定时间内完成系统建设，向甲方提供租赁和服务，每超过一天按5000元/日向甲方支付违约金。乙方未按规定时间进场开始施工的每超过一天按2000元/日向甲方支付违约金。

6.2租赁和服务的完好标准：以前端到分中心到中心，在传输、存储、回放等方面同时符合要求为标准。乙方未能达到上述标准的视为发生故障。

6.3在接到故障报修后，乙方须在30分钟内响应，技术工程师在须在1小时内到达现场。到达现场后3小时内排除设备故障。对于一时无法按时排除故障，要求在24小时内解决（对于特殊情况经双方协商决定排除故障时间，如基础设备损坏等），由此产生的费用由乙方承担。

如乙方不能按照故障修复时限承诺要求提供服务（按每个前端监控点每年单独统计），采购人（用户）有权要求中标人赔偿费用，超过4小时，但不超过24小时，扣其点位10天的租赁和服务费用；超过24小时但在2天内的扣除该前端监控点的该月租赁和服务费用；超过2天的，每超过一天，扣除一个点位3个月的租赁和服务费用，直至扣至修理完毕之日。如乙方未能依约提供故障修复服务，甲方有权聘请第三方进行修复，乙方无条件配合并支付相关费用（或从其他监控点租金中扣除）。

6.4如果由于非甲方的原因，导致10%以上（含10%）监控点的图像质量在一年的租赁和服务期内单点累计720小时（30天）不合格，且因乙方自身原因未能及时纠正的，则甲方将扣除全年租费总额的15%或中止租赁和服务协议，拒付剩余租赁和服务费；

6.5系统中任意一路图像的每年故障时间要低于5‰（约40小时）（不包含不可抗力因素造成的故障），故障率每高出1‰（8小时），甲方扣除该监控点一年租赁和服务费用的10%。

6.6甲方未经乙方同意，延期支付租赁和服务费一个月以上，经书面申请无效后，乙方有权暂停租赁和服务，租赁和服务费支付后，甲乙双方应继续履行协议。

6.7因甲方管理不善，导致中心机房设备损坏，应由乙方负责修复，并收取工本费。

6.8任何一方未履行本协议项下的任何一项条款均视为违约，任何一方在收到对方的具体说明违约情况的书面通知后，如确认违约行为存在，则应在20天内对违约行为予以纠正，并书面通知对方；如认为违约行为不存在，则应在20天内向对方提出书面异议或说明。在此情况下，甲乙双方就此问题进行协商，协商不成，按本协议争议条款解决。违约方承担应自己的违约行为而造成的法律责任。

#### 第七条  争议解决

若协议执行期间出台新的法律法规和服务标准，则自新的法律法规和服务标准生效之日起按照新的法律法规和服务标准执行。

双方一致同意建立协商制度，加强日常情况沟通，及时处理各项问题。

双方因本协议的履行而发生的争议，应由双方友好协商解决。协商不成，任何一方均可向嵊州市人民法院提起诉讼。在诉讼期间，本协议不涉及争议的条款仍须履行。

#### 第八条  免责条款

因自然灾害和不可抗力因素导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本协议项下有关义务时，双方相互不承担违约责任。但遇有不可抗力的一方或双方应于不可抗力发生后15日内将情况告知对方，并提供有关部门的证明。在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行协议。由于不可抗力导致协议不能或者没有必要继续履行的，本协议可由双方协商解除。

#### 第九条  协议的有效期限

本协议及所含附件的执行有效期为六年，按本项目竣工验收合格后开始，到实际使用满六年止,协议自签署之日起有效。

#### 第十条  附  则

10.1协议正本条款受国家《合同法》的保护。

10.2如果本协议的任何条款在任何时候变成不合法、无效或不可强制执行而不从根本上影响本协议的效力时，本协议的其它条款应不受影响。

10.3未经甲乙双方书面确认，任何一方不得自行变更或修改本协议。

10.4本协议各条标题仅为提示之用，应以条文内容确定各方的权利义务。

10.5未得到对方的书面许可，一方均不得以广告的形式或在公共场合使用或摹仿对方的名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写，任何一方均不得声称对对方的名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写拥有所有权。

10.6本协议的任何内容不应被视为或解释为双方之间具有合资、合伙、代理关系。

10.7本协议未尽事宜由甲乙双方协商解决。

10.8本协议一式六份，甲乙双方各执2份，市政府采购管理办公室和市公共资源交易中心各一份，

本协议自双方法定代表或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

# 第四部分 投标文件格式

## 投标函

致：嵊州市公共资源交易中心

根据《嵊州市雪亮工程之视频监控等系统建设项目》（政府采购2019-12）的招标文件，正式授权下述签字人             （姓名和职务，本单位在职职工）代表投标人                         （投标单位的名称），提交下述正式文件正本一式壹份，副本一式伍份。

嵊州市雪亮工程之视频监控等系统建设项目投标文件

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）按招标文件规定的嵊州市雪亮工程之视频监控等系统建设项目内容投标，并按工期规定交付系统及服务；

（2）同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，保证提供的证书和资料是真实有效的；

（3）一旦我方中标，我方将根据招标文件和中标文件的规定签订合同，严格履行合格的责任和义务，并保证按以上投标文件的承诺实施。

（4）我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期满之前均具有约束力。

（5）我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

（6）与本投标有关的正式通讯地址为：

地  址：

邮  编：

电  话：

法定代表人（签字）：

投标单位名称：

公  章：

日  期：        年      月       日

## 法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：__________(招标采购单位名称)

我     （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工      （姓名）以我方的名义参加          （采购人名称）___________(编号及项目名称)的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权。特此委托。

被授权人签名：___________        法定代表人签名：____________

职务：___________                  职务：____________

被授权人身份证号码：___________________

投标人公章：

日期：     年    月   日

## 三、供应商市场行为信誉情况承诺书

| 投（竞）标供应商名称 |  | 企业资质等级 （如 有） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企 业 地 址 |  | 联 系 电 话 |  |
| 拟投（竞）标项目名称 |  | 拟投标项目负责人姓名及资质 |  |
| 供应商 市场 行为 信用 情况 | 有无不良行为受到记录公告，正在公告期内的情况 |  |
|  | 申请报名前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |
| 投标供应商 声 明 | 以上内容是本企业市场行为信用的真实反映，如有不实，愿取消本项目投标资格。 法定代表人签名： (单位公章) 日 期： 年 月 日 |

注：1.本表格须如实填写；

2.本表格作为投（竞）标文件的商务部分内容放入投（竞）标文件中；

3.本表格由供应商自己填写，若无表中所列情况，则在相应栏中写“无“，若有，须按具体次数分别说明（包括处罚时间、事由、处罚主体等）。

## 四、开标一览表（报价表）

项目名称 ：嵊州市雪亮工程之视频监控等系统建设项目

价格单位：（人民币）元

| 序号 | 采购项目内容 | 数量 | 报价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6年租赁总费用 | 1批 |  |  |
| 2 | 注：一次性建设每个项目分开报价 | 1批 |  |  |
| 总报价合计：（人民币大写） |  |

注：此表的报价系本次投标所有需买方支付的金额总数即投标报价。

投标人:（盖章）

法定代表人或授权委托代理人：（签字）

日  期:

## 五、投标报价明细表

| 序号 | 内容 | 主要技术功能 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 总报价合计（万元）：大写 |  |

说明：

1.以上报价包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、安装、调试、保修、税金、规费、保险、检测费及其他费用等。

2.不提供详细分项明细表将视为没有实质性响应招标文件，产品名称按采购内容要求。

3.此表的合计金额应与开标一览表中的总价相一致。

4.此表仅提供了表格形式，投标人可按此表格格式进行扩展。

投标人:（盖章）

法定代表人或授权委托代理人：（签字）

日  期:

## 六、技术指标偏离表

| 序号 | 招标文件的指标 | 投标文件的指标 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人:（盖章）

法定代表人或授权委托代理人：（签字）

日  期:

## 七、商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离原因 |
| --- | --- | --- | --- |

注：此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

投标人:（盖章）

法定代表人或授权委托代理人：（签字）

日  期:

## 八、同类项目业绩表

| 序号 | 建设时间 | 项目名称 | 规模 | 实施情况 | 用户单位名称 | 用户联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人:（盖章）

法定代表人或授权委托代理人:（盖章或签字）

日  期:

## 九、投标人情况介绍

| 投标人全称 |  | 法人代表 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业资质等级 |  | 营业执照编号 |  |
| 单位性质 |  | 隶 属 |  |
| 主要业务 |  | 固定资产净值(万元) |  |
| 现有职工总人数 |  | 单位成立日期 |  |
| 法定代表人 | 1.姓名： 2.职务： 3.职称： |
| 联系方式 | 1.地址： 2.邮编： 3.电话： 4.传真： 5. 联系人： |
| 开户银行 | 1.名称： 2.、账号： |

注: 在本表后应附投标人营业执照和资质证书的复印件(并加盖单位公章)。

投标人:（盖章）

法定代表人或授权委托代理人:（盖章或签字）

日  期:

## 十、项目技术负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事技术负责人年限 |  |
| 在建和已完成项目情况 |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开竣工日期 | 在建或已完成 | 质量 |

注：附相应的证书复印件及近三个月社保证明。

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人：（签字）

日  期:

## 十一、项目组成人员清单

| 序号 | 姓名 | 职位 | 任务安排 | 技术背景 | 行业经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：需附项目组成人员近三个月社保证明。

投标人（盖章）

法定代表人或授权委托代理人：（签字）

日  期:

## 十二、投标人的保障措施

本单位在项目实施过程中采取的保障措施

## 十三、售后服务承诺书

：

非常荣幸能参加贵处组织的                   项目（括号内填写招标编号）的投标，现我公司就售后服务作出如下承诺：

一、质量保证

二、工期保证

三、技术服务

四、培训服务

五、其他服务

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字）：

日   期：

## 十四、完成本项目的工作基础和有利条件

完成本项目的工作基础和在招标文件中未作规定的有利条件

## 十五、优惠条件

：

非常荣幸能参加贵处组织的                   项目（括号内填写招标编号）的投标，现我公司专门就该项目提出如下优惠条件：

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字）：

日   期：

十六、附件

附件1：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
  1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
  2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）： 
日   期：

国家企业信用信息公示系统---小微企业名录”页面查询结果参考格式

投标供应商名称（盖章）：

日期：

附件2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

# 第五部分 评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》、财政部第87号令的有关规定及此项目的实际情况，遵循公平、公正、科学择优的原则，特制定本办法。

### 一、评标组织

评标工作由评标委员会负责。评标委员会按有关规定产生。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。整个开、评标过程接受有关部门的监督指导。

### 二、评标方法

最低评标价法。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求的前提下，按标的择定最低报价者为预中标人。开标后，评标委员会首先对投标人进行资格性审查和投标文件符合性审查，凡投标人不符合投标资格或投标文件完整性、合法性存在欠缺的，或投标文件实质性内容和关键格式严重不符合有关规定和不响应招标文件要求的，作为无效标予以废除，不进入评议范围。

评标委员会以审标、询标为基础依据，对投标文件及投标人分别进行分析评议。

如同一标的有两个或两个以上投标人的报价相同且同为最低报价的，按技术指标由高到低顺序排列。排名第一的投标人为预中标人。

### 三、定标办法

评标结束后，采购人根据评标委员会提交的评标报告和推荐意见，对进入候选的投标人进行最终审查。终审后根据推荐的候选中标人情况确定中标人。整个评标过程应严格保密，评标委员会成员及工作人员应严格遵守纪律，不得泄漏任何评标信息。

四、注意事项

本标段最高限价为990万元（其中视频监控报价为六年租赁费用总报价；一次性建设付款的项目与最高限价分别为：MAC地址采集系统建设90万、雪亮工程总平台建设180万、综治应用系统建设120万），投标总报价超出最高限价或各块一次性建设付款项目超出各分项的最高限价的，价格分为0分。

其中一次性建设付款的项目应分开报价。

评标委员会在评审时发现投标人的报价明显低于本项目市场运行成本报价的，应当要求投标人书面说明并提供相关证明材料。投标人不能当场合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会将把该投标人的投标文件作无效处理，并在评审报告中说明。

# 第六部分 项目技术方案、点位清单与设备清单

详见以下附件：

附件1：嵊州市公安局雪亮工程之视频监控前端、MAC采集、雪亮总平台、综治应用系统－技术方案

附件2：嵊州市公安局雪亮工程之视频监控前端、MAC采集、雪亮总平台、综治应用系统－点位清单

附件3：嵊州市公安局雪亮工程之视频监控前端、MAC采集、雪亮总平台、综治应用系统－设备清单

附件4：嵊州市公安局雪亮工程之视频监控前端、MAC采集、雪亮总平台、综治应用系统－项目要求