南宁市政府采购

公开招标文件

(货物类、交易)

项目名称：南宁市工程咨询规划事务所南宁市羁押中心工程配套信息化和智能化安防项目货物采购

项目编号：NNZC2019-10397A

审批编号：[2019]NCCJA062/1

采购人：南宁市工程咨询规划事务所

采购代理机构：南宁市政府集中采购中心

2019年12月

目     录

第一章  公告	2

第二章  货物需求一览表	4

第三章  评标方法	777

第四章  投标人须知	782

一    总  则	784

二    公开招标文件	787

三    投标文件	788

四    投标	791

五    开标、资格审查与评标	791

六    合同授予	795

七    其他事项	796

第五章  投标文件格式	797

第六章  合同条款及格式	808

第七章  质疑材料格式	815

一    质疑函（格式）	815

二    质疑证明材料（格式）	816

# 第一章  公告

公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经财政部门批准（审批编号：[2019]NCCJA062/1），现就南宁市工程咨询规划事务所南宁市羁押中心工程配套信息化和智能化安防项目货物采购项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商前来投标：

一、项目名称:南宁市工程咨询规划事务所南宁市羁押中心工程配套信息化和智能化安防项目货物采购

二、项目编号：NNZC2019-10397A

三、采购组织类型：集中采购

四、采购方式：公开招标

五、采购内容及预算金额

| 分标号 | 采购名称 | 预算金额 |
| --- | --- | --- |
|  | 南宁市工程咨询规划事务所南宁市羁押中心工程配套信息化和智能化安防项目货物采购 | 18804.9366万元 |

六、合格投标人的资格要求

1、投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，且符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件。

2、具有国内法人资格，注册经营(业务)范围满足采购内容的供应商。

3. 不接受联合体投标。

七、招标文件的获取：

1.时间：自公告发布之日起。

2.地点：南宁政府采购网。

3.方式: 本项目不发放纸质文件，供应商可自行在南宁政府采购网(http://zfcg.nanning.gov.cn)的信息公告处下载招标文件。

4.售价：招标文件不收取费用。

八、公告期限：自本项目公告发布之日起5个工作日。

九、投标保证金：

本项目不收取投标保证金。

十、投标截止时间和地点：

投标人应于2019年12月31日09时30分前将投标文件密封送交到南宁市良庆区玉洞大道33号（青少年活动中心旁）南宁市市民中心9楼南宁市公共资源交易中心交易厅（详见9楼电子显示屏场地安排），逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。

十一、开标时间及地点：

本次招标将于2019年12月31日09时30分南宁市良庆区玉洞大道33号（青少年活动中心旁）南宁市市民中心9楼南宁市公共资源交易中心交易厅（详见9楼电子显示屏场地安排）。

十二、网上查询地址：

www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）, www.gxzfcg.gov.cn (广西壮族自治区政府采购网) , http://zfcg.nanning.gov.cn（南宁政府采购网）。

十三、业务咨询：

采购人：南宁市工程咨询规划事务所,联系人：侯工 ；联系电话：0771-2857213

采购代理机构：南宁市政府集中采购中心；项目联系人：陆世广；联系电话：0771-5505162传真：0771-5532986

政府采购监督管理部门：南宁市财政局政府采购监督管理办公室；联系电话：0771-2189091

南宁市政府集中采购中心

2019年12月10日

# 第二章  货物需求一览表

说明：

1、本货物需求一览表中所列的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号。

2、凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应按第五章“投标文件格式”规定的格式在“投标产品技术资料表”中将其参数详细列明。

3、本货物需求一览表中标注★号的内容为实质性要求和条件。

4、本货物需求一览表中“序号”栏的序号前标注▲号的为核心产品。

5、如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号。

6、本货物需求一览表中内容如与第六章“合同条款及格式”相关条款不一致的，以本表为准。

7、本货物需求表中的“以上”“以下”“超过”“不大于”“不小于”“不少于”“不多于”“低于”“不低于”等描述抣包含本数。

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 参考品牌 | 技术参数要求 | 分项预算合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合布线系统 |
| 分部分项工程 |
| 1.1.1.1.1 工作区 |
| 1 | RJ45水晶头 | 5410个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.非屏蔽六类水晶头，产品应符合YD/T 926.3-2009.TIA/EIA-568C.2.1标准； 2.传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输； 3.接点镀金厚度为50μ(inch)。 | 48149.00 |
| 2 | 信息面板 | 1203个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.采用阻燃及耐燃高品质ABS材料制造，满足UL94V-0阻燃等级； 2.具有标签框及语音数据表示符，可供用户识别语音、数据等不同用途； 3.三层模块化结构设计，嵌入组合式，配合86底盒，安装方便，表面隐藏螺钉孔，美观大方,各孔均配有专门的防尘门。 | 60667.29 |
| 3 | 六类非屏蔽跳线5米 | 1203条 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.规格：5米六类非屏蔽跳线； 2.水晶头簧片表面镀金50μ，采用多件套设置； ◆3.导体采用7/0.2的多股线绞合而成，绝缘直径1.0±0.03 mm； 4.通过注塑工艺保证软线与水晶头的牢靠连接，保证最大拉拔力≥100N。 | 49046.31 |
| 1.1.1.1.2 电信间及配线子系统 |
| 4 | 六类非屏蔽双绞线 | 529040m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.护套材料： PVC（聚氯乙烯）； 2. 导体线规≥0.57mm，23AWG； 3.导体材质：无氧铜；4.包装方式：305m/箱； 5.执行标准：TIA/EIA568C、ISO/IEC11801，EN50173，YD/T926； 6.防火等级：低烟无卤阻燃 | 1904544.00 |
| 5 | 六类非屏蔽模块 | 6613个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.六类非屏模块传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输，采用满足94V-0阻燃等级高强度防火材料； ◆2.磷青铜接触针全部镀金，厚度为50μ(inch)、插拔寿命≥750次；IDC线卡镀镍，采用直列式90度IDC卡接，可卡接线径为0.50~0.64mm的铜线，重复卡接>200次，568A/B打线色标清晰标注； | 299767.29 |
| 6 | 六类非屏蔽跳线2米 | 6613条 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.规格：2米六类非屏蔽跳线； 2.水晶头簧片表面镀金50μ，采用多件套设置； ◆3.导体采用7/0.2的多股线绞合而成，绝缘直径1.0±0.03 mm； 4.通过注塑工艺保证软线与水晶头的牢靠连接，保证最大拉拔力≥100N。 | 182849.45 |
| 7 | 24口非屏蔽配线架 | 338架 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输；安装于19″标准机架； ◆2.磷青铜接触针全部镀金厚度为50μ(inch)、插拔寿命≥750次，IDC线卡镀镍，可卡接线径为0.4~0.6mm的铜线，重复卡接>200次； 3.具有彩色语音、数据标示符，用于区分端口用途。 | 134324.58 |
| 8 | 理线器 | 338个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1. 标准19"机架安装 ；采用冷轧钢板制造，表面电喷处理； 2. 12位设计，盖子可以装拆，便于安装和维护；圆角工艺，不伤手 | 23463.96 |
| 9 | 12口光纤配线架 | 194架 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.19英寸机架标准安装； 2.采用优质冷轧钢板，表面静电喷塑，内部框架采用优质不锈钢，具有良好的抗腐蚀能力； 3..采用一体化模块设计，熔接、配线在同一模块内操作，科学化管理光缆接头； 4.全程走纤路径设计，全程保护跳纤，并保证其弯曲半径≥40mm； 5.适合FC、SC、ST、LC等适配器的安装，可存储冗余跳纤；19"标准尺寸，配备高压防护接地装置，系统稳定、可靠。 | 126373.54 |
| 10 | 光纤熔接 | 2328芯 | 定制 | ◆1、光纤熔接，熔接损耗 ≤0.20dB/km | 100942.08 |
| 11 | 布放尾纤1.5m | 2328根 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 布放尾纤1.5m | 27936.00 |
| 12 | 单模光纤跳线3m | 224条 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.规格：3米单模LC光纤双芯跳线，工业标准100%光学测试； 2.符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,IEC-60793。 | 22850.24 |
| 13 | 单模光纤跳线5m | 572条 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.规格：5米单模LC光纤双芯跳线，工业标准100%光学测试； 2.符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,IEC-60793。 | 69789.72 |
| 14 | 机柜12U | 34台 | 图腾、金盾、罗格朗 | 1.12U机柜，600mm*450mm*12U,含机柜风扇、双承重托盘、重型脚轮（4只）及设备安装螺丝套件。 2.玻璃前门，单开玻璃门（5.0mm玻璃），支持左/右安装方式，侧门和前后门均可拆卸（≥0.8mm金属板），侧门及前后门带钥匙锁设计，顶板/底板/托盘：1.5mm金属板； 3.配线架等设备可通过立柱自动完成接地，立柱可支持前后调节，立柱板厚≥1.5mm； 4.机柜顶部和底部预制敲落孔； 5.提供机柜墙装件，可挂墙安装。 6.提供2条10A6位PDU，国标插孔，提供过载保护、防雷模块、双断开关等PDU功能模块。 | 30059.06 |
| 15 | 机柜42U | 62台 | 图腾、金盾、罗格朗 | 1.42U机柜，600mm*600mm,含机柜风扇、双承重托盘、重型脚轮（4只）及设备安装螺丝套件。。 2.玻璃前门，单开玻璃门（5.0mm玻璃），支持左/右安装方式，侧门和前后门均可拆卸（≥0.8mm金属板），侧门及前后门带钥匙锁设计，顶板/底板/托盘：1.5mm金属板； 3.配线架等设备可通过立柱自动完成接地，立柱可支持前后调节，立柱板厚≥1.5mm； 4.机柜顶部和底部预制敲落孔； 5.提供机柜墙装件，可挂墙安装。 6.提供2条PDU,14位10A+2位16A，国标插孔，提供过载保护、防雷模块、双断开关等PDU功能模块。 | 149859.58 |
| 1.1.1.1.3 干线及设备间子系统 |
| 16 | 12芯室外单模光纤 | 22510m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.产品规格：室外 2.结构：层绞式（铠装） 3.芯数：12芯 4.护套颜色：黑色 5.可支持 1G 传输 10-80km，10G 传输 10km，支持向下兼容。 6.加强构件采用耐腐蚀的、高杨氏模量的磷化钢丝，确保光缆具有良好的抗拉性能；全截面阻水结构，双面涂覆钢带纵包，确保光缆具有良好的阻水防潮性能 7.满足YD/T901-2009层绞式通信用室外光缆标准。 | 157119.80 |
| 17 | 12芯万兆室内单模光纤 | 4562m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.室内 2.层绞式（非铠装） 3.容纳芯数：12 4.护套颜色：黄色 5.可支持传输 1-10km，10G带宽。 6.芳纶纤维增强单元，使光缆具有良好的抗拉伸性能；护套采用阻燃环保材料，完全达到光缆在室内使用时对阻燃性能的要求 | 41422.96 |
| 18 | 12口光纤配线架 | 183架 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.19英寸机架标准安装； 2.采用优质冷轧钢板，表面静电喷塑，内部框架采用优质不锈钢，具有良好的抗腐蚀能力； 3.采用一体化模块设计，熔接、配线在同一模块内操作，科学化管理光缆接头； 4.全程走纤路径设计，全程保护跳纤，并保证其弯曲半径≥40mm； 5.适合FC、SC、ST、LC等适配器的安装，可存储冗余跳纤；19"标准尺寸，配备高压防护接地装置，系统稳定、可靠。 | 119208.03 |
| 19 | 理线器 | 183个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1. 标准19"机架安装 ；采用冷轧钢板制造，表面电喷处理； 2. 12位设计，盖子可以装拆，便于安装和维护；圆角工艺，不伤手 | 12703.86 |
| 20 | 光纤熔接 | 2196芯 | 定制 | ◆1、光纤熔接，熔接损耗 ≤0.20dB/km | 95218.56 |
| 21 | 布放尾纤1.5m | 2196根 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 布放尾纤1.5m | 26352.00 |
| 22 | 单模光纤跳线3m | 224条 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.规格：3米单模LC光纤双芯跳线，工业标准100%光学测试； 2.符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,IEC-60793。 | 22850.24 |
| 23 | 单模光纤跳线5m | 540条 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.规格：5米单模LC光纤双芯跳线，工业标准100%光学测试； 2.符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,IEC-60793。 | 65885.40 |
| 24 | 机柜42U | 6台 | 图腾、金盾、罗格朗 | 1.42U机柜，600mm*600mm,含机柜风扇、双承重托盘、重型脚轮（4只）及设备安装螺丝套件。 2.玻璃前门，单开玻璃门（5.0mm玻璃），支持左/右安装方式，侧门和前后门均可拆卸（≥0.8mm金属板），侧门及前后门带钥匙锁设计，顶板/底板/托盘：1.5mm金属板； 3.配线架等设备可通过立柱自动完成接地，立柱可支持前后调节，立柱板厚≥1.5mm； 4.机柜顶部和底部预制敲落孔； 5.提供机柜墙装件，可挂墙安装。 6.提供2条PDU,14位10A+2位16A，国标插孔，提供过载保护、防雷模块、双断开关等PDU功能模块。 | 14502.54 |
| 1.1.1.1.4 建筑群子系统 |
| 25 | 24芯室外单模光纤 | 23817m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.产品名称：GYTS光缆 2.产品规格：室外 3.结构：层绞式（铠装） 4.容纳芯数：24芯 5.护套颜色：黑色 6.可支持 1G 传输 10-80km，10G 传输 10km，支持向下兼容。 7.铠装结构，中心加强构件（磷化钢丝）、光纤松套管、缆芯填充油膏钢-聚乙烯粘结护套； 8.满足YD/T901-2009层绞式通信用室外光缆标准。 | 211256.79 |
| 26 | 24口光纤配线架 | 48架 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.19英寸机架标准安装； 2.采用优质冷轧钢板，表面静电喷塑，内部框架采用优质不锈钢，具有良好的抗腐蚀能力； 3.采用一体化模块设计，熔接、配线在同一模块内操作，科学化管理光缆接头； 4.全程走纤路径设计，全程保护跳纤，并保证其弯曲半径≥40mm； 5.适合FC、SC、ST、LC等适配器的安装，可存储冗余跳纤；19"标准尺寸，配备高压防护接地装置，系统稳定、可靠。 | 34483.68 |
| 27 | 理线器 | 48个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1. 标准19"机架安装 ；采用冷轧钢板制造，表面电喷处理； 2. 12位设计，盖子可以装拆，便于安装和维护；圆角工艺，不伤手 | 3332.16 |
| 28 | 96芯光纤配线架 | 8架 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.19英寸机架标准安装；采用优质冷轧钢板，表面静电喷塑，内部框架采用优质不锈钢，具有良好的抗腐蚀能力； 2.采用一体化模块设计，熔接、配线在同一模块内操作，科学化管理光缆接头；全程走纤路径设计，全程保护跳纤，并保证其弯曲半径≥40mm； 3.适合FC、SC、ST、LC等适配器的安装，可存储冗余跳纤；19"标准尺寸，配备高压防护接地装置，系统稳定、可靠。 | 8347.28 |
| 29 | 光纤熔接 | 1920芯 | 定制 | ◆1、光纤熔接，熔接损耗 ≤0.20dB/km | 83251.20 |
| 30 | 布放尾纤1.5m | 1920根 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 布放尾纤1.5m | 23040.00 |
| 31 | 单模光纤跳线5m | 144条 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.规格：5米单模LC光纤双芯跳线，工业标准100%光学测试； 2.符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,IEC-60793。 | 17569.44 |
| 1.1.1.1.5 线管及辅材 |
| 32 | 电气钢导管砖、混凝土结构暗配JDG25 | 57715m | 国产 | 1.JDG25； 2.材质：镀锌钢管，管径：25MM；含管件底盒杯梳等配件。 | 775112.45 |
| 33 | 凿(压)槽及恢复 DN32 | 17315m | 定制 | 凿(压)槽及恢复 DN32 | 228211.70 |
| 1.1.1.1.6 系统调试 |
| 34 | 公安网布线系统双绞线缆调试 | 6613链路 |  | 公安网布线系统双绞线缆调试，检验系统、设备的功能、性能，确保准确可靠和满足使用要求。 | 59847.65 |
| 35 | 综合布线系统光纤调试 | 6444链路 |  | 综合布线系统光纤调试，检验系统、设备的功能、性能，确保准确可靠和满足使用要求。 | 144667.80 |
| 36 | 光中继段光缆测试 12芯以下 | 26段 |  | 光中继段光缆测试 12芯以下，确保货物功能、性能达标，满足使用要求 | 89556.48 |
| 37 | 光中继段光缆测试 24芯以下 | 26段 |  | 光中继段光缆测试 24芯以下，确保货物功能、性能达标，满足使用要求 | 138307.78 |
| 1.1.1.2.1 工作区 |
| 38 | 信息面板 | 923个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.采用阻燃及耐燃高品质ABS材料制造，满足UL94V-0阻燃等级； 2.具有标签框及语音数据表示符，可供用户识别语音、数据等不同用途； 3.三层模块化结构设计，嵌入组合式，配合86底盒，安装方便，表面隐藏螺钉孔，美观大方,各孔均配有专门的防尘门。 | 46546.89 |
| 39 | 电话跳线 | 923条 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.传输频率≥16MHz,由鸭嘴插头，水晶头和软线组成； ◆2.采用多股芯电缆，阻抗100欧姆 ；接点镀金厚度为30μ(inch)，柔性卡接设计，插拔寿命>1000次，外护套为PVC材料，符合UL CM防火标准 | 21358.22 |
| 1.1.1.2.2 电信间及配线子系统 |
| 40 | 六类非屏蔽双绞线 | 73840m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.护套材料： PVC（聚氯乙烯）； 2. 导体线规≥0.57mm，23AWG； 3.导体材质：无氧铜；4.包装方式：305m/箱； 5.执行标准：TIA/EIA568C、ISO/IEC11801，EN50173，YD/T926； 6.防火等级：低烟无卤阻燃 | 265824.00 |
| 41 | 六类非屏蔽模块 | 923个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.六类非屏模块传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输，采用满足94V-0阻燃等级高强度防火材料； ◆2.磷青铜接触针全部镀金，厚度为50μ(inch)、插拔寿命≥750次；IDC线卡镀镍，采用直列式90度IDC卡接，可卡接线径为0.50~0.64mm的铜线，重复卡接>200次，568A/B打线色标清晰标注； | 41839.59 |
| 42 | 电话跳线 | 923条 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.传输频率≥16MHz,由鸭嘴插头，水晶头和软线组成； ◆2.采用多股芯电缆，阻抗100欧姆 ；接点镀金厚度为30μ(inch)，柔性卡接设计，插拔寿命>1000次，外护套为PVC材料，符合UL CM防火标准 | 21358.22 |
| 43 | 24口非屏蔽配线架 | 93架 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1. 传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输； 2. 安装于19″标准机架； ◆3. 磷青铜接触针全部镀金厚度为50μ(inch)、插拔寿命≥750次，IDC线卡镀镍，可卡接线径为0.4~0.6mm的铜线，重复卡接>200次； 4. 具有彩色语音、数据标示符，用于区分端口用途。 | 36959.13 |
| 44 | 理线器 | 93个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1. 标准19"机架安装 ；采用冷轧钢板制造，表面电喷处理； 2. 12位设计，盖子可以装拆，便于安装和维护；圆角工艺，不伤手 | 6456.06 |
| 45 | 12口光纤配线架 | 66架 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.19英寸机架标准安装； 2.采用优质冷轧钢板，表面静电喷塑，内部框架采用优质不锈钢，具有良好的抗腐蚀能力； 3..采用一体化模块设计，熔接、配线在同一模块内操作，科学化管理光缆接头； 4.全程走纤路径设计，全程保护跳纤，并保证其弯曲半径≥40mm； 5.适合FC、SC、ST、LC等适配器的安装，可存储冗余跳纤；19"标准尺寸，配备高压防护接地装置，系统稳定、可靠。 | 42993.06 |
| 46 | 光纤熔接 | 792芯 | 定制 | ◆1、光纤熔接，熔接损耗 ≤0.20dB/km | 34341.12 |
| 47 | 布放尾纤1.5m | 792根 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 布放尾纤1.5m | 9504.00 |
| 48 | 单模光纤跳线3m | 42条 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.规格：3米单模LC光纤双芯跳线，工业标准100%光学测试； 2.符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,IEC-60793。 | 4284.42 |
| 49 | 单模光纤跳线5m | 90条 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.规格：5米单模LC光纤双芯跳线，工业标准100%光学测试； 2.符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,IEC-60793。 | 10980.90 |
| 50 | 机柜12U | 66台 | 图腾、金盾、罗格朗 | 1.12U机柜，600mm*450mm*12U,含机柜风扇、双承重托盘、重型脚轮（4只）及设备安装螺丝套件。 2.玻璃前门，单开玻璃门（5.0mm玻璃），支持左/右安装方式，侧门和前后门均可拆卸（≥0.8mm金属板），侧门及前后门带钥匙锁设计，顶板/底板/托盘：1.5mm金属板； 3.配线架等设备可通过立柱自动完成接地，立柱可支持前后调节，立柱板厚≥1.5mm； 4.机柜顶部和底部预制敲落孔； 5.提供机柜墙装件，可挂墙安装。 6.提供2条10A6 PDU，国标插孔，提供过载保护、防雷模块、双断开关等PDU功能模块。 | 58349.94 |
| 51 | 机柜42U | 5台 | 图腾、金盾、罗格朗 | 1.42U机柜，600mm*600mm,含机柜风扇、双承重托盘、重型脚轮（4只）及设备安装螺丝套件。 2.玻璃前门，单开玻璃门（5.0mm玻璃），支持左/右安装方式，侧门和前后门均可拆卸（≥0.8mm金属板），侧门及前后门带钥匙锁设计，顶板/底板/托盘：1.5mm金属板； 3.配线架等设备可通过立柱自动完成接地，立柱可支持前后调节，立柱板厚≥1.5mm； 4.机柜顶部和底部预制敲落孔； 5.提供机柜墙装件，可挂墙安装。 6.提供2条PDU,14位10A+2位16A，国标插孔，提供过载保护、防雷模块、双断开关等PDU功能模块。 | 12085.45 |
| 1.1.1.2.3 干线及设备间子系统 |
| 52 | 12芯室外单模光纤 | 12920m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.产品规格：室外 2.结构：层绞式（铠装） 3.芯数：12芯 4.护套颜色：黑色 5.可支持 1G 传输 10-80km，10G 传输 10km，支持向下兼容。 6.加强构件采用耐腐蚀的、高杨氏模量的磷化钢丝，确保光缆具有良好的抗拉性能；全截面阻水结构，双面涂覆钢带纵包，确保光缆具有良好的阻水防潮性能 7.满足YD/T901-2009层绞式通信用室外光缆标准。 | 90181.60 |
| 53 | 12芯万兆室内单模光纤 | 2061m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.室内 2.层绞式（非铠装） 3.容纳芯数：12 4.护套颜色：黄色5.可支持传输 1-10km，10G带宽。 6.芳纶纤维增强单元，使光缆具有良好的抗拉伸性能；护套采用阻燃环保材料，完全达到光缆在室内使用时对阻燃性能的要求 | 18713.88 |
| 54 | 12口光纤配线架 | 66架 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.19英寸机架标准安装； 2.采用优质冷轧钢板，表面静电喷塑，内部框架采用优质不锈钢，具有良好的抗腐蚀能力； 3..采用一体化模块设计，熔接、配线在同一模块内操作，科学化管理光缆接头； 4.全程走纤路径设计，全程保护跳纤，并保证其弯曲半径≥40mm； 5.适合FC、SC、ST、LC等适配器的安装，可存储冗余跳纤；19"标准尺寸，配备高压防护接地装置，系统稳定、可靠。 | 42993.06 |
| 55 | 理线器 | 66个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1. 标准19"机架安装 ；采用冷轧钢板制造，表面电喷处理； 2. 12位设计，盖子可以装拆，便于安装和维护；圆角工艺，不伤手 | 4581.72 |
| 56 | 光纤熔接 | 792芯 | 定制 | ◆1、光纤熔接，熔接损耗 ≤0.20dB/km | 34341.12 |
| 57 | 布放尾纤1.5m | 792根 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 布放尾纤1.5m | 9504.00 |
| 58 | 单模光纤跳线3m | 42条 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.规格：3米单模LC光纤双芯跳线，工业标准100%光学测试； 2.符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,IEC-60793。 | 4284.42 |
| 59 | 单模光纤跳线5m | 90条 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.规格：5米单模LC光纤双芯跳线，工业标准100%光学测试； 2.符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,IEC-60793。 | 10980.90 |
| 60 | 机柜42U | 6台 | 图腾、金盾、罗格朗 | 1.42U机柜，600mm*600mm,含机柜风扇、双承重托盘、重型脚轮（4只）及设备安装螺丝套件。 2.玻璃前门，单开玻璃门（5.0mm玻璃），支持左/右安装方式，侧门和前后门均可拆卸（≥0.8mm金属板），侧门及前后门带钥匙锁设计，顶板/底板/托盘：1.5mm金属板； 3.配线架等设备可通过立柱自动完成接地，立柱可支持前后调节，立柱板厚≥1.5mm； 4.机柜顶部和底部预制敲落孔； 5.提供机柜墙装件，可挂墙安装。 6.提供2条PDU,14位10A+2位16A，国标插孔，提供过载保护、防雷模块、双断开关等PDU功能模块。 | 14502.54 |
| 1.1.1.2.4 建筑群子系统 |
| 61 | 24芯室外单模光纤 | 9610m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.产品规格：室外 2.结构：层绞式（铠装） 3.芯数：24芯 4.护套颜色：黑色 5.可支持 1G 传输 10-80km，10G 传输 10km，支持向下兼容。 6.加强构件采用耐腐蚀的、高杨氏模量的磷化钢丝，确保光缆具有良好的抗拉性能；全截面阻水结构，双面涂覆钢带纵包，确保光缆具有良好的阻水防潮性能 7.满足YD/T901-2009层绞式通信用室外光缆标准。 | 85240.70 |
| 62 | 24口光纤配线架 | 15架 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.19英寸机架标准安装； 2.采用优质冷轧钢板，表面静电喷塑，内部框架采用优质不锈钢，具有良好的抗腐蚀能力； 3.采用一体化模块设计，熔接、配线在同一模块内操作，科学化管理光缆接头； 4.全程走纤路径设计，全程保护跳纤，并保证其弯曲半径≥40mm； 5.适合FC、SC、ST、LC等适配器的安装，可存储冗余跳纤；19"标准尺寸，配备高压防护接地装置，系统稳定、可靠。 | 10776.15 |
| 63 | 理线器 | 15个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1. 标准19"机架安装 ；采用冷轧钢板制造，表面电喷处理； 2. 12位设计，盖子可以装拆，便于安装和维护；圆角工艺，不伤手 | 1041.30 |
| 64 | 96芯光纤配线架 | 4架 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.19英寸机架标准安装；采用优质冷轧钢板，表面静电喷塑，内部框架采用优质不锈钢，具有良好的抗腐蚀能力； 2.采用一体化模块设计，熔接、配线在同一模块内操作，科学化管理光缆接头；全程走纤路径设计，全程保护跳纤，并保证其弯曲半径≥40mm； 3.适合FC、SC、ST、LC等适配器的安装，可存储冗余跳纤；19"标准尺寸，配备高压防护接地装置，系统稳定、可靠。 | 4173.64 |
| 65 | 光纤熔接 | 720芯 | 定制 | ◆1、光纤熔接，熔接损耗 ≤0.20dB/km | 31219.20 |
| 66 | 布放尾纤1.5m | 720根 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 布放尾纤1.5m | 8640.00 |
| 67 | 单模光纤跳线5m | 60条 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.规格：5米单模LC光纤双芯跳线，工业标准100%光学测试； 2.符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,IEC-60793。 | 7320.60 |
| 1.1.1.2.4 线管及辅材 |
| 68 | 电气钢导管砖、混凝土结构暗配JDG25 | 5376m | 国产 | 1.JDG25； 2.材质：镀锌钢管，管径：25MM；含管件底盒杯梳等配件。 | 72199.68 |
| 69 | 凿(压)槽及恢复 DN32 | 3226m | 定制 | 宽*深：40*30mm,包含开挖、恢复。 | 42518.68 |
| 1.1.1.2.5 系统调试 |
| 70 | 电话网布线系统双绞线缆调试 | 923链路 |  | 电话网布线系统双绞线缆调试，检验系统、货物的功能、性能，确保准确可靠和满足使用要求。 | 8353.15 |
| 71 | 电话网系统光纤调试 | 2304链路 |  | 电话网系统光纤调试，检验系统、货物的功能、性能，确保准确可靠和满足使用要求。 | 51724.80 |
| 1.1.1.3.1 工作区 |
| 72 | RJ45水晶头 | 281个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.非屏蔽六类水晶头，产品应符合YD/T 926.3-2009.TIA/EIA-568C.2.1标准； 2.传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输； 3.接点镀金厚度为50μ(inch)。 | 2500.90 |
| 73 | 信息面板 | 1008个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.采用阻燃及耐燃高品质ABS材料制造，满足UL94V-0阻燃等级； 2.具有标签框及语音数据表示符，可供用户识别语音、数据等不同用途； 3.三层模块化结构设计，嵌入组合式，配合86底盒，安装方便，表面隐藏螺钉孔，美观大方,各孔均配有专门的防尘门。 | 50833.44 |
| 74 | 六类非屏蔽跳线5米 | 1008条 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.规格：5米六类非屏蔽跳线； 2.水晶头簧片表面镀金50μ，采用多件套设置； ◆3.导体采用7/0.2的多股线绞合而成，绝缘直径1.0±0.03 mm； 4.通过注塑工艺保证软线与水晶头的牢靠连接，保证最大拉拔力≥100N。 | 41096.16 |
| 1.1.1.3.2 电信间及配线子系统 |
| 75 | 六类非屏蔽双绞线 | 103120m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.护套材料： PVC（聚氯乙烯）； 2. 导体线规≥0.57mm，23AWG； 3.导体材质：无氧铜；4.包装方式：305m/箱； 5.执行标准：TIA/EIA568C、ISO/IEC11801，EN50173，YD/T926； 6.防火等级：低烟无卤阻燃 | 371232.00 |
| 76 | 六类非屏蔽模块 | 1289个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.六类非屏模块传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输，采用满足94V-0阻燃等级高强度防火材料； ◆2.磷青铜接触针全部镀金，厚度为50μ(inch)、插拔寿命≥750次；IDC线卡镀镍，采用直列式90度IDC卡接，可卡接线径为0.50~0.64mm的铜线，重复卡接>200次，568A/B打线色标清晰标注； | 58430.37 |
| 77 | 六类非屏蔽跳线2米 | 1289条 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.规格：2米六类非屏蔽跳线； 2.水晶头簧片表面镀金50μ，采用多件套设置； ◆3.导体采用7/0.2的多股线绞合而成，绝缘直径1.0±0.03 mm； 4.通过注塑工艺保证软线与水晶头的牢靠连接，保证最大拉拔力≥100N。 | 35640.85 |
| 78 | 24口非屏蔽配线架 | 100架 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输；安装于19″标准机架； ◆2.磷青铜接触针全部镀金厚度为50μ(inch)、插拔寿命≥750次，IDC线卡镀镍，可卡接线径为0.4~0.6mm的铜线，重复卡接>200次； 3.具有彩色语音、数据标示符，用于区分端口用途。 | 39741.00 |
| 79 | 理线器 | 100个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1. 标准19"机架安装 ；采用冷轧钢板制造，表面电喷处理； 2. 12位设计，盖子可以装拆，便于安装和维护；圆角工艺，不伤手 | 6942.00 |
| 80 | 12口光纤配线架 | 59架 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.19英寸机架标准安装； 2.采用优质冷轧钢板，表面静电喷塑，内部框架采用优质不锈钢，具有良好的抗腐蚀能力； 3..采用一体化模块设计，熔接、配线在同一模块内操作，科学化管理光缆接头； 4.全程走纤路径设计，全程保护跳纤，并保证其弯曲半径≥40mm； 5.适合FC、SC、ST、LC等适配器的安装，可存储冗余跳纤；19"标准尺寸，配备高压防护接地装置，系统稳定、可靠。 | 38433.19 |
| 81 | 光纤熔接 | 708芯 | 定制 | ◆1、光纤熔接，熔接损耗 ≤0.20dB/km | 30698.88 |
| 82 | 布放尾纤1.5m | 708根 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 布放尾纤1.5m | 8496.00 |
| 83 | 单模光纤跳线3m | 110条 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.规格：3米单模LC光纤双芯跳线，工业标准100%光学测试； 2.符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,IEC-60793。 | 11221.10 |
| 84 | 单模光纤跳线5m | 86条 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.规格：5米单模LC光纤双芯跳线，工业标准100%光学测试； 2.符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,IEC-60793。 | 10492.86 |
| 85 | 机柜12U | 58台 | 图腾、金盾、罗格朗 | 1.12U机柜，600mm*450mm*12U,含机柜风扇、双承重托盘、重型脚轮（4只）及设备安装螺丝套件。 2.玻璃前门，单开玻璃门（5.0mm玻璃），支持左/右安装方式，侧门和前后门均可拆卸（≥0.8mm金属板），侧门及前后门带钥匙锁设计，顶板/底板/托盘：1.5mm金属板； 3.配线架等设备可通过立柱自动完成接地，立柱可支持前后调节，立柱板厚≥1.5mm； 4.机柜顶部和底部预制敲落孔； 5.提供机柜墙装件，可挂墙安装。 6.提供2条10A6位PDU，国标插孔，提供过载保护、防雷模块、双断开关等PDU功能模块。 | 51277.22 |
| 86 | 机柜42U | 8台 | 图腾、金盾、罗格朗 | 1.42U机柜，600mm*600mm,含机柜风扇、双承重托盘、重型脚轮（4只）及设备安装螺丝套件。 2.玻璃前门，单开玻璃门（5.0mm玻璃），支持左/右安装方式，侧门和前后门均可拆卸（≥0.8mm金属板），侧门及前后门带钥匙锁设计，顶板/底板/托盘：1.5mm金属板； 3.配线架等设备可通过立柱自动完成接地，立柱可支持前后调节，立柱板厚≥1.5mm； 4.机柜顶部和底部预制敲落孔； 5.提供机柜墙装件，可挂墙安装。 6.提供2条10A6位PDU，国标插孔，提供过载保护、防雷模块、双断开关等PDU功能模块。 | 19336.72 |
| 1.1.1.3.3 干线及设备间子系统 |
| 87 | 12芯室外单模光纤 | 5410m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.产品规格：室外 2.结构：层绞式（铠装） 3.芯数：12芯 4.护套颜色：黑色 5.可支持 1G 传输 10-80km，10G 传输 10km，支持向下兼容。 6.加强构件采用耐腐蚀的、高杨氏模量的磷化钢丝，确保光缆具有良好的抗拉性能；全截面阻水结构，双面涂覆钢带纵包，确保光缆具有良好的阻水防潮性能 7.满足YD/T901-2009层绞式通信用室外光缆标准。 | 37761.80 |
| 88 | 12芯万兆室内单模光纤 | 3081m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.室内 2.层绞式（非铠装） 3.容纳芯数：12 4.护套颜色：黄色 5.可支持传输 1-10km，10G带宽。 6.芳纶纤维增强单元，使光缆具有良好的抗拉伸性能；护套采用阻燃环保材料，完全达到光缆在室内使用时对阻燃性能的要求 | 27975.48 |
| 89 | 12口光纤配线架 | 59架 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.19英寸机架标准安装； 2.采用优质冷轧钢板，表面静电喷塑，内部框架采用优质不锈钢，具有良好的抗腐蚀能力； 3..采用一体化模块设计，熔接、配线在同一模块内操作，科学化管理光缆接头； 4.全程走纤路径设计，全程保护跳纤，并保证其弯曲半径≥40mm； 5.适合FC、SC、ST、LC等适配器的安装，可存储冗余跳纤；19"标准尺寸，配备高压防护接地装置，系统稳定、可靠。 | 38433.19 |
| 90 | 理线器 | 59个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1. 标准19"机架安装 ；采用冷轧钢板制造，表面电喷处理； 2. 12位设计，盖子可以装拆，便于安装和维护；圆角工艺，不伤手 | 4095.78 |
| 91 | 光纤熔接 | 708芯 | 定制 | ◆1、光纤熔接，熔接损耗 ≤0.20dB/km | 30698.88 |
| 92 | 布放尾纤1.5m | 708根 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 布放尾纤1.5m | 8496.00 |
| 93 | 单模光纤跳线3m | 110条 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.规格：3米单模LC光纤双芯跳线，工业标准100%光学测试； 2.符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,IEC-60793。 | 11221.10 |
| 94 | 单模光纤跳线5m | 86条 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.规格：5米单模LC光纤双芯跳线，工业标准100%光学测试； 2.符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,IEC-60793。 | 10492.86 |
| 95 | 机柜42U | 6台 | 图腾、金盾、罗格朗 | 1.42U机柜，600mm*600mm,含机柜风扇、双承重托盘、重型脚轮（4只）及设备安装螺丝套件。 2.玻璃前门，单开玻璃门（5.0mm玻璃），支持左/右安装方式，侧门和前后门均可拆卸（≥0.8mm金属板），侧门及前后门带钥匙锁设计，顶板/底板/托盘：1.5mm金属板； 3.配线架等设备可通过立柱自动完成接地，立柱可支持前后调节，立柱板厚≥1.5mm； 4.机柜顶部和底部预制敲落孔； 5.提供机柜墙装件，可挂墙安装。 6.提供2条PDU,14位10A+2位16A，国标插孔，提供过载保护、防雷模块、双断开关等PDU功能模块。 | 14502.54 |
| 1.1.1.3.4 建筑群子系统 |
| 96 | 24芯室外单模光纤 | 12570m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.产品规格：室外 2.结构：层绞式（铠装） 3.芯数：24芯 4.护套颜色：黑色 5.可支持 1G 传输 10-80km，10G 传输 10km，支持向下兼容。 6.加强构件采用耐腐蚀的、高杨氏模量的磷化钢丝，确保光缆具有良好的抗拉性能；全截面阻水结构，双面涂覆钢带纵包，确保光缆具有良好的阻水防潮性能 7.满足YD/T901-2009层绞式通信用室外光缆标准。 | 111495.90 |
| 97 | 24口光纤配线架 | 19架 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.19英寸机架标准安装； 2.采用优质冷轧钢板，表面静电喷塑，内部框架采用优质不锈钢，具有良好的抗腐蚀能力； 3.采用一体化模块设计，熔接、配线在同一模块内操作，科学化管理光缆接头； 4.全程走纤路径设计，全程保护跳纤，并保证其弯曲半径≥40mm； 5.适合FC、SC、ST、LC等适配器的安装，可存储冗余跳纤；19"标准尺寸，配备高压防护接地装置，系统稳定、可靠。 | 13649.79 |
| 98 | 理线器 | 19个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1. 标准19"机架安装 ；采用冷轧钢板制造，表面电喷处理； 2. 12位设计，盖子可以装拆，便于安装和维护；圆角工艺，不伤手 | 1318.98 |
| 99 | 96芯光纤配线架 | 5架 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.19英寸机架标准安装；采用优质冷轧钢板，表面静电喷塑，内部框架采用优质不锈钢，具有良好的抗腐蚀能力； 2.采用一体化模块设计，熔接、配线在同一模块内操作，科学化管理光缆接头；全程走纤路径设计，全程保护跳纤，并保证其弯曲半径≥40mm； 3.适合FC、SC、ST、LC等适配器的安装，可存储冗余跳纤；19"标准尺寸，配备高压防护接地装置，系统稳定、可靠。 | 5217.05 |
| 100 | 光纤熔接 | 912芯 | 定制 | ◆1、光纤熔接，熔接损耗 ≤0.20dB/km | 39544.32 |
| 101 | 布放尾纤1.5m | 912根 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 布放尾纤1.5m | 10944.00 |
| 102 | 单模光纤跳线5m | 76条 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.规格：5米单模LC光纤双芯跳线，工业标准100%光学测试； 2.符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,IEC-60793。 | 9272.76 |
| 1.1.1.3.5 线管及辅材 |
| 103 | 电气钢导管砖、混凝土结构暗配JDG25 | 7292m | 国产 | 1.JDG25； 2.材质：镀锌钢管，管径：25MM；含管件底盒杯梳等配件。 | 97931.56 |
| 104 | 凿(压)槽及恢复 DN32 | 4375m | 定制 | 宽*深：40*30mm,包含开挖、恢复。 | 57662.50 |
| 1.1.1.3.6 系统调试 |
| 105 | 互联网布线系统双绞线缆调试 | 1289链路 |  | 互联网布线系统双绞线缆调试，检验系统、货物的功能、性能，确保准确可靠和满足使用要求。 | 11665.45 |
| 106 | 互联网光纤调试 | 2328链路 |  | 互联网光纤调试，检验系统、货物的功能、性能，确保准确可靠和满足使用要求。 | 52263.60 |
| 1.1.1.4.1 工作区 |
| 107 | RJ45水晶头 | 3000个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.非屏蔽六类水晶头，产品应符合YD/T 926.3-2009.TIA/EIA-568C.2.1标准； 2.传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输； 3.接点镀金厚度为50μ(inch)。 | 26700.00 |
| 108 | 信息面板 | 1240个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.采用阻燃及耐燃高品质ABS材料制造，满足UL94V-0阻燃等级； 2.具有标签框及语音数据表示符，可供用户识别语音、数据等不同用途； 3.三层模块化结构设计，嵌入组合式，配合86底盒，安装方便，表面隐藏螺钉孔，美观大方,各孔均配有专门的防尘门。 | 62533.20 |
| 109 | 六类非屏蔽跳线5米 | 1240条 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.规格：5米六类非屏蔽跳线； 2.水晶头簧片表面镀金50μ，采用多件套设置； ◆3.导体采用7/0.2的多股线绞合而成，绝缘直径1.0±0.03 mm； 4.通过注塑工艺保证软线与水晶头的牢靠连接，保证最大拉拔力≥100N。 | 50554.80 |
| 1.1.1.4.2 电信间及配线子系统 |
| 110 | 六类非屏蔽双绞线 | 339200m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.护套材料： PVC（聚氯乙烯）； 2. 导体线规≥0.57mm，23AWG； 3.导体材质：无氧铜；4.包装方式：305m/箱； 5.执行标准：TIA/EIA568C、ISO/IEC11801，EN50173，YD/T926； 6.防火等级：低烟无卤阻燃 | 1221120.00 |
| 111 | 六类非屏蔽模块 | 4240个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.六类非屏模块传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输，采用满足94V-0阻燃等级高强度防火材料； ◆2.磷青铜接触针全部镀金，厚度为50μ(inch)、插拔寿命≥750次；IDC线卡镀镍，采用直列式90度IDC卡接，可卡接线径为0.50~0.64mm的铜线，重复卡接>200次，568A/B打线色标清晰标注； | 192199.20 |
| 112 | 六类非屏蔽跳线2米 | 4240条 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.规格：2米六类非屏蔽跳线； 2.水晶头簧片表面镀金50μ，采用多件套设置； ◆3.导体采用7/0.2的多股线绞合而成，绝缘直径1.0±0.03 mm； 4.通过注塑工艺保证软线与水晶头的牢靠连接，保证最大拉拔力≥100N。 | 117236.00 |
| 113 | 24口非屏蔽配线架 | 225架 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输；安装于19″标准机架； ◆2.磷青铜接触针全部镀金厚度为50μ(inch)、插拔寿命≥750次，IDC线卡镀镍，可卡接线径为0.4~0.6mm的铜线，重复卡接>200次； 3.具有彩色语音、数据标示符，用于区分端口用途。 | 89417.25 |
| 114 | 理线器 | 225个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1. 标准19"机架安装 ；采用冷轧钢板制造，表面电喷处理； 2. 12位设计，盖子可以装拆，便于安装和维护；圆角工艺，不伤手 | 15619.50 |
| 115 | 12口光纤配线架 | 98架 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.19英寸机架标准安装； 2.采用优质冷轧钢板，表面静电喷塑，内部框架采用优质不锈钢，具有良好的抗腐蚀能力； 3..采用一体化模块设计，熔接、配线在同一模块内操作，科学化管理光缆接头； 4.全程走纤路径设计，全程保护跳纤，并保证其弯曲半径≥40mm； 5.适合FC、SC、ST、LC等适配器的安装，可存储冗余跳纤；19"标准尺寸，配备高压防护接地装置，系统稳定、可靠。 | 63838.18 |
| 116 | 光纤熔接 | 1176芯 | 定制 | ◆1、光纤熔接，熔接损耗 ≤0.20dB/km | 50991.36 |
| 117 | 布放尾纤1.5m | 1176根 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 布放尾纤1.5m | 14112.00 |
| 118 | 单模光纤跳线3m | 158条 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.规格：5米单模LC光纤双芯跳线，工业标准100%光学测试； 2.符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,IEC-60793。 | 16117.58 |
| 119 | 单模光纤跳线5m | 200条 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.规格：5米单模LC光纤双芯跳线，工业标准100%光学测试； 2.符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,IEC-60793。 | 24402.00 |
| 120 | 机柜12U | 58台 | 图腾、金盾、罗格朗 | 1.12U机柜，600mm*450mm*12U,含机柜风扇、双承重托盘、重型脚轮（4只）及设备安装螺丝套件。 2.玻璃前门，单开玻璃门（5.0mm玻璃），支持左/右安装方式，侧门和前后门均可拆卸（≥0.8mm金属板），侧门及前后门带钥匙锁设计，顶板/底板/托盘：1.5mm金属板； 3.配线架等设备可通过立柱自动完成接地，立柱可支持前后调节，立柱板厚≥1.5mm； 4.机柜顶部和底部预制敲落孔； 5.提供机柜墙装件，可挂墙安装。 6.提供2条10A6位PDU，国标插孔，提供过载保护、防雷模块、双断开关等PDU功能模块。 | 51277.22 |
| 121 | 机柜42U | 23台 | 图腾、金盾、罗格朗 | 1.42U机柜，参考规格：600mm*600mm,含机柜风扇、双承重托盘、重型脚轮（4只）及设备安装螺丝套件。 2.玻璃前门，单开玻璃门（5.0mm玻璃），支持左/右安装方式，侧门和前后门均可拆卸（≥0.8mm金属板），侧门及前后门带钥匙锁设计，顶板/底板/托盘：1.5mm金属板； 3.配线架等设备可通过立柱自动完成接地，立柱可支持前后调节，立柱板厚≥1.5mm； 4.机柜顶部和底部预制敲落孔； 5.提供机柜墙装件，可挂墙安装。 6.提供2条10A6位PDU，国标插孔，提供过载保护、防雷模块、双断开关等PDU功能模块。 | 55593.07 |
| 1.1.1.4.3 干线及设备间子系统 |
| 122 | 12芯室外单模光纤 | 10340m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.产品规格：室外 2.结构：层绞式（铠装） 3.芯数：12芯 4.护套颜色：黑色 5.可支持 1G 传输 10-80km，10G 传输 10km，支持向下兼容。 6.加强构件采用耐腐蚀的、高杨氏模量的磷化钢丝，确保光缆具有良好的抗拉性能；全截面阻水结构，双面涂覆钢带纵包，确保光缆具有良好的阻水防潮性能 7.满足YD/T901-2009层绞式通信用室外光缆标准。 | 72173.20 |
| 123 | 12芯万兆室内单模光纤 | 12611m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.室内 2.层绞式（非铠装） 3.容纳芯数：12 4.护套颜色：黄色 5.可支持传输 1-10km，10G带宽。 6.芳纶纤维增强单元，使光缆具有良好的抗拉伸性能；护套采用阻燃环保材料，完全达到光缆在室内使用时对阻燃性能的要求 | 114507.88 |
| 124 | 12口光纤配线架 | 82架 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.19英寸机架标准安装； 2.采用优质冷轧钢板，表面静电喷塑，内部框架采用优质不锈钢，具有良好的抗腐蚀能力； 3..采用一体化模块设计，熔接、配线在同一模块内操作，科学化管理光缆接头； 4.全程走纤路径设计，全程保护跳纤，并保证其弯曲半径≥40mm； 5.适合FC、SC、ST、LC等适配器的安装，可存储冗余跳纤；19"标准尺寸，配备高压防护接地装置，系统稳定、可靠。 | 53415.62 |
| 125 | 理线器 | 82个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1. 标准19"机架安装 ；采用冷轧钢板制造，表面电喷处理； 2. 12位设计，盖子可以装拆，便于安装和维护；圆角工艺，不伤手 | 5692.44 |
| 126 | 光纤熔接 | 984芯 | 定制 | ◆1、光纤熔接，熔接损耗 ≤0.20dB/km | 42666.24 |
| 127 | 布放尾纤1.5m | 984根 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 布放尾纤1.5m | 11808.00 |
| 128 | 单模光纤跳线3m | 158条 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.规格：3米单模LC光纤双芯跳线，工业标准100%光学测试； 2.符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,IEC-60793。 | 16117.58 |
| 129 | 单模光纤跳线5m | 200条 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.规格：5米单模LC光纤双芯跳线，工业标准100%光学测试； 2.符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,IEC-60793。 | 24402.00 |
| 130 | 机柜42U | 6台 | 图腾、金盾、罗格朗 | 1.42U机柜，600mm*600mm,含机柜风扇、双承重托盘、重型脚轮（4只）及设备安装螺丝套件。 2.玻璃前门，单开玻璃门（5.0mm玻璃），支持左/右安装方式，侧门和前后门均可拆卸（≥0.8mm金属板），侧门及前后门带钥匙锁设计，顶板/底板/托盘：1.5mm金属板； 3.配线架等设备可通过立柱自动完成接地，立柱可支持前后调节，立柱板厚≥1.5mm； 4.机柜顶部和底部预制敲落孔； 5.提供机柜墙装件，可挂墙安装。 6.提供2条10A6位PDU，国标插孔，提供过载保护、防雷模块、双断开关等PDU功能模块。 | 14502.54 |
| 1.1.1.4.4 建筑群子系统 |
| 131 | 12芯室外单模光纤 | 720m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.产品规格：室外 2.结构：层绞式（铠装） 3.容纳芯数：4-12芯 4.护套颜色：黑色 5.可支持 1G 传输 10-80km，10G 传输 10km，支持向下兼容。 5.铠装结构，中心加强构件（磷化钢丝）、光纤松套管、缆芯填充油膏钢-聚乙烯粘结护套； 6.满足YD/T901-2009层绞式通信用室外光缆标准。 | 5025.60 |
| 132 | 24芯室外单模光纤 | 16230m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.产品规格：室外 2.结构：层绞式（铠装） 3.容纳芯数：4-24芯 4.护套颜色：黑色 5.可支持 1G 传输 10-80km，10G 传输 10km，支持向下兼容。 6.铠装结构，中心加强构件（磷化钢丝）、光纤松套管、缆芯填充油膏钢-聚乙烯粘结护套； 7.满足YD/T901-2009层绞式通信用室外光缆标准。 | 143960.10 |
| 133 | 24口光纤配线架 | 36架 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.19英寸机架标准安装； 2.采用优质冷轧钢板，表面静电喷处理； 3.采用一体化模块设计，熔接、配线在同一模块内操作，科学化管理光缆接头； 4.全程走纤路径设计，全程保护跳纤，并保证其弯曲半径≥40mm； 5.适合FC、SC、ST、LC等适配器的安装，可存储冗余跳纤；19"标准尺寸，配备高压防护接地装置，系统稳定、可靠。 | 25862.76 |
| 134 | 理线器 | 36个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.标准19"机架安装，配有防尘盖； 2.理线器容纳最多可达到48根4对线缆。 3.盖板可上下翻转，极易取下，方便理线操作 | 2499.12 |
| 135 | 96芯光纤配线架 | 5架 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.19英寸机架标准安装；采用优质冷轧钢板，表面静电喷塑，内部框架采用优质不锈钢，具有良好的抗腐蚀能力； 2.采用一体化模块设计，熔接、配线在同一模块内操作，科学化管理光缆接头；全程走纤路径设计，全程保护跳纤，并保证其弯曲半径≥40mm； 3.适合FC、SC、ST、LC等适配器的安装，可存储冗余跳纤；19"标准尺寸，配备高压防护接地装置，系统稳定、可靠。 | 5217.05 |
| 136 | 光纤熔接 | 1344芯 | 定制 | ◆1、光纤熔接，熔接损耗 ≤0.20dB/km | 58275.84 |
| 137 | 布放尾纤1.5m | 1344根 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 布放尾纤1.5m | 16128.00 |
| 138 | 单模光纤跳线5m | 108条 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.规格：5米单模LC光纤双芯跳线，工业标准100%光学测试； 2.符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,IEC-60793。 | 13177.08 |
| 1.1.1.4.5 线管及辅材 |
| 139 | 电气钢导管砖、混凝土结构暗配JDG25 | 27505m | 国产 | 1.JDG25； 2.材质：镀锌钢管，管径：25MM；含管件底盒杯梳等配件。 | 369392.15 |
| 140 | 凿(压)槽及恢复 DN32 | 8250m | 定制 | 宽*深：40*30mm,包含开挖、恢复。 | 108735.00 |
| 1.1.1.4.6 系统调试 |
| 141 | 设备专网综合布线双绞线缆测试 | 4240链路 |  | 设备专网综合布线双绞线缆测试，确保货物功能、性能达标，满足使用要求 | 38372.00 |
| 142 | 设备专网光纤测试 | 3504链路 |  | 设备专网光纤测试，确保货物功能、性能达标，满足使用要求 | 78664.80 |
| 综合管网系统 |
| 分部分项工程 |
| 1.1.2.1.室外综合管网 |
| 143 | 镀锌钢管埋地敷设 DN100 | 2850m | 国产 | 热镀锌钢管，壁厚3.8MM | 216343.50 |
| 144 | 镀锌钢管埋地敷设 DN150 | 2400m | 国产 | 热镀锌钢管，壁厚4.5MM | 277608.00 |
| 145 | PE七孔梅花管 | 17850m | 国产 | PE七孔梅花管 108×32×7（2.0） | 598867.50 |
| 146 | 手孔井 | 135座 | 定制 | 700*700*400(L*W*H)。 | 76067.10 |
| 147 | 挖沟槽土方 | 7850 | 定制 | 挖沟槽土方 | 90746.00 |
| 148 | 回填土方 | 7850 | 定制 | 回填土方 | 47728.00 |
| 1.1.2.2.室内综合管网 |
| 149 | 封闭式镀锌桥架400*100 δ=1.5mm | 500m | 国产 | 封闭式镀锌桥架，规格：400*100*1.2MM，含水平三通、水平弯通、变径、下线接头、吊杆。 | 66860.00 |
| 150 | 封闭式镀锌桥架300*100 δ=1.5mm | 18900m | 国产 | 封闭式镀锌桥架，规格：300*100*1.2MM，含水平三通、水平弯通、变径、下线接头、吊杆。 | 1692306.00 |
| 151 | 封闭式镀锌桥架200*100 δ=1.2mm | 3300m | 国产 | 封闭式镀锌桥架，规格：200*100*1.2MM，含水平三通、水平弯通、变径、下线接头、吊杆。 | 243639.00 |
| 152 | 封闭式镀锌桥架150*100 δ=1.2mm | 1450m | 国产 | 封闭式镀锌桥架，规格：150*100*1.2MM，含水平三通、水平弯通、变径、下线接头、吊杆。 | 87449.50 |
| 153 | 封闭式镀锌桥架100*50 δ=1.2mm | 250m | 国产 | 封闭式镀锌桥架，规格：100*50*1.2MM，含水平三通、水平弯通、变径、下线接头、吊杆。 | 10255.00 |
| 154 | 桥架支撑架制作安装 | 15300kg | 国产 | 等边角钢∠40,Φ10圆钢 手工除轻锈，红丹漆两遍，调和漆两遍 | 275094.00 |
| 网络系统 |
| 分部分项工程 |
| 1.1.3.1.公安网 |
| 155 | 核心交换机 | 4台 | 华为、H3C、迈普 | ★1. 设备性能：交换容量≥200Tbps, 转发性能≥48000Mpps； ★2. 硬件规格：整机业务板槽位数≥8个，主控引擎槽位数≥2个，交换网槽位数≥4个，可拔插电源模块槽位≥6个，风扇槽位数≥4个； ★3. 设备配置：提供主控引擎≥2块，提供交换网板≥4块，提供交流电源模块≥3块，提供可拔插风扇≥4个，提供万兆以太网SFP+光接口≥64个，提供千兆以太网SFP光接口≥40个，提供不小于2块8端口万兆集群单板，提供集群光模块-SFP+-10G-单模模块(LC) ≥6个,提供电模块-SFP-GE-电接口模块(RJ45)≥6个，提供MPLS功能授权、IPV6功能授权; 4. 规格表项：MAC地址≥1M，ARP表项≥256K，ACL表项≥128K，Ipv4 FIB≥1M，Ipv6 FIB≥512K； 5. IP路由：支持OSPF、OSPFv3.IS-IS、IS-ISv6.BGP、BGP4+、策略路由、路由策略，支持IPv4和IPv6双协议栈； 6. 横向虚拟化：支持将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，用于虚拟化的端口与业务端口物理槽位分离； 7. 可靠性：支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位，；支持硬件BFD，3.3ms稳定均匀发包检测 ； 8. MPLS：支持MPLS基本功能，支持MPLS OAM，支持MPLS TE，支持MPLS VPN/VLL/VPLS； 9. 安全认证：支持MACSec，支持MAC地址认证、Portal认证、802.1x认证，支持防范DoS攻击、TCP的SYN Flood攻击、UDP Flood攻击、广播风暴攻击、大流量攻击； 10. 管理维护：支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理，支持用户操作日志，支持WEB网管，支持802.3az能效以太网 | 791040.76 |
| 156 | 汇聚交换机 | 4台 | 华为、H3C、迈普 | ★1. 设备性能：交换容量≥86Tbps, 转发性能≥26400Mpps； ★2. 硬件规格：整机业务板槽位数≥6，主控引擎槽位数≥2；电源模块槽位数≥8，风扇槽位数≥2； ★3. 设备配置：提供主控引擎≥2块，提供交流电源模块≥4块，可拔插风扇≥2个，提供万兆以太网SFP+光接口≥32个，提供不小于2块4端口万兆SFP+集群单板，提供集群QSFP+-40G-高速电缆-5m（含两模块）≥4根，提供MPLS功能授权，IPV6功能授权； 4. 规格表项：MAC地址≥1M，ARP表项≥256K，Ipv4 FIB≥512K； 5. IP路由：支持OSPF、OSPFv3.IS-IS、IS-ISv6.BGP、BGP4+、策略路由、路由策略，支持IPv4和IPv6双协议栈； 6. 横向虚拟化：支持将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，用于虚拟化的端口与业务端口物理槽位分离； 7. 可靠性：支持使用实际业务包进行设备级、链路级和网络级丢包监控，支持专有硬件发送BFD故障检测包，发送间隔为3.3ms； 8. MPLS：支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS； 9. 安全认证：支持MACSec，支持MAC地址认证、Portal认证、802.1x认证，支持防范DoS攻击、TCP的SYN Flood攻击、UDP Flood攻击、广播风暴攻击、大流量攻击； | 305440.76 |
| 157 | 24口汇聚交换机 | 15台 | 华为、H3C、迈普 | ★1. 设备性能：交换容量≥2.5Tbps, 转发性能≥720Mpps； ★2. 设备配置：提供万兆以太网SFP+端口≥24个，提供40GE QSFP+端口≥2个，扩展插槽数≥1个，可拔插电源模块槽位数≥2个，配置可拔插交流电源模块≥2个； 3. 规格表项：MAC地址≥256K，ARP表项≥32K，Ipv4 FIB≥64K，Ipv6 FIB≥32K； 4. IP路由：支持RIP V1/2.URPFOSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3.BGP4+、ISISv6； 5. VxLAN：支持VxLAN功能，支持VxLAN二层网关、三层网关，支持BGP EVPN，实现自动建立隧道； 6. MPLS：支持MPLS L3VPN，支持MPLS L2VPN，支持MPLS-TE，支持MPLS QoS； 7. 堆叠：支持堆叠，主机堆叠数不小于9，支持堆叠单向带宽≥240G； 8. 可靠性：支持环网协议； | 335402.85 |
| 158 | 24口以太网交换机 | 41台 | 华为、H3C、迈普 | ★1. 设备性能：交换容量≥336Gbps, 转发性能≥106Mpps； ★2. 设备配置：提供10/100/1000Base-T以太网端口≥24个，万兆以太网SFP+光口≥4个，交流供电，支持冗余电源； 3. 规格表项：支持MAC地址≥16K，ARP表项≥2K，Ipv4 FIB≥4K； 4. IP路由：支持RIP、RIPng，OSPF； 5. 横向虚拟化：支持堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份； 6. 可靠性：支持ERPS以太环保护协议； 7.管理维护: 支持SNMP v1/v2/v3.Telnet、RMON，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理简易运维： | 173847.79 |
| 159 | 48口以太网接入交换机 | 36台 | 华为、H3C、迈普 | ★1. 设备性能：交换容量≥336Gbps, 转发性能≥144Mpps； ★2. 设备配置：提供10/100/1000Base-T以太网端口≥48个，万兆以太网SFP+光口≥4个，交流供电，支持冗余电源； 3. 规格表项：支持MAC地址≥16K，ARP表项≥2K，Ipv4 FIB≥4K； 4. IP路由：支持RIP、RIPng，OSPF； 5. 横向虚拟化：支持堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份； 6. 可靠性：支持ERPS以太环保护协议； 7.管理维护: 支持SNMP v1/v2/v3.Telnet、RMON，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理简易运维： | 240725.52 |
| 160 | 24口POE交换机 | 278台 | 华为、H3C、迈普 | ★1. 设备性能：交换容量≥680Gbps, 转发性能≥96Mpps； ★2. 设备配置：提供PoE+ 10/100/1000Base-T以太网电接口≥16个，PoE+ 100/1000/2500 Base-T以太网电接口≥8个，万兆SFP+光口≥4个，交流供电，支持冗余电源； 3. 管理端口:1个RJ45 Console口，1个SNMP带外管理口； 4. 规格表项：支持MAC地址≥32K，ARP表项≥2K，Ipv4 FIB≥4K,支持IPv6 ； 5. IP路由：支持RIP、RIPng，OSPF； 6. 横向虚拟化：支持堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份,可支持≥9台设备堆叠； 7. 可靠性：支持ERPS以太环保护协议； 8. 管理维护: 支持SNMP v1/v2/v3.Telnet、RMON，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理简易运维； 9. 业务端口防雷能力：6KV。 | 1768132.82 |
| 161 | 8口POE交换机 | 27台 | 华为、H3C、迈普 | ★1. 设备性能：交换容量≥336Gbps, 转发性能≥27Mpps； ★2.设备配置：提供PoE+ 10/100/1000Base-T以太网电接口≥8个，PoE+ 100/1000/2500 Base-T以太网电接口≥8个，万兆SFP+光口≥4个，交流供电，支持冗余电源； 3. 规格表项：支持MAC地址≥16K，ARP表项≥2K，Ipv4 FIB≥4K,支持IPv6； 4. 管理端口:1个RJ45 Console口，1个SNMP带外管理口； 5. IP路由：支持RIP、RIPng，OSPF； 6. 可靠性：支持ERPS以太环保护协议； 7. 管理维护: 支持SNMP v1/v2/v3.Telnet、RMON，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理简易运维； 8. 业务端口防雷能力：6KV； 9. POE+支持IEEE 802.3af、IEEE 802.3at标准供电，端口最高提供≥30W供电功率 。 | 63725.13 |
| 162 | 核心汇聚单模光模块 | 184块 | 华为、H3C、迈普 | 交换机光模块，SFP+-10G-单模模块(1.4km,LC) | 248396.32 |
| 163 | 单模光模块 | 1112块 | 华为、H3C、迈普 | 交换机光模块，SFP+-10G-单模模块(1.4km,LC) | 633817.76 |
| 164 | 单模万兆光模块 | 448块 | 华为、H3C、迈普 | 交换机光模块，SFP+-10G-单模模块(1.4km,LC) | 255351.04 |
| 165 | 传输设备 | 2台 | 华为、H3C、迈普 | ★1、交换容量≥70Tbps，转发性能≥24000Mpps； ★2、主控板槽位≥2个，业务线路板槽≥14个；交换网板不占用业务线路板槽位； 3、配置2块主控板板卡，2个交流电源；配置10端口10GBase LAN/WAN-SFP+板卡；配置8个万兆多模光模块(SFP+,850nm,0.3km)，2个万兆单模光模块(SFP+,1310nm,10km)； 4、支持100GE光口、40GE以太光口、622M cPOS、155M cPOS等接口； 5、支持端口散列技术，可将100GE端口散列成10GE口或者25GE口进行使用，可灵活进行设备的端口容量和类型控制使用； 6、支持100G/50GE自适应端口、支持100G/40G自适应端口，支持10G/GE自适应端口； 7、支持IPv4、IPV6，支持IPv4路由表容量≥25M,IPv6路由表容量≥10M；支持IPv4转发表容量≥4M,IPv6转发表容量≥2M； 8、支持MPLS 跨域互联Option A、B、C三种方式，支持MPLS L3 VPN，VRF数量≥4K； 9、支持SRv6，支持SRv6承载VPN业务； 10、支持误码倒换功能，以解决传统BFD检测技术无法识别由光路抖动、线路老化等原因导致的概率性误码； 11、支持OSPF、RIP、IS-IS、BGP等动态路由协议； 12、支持IEEE802.1q、IEEE802.1p、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1ab、STP/RSTP/MSTP 等二层特性； 13、支持IGMP、Static Multicast Routing、PIM-SM/SSM、MBGP、NGMVPN 组播协议； 14、支持588v2、支持同步以太时钟； 15、支持Telemetry、iFIT 、BFD、NQA； 16、供货时提供上述功能所涉及的应用、端口、功能等授权、软件及应用对接服务。 | 354225.48 |
| 166 | 专线租赁（1年） | 1套 | 定制 | 1、专用线路租赁，提供2条10G线路,含两端光模块； 2、提供2条40G或8条10G线路，含两端光模块； 3、线路要求提供OTN传输系统进行保障，防止通信中断； 4、线路要求按不同路由连接至市局数据中心机房。 5、线路传输所需其他资源由服务提供商负责解决。 | 720000.00 |
| 1.1.3.2.互联网 |
| 167 | 核心交换机 | 1台 | 华为、H3C、迈普 | 1. 设备性能：交换容量≥200Tbps, 转发性能≥48000Mpps； 2. 硬件规格：整机业务板槽位数≥8个，主控引擎槽位数≥2个，交换网槽位数≥4个，可拔插电源模块槽位≥6个，风扇槽位数≥4个， 3. 设备配置：提供主控引擎≥2块，提供交换网板≥4块，提供交流电源模块≥3块，提供可拔插风扇≥4个，提供万兆以太网SFP+光接口≥32个，提供千兆以太网SFP光接口≥48个，提供不小于2块8端口万兆集群单板，提供集群光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) ≥6个，提供电模块-SFP-GE-电接口模块(100m,RJ45) ≥6个，提供MPLS功能授权、IPV6功能授权； 4. 规格表项：MAC地址≥1M，ARP表项≥256K，ACL表项≥128K，Ipv4 FIB≥1M，Ipv6 FIB≥512K； 5. IP路由：支持OSPF、OSPFv3.IS-IS、IS-ISv6.BGP、BGP4+、策略路由、路由策略，支持IPv4和IPv6双协议栈； 6. 横向虚拟化：支持将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，用于虚拟化的端口与业务端口物理槽位分离； 7. 可靠性：支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位，支持硬件BFD，3.3ms稳定均匀发包检测 ； 8. MPLS：支持MPLS基本功能，支持MPLS OAM，支持MPLS TE，支持MPLS VPN/VLL/VPLS； 9. 安全认证：支持MACSec，支持MAC地址认证、Portal认证、802.1x认证，支持防范DoS攻击、TCP的SYN Flood攻击、UDP Flood攻击、广播风暴攻击、大流量攻击； 10. 管理维护：支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理，支持用户操作日志，支持WEB网管，支持802.3az能效以太网 | 197760.19 |
| 168 | 24口汇聚交换机 | 10台 | 华为、H3C、迈普 | 1. 设备性能：交换容量≥2.5Tbps, 转发性能≥720Mpps； 2. 设备配置：提供万兆以太网SFP+端口≥24个，提供40GE QSFP+端口≥2个，扩展插槽数≥1个，可插拔电源模块槽位数≥2个，配置可拔插交流电源模块≥2个; 3. 规格表项：MAC地址≥256K，ARP表项≥32K，Ipv4 FIB≥64K，Ipv6 FIB≥32K； 4. IP路由：支持RIP V1/2.URPFOSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3.BGP4+、ISISv6； 5. VxLAN：支持VxLAN功能，支持VxLAN二层网关、三层网关，支持BGP EVPN，实现自动建立隧道； 6. MPLS：支持MPLS L3VPN，支持MPLS L2VPN，支持MPLS-TE，支持MPLS QoS； 7. 堆叠：支持堆叠，主机堆叠数不小于9，支持堆叠单向带宽≥240G： 9. 可靠性：支持环网协议； | 223601.90 |
| 169 | 24口以太网交换机 | 36台 | 华为、H3C、迈普 | 1. 设备性能：交换容量≥336Gbps, 转发性能≥106Mpps； 2. 设备配置：提供10/100/1000Base-T以太网端口≥24个，万兆以太网SFP+光口≥4个，交流供电；支持拓展USB接口，便于U盘快速开局; 3. 规格表项：支持MAC地址≥16K，ARP表项≥2K，Ipv4 FIB≥4K； 4. IP路由：支持RIP、RIPng，OSPF； 5. 横向虚拟化：支持堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份； 6. 可靠性：支持ERPS以太环保护协议； 7.管理维护: 支持SNMP v1/v2/v3.Telnet、RMON，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理简易运维： | 152646.84 |
| 170 | 48口以太网交换机 | 24台 | 华为、H3C、迈普 | 1. 设备性能：交换容量≥336Gbps, 转发性能≥144Mpps； 2. 设备配置：提供10/100/1000Base-T以太网端口≥48个，万兆以太网SFP+光口≥4个，交流供电，支持冗余电源；支持标准USB接口，便于U盘快速开局; 3. 规格表项：支持MAC地址≥16K，ARP表项≥2K，Ipv4 FIB≥4K； 4. IP路由：支持RIP、RIPng，OSPF； 5. 横向虚拟化：支持堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份； 6. 可靠性：支持ERPS以太环保护协议； 7. 管理维护: 支持SNMP v1/v2/v3.Telnet、RMON，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理简易运维： | 160483.68 |
| 171 | 24口POE交换机 | 24台 | 华为、H3C、迈普 | 1. 设备性能：交换容量≥680Gbps, 转发性能≥96Mpps； 2. 设备配置：提供PoE+ 10/100/1000Base-T以太网电接口≥16个，PoE+ 100/1000/2500 Base-T以太网电接口≥8个，万兆SFP+光口≥4个，交流供电； 3. 管理端口:1个RJ45 Console口，1个SNMP带外管理口； 4. 规格表项：支持MAC地址≥32K，ARP表项≥2K，Ipv4 FIB≥4K,支持IPv6 ； 5. IP路由：支持RIP、RIPng，OSPF； 6. 横向虚拟化：支持堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份,可支持≥9台设备堆叠； 7. 可靠性：支持ERPS以太环保护协议； 8. 管理维护: 支持SNMP v1/v2/v3.Telnet、RMON，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理简易运维； 9. 业务端口防雷能力：6KV。 | 152644.56 |
| 172 | 8口POE交换机 | 14台 | 华为、H3C、迈普 | 1. 设备性能：交换容量≥336Gbps, 转发性能≥27Mpps； 2.设备配置：提供PoE+ 10/100/1000Base-T以太网电接口≥8个，PoE+ 100/1000/2500 Base-T以太网电接口≥8个，万兆SFP+光口≥4个，交流供电； 3. 规格表项：支持MAC地址≥16K，ARP表项≥2K，Ipv4 FIB≥4K,支持IPv6； 4. 管理端口:1个RJ45 Console口，1个SNMP带外管理口； 5. IP路由：支持RIP、RIPng，OSPF； 6. 可靠性：支持ERPS以太环保护协议； 7. 管理维护: 支持SNMP v1/v2/v3.Telnet、RMON，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理简易运维； 8. 业务端口防雷能力：6KV； 9. POE+支持IEEE 802.3af、IEEE 802.3at标准供电，端口最高提供不小于30W供电功率 。 | 33042.66 |
| 173 | 核心汇聚单模光模块 | 44块 | 华为、H3C、迈普 | 交换机光模块，SFP+-10G-单模模块(1.4km,LC) | 59399.12 |
| 174 | 单模光模块 | 518块 | 华为、H3C、迈普 | 交换机光模块，SFP+-10G-单模模块(1.4km,LC) | 295249.64 |
| 175 | 单模万兆光模块 | 220块 | 华为、H3C、迈普 | 交换机光模块，SFP+-10G-单模模块(1.4km,LC) | 125395.60 |
| 176 | 无线控制器主机 | 1台 | 华为、H3C、迈普 | ★1. 设备性能：数据转发性能≥80Gbit/s，最大管理AP数量≥6K； ★2. AP管理数量授权：提供管理AP授权数量≥300个； 3. 组网能力：支持标准IETF 5415 CAPWAP协议，AP和AC之间支持L2/L3层网络拓扑； 4. 认证加密：支持MAC 地址认证、802.1x认证、Portal认证、MAC+Portal混合认证、WAPI认证，支持WPA标准、WEP(WEP64/WEP128)、TKIP、CCMP； 5. 安全性：支持WIDS/WIPS，非法AP入侵检测，白名单功能，黑名单功能和无线协议攻击防御，支持DHCP Snooping,DAI,IP source Guard.防止ARP、仿冒源IP及私设DHCP server的攻击； 6. 可靠性：支持将多台无线控制器虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的AP管理和用户管理，本次提供2个无线控制器模块，实现热备功能；每个无线控制器提供32个万兆以太网SFP+光接口； 7. 管理特性：支持CLI、SNMP V1/V2/V3，支持WEB管理、SSH管理； | 47245.01 |
| 177 | 室内千兆无线AP装置 | 281台 | 华为、H3C、迈普 | 1. 协议标准：支持802.11a/n/ac/ac wave2协议标准，支持2.4GHz和5GHz双频同时工作； 2. 用户接入:支持最大接入用户数≥512个； 3. 无线性能: 支持120个⽤户同时点播720P高清视频不卡顿； 4. 射频:支持MU-MIMO，2空间流，整机速率≥1.2Gbps 5. 接口：提供1个10/100/1000M自适应以太网接口； 6. 天线: 内置全向天线, 发射功率≥20dBm，支持按1dB步长调整发射功率; 7. 应用识别：支持AP本地应用识别和QOS分类，针对业界常用的Skypes、QQ、微信等应用，能显著提升语音质量； 8. 支持射频自动调优功能，实时智能管理射频资源； 9. 支持多用户负载均衡，帮助用户尽可能地均匀分布到不同AP上，提升系统容量和用户体验 10. 支持无缝漫游，用户在多个AP间移动过程中观看720p高清视频不卡顿； | 346045.88 |
| 178 | 无线业务管理组件 | 1套 | 华为、H3C、迈普 | 1. 提供管理AP授权数量≥300个； 2. 从设备状态、网络资源、干扰、区域、业务类型各种维度展现无线网络状态。比如：AP信道利用率、按照区域统计AP与用户数、客户端射频类型统计、按照SSID统计接入用户数、用户接入历史查询。 3. 一张拓扑上能展示AC、AP与上行POE交换机之间的链路，同时展示设备状态。 4. 支持对WLAN网络的全生命周期管理，能够提供无线网络规划、部署、验收、日常维护、无线网络优化。 5. 对AP可进行分权分域管理，不依赖AC，独立授权; 6. 为了保障网络的正常运行和快速排障，支持提供故障诊断功能，包括终端侧和网络侧的故障诊断，终端侧可以对终端侧配置、网络环境和网络连通性的检测。网络侧通过一键式诊断给出故障原因和解决建议。 7. 支持对非法设备的管理，包括对非法设备的检测、识别、分类和远程通知一个完整方案，能够在海量非法AP信息中识别需要的信息;当识别出非法AP后，能以远程告警通知的方式通知管理员。 8. 支持节能策略管理，可立即或按周期关闭AP、射频、SSID。 | 30313.91 |
| 179 | 网络管理平台 | 1套 | 华为、H3C、迈普 | 1. 管理范围：系统应能统一管理数据中心存储、服务器、网络设备（路由器、交换机、防火墙,WLAN）、应用、统一通信(包括IP话机)、会议系统、视频监控、ONU等； ★2. 管理能力：管理软件支持管理设备数≥20000,服务器管理规模≥1000+；本次配置网络设备授权≥130台，支持IP话机设备授权≥50台； 3. 多操作系统要求：支持Windows、SuSE Linux操作系统。支持Oracle 、MySQL、SQL Server数据库。系统可支持在虚拟机上运行。 4. 资源管理：系统应支持通过输入IP地址段，SNMP等多种通讯参数，自动搜索网络中的设备并添加到网管中； 5. 集中监控：支持对全网设备告警的实时监控和统一浏览，并支持多种告警级别定义，可通过颜色或者文字区分紧急、重要、次要和提示等级别，并根据不通级别采取对应的处理策略；支持多种提醒方式，如告警实时提醒（告警板）、告警音响、Email、手机短信息提示；对于具体的当前告警，可以直接定位拓扑和设备面板，并且可以对具体的告警进行告警屏蔽设定。 6. 性能管理：支持对设备CPU、内存、设备连通性、设备响应时间、接口流量、网络通断率、利用率等指标的监控； 7. 统一拓扑：支持拓扑界面与网管界面集成到一个窗口中，统一拓扑呈现；支持自动发现二三层链路、VLAN拓扑以及拓扑联动功能，包括实时性能、资源管理、告警跳转等；支持拓扑界面自定义链路粗细，标记监控重点链路；显示接口发送/接收速率、接口流入/流出带宽利用率等信息；支持拓扑界面链路诊断，方便快捷定位链路质量问题； 8. 链路管理：通过自动发现、手动创建设备间链路连接关系，直观在拓扑视图上展示； 9. VLAN管理：提供VLAN资源进行统一管理配置的应用，主要包括管理全网VLAN资源；向各设备的端口下发VLAN配置； 10. 网络配置管理：对设备进行业务配置，支持配置模板和规划表对设备批量下发业务配置； 11. QoS管理：提供基于QoS流量的监控工具，对于配置了流策略的接口和VLAN，提供匹配速率、丢弃速率、超出承诺带宽速率、带宽利用率等网络性能指标的度量。 12. 网络流量分析：支持通过流量分析了解流量的构成和分布。根据接收到的Flow报文自动添加设备， 并且自动分析设备接口流量，提供各种纬度的报表展现；提供接口、应用、来源主机、目的主机、DSCP、会话、接口组、应用组等多个维度的流量数据；支持原始流量数据的流量审计； 13. 访客终端准入认证：提供一套终端准入控制系统， 提供200个用户的准入控制授权。支持802.1x认证、MAC认证、Portal认证等多种认证方式；支持访客自助申请、管理员批量导入等方式生成账号，支持账号属性自定义，支持设置访客密码的复杂度、长度、生成策略、有效期，支持临时账号自动清除功能； | 50071.48 |
| 180 | 互联网专线（1年） | 1条 | 中国联通、中国移动 | 1、提供100MB数据链路1年租用服务； 2、要求提供双路由； | 12000.00 |
| 1.1.3.3.设备专网 |
| 181 | 核心交换机 | 2台 | 华为、H3C、迈普 | 1. 设备性能：交换容量≥200Tbps, 转发性能≥48000Mpps； 2. 硬件规格：整机业务板槽位数≥8个，主控引擎槽位数≥2个，交换网槽位数≥4个，可拔插电源模块槽位≥6个，风扇槽位数≥4个； 3. 设备配置：提供主控引擎≥2块，提供交换网板≥4块，提供交流电源模块≥3块，提供可拔插风扇≥4个，提供万兆以太网SFP+光接口≥32个，提供千兆以太网SFP光接口≥48个，提供不小于2块8端口万兆集群单板 ≥2块，提供电模块-SFP-GE-电接口模块(RJ45)≥6个，提供集群光模块-SFP+-10G-单模模块(LC) ≥6个，提供提供MPLS功能授权、IPV6功能授权; 4. 规格表项：MAC地址≥1M，ARP表项≥256K，ACL表项≥128K，Ipv4 FIB≥1M，Ipv6 FIB≥512K； 5. IP路由：支持OSPF、OSPFv3.IS-IS、IS-ISv6.BGP、BGP4+、策略路由、路由策略，支持IPv4和IPv6双协议栈； 6. 横向虚拟化：支持将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，用于虚拟化的端口与业务端口物理槽位分离，实配虚拟化的万兆端口数≥16个，且端口分布在不同的单板上； 7. 可靠性：支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位，；支持硬件BFD，3.3ms稳定均匀发包检测，； 8. MPLS：支持MPLS基本功能，支持MPLS OAM，支持MPLS TE，支持MPLS VPN/VLL/VPLS； 9. 安全认证：支持MACSec，支持MAC地址认证、Portal认证、802.1x认证，支持防范DoS攻击、TCP的SYN Flood攻击、UDP Flood攻击、广播风暴攻击、大流量攻击； 10. 管理维护：支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理，支持用户操作日志，支持WEB网管，支持802.3az能效以太网。 | 395520.38 |
| 182 | 汇聚交换机 | 6台 | 华为、H3C、迈普 | 1. 设备性能：交换容量≥86Tbps, 转发性能≥26400Mpps； 2. 硬件规格：整机业务板槽位数≥6，主控引擎槽位数≥2；电源模块槽位数≥8，风扇槽位数≥2， 3. 设备配置：提供主控引擎≥2块，提供可拔插交流电源模块≥4块，可拔插风扇≥2个，提供万兆以太网SFP+光接口≥32个，提供≥4端口万兆SFP+单板 ≥2块，提供集群QSFP+-40G-高速电缆-5m（含两模块）≥4根,提供MPLS功能授权，IPV6功能授权；4. 规格表项：MAC地址≥1M，ARP表项≥256K，Ipv4 FIB≥512K； 5. IP路由：支持OSPF、OSPFv3.IS-IS、IS-ISv6.BGP、BGP4+、策略路由、路由策略，支持IPv4和IPv6双协议栈； 6. 横向虚拟化：支持将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，用于虚拟化的端口与业务端口物理槽位分离； 7. 可靠性：支持使用实际业务包进行设备级、链路级和网络级丢包监控，支持专有硬件发送BFD故障检测包，发送间隔为3.3ms； 8. MPLS：支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS； 9. 安全认证：支持MACSec，支持MAC地址认证、Portal认证、802.1x认证，支持防范DoS攻击、TCP的SYN Flood攻击、UDP Flood攻击、广播风暴攻击、大流量攻击； 10. 管理维护：支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理，支持用户操作日志，支持WEB网管，支持802.3az能效以太网。 | 459520.92 |
| 183 | 24口汇聚交换机 | 7台 | 华为、H3C、迈普 | 1. 设备性能：交换容量≥2.5Tbps, 转发性能≥720Mpps； 2. 设备配置：提供万兆以太网SFP+端口≥24个，提供40GE QSFP+端口≥2个，扩展插槽数≥1个，可插拔电源模块槽位数≥2个，配置可拔插交流电源模块≥2个； 3. 规格表项：MAC地址≥256K，ARP表项≥32K，Ipv4 FIB≥64K，Ipv6 FIB≥32K； 4. IP路由：支持RIP V1/2.URPFOSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3.BGP4+、ISISv6； 5. VxLAN：支持VxLAN功能，支持VxLAN二层网关、三层网关，支持BGP EVPN，实现自动建立隧道； 6. MPLS：支持MPLS L3VPN，支持MPLS L2VPN，支持MPLS-TE，支持MPLS QoS； 7. 堆叠：支持堆叠，主机堆叠数不小于9，支持堆叠单向带宽≥240G； 8. 可靠性：支持环网协议； 9. 安全：CPU防攻击，黑名单, 控制面限速（CPCAR），攻击溯源，白名单、攻击溯源、攻击源惩罚 | 156521.33 |
| 184 | 24口以太网交换机 | 18台 | 华为、H3C、迈普 | ★1. 设备性能：交换容量≥336Gbps, 转发性能≥108Mpps； ★2. 设备配置：提供10/100/1000Base-T以太网端口≥24个，复用的千兆Combo SFP≥4个，万兆光口≥4个，支持可插拔双电源，配置一个交流电源，支持标准USB接口，支持U盘快速开局； 3. 规格表项：支持MAC地址≥16K，ARP表项≥4K，Ipv4 FIB≥8K； 4. IP路由：支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3.ISIS、BGP； 5. 横向虚拟化：支持堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份； 6. 可靠性：支持ERPS以太环保护协议； 7. 管理维护: 支持SNMP v1/v2/v3.Telnet、RMON，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理简易运维： | 76323.42 |
| 185 | 48口以太网交换机 | 103台 | 华为、H3C、迈普 | 1. 设备性能：交换容量≥336Gbps, 转发性能≥144Mpps； 2. 设备配置：提供10/100/1000Base-T以太网端口≥48个，万兆光口≥4个，配置一个交流电源，支持标准USB接口，支持U盘快速开局； 3. 规格表项：支持MAC地址≥16K，ARP表项≥4K，Ipv4 FIB≥8K； 4. IP路由：支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3.ISIS、BGP； 5. 横向虚拟化：支持堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份； 6. 可靠性：支持ERPS以太环保护协议； 7. 管理维护: 支持SNMP v1/v2/v3.Telnet、RMON，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理简易运维： | 688742.46 |
| 186 | 24口POE交换机 | 58台 | 华为、H3C、迈普 | 1. 设备性能：交换容量≥680Gbps, 转发性能≥96Mpps； 2. 设备配置：提供PoE+ 24个10/100/1000Base-TX千兆电口（支持802.3af/802.3at供电标准），万兆SFP+光口≥4个，交流供电； 3. 管理端口:1个RJ45 Console口，1个SNMP带外管理口； 4. 规格表项：支持MAC地址≥32K，ARP表项≥2K，Ipv4 FIB≥4K,支持IPv6 ； 5. IP路由：支持RIP、RIPng，OSPF； 6. 横向虚拟化：支持堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份,可支持≥9台设备堆叠； 7. 可靠性：支持ERPS以太环保护协议； 8. 管理维护: 支持SNMP v1/v2/v3.Telnet、RMON，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理简易运维； 9. 业务端口防雷能力：6KV。 | 368891.02 |
| 187 | 核心汇聚单模光模块 | 60块 | 华为、H3C、迈普 | 交换机光模块，SFP+-10G-单模模块(1.4km,LC) | 80998.80 |
| 188 | 单模光模块 | 400块 | 华为、H3C、迈普 | 交换机光模块，SFP+-10G-单模模块(1.4km,LC) | 227992.00 |
| 189 | 单模万兆光模块 | 316块 | 华为、H3C、迈普 | 交换机光模块，SFP+-10G-单模模块(1.4km,LC) | 180113.68 |
| 信息安全系统 |
| 分部分项工程 |
| 1.1.4.信息安全系统 |
| 190 | 下一代防火墙 | 2台 | 华为、360、深信服 | 一、 性能参数 ★1.产品为软硬件一体化设备，网络处理能力≥32G，并发连接数≥850万，每秒新建连接≥30万/秒； ★2.端口配置：冗余电源，不少于1个串口，≥4个万兆兆光口(含万兆多模模块)，≥4个千兆SFP插槽（含千兆多模模块），≥10个千兆电口。 二、 功能参数 1、支持RIPv1/v2，OSPFv2/v3，BGP等动态路由协议；支持静态路由，ECMP等价路由；支持多播/组播路由协议； 2、支持多链路出站负载，支持基于源/目的IP、源/目的端口、协议、ISP、应用类型以及国家/地域来进行选路的策略路由选路功能； 3、支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换；支持NAT64、NAT46 地址转换； 4、访问控制规则支持模拟策略匹配，输入源目的IP、端口、协议五元组信息，模拟策略匹配方式，给出最可能的匹配结果，方便排查故障，或环境部署前的调试； 5、支持识别管控的应用类型超过1200种，应用识别规则总数超过3000条；支持基于应用类型，网站类型，文件类型进行带宽分配和流量控制，支持基于时间、认证用户和VLAN进行流量控制； 6、设备具备独立的入侵防护漏洞规则特征库，特征总数在7000条以上；支持同防火墙访问控制规则进行联动，可以针对检测到的攻击源IP进行联动封锁，支持自定义封锁时间； 7、支持Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing攻击防护，支持SYN Flood、IPv4和IPv6 ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood攻击防护，支持IP地址扫描，端口扫描防护，支持ARP欺骗防护功能、支持IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文检测； 8、支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP、POP3、 RDP、Rlogin、SMB、Telnet）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能； 9、支持对常见网络协议(SSH、FTP、RDP、VNC、Netbios) 和数据库(MySQL、Oracle、MSSQL)的弱密码扫描功能; 10、设备支持独立的热门威胁库，支持木马、勒索软件、蠕虫、挖矿病毒等种类，特征总数在50万条以上；支持恶意域名重定向功能，用于DNS代理服务器场景下定位内网感染僵尸网络病毒的真实主机IP地址；支持对终端已被种植了远控木马或者病毒等恶意软件进行检测，并且能够对检测到的恶意软件行为进行深入的分析，展示和外部命令控制服务器的交互行为和其他可疑行为； 11、支持业务安全和用户安全的风险展示；支持全网实时热点事件展示；支持在同一个界面对全网所有服务器和主机的安全状况进行风险评估，支持对当前所有业务的安全防护状态进行动态保护； 12、支持资产的自动发现以及资产脆弱性和服务器开放端口的自动识别，支持包含敏感数据业务的识别；支持对检测到的攻击行为按照IP地址的地理位置信息进行威胁信息动态展示，实时监测和展示最新的攻击威胁信息； 13、支持自动生成安全风险报表，报表内容体现被保护对象的整体安全等级，发现漏洞情况以及遭受到攻击的漏洞统计，具备有效攻击行为次数统计和攻击举证； 14、支持抵御SQL注入、XSS攻击、网页木马、网站扫描、WEBSHELL、跨站请求伪造、系统命令注入、文件包含攻击、目录遍历攻击、信息泄露攻击、WEB整站系统漏洞等攻击； 15、支持企业安全能力图谱，可展示设备对资产防护的有效性，对当前的风险预测、风险防御、风险检测能力进行展示，并对当前资产安全状态进行评级；同时展示当前设备的安全能力等级，展示每日安全能力的更新情况； 16、可扩展支持接入统一的安全监测平台，通过安全监测平台可以实时看到每台安全设备的详细安全状态信息，包括安全评分级别、最近有效事件、有效事件趋势、用户安全统计、服务器安全统计和攻击来源统计； 17、支持提供最新的威胁情报信息，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测，发现问题后支持一键生成防护规则； 18、支持采用无特征AI检测技术对恶意勒索病毒及挖矿病毒等热点病毒进行检测； 19、支持对企业所有的网站提供保护情况的总览，如：哪些网站当前保护措施不足，哪些网站在有效保护中，当前的漏洞、恶意扫描、web攻击及篡改事件发生的总体情况，同时风险要可定位到某个网站，并支持对网站面临的威胁给出处理方式； | 220503.84 |
| 191 | 摄像头准入控制系统 | 1台 | 华为、360、合众 | 一、性能参数 ★1.产品为软硬件一体化设备，网络处理能力≥8G，视频终端准入配置≥5400路授权。 ★2.端口配置：≥1个串口，≥4个千兆电口，≥4个千兆光口。 二、功能参数 1. 具备主动探测与被动流量识别技术。 2.支持视频终端主动扫描，并且扫描间隔时间可设置。 3.支持通过IP、MAC、白名单、802.1X协议等对接入设备进行认证。 4.支持视频终端监测，能实时获取视频终端状况和连接链路状况。 5.支持定向阻断出现问题的接入终端。 6. 访问控制规则支持模拟策略匹配，输入源目的IP、端口、协议五元组信息，模拟策略匹配方式，给出最可能的匹配结果，方便排查故障，或环境部署前的调试。 7．支持自动生成综合安全风险报表，报表内容体现被保护对象的整体安全等级，发现漏洞情况以及遭受到攻击的统计，具备有效攻击行为次数统计和攻击举证。 8.支持场景化的配置向导功能，可以选择不同的部署方式以及使用场景实现产品的快速实施。 9.支持接入摄像头如海康、大华等设备安全性检查，弱口令和摄像头高危漏洞等安全风险并提供防御能力。 10.支持对防护的服务器安全性检查，能够发现操作系统、中间件、应用漏洞等安全风险并提供防御能力。 11.设备支持独立的入侵防护漏洞规则特征库，特征总数在7000条以上。 12.支持场景化的配置向导功能，可以选择不同的部署方式以及使用场景实现产品的快速实施。 | 106417.19 |
| 192 | 安全对接平台 | 2套 | 华为、360、合众 | 1.标准机架式机箱，由包括但不限于接入认证服务、视频隔离网闸、用户认证服务组成； 2.接入认证服务器：标准机架式机箱不少于6个10/100M/1000M电口（其中包含1个管理口）、2个10000M Base-FX光口插槽、2个USB接口； 3.视频隔离网闸：标准机架式机箱，由主机系统和隔离交换专用硬件组成，冗余电源，正面提供1个显示液晶面板； 4.内网接口：不少于6个10/100M/1000M电口（其中包含1个管理口）、4个1000M Base-FX光 口插槽、4个10000M Base-FX光 口插槽; 2个USB接口； 5.外网接口：不少于6个10/100M/1000M电口（其中包含1个管理口）、4个1000M Base-FX光 口插槽、4个10000M Base-FX光 口插槽; 2个USB接口； 6.用户认证服务器：不少于6个10/100M/1000M电口（其中包含1个管理口）、2个10000M Base-FX光 口插槽、2个USB接口； ◆6.稳定性运行时间(MTBF) >50000小时； ◆7.传输延时 ≤15ms； 8.视频传输能力≥4000路D1并发（2000路D4）； 9.数据吞吐量≥8Gbps； 10.并发用户数≥1000个； 11.单台设备接入不同视频监控系统厂商≥5个； 12.支持设备集群堆叠数量≥16个； 13.支持终端认证机制，采用AES加密算法对视频客户端和视频终端设备进行认证； 14.可根据用户的IP 将用户分为普通和特权用户，普通用户只能访问一个视频系统，特权可以自定义访问多个视频系统； 15.支持视频客户端CS和BS快捷方式访问，认证成功后可快速打开视频客户端或者浏览器； ★16.直接支持海康、大华、宇视、科达 、互信互通、华为、先进视讯、天视、普天、中兴等不少于40多种视频控制协议 ； 17.具备视频协议白名单功能，仅允许合法的视频数据进行交互； ★18.支持基于IP地址的视频客户端流量控制管理功能，可设置客户端访问视频的最大带宽 ； 19.可针对视频控制信令SIP RTSP以及视频流格式RTP等配置白名单过滤条件，支持正则表达式；页面支持TCPDUMP、PING 、TELNET ROUTE、 ETHTOOL、 IFCONFIG等常用后台命令查询功能，并屏蔽该命令对应的修改功能 ； 20.符合跨区域视频监控联网共享技术规范（DB33/T629-2007）的要求，支持跨区域视频监控的联网共享要求；要求完全符合《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2016）标准，能够很好的实现视频系统间的互联互通； | 290777.30 |
| 193 | 安全视频边界防火墙 | 2台 | 华为、360、合众 | 一、 性能参数 ★1.产品为软硬件一体化设备，网络处理能力≥45G，并发连接数≥500万，每秒新建连接≥30万/秒； ★2.端口配置：冗余电源，≥1个串口，≥4个万兆兆光口，≥14个千兆电口。 二、 功能参数 1、支持RIPv1/v2，OSPFv2/v3，BGP等动态路由协议；支持静态路由，ECMP等价路由；支持多播/组播路由协议； 2、支持多链路出站负载，支持基于源/目的IP、源/目的端口、协议、ISP、应用类型以及国家/地域来进行选路的策略路由选路功能； 3、支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换；支持NAT64、NAT46 地址转换； 4、访问控制规则支持模拟策略匹配，输入源目的IP、端口、协议五元组信息，模拟策略匹配方式，给出最可能的匹配结果，方便排查故障，或环境部署前的调试； 5、能够识别管控的应用类型超过1200种，应用识别规则总数超过3000条；支持基于应用类型，网站类型，文件类型进行带宽分配和流量控制，支持基于时间、认证用户和VLAN进行流量控制； 6、设备支持独立的入侵防护漏洞规则特征库，特征总数在7000条以上；支持同防火墙访问控制规则进行联动，可以针对检测到的攻击源IP进行联动封锁，支持自定义封锁时间； 7、支持Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing攻击防护，支持SYN Flood、IPv4和IPv6 ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood攻击防护，支持IP地址扫描，端口扫描防护，支持ARP欺骗防护功能、支持IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文检测； 8、支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP、POP3、 RDP、Rlogin、SMB、Telnet）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能； 9、支持对常见网络协议(SSH、FTP、RDP、VNC、Netbios) 和数据库(MySQL、Oracle、MSSQL)的弱密码扫描功能; 10、设备支持独立的热门威胁库，支持木马、勒索软件、蠕虫、挖矿病毒等种类，特征总数在50万条以上；支持恶意域名重定向功能，用于DNS代理服务器场景下定位内网感染僵尸网络病毒的真实主机IP地址；支持对终端已被种植了远控木马或者病毒等恶意软件进行检测，并且能够对检测到的恶意软件行为进行深入的分析，展示和外部命令控制服务器的交互行为和其他可疑行为； 11、支持业务安全和用户安全的风险展示；支持全网实时热点事件展示；支持在同一个界面对全网所有服务器和主机的安全状况进行风险评估，支持对当前所有业务的安全防护状态进行动态保护； 12、支持资产的自动发现以及资产脆弱性和服务器开放端口的自动识别，支持包含敏感数据业务的识别；支持对检测到的攻击行为按照IP地址的地理位置信息进行威胁信息动态展示，实时监测和展示最新的攻击威胁信息； 13、支持自动生成安全风险报表，报表内容体现被保护对象的整体安全等级，发现漏洞情况以及遭受到攻击的漏洞统计，具备有效攻击行为次数统计和攻击举证； 14、支持抵御SQL注入、XSS攻击、网页木马、网站扫描、WEBSHELL、跨站请求伪造、系统命令注入、文件包含攻击、目录遍历攻击、信息泄露攻击、WEB整站系统漏洞等攻击； 15、支持企业安全能力图谱，可展示设备对资产防护的有效性，对当前的风险预测、风险防御、风险检测能力进行展示，并对当前资产安全状态进行评级；同时展示当前设备的安全能力等级，展示每日安全能力的更新情况； 16、可扩展支持接入统一的安全监测平台，通过安全监测平台可以实时看到每台安全设备的详细安全状态信息，包括安全评分级别、最近有效事件、有效事件趋势、用户安全统计、服务器安全统计和攻击来源统计； 17、可提供最新的威胁情报信息，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测，发现问题后支持一键生成防护规则； 18、支持采用无特征AI检测技术对恶意勒索病毒及挖矿病毒等热点病毒进行检测； 19、支持对企业所有的网站提供保护情况的总览，如：哪些网站当前保护措施不足，哪些网站在有效保护中，当前的漏洞、恶意扫描、web攻击及篡改事件发生的总体情况，同时风险要可定位到某个网站，并支持对网站面临的威胁给出处理方式； | 360503.84 |
| 194 | 下一代防火墙 | 1台 | 华为、360、深信服 | 一、 性能参数 1.产品为软硬件一体化设备，网络处理能力≥32G，并发连接数≥850万，每秒新建连接≥30万/秒； 2.端口配置：冗余电源，≥1个串口，≥4个万兆兆光口(含万兆多模模块)，≥4个千兆SFP插槽（含千兆多模模块），≥10个千兆电口。 二、 功能参数 1、支持RIPv1/v2，OSPFv2/v3，BGP等动态路由协议；支持静态路由，ECMP等价路由；支持多播/组播路由协议； 2、支持多链路出站负载，支持基于源/目的IP、源/目的端口、协议、ISP、应用类型以及国家/地域来进行选路的策略路由选路功能； 3、支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换；支持NAT64、NAT46 地址转换； 4、访问控制规则支持模拟策略匹配，输入源目的IP、端口、协议五元组信息，模拟策略匹配方式，给出最可能的匹配结果，方便排查故障，或环境部署前的调试； 5、能够识别管控的应用类型超过1200种，应用识别规则总数超过3000条；支持基于应用类型，网站类型，文件类型进行带宽分配和流量控制，支持基于时间、认证用户和VLAN进行流量控制； 6、设备支持独立的入侵防护漏洞规则特征库，特征总数在7000条以上；支持同防火墙访问控制规则进行联动，可以针对检测到的攻击源IP进行联动封锁，支持自定义封锁时间； 7、支持Land、Smurf、Fraggle、WinNuke、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing攻击防护，支持SYN Flood、IPv4和IPv6 ICMP Flood、UDP Flood、DNS Flood、ARP Flood攻击防护，支持IP地址扫描，端口扫描防护，支持ARP欺骗防护功能、支持IP协议异常报文检测和TCP协议异常报文检测； 8、支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP、POP3、 RDP、Rlogin、SMB、Telnet）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能； 9、支持对常见网络协议(SSH、FTP、RDP、VNC、Netbios) 和数据库(MySQL、Oracle、MSSQL)的弱密码扫描功能; 10、设备支持独立的热门威胁库，支持木马、勒索软件、蠕虫、挖矿病毒等种类，特征总数在50万条以上；支持恶意域名重定向功能，用于DNS代理服务器场景下定位内网感染僵尸网络病毒的真实主机IP地址；支持对终端已被种植了远控木马或者病毒等恶意软件进行检测，并且能够对检测到的恶意软件行为进行深入的分析，展示和外部命令控制服务器的交互行为和其他可疑行为； 11、支持业务安全和用户安全的风险展示；支持全网实时热点事件展示；支持在同一个界面对全网所有服务器和主机的安全状况进行风险评估，支持对当前所有业务的安全防护状态进行动态保护； 12、支持资产的自动发现以及资产脆弱性和服务器开放端口的自动识别，支持包含敏感数据业务的识别；支持对检测到的攻击行为按照IP地址的地理位置信息进行威胁信息动态展示，实时监测和展示最新的攻击威胁信息； 13、支持自动生成安全风险报表，报表内容体现被保护对象的整体安全等级，发现漏洞情况以及遭受到攻击的漏洞统计，具备有效攻击行为次数统计和攻击举证； 14、支持抵御SQL注入、XSS攻击、网页木马、网站扫描、WEBSHELL、跨站请求伪造、系统命令注入、文件包含攻击、目录遍历攻击、信息泄露攻击、WEB整站系统漏洞等攻击； 15、支持企业安全能力图谱，可展示设备对资产防护的有效性，对当前的风险预测、风险防御、风险检测能力进行展示，并对当前资产安全状态进行评级；同时展示当前设备的安全能力等级，展示每日安全能力的更新情况； 16、可扩展支持接入统一的安全监测平台，通过安全监测平台可以实时看到每台安全设备的详细安全状态信息，包括安全评分级别、最近有效事件、有效事件趋势、用户安全统计、服务器安全统计和攻击来源统计； 17、可提供最新的威胁情报信息，能够对新爆发的流行高危漏洞进行预警和自动检测，发现问题后支持一键生成防护规则； 18、支持采用无特征AI检测技术对恶意勒索病毒及挖矿病毒等热点病毒进行检测； 19、支持对企业所有的网站提供保护情况的总览，如：哪些网站当前保护措施不足，哪些网站在有效保护中，当前的漏洞、恶意扫描、web攻击及篡改事件发生的总体情况，同时风险要可定位到某个网站，并支持对网站面临的威胁给出处理方式； | 110251.92 |
| 195 | 上网行为管理 | 1台 | 华为、360、深信服 | 一、性能参数： ★1、性能指标：网络层吞吐量≥4Gbps，并发连接数≥120W，新建连接数≥10000，支持用户数≥5000； ★2、硬件指标：存储≥SATA 1TB；标配≥14个千兆电口； 二、功能参数： 1、支持网关模式、网桥模式、旁路模式、多路桥接模式，以及两台及两台以上设备同时做主机的部署模式； 2、支持绑定IP认证、绑定MAC认证，及IP/MAC绑定认证等；支持当用户MAC地址变动时，需要重新认证； 3、支持P2P智能流控，通过抑制P2P的上行流量，来减缓P2P的下行流量，从而解决网络出口在做流控后仍然压力较大的问题； 4、支持基于时间段的带宽划分与分配策略；支持对单个用户/用户组设置日流量、月流量配额功能； 5、支持二维码认证，管理员扫描访客的二维码后对其网络访问授权； 6、支持网页内容审计后的网页快照功能； 7、支持根据外发文件类型、关键字等条件的过滤告警，支持对HTTP、FTP、Email附件方式外发文件的识别、报警、过滤等管理措施； 8、支持Web访问质量检测，针对内网用户的web访问质量进行检测，对整体网络提供清晰的整体网络质量评级；支持以列表形式展示访问质量差的用户名单； 9、支持基于通道流速、通道总用户数、通道活跃用户数等维度的流速趋势分析报表；支持基于时间/用户/用户组/上行/下行/总体等维度的域名流量、域名访问排行； 10、支持给应用识别规则库里的每一种应用列上图标，至少能识别2700种主流应用，且能将识别的应用智能分类，标签分类至少包含安全风险、高带宽消耗、发送电子邮件、降低工作效率、外发文件泄密风险、主流论坛和微博发帖6大类；易于管理员了解应用的特征和进行策略配置； 11、支持开启直通后，流量控制模块依然生效，避免全部数据直通导致线路流量过大； 12、支持以“剩余带宽”“带宽比例”“平均分配”“优先前面的线路”四种负载策略；支持线路故障检测； 13、支持检测windows重要补丁的安装情况，并反馈检测结果； 14、支持在设置流量策略后，根据整体线路或者某流量通道内的空闲情况，自动启用和停止使用流量控制策略，以提升带宽的高使用率； 15、支持审计用户在SSL加密网页、论坛、BBS上的发帖内容； 16、支持将非法热点接入网络的行为通过邮件告警通知管理员，并在数据中心支持行为记录和查询； 17、支持基于“流量”、“流速”、“时长”设置配额，当配额耗尽后，将用户加入到指定的流控黑名单惩罚通道中； 18、针对单用户的行为分析（包括：应用流速趋势、应用流量排行、域名流量排行、应用时长排行、域名时长排行、行为汇总排行等） | 110617.11 |
| 196 | 入侵防御系统 | 1台 | 华为、360、深信服 | ★1、业务接口：万兆光口≥12个、千兆口≥12个；40GE QSFP+≥2个；配置双电源； 2、具备全面的L4~7层应用检测与防御能力，支持对缓冲溢出攻击、蠕虫、木马、病毒、SQL注入、网页篡改、恶意代码、网络钓鱼、间谍软件、DoS/DDoS、流量异常等攻击的防御或其他类似拓展功能； 3、内置IPS特征库，特征规则数量不少于5900条；具备系统一键修改特征级别的功能，用户可根据自身安全需求将特征内容根据流行度规则高低进行检索，并可一键修改流行度规则级别（警告、一般、严重、致命、废除）； 4、入侵防御事件库应符合国家信息安全CNNVD漏洞库标准，事件描述为中文；事件特征库在线升级频率不少于一周一次； 5、可根据IT资源的类型定义保护规则，支持对操作系统如Windows、Unix/Linux、Novell、Sun Solaris、Mac OS、AIX；办公软件如Microsoft Office、WPS、Adobe Acrobat；应用软件如聊天类软件、下载类软件、游戏、媒体播放器、安全杀毒软件、备份软件、邮件客户端；数据库如Mysql、MS-SQL、Foreseeable、DB2、Access、Postgre SQL；WEB应用如Apache、Microsoft IIS、WebLogic、Tomcat、Resin、CGI、WEB；浏览器如IE、Firefox、Netscape、Maxthon、Tencent Traveler；邮件服务器如微软Exchange、Postfix、SendMail、Qmai、lMdaemon等IT资源进行保护； 6、能够防御WEB类攻击：SQL注入、命令注入、Cookie注入、跨站脚本攻击、跨站请求伪造、网页挂马、网络爬虫、信息泄露、错误配置、隐藏字段、会话劫持、网页篡改、文件包含、目录穿越、CGI攻击等； 7、支持IPv4、IPv6环境下的攻击检测，支持基于多种协议类型的深度攻击防御，如IP、ARP、IGMP、GGP、ICMP、TCP、UDP、SSH、PPTP、POP3、SQL server、HTTP、IMAP3、SHELL、PRINTER、MYSQL、HTTPS、RTSP、SNMP、NFS、MOUNT进行深度检测，并可提供设置预定义的致命特征动作、严重特征动作、一般特征动作、告警特征动作四个级别进行防御； 8、支持对LAND、死亡之Ping、IP分片重叠、UDP Fraggle、WinNuke、ICMP Smur、Tear Drop等常见攻击的检测防御，并可根据用户自身安全需求设置相应防护策略； 9、具备DDOS自定义指纹防护，可根据报文长度、TTL值、源目的端口和IP、序列号、flag标记等信息构成的正常流量模型进行指纹防护，并可根据用户需求设置相应的检测、防护阈值及多种防护动作； 10、集成第三方专业防病毒厂商的专业病毒库，特征规则数量不少于10000条； | 110434.52 |
| 197 | 公安网安全试运行 | 1系统 |  | 公安网安全试运行，检验系统长期运行的稳定性、可靠性和应用效果 | 74068.66 |
| 198 | 互联网安全试运行 | 1系统 |  | 互联网安全试运行，检验系统长期运行的稳定性、可靠性和应用效果 | 18872.22 |
| 云计算平台升级 |
| 分部分项工程 |
| 1.1.5.1.计算资源 |
| 199 | 云管理节点服务器 | 8台 | 浪潮、华为、曙光 | 1. 标准2路机架式服务器,含机架安装套件，带安装导轨等 ★2.处理器配置数量：2个至强金牌5120CPU,主频:≥2.2GHz，≥14核，L3缓存≥19.25MB 3. 内存配置容量：≥448G内存,频率为2666Mhz。 内存槽位最大支持 24个。 4. 内置硬盘配置数目：≥7块600G 10K SAS硬盘、5块4000G 7.2K SATA硬盘，1块1.6T SSD固态硬盘，本次配置12盘位机框。 5. 配置磁盘阵列卡,配置2G缓存，支持RAID0,1,5,6,10,50,60，掉电保护。 6. 支持 2*M.2 SATA SSD，支持硬RAID1，支持免开箱热插拔 ★7.本次配置2*GE电口+2*10GE光口含光模。 8.显卡显存≥32M，支持最大分辨率1920*1200. 9. 配置2个550W电源，电源及风扇冗余保护，支持48V直流电源，长期工作环境温度支持5-45度 10. 投标产品具备带外故障检测功能，不依赖于OS，对硬件故障如CPU故障、I2C和 IPMB总线故障、内存故障、PCIe设备故障、硬盘故障进行检测和预告警, 11. 支持最后一屏功能，支持在检测到宕机发生时将系统临终时刻的屏幕保存在存储空间内。当用户发现系统宕机后，可以查看宕机屏幕进行故障定位或者获取到本地进行查看，方便问题定位。 | 849843.36 |
| 200 | 云网络节点服务器 | 3台 | 浪潮、华为、曙光 | 1. 标准2路机架式服务器,含机架安装套件，带安装导轨等 ★2.处理器配置数量：2个至强银牌4114CPU,主频:≥2.2GHz，≥10核，L3缓存≥13.75MB 3. 内存配置容量：≥128G内存,频率为2666Mhz。 内存槽位最大支持 24个。 4. 内置硬盘配置数目：≥4块600G 10K SAS硬盘。 5. 配置磁盘阵列卡,配置2G缓存，支持RAID0,1,5,6,10,50,60,掉电保护。 6. 支持 2*M.2 SATA SSD，支持硬RAID1，支持免开箱热插拔 7. 本次配置2*GE电口+4*10GE光口含光模。 8.显卡显存≥32M，支持最大分辨率1920*1200. 9. 配置2个550W电源，电源及风扇冗余保护。支持48V直流电源，长期工作环境温度支持5-45度 10. 投标产品具备带外故障检测功能，不依赖于OS，对硬件故障如CPU故障、I2C和 IPMB总线故障、内存故障、PCIe设备故障、硬盘故障进行检测和预告警, 11. 支持最后一屏功能，支持在检测到宕机发生时将系统临终时刻的屏幕保存在存储空间内。当用户发现系统宕机后，可以查看宕机屏幕进行故障定位或者获取到本地进行查看，方便问题定位。 | 120691.26 |
| 201 | 云计算节点服务器 | 95台 | 浪潮、华为、曙光 | 1.机架式服务器；国产品牌，自主研发，非OEM，适用于通用机房环境，支持标准机柜；； ★2.本次要求配置不低于两颗英特尔至强金牌5120(2.2GHz/14-core)处理器； ★3.本次要求实配不低于384G DDR4内存，最大支持24个内存插槽； ★4.本次要求实配不低于2块600G 10K SAS 硬盘； 前置支持4块3.5寸加2块2.5寸硬盘； 内置支持4块M.2硬盘； 5.本次实配独立RAID卡，支持RAID0,1,5,6,10,50,60-12Gb/s-2GB Cache，掉电保护； ★6.本次配置2个千兆网口，4个万兆光口（含光模块），服务器支持外接网卡； 7. 配置冗余电源，支持1+1冗余电源550W/800W/1300W及其以上输出功率电源；（本次选配800W）； 8.不小于4个热插拔N+1冗余风扇。 由风扇控制器、风扇，独立风扇控制；采用双转子风扇，支持免工具热插拔维护。风扇转速自动调节，对节点透明；风流向前进后出；具备防回流设计； 9.支持远程控制，SMTP，KVM 及通过 SNMP 管理等，支持 Virtual Media，支持管理系统冗余； 10.支持意外宕机后第一时间收集系统带外日志及CPU寄存器日志，保留现场，快速定位故障； 11.支持不借助于任何工具带外操作系统批量部署，高效、便捷； | 7621889.90 |
| 202 | 云计算节点ARM服务器 | 5台 | 浪潮、华为、曙光 | 1.机架式服务器；国产品牌，自主研发，非OEM，适用于通用机房环境，支持标准机柜；； ★2.本次要求配置不低于两颗英特尔至强金牌5120(2.2GHz/14-core)处理器； ★3.本次要求实配不低于384G DDR4内存，最大支持24个内存插槽； ★4.本次要求实配不低于2块600G 10K SAS 硬盘； 前置支持4块3.5寸加2块2.5寸硬盘； 内置支持4块M.2硬盘； 5.本次实配独立RAID卡，支持RAID0,1,5,6,10,50,60-12Gb/s-2GB Cache，掉电保护； ★6.本次配置2个千兆网口，4个万兆光口（含光模块），服务器支持外接网卡； 7. 配置冗余电源，支持1+1冗余电源550W/800W/1300W及其以上输出功率电源；（本次选配800W）； 8.不小于4个热插拔N+1冗余风扇。 由风扇控制器、风扇，独立风扇控制；采用双转子风扇，支持免工具热插拔维护。风扇转速自动调节，对节点透明；风流向前进后出；具备防回流设计； 9.支持远程控制，SMTP，KVM 及通过 SNMP 管理等，支持 Virtual Media，支持管理系统冗余； 10.支持意外宕机后第一时间收集系统带外日志及CPU寄存器日志，保留现场，快速定位故障； 11.支持不借助于任何工具带外操作系统批量部署，高效、便捷； | 276152.10 |
| 203 | 大数据管理节点服务器 | 2台 | 浪潮、华为、曙光 | 1. 标准2路机架式服务器,含机架安装套件，带安装导轨等 ★2. 处理器配置数量：2个高性能CPU,主频:≥2.6GHz，≥96核 3. 内存配置容量：≥128G内存,频率为2666Mhz。 内存槽位支持不小于24个。 4. 内置硬盘配置数目：≥6块600G 10K SAS硬盘。 5. 配置磁盘阵列卡，2G缓存，支持RAID0,1,5,6,10,50,60，掉电保护。 6. 本次配置4*GE电口+4*10GE光口含光模。 7. 配置2个900W电源，电源及风扇冗余保护。 8. 具备带外故障检测功能，不依赖于OS，对硬件故障如CPU故障、I2C和 IPMB总线故障、内存故障、PCIe设备故障、硬盘故障进行检测和预告警。 | 88956.84 |
| 204 | 分布式数据库服务器 | 5台 | 浪潮、华为、曙光 | 1. 标准2路机架式服务器,含机架安装套件，带安装导轨等 ★2. 处理器配置数量：2个高性能CPU,主频:≥2.6GHz，≥96核 3. 内存配置容量：≥512G内存,频率为2666Mhz。 内存槽位支持不小于32个。 4. 内置硬盘配置数目：≥2块600G 10K SAS硬盘、24块1.8TB 10K SAS硬盘，本次配置25盘位机框。 5. 配置磁盘阵列卡,配置2G缓存，超级电容，支持RAIDRAID0,1,5,6,10,50,60。 6. 支持 2*M.2 SATA SSD，支持硬RAID1，支持免开箱热插拔 7. 本次配置4*GE电口+4*10GE光口含光模。 8. 配置2个900W电源，电源及风扇冗余保护。 9. 具备带外故障检测功能，不依赖于OS，对硬件故障如CPU故障、I2C和 IPMB总线故障、内存故障、PCIe设备故障、硬盘故障进行检测和预告警。 | 751152.10 |
| 205 | 通用性存储服务器 | 1台 | 浪潮、华为、曙光 | 1、2U机架式服务器； ★2、本次要求配置不低于两颗英特尔至强金牌5118(2.3GHz/12-core)处理器； ★3、本次要求实配不低于128G DDR4内存，最大支持24个内存插槽； ★4、本次要求实配不低于2块900G 15K SAS 硬盘,12块1.9T SSD 硬盘,2块2TB NVMe SSD。最大支持31块2.5寸热插拔硬盘，24块NVME硬盘； ★5、本次实配独立RAID卡，支持RAID0,1,5,6,10,50,60-12Gb/s-2GB Cache，掉电保护； 6、最大支持9个PCIE插槽； 7、支持安全系统加固软件，从操作系统内核实现对服务器的安全加固，该系统可实现内核级安全加固，增强型身份认证、服务完整性检测、注册表防篡改机制等功能。 8、本次配置4个千兆网口，4个万兆光口（含光模块），服务器支持外接网卡； 9、1*USB2.0+5*USB3.0+2*VGA；5°C - 45°C 10、本次要求实配1+1冗余电源；支持550W/800W/1300W/1600W 高效白金或钛金AC电源模块；支持 -48V/336V DC，本次选配800W； 11.支持意外宕机后第一时间收集系统带外日志及CPU寄存器日志，保留现场，快速定位故障； 12.支持不借助于任何工具带外操作系统批量部署，高效、便捷； | 79876.42 |
| 206 | 高性能存储服务器 | 1台 | 浪潮、华为、曙光 | 1、2U机架式服务器； ★2、本次要求配置不低于两颗英特尔至强金牌5118(2.3GHz/12-core)处理器； ★3、本次要求实配不低于128G DDR4内存，最大支持24个内存插槽； ★4、本次要求实配不低于2块900G 15K SAS 硬盘,12块1.9T SSD 硬盘,2块2TB NVMe SSD。最大支持31块2.5寸热插拔硬盘，24块NVME硬盘； ★5、本次实配独立RAID卡，支持RAID0,1,5,6,10,50,60-12Gb/s-2GB Cache，掉电保护； 6、最大支持9个PCIE插槽； 7、支持安全系统加固软件，从操作系统内核实现对服务器的安全加固，该系统可实现内核级安全加固，增强型身份认证、服务完整性检测、注册表防篡改机制等功能。 8、本次配置4个千兆网口，4个万兆光口（含光模块），服务器支持外接网卡； 9、1*USB2.0+5*USB3.0+2*VGA；5°C - 45°C 10、本次要求实配1+1冗余电源；支持550W/800W/1300W/1600W 高效白金或钛金AC电源模块；支持 -48V/336V DC；本次选配800W； 11.支持意外宕机后第一时间收集系统带外日志及CPU寄存器日志，保留现场，快速定位故障； 12.支持不借助于任何工具带外操作系统批量部署，高效、便捷； | 124124.42 |
| 1.1.5.2.网络资源 |
| 207 | 业务接入交换机 | 6台 | 华为、H3C、迈普 | ★1. 性能要求：交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥1080Mpps； ★2. 设备配置：提供10GE SFP+端口≥48个；40GE QSFP+端口≥6个；提供光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)≥32个；提供40GBase-eSR4光模块-QSFP+-40G-多模模块(850nm,0.3km,MPO) (可对接4个SFP+)≥6个； 3. 硬件要求：内置冗余可拔插电源模块，实现电源1+1备份；内置冗余可拔插风扇模块，实现风扇1+1备份；支持标准前后风道； 4. 基本性能：支持4K个VLAN，支持QoS、Mux VLAN、Super VLAN； 5. 二层功能：支持Multi-Chassis Link Aggregation Group技术； 6. 环网保护协议：支持ERPS以太环保护协议； 7. 三层功能：支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议；支持RIPng、OSPFv3.ISISv6.BGP4+等IPv6动态路由协议； 8. 流量分析：支持netstream、sFlow。 | 507520.92 |
| 208 | 业务存储交换机 | 6台 | 华为、H3C、迈普 | ★1. 性能要求：交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥1080Mpps； ★2. 设备配置：提供10GE SFP+端口≥48个；40GE QSFP+端口≥6个；提供光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)≥32个；提供40GBase-eSR4光模块-QSFP+-40G-多模模块(850nm,0.3km,MPO) (可对接4个SFP+)≥6个； 3. 硬件要求：内置冗余可拔插电源模块，实现电源1+1备份；内置冗余可拔插风扇模块，实现风扇1+1备份；支持标准前后风道； 4. 基本性能：支持4K个VLAN，支持QoS、Mux VLAN、Super VLAN； 5. 二层功能：支持Multi-Chassis Link Aggregation Group技术； 6. 环网保护协议：支持ERPS以太环保护协议； 7. 三层功能：支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议；支持RIPng、OSPFv3.ISISv6.BGP4+等IPv6动态路由协议； 8. 流量分析：支持netstream、sFlow。 | 507520.92 |
| 209 | BMC接入交换机 | 4台 | 华为、H3C、迈普 | ★1. 性能要求：交换容量≥1.28Tbps，包转发率≥252Mpps； ★2. 设备配置：提供千兆电口≥48，提供万兆SFP+端口≥4个,提供40GE端口≥2个, 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)≥2个 3. 硬件要求：提供电源模块≥2个；提供风扇≥2个，支持标准前后风道或后前风道； 4. 基本性能：支持4K个VLAN，支持QoS、Mux VLAN、Super VLAN； 5. 二层功能：支持Multi-Chassis Link Aggregation Group技术（跨框链路聚合），要求配对设备有独立的控制平面，不能用堆叠等多虚一技术实现）；支持TRILL功能； 6. 三层功能：支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议；支持RIPng、OSPFv3.ISISv6.BGP4+等IPv6动态路由协议； 7. 可靠性：支持ERPS以太环保护协议； 8. 支持BFD for OSPF，BGP，IS-IS，Static Route； 9. 流量分析：支持Netstream，支持sFlow。 | 73143.28 |
| 210 | 管理接入区交换机 | 2台 | 华为、H3C、迈普 | ★1. 性能要求：交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥1080Mpps； ★2. 设备配置：提供10GE SFP+端口≥48个；40GE QSFP+端口≥6个；提供光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)≥14个；提供40GBase-eSR4光模块-QSFP+-40G-多模模块(850nm,0.3km,MPO) (可对接4个SFP+)≥6个； ★3. 硬件要求：内置冗余可拔插电源模块，实现电源1+1备份；内置冗余可拔插风扇模块，实现风扇1+1备份；支持标准前后风道； 4. 基本性能：支持4K个VLAN，支持QoS、Mux VLAN、Super VLAN； 5. 二层功能：支持Multi-Chassis Link Aggregation Group技术； 6. 环网保护协议：支持ERPS以太环保护协议； 7. 三层功能：支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议；支持RIPng、OSPFv3.ISISv6.BGP4+等IPv6动态路由协议； 8. 流量分析：支持netstream、sFlow； 9. 组播：支撑组播OVER VXLAN，VxLAN支持三层组播，作为VTEP节点的网关支持组播，大大降低网络中东西向流量带宽； 10. DC特性：支持FCoE/DCB/DCBX；支持Vxlan，且支持BGP EVPN特性； | 45173.64 |
| 211 | 业务核心交换机 | 2台 | 华为、H3C、迈普 | 1. 设备性能：交换容量≥200Tbps, 转发性能≥48000Mpps； 2. 硬件规格：整机业务板槽位数≥8个，主控引擎槽位数≥2个，交换网槽位数≥4个，可拔插电源模块槽位≥6个，风扇槽位数≥4个； 3. 设备配置：提供主控引擎≥2块，提供交换网板≥4块，提供交流电源模块≥3块，提供可拔插风扇≥4个，提供万兆以太网SFP+光接口≥32个，提供千兆以太网SFP光接口≥48个，提供不小于2块8端口万兆集群单板 ≥2块，提供电模块-SFP-GE-电接口模块(100m,RJ45)≥6个，提供集群光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) ≥6个，提供提供MPLS功能授权、IPV6功能授权; 4. 规格表项：MAC地址≥1M，ARP表项≥256K，ACL表项≥128K，Ipv4 FIB≥1M，Ipv6 FIB≥512K； 5. IP路由：支持OSPF、OSPFv3.IS-IS、IS-ISv6.BGP、BGP4+、策略路由、路由策略，支持IPv4和IPv6双协议栈； 6. 横向虚拟化：支持将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，用于虚拟化的端口与业务端口物理槽位分离，实配虚拟化的万兆端口数≥16个，且端口分布在不同的单板上； 7. 可靠性：支持真实业务流的实时检测技术，秒级快速故障定位，支持硬件BFD，3.3ms稳定均匀发包检测， 8. MPLS：支持MPLS基本功能，支持MPLS OAM，支持MPLS TE，支持MPLS VPN/VLL/VPLS； 9. 安全认证：支持MACSec，支持MAC地址认证、Portal认证、802.1x认证，支持防范DoS攻击、TCP的SYN Flood攻击、UDP Flood攻击、广播风暴攻击、大流量攻击； 10. 管理维护：支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理，支持用户操作日志，支持WEB网管，支持802.3az能效以太网。 | 395973.64 |
| 212 | 大数据节点接入交换机/汇聚交换机 | 4台 | 华为、H3C、迈普 | ★1. 性能要求：交换容量≥1.28Tbps，包转发率≥252Mpps； ★2. 设备配置：提供千兆电口≥48，提供万兆SFP+端口≥4个,提供40GE端口≥2个, 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)≥4个 提供40GBase-LR4光模块-QSFP+-40G-单模模块10KM≥2个 ★3. 硬件要求：提供电源模块≥2个；提供风扇≥2个，支持标准前后风道或后前风道； 4. 基本性能：支持4K个VLAN，支持QoS、Mux VLAN、Super VLAN； 5. 二层功能：支持Multi-Chassis Link Aggregation Group技术；支持TRILL功能； 6. 三层功能：支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议；支持RIPng、OSPFv3.ISISv6.BGP4+等IPv6动态路由协议； 7. 可靠性：支持ERPS以太环保护协议； 8. 支持BFD for OSPF，BGP，IS-IS，Static Route； 9. 流量分析：支持Netstream，支持sFlow。 | 73143.28 |
| 213 | 大数据管理平面接入交换机 | 2台 | 华为、H3C、迈普 | ★1. 性能要求：交换容量≥1.28Tbps，包转发率≥252Mpps； ★2. 设备配置：提供千兆电口≥48，提供万兆SFP+端口≥4个,提供40GE端口≥2个, 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)≥2个 ★3. 硬件要求：提供电源模块≥2个；提供风扇≥2个，支持标准前后风道或后前风道； 4. 基本性能：支持4K个VLAN，支持QoS、Mux VLAN、Super VLAN； 5. 二层功能：支持Multi-Chassis Link Aggregation Group技术；支持TRILL功能； 6. 三层功能：支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议；支持RIPng、OSPFv3.ISISv6.BGP4+等IPv6动态路由协议； 7. 可靠性：支持ERPS以太环保护协议； 8. 支持BFD for OSPF，BGP，IS-IS，Static Route； 9. 流量分析：支持Netstream，支持sFlow。 | 36571.64 |
| 1.1.5.3.存储资源 |
| 214 | 分布式存储（硬件） | 1套 | 宏杉、华为、浪潮 | 1. 原厂商是国产品牌 2.整个产品架构采用全对称模式，元数据需要分布在所有节点上 3.提供全局单一名字空间的存储系统服务，系统内所有数据节点的存储资源被整合为单个超大容量的存储空间，所有客户端均可访问全局一致的系统内容 4.文件系统支持海量文件场景，单一文件系统支持100亿个文件；单一文件系统大小≥250PB，单一文件大小≥250TB 5.配置5个全对称的分布式节点以及系统管理软件许可，2U机架式服务器标配1.2TB 2.5英寸10k rpm SAS HDD系统盘；支持横向扩展至512个节点，支持≥1个节点同时故障，数据不丢失，上层业务不中断 6. 每节点配置≥2颗英特尔CPU；单节点缓存≥192GB，节点支持≥16根内存插槽，支持 DDR4内存；单节点配置10GE接口≥4个（含光模块）；单节点接口卡模块插槽≥4；单节点最大支持12盘位，支持SAS/SATA硬盘混插；单节点配置1*3.84TB SSD,配置12块10TB 7200 rmp SAS硬盘；总可用容量≥360TB 7.支持纠删码数据保护方式 | 1202213.41 |
| 215 | 分布式存储（软件） | 1套 | 宏杉、华为、浪潮 | 1.可通过不同接口（NFS、CIFS、FTP标准协议等）均可访问一致的数据内容，实现跨协议和接口的文件数据共享 2.支持对目录、用户、用户组设置容量配额，配额对所有访问接口有效，并可在线设定、更改和取消，并提供配额预警功能 3.支持存储系统内部的权限控制，可针对指定用户、用户组或者客户端限制其访问权限 4.提供子目录挂载功能，客户端挂载子目录后，只能访问该目录下文件和目录，存储系统内其它数据内容不可见 5.支持Linux（CentOS5.0以上、RedHat5.0以上、Ubuntu、SUSE）、UNIX、Windows、MacOS、中标麒麟、银河麒麟等操作系统，并支持LDAP/AD域控 6.支持在不停机、业务不中断情况下，通过向存储系统中增加存储节点的方式实现容量和性能的扩展 7.支持内存预留和隔离，从系统中“预占”一部分内存空间，预留空间的分配、使用和回收不受操作系统和其它组件的影响。内存管理支持NUMA架构。 8.支持后端网络高冗余技术，单台后端网络交换机或主机上的后端网口/网线故障或闪断，均无需在交换机上做任何特殊设置。同时无需配置Bonding；所有的物理链路数据传输失败均可被自有的数据传输机制处理并确保每个数据包按序送达。无需按照Active-Standby冗余策略配置后端交换设备；并发的使用多台交换机、将用户的硬件投资利用率最大化。 9. Windows命名空间原生支持。通过一个独有的索引树来索引该目录下所有的目录项。该索引适配于大小写不敏感方式的查找。任何一个大小写不敏感的查找操作，无需额外的配置、对用户的应用程序透明。 | 620417.19 |
| 216 | 分布式存储万兆交换机 | 2台 | 宏杉、华为、浪潮 | ★1.本次配置万兆交换机2台，单台≥32个 10GE端口，光纤线缆48条。两台设备共配置≥48个10GE端口光模块，所有端口均已激活，无需额外授权许可 | 107367.64 |
| 217 | 分布式存储管理交换机 | 2台 | 华为、H3C、迈普 | ★1. 性能要求：交换容量≥2.5Tbps，包转发率≥1080Mpps； ★2. 设备配置：提供10GE SFP+端口≥48个；40GE QSFP+端口≥6个；提供光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)≥48个；提供40GBase-eSR4光模块-QSFP+-40G-多模模块(850nm,0.3km,MPO) (可对接4个SFP+)≥6个； 3. 硬件要求：内置冗余可拔插电源模块，实现电源1+1备份；内置冗余可拔插风扇模块，实现风扇1+1备份；支持标准前后风道； 4. 基本性能：支持4K个VLAN，支持QoS、Mux VLAN、Super VLAN； 5. 二层功能：支持Multi-Chassis Link Aggregation Group技术； 6. 环网保护协议：支持ERPS以太环保护协议； 7. 三层功能：支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议；支持RIPng、OSPFv3.ISISv6.BGP4+等IPv6动态路由协议； 8. 流量分析：支持netstream、sFlow； 9. 组播：支撑组播OVER VXLAN，VxLAN支持三层组播，作为VTEP节点的网关支持组播，大大降低网络中东西向流量带宽； 10. DC特性：支持FCoE/DCB/DCBX；支持Vxlan，且支持BGP EVPN特性； | 45173.64 |
| 218 | Oceanstor18000 V3扩容--磁盘阵列 | 2套 | 定制 | ★1. 配置产品必须与现网存储兼容，不影响实际生产业务。 2.配置≥48块6TB NL SAS盘. 3.配置同步和异步远程复制功能，不限授权和容量，远程复制功能可用于LUN和文件系统，提供基于8Gb FC/16Gb FC接口的同步复制功能，支持同厂商高中低档次的存储之间建立远程复制能力。对于同步远程复制，在主LUN异常时，从LUN可读写，并支持从LUN增量反向同步；对于异步远程复制，支持一对多复制，异步复制周期最小可达3S,数据复制粒度最小可达4K，支持增量复制；使用一致性组保障远程复制LUN的数据一致性。配置双活功能，实现存储间故障问题，LUN自动切换，业务无感知。 4.配置快照功能，快照功能可用于LUN和文件系统；恢复某个时间点的快照，其他时间点快照不丢失；快照可读写，支持快照一致性激活。配置智能数据分级，实现实时扫描热点数据，自动迁移至SSD硬盘，加快IO读写。 5.配置原厂安装及3年维保服务 | 1504426.82 |
| 219 | 5500 V5 SmartTie | 2套 | 定制 | ★1. 配置产品必须与现网存储兼容，不影响实际生产业务。 2.配置智能数据分级，实现实时扫描热点数据，自动迁移至SSD硬盘，加快IO读写。 3.配置原厂安装及3年维保服务 | 80834.38 |
| 1.1.5.4.软件 |
| 220 | 大数据软件授权 | 1套 | 浪潮、华为、腾讯 | 1.提供企业级的大规模并行处理关系型数据库，支持MPP(Massively Parallel Processing)架构，支持全分布式并行执行，支持行存储和列存储，提供PB(Petabyte，2的50次方字节)级别数据量的处理能力,支持详单查询、数据仓库、基于OLTP和OLAP的混合负载等大数据分析场景。 ★2.配置50TB软件授权，含3年维保服务，支持与现网平台无缝对接。 3.采用基于全对称分布式的Active-Active多节点集群架构，系统设计无单点故障。 4.支持ACID强事务一致性，提供分布式事务机制。支持单表和多表并发IUD(Insert、Update、Delete)。 5.支持通用x86服务器架构，支持本地盘部署模式,服务器节点角色平等。 6.支持灵活选择建立行存表、列存表。支持完善的分区管理功能分区drop、add、truncate、merge、split、exchange、cluster、alter index unusable。 7.支持完善的全文检索：支持内置（中/英文）全文搜索引擎（支持按词索引、按字索引、字词混合索引的创建）。 8.支持完善的SQL on Hadoop能力：支持HDFS ORC增删改查，支持索引。 9.故障恢复：集群管理软件实时监控服务状态、故障实例自动拉起、自动主备切换。 10.作业重跑：在网络异常、锁冲突等情况下能够保证作业自动重试。支持自适应负载：无需调整参数，高并发、高负载情况下能够保证作业运行。 11.支持数据库审计：提供用户登录注销审计、数据库启停审计、用户锁定解锁审计、数据库对象增删改审计等。 12.支持图形化安装部署、升级、扩容。 13.支持PB级按需扩展。 14.支持集群内硬件设备跨代兼容（支持不同配置的设备，可均衡利用资源）。 | 2200313.91 |
| 221 | 云平台软件（云套件) | 1套 | 浪潮、华为、腾讯 | 1,配置300个物理CPU的授权，含三年云计算软件维保服务，支持与现网平台无缝对接。 2,用户可以通过自己的账号登录管理平台来申请虚拟机资源，并且定义自己的虚拟机规格（包括CPU、内存、磁盘、网卡以及非root/administrator用户的用户名、密码）； 3，虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等； 4、支持虚拟机生命周期管理，支持查询、创建、删除、安全删除、启动、关闭、重启、VNC登录、远程光驱挂载。 5,支持多租户管理和存储空间控制以及租户间动态分配资源。支持数据多副本，硬盘或者服务器故障后，数据自动在整个存储资源池范围内进行重建。支持指定节点作业运行。6,申请到虚拟机后，用户可以通过管理平台对虚拟机执行开机、关机、重启、删除、远程登录、快照、克隆、重置密码、挂载光驱（ISO）等操作，也可以根据虚拟机名称、IP、ID、运行状态以及自定义标签等快速查找、过滤虚拟机。 7，支持虚拟机热迁移功能，虚拟化平台可以让不同存储介质上的虚拟机，在不同的节点之间无缝地进行热迁移，支持带快照的虚拟机的无共享存储热迁移，摆脱共享存储的限制。 8，升级物理服务器的配置后（如增加CPU、内存等资源的数量后），须能够自动发现并将新增的资源加入到统一管理的虚拟化资源池中，统一调配使用。 9,支持虚拟机设备直通，用户申请虚拟机时，可以申请将USB、GPU、SSD等设备映射给虚拟机使用。 10,支持虚拟私有云（VPC）服务，用户可以通过虚拟私有云自由的创建自己的虚拟网络。用户可以自行创建自己要的多个网段，指定每个要创建的网络的网段、掩码、DNS等，也可以指定这个网络内的路由规则。 11，虚拟机管理具备可自定义方式对虚拟机进行分类管理，支持将同一业务或同一系统类型的虚拟机划分在一起，可实现树形列表或图形方式展示，并支持单一管理员对多个业务分类进行管理。 12,支持用户申请虚拟机时选择管理员提供的全局镜像或者用户自己制作的私有镜像，或者其余用户制作的共享给用户的共享镜像 13,支持用户可申请服务的白名单能力，可以指定哪些服务对哪些组织是可见的（例如可以定义安全服务对开发测试部VDC不可见，而对其它部门VDC可见） 14,支持虚拟数据中心（简称VDC）服务：VDC服务可以跨DC、跨OpenStack资源池，跨大数据资源池申请并分配资源，以满足不同警种对安全等级的要求 15,支持对象存储服务。用户可以通过管理平台申请对象存储空间，并且用户可以通过管理平台对对象存储中的文件、文件夹、访问权限以及对象版本等进行自助管理。 16,管理节点支持负荷分担部署模式，在保障系统运行的可靠性的情况下，可以平滑扩容管理节点，以便管理更大规模的集群。 17,支持用户通过管理平台为物理机或者虚拟机申请弹性IP以及配置弹性IP可用带宽(QoS)。用户可以将申请到的弹性IP绑定到物理机或者应用系统的浮动IP或者虚拟机的指定的网卡或者某个特定的内网IP地址上;18,用户可以随时查看自己申请的弹性IP地址，这些地址是否被使用、被使用到什么地方。 19,支持虚拟机CPU/内存热添加，当虚拟机操作系统不支持CPU/内存热添加时，支持重启虚拟机操作系统而不是停止启动虚拟机，使得热添加的CPU/内存生效。 20,支持虚拟防火墙服务，用户可以通过管理平台申请虚拟防火墙并配置防火墙规则保护自己的资产，并支持用户批量导入/导出防火墙规则。 21,支持云硬盘服务。用户可以通过管理平台为虚拟机或者物理机申请磁盘，用户可以将申请到的磁盘空间分配给一台或者多台虚拟机/物理机使用， 22,虚拟化系统具备“三权分立”的管理运维模式。支持系统管理员、安全管理员、安全审计员的三员角色。其中，系统管理员：可以授予系统管理、业务管理类的角色，进行资源和业务的维护工作；安全管理员：只能授予安全管理员的角色，可以管理用户及授权，不能进行资源和业务的维护工作；安全审计员：只能开展审计类业务，无权维护其他业务。 23, 支持用户自定义大屏的展示内容以及布局，支持用户定义多种不同的大屏展示内容，每个大屏都支持容量、性能、资源统计、告警等的自定义展示，且可以定义每个内容的不同呈现形式（例如柱状图、饼图、仪表盘等等） 24，服务编排模板管理，支持基于系统模板创建模板或自定义模板，可以根据编排模板生成编排实例，查看编排资源的拓扑详情。 25, 云平台可以针对对每个部门使用的资源进行计量和计费，用户可以为不同的服务配置不同的费率，可以查看历史定价情况进行参考，并可以查看各个组织的费用情况，或者可以配置定期将费用报告发送到用户邮箱,26,支持用户自定义费用报表，用户可以指定针对哪些VDC，哪些区域的哪些对象进行生成表格或者图表方式的费用报表，并可以按指定周期性发送到用户指定邮箱。 27，云资源管理平台系统升级时，除核心网络模块、存储模块升级外，其他功能、系统版本升级不得影响虚拟机正常运行，导致虚拟机停机、业务中断。 28，支持虚拟防火墙服务，用户可以通过管理平台申请虚拟防火墙并配置防火墙规则保护自己的资产，并支持用户批量导入/导出防火墙规则。 29，支持镜像服务能力。支持公共镜像、私有镜像以及共享镜像等多种方式。同时，也支持用户通过管理平台自行通过已有虚拟机来转换为私有镜像或者通过平台自行上传镜像文件（支持常见的VMDK、QCOW2、VHD、ZVHD等格式），用户可以共享自己的私有镜像给其余用户使用； 30，提供虚拟数据中心（VDC）管理能力，并支持在VDC下再划分多级子VDC，以匹配业主的组织/租户体系进行管理。每个VDC都可以分配多个数据中心/地域的资源，管理云可以对每个VDC（组织）可以使用的资源做配额限制。 31，支持用户管理。可以支持用户的创建、删除、修改、查询、禁用、重置密码等操作，并且可以限定每个用户可以操作的资源范围；用户忘记密码后，可以通过管理平台通过用户的邮箱或者手机来找回密码。 32，支持用户的性能、告警管理能力。用户可以通过统一管理平台查看自己资源的性能统计情况以及资源性能的TOP分析报表；并且用户可以针对自己的组织设置配额阈值和性能阈值规则，可以配置在资源分配率和资源使用率达到设置值时通过短信和邮件的方式发送告警给用户。 33，云管理面向租户提供自服务Portal，租户登录时支持双因素认证保证安全性。租户通过自服务Portal申请需要的各项云服务；面向管理员提供云运营管理和云运维能力。运营管理实现对云服务的管理功能；运维管理实现对云的监控功能 | 5500313.91 |
| 1.1.5.5.应用服务器 |
| 222 | 机房管理监控服务器 | 1台 | 浪潮、华为、曙光 | 1.机架式服务器；国产品牌，自主研发，非OEM，适用于通用机房环境，支持标准机柜； ★2.要求配置不低于2颗Intel至强银牌4114(2.2GHz/10-core)处理器； ★3.要求实配不低于64G DDR4内存，最大支持24个内存插槽； 4.要求实配不低于2块600G SAS 硬盘； 前置支持4块3.5寸加2块2.5寸硬盘； 内置支持4块M.2硬盘； 5.配置独立RAID卡，支持RAID0,1,10； ★6.配置2个千兆网口，4个万兆网卡含光模块，服务器支持外接网卡； 7.配置冗余电源，支持1+1冗余电源550W/800W/1300W及其以上输出功率电源；（本次选配800W）； 8.提供不小于4个热插拔N+1冗余风扇。 由风扇控制器、风扇，独立风扇控制；采用双转子风扇，支持免工具热插拔维护。风扇转速自动调节，对节点透明；风流向前进后出；具备防回流设计； 9.支持远程控制，SMTP，KVM 及通过 SNMP 管理等，支持 Virtual Media，支持管理系统冗余； 10.支持意外宕机后第一时间收集系统带外日志及CPU寄存器日志，保留现场，快速定位故障； 11.支持不借助于任何工具带外操作系统批量部署，高效、便捷； | 16230.42 |
| 223 | 人脸识别服务器 | 2台 | 浪潮、华为、曙光 | 1、标准机架式服务器，支持19英寸标准机柜，非刀片或高密度服务器，自主研发，非OEM产品； 2、配置2颗性能不低于Intel 至强可扩展银牌 4114 处理器； ★3、配置不低于256G DDR4 内存，最大支持24条内存槽位； ★4、配置硬盘总容量不低于8TB； 5、最大支持24块3.5寸硬盘； ★6、配置独立RAID卡，缓存不低于2G； ★7、配置不低于4个千兆RJ45网口和不低于2个万兆网口（含光模块）； ★8、配置不低于8块英伟达Tesla T4 GPU卡； 9、最大支持20块Tesla T4 GPU卡； 10、配置不低于1500W冗余电源； ◆11、电源支持10A（单块电源 ≤2000W）,16A（单块电源>2000W）两种电源环境； 12.支持意外宕机后第一时间收集系统带外日志及CPU寄存器日志，保留现场，快速定位故障； 13.支持不借助于任何工具带外操作系统批量部署，高效、便捷； | 500460.84 |
| 224 | A1/A2/A3/总控室交互流媒体服务器 | 3台 | 海康威视、大华、科达 | 1、共15个单元节点，每套含5个节点单元，为A1/A2/A3总控室提供去取流转发服务，满足A1/A2/A3总控室解码上墙实时预览需求。 2、支持实现设备接入框架下的媒体流接入，负责对外提供取流接口。 3、支持对SDK设备、onvif设备、国标设备直连设备取流，支持过驱动取流。 4、支持设备接入：SDK视频驱动支持接入≥10000设备，≥10000监控点，国标视频驱动支持接入≥10000设备，≥10000监控点。 5、具备预览取流并发性能：单个单元节点千兆网卡支持≥600M单款取流，可支持路数≥600路且最大带宽不超过600M的任意取流组合方式。 6、支持设备接入服务的集群部署，设备接入服务可横向扩展。 7、支持设备信息自动发现，支持在线设备远程获取设备信息并登记到平台。 8、支持客户端访问接口通过服务间身份检验体系进行身份验证。 9、单个单元节点硬件性能参数： CPU：≥HG3189(8核3.5GHz)×1； 内存：≥32GB DDR4； 硬盘：≥1T 7.2K SATA×2(RAID_1)/SAS_HBA； 网卡：≥1GbE×2； 电源：350W。 | 126691.26 |
| 225 | 智能周界分析服务器 | 2台 | 海康威视、大华、科达 | 1、支持≥24盘位，接入路数≥256路，支持硬盘热插拔，搭载≥8块8T AI硬盘。 2、支持约7寸LCD液晶触控显示屏，支持接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T容量的SATA接口硬盘。 ★3、支持100路视频流或300张/s图片流人脸识别比对.可联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点.邮件、本地报警输出.IPC报警偷出、门禁.音频以及日志记录。 4、可接入具有移动侦测功能的可视对讲门禁设备，可预览视频画面，并当移动侦侧触发时可通过客户端软件给出报警提示并联动录像、弹出报警画面、发送语音提示、发送邮件。 5、支持秒级提取硬盘中人脸、车辆、人体等图片文件，用户可快速浏览全部通道中的图片文件。 6、支持在视频画面叠加智能分析规则框，智能分析规则框内容数量可随目标大小自动调整，并随目标消失而消失。 ★7、支持60路视频流进行人机非实时结构化分析。 8、满负载条件下的接入带宽≥1024Mbps、存储带宽≥1024Mbps、转发带宽≥1024Mbps、回放带宽≥1024Mbps。 9、支持隐私保护，人脸识别界面人脸抓拍图展示保留≥10秒钟；支持数据安全防护，在用户登出状态下，可进入人脸识别界面，实时展示签到考勤动态，当用户需要查询、修改等操作时提示用户登录。 10、支持预览通道拖动保存，可在预览界面下拖动任意预览通道画面，交换通道顺序。 11、录像文件自带水印，水印包括设备的序列号、MAC地址、录像时间。 12、支持≥128路人脸以图搜图功能，可从外部设备、人脸库、人脸检索结果、人员频次分析结果中导入≥10张人脸图片并设置相似度（0～100），检索出符合相似度的人脸图片，可查看人脸背景图、回放关联录像并导出人脸图片。 13、支持周界报警过滤功能，对IPC上报越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，在特定条件下，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物等引起的误报，支持设置检测目标类型，包括人体、车辆，支持≥256路。 14、支持报警事件、异常事件实时计数提醒，并以图标形式在监控界面上提醒用户，当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零。 15、支持配置备份计划，具有自动备份前24小时录像到eSATA盘设置选项，支持通过IE浏览器/客户端远程下载录像。 16、支持人脸轨迹功能，可通过地图展示人员行动轨迹，支持按性别、眼镜、上衣颜色、骑车、背包等属性分组显示人员录像文件。 17、可接驳符合ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机，支持GB28181协议接入平台； 18、支持4K高清网络视频的预览、存储与回放； 19、支持H.265、H.264编码前端自适应接入； 20、支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6和RAID10; | 71256.84 |
| 226 | 门禁管理服务器 | 1台 | 浪潮、华为、曙光 | 1、机架式服务器；国产品牌，自主研发，非OEM，适用于通用机房环境，支持标准机柜； 2、 本次要求配置不低于2颗Intel至强银牌4114(2.2GHz/10-core)处理器； 3、本次要求实配不低于64G DDR4内存，最大支持24个内存插槽； 4、本次要求实配不低于2块600G SAS 硬盘； 5、前置支持4块3.5寸加2块2.5寸硬盘；内置支持4块M.2硬盘； 6、配置独立RAID卡，支持RAID0,1,10； 7、本次配置2个千兆网口，4个万兆网卡含光模块，服务器支持外接网卡； 8、配置冗余电源，支持1+1冗余电源550W/800W/1300W及其以上输出功率电源； 9、提供不小于4个热插拔N+1冗余风扇。 由风扇控制器、风扇，独立风扇控制；采用双转子风扇，支持免工具热插拔维护。风扇转速自动调节，对节点透明；风流向前进后出；具备防回流设计； 10、支持远程控制，SMTP，KVM 及通过 SNMP 管理等，支持 Virtual Media，支持管理系统冗余； 11.支持意外宕机后第一时间收集系统带外日志及CPU寄存器日志，保留现场，快速定位故障； 12.支持不借助于任何工具带外操作系统批量部署，高效、便捷； | 44478.42 |
| 227 | 访客管理服务器 | 1台 | 浪潮、华为、曙光 | 1、机架式服务器；国产品牌，自主研发，非OEM，适用于通用机房环境，支持标准机柜； 2、本次要求配置不低于2颗Intel至强银牌4114(2.2GHz/10-core)处理器； 3、本次要求实配不低于64G DDR4内存，最大支持24个内存插槽； 4、本次要求实配不低于2块600G SAS 硬盘； 5、前置支持4块3.5寸加2块2.5寸硬盘；内置支持4块M.2硬盘； 6、配置独立RAID卡，支持RAID0,1,10； 7、本次配置2个千兆网口，4个万兆网卡含光模块，服务器支持外接网卡； 8、配置冗余电源，支持1+1冗余电源550W/800W/1300W及其以上输出功率电源； 9、提供不小于4个热插拔N+1冗余风扇。 由风扇控制器、风扇，独立风扇控制；采用双转子风扇，支持免工具热插拔维护。风扇转速自动调节，对节点透明；风流向前进后出；具备防回流设计； 10、支持远程控制，SMTP，KVM 及通过 SNMP 管理等，支持 Virtual Media，支持管理系统冗余； 11、支持安全系统加固软件，从操作系统内核实现对服务器的安全加固，该系统可实现内核级安全加固，增强型身份认证、服务完整性检测、注册表防篡改机制等功能。 12.支持意外宕机后第一时间收集系统带外日志及CPU寄存器日志，保留现场，快速定位故障； 13.支持不借助于任何工具带外操作系统批量部署，高效、便捷； | 17929.42 |
| 228 | 会见系统服务器 | 4台 | 浪潮、华为、曙光 | 1、机架式服务器；国产品牌，自主研发，非OEM，适用于通用机房环境，支持标准机柜； 2、本次要求配置不低于2颗Intel至强银牌4114(2.2GHz/10-core)处理器； 3、本次要求实配不低于64G DDR4内存，最大支持24个内存插槽； 4、本次要求实配不低于2块600G SAS 硬盘； 5、前置支持4块3.5寸加2块2.5寸硬盘；内置支持4块M.2硬盘； 6、配置独立RAID卡，支持RAID0,1,10； 7、本次配置2个千兆网口，4个万兆网卡含光模块，服务器支持外接网卡； 8、配置冗余电源，支持1+1冗余电源550W/800W/1300W及其以上输出功率电源； 9、提供不小于4个热插拔N+1冗余风扇。 由风扇控制器、风扇，独立风扇控制；采用双转子风扇，支持免工具热插拔维护。风扇转速自动调节，对节点透明；风流向前进后出；具备防回流设计； 10、支持远程控制，SMTP，KVM 及通过 SNMP 管理等，支持 Virtual Media，支持管理系统冗余； 11、支持安全系统加固软件，从操作系统内核实现对服务器的安全加固，该系统可实现内核级安全加固，增强型身份认证、服务完整性检测、注册表防篡改机制等功能。 12.支持意外宕机后第一时间收集系统带外日志及CPU寄存器日志，保留现场，快速定位故障； 13.支持不借助于任何工具带外操作系统批量部署，高效、便捷； | 52921.68 |
| 229 | 讯问管理服务器 | 1台 | 浪潮、华为、曙光 | 1、机架式服务器；国产品牌，自主研发，非OEM，适用于通用机房环境，支持标准机柜； 2、本次要求配置不低于2颗Intel至强银牌4114(2.2GHz/10-core)处理器； 3、本次要求实配不低于64G DDR4内存，最大支持24个内存插槽； 4、本次要求实配不低于2块600G SAS 硬盘； 5、前置支持4块3.5寸加2块2.5寸硬盘；内置支持4块M.2硬盘； 6、配置独立RAID卡，支持RAID0,1,10； 7、本次配置2个千兆网口，4个万兆网卡含光模块，服务器支持外接网卡； 8、配置冗余电源，支持1+1冗余电源550W/800W/1300W及其以上输出功率电源； 9、提供不小于4个热插拔N+1冗余风扇。 由风扇控制器、风扇，独立风扇控制；采用双转子风扇，支持免工具热插拔维护。风扇转速自动调节，对节点透明；风流向前进后出；具备防回流设计； 10、支持远程控制，SMTP，KVM 及通过 SNMP 管理等，支持 Virtual Media，支持管理系统冗余； 11、支持安全系统加固软件，从操作系统内核实现对服务器的安全加固，该系统可实现内核级安全加固，增强型身份认证、服务完整性检测、注册表防篡改机制等功能。12.支持意外宕机后第一时间收集系统带外日志及CPU寄存器日志，保留现场，快速定位故障； 13.支持不借助于任何工具带外操作系统批量部署，高效、便捷； | 44478.42 |
| 230 | 定位系统服务器 | 1台 | 浪潮、华为、曙光 | 1、机架式服务器；国产品牌，自主研发，非OEM，适用于通用机房环境，支持标准机柜； 2、本次要求配置不低于2颗Intel至强银牌4114(2.2GHz/10-core)处理器； 3、本次要求实配不低于64G DDR4内存，最大支持24个内存插槽； 4、本次要求实配不低于2块600G SAS 硬盘； 5、前置支持4块3.5寸加2块2.5寸硬盘；内置支持4块M.2硬盘； 6、配置独立RAID卡，支持RAID0,1,10； 7、本次配置2个千兆网口，4个万兆网卡含光模块，服务器支持外接网卡； 8、配置冗余电源，支持1+1冗余电源550W/800W/1300W及其以上输出功率电源； 9、提供不小于4个热插拔N+1冗余风扇。 由风扇控制器、风扇，独立风扇控制；采用双转子风扇，支持免工具热插拔维护。风扇转速自动调节，对节点透明；风流向前进后出；具备防回流设计； 10、支持远程控制，SMTP，KVM 及通过 SNMP 管理等，支持 Virtual Media，支持管理系统冗余； 11、支持安全系统加固软件，从操作系统内核实现对服务器的安全加固，该系统可实现内核级安全加固，增强型身份认证、服务完整性检测、注册表防篡改机制等功能。12.支持意外宕机后第一时间收集系统带外日志及CPU寄存器日志，保留现场，快速定位故障； 13.支持不借助于任何工具带外操作系统批量部署，高效、便捷； | 28549.42 |
| 231 | 监室监管管理服务器 | 1台 | 浪潮、华为、曙光 | 1、机架式服务器；国产品牌，自主研发，非OEM，适用于通用机房环境，支持标准机柜； 2、本次要求配置不低于2颗Intel至强银牌4114(2.2GHz/10-core)处理器； 3、本次要求实配不低于64G DDR4内存，最大支持24个内存插槽； 4、本次要求实配不低于2块600G SAS 硬盘； 5、前置支持4块3.5寸加2块2.5寸硬盘；内置支持4块M.2硬盘； 6、配置独立RAID卡，支持RAID0,1,10； 7、本次配置2个千兆网口，4个万兆网卡含光模块，服务器支持外接网卡； 8、配置冗余电源，支持1+1冗余电源550W/800W/1300W及其以上输出功率电源； 9、提供不小于4个热插拔N+1冗余风扇。 由风扇控制器、风扇，独立风扇控制；采用双转子风扇，支持免工具热插拔维护。风扇转速自动调节，对节点透明；风流向前进后出；具备防回流设计； 10、支持远程控制，SMTP，KVM 及通过 SNMP 管理等，支持 Virtual Media，支持管理系统冗余； 11、支持安全系统加固软件，从操作系统内核实现对服务器的安全加固，该系统可实现内核级安全加固，增强型身份认证、服务完整性检测、注册表防篡改机制等功能。12.支持意外宕机后第一时间收集系统带外日志及CPU寄存器日志，保留现场，快速定位故障； 13.支持不借助于任何工具带外操作系统批量部署，高效、便捷； | 25009.42 |
| 232 | 电教管理服务器 | 1台 | 浪潮、华为、曙光 | 1、机架式服务器；国产品牌，自主研发，非OEM，适用于通用机房环境，支持标准机柜； 2、本次要求配置不低于2颗Intel至强银牌4114(2.2GHz/10-core)处理器； 3、本次要求实配不低于64G DDR4内存，最大支持24个内存插槽； 4、本次要求实配不低于2块600G SAS 硬盘； 5、前置支持4块3.5寸加2块2.5寸硬盘；内置支持4块M.2硬盘； 6、配置独立RAID卡，支持RAID0,1,10； 7、本次配置2个千兆网口，4个万兆网卡含光模块，服务器支持外接网卡； 8、配置冗余电源，支持1+1冗余电源550W/800W/1300W及其以上输出功率电源； 9、提供不小于4个热插拔N+1冗余风扇。 由风扇控制器、风扇，独立风扇控制；采用双转子风扇，支持免工具热插拔维护。风扇转速自动调节，对节点透明；风流向前进后出；具备防回流设计； 10、支持远程控制，SMTP，KVM 及通过 SNMP 管理等，支持 Virtual Media，支持管理系统冗余； 11、支持安全系统加固软件，从操作系统内核实现对服务器的安全加固，该系统可实现内核级安全加固，增强型身份认证、服务完整性检测、注册表防篡改机制等功能。 12.支持意外宕机后第一时间收集系统带外日志及CPU寄存器日志，保留现场，快速定位故障； 13.支持不借助于任何工具带外操作系统批量部署，高效、便捷； | 28549.42 |
| 233 | 广播教育流媒体服务器 | 1台 | 浪潮、华为、曙光 | 1、机架式服务器；国产品牌，自主研发，非OEM，适用于通用机房环境，支持标准机柜； ★2、 本次要求配置不低于2颗Intel至强银牌4114(2.2GHz/10-core)处理器； 3、本次要求实配不低于64G DDR4内存，最大支持24个内存插槽； 4、本次要求实配不低于2块600G SAS 硬盘； 5、前置支持4块3.5寸加2块2.5寸硬盘；内置支持4块M.2硬盘； 6、配置独立RAID卡，支持RAID0,1,10； 7、本次配置2个千兆网口，4个万兆网卡含光模块，服务器支持外接网卡； 8、配置冗余电源，支持1+1冗余电源550W/800W/1300W及其以上输出功率电源； 9、提供不小于4个热插拔N+1冗余风扇。 由风扇控制器、风扇，独立风扇控制；采用双转子风扇，支持免工具热插拔维护。风扇转速自动调节，对节点透明；风流向前进后出；具备防回流设计； 10、支持远程控制，SMTP，KVM 及通过 SNMP 管理等，支持 Virtual Media，支持管理系统冗余； 11、支持服安全系统加固软件，从操作系统内核实现对服务器的安全加固，该系统可实现内核级安全加固，增强型身份认证、服务完整性检测、注册表防篡改机制等功能。 12.支持意外宕机后第一时间收集系统带外日志及CPU寄存器日志，保留现场，快速定位故障； 13.支持不借助于任何工具带外操作系统批量部署，高效、便捷； | 28549.42 |
| 234 | 广播教育交互流媒体服务器 | 1台 | 浪潮、华为、曙光 | 一、应用功能： 1、能与云服务系统中实现集成管理，对每个会议室的QOS提供质量保证，整体音视频交互所见即所得管理，采用托拽式控制，实时图像可通过多点触摸放大和缩小。 2、支持以C/S方式对整个流媒体进行全面管理和维护； 3、提供视频墙实时图像； 4、支持码率及流量监控、客户端管理维护、本地预览； 5、视频编码格式；支持标准H.323.SIP协议，可与标准协议的视讯系统融合； 6、1080P高清视频录制，支持多视频同步录制； 二、硬件配置不低于 1.CPU：英特尔至强银牌 4114*2 2.2G； 2.内存：32GB (4x8GB) 2666MHz DDR4 RDIMM ECC； 3.2*Radeon Pro WX 4100, 4GB, 4 mDP, 8 mDP 转 DP适配器 4.硬盘：1*1TB SATA 2.5英寸固态硬盘，3*2TB 7,200rpm SATA 硬盘,RAID卡支持（0，1，5，10）； 5.网卡：1GbE×4，10GEx4； 6.电源：1100W(1+1)； 7.配备：Teradici 远程工作站访问主卡 | 30627.42 |
| 235 | 安防管理平台服务器 | 2台 | 浪潮、华为、曙光 | 1、机架式服务器；国产品牌，自主研发，非OEM，适用于通用机房环境，支持标准机柜； | 106654.84 |
|  |  |  |  | 2、 本次要求配置不低于2颗Intel至强银牌4114(2.2GHz/10-core)处理器； 3、本次要求实配不低于64G DDR4内存，最大支持24个内存插槽； 4、本次要求实配不低于2块600G SAS 硬盘； 5、前置支持4块3.5寸加2块2.5寸硬盘；内置支持4块M.2硬盘； 6、配置独立RAID卡，支持RAID0,1,10； 7、本次配置2个千兆网口，4个万兆网卡含光模块，服务器支持外接网卡； 8、配置冗余电源，支持1+1冗余电源550W/800W/1300W及其以上输出功率电源； 9、提供不小于4个热插拔N+1冗余风扇。 由风扇控制器、风扇，独立风扇控制；采用双转子风扇，支持免工具热插拔维护。风扇转速自动调节，对节点透明；风流向前进后出；具备防回流设计； 10、支持远程控制，SMTP，KVM 及通过 SNMP 管理等，支持 Virtual Media，支持管理系统冗余； 11、支持安全系统加固软件，从操作系统内核实现对服务器的安全加固，该系统可实现内核级安全加固，增强型身份认证、服务完整性检测、注册表防篡改机制等功能。12.支持意外宕机后第一时间收集系统带外日志及CPU寄存器日志，保留现场，快速定位故障； 13.支持不借助于任何工具带外操作系统批量部署，高效、便捷； |  |
| 236 | 无线AP管理服务器 | 1台 | 华为、H3C、迈普 | 1、机架式服务器；国产品牌，自主研发，非OEM，适用于通用机房环境，支持标准机柜； 2、 本次要求配置不低于2颗Intel至强银牌4114(2.2GHz/10-core)处理器； 3、本次要求实配不低于64G DDR4内存，最大支持24个内存插槽； 4、本次要求实配不低于2块600G SAS 硬盘； 5、前置支持4块3.5寸加2块2.5寸硬盘；内置支持4块M.2硬盘； 6、配置独立RAID卡，支持RAID0,1,10； 7、本次配置2个千兆网口，4个万兆网卡含光模块，服务器支持外接网卡； 8、配置冗余电源，支持1+1冗余电源550W/800W/1300W及其以上输出功率电源； 9、提供不小于4个热插拔N+1冗余风扇。 由风扇控制器、风扇，独立风扇控制；采用双转子风扇，支持免工具热插拔维护。风扇转速自动调节，对节点透明；风流向前进后出；具备防回流设计； 10、支持远程控制，SMTP，KVM 及通过 SNMP 管理等，支持 Virtual Media，支持管理系统冗余； 11、支持安全系统加固软件，从操作系统内核实现对服务器的安全加固，该系统可实现内核级安全加固，增强型身份认证、服务完整性检测、注册表防篡改机制等功能。12.支持意外宕机后第一时间收集系统带外日志及CPU寄存器日志，保留现场，快速定位故障； 13.支持不借助于任何工具带外操作系统批量部署，高效、便捷； | 31203.42 |
| 1.1.5.6.辅料 |
| 237 | 3米尾纤 | 460根 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | ◆1.插拔次数：大于1000次； ◆2.插入损耗： ≤0.2dB； 3.规格：9μm（单模）电信级LC-LC单芯3米光纤跳线； 4.互换性：0.2dB； ◆5.回波损耗：≥50dB； 6.最大插入损耗： ≤0.2dB。 | 26224.60 |
| 238 | 六类非屏蔽双绞线 | 2000m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.护套材料： PVC（聚氯乙烯）； 2. 导体线规≥0.57mm，23AWG； 3.导体材质：无氧铜；4.包装方式：305m/箱； 5.执行标准：TIA/EIA568C、ISO/IEC11801，EN50173，YD/T926； 6.防火等级：低烟无卤阻燃 | 7200.00 |
| 239 | 40GE光跳线5m | 72根 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.LC-LC双芯多模光纤跳线,OM4,LSZH,5米； 2. 低插入损耗，高回波损耗性能高于标准要求； 3. 高质量陶瓷套管提供低插入损耗和耐用性； ◆4. 插入损耗： ≤0.2dB, 回波损耗：≥40dB 5. 震动实验附加损耗 ≤0.1 dB 6. 温度循环附加损耗 ≤0.1 dB 7. 符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,IEC-60793 | 62064.72 |
| 通信指挥系统 |
| 分部分项工程 |
| 1.1.6.1.350兆数字集群系统 |
| 240 | 两载频一体机基站(含基站信道控制软件） | 1套 | 华为、广州维德、北峰 | 一、功能要求： 1.单呼建立时间，单基站：300毫秒，跨基站：350毫秒； 2.组呼建立时间，单基站：260毫秒，跨基站：300毫秒； 3.登记，登记是移动台向集群系统发起入网请求及确认的过程。 4.去登记是移动台向集群系统发出退出系统的通知过程。 5.漫游，在由多个基站联网的系统中，移动台在归属基站以外的基站进行登记和继续使用系统提供的业务的功能。 6.组呼迟入，某个组呼建立后至结束之前，控制信道周期广播该组呼的建立信息，以保证刚开机或刚从其他基站漫游到该基站或刚从其他通话组释放出来的移动台能参与这个尚未结束的组呼。 7.紧急呼叫，采购人在紧急情况下发起的一种特殊呼叫，具有最高优先级，当无信道资源时，系统会释放其他低级别呼叫的信道资源来给紧急呼叫使用。 8.优先呼叫，指系统繁忙时优先获取资源的呼叫，获取资源的方式可以是抢占低优先级呼叫的信道，也可以是在排队队列中插队。 9.通话限时，系统控制采购人进行语音呼叫时允许的最大持续时间的功能，包括单次按讲限时和单次呼叫总时长限时。 10.呼叫限制，系统对移动台的呼叫权限的控制，通过设置，限制其呼叫功能。移动台只能进行权限范围内的呼叫，超过权限范围的呼叫将被系统拒绝。 11.短消息，移动台之间或移动台与调度台之间，利用控制信道传递有限长度消息的过程。短消息可以是点到点的单呼，也可以是点对多点的组呼。 12.具备监听、强拆、强插、遥毙、复活以及电台定位等调度功能。 13.实现全网所有通话的实时录音。 14.要求本系统要求具备频率管理技术、话音信道可按需动态分配频率，以提高频率使用效率。 ★15.投标人所投的设备必须能够实现与现有350兆PDT集群基站无缝联网，互为补充、替代二、设备性能及参数指标： 一体化两载频集群一体机基站： 1.机身带显示屏，显示基站各种参数状态及设置情况，可以便捷地通过面板旋钮进行各种功能、参数设置； 2.基站支持壁挂安装，室外防水以及良好的散热性能； 3.发射功率机身可调：可选范围为10W～20W； 4.发射频率机身可选、可调：支持不小于32组内置频率；RSSI门限：标准设定-115dBm，最大可设置-118dbm； 5.外加同步帧接口，在收不到卫星环境下可通过光纤同步，集群同频同播。 6.机身修改色码：色码1-15可通过机身按键选择设置； 7.接收频率：350.8～356.2MHz、发射频率：360.8～366.2MHz； 8.信道间隔：12.5 kHz； 9.调制方式：4FSK； 10.工作模式：TMO/RMO； 11.接收机性能指标：接收灵敏度 ≤-118dBm、互调响应抑制≥70dB、阻塞≥84dB、杂散响应抗干扰≥70dB、共信道抑制≥-12dB、邻道选择性≥60dB； 12.发射机性能指标：每载频最大输出功率 ≤47dBm、4FSK调制频偏误差 ≤10.0%、4FSK发射误码率 ≤1×10-4.占用带宽 ≤8.5kHz、最大调制限制±3.15kHz、频率误差 ±1×10-6.互调衰减 ≤-50dB； 13.支持IP接口与PDT数字汇接交换机互联。 | 250469.89 |
| 241 | 1/2馈线 | 50条 | 华为、广州维德、北峰 | 1.工作频段：350.8MHz～366.2MHz； 2.特性阻抗：50Ω； 3.驻波比： ≤1.5； 4.绝缘介质强度：50Hz内外导体间3kV2分钟不击穿； 5.损耗（dB/100M) ≤4.5，含所有的配线。 | 22862.50 |
| 242 | 8db全向天线 | 1副 | 华为、广州维德、北峰 | 1.工作频段 350.8MHz～366.2MHz； 2.增益 10.2dBi； 3.驻波比≤1.5； 4.阻抗 50Ω； 5.极化方式 垂直； 6.长度 4.7m | 3518.31 |
| 243 | 基站链路租用费 | 1条 | 定制 | 基站链路租用，连接至公安局交换控制中心，E1或IP链路，1年 | 9500.00 |
| 1.1.6.2.电话交换系统 |
| 244 | 语音综合主机网关 | 2台 | 华为、H3C、迈普 | 1、采用专用的软硬件平台，具备高性能高可靠性的特点，系统每秒呼叫发起数应不低于10CAPS，忙时呼叫完成数BHCC应不低于36k。 2、支持交流和直流电源支持多种语音编码，如：G.711A/μ、G.729a/b、iLBC。 3、支持与PSTN的互通功能，支持呼叫控制和号码分析 、窄带中继，包括AT0模拟中继、PRI、QSIG、ISUP、TUP和R2中继、SIP协议，可以其他语音网关互通SIP中继、E1负荷分担功能、E1和T1中继、单台网关最大E1数量支持28个E1 4、中继网关应提供智能路由、最小费率路由、按时间段动态选择路由、失败重路由、按百分比选路、顺序选路功能。 5、支持本地再生用户最大可支持1000用户、支持音视频呼叫、本地出局、支持会议功能。 6、支持自动从中心语音网关同步用户数据、Web配置、本地管理台进行消息跟踪、统一网管进行管理功能。 7、支持双电源、所有业务单板支持热插拔、IP网口1+1备份、TLS和SRTP加密、网管管理支持SNMP V3或SSH协议、Web维护支持HTTPS协议。 | 180720.38 |
| 245 | 96路IP语音网关 | 8台 | 华为、H3C、迈普 | 1、支持集中接入模拟电话，IAD单台支持接入不少于96个模拟话机。 2、IAD应支持本地自交换，当不注册服务器或与服务器失去联系时，同一个语音网关下面的用户仍然可以互拨。对于与服务器失去联系的情况，应支持自动重注册功能。 3、IAD应采用SIP（IETF RFC3261~3265）协议、支持通过静态IP，DHCP，PPPOE等方式获取IP地址、持各种语音编码协议，如：G.711 a-law/ μ-law，G.729，iLBC。 4、IAD应支持静音检测 (VAD) 、支持舒适噪音生成(CNG)、备回声抑制(EC)、丢包补偿(PLC)。 5、IAD应支持Jitter Buffer，VLAN，ToS等QoS保证手段。 6、IAD的POTS电话线应支持不小于2000米的传输距离。 7、IAD应支持双归属，并能够检测主用Server存活状态，在主用Server失效时能够自动切换到备用Server，并且工作在备用Server时可以检测主用Server是否恢复并切回；IAD可以根据Server的控制，切换到备用Server。 | 158633.52 |
| 246 | 32路IP语音网关 | 3台 | 华为、H3C、迈普 | 1、IAD单台支持接入不少于32模拟话机。 2、IAD应支持本地自交换，当不注册服务器或与服务器失去联系时，同一个语音网关下面的用户仍然可以互拨。对于与服务器失去联系的情况，应支持自动重注册功能。 3、IAD应采用SIP（IETF RFC3261~3265）协议、支持通过静态IP，DHCP，PPPOE等方式获取IP地址、支持各种语音编码协议，如：G.711 a-law/ μ-law，G.729。 4、IAD应支持静音检测 (VAD) 、舒适噪音生成(CNG)、回声抑制(EC)、丢包补偿(PLC)功能。 5、IAD应支持Jitter Buffer，VLAN，ToS等QoS保证手段。 6、IAD的POTS电话线应支持不小于2000米的传输距离。 7、IAD应支持双归属，并能够检测主用Server存活状态，在主用Server失效时能够自动切换到备用Server，并且工作在备用Server时可以检测主用Server是否恢复并切回；IAD可以根据Server的控制，切换到备用Server。 | 30285.57 |
| 247 | 16路IP语音网关 | 24台 | 华为、H3C、迈普 | 1、IAD单台支持接入不少于16模拟话机。 2、IAD应采用SIP（IETF RFC3261~3265）协议、支持通过静态IP，DHCP，PPPOE等方式获取IP地址、各种语音编码协议，如：G.711 a-law/ μ-law，G.729 3、IAD应支持静音检测 (VAD)、舒适噪音生成(CNG)、回声抑制(EC)、丢包补偿(PLC) 功能。 4、IAD应支持Jitter Buffer，VLAN，ToS等QoS保证手段。 5、IAD的POTS电话线应支持不小于2000米的传输距离。 6、IAD应支持双归属，并能够检测主用Server存活状态，在主用Server失效时能够自动切换到备用Server，并且工作在备用Server时可以检测主用Server是否恢复并切回；IAD可以根据Server的控制，切换到备用Server。 | 136084.56 |
| 248 | 4路IP语音网关 | 38台 | 华为、H3C、迈普 | 1、桌面型IAD单台支持4个模拟话机/传真机。 2、IAD应采用SIP（IETF RFC3261~3265）协议、通过静态IP，DHCP，PPPOE等方式获取IP地址、各种语音编码协议，如：G.711 a-law/ μ-law，G.729。 3、IAD应支持静音检测 (VAD)、舒适噪音生成(CNG)、回声抑制(EC)、丢包补偿(PLC) 功能。 4、IAD应支持Jitter Buffer，VLAN，ToS等QoS保证手段。 5、IAD的POTS电话线应支持不小于2000米的传输距离。 6、IAD应支持双归属，并能够检测主用Server存活状态，在主用Server失效时能够自动切换到备用Server，并且工作在备用Server时可以检测主用Server是否恢复并切回；IAD可以根据Server的控制，切换到备用Server。 | 89687.22 |
| 249 | 汇聚交换机 | 1台 | 华为、H3C、迈普 | 1. 设备性能：交换容量≥2.5Tbps, 转发性能≥720Mpps； 2. 设备配置：提供万兆以太网SFP+端口≥24个，提供40GE QSFP+端口≥2个，扩展插槽数≥1个，配置可拔插交流电源模块≥2个； 3. 规格表项：MAC地址≥256K，ARP表项≥32K，Ipv4 FIB≥64K，Ipv6 FIB≥32K； 4. IP路由：支持RIP V1/2.URPFOSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3.BGP4+、ISISv6； 5. VxLAN：支持VxLAN功能，支持VxLAN二层网关、三层网关，支持BGP EVPN，实现自动建立隧道； 6. MPLS：支持MPLS L3VPN，支持MPLS L2VPN，支持MPLS-TE，支持MPLS QoS； 7. 堆叠：支持堆叠，主机堆叠数不小于9，支持堆叠单向带宽≥240G； 8. 可靠性：支持环网协议； | 22360.19 |
| 250 | 24口以太网交换机 | 15台 | 华为、H3C、迈普 | ★1. 设备性能：交换容量≥336Gbps, 转发性能≥108Mpps； ★2. 设备配置：提供10/100/1000Base-T以太网端口≥24个，复用的千兆Combo SFP≥4个，万兆光口≥4个，配置一个交流电源，配置标准USB接口，支持U盘快速开局； 3. 规格表项：支持MAC地址≥16K，ARP表项≥4K，Ipv4 FIB≥8K； 4. IP路由：支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3.ISIS、BGP； 5. 横向虚拟化：支持堆叠，堆叠后逻辑上虚拟为一台设备，具有统一的表项和管理，堆叠系统通过多台成员设备之间冗余备份； 7. 可靠性：支持ERPS以太环保护协议 ； 8. 管理维护: 支持SNMP v1/v2/v3.Telnet、RMON，支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理简易运维： | 54602.85 |
| 251 | 单模万兆光模块 | 30个 | 华为、H3C、迈普 | 交换机光模块，SFP+-10G-单模模块(1.4km,LC) | 17099.40 |
| 252 | 数字电话 | 20台 | 华为、H3C、迈普 | 1.IP话机支持至少2.83英寸的LCD液晶彩屏显示屏。 2.支持至少两个以太网接口，包括10/100/1000M网口。 3.提供至少6个可编程功能键。 4.支持常用的语音编解码协议，G.711a/G.711μ/G.729AB/G.722/ iLBC/AAC-LD/G.722.1/G.722.2/Opus等。 | 39519.20 |
| 253 | 模拟电话 | 500台 | 国产 | 1.模拟电话； 2.办公室座机来电显示。 | 420445.00 |
| 254 | 外线电话租用费 | 1项 | 定制 | 64路外线电话1年租用费 | 100000.00 |
| 1.1.6.3.系统调试 |
| 255 | 350M数字集群系统调试 | 1系统 |  | 350M数字集群系统调试，检验系统、货物的功能、性能，确保准确可靠和满足使用要求。 | 49299.83 |
| 256 | 电话交换系统调试 | 1系统 |  | 电话交换系统调试，检验系统、货物的功能、性能，确保准确可靠和满足使用要求。 | 18918.09 |
| 多媒体会议系统 |
| 分部分项工程 |
| 1.1.7.1.1 扩声及发言系统 |
| 257 | 数字功放 | 2台 | 美高、DSPPA、ITC | 1. 双声道立体声专业功率放大器； 2. 有双声道、单声道和BTL桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择； 3. 立体声工作最小负载阻抗为4Ω，BTL工作最小负载阻抗为8Ω； 4. 备有XLR和6.35mm两种信号输入接口，使用灵活方便； 5. 具有短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能； 6. 各通道都配备LED工作状态指示，低噪声设计； 7. 额定输出/每声道,8Ω800W 8. 额定输出/每声道,4Ω1200W 9. 额定输出/桥接,8Ω2400W 10. 输入灵敏度:0.77V 11. 信噪比:≥98dB ◆12. 阻尼系数/8Ω,1kHz＞230 ◆13. 输入共模抑制:>90dB ◆14. 频率响应:20Hz-20kHz（±0.5dB） ◆15. 谐波失真系数4Ω/1kHz:<0.1% 16. 通道阻抗:4-16Ω ◆17. 通道串音:<-62dB ◆18. 电压增益:>38dB 19. 工作电源:AC220-240V/50Hz | 10181.42 |
| 258 | 全频音箱 | 8台 | 美高、DSPPA、ITC | 1. 低音采用加强型纸盒振膜，配合独用的磁场回路技术，提供丰满而稳定的低音重现，声学特征持久稳定。 2. 单元结构LF:10"×1，HF:1"×1 ◆3. 频响范围(±3dB)48Hz-18,000Hz 4. 灵敏度（折算到1m，1W）96dB 5. 最大声压级119dB 6. 输入阻抗8Ω 7. 额定功率250W 8. 指向性（H×V）90°H×40°V | 21312.80 |
| 259 | 音频处理器 | 2台 | 美高、DSPPA、ITC | 1. 4路平衡式话筒\线路输入，采用凤凰插接口； 2. 4路平衡式输出，采用凤凰插接口； 3. 面板上支持MP3格式的播放，可扩展USB多媒体存储录制功能； 4. 支持PC、中控平台、按键面板、触摸面板等方式进行多重控制； 5. 内置信号发生器、自动混音（AM）、自动增益控制（AGC）、反馈消除（AFC）、回声消除（AEC）等主要算法； 6. 输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡 7. 输出每通道：8段图示均衡、延时器、分频器、限幅器 8. 内置图形可视化反馈抑制功能界面，让反馈抑制体现得更加清晰明了 9. 全功能矩阵混音功能，内置专利性分量式矩阵调节功能； 10. 内置自动摄像跟踪功能，轻松实现视频会议 ；支持场景预设功能；断电自动保护记忆功能 11. 具有几十余种专业音频处理模块，比如；5段全参量均衡器，8段图示均衡器，高精准的压缩及限幅器，高灵敏的扩展及自动增益，分频器，自动混音器，延时器，矩阵混音器，分量矩阵调节器，噪声门限，静音模块，信号发生器和信号指示电平表等。 12. 内置中控代码生成器，无需自行套用公式编辑代码； 13. 设备提供了通用可编程I/O端口，并设置消防联动等功能； 14. RS-485双向串行控制接口；可控制外部其它设备如：视频矩阵、摄像机等RS-485设备，或接收第三方RS-485控制。 15. 每个输入通道提供 +48V 直流7mA幻象电源。 16. 可通过USB、WIFI、TCP/IP接口和控制设备连接。 17. 支持12路逻辑输入，4路电压输出控制的GPIO控制接口。 | 9618.16 |
| 260 | 会议控制主机 | 2台 | 美高、DSPPA、ITC | 1.会议控制主机最多可连接120台会议单元，通过会议扩展主机，一套会议系统最多可接入4000台会议单元。 2.8芯航空插头连接，“手拉手”连接方式。 3.具有同时发言人数限制（1/2/3/4/5/6）设置功能。 4.具有投票表决，发言限制等数据管理功能。 5.图形化界面设计，所有的功能项及设置操作信息以及单元工作的基本信息一目了然，设计美观时尚； 6.可以调整系统的时间和屏幕显示点亮时间，实现节能运行。 7.系统显示字幕中/英文两种语言可选择。 8.可设定VIP代表发言单元，VIP单元在已开启的话筒总数不超过20（FREE模式下20台，其他模式下10台）台的情况下可以自由开启而不受会议模式限制，最多可设置30台VIP单元。 9.支持FIFO、NORMAL、VOICE、FREE、APPLY五种会议模式。 10.内置DSP数字音效处理器，包括低频切除和均衡器等。 11.可以全程会议录音，有自动录音和手动录音两种录音方式可选。 12.具有单元检测功能，具有自动检测和手动检测两种检测方式。 13.具有发言定时和定时发言结束提醒倒计时功能。发言定时功能可以设置单元的发言时间，也可关闭发言定时，即不做限制。 14.主机集成了摄像跟踪系统，≥6个BNC摄像头接口，≥6个HDMI摄像接口，可实现自动摄像跟踪功能。 15.具有一个RS232串口，可实现与中控系统的无缝连接；一个RS422串口，连接摄像头控制线，实现对摄像头的集中控制。 16.8芯DIN航空母座：一个翻译主机连接口，一个扩展主机连接口，三个会议单元连接口。 17.莲花插座： 两个辅助音频输入接口，可连接播放器设备等； 两个辅助音频输出接口，可连接专业功放； 两个报警音频输入接口，可连接来自消防中心的告警音频信号。 18.卡隆插座：为辅助音频输出接口，与两个辅助音频输出莲花插座（LINE OUT）并联输出，连接专业功放。 19.具有+5V告警触发电压输入接口，与报警音频输入接口结合实现紧急告警强插功能。 20.具有TCP/IP网络协议下的RJ45接口，连接网络，通过PC端软件控制系统的全部功能。 | 11467.22 |
| 261 | 会议话筒底座 | 20台 | 美高、DSPPA、ITC | 1. 可连接同厂牌的鹅颈话筒。 2. 配备分立式晶体管的话筒放大器可降低噪声；可以调节单个增益。 3. 一个底座多种功能（代表席、主席、同声传译人员） 4. 带有高质量高分辨率扬声器。 | 24539.80 |
| 262 | 专用鹅颈话筒 | 20台 | 美高、DSPPA、ITC | 1. 带有LED环形显示灯。 2. 类型：背极式。 3. 指向特性：超心形。 4. 频率特性：100-15,000Hz。 5. 灵敏度（0dB=1V/1Pa，1kHz）：≥–40dB。 6. 最大输入声压级（1kHz，THD1%） ：≥134dB S.P.L.。 7. 信噪比（1kHz，1Pa）≥64dB。 8. 输出阻抗≥250ohms 9. 外形尺寸直径：长度：可选。 | 21068.20 |
| 263 | 无线手持式话筒 | 2套 | 美高、DSPPA、ITC | 1.配置双手持麦+接收机 2.工作频率 600-800MHz 3.调制方式 宽带FM 4.信道数目 ≥200 5.信道间隔 250KHz ◆6.频率稳定度 ±0.005%以内 ◆7.动态范围 ≥100dB 8.最大偏移 ±45KHz ◆9.音频频率响应 50Hz～19KHz(±3dB) (整个系统的频率取决于话筒单元) ◆10.综合信躁比 ≥105dB ◆11.综合失真≤0.5% @1000Hz ◆12.工作距离 1.空旷距离约200M；2.如使用空间复杂或电磁场环境复杂的情况下将缩短工作距离。（工作距离取决于很多变量，包括RF信号的吸收、反射和干扰等。） 13.工作环境温度 -10℃～+50℃ 14.接收机方式 二次变频超外差 15.中频频率 110MHz，10.7MHz 16.天线接入 BNC/50Ω ◆17.灵敏度 ≥12dBμV(80dB S/N) ◆18.杂散抑制 ≥75dB 19.音频输出电平：平衡输出 +10 dB（XLR） 20.音频输出电平：非平衡输出 +4 dB 21.供电方式 直流12V / 500mA输入 22.音频输出 200mV 23.输出阻抗 XLR接头：200Ω 1/4＂ 接头：1KΩ ◆24.失真度≤0.1% 25.功能显示方式 LCD液晶显示 26.音头 动圈式麦克风 27.天线 手持麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线 28.输出功率 高功率20mW; 低功率7mW 29.发射功率 10mW 30.工作电压 2节5号1.5V碱性电池 ◆31.电池寿命 20mW时大约9个小时，7mW时大约13个小时 | 4453.98 |
| 1.1.7.1.2 视频及显示系统 |
| 264 | 视频会议终端 | 2台 | 海康威视、大华、科达 | 1.采用硬件分体式结构,嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构。 ★2.支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，支持在H.323协议下，SRTP、H.235加密；支持在SIP协议下，TLS加密；支持 AES 128/256 媒体流加密算法，保证会议安全。 3.支持H.263、H.264、H.264 High Profile、H.265视频编解码协议，支持080p@60fps、1080p@30fps、720p@60fps、720p@30fps高清图像格式。 4.支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 5.支持H.239、BFCP双流协议标准，在保证主视频1080p@60fps前提下，辅视频也可以支持1080p@60fps。 6.支持不少于4路高清视频输入、4路高清输出接口，接口需包括DVI-I、HDMI高清输入输出接口。 7.支持不少于4进4出独立的音频输入输出接口。 8.具备OLED显示屏。 9.支持多视功能，本地2路视频输入图像可以合成1路视频在本地显示或发送到远端，画面合成风格可设置。 10.支持VGA断电环回，在终端断电状态下，VGA接口输入输出环回。 11.具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像上设置叠加中文会场名、横幅、滚动字幕。 12.具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到25%丢包率情况下声音清晰、图像流畅、无马赛克，70%的丢包率情况下音频不受影响、声音基本清晰流畅，偶有卡顿，但可恢复。 13.支持2个10/100/1000M以太网接口，支持网口热备份。 | 88660.52 |
| 265 | 高清摄像机 | 2台 | 海康威视、大华、科达 | 1.支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。 2.镜头图像传感器采用不小于1/2.8" 图像传感器，支持1080p@60 fps、1080p@50 fps、1080p@30 fps、1080p@25 fps、720p@60 fps、720p@50 fps等高清信号输出。 3.支持不小于12倍光学变焦，水平视角不小于72°。 4.水平转动范围：≥ ±160°，垂直转动范围：≥ -90°～50°。 5.支持自带显示屏。 6.支持中文OSD菜单，可在OSD中对摄像机进行设置。 7.支持保存不少于255个预置位。 8.支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。 9.支持保存不少于255个预置位。 | 26894.88 |
| 266 | 投影机 | 2台 | 爱普生、松下、NEC | ★1、采用3LCD液晶技术，成像系统：液晶板≥0.76英寸含微透镜；标称白色亮度≥5000流明(依据ISO21118标准)，色彩亮度≥5000流明（非叠加方式，符合IDMS标准） ；标准分辨率：1920×1080(依据ISO21118标准)；比例：16：10，对比度 ≥15000：1 （符合ISO21118标准）。 2、支持自动垂直水平双方位梯形校正，垂直：±30度，水平：±30度；变焦比：1.6倍。 3、支持2路HDMI高清信号输入端子,其中1路支持MHL。1路RGB输出/RS-232C（9针微型DIN）/1路RJ-45/1路USB A型/1路USB B型。 4、采用具有垂直取向（VA）技术的无机液晶面板，可以获取高对比度和高质量的平滑影像。 ★5、高效低功耗及长寿命（小时）灯泡 ≤300W（UHE）,标准灯泡寿命≥5000小时；节能模式≥10000小时。内置亮度自动调节功能：通过智能感光系统，投影画面亮度可根据环境光自动调节，达到节能的作用。 6、整机功率≥405W,内置扬声器≥16W，机身重量≥4.7Kg。 7、一键图像自动校正：当投影画面边缘超出屏幕边缘时，只需按下菜单一个按键，就可以自动调整投影画面大小，使之符合屏幕尺寸。数字聚焦功能：按下聚焦按键， 可以一边看着屏幕里投影图像清晰度的变化，一边调节对焦数字，完成聚焦。 8、投影机内置手势识别功能：通过内置的智能手势识别传感器，精准的捕捉用户的手势指令，无需任何外接设备的情况下，在屏幕前挥一挥手即可控制幻灯片上下翻页。 ★9、标配内置无线网卡：用户将智能设备中图像文件在接信号线的情况下实现无线传输。 | 9072.32 |
| 267 | 投影幕 | 2台 | 红叶、极米、美视 | 1. 幕布材质：玻璃纤维白塑幕 2. 尺寸：120" 3. 比例：16:9 4. 增益：1.0倍 视角：≥160度 5. 四层玻纤幕布，幕布伸缩率 ≤1%，阻燃，可擦洗、防潮。 6. 幕布视角≥160,增益1.0 7. 带智能控制232接口 8. 静音型管状电机，功率175W，超静音设计，定位准确，转速：28rpm，管状电子定位器，定位0.5mm； | 2503.64 |
| 1.1.7.1.3 辅助材料 |
| 268 | 机柜42U | 2台 | 图腾、金盾、罗格朗 | 1.42U机柜，600mm*600mm,含机柜风扇、双承重托盘、重型脚轮（4只）及设备安装螺丝套件。。 2.玻璃前门，单开玻璃门（5.0mm玻璃），支持左/右安装方式，侧门和前后门均可拆卸（≥0.8mm金属板），侧门及前后门带钥匙锁设计，顶板/底板/托盘：1.5mm金属板； 3.配线架等设备可通过立柱自动完成接地，立柱可支持前后调节，立柱板厚≥1.5mm； 4.机柜顶部和底部预制敲落孔； 5.提供机柜墙装件，可挂墙安装。 6.提供2条PDU,14位10A+2位16A，国标插孔，提供过载保护、防雷模块、双断开关等PDU功能模块。 | 5133.22 |
| 269 | 音箱功率线 | 200m | 秋叶原、绿联、山泽 | 2x2.5m²，315芯护套音箱线，OD(4.6mm+4.6mm)*1F(300支/0.1mm无氧铜+300支/0.1mm镀锡铜)*2C *100米。 | 1560.00 |
| 270 | 音频信号线 | 200m | 秋叶原、绿联、山泽 | 优质无氧铜，128网屏蔽，100M/卷 | 2266.00 |
| 271 | HDMI成品线长度20m | 50条 | 秋叶原、绿联、山泽 | 20m，导体线芯：高纯度4N无氧铜导体，线芯采用24AWGX，头子外壳为金属带屏蔽。 | 15587.00 |
| 272 | 六类非屏蔽双绞线 | 200m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.护套材料： PVC（聚氯乙烯）； 2. 导体线规≥0.57mm，23AWG； 3.导体材质：无氧铜；4.包装方式：305m/箱； 5.执行标准：TIA/EIA568C、ISO/IEC11801，EN50173，YD/T926； 6.防火等级：低烟无卤阻燃 | 720.00 |
| 273 | 多媒体信息接口盒（带切换按钮） | 4个 | 梅兰日兰、贝桥、优耐美 | 接口类型：AC×1、HDMI×1、VGA×1、RJ45×1、Shfit×1 设备尺寸：W190×D130×H75mm 开孔尺寸：W182×D122mm 特性：静音翻盖顺滑式 | 2251.16 |
| 274 | 24口千兆接入交换机 | 2台 | 华为、H3C、迈普 | 1.配置24个10/100/1000Base-T 以太网端口； 2.4个千兆SFP，2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo； 3.交流供电； 4.包转发率≥51Mpp,交换容量≥336Gbp。 | 5520.38 |
| 275 | 12芯万兆室内单模光纤 | 600m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.GJPFJV 12B1.3光缆 2.室内 3.层绞式（非铠装） 4.容纳芯数：12 5.护套颜色：黄色 6.可支持传输 1-10km，10G带宽。 7.芳纶纤维增强单元，使光缆具有良好的抗拉伸性能；护套采用阻燃环保材料，完全达到光缆在室内使用时对阻燃性能的要求 | 5448.00 |
| 276 | 12口光纤配线架 | 2架 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1. 19英寸机架标准安装； 2. 采用优质冷轧钢板，表面静电喷塑，内部框架采用优质不锈钢，具有良好的抗腐蚀能力；采 3. 用一体化模块设计，熔接、配线在同一模块内操作，科学化管理光缆接头； 4. 全程走纤路径设计，全程保护跳纤，并保证其弯曲半径≥40mm； 5. 适合FC、SC、ST、LC等适配器的安装，可存储冗余跳纤； 6. 9"标准尺寸，配备高压防护接地装置，系统稳定、可靠。 | 1002.82 |
| 277 | 会议背景板 | 2套 | 定制 | 根据现场情况定制，包含警徽及文字的制作及安装。 | 3600.00 |
| 278 | 电气钢导管砖、混凝土结构暗配JDG25 | 400m | 国产 | 1.JDG25； 2.材质：镀锌钢管，管径：25MM；含管件底盒杯梳等配件。 | 5372.00 |
| 1.1.7.2.普通会议室（6间） |
| 279 | 投影机 | 6台 | 爱普生、松下、NEC | 1、采用3LCD液晶技术，成像系统：液晶板≥0.76英寸含微透镜；标称白色亮度≥5000流明(依据ISO21118标准)，色彩亮度≥5000流明（非叠加方式，符合IDMS标准） ；标准分辨率：1920×1080(依据ISO21118标准)；比例：16：10，对比度 ≥15000：1 （符合ISO21118标准）。 2、支持自动垂直水平双方位梯形校正，垂直：±30度，水平：±30度；变焦比：1.6倍。 3、支持2路HDMI高清信号输入端子,其中1路支持MHL。1路RGB输出/RS-232C（9针微型DIN）/1路RJ-45/1路USB A型/1路USB B型。 4、采用具有垂直取向（VA）技术的无机液晶面板，可以获取高对比度和高质量的平滑影像。 5、高效低功耗及长寿命（小时）灯泡 ≤300W（UHE）,标准灯泡寿命≥5000小时；节能模式≥10000小时。内置亮度自动调节功能：通过智能感光系统，投影画面亮度可根据环境光自动调节，达到节能的作用。 6、整机功率≥405W,内置扬声器≥16W，机身重量≥4.7Kg。 7、一键图像自动校正：当投影画面边缘超出屏幕边缘时，只需按下菜单一个按键，就可以自动调整投影画面大小，使之符合屏幕尺寸。数字聚焦功能：按下聚焦按键， 可以一边看着屏幕里投影图像清晰度的变化，一边调节对焦数字，完成聚焦。 8、投影机内置手势识别功能：通过内置的智能手势识别传感器，精准的捕捉用户的手势指令，无需任何外接设备的情况下，在屏幕前挥一挥手即可控制幻灯片上下翻页。 9、标配内置无线网卡：用户将智能设备中图像文件在接信号线的情况下实现无线传输。 | 27216.96 |
| 280 | 投影幕 | 6台 | 红叶、极米、艾瑞尔 | 1. 幕布材质：玻璃纤维白塑幕 2. 尺寸：120" 3. 比例：16:9 4. 增益：1.0倍 ，视角：≥160度 5. 四层玻纤幕布，幕布伸缩率 ≤1%，阻燃，可擦洗、防潮。 6. 幕布视角≥160,增益1.0 7. 带智能控制232接口 8. 静音型管状电机，功率175W，超静音设计，定位准确，转速：28rpm，管状电子定位器，定位0.5mm； | 7510.92 |
| 281 | HDMI成品线长度20m | 6条 | 秋叶原、绿联、山泽 | 1.长度20m； 2.导体线芯：高纯度4N无氧铜导体，线芯采用24AWGX，头子外壳为金属带屏蔽。 | 1870.44 |
| 282 | 六类非屏蔽双绞线 | 600m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.护套材料： PVC（聚氯乙烯）； 2. 导体线规≥0.57mm，23AWG； 3.导体材质：无氧铜；4.包装方式：305m/箱； 5.执行标准：TIA/EIA568C、ISO/IEC11801，EN50173，YD/T926； 6.防火等级：低烟无卤阻燃 | 2160.00 |
| 283 | 多媒体信息接口盒（带切换按钮） | 6个 | 梅兰日兰、贝桥、优耐美 | 接口类型：AC×1、HDMI×1、VGA×1、RJ45×1、Shfit×1 设备尺寸：W190×D130×H75mm 开孔尺寸：W182×D122mm 特性：静音翻盖顺滑式 | 3376.74 |
| 284 | 电气钢导管砖、混凝土结构暗配JDG25 | 600m | 国产 | 1.JDG25； 2.材质：镀锌钢管，管径：25MM；含管件底盒杯梳等配件。 | 8058.00 |
| 1.1.7.3.1 扩声及发言系统 |
| 285 | 数字功放 | 1台 | 美高、DSPPA、ITC | 1. 双声道立体声专业功率放大器； 2. 有双声道、单声道和BTL桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择； 3. 立体声工作最小负载阻抗为4Ω，BTL工作最小负载阻抗为8Ω； 4. 备有XLR和6.35mm两种信号输入接口，使用灵活方便； 5. 具有短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能； 6. 各通道都配备LED工作状态指示，低噪声设计； 7. 额定输出/每声道,8Ω800W 8. 额定输出/每声道,4Ω1200W 9. 额定输出/桥接,8Ω2400W 10. 输入灵敏度:0.77V 11. 信噪比:≥98dB ◆12. 阻尼系数/8Ω,1kHz＞230 ◆13. 输入共模抑制:>90dB ◆14. 频率响应:20Hz-20kHz（±0.5dB） ◆15. 谐波失真系数4Ω/1kHz:<0.1% 16. 通道阻抗:4-16Ω ◆17. 通道串音:<-62dB ◆18. 电压增益:>38dB 19. 工作电源:AC220-240V/50Hz | 5090.71 |
| 286 | 全频音箱 | 4台 | 美高、DSPPA、ITC | 1. 低音采用加强型纸盒振膜，配合独用的磁场回路技术，提供丰满而稳定的低音重现，声学特征持久稳定。 2. 单元结构LF:10"×1，HF:1"×1 ◆3. 频响范围(±3dB)48Hz-18,000Hz 4. 灵敏度（折算到1m，1W）96dB 5. 最大声压级119dB 6. 输入阻抗8Ω 7. 额定功率250W 8. 指向性（H×V）90°H×40°V | 10656.40 |
| 287 | 音频处理器 | 1台 | 美高、DSPPA、ITC | 1. 4路平衡式话筒\线路输入，采用凤凰插接口； 2. 4路平衡式输出，采用凤凰插接口； 3. 面板上支持MP3格式的播放，可扩展USB多媒体存储录制功能； 4. 支持PC、中控平台、按键面板、触摸面板等方式进行多重控制； 5. 内置信号发生器、自动混音（AM）、自动增益控制（AGC）、反馈消除（AFC）、回声消除（AEC）等主要算法； 6. 输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡 7. 输出每通道：8段图示均衡、延时器、分频器、限幅器 8. 内置图形可视化反馈抑制功能界面，让反馈抑制体现得更加清晰明了 9. 全功能矩阵混音功能，内置专利性分量式矩阵调节功能； 10. 内置自动摄像跟踪功能，轻松实现视频会议 ；支持场景预设功能；断电自动保护记忆功能 11. 具有几十余种专业音频处理模块，比如；5段全参量均衡器，8段图示均衡器，高精准的压缩及限幅器，高灵敏的扩展及自动增益，分频器，自动混音器，延时器，矩阵混音器，分量矩阵调节器，噪声门限，静音模块，信号发生器和信号指示电平表等。 12. 内置中控代码生成器，无需自行套用公式编辑代码； 13. 设备提供了通用可编程I/O端口，并设置消防联动等功能； 14. RS-485双向串行控制接口；可控制外部其它设备如：视频矩阵、摄像机等RS-485设备，或接收第三方RS-485控制。 15. 每个输入通道提供 +48V 直流7mA幻象电源。 16. 可通过USB、WIFI、TCP/IP接口和控制设备连接。 17. 支持12路逻辑输入，4路电压输出控制的GPIO控制接口。 | 4809.08 |
| 288 | 会议控制主机 | 1台 | 美高、DSPPA、ITC | 1.会议控制主机最多可连接120台会议单元，通过会议扩展主机，一套会议系统最多可接入4000台会议单元。 2.8芯航空插头连接，“手拉手”连接方式。 3.具有同时发言人数限制（1/2/3/4/5/6）设置功能。 4.具有投票表决，发言限制等数据管理功能。 5.图形化界面设计，所有的功能项及设置操作信息以及单元工作的基本信息一目了然，设计美观时尚； 6.可以调整系统的时间和屏幕显示点亮时间，实现节能运行。 7.系统显示字幕中/英文两种语言可选择。 8.可设定VIP代表发言单元，VIP单元在已开启的话筒总数不超过20（FREE模式下20台，其他模式下10台）台的情况下可以自由开启而不受会议模式限制，最多可设置30台VIP单元。 9.支持FIFO、NORMAL、VOICE、FREE、APPLY五种会议模式。 10.内置DSP数字音效处理器，包括低频切除和均衡器等。 11.可以全程会议录音，有自动录音和手动录音两种录音方式可选。 12.具有单元检测功能，具有自动检测和手动检测两种检测方式。 13.具有发言定时和定时发言结束提醒倒计时功能。发言定时功能可以设置单元的发言时间，也可关闭发言定时，即不做限制。 14.主机集成了摄像跟踪系统，≥6个BNC摄像头接口，≥6个HDMI摄像接口，可实现自动摄像跟踪功能。 15.具有一个RS232串口，可实现与中控系统的无缝连接；一个RS422串口，连接摄像头控制线，实现对摄像头的集中控制。 16.8芯DIN航空母座：一个翻译主机连接口，一个扩展主机连接口，三个会议单元连接口。 17.莲花插座： 两个辅助音频输入接口，可连接播放器设备等； 两个辅助音频输出接口，可连接专业功放； 两个报警音频输入接口，可连接来自消防中心的告警音频信号。 18.卡隆插座：为辅助音频输出接口，与两个辅助音频输出莲花插座（LINE OUT）并联输出，连接专业功放。 19.具有+5V告警触发电压输入接口，与报警音频输入接口结合实现紧急告警强插功能。 20.具有TCP/IP网络协议下的RJ45接口，连接网络，通过PC端软件控制系统的全部功能。 | 5733.61 |
| 289 | 会议话筒底座 | 20台 | 美高、DSPPA、ITC | 1. 可连接同厂牌的鹅颈话筒。 2. 配备分立式晶体管的话筒放大器可降低噪声；可以调节单个增益。 3. 一个底座多种功能（代表席、主席、同声传译人员） 4. 带有高质量高分辨率扬声器。 | 24539.80 |
| 290 | 专用鹅颈话筒 | 20台 | 美高、DSPPA、ITC | 1. 带有LED环形显示灯。 2. 类型：背极式。 3. 指向特性：超心形。 4. 频率特性：100-15,000Hz。 5. 灵敏度（0dB=1V/1Pa，1kHz）：≥–40dB。 6. 最大输入声压级（1kHz，THD1%） ：≥134dB S.P.L.。 7. 信噪比（1kHz，1Pa）≥64dB。 8. 输出阻抗≥250ohms | 21068.20 |
| 291 | 无线手持式话筒 | 2套 | 美高、DSPPA、ITC | 1.配置双手持麦+接收机 2.工作频率 600-800MHz 3.调制方式 宽带FM 4.信道数目 ≥200 5.信道间隔 250KHz ◆6.频率稳定度 ±0.005%以内 ◆7.动态范围 ≥100dB 8.最大偏移 ±45KHz ◆9.音频频率响应 50Hz～19KHz(±3dB) (整个系统的频率取决于话筒单元) ◆10.综合信躁比 ≥105dB ◆11.综合失真≤0.5% @1000Hz ◆12.工作距离 1.空旷距离约200M；2.如使用空间复杂或电磁场环境复杂的情况下将缩短工作距离。（工作距离取决于很多变量，包括RF信号的吸收、反射和干扰等。） 13.工作环境温度 -10℃～+50℃ 14.接收机方式 二次变频超外差 15.中频频率 110MHz，10.7MHz 16.天线接入 BNC/50Ω ◆17.灵敏度 ≥12dBμV(80dB S/N) ◆18.杂散抑制 ≥75dB 19.音频输出电平：平衡输出 +10 dB（XLR） 20.音频输出电平：非平衡输出 +4 dB 21.供电方式 直流12V / 500mA输入 22.音频输出 200mV 23.输出阻抗 XLR接头：200Ω 1/4＂ 接头：1KΩ ◆24.失真度≤0.1% 25.功能显示方式 LCD液晶显示 26.音头 动圈式麦克风 27.天线 手持麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线 28.输出功率 高功率20mW; 低功率7mW 29.发射功率 10mW 30.工作电压 2节5号1.5V碱性电池 ◆31.电池寿命 20mW时大约9个小时，7mW时大约13个小时 | 4453.98 |
| 1.1.7.3.2 视频及显示系统 |
| 292 | 投影机 | 1台 | 爱普生、松下、NEC | 1、采用3LCD液晶技术，成像系统：液晶板≥0.76英寸含微透镜；标称白色亮度≥5000流明(依据ISO21118标准)，色彩亮度≥5000流明（非叠加方式，符合IDMS标准） ；标准分辨率：1920×1080(依据ISO21118标准)；比例：16：10，对比度 ≥15000：1 （符合ISO21118标准）。 2、支持自动垂直水平双方位梯形校正，垂直：±30度，水平：±30度；变焦比：1.6倍。 3、支持2路HDMI高清信号输入端子,其中1路支持MHL。1路RGB输出/RS-232C（9针微型DIN）/1路RJ-45/1路USB A型/1路USB B型。 4、采用具有垂直取向（VA）技术的无机液晶面板，可以获取高对比度和高质量的平滑影像。 5、高效低功耗及长寿命（小时）灯泡 ≤300W（UHE）,标准灯泡寿命≥5000小时；节能模式≥10000小时。内置亮度自动调节功能：通过智能感光系统，投影画面亮度可根据环境光自动调节，达到节能的作用。 6、整机功率≥405W,内置扬声器≥16W，机身重量≥4.7Kg。 7、一键图像自动校正：当投影画面边缘超出屏幕边缘时，只需按下菜单一个按键，就可以自动调整投影画面大小，使之符合屏幕尺寸。数字聚焦功能：按下聚焦按键， 可以一边看着屏幕里投影图像清晰度的变化，一边调节对焦数字，完成聚焦。 8、投影机内置手势识别功能：通过内置的智能手势识别传感器，精准的捕捉用户的手势指令，无需任何外接设备的情况下，在屏幕前挥一挥手即可控制幻灯片上下翻页。 9、标配内置无线网卡：用户将智能设备中图像文件在接信号线的情况下实现无线传输。 | 4536.16 |
| 293 | 投影幕 | 1台 | 红叶、极米、艾瑞尔 | 1. 幕布材质：玻璃纤维白塑幕 2. 尺寸：120" 3. 比例：16:9 4. 增益：1.0倍视角：≥160度 5. 四层玻纤幕布，幕布伸缩率 ≤1%，阻燃，可擦洗、防潮。 6. 幕布视角≥160,增益1.0 7. 带智能控制232接口 8. 静音型管状电机，功率175W，超静音设计，定位准确，转速：28rpm，管状电子定位器，定位0.5mm； | 1251.82 |
| 294 | HDMI成品线长度20m | 2条 | 秋叶原、绿联、山泽 | 1.长度20m； 2.导体线芯：高纯度4N无氧铜导体，线芯采用24AWGX，头子外壳为金属带屏蔽。 | 623.48 |
| 295 | 六类非屏蔽双绞线 | 100m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.护套材料： PVC（聚氯乙烯）； 2. 导体线规≥0.57mm，23AWG； 3.导体材质：无氧铜；4.包装方式：305m/箱； 5.执行标准：TIA/EIA568C、ISO/IEC11801，EN50173，YD/T926； 6.防火等级：低烟无卤阻燃 | 360.00 |
| 296 | 多媒体信息接口盒（带切换按钮） | 1个 | 梅兰日兰、贝桥、优耐美 | 接口类型：AC×1、HDMI×1、VGA×1、RJ45×1、Shfit×1 设备尺寸：W190×D130×H75mm 开孔尺寸：W182×D122mm 特 性：静音翻盖顺滑式 | 562.79 |
| 297 | 电气钢导管砖、混凝土结构暗配JDG25 | 100m | 国产 | 1.JDG25； 2.材质：镀锌钢管，管径：25MM；含管件底盒杯梳等配件。 | 1343.00 |
| 1.1.7.3.3 辅助材料 |
| 298 | 机柜42U | 1台 | 图腾、金盾、罗格朗 | 1.42U机柜，600mm*600mm,含机柜风扇、双承重托盘、重型脚轮（4只）及设备安装螺丝套件。 2.玻璃前门，单开玻璃门（5.0mm玻璃），支持左/右安装方式，侧门和前后门均可拆卸（≥0.8mm金属板），侧门及前后门带钥匙锁设计，顶板/底板/托盘：1.5mm金属板； 3.配线架等设备可通过立柱自动完成接地，立柱可支持前后调节，立柱板厚≥1.5mm； 4.机柜顶部和底部预制敲落孔； 5. 提供机柜墙装件，可挂墙安装。 6.提供2条PDU,14位10A+2位16A，国标插孔，提供过载保护、防雷模块、双断开关等PDU功能模块。 | 2566.61 |
| 299 | 音箱功率线RVVP2x2.5m2 | 200m | 秋叶原、绿联、山泽 | 2x2.5m²，315芯护套音箱线，OD(4.6mm+4.6mm)*1F(300支/0.1mm无氧铜+300支/0.1mm镀锡铜)*2C *100米。 | 1560.00 |
| 300 | 音频信号线 | 100m | 秋叶原、绿联、山泽 | 优质无氧铜，128网屏蔽，100M/卷 | 1133.00 |
| 301 | HDMI成品线长度20m | 1条 | 秋叶原、绿联、山泽 | 20m，导体线芯：高纯度4N无氧铜导体，线芯采用24AWGX，头子外壳为金属带屏蔽。 | 311.74 |
| 302 | 六类非屏蔽双绞线 | 100m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.护套材料： PVC（聚氯乙烯）； 2. 导体线规≥0.57mm，23AWG； 3.导体材质：无氧铜；4.包装方式：305m/箱； 5.执行标准：TIA/EIA568C、ISO/IEC11801，EN50173，YD/T926； 6.防火等级：低烟无卤阻燃 | 360.00 |
| 303 | 多媒体信息接口盒（带切换按钮） | 4个 | 梅兰日兰、贝桥、优耐美 | 接口类型：AC×1、HDMI×1、VGA×1、RJ45×1、Shfit×1 设备尺寸：W190×D130×H75mm 开孔尺寸：W182×D122mm 特 性：静音翻盖顺滑式 | 2251.16 |
| 304 | 24口千兆接入交换机 | 1台 | 华为、H3C、迈普 | 1.配置24个10/100/1000Base-T 以太网端口； 2.4个千兆SFP，2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo； 3.交流供电； 4.包转发率≥51Mpp,交换容量≥336Gbp。 | 2760.19 |
| 305 | 12芯万兆室内单模光纤 | 300m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.GJPFJV 12B1.3光缆 2.室内 3.层绞式（非铠装） 4.容纳芯数：12 5.护套颜色：黄色 6.可支持传输 1-10km，10G带宽。 7.芳纶纤维增强单元，使光缆具有良好的抗拉伸性能；护套采用阻燃环保材料，完全达到光缆在室内使用时对阻燃性能的要求 | 2724.00 |
| 306 | 12口光纤配线架 | 1架 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1. 19英寸机架标准安装； 2. 采用优质冷轧钢板，表面静电喷塑，内部框架采用优质不锈钢，具有良好的抗腐蚀能力；采 3. 用一体化模块设计，熔接、配线在同一模块内操作，科学化管理光缆接头； 4. 全程走纤路径设计，全程保护跳纤，并保证其弯曲半径≥40mm； 5. 适合FC、SC、ST、LC等适配器的安装，可存储冗余跳纤；1 6. 9"标准尺寸，配备高压防护接地装置，系统稳定、可靠。 | 501.41 |
| 307 | 会议背景板 | 1套 | 定制 | 根据现场情况定制，包含警徽及文字的制作及安装。 | 1800.00 |
| 308 | 电气钢导管砖、混凝土结构暗配JDG25 | 200m | 国产 | 1.JDG25； 2.材质：镀锌钢管，管径：25MM；含管件底盒杯梳等配件。 | 2686.00 |
| 1.1.7.4.1 扩声及发言系统 |
| 309 | 主扩扬声器 | 4台 | 美高、DSPPA、ITC | 1.单元结构LF:15"×1，HF:1"×1 2.频响范围(±3dB)55Hz-18,000Hz 3.灵敏度（折算到1m，1W）99dB 4.最大声压级126dB 5.输入阻抗8Ω 6.额定功率450W 7.指向性（H×V）90°H×40°V | 17456.40 |
| 310 | 主扩扬声器功放 | 2台 | 美高、DSPPA、ITC | 1. 双声道立体声专业功率放大器； 2. 有双声道、单声道和BTL桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择； 3. 立体声工作最小负载阻抗为4Ω，BTL工作最小负载阻抗为8Ω； 4. 支持XLR和6.35mm两种信号输入接口，使用灵活方便； 5. 支持短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能； 6. 各通道都支持LED工作状态指示，低噪声设计； 7. 额定输出/每声道,8Ω800W 8. 额定输出/每声道,4Ω1200W 9. 额定输出/桥接,8Ω2400W 10. 输入灵敏度:0.77V 11. 信噪比:≥98dB ◆12. 阻尼系数/8Ω,1kHz＞230 ◆13. 输入共模抑制:>90dB ◆14. 频率响应:20Hz-20kHz（±0.5dB） ◆15. 谐波失真系数4Ω/1kHz:<0.1% 16. 通道阻抗:4-16Ω ◆17. 通道串音:<-62dB ◆18. 电压增益:>38dB | 5781.42 |
| 311 | 辅助扬声器 | 6台 | 美高、DSPPA、ITC | 1.单元结构LF:12"×1，HF:1"×1 ◆2.频响范围(±3dB)55Hz-18,000Hz 3.灵敏度98dB 4.最大声压级123dB 5.输入阻抗8Ω 6.额定功率350W 7.指向性（H×V）90°H×40°V | 18084.60 |
| 312 | 辅助扬声器功放 | 3台 | 美高、DSPPA、ITC | 1.双声道立体声专业功率放大器； 2.有双声道、单声道和BTL桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择； 3.每声道音量单独可调； 4.立体声工作最小负载阻抗为4Ω，BTL工作最小负载阻抗为8Ω； 5.支持XLR和6.35mm两种信号输入接口，使用灵活方便； 6.支持短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能； 7.各通道都支持LED工作状态指示，低噪声设计； 8.额定输出/每声道,8Ω650W 9.额定输出/每声道,4Ω950W 10.额定输出/桥接,8Ω1900W 11.输入灵敏度:0.77V 12.信噪比:≥98dB ◆13.阻尼系数/8Ω,1kHz＞230 ◆14.输入共模抑制:>90dB ◆15.频率响应:20Hz-20kHz（±0.5dB） ◆16.谐波失真系数4Ω/1kHz:<0.1% 17.通道阻抗:4-16Ω ◆18.通道串音:<-62dB ◆19.电压增益:>38dB 20.工作电源:AC220-240V/50Hz 21.保护:电源通断，直流输出，负载短路 | 8072.13 |
| 313 | 返听扬声器 | 4台 | 美高、DSPPA、ITC | 1.单元结构LF:12"×1，HF:1"×1 2.频响范围(±3dB)55Hz-18,000Hz 3.灵敏度98dB 4.最大声压级123dB 5.输入阻抗8Ω 6.额定功率350W 7.指向性（H×V）90°H×40°V | 12656.40 |
| 314 | 返听扬声器功放 | 1台 | 美高、DSPPA、ITC | 1. 双声道立体声专业功率放大器； 2. 有双声道、单声道和BTL桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择； 3. 立体声工作最小负载阻抗为4Ω，BTL工作最小负载阻抗为8Ω； 4. 支持XLR和6.35mm两种信号输入接口，使用灵活方便； 5. 支持短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能； 6. 各通道都支持LED工作状态指示，低噪声设计； 7. 额定输出/每声道,8Ω800W 8. 额定输出/每声道,4Ω1200W 9. 额定输出/桥接,8Ω2400W 10. 输入灵敏度:0.77V 11. 信噪比:≥98dB ◆12. 阻尼系数/8Ω,1kHz＞230 ◆13. 输入共模抑制:>90dB ◆14. 频率响应:20Hz-20kHz（±0.5dB） ◆15. 谐波失真系数4Ω/1kHz:<0.1% 16. 通道阻抗:4-16Ω ◆17. 通道串音:<-62dB ◆18. 电压增益:>38dB 19. 工作电源:AC220-240V/50Hz | 2390.71 |
| 315 | 监听音箱 | 1对 | 美高、DSPPA、ITC | 1.接口输入:平衡XLR接口和不平衡RCA插口输入 2.频宽:(-10dB):70Hz-20,000Hz 3.灵敏度（1m，1W）:91dB 4.最大声压级(1m):106dB 5.频率范围:70Hz～20KHz 6.额定功率:30W 7.结构组成:6.5′低音×1(低、中频)2.5′高音×1(高频) 8.适应环境温度:-10℃~+40℃ | 3347.81 |
| 316 | 调音台 | 1台 | 美高、DSPPA、ITC | 1.16路单声输入 2.每通道4段均衡EQ控制 3.AGREA高级话放 4.四组输助输出，一组立体声返回 5.100MM高精度对数式衰减推子 6.24/24Bit DSP效果器 7.九段主控均衡 8.一组立体声输出，四编组输出 9.每个通道有独立监听功能 10.+48V幻象电源 11.USB录音，播放功能 12.通道哑音功能 13.压限COMP功能 | 18309.08 |
| 317 | 音频处理器 | 1台 | 美高、DSPPA、ITC | 1. 4路平衡式话筒\线路输入，采用凤凰插接口； 2. 4路平衡式输出，采用凤凰插接口； 3. 面板上支持MP3格式的播放，可扩展USB多媒体存储录制功能； 4. 支持PC、中控平台、按键面板、触摸面板等方式进行多重控制； 5. 内置信号发生器、自动混音（AM）、自动增益控制（AGC）、反馈消除（AFC）、回声消除（AEC）等主要算法； 6. 输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡 7. 输出每通道：8段图示均衡、延时器、分频器、限幅器 8. 内置图形可视化反馈抑制功能界面，让反馈抑制体现得更加清晰明了 9. 全功能矩阵混音功能，内置专利性分量式矩阵调节功能； 10. 内置自动摄像跟踪功能，轻松实现视频会议 ；支持场景预设功能；断电自动保护记忆功能 11. 具有几十余种专业音频处理模块，比如；5段全参量均衡器，8段图示均衡器，高精准的压缩及限幅器，高灵敏的扩展及自动增益，分频器，自动混音器，延时器，矩阵混音器，分量矩阵调节器，噪声门限，静音模块，信号发生器和信号指示电平表等。 12. 内置中控代码生成器，无需自行套用公式编辑代码； 13. 设备提供通用可编程I/O端口，并设置消防联动等功能； 14. RS-485双向串行控制接口；可控制外部其它设备如：视频矩阵、摄像机等RS-485设备，或接收第三方RS-485控制。 15. 每个输入通道提供 +48V 直流7mA幻象电源。 16.支持12路逻辑输入，4路电压输出控制的GPIO控制接口。 17. 直观、简洁的图形化控制软件界面使操作者的良好体验得到极致的放大。 | 8666.50 |
| 318 | 无线话筒(一拖四) | 4套 | 美高、DSPPA、ITC | 1. 频率范围 600-800MHz 2. 调制方式 宽带FM3. 可调范围 50MHz 4. 信道数目 200 5. 信道间隔 250KHz 6. 频率稳定度 ±0.005%以内 7. 动态范围 ≥100dB 8. 最大频偏 ±45KHz 9. 音频响应 80Hz-18KHz(±3dB) 10. 综合信噪比 ≥105dB 11. 综合失真≤0.5% 12. 工作 -10℃－+40℃ 13. 有效使用范围 100-150米 14. 接收机方式 二次变频超外差 15. 中频频率 第一中频：110MHz；第二中频10.7MHz 16. 无线接口 BNC/50Ω 17. 灵敏度 12dBμV 18. 灵敏度调节范围 12-32dBμV 19. 杂散抑制 ≥75dB 20. 最大输出电平 +10dBV 21. 功能显示方式 LCD液晶显示 22. 工作电源 DC12V ,600mA 23. 输出功率 高功率30mW; 低功率3mW | 8907.96 |
| 319 | 无线话筒(麦克风主持人耳麦) | 4套 | 美高、DSPPA、ITC | 1. 工作频率 600-800MHz 2. 调制方式 宽带FM 3. 信道数目 200 4. 信道间隔 250KHz ◆5. 频率稳定度 ±0.005%以内 ◆6. 动态范围 100dB 7. 最大偏移 ±45KHz ◆8. 音频频率响应 50Hz～19KHz(±3dB) ◆9. 综合信躁比 ≥105dB ◆10. 综合失真≤0.5% @1000Hz ◆11. 工作距离 1.空旷距离约200M；2.如使用空间复杂或电磁场环境复杂的情况下将缩短工作距离。 12. 工作环境温度 -10℃～+50℃ 13. 接收机方式 二次变频超外差 14. 中频频率 110MHz，10.7MHz 15. 天线接入 BNC/50Ω 16. 灵敏度 12dBμV(80dB S/N) ◆17. 杂散抑制 ≥75dB 18. 音频输出电平：平衡输出 +10 dB（XLR） 19. 音频输出电平：非平衡输出 +4 dB(1/4”,6.3mmJack socket ) 20. 供电方式 直流12V / 500mA输入 22. 音频输出 200mV 22. 输出阻抗 XLR接头：200Ω 1/4＂ 接头：1KΩ ◆23. 失真度≤0.1% 24. 功能显示方式 LCD液晶显示 25. 音头 动圈式麦克风 26. 天线 手持麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线 27. 输出功率 高功率20mW; 低功率7mW 28. 发射功率 10mW | 8907.96 |
| 320 | 会议控制主机 | 1台 | 美高、DSPPA、ITC | 1.会议控制主机最多可连接120台会议单元，通过会议扩展主机，一套会议系统最多可接入4000台会议单元。 2.8芯航空插头连接，“手拉手”连接方式。 3.具有同时发言人数限制（1/2/3/4/5/6）设置功能。 4.具有投票表决，发言限制等数据管理功能。 5.图形化界面设计，所有的功能项及设置操作信息以及单元工作的基本信息一目了然，设计美观时尚； 6.可以调整系统的时间和屏幕显示点亮时间，实现节能运行。 7.系统显示字幕中/英文两种语言可选择。 8.可设定VIP代表发言单元，VIP单元在已开启的话筒总数不超过20（FREE模式下20台，其他模式下10台）台的情况下可以自由开启而不受会议模式限制，最多可设置30台VIP单元。 9.支持FIFO、NORMAL、VOICE、FREE、APPLY五种会议模式。 10.内置DSP数字音效处理器，包括低频切除和均衡器等。 11.可以全程会议录音，有自动录音和手动录音两种录音方式可选。 12.具有单元检测功能，具有自动检测和手动检测两种检测方式。 13.具有发言定时和定时发言结束提醒倒计时功能。发言定时功能可以设置单元的发言时间，也可关闭发言定时，即不做限制。 14.主机集成了摄像跟踪系统，≥6个BNC摄像头接口，≥6个HDMI摄像接口，可实现自动摄像跟踪功能。 15.具有一个RS232串口，可实现与中控系统的无缝连接；一个RS422串口，连接摄像头控制线，实现对摄像头的集中控制。 16.8芯DIN航空母座：一个翻译主机连接口，一个扩展主机连接口，三个会议单元连接口。 17.莲花插座： 两个辅助音频输入接口，可连接播放器设备等； 两个辅助音频输出接口，可连接专业功放； 两个报警音频输入接口，可连接来自消防中心的告警音频信号。 18.卡隆插座：为辅助音频输出接口，与两个辅助音频输出莲花插座（LINE OUT）并联输出，连接专业功放。 19.具有+5V告警触发电压输入接口，与报警音频输入接口结合实现紧急告警强插功能。 20.具有TCP/IP网络协议下的RJ45接口，连接网络，通过PC端软件控制系统的全部功能。 | 5733.61 |
| 321 | 会议话筒底座 | 18台 | 美高、DSPPA、ITC | 1. 可连接同厂牌的鹅颈话筒。 2. 配备分立式晶体管的话筒放大器可降低噪声；可以调节单个增益。 3. 一个底座多种功能（代表席、主席、同声传译人员） 4. 带有高质量高分辨率扬声器。 | 22085.82 |
| 322 | 专用鹅颈话筒 | 18台 | 美高、DSPPA、ITC | 1. 带有LED环形显示灯。 2. 类型：背极式。 3. 指向特性：超心形。 4. 频率特性：100-15,000Hz。 5. 灵敏度（0dB=1V/1Pa，1kHz）：≥–40dB。 6. 最大输入声压级（1kHz，THD1%） ：≥134dB S.P.L.。 7. 信噪比（1kHz，1Pa）≥64dB。 8. 输出阻抗≥250ohms | 18961.38 |
| 323 | 电源时序器 | 1台 | 美高、DSPPA、ITC | 1.2寸彩色液晶智能显示窗，实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态； 2.定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人为操作，让系统管理更简单； 3.8路通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999S）； 4.10组系统开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷； 5.特设欠压、超压检测及报警功能，总功率6000W，单路最大功率2000W； 6.支持多台系统级联控制，级联状态可自动检测及设置； 7.配置RS232接口，支持外部中央控制系统控制； 8.可实现远程集中控制，每台系统自带系统编码ID检测和设置； 9.支持面板Lock锁定功能，防止人为误操作； | 2262.89 |
| 324 | 声卡 | 1台 | 美高、DSPPA、ITC | 1. 能使用USB连接到台式电脑和便携电脑 2. 低噪声的完全平衡的XLR和1/4英寸TRS复合输入插座 3. 高达48 dB 的清晰增益和提供低噪声内置的幻象电源 4. 监听混音控制和电平控制 5. 独立通道的增益控制 6. 1/4英寸 TRS平衡监听和 1/8英寸耳机监听输出 7. 灵活的3种供电方式：USB供电、外部电源适配器或9V电池 8. 含有USB线 9. 产品规格： ◆10. 频率响应：20Hz - 20KHz（+ 0，-1dB） ◆11. 总谐波失真：<0.01％@ 1KHz ◆12. CMRR：>60dB ◆13. 声道分离度：>75dB ◆14. 信噪比：> 90dB（参考0dBU） 15. 等效输入噪声：-120 dBu标准（XLR平衡，增益@最大值） ◆16. 输入阻抗：> 300KΩ 17. 输出阻抗：600Ω（平衡四分之一英寸），50Ω（头戴式耳机1/8英寸） 18. 最大信号电平：+6 dBu输入，+10 dBu输出（平衡），+ 4 dBu输出（单端信号） 19. 最大增益：+48dB（输入-输出平衡） 20. 幻象电源：开关可选，+ 48V DC，过滤，电流限幅 21. 输入端子：XLR / 1/4英寸TRS“二合一”插口平衡或不平衡 22. 输出连接：1/4英寸TRS平衡，1/8英寸TRS耳机迷你插孔 23. A / D D / A：16位，44.1 kHz或48 kHz， 可选择USB连接电脑，0.4毫秒的A / D延迟@ 44.1KHz 24. 计算机接口：USB 1.1，兼容Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista32bit，苹果OS9.1 / OSX电脑和原始USB 25. 底盘类型：铝合金，两侧橡胶垫26. 电源要求：7.5-12V AC或DC @ <150毫安（外部）或USB总线供电或9V电池@20毫安标准，最大50mA。 | 3576.57 |
| 325 | 专用音箱壁挂架 | 10个 | 美高、DSPPA、ITC | 专用音箱壁挂架 | 3066.80 |
| 326 | 音箱线RVVP 2x2.5m2 | 500m | 秋叶原、绿联、山泽 | 2x2.5m²，315芯护套音箱线，OD(4.6mm+4.6mm)*1F(300支/0.1mm无氧铜+300支/0.1mm镀锡铜)*2C *100米。 | 3900.00 |
| 327 | 音频信号线 | 500m | 秋叶原、绿联、山泽 | 优质无氧铜，128网屏蔽，100M/卷 | 6640.00 |
| 328 | 音响接头 | 200个 | 秋叶原、绿联、山泽 | 卡农公母*20对 | 4506.00 |
| 1.1.7.4.2 视频及显示系统 |
| 329 | 65寸液晶电视 | 6台 | 创维、小米、长虹 | 1.4K超高清65寸（3840×2160）； 2.2GB+16GB HDR 人工智能语音网络液晶平板电视。 ★3. 投标产品属《节能产品政府采购品目清单》内标注★号的货物的，须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标时提供证明文件。 | 27880.50 |
| 330 | 液晶电视支架 | 6个 | 国产 | 万向壁装式支架可任意转换角度 | 2680.08 |
| 331 | 多媒体插座 | 18个 | 梅兰日兰、贝桥、优耐美 | 接口类型：AC×1、HDMI×1、VGA×1、RJ45×1、Shfit×1 设备尺寸：W190×D130×H75mm 开孔尺寸：W182×D122mm 特 性：静音翻盖顺滑式 | 10227.96 |
| 332 | 视频会议终端 | 1台 | 海康威视、大华、科达 | 1.采用硬件分体式结构,嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构。 2.支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，支持在H.323协议下，SRTP、H.235加密；支持在SIP协议下，TLS加密；支持 AES 128/256 媒体流加密算法，保证会议安全。 3.支持H.263、H.264、H.264 High Profile、H.265视频编解码协议，支持080p@60fps、1080p@30fps、720p@60fps、720p@30fps高清图像格式。 4.支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 5.支持H.239、BFCP双流协议标准，在保证主视频1080p@60fps前提下，辅视频也可以支持1080p@60fps。 6.支持不少于4路高清视频输入、4路高清输出接口，接口需包括DVI-I、HDMI高清输入输出接口。 7.支持不少于4进4出独立的音频输入输出接口。 8.具备OLED显示屏。 9.支持多视功能，本地2路视频输入图像可以合成1路视频在本地显示或发送到远端，画面合成风格可设置。 10.支持VGA断电环回，在终端断电状态下，VGA接口输入输出环回。 11.具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像上设置叠加中文会场名、横幅、滚动字幕。 12.具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到25%丢包率情况下声音清晰、图像流畅、无马赛克，70%的丢包率情况下音频不受影响、声音基本清晰流畅，偶有卡顿，但可恢复。 13.支持2个10/100/1000M以太网接口，支持网口热备份。 | 44330.26 |
| 333 | 高清摄像机 | 1台 | 海康威视、大华、科达 | 1.支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。 2.镜头图像传感器采用不小于1/2.8" 图像传感器，支持1080p@60 fps、1080p@50 fps、1080p@30 fps、1080p@25 fps、720p@60 fps、720p@50 fps等高清信号输出。 3.支持不小于12倍光学变焦，水平视角不小于72°。 4.水平转动范围：≥ ±160°，垂直转动范围：≥ -90°～50°。。 5.支持自带显示屏。 6.支持中文OSD菜单，可在OSD中对摄像机进行设置。 7.支持保存不少于255个预置位。8 9.支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。 10.支持保存不少于255个预置位。 | 13447.44 |
| 334 | LED小间距显示屏 | 16.59m2 | 洲明、利亚德、晶彩 | 1、采用室内模组P2.0，国产铜线封装，像素间距 ≤2.0mm。 2、水平、垂直视角≥120°，模组分辨率≥128*64。 3、刷新频率≥3840Hz，像素密度≥250000点/㎡，亮度≥800nits。 4、对比度：≥3000:1，峰值功耗≤850W/㎡ ，平均功耗 ≤280W/㎡。 5、可通过控制PC实现联网控制、远程唤醒、关闭等功能。 6、采用磁吸前维护，可在正面拆卸、安装灯板、接收卡、电源，支持带电维护。 7、具备≥20条以上可选择的γ校正曲线，用户可根据要求自行调整。 8、显示屏中心点蓝光辐射能量值对人眼视网膜无危险。 9、具有良好的防护性，可通过盐雾10级检测试验。 ◆10、模组尺寸（mm）约：256（W）*128（H）。 11、供货应配备设备集成所需发送卡、DVI、HDMI等线缆材料。 | 540892.86 |
| 335 | LED框架 | 1套 | 洲明、利亚德、晶彩 | 定制，钢结构，外包边。 ◆1）面积:约等于：16m2（满足屏体边框要求）。 2）显示屏支撑钢结构材料必须采用国标材料；支撑钢结构需做好防锈处理。 | 15377.57 |
| 336 | LED控制器 | 1套 | 洲明、利亚德、晶彩 | 1. 双电源适配器，单主控板； 2. 业务模块支持热插拔、双电源冗余、智能风扇自动调温； 3. 视频输出接口：8路视频输出，DVI接口； 4. 1个DB15接口，转8路BNC； 5. 解码通道数：96个； 6. 解码能力：解码32路1080P，或64路720P； 7. 画面分割数：1/4/6/8/9/16画面分割； 8. LED发送卡：LED全彩显示屏控制器,1路DVI进,4路RJ45出，带载分辨率1920*1200。 | 58217.06 |
| 337 | 显示屏配电箱 | 1台 | 洲明、利亚德、晶彩 | 1.与大屏配套，配电柜额定功率不低于10KW，提供≥1个三相回路，支持≥3个单向输出回路； 2.具有过压、过流等保护功能； 3.具有远程控制及定时自动开关功能； 4.具有多路输出及延时上电功。 5.输出电压约220V。 | 6508.86 |
| 338 | 高清摄录一体机 | 1套 | infree、DSPPA、海康威视 | 1.支持5组会议录播，高清录播服务器，支持多速率，多种录制模式； 2.支持多种通讯协议、视频协议、音频协议； 3.配置录制容量 1TB； 4.10M/100/1000M以太网口×2。 | 78107.48 |
| 339 | 电子桌牌 | 30台 | infree、DSPPA、海康威视 | 1.三角外观，铝合金材质，尺寸180*80*120mm，颜色银灰（可自选），最大功耗5W，信息传输方式：网线将信息传入桌牌，支持两屏显示相同内容，支持断电记忆功能，支持电量实时显示； 2.双面7寸高亮彩色数字TFT屏，分辨率 800*480,亮度为350流明；双面显示姓名,背景可自定义编辑。 | 54305.10 |
| 340 | 全数字POE拓展主机 | 1台 | infree、DSPPA、海康威视 | 1.支持30个桌牌移动终端进行数据无线交互采用双路双频设计，可支持同时工作在802.11a/n和802.11b/g/n模式。可支持本地供电与远程以太网供电模式，可根据客户现场供电环境进行灵活选择 2.射频设计:三路双频2×2MIMO 3.传输协议:支持标准的802.11acWave2协议,采用三路双频设计，可同时工作在802.11acWave2和802.11a/b/g/n模式 4.传输速率:2.4G提供最高400Mbps的接入速率，双5G提供最高1.73Gbps的接入速率。 5.工作频段:802.11b/g/n：2.4G~2.483GHz 6.802.11a/n/ac：5.150～5.350GHz，5.47～5.725，5.725～5.850GHz 7.发射功率: ≤100mw（20dBm） | 4613.61 |
| 341 | 后台控制软件 | 1套 | infree、DSPPA、海康威视 | 1.支持自定义模拟会场排位布局，支持背景模版或自定义编辑个性背景模版，支持各种文字设置，可随意选择字体、字号、字体颜色等，支持信息显示效果可视化模拟编辑及调整； 2.支持与会者信息统一编辑或单独添加编辑及发送，支持后台可实时显示所有电子铭牌的网络连接状态，提供自检功能，协助排查故障，支持有参会人员缺席后所有后面的名字自动向上移动，填补缺席座位或临时添加参会人员进入会议后面的所有人员自动向后移一位。 | 10932.91 |
| 342 | 视频存储输入节点（视频录像） | 3台 | infree、DSPPA、海康威视 | 1.支持1路视频（或VGA）与1路音频的同时采集或网络采集； 2.支持720p/1080i/1080p高清视频输入，VGA最高支持1920*1080； 3.可通过网络对采集和编码等设备参数进行充分设置； 4.立体声音频输入，支持AAC编码算法； 5.在1080P分辨率下帧率可达60帧。 | 23324.46 |
| 343 | 视频回放输出节点（视频点播） | 3台 | infree、DSPPA、海康威视 | 1.支持一路高清视频（或VGA）和一路立体声同时解码输出； 2.支持VGA或HDMI输出，支持视频最高1080P，支持AAC解码算法，立体声输出。 | 23024.46 |
| 344 | 无线协作系统 | 1套 | 联想、华为、小米 | 1.10 英寸 触摸屏，分辨率：1800 x 1200 （217 PPI），对比度：1500:1，触控：10 点触控； 2.内置显卡英特尔HD615； 3.内置4GB DDR内存； 4.内置64G存储空间； 5.提供1 *USB-C 端口，1*3.5mm 耳机插孔，1*microSDXC 读卡器； 6.配备1500万像素前置摄像头，800万像素自动对焦后置摄像头，麦克风，2W 立体声扬声器； 7.支持蓝牙4.1 无线技术； 8.支持Wi-Fi，兼容IEEE 802.11 a/b/g/n/ac； 9.内置电池，续航时间9小时。 | 7939.19 |
| 345 | LED电子会标 | 15m2 | 海康威视、洲明、利亚德 | 三基色LED，含装饰框架及配电箱，具体规格根据现场情况定制 | 61552.50 |
| 1.1.7.4.3 多媒体交互管理系统 |
| 346 | AV智能管理主机 | 1台 | 美高、DSPPA、ITC | 1. 嵌入式主机架构，工业级嵌入式CPU，Linux操作系统，数据安全多重保障，支持7×24小时不间断稳定运行 2. 内置分布式视频软件，无需外加设备和布线，即可无缝接入各种会议、录播和安防监控等高清网络摄像机； 3. 支持h265编解码，有效解决视频传输和编码的带宽和存储容量问题。 4. 支持视频通道通道管理，能与监控录像主机和mcu一键同步通道信息。 5. 支持流媒体分级转发，有效解决多用户同时调用同个设备的带宽和访问冲突问题。 6. 统一对所有通道进行编辑和授权，可根据不同的用户角色分配不同的通道权限。 7. 能与输入输出节点无缝融合，实现视频流任意推送到大屏显示和客户端调阅访问。 8. 支持主机集群，负载均衡； 9. 支持故障诊断、日志记录； 10. 支持远程升级、远程维护。 11. 支持4K高清网络视频的预览、存储与回放； 12. 支持H.265、H.264编码前端自适应接入； 13. 支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出和升级等功能； 14. 可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机； 15. 支持抓图功能，包括计划抓图、手动抓图、报警抓图、同时也支持图片备份。 16. 支持IE、FireFox、Chrome、Safari等多浏览器跨平台17. 技术参数： 18. CPU配置不低于: I5-7200U 双核2.5GHz。 19. 电源:服务器专用高效电源(7*24 小时连续工作)。 20. 内存: 8GB DDR3 1600MHZ ECC 最大可支持32GB。 21. 存储：配置4TB SATA 3.5 企业盘，可存储达3000小时以上的音视频文件，可根据需求扩展存储空间。 22. 配件：1 套标准上架导轨套件。 23. 网络：2 路1GbE LAN ports (Intel® I210)，支持10M/100M/1000M。 | 62113.61 |
| 347 | 交互式分控软件 | 1套 | 美高、DSPPA、ITC | 1. 支持B/S C/S架构，系统稳定可靠，可高效地对分布式综合管理平台系统的设备进行管理、控制、数据交互等； 2. 支持对输入输出节点进行绑定添加和状态监测，对于接入网络的输入输出节点可通过搜索硬件添加，同时支持节点信息编辑修改（包括名称、组织架构等）； 3. 支持实时监测输入输出节点的在线状态(离线即变灰色不可用状态)，同时显示IP地址、节点名称等； 4. 支持对信号源可视化实时预览，让使用更直观，更简易。 5. 支持各个终端设备预览、回显。 6. 支持对信号按区域或者部门分类及排序功能，可快速选择信号源进行切换 7. 支持任意拖曳视频信号源推送到各个终端上显示； 8. 支持IP摄像机信号的调取、分发及显示，单套系统支持不小于200个摄像机接入；超过200个摄像机可通过级联方式扩容； 9. 支持通过视频服务器对IP摄像机摄像内容编解码，同时给前端访问进行预览、下载、视频回放等功能。 10. 支持自由操控，支持拖曳视频源到显示控制区域，可实现所有视频信号源的视窗管理、拼接、任意缩放、画中画、画面漫游等功能，可实现对视窗参数的调整（叠加关系、位置、大小、比例等），方便的拖放操作，极易上手。 11. 支持自定义编辑和预存不同的场景，支持显示预案设置、存储、调用； 12. 支持音频、视频、控制信号场景一键式快速调用，可定义不同场景切换效果及场景名称，支持自定义编辑会议模式、调用预存的会议模式； 13. 支持场景快速切换：响应快短，超低延时，画面极致流畅，平板与大屏几乎同步切换显示； 14. 支持场景轮询设置，可自定义轮询时间和轮询画面顺序和模式； 15. 内置高效便捷的环境管理控制模块，支持高清矩阵信号切换、电源设备开关、摄像头的转动方向放大缩小及预置位调用、音频音量、灯光/空调开关等中控功能。 16. 支持多级管理模式：不同用户登陆管理，支持权限分配，实现不同用户呈现不同的控制界面； 17. 所有操作全部实现可视化。 18. 支持KVM坐席管理功能，通过指令调出信号管理界面进行KVM坐席信号切换，一套键盘鼠标对多显示器实现操作，简洁桌面环境。支持KVM坐席多屏间鼠标漫游功能，支持KVM坐席单屏多画面鼠标漫游功能。 19. 支持高清1080P画面输出显示；支持画面分割，单屏输出支持≥64个信号； 20. 支持画面叠加，支持叠加16层，超过16层即自动覆盖 | 3613.91 |
| 348 | 流媒体处理模块 | 1台 | 美高、DSPPA、ITC | 1. 支持IP摄像机输入调取和分发：任意取流转发，获取视频文件、调节播放进度、音量、并向各平面推送等；功能特点： 2. 支持将满足onvif协议的IP Camera入分布式系统，支持1080P分辨率，支持IP Camera信号画面上墙功能。 3. 支持IP Camera设备自动搜索、添加IP摄像机、手动添加。 4. IP Camera信号接入分布式系统后，可支持实现画面漫游、拼接、画面放大、画面缩小、拉伸等功能。 5. 支持通过存储服务器对接入分布式系统的IP Camera画面进行存储。 | 16893.62 |
| 349 | 无线触控终端 | 1台 | 联想、华为、微软 | 128G WLAN版/A10 芯片/Touch ID | 3121.17 |
| 350 | 电源控制节点 | 1台 | 美高、铁三角、ITC | 1.2寸彩色液晶智能显示窗，实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态； 2.定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人为操作，让系统管理更简单； 3.8路通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999S）； 4.10组系统开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷； 5.特设欠压、超压检测及报警功能总功率6000W，单路最大功率2000W； 6.支持多台系统级联控制，级联状态可自动检测及设置； 7.配置RS232接口，支持外部中央控制系统控制； 8.可实现远程集中控制，每台系统自带系统编码ID检测和设置； 9.支持面板Lock锁定功能，防止人为误操作； | 2087.49 |
| 351 | 无线AP | 1套 | 华为、H3C、迈普 | 1. 协议标准：支持802.11a/n/ac/ac wave2协议标准，支持2.4GHz和5GHz双频同时工作； 2. 用户接入:支持最大接入用户数≥512个； 3. 无线性能: 支持120个⽤户同时点播720P高清视频不卡顿； 4. 射频:支持MU-MIMO，2空间流，整机速率≥1.2Gbps 5. 接口：提供1个10/100/1000M自适应以太网接口； 6. 天线: 内置全向天线, 发射功率≥20dBm，支持按1dB步长调整发射功率; 7. 应用识别：支持AP本地应用识别和QOS分类，针对业界常用的Skypes、QQ、微信等应用，能显著提升语音质量； 8. 支持射频自动调优功能，实时智能管理射频资源； 9. 支持多用户负载均衡，帮助用户尽可能地均匀分布到不同AP上，提升系统容量和用户体验 10. 支持无缝漫游，用户在多个AP间移动过程中观看720p高清视频不卡顿； | 1231.48 |
| 352 | 会务信息显示屏 | 1台 | 创维、小米、长虹 | 配置不低于： 1.屏幕尺寸：32＂，16:9 2.分辨率：1920*1080 3.可视角度：89/89(H),89/89(V) 4.可视区：699(H)x394mm(V) 5.对比度：3000 6.亮度：250cdm2 7.CPU：RK3188,四核,Cortex A9,1.6G 8.RAM：1GB 9.储存：8GB 10.操作系统：Android 11.触摸屏：10点电容式触摸 12.WiFi：802.11b/g/n 13.以太网：10M/100M 14.蓝牙：支持蓝牙 15.耳机：3.5mm 耳机 16.喇叭：2*3W 17.摄像头：2.0M/P 18.工作温度：0--50度 19.OSD语言：中英文多语言OSD | 3250.78 |
| 353 | 会议显示节点接口模块 | 1台 | 美高、铁三角、ITC | 1、软件系统为B／S架构，采用JAVA技术开发，采用企业级开发技术J2EE，采用大型企业级大数据库Mysql，支持海量数据存储。 2、系统本地部署；支持广域网操作和管理，进行企业自有域名登录，即管理人员实现账号密码登陆网站管理。 3、平台提供标准接口，具有接入第三方平台的能力。 4、平台具有较强的扩展性、稳定性和易用性。 | 6662.42 |
| 354 | HDMI/DVI光纤发射器 | 24台 | 美高、铁三角、ITC | 1.支持SDI或DVI-M兼容HDMI、DVI、VGA、YPBPR、CVBS输入、输出； 2.支持最高分辨率：1920×1200@60Hz,1080P； 3.单模支持最远传输距离：1500米,多模支持最远传输距离:300米(OM3)； 4.输出分辨率可固定； | 23428.08 |
| 355 | HDMI/DVI光纤接收器 | 24台 | 美高、铁三角、ITC | 1.支持SDI或DVI-M兼容HDMI、DVI、VGA、YPBPR、CVBS输入、输出； 2.支持最高分辨率：1920×1200@60Hz,1080P； 3.单模支持最远传输距离：1500米,多模支持最远传输距离:300米(OM3)； 4.输出分辨率可固定； | 23428.08 |
| 356 | HDMI成品线长度20m | 12条 | 秋叶原、绿联、山泽 | 20m，导体线芯：高纯度4N无氧铜导体，线芯采用24AWGX，头子外壳为金属带屏蔽。 | 3740.88 |
| 357 | 双绞线传输器 | 1台 | 美高、铁三角、ITC | 1. 支持分辨率为4K@30HZ、1920×1200@60Hz向下兼容； 2. CAT5E\CAT6网线可以将HDMI信号传输1080P≤70米； 3. 支持HDMI1.4，HDCP兼容； 4. 支持RS232、IR； 5. 安装简单，支持热插拔，即插即用； | 207.44 |
| 358 | 24口千兆接入交换机 | 1台 | 华为、H3C、迈普 | 1.配置24个10/100/1000Base-T 以太网端口； 2.4个千兆SFP，2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo； 3.交流供电； 4.包转发率≥51Mpp,交换容量≥336Gbp。 | 2760.19 |
| 359 | 12芯万兆室内单模光纤 | 300m | 华为、H3C、迈普 | 1.GJPFJV 12B1.3光缆 2.室内 3.层绞式（非铠装） 4.容纳芯数：12 5.护套颜色：黄色 6.可支持传输 1-10km，10G带宽。 7.芳纶纤维增强单元，使光缆具有良好的抗拉伸性能；护套采用阻燃环保材料，完全达到光缆在室内使用时对阻燃性能的要求 | 2724.00 |
| 360 | 12口光纤配线架 | 1架 | 康普、罗格朗、奥创利 | 1. 19英寸机架标准安装； 2. 采用优质冷轧钢板，表面静电喷塑，内部框架采用优质不锈钢，具有良好的抗腐蚀能力；采 3. 用一体化模块设计，熔接、配线在同一模块内操作，科学化管理光缆接头； 4. 全程走纤路径设计，全程保护跳纤，并保证其弯曲半径≥40mm； 5. 适合FC、SC、ST、LC等适配器的安装，可存储冗余跳纤；1 6. 9"标准尺寸，配备高压防护接地装置，系统稳定、可靠。 | 501.41 |
| 361 | 电气钢导管砖、混凝土结构暗配JDG25 | 100m | 国产 | 1.JDG25； 2.材质：镀锌钢管，管径：25MM；含管件底盒杯梳等配件。 | 1343.00 |
| 1.1.7.4.4 辅助材料 |
| 362 | 机柜42U | 2台 | 图腾、金盾、罗格朗 | 1. 42U机柜，600mm*600mm,含机柜风扇、双承重托盘、重型脚轮（4只）及设备安装螺丝套件。 2.玻璃前门，单开玻璃门（5.0mm玻璃），支持左/右安装方式，侧门和前后门均可拆卸（≥0.8mm金属板），侧门及前后门带钥匙锁设计，顶板/底板/托盘：1.5mm金属板； 3.配线架等设备可通过立柱自动完成接地，立柱可支持前后调节，立柱板厚≥1.5mm； 4.机柜顶部和底部预制敲落孔； 5. 提供机柜墙装件，可挂墙安装。 6.提供2条PDU,14位10A+2位16A，国标插孔，提供过载保护、防雷模块、双断开关等PDU功能模块。 | 5133.22 |
| 363 | 12口光纤配线架 | 12架 | 康普、罗格朗、奥创利 | 1. 19英寸机架标准安装； 2. 采用优质冷轧钢板，表面静电喷塑，内部框架采用优质不锈钢，具有良好的抗腐蚀能力；采 3. 用一体化模块设计，熔接、配线在同一模块内操作，科学化管理光缆接头； 4. 全程走纤路径设计，全程保护跳纤，并保证其弯曲半径≥40mm； 5. 适合FC、SC、ST、LC等适配器的安装，可存储冗余跳纤；1 6. 9"标准尺寸，配备高压防护接地装置，系统稳定、可靠。 | 6016.92 |
| 364 | 双绞线传输器 | 8台 | 美高、铁三角、ITC | 1. 支持分辨率为4K@30HZ、1920×1200@60Hz向下兼容； 2. CAT5E\CAT6网线可以将HDMI信号传输1080P≤70米； 3. 支持HDMI1.4，HDCP兼容； 4. 支持RS232、IR； 5. 安装简单，支持热插拔，即插即用； | 1659.52 |
| 365 | HDMI成品线长度5m | 12条 | 秋叶原、绿联、山泽 | 5m，导体线芯：高纯度4N无氧铜导体，线芯采用24AWGX，头子外壳为金属带屏蔽。 | 1580.88 |
| 366 | HDMI成品线长度15m | 8条 | 秋叶原、绿联、山泽 | 15m，导体线芯：高纯度4N无氧铜导体，线芯采用24AWGX，头子外壳为金属带屏蔽。。 | 1853.92 |
| 367 | 电气钢导管砖、混凝土结构暗配JDG25 | 200m | 国产 | 1.JDG25； 2.材质：镀锌钢管，管径：25MM；含管件底盒杯梳等配件。 | 2686.00 |
| 1.1.7.5.1 扩声及发言系统 |
| 368 | 数字功放 | 2台 | 美高、DSPPA、ITC | 1. 双声道立体声专业功率放大器； 2. 有双声道、单声道和BTL桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择； 3. 立体声工作最小负载阻抗为4Ω，BTL工作最小负载阻抗为8Ω； 4. 备有XLR和6.35mm两种信号输入接口，使用灵活方便； 5. 具有短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能； 6. 各通道都配备LED工作状态指示，低噪声设计； 7. 额定输出/每声道,8Ω800W 8. 额定输出/每声道,4Ω1200W 9. 额定输出/桥接,8Ω2400W 10. 输入灵敏度:0.77V 11. 信噪比:≥98dB ◆12. 阻尼系数/8Ω,1kHz＞230 ◆13. 输入共模抑制:>90dB ◆14. 频率响应:20Hz-20kHz（±0.5dB） ◆15. 谐波失真系数4Ω/1kHz:<0.1% 16. 通道阻抗:4-16Ω ◆17. 通道串音:<-62dB ◆18. 电压增益:>38dB 19. 工作电源:AC220-240V/50Hz | 10181.42 |
| 369 | 全频音箱 | 4台 | 美高、DSPPA、ITC | 1. 高音单元独有DTT（减震高音技术）先进技术设计，高音清晰甜美。 2. 低音采用加强型纸盒振膜，配合独用的磁场回路技术，提供丰满而稳定的低音重现，声学特征持久稳定。 3. 单元结构LF:10"×1，HF:1"×1 ◆4. 频响范围(±3dB)48Hz-18,000Hz 5. 灵敏度（折算到1m，1W）96dB 6. 最大声压级119dB 7. 输入阻抗8Ω 8. 额定功率250W 9. 指向性（H×V）90°H×40°V | 10656.40 |
| 370 | 会议控制主机 | 2台 | 美高、DSPPA、ITC | 1.会议控制主机最多可连接120台会议单元，通过会议扩展主机，一套会议系统最多可接入4000台会议单元。 2.8芯航空插头连接，“手拉手”连接方式。 3.具有同时发言人数限制（1/2/3/4/5/6）设置功能。 4.具有投票表决，发言限制等数据管理功能。 5.图形化界面设计，所有的功能项及设置操作信息以及单元工作的基本信息一目了然，设计美观时尚； 6.可以调整系统的时间和屏幕显示点亮时间，实现节能运行。 7.系统显示字幕中/英文两种语言可选择。 8.可设定VIP代表发言单元，VIP单元在已开启的话筒总数不超过20（FREE模式下20台，其他模式下10台）台的情况下可以自由开启而不受会议模式限制，最多可设置30台VIP单元。 9.支持FIFO、NORMAL、VOICE、FREE、APPLY五种会议模式。 10.内置DSP数字音效处理器，包括低频切除和均衡器等。 11.可以全程会议录音，有自动录音和手动录音两种录音方式可选。 12.具有单元检测功能，具有自动检测和手动检测两种检测方式。 13.具有发言定时和定时发言结束提醒倒计时功能。发言定时功能可以设置单元的发言时间，也可关闭发言定时，即不做限制。 14.主机集成了摄像跟踪系统，≥6个BNC摄像头接口，≥6个HDMI摄像接口，可实现自动摄像跟踪功能。 15.具有一个RS232串口，可实现与中控系统的无缝连接；一个RS422串口，连接摄像头控制线，实现对摄像头的集中控制。 16.8芯DIN航空母座：一个翻译主机连接口，一个扩展主机连接口，三个会议单元连接口。 17.莲花插座： 两个辅助音频输入接口，可连接播放器设备等； 两个辅助音频输出接口，可连接专业功放； 两个报警音频输入接口，可连接来自消防中心的告警音频信号。 18.卡隆插座：为辅助音频输出接口，与两个辅助音频输出莲花插座（LINE OUT）并联输出，连接专业功放。 19.具有+5V告警触发电压输入接口，与报警音频输入接口结合实现紧急告警强插功能。 20.具有TCP/IP网络协议下的RJ45接口，连接网络，通过PC端软件控制系统的全部功能。 | 11467.22 |
| 371 | 会议话筒底座 | 4台 | 美高、DSPPA、ITC | 1. 可连接同厂牌的鹅颈话筒。 2. 配备分立式晶体管的话筒放大器可降低噪声；可以调节单个增益。 3. 一个底座多种功能（代表席、主席、同声传译人员） 4. 带有高质量高分辨率扬声器。 | 4907.96 |
| 372 | 专用鹅颈话筒 | 4台 | 美高、DSPPA、ITC | 1. 带有LED环形显示灯。 2.类型：背极式。 3. 指向特性：超心形。 4. 频率特性：100-15,000Hz。 5. 灵敏度（0dB=1V/1Pa，1kHz）：≥–40dB。 6. 最大输入声压级（1kHz，THD1%） ：≥134dB S.P.L.。 7. 信噪比（1kHz，1Pa）≥64dB。 8. 输出阻抗≥250ohms | 4213.64 |
| 1.1.7.5.2 视频及显示系统 |
| 373 | 视频会议终端 | 2台 | 海康威视、大华、科达 | 1.采用硬件分体式结构,嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构。 2.支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，支持在H.323协议下，SRTP、H.235加密；支持在SIP协议下，TLS加密；支持 AES 128/256 媒体流加密算法，保证会议安全。 3.支持H.263、H.264、H.264 High Profile、H.265视频编解码协议，支持080p@60fps、1080p@30fps、720p@60fps、720p@30fps高清图像格式。 4.支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 5.支持H.239、BFCP双流协议标准，在保证主视频1080p@60fps前提下，辅视频也可以支持1080p@60fps。 6.支持不少于4路高清视频输入、4路高清输出接口，接口需包括DVI-I、HDMI高清输入输出接口。 7.支持不少于4进4出独立的音频输入输出接口。 8.具备OLED显示屏。 9.支持多视功能，本地2路视频输入图像可以合成1路视频在本地显示或发送到远端，画面合成风格可设置。 10.支持VGA断电环回，在终端断电状态下，VGA接口输入输出环回。 11.具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像上设置叠加中文会场名、横幅、滚动字幕。 12.具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到25%丢包率情况下声音清晰、图像流畅、无马赛克，70%的丢包率情况下音频不受影响、声音基本清晰流畅，偶有卡顿，但可恢复。 13.支持2个10/100/1000M以太网接口，支持网口热备份。 | 88660.52 |
| 374 | 高清摄像机 | 2台 | 海康威视、大华、科达 | 1.支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。 2.镜头图像传感器采用不小于1/2.8" 图像传感器，支持1080p@60 fps、1080p@50 fps、1080p@30 fps、1080p@25 fps、720p@60 fps、720p@50 fps等高清信号输出。 3.支持不小于12倍光学变焦，水平视角不小于72°。 4.水平转动范围：≥ ±160°，垂直转动范围：≥ -90°～50°。 5.支持自带显示屏。 6.支持中文OSD菜单，可在OSD中对摄像机进行设置。 7.支持保存不少于255个预置位。 8.支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。 9.支持保存不少于255个预置位。 | 26894.88 |
| 375 | 85寸液晶显示器 | 2台 | 创维、小米、长虹 | 1.尺寸≥85英寸,分辨率≥3840*2160,亮度≥ 350cd/㎡,接口数量不低于：HDMI×3（1080P向下兼容)、YPbPr×2.VGA(DB-15)×1;RF×1.COAX×1.CVBS（RCA）×2.USB×1，音频输入：CVBS(RCA）×1，音频输出：EARPHONE×1 PC audio×1 ★3. 投标产品属《节能产品政府采购品目清单》内标注★号的货物的，须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标时提供证明文件。 | 50821.20 |
| 376 | HDMI/DVI光纤发射器 | 4台 | 美高、铁三角、ITC | 1.支持SDI或DVI-M兼容HDMI、DVI、VGA、YPBPR、CVBS输入、输出； 2.支持最高分辨率：1920×1200@60Hz,1080P； 3.单模支持最远传输距离：1500米,多模支持最远传输距离:300米(OM3)； 4.输出分辨率可固定； | 3904.68 |
| 377 | HDMI/DVI光纤接收器 | 4台 | 美高、铁三角、ITC | 1.支持SDI或DVI-M兼容HDMI、DVI、VGA、YPBPR、CVBS输入、输出； 2.支持最高分辨率：1920×1200@60Hz,1080P； 3.单模支持最远传输距离：1500米,多模支持最远传输距离:300米(OM3)； 4.输出分辨率可固定； | 3904.68 |
| 378 | 双绞线传输器 | 2对 | 美高、铁三角、ITC | 1. 支持分辨率为4K@30HZ、1920×1200@60Hz向下兼容； 2. CAT5E\CAT6网线可以将HDMI信号传输1080P≤70米； 3. 支持HDMI1.4，HDCP兼容； 4. 支持RS232、IR； 5. 安装简单，支持热插拔，即插即用； | 414.88 |
| 1.1.7.5.3 多媒体交互管理系统 |
| 379 | AV智能管理主机 | 2台 | 美高、DSPPA、ITC | 1. 嵌入式主机架构，工业级嵌入式CPU，Linux操作系统，数据安全多重保障，支持7×24小时不间断稳定运行 2. 内置分布式视频软件，无需外加设备和布线，即可无缝接入各种会议、录播和安防监控等高清网络摄像机； 3. 支持h265编解码，有效解决视频传输和编码的带宽和存储容量问题。 4. 支持视频通道通道管理，能与监控录像主机和mcu一键同步通道信息。 5. 支持流媒体分级转发，有效解决多用户同时调用同个设备的带宽和访问冲突问题。 6. 统一对所有通道进行编辑和授权，可根据不同的用户角色分配不同的通道权限。 7. 能与输入输出节点无缝融合，实现视频流任意推送到大屏显示和客户端调阅访问。 8. 支持主机集群，负载均衡； 9. 支持故障诊断、日志记录； 10. 支持远程升级、远程维护。 11. 支持4K高清网络视频的预览、存储与回放； 12. 支持H.265、H.264编码前端自适应接入； 13. 支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出和升级等功能； 14. 可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机； 15. 支持抓图功能，包括计划抓图、手动抓图、报警抓图、同时也支持图片备份。 16. 支持IE、FireFox、Chrome、Safari等多浏览器跨平台17. 技术参数： 18. CPU配置不低于: I5-7200U 双核2.5GHz。 19. 电源:服务器专用高效电源(7*24 小时连续工作)。 20. 内存: 8GB DDR3 1600MHZ ECC 最大可支持32GB。 21. 存储：标配4TB SATA 3.5 企业盘，可存储达3000小时以上的音视频文件，可根据需求扩展存储空间。 22. 配件：1 套标准上架导轨套件。 23. 网络：2 路1GbE LAN ports (Intel® I210)，支持10M/100M/1000M。 | 124227.22 |
| 380 | 交互式分控软件 | 2套 | 美高、DSPPA、ITC | 1. 支持B/S C/S架构，系统稳定可靠，可高效地对分布式综合管理平台系统的设备进行管理、控制、数据交互等； 2. 支持对输入输出节点进行绑定添加和状态监测，对于接入网络的输入输出节点可通过搜索硬件添加，同时支持节点信息编辑修改（包括名称、组织架构等）； 3. 支持实时监测输入输出节点的在线状态(离线即变灰色不可用状态)，同时显示IP地址、节点名称等； 4. 支持对信号源可视化实时预览，让使用更直观，更简易。 5. 支持各个终端设备预览、回显。 6. 支持对信号按区域或者部门分类及排序功能，可快速选择信号源进行切换 7. 支持任意拖曳视频信号源推送到各个终端上显示； 8. 支持IP摄像机信号的调取、分发及显示，单套系统支持不小于200个摄像机接入；超过200个摄像机可通过级联方式扩容； 9. 支持通过视频服务器对IP摄像机摄像内容编解码，同时给前端访问进行预览、下载、视频回放等功能。 10. 支持自由操控，支持拖曳视频源到显示控制区域，可实现所有视频信号源的视窗管理、拼接、任意缩放、画中画、画面漫游等功能，可实现对视窗参数的调整（叠加关系、位置、大小、比例等），方便的拖放操作，极易上手。 11. 支持自定义编辑和预存不同的场景，支持显示预案设置、存储、调用； 12. 支持音频、视频、控制信号场景一键式快速调用，可定义不同场景切换效果及场景名称，支持自定义编辑会议模式、调用预存的会议模式； 13. 支持场景快速切换：响应快短，超低延时，画面极致流畅，平板与大屏几乎同步切换显示； 14. 支持场景轮询设置，可自定义轮询时间和轮询画面顺序和模式； 15. 内置高效便捷的环境管理控制模块，支持高清矩阵信号切换、电源设备开关、摄像头的转动方向放大缩小及预置位调用、音频音量、灯光/空调开关等中控功能。 16. 支持多级管理模式：不同用户登陆管理，支持权限分配，实现不同用户呈现不同的控制界面； 17. 所有操作全部实现可视化。 18. 支持KVM坐席管理功能，通过指令调出信号管理界面进行KVM坐席信号切换，一套键盘鼠标对多显示器实现操作，简洁桌面环境。支持KVM坐席多屏间鼠标漫游功能，支持KVM坐席单屏多画面鼠标漫游功能。 19. 支持高清1080P画面输出显示；支持画面分割，单屏输出支持≥64个信号； 20. 支持画面叠加，支持叠加16层，超过16层即自动覆盖 | 7227.82 |
| 381 | 嵌入式触控屏 | 2台 | 美高、DSPPA、ITC | 128G WLAN版/A10 芯片/Touch ID | 3966.76 |
| 382 | 电源控制节点 | 2台 | 美高、DSPPA、ITC | 1.2吋彩色液晶智能显示窗，实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态； 2.定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人为操作，让系统管理更简单； 3.8路通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999S）； 4.10组系统开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷； 5.特设欠压、超压检测及报警功能总功率6000W，单路最大功率2000W； 6.支持多台系统级联控制，级联状态可自动检测及设置； 7.配置RS232接口，支持外部中央控制系统控制； 8.可实现远程集中控制，每台系统自带系统编码ID检测和设置； 9.支持面板Lock锁定功能，防止人为误操作； | 4174.98 |
| 383 | 无线AP | 2套 | 华为、锐捷、迈普 | 1. 协议标准：支持802.11a/n/ac/ac wave2协议标准，支持2.4GHz和5GHz双频同时工作； 2. 用户接入:支持最大接入用户数≥512个； 3. 无线性能: 支持120个⽤户同时点播720P高清视频不卡顿； 4. 射频:支持MU-MIMO，2空间流，整机速率≥1.2Gbps 5. 接口：提供1个10/100/1000M自适应以太网接口； 6. 天线: 内置全向天线, 发射功率≥20dBm，支持按1dB步长调整发射功率; 7. 应用识别：支持AP本地应用识别和QOS分类，针对业界常用的Skypes、QQ、微信等应用，能显著提升语音质量； 8. 支持射频自动调优功能，实时智能管理射频资源； 9. 支持多用户负载均衡，帮助用户尽可能地均匀分布到不同AP上，提升系统容量和用户体验 10. 支持无缝漫游，用户在多个AP间移动过程中观看720p高清视频不卡顿； | 2462.96 |
| 1.1.7.5.4 辅助材料 |
| 384 | 机柜42U | 2台 | 大唐电信、金盾、罗格朗 | 1. 42U机柜，600mm*600mm,含机柜风扇、双承重托盘、重型脚轮（4只）及设备安装螺丝套件。 2.玻璃前门，单开玻璃门（5.0mm玻璃），支持左/右安装方式，侧门和前后门均可拆卸（≥0.8mm金属板），侧门及前后门带钥匙锁设计，顶板/底板/托盘：1.5mm金属板； 3.配线架等设备可通过立柱自动完成接地，立柱可支持前后调节，立柱板厚≥1.5mm； 4.机柜顶部和底部预制敲落孔； 5. 提供机柜墙装件，可挂墙安装。 6.提供2条PDU,14位10A+2位16A，国标插孔，提供过载保护、防雷模块、双断开关等PDU功能模块。 | 5133.22 |
| 385 | 音箱功率线RVVP2x2.5m2 | 200m | 秋叶原、绿联、山泽 | 2x2.5m²，315芯护套音箱线，OD(4.6mm+4.6mm)*1F(300支/0.1mm无氧铜+300支/0.1mm镀锡铜)*2C *100米。 | 1560.00 |
| 386 | 音频信号线 | 200m | 秋叶原、绿联、山泽 | 优质无氧铜，128网屏蔽，100M/卷 | 2266.00 |
| 387 | HDMI成品线长度20m | 24条 | 秋叶原、绿联、山泽 | 20m，导体线芯：高纯度4N无氧铜导体，线芯采用24AWGX，头子外壳为金属带屏蔽。 | 7481.76 |
| 388 | 六类非屏蔽双绞线 | 600m | 秋叶原、绿联、山泽 | 1.护套材料： PVC（聚氯乙烯）； 2. 导体线规≥0.57mm，23AWG； 3.导体材质：无氧铜；4.包装方式：305m/箱； 5.执行标准：TIA/EIA568C、ISO/IEC11801，EN50173，YD/T926； 6.防火等级：低烟无卤阻燃 | 2160.00 |
| 389 | 多媒体信息接口盒（带切换按钮） | 4个 | 秋叶原、绿联、山泽 | 接口类型：AC×1、HDMI×1、VGA×1、RJ45×1、Shfit×1 设备尺寸：W190×D130×H75mm 开孔尺寸：W182×D122mm 特 性：静音翻盖顺滑式 | 2251.16 |
| 390 | 24口千兆接入交换机 | 2台 | 华为、H3C、迈普 | 1.配置24个10/100/1000Base-T 以太网端口； 2.4个千兆SFP，2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo； 3.交流供电； 4.包转发率≥51Mpp,交换容量≥336Gbp。 | 5520.38 |
| 391 | 12芯万兆室内单模光纤 | 600m | 华为、H3C、迈普 | 1.GJPFJV 12B1.3光缆 2.室内 3.层绞式（非铠装） 4.容纳芯数：12 5.护套颜色：黄色 6.可支持传输 1-10km，10G带宽。 7.芳纶纤维增强单元，使光缆具有良好的抗拉伸性能；护套采用阻燃环保材料，完全达到光缆在室内使用时对阻燃性能的要求 | 5448.00 |
| 392 | 12口光纤配线架 | 2架 | 华为、H3C、迈普 | 1. 19英寸机架标准安装； 2. 采用优质冷轧钢板，表面静电喷塑，内部框架采用优质不锈钢，具有良好的抗腐蚀能力；采 3. 用一体化模块设计，熔接、配线在同一模块内操作，科学化管理光缆接头； 4. 全程走纤路径设计，全程保护跳纤，并保证其弯曲半径≥40mm； 5. 适合FC、SC、ST、LC等适配器的安装，可存储冗余跳纤； 6. 9"标准尺寸，配备高压防护接地装置，系统稳定、可靠。 | 1002.82 |
| 393 | 电气钢导管砖、混凝土结构暗配JDG25 | 400m | 国产 | 1.JDG25； 2.材质：镀锌钢管，管径：25MM；含管件底盒杯梳等配件。 | 5372.00 |
| 1.1.7.6.1 扩声及发言系统 |
| 394 | 主扩音箱 | 4台 | 美高、铁三角、ITC | 1. 低音采用加强型纸盒振膜，配合独用的磁场回路技术，提供丰满而稳定的低音重现，声学特征持久稳定。 2. 单元结构LF:10"×1，HF:1"×1 ◆3. 频响范围(±3dB)48Hz-18,000Hz 4. 灵敏度96dB 5. 最大声压级119dB 6. 输入阻抗8Ω 7. 额定功率250W 8. 指向性（H×V）90°H×40°V | 11856.40 |
| 395 | 主扩音箱功放 | 1台 | 美高、铁三角、ITC | 1. 双声道立体声专业功率放大器； 2. 有双声道、单声道和BTL桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择； 3. 立体声工作最小负载阻抗为4Ω，BTL工作最小负载阻抗为8Ω； 4. 支持XLR和6.35mm两种信号输入接口，使用灵活方便； 5. 支持短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能； 6. 各通道都支持LED工作状态指示，低噪声设计； 7. 额定输出/每声道,8Ω800W 8. 额定输出/每声道,4Ω1200W 9. 额定输出/桥接,8Ω2400W 10. 输入灵敏度:0.77V 11. 信噪比:≥98dB ◆12. 阻尼系数/8Ω,1kHz＞230 ◆13. 输入共模抑制:>90dB ◆14. 频率响应:20Hz-20kHz（±0.5dB） ◆15. 谐波失真系数4Ω/1kHz:<0.1% 16. 通道阻抗:4-16Ω ◆17. 通道串音:<-62dB ◆18. 电压增益:>38dB 19. 工作电源:AC220-240V/50Hz | 5090.71 |
| 396 | 辅助音箱 | 4台 | 美高、铁三角、ITC | 1.单元结构LF:8"×1，HF:1"×1 2. 频响范围(±3dB)65-22,000Hz 3. 灵敏度96db 4. 最大声压级116db 5. 输入阻抗8Ω 6. 额定功率150W 7. 指向性（H×V）90°×60° | 7056.40 |
| 397 | 辅助音箱功放 | 2台 | 美高、铁三角、ITC | 1.双声道立体声专业功率放大器； 2.有双声道、单声道和BTL桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择； 3.每声道音量单独可调； 4.立体声工作最小负载阻抗为4Ω，BTL工作最小负载阻抗为8Ω；动态功率强劲，可实现低阻抗驱动 5.支持XLR和6.35mm两种信号输入接口，使用灵活方便； 6.支持温度补偿技术，高温下仍然维持稳定的工作状态。 7.支持智能保护模式，具有短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能； 8.内置先进的整机模拟限幅式保护，即使在过载失真时也不会扬声器系统造成损害。 9.各通道都支持LED工作状态指示，低噪声设计； 10.电源采用先进的防冲击保护设计，无论功率再大也不会对交流电网电压及音响产生冲击。 11.额定输出/每声道,8Ω230W 12.额定输出/每声道,4Ω350W 13.额定输出/桥接,8Ω700W 14.输入灵敏度1.2dBV 15.信噪比 100dB 16.阻尼系数/8Ω,1kHz 200:1 ◆17.输入共模抑制 > 90dB. ◆18.频率响应 20Hz-20kHz（±0.5dB） ◆19.谐波失真系数4Ω/1kHz < 0.1%20. 尺寸（W×H×D):483×88×1500mm； | 8181.42 |
| 398 | 调音台 | 1台 | 美高、铁三角、ITC | 1.16路单声输入 2.每通道4段均衡EQ控制 3.AGREA高级话放 4.四组输助输出，一组立体声返回 5.100MM高精度对数式衰减推子 6.24/24Bit DSP效果器 7.九段主控均衡 8.一组立体声输出，四编组输出 9.每个通道有独立监听功能 10.+48V幻象电源 11.USB录音，播放功能 12.通道哑音功能 13.压限COMP功能 | 4474.08 |
| 399 | 音频处理器 | 1台 | 美高、铁三角、ITC | 1. 4路平衡式话筒\线路输入，采用凤凰插接口； 2. 4路平衡式输出，采用凤凰插接口； 3. 面板上支持MP3格式的播放，可扩展USB多媒体存储录制功能； 4. 支持PC、中控平台、按键面板、触摸面板等方式进行多重控制； 5. 内置信号发生器、自动混音（AM）、自动增益控制（AGC）、反馈消除（AFC）、回声消除（AEC）等主要算法； 6. 输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡 7. 输出每通道：8段图示均衡、延时器、分频器、限幅器 8. 内置图形可视化反馈抑制功能界面，让反馈抑制体现得更加清晰明了 9. 全功能矩阵混音功能，内置专利性分量式矩阵调节功能； 10. 内置自动摄像跟踪功能，轻松实现视频会议 ；支持场景预设功能；断电自动保护记忆功能 11. 具有几十余种专业音频处理模块，比如；5段全参量均衡器，8段图示均衡器，高精准的压缩及限幅器，高灵敏的扩展及自动增益，分频器，自动混音器，延时器，矩阵混音器，分量矩阵调节器，噪声门限，静音模块，信号发生器和信号指示电平表等。 12. 内置中控代码生成器，无需自行套用公式编辑代码； 13. 设备提供了通用可编程I/O端口，并设置消防联动等功能； 14. RS-485双向串行控制接口；可控制外部其它设备如：视频矩阵、摄像机等RS-485设备，或接收第三方RS-485控制。 15. 每个输入通道提供 +48V 直流7mA幻象电源。 16.支持12路逻辑输入，4路电压输出控制的GPIO控制接口。 17. 直观、简洁的图形化控制软件界面使操作者的良好体验得到极致的放大。 | 4809.08 |
| 400 | 会议控制主机 | 1台 | 美高、铁三角、ITC | 1.会议控制主机最多可连接120台会议单元，通过会议扩展主机，一套会议系统最多可接入4000台会议单元。 2.8芯航空插头连接，“手拉手”连接方式。 3.具有同时发言人数限制（1/2/3/4/5/6）设置功能。 4.具有投票表决，发言限制等数据管理功能。 5.图形化界面设计，所有的功能项及设置操作信息以及单元工作的基本信息一目了然，设计美观时尚； 6.可以调整系统的时间和屏幕显示点亮时间，实现节能运行。 7.系统显示字幕中/英文两种语言可选择。 8.可设定VIP代表发言单元，VIP单元在已开启的话筒总数不超过20（FREE模式下20台，其他模式下10台）台的情况下可以自由开启而不受会议模式限制，最多可设置30台VIP单元。 9.支持FIFO、NORMAL、VOICE、FREE、APPLY五种会议模式。 10.内置DSP数字音效处理器，包括低频切除和均衡器等。 11.可以全程会议录音，有自动录音和手动录音两种录音方式可选。 12.具有单元检测功能，具有自动检测和手动检测两种检测方式。 13.具有发言定时和定时发言结束提醒倒计时功能。发言定时功能可以设置单元的发言时间，也可关闭发言定时，即不做限制。 14.主机集成了摄像跟踪系统，≥6个BNC摄像头接口，≥6个HDMI摄像接口，可实现自动摄像跟踪功能。 15.具有一个RS232串口，可实现与中控系统的无缝连接；一个RS422串口，连接摄像头控制线，实现对摄像头的集中控制。 16.8芯DIN航空母座：一个翻译主机连接口，一个扩展主机连接口，三个会议单元连接口。 17.莲花插座： 两个辅助音频输入接口，可连接播放器设备等； 两个辅助音频输出接口，可连接专业功放； 两个报警音频输入接口，可连接来自消防中心的告警音频信号。 18.卡隆插座：为辅助音频输出接口，与两个辅助音频输出莲花插座（LINE OUT）并联输出，连接专业功放。 19.具有+5V告警触发电压输入接口，与报警音频输入接口结合实现紧急告警强插功能。 20.具有TCP/IP网络协议下的RJ45接口，连接网络，通过PC端软件控制系统的全部功能。 | 5733.61 |
| 401 | 会议话筒底座 | 20台 | 美高、铁三角、ITC | 1. 可连接同厂牌的3针鹅颈话筒。 2. 配备分立式晶体管的话筒放大器可降低噪声；可以调节单个增益。 3. 一个底座多种功能（代表席、主席） | 24539.80 |
| 402 | 专用鹅颈话筒 | 20台 | 美高、铁三角、ITC | 1. 带有LED环形显示灯。 2. 双鹅颈结构。3针平衡式输出。 3. 类型：背极式。 4. 指向特性：超心形。 5. 频率特性：100-15,000Hz。 6. 灵敏度（0dB=1V/1Pa，1kHz）：≥–40dB。 7. 最大输入声压级（1kHz，THD1%） ：≥134dB S.P.L.。 8. 信噪比（1kHz，1Pa）≥64dB。 9. 输出阻抗≥250ohms 10. 表面处理：亚光黑色烤漆。 11. 外形尺寸直径：长度：430mm 、580mm可选。 | 21068.20 |
| 403 | 无线手持式话筒 | 2套 | 美高、铁三角、ITC | 1.配置双手持麦+接收机 2.工作频率 600-800MHz 3.调制方式 宽带FM 4.信道数目 ≥200 5.信道间隔 250KHz ◆6.频率稳定度 ±0.005%以内 ◆7.动态范围 ≥100dB 8.最大偏移 ±45KHz ◆9.音频频率响应 50Hz～19KHz(±3dB) (整个系统的频率取决于话筒单元) ◆10.综合信躁比 ≥105dB ◆11.综合失真≤0.5% @1000Hz ◆12.工作距离 1.空旷距离约200M；2.如使用空间复杂或电磁场环境复杂的情况下将缩短工作距离。（工作距离取决于很多变量，包括RF信号的吸收、反射和干扰等。） 13.工作环境温度 -10℃～+50℃ 14.接收机方式 二次变频超外差 15.中频频率 110MHz，10.7MHz 16.天线接入 BNC/50Ω ◆17.灵敏度 ≥12dBμV(80dB S/N) ◆18.杂散抑制 ≥75dB 19.音频输出电平：平衡输出 +10 dB（XLR） 20.音频输出电平：非平衡输出 +4 dB 21.供电方式 直流12V / 500mA输入 22.音频输出 200mV 23.输出阻抗 XLR接头：200Ω 1/4＂ 接头：1KΩ ◆24.失真度≤0.1% 25.功能显示方式 LCD液晶显示 26.音头 动圈式麦克风 27.天线 手持麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线 28.输出功率 高功率20mW; 低功率7mW 29.发射功率 10mW 30.工作电压 2节5号1.5V碱性电池 ◆31.电池寿命 20mW时大约9个小时，7mW时大约13个小时 | 4453.98 |
| 1.1.7.6.2 视频及显示系统 |
| 404 | 视频会议终端 | 1台 | 海康威视、大华、科达 | 1.采用一体化集成架构，集成高清摄像机、编解码器于一体；嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构，自带移动一体化支架。 2.具有H.263, H.264BP,H.264HP, H.264SVC, H.265设置选项。 3.内置相机水平视场角 ≥70°，支持呼叫码率128Kbps-8Mbps可设置。 4.支持音频回声抵消、自动增益、自动降噪功能。 5.支持添加/删除会场、广播、远程遥控会场摄像机、开启/关闭会议、延长会议、控制会场声音，实现禁言和静音功能、控制会场画面，实现画面屏蔽等功能。 6.支持本地画面输出支持画中画，两分屏，三分屏模式，本地输出支持双屏双显模式，在HDMI上输出两个不同的画面。 7.在开会时，与原始现场的声音相比，视频会议中声音相对图像不存在明显滞后或超前。 8.具有丢包重发、QoS、音频优先策略设置选项。 9.在开会时，支持多路混音输出功能，支持≥8路音频混音。 10.通过主码流接入的视频格式为≥1080P@60fps，通过辅码流接入的视频格式支持≥4K@30fps。 11.具有不少于一个内置摄像机，可输入不少于一路1080P@60fps视频图像。 12.设备在正常工作条件下，连续工作≥168h,不应出现电、机械或操作系统的故障。 13.支持将会议画面作为RTSP监控码流发送给其他监控系统，会议和监控系统同时使用该画面。 14.支持硬件一键复位，通过硬件复位按钮恢复出厂设置状态，支持Web页面一键恢复出厂设置。 15.具备全向麦，拾音范围支持0～6 m。 | 44330.26 |
| 405 | 高清摄像机 | 2台 | 海康威视、大华、科达 | 1.支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。 2.镜头图像传感器采用不小于1/2.8" 图像传感器，支持1080p@60 fps、1080p@50 fps、1080p@30 fps、1080p@25 fps、720p@60 fps、720p@50 fps等高清信号输出。 3.支持不小于12倍光学变焦，水平视角不小于72°。 4.水平转动范围：≥ ±160°，垂直转动范围：≥ -90°～50°。 5.支持自带显示屏。 6.支持中文OSD菜单，可在OSD中对摄像机进行设置。 7.支持保存不少于255个预置位。 8.支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。 9.支持保存不少于255个预置位。 | 26894.88 |
| 406 | LED小间距显示屏 | 24.75m2 | 洲明、利亚德、晶彩 | 1、采用室内模组P2.0，国产铜线封装，像素间距 ≤2.0mm。 2、水平、垂直视角≥120°，模组分辨率≥128*64。 3、刷新频率≥3840Hz，像素密度≥250000点/㎡，亮度≥800nits。 4、对比度：≥3000:1，峰值功耗≤850W/㎡ ，平均功耗 ≤280W/㎡。 5、可通过控制PC实现联网控制、远程唤醒、关闭等功能。 6、采用磁吸前维护，可在正面拆卸、安装灯板、接收卡、电源，支持带电维护。 7、具备≥20条以上可选择的γ校正曲线，用户可根据要求自行调整。 8、显示屏中心点蓝光辐射能量值对人眼视网膜无危险。 9、具有良好的防护性 10、供货应配备设备集成所需发送卡、DVI、HDMI等线缆材料。 | 806937.85 |
| 407 | LED框架 | 1套 | 洲明、利亚德、晶彩 | 定制，钢结构，外包边等。 ◆1）面积:约等于：24m2（满足屏体边框要求）。 2）显示屏支撑钢结构材料必须采用国标材料；支撑钢结构需做好防锈处理。 | 15377.57 |
| 408 | LED控制器 | 1套 | 洲明、利亚德、晶彩 | 1、采用≥3槽位机箱，支持配合视频图像信息综合应用平台，支持图形化展示功能，可显示监控点建设规模、点位建设密度、运维装填、平台应用情况等信息。 2、支持在任一视频输出显示画面上叠加显示多个不同视频输入信号的显示窗口，单个输出通道支持≥30个窗口叠加显示，单个输出板卡支持≥128个漫游窗口叠加。 3、支持输入信号融合功能，可将多个输入源融合成≥1 个信号源上墙功能，支持不同输出口的信号源同步功能，不应该出现图像错位、不同步，单个解码卡可设备不低于60路1920×1080视频解码功能。 4、具备≥1个DVI视频输出接口，≥1个VGA视频输出接口，≥1个DVI视频输入接口，≥1个VGA视频输入接口，具备≥1路音频输入和≥1路音频输出接口，≥8个1000M网口及项目实施集成所需要的输入、输出卡（板）。 5、支持通过多个视频输出端口组合显示视频输入图像，支持设备内任意输出板卡之间的拼接或集群内任意设备输出口拼接功能，信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用平均时间应 ≤40ms。 6、支持将设备的视频输出状态保存为场景，可设置多个场景，并可对每个场景进行配置、清空、复制、修改、切换等操作，可实现多个场景轮巡切换，预案场景数量不小于125个，切换中间无延时，切换过程应无黑屏、花屏、蓝屏。 7、支持BMP、JPEG等格式的地图上传，支持底图轮巡，底图数量及轮巡时间可设置，支持窗口图像置顶、置底操作。 8、支持设置屏幕输出分辨率功能，可精确至单个像素功能，支持单路码流中多轨道码流解码后融合成一路完整图像显示功能。 ◆9、图像切换时间＜25ms,支持解码中断时保留最后一帧的功能，解码板不同输出口以及跨解码板的输出口之间输出色彩无色差，前端设备取流异常时，上墙图像具有提示功能。 10、支持通过手动或自动操作，对前端设备的各种动作进行遥控，应能设定控制的优先级，对级别高的用户请求应保证优先响应。 11、支持多块解码板资源共享功能，支持解码资源动态分配，支持单块解码板所有输出口同时进行不低于15画面分割解码1080P图像。 12、单台设备支持多个电视墙独立配置以及场景的独立管理功能，支持场景复制，不同规格电视墙之间场景复制可以实现自动比例调整功能。 | 58217.06 |
| 409 | 高清解码器 | 1台 | infree、AVCIT、洲明 | 1、设备支持ONVIF、RTSP、H264、H265等协议。 2、可通过客户端设置HDMI接口输出分辨率1024×768、1280×1024、1280×720、1920×1080、1600×1200等视频图像。 3、VGA接口输出可以设置1024×768、1280×1024、1280×720、1920×1080、1600×1200等视频图像。 4、将视频图像进行轮巡输出显示，并可在客户端软件设置轮巡计划，可分别通过IE浏览器及客户端软件两种方式访问设备。 5、支持1、2、4、6、9、10、16、25、36画面分割显示。 6、解码能力支持≥16路分辨率为4096×2160(25fps)的H.265视频图像，≥16路分辨率为3840×2160(25fps)的H.265视频图像，≥24路分辨率为2592×1944(30fps)的H.265视频图像，≥64路分辨率为1920×1080(30fps)的H.265视频图像，≥124路分辨率为1280×720(30fps)的H.265视频图像，当超出设备解码能力时，可在显示输出窗口叠加提示信息。 7、可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息，支持前端人脸检测设备直连解码器，实时展示人脸检测结果，包含年龄、性别、表情、眼镜、口罩、胡子等属性信息；支持其中任意4种属性同时展示。 8、可通过有线网络模式访问设备，设备接入具有走廊模式的摄像机，可通过客户端软件进行≥2画面分割同时显示走廊模式下的视频画面。 9、可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小。 10、客户端具有可以重启设备，进行恢复出厂设置功能。 11、具有NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式，可将设备当前的解码输出模式设置为一个场景，设备可保存多个场景，并可通过客户端软件切换设备场景。 12、具备丰富的接口：≥1个RS485接口，≥1路语音输入/输出，≥4路报警输入/输出，≥2个VGA视频输入接口，≥2路HDMI输入接口，≥8个HDMI视频输出接口，≥2个音频输出接口，≥2个视频输出接口，≥2个USB接口，≥1个RJ45接口及项目实施集成所需要的输入、输出卡（板）、线缆。 ◆13、设备工作温度-10℃～55℃，湿度不小于93%，能正常稳定工作。 | 5051.99 |
| 410 | 电子桌牌 | 20台 | 美高、铁三角、ITC | 1.配置双手持麦+接收机 2.工作频率 600-800MHz 3.调制方式 宽带FM 4.信道数目 ≥200 5.信道间隔 250KHz ◆6.频率稳定度 ±0.005%以内 ◆7.动态范围 ≥100dB 8.最大偏移 ±45KHz ◆9.音频频率响应 50Hz～19KHz(±3dB) (整个系统的频率取决于话筒单元) ◆10.综合信躁比 ≥105dB ◆11.综合失真≤0.5% @1000Hz ◆12.工作距离 1.空旷距离约200M；2.如使用空间复杂或电磁场环境复杂的情况下将缩短工作距离。（工作距离取决于很多变量，包括RF信号的吸收、反射和干扰等。） 13.工作环境温度 -10℃～+50℃ 14.接收机方式 二次变频超外差 15.中频频率 110MHz，10.7MHz 16.天线接入 BNC/50Ω ◆17.灵敏度 ≥12dBμV(80dB S/N) ◆18.杂散抑制 ≥75dB 19.音频输出电平：平衡输出 +10 dB（XLR） 20.音频输出电平：非平衡输出 +4 dB 21.供电方式 直流12V / 500mA输入 22.音频输出 200mV 23.输出阻抗 XLR接头：200Ω 1/4＂ 接头：1KΩ ◆24.失真度≤0.1% 25.功能显示方式 LCD液晶显示 26.音头 动圈式麦克风 27.天线 手持麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线 28.输出功率 高功率20mW; 低功率7mW 29.发射功率 10mW 30.工作电压 2节5号1.5V碱性电池 ◆31.电池寿命 20mW时大约9个小时，7mW时大约13个小时 | 36203.40 |
| 411 | 全数字POE拓展主机 | 1台 | 华为、H3C、迈普 | 1. 支持30个桌牌移动终端进行数据无线交互采用双路双频设计，可支持同时工作在802.11a/n和802.11b/g/n模式。可支持本地供电与远程以太网供电模式，可根据客户现场供电环境进行灵活选择 2. 射频设计:三路双频2×2MIMO 3. 传输协议:支持标准的802.11acWave2协议,采用三路双频设计，可同时工作在802.11acWave2和802.11a/b/g/n模式 4. 传输速率:2.4G提供最高400Mbps的接入速率，双5G提供最高1.73Gbps的接入速率。 5. 工作频段:802.11b/g/n：2.4G~2.483GHz 6. 802.11a/n/ac：5.150～5.350GHz，5.47～5.725，5.725～5.850GHz 7. 发射功率: ≤100mw（20dBm） | 4613.61 |
| 412 | 后台控制软件 | 1套 | 美高、铁三角、ITC | 1. 控制软件支持WEB远程访问与控制,远程操作与本地操作实现的功能一致; 2. 支持桌牌单元通过后台软件统一推送人名，支持参会人员名单批量导入,可以实现几百与会人员3秒全部更新。 3. 可预置多场参会人员：不同的会议,有不同的参会人员，相同的参会人员下次位置也不相同，本功能可以一次性预置2000多场人员清单，一键可以启动下次会议，完成所有桌牌参会者信息瞬间更新。 4. 支持模拟排位功能 5. 支持鼠标拖拽人名后桌面自动显示拖动过来的人名； 6. 支持会议室各种座位安排需求，支持模板式设计，支持不同的会议有不同的座位安排方式； 7. 支持增加机制，当参会人员发生变化后系统自动分配实际参会人员座次并双面显示； 8. 支持缺席机制，当参会人员发生变化后系统自动分配实际参会人员座次并双面显示； 9. 支持座位互换，支持鼠标直接拖拽人员实现变换位置后铭牌自动显示； 10. 当参会人员发生变化后系统自动分配实际参会人员座次并显示； | 12313.91 |
| 413 | 视频存储输入节点（视频录像） | 3台 | 美高、铁三角、ITC | 1. 支持AAC-LC音频编解码技术、支持H.264/H.265视频编码； 2. 支持KVM功能，支持控制电脑、大屏的视频窗口切换等功能；支持鼠标漫游跨屏功能； 3. 具备中控功能，支持2路RS-232、1路RS-485、2路I/O口、2路红外信号的输入和输出信号，可自定义配置； 4. 支持画面分割，单屏输出支持≥64个信号；支持画面叠加，最大支持叠加16层，超过16层后会自动覆盖； 5. 支持通过网络方式远程对终端进行管理，可修改IP地址信息、查看状态； 6. 支持断电重启后可自动恢复配置，无需担心数据损失； 7. 支持通过系统后台管理对输入盒进行远程固件升级，无需到盒子本地升级，减轻维护人员工作强度； 8. 节点自带一键复位动态IP功能。 9. 处理能力：支持2K信号采集 10. 编解码能力：支持H.264/H.265视频编码、AAC-LC音频编码； 11. 视频接口：1×HDMI IN、1×HDMI OUT（1路环出）； 12. 音频接口：1路双声道音频输入，1路双声道音频输出，凤凰插座； 13. 网络接口：1路千兆网络； 14. USB接口：2个USB2.0 A型接口，1个USB3.0接口； 15. 串口：1×RS-485、1×RS-232； 16. 红外：1×IR IN、1×IR OUT； 17. I/O口：2×I/O口； | 23324.46 |
| 414 | 视频回放输出节点（视频点播） | 3台 | 美高、铁三角、ITC | 1. 支持EDID输入信号检测。 2. 内置风扇，采用静音设计，满足良好散热要求的同时，运行不会发出任何噪音； 4. 支持AAC-LC音频编解码技术、支持H.264/H.265视频编码； ◆5. 支持控制电脑、大屏的视频窗口无缝切换，切换速度＜200ms，且分辨率可单独调节； 6. 支持KVM台席管理，鼠标漫游跨屏功能； 7. 具备中控功能，支持2路RS-232、1路RS-485、2路I/O口、2路红外信号的输入和输出信号，可自定义配置； 8. 支持画面分割，单屏输出支持≥64个信号；支持画面叠加，最大支持叠加16层，超过16层后会自动覆盖； 9. 支持通过网络方式远程对终端进行管理，可修改IP地址信息、查看状态； 10. 支持断电重启后可自动恢复配置，无需担心数据损失； 11. 支持通过系统后台管理对输入盒进行远程固件升级，无需到盒子本地升级，减轻维护人员工作强度； 12. 节点自带一键复位动态IP功能。 13. 处理能力：分辨率支持2K,双屏拼接； 14. 编解码能力：支持H.264/H.265视频编码、AAC-LC音频编码 15. 视频接口：2×HDMIOUT（支持2路不同内容同时显示输出） 16. 音频接口：1路双声道音频输入，1路双声道音频输出，凤凰插座； 17. 网络接口：1路千兆网络; 18. USB接口：2个USB2.0A型接口，1个USB3.0接口； 19. 串口：1×RS-485、1×RS-232； 20. 红外：1×IRIN、1×IROUT； 21. I/O口：2×I/O口； | 23024.46 |
| 415 | 无线协作系统 | 1套 | 联想、华为、小米 | 1.10 英寸 触摸屏，分辨率：1800 x 1200 （217 PPI），对比度：1500:1，触控：10 点触控； 2.内置显卡英特尔HD615； 3.内置4GB DDR内存； 4.内置64G存储空间； 5.提供1 *USB-C 端口，1*3.5mm 耳机插孔，1*microSDXC 读卡器； 6.配备1500万像素前置摄像头，800万像素自动对焦后置摄像头，麦克风，2W 立体声扬声器； 7.支持蓝牙4.1 无线技术； 8.支持Wi-Fi，兼容IEEE 802.11 a/b/g/n/ac； 9.内置电池，续航时间9小时。 | 7939.19 |
| 1.1.7.6.3 多媒体交互管理系统 |
| 416 | 多点控制单元 | 1套 | 海康威视、科达、ITC | 1、采用嵌入式操作系统，单台设备具备2个主控板插槽，支持4个业务板卡插槽数。 2、支持全编全解技术，最大支持4K30fps超高清视频图像编解码，并向下支持1080p60fps、1080p30fps、720p60fps、4CIF等不同分辨率编解码，每个参会会场均能够独立观看不同的1080p60fps多画面图像。 3、支持两种形式的会议召开，MCU可以支持大型演讲式会议或小型讨论式会商会议的召开，两种形式的会议也可并行召开，共用媒体资源。 4、支持同时接入会议室型终端、桌面型一体化终端、软件移动终端（包括windows、andriod、ios操作系统），可实现随时随地召开各类视频会议。 5、本次配置含不少于16个高清接入授权（8MP+8AP）。 6、单台设备支持平滑扩容到120个1080p30fps全编全解端口、1024个1080p30fps非全编全解端口的终端接入。 7、媒体端口资源支持根据不同终端的呼叫分辨率分配MCU资源，1路1080p60fps端口可以用于2路1080p30fps、或者4路720p30fps、或者8路标清端口通信。 8、支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，会议速率支持128Kbps～8Mbps。 9、支持H.261、H.263、H.264 High Profile、H.265视频编解码协议，具备较强的兼容性。 10、支持G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。 11、支持H.239、BFCP双流协议标准，在保证主视频1080p60fps前提下，辅流也可以支持到视频1080p60fps或数据分辨率SXGA@30fps。 12、支持同时召开多组1080p60fps高清多画面会议的能力，且每组会议支持24路多画面合成，各组会议之间互不干扰。 13、支持多路智能混音特性，支持多种音频格式的终端加入同一会议，支持所有与会终端全部混音。 14、支持召开各类小型会商会议，即平台单独对每一路接入终端分配全适配处理的媒体能力，允许所有终端均以任意不同的协议、不同的带宽、不同的音视频编码、不同的清晰度接入平台召开混速混协议会议。 15、支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表，可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。 16、支持云地址簿功能，终端注册入网后，可获取本用户域内的云地址簿，方便查找，本地地址薄只配置一些常用的联系列表。 17、支持通过MCU的控制界面直接对所有连接的终端进行操作控制，如查看终端信息、广播会场、视频选看等。 18、主控板具备千兆以太网口，支持多网段接入功能，可满足多个不同网段的终端参加同一会议。 19、支持H.460技术，可实现防火墙穿越部署。 20、具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到20%丢包率情况下声音清晰、图像流畅，30%的丢包率情况下视频会议仍可进行，70%的丢包率情况下音频会议仍可召开。 21、单台设备具备高可靠性，支持电源备份、网口备份、媒体板备份、芯片备份，确保设备长时间稳定运行。 22、支持多台MCU集群部署构建统一的云平台，召开多组会议时（不指定召开会议的MCU），平台支持负载均衡功能，系统自动将负载均摊到多台MCU上召开会议，且不影响MCU上原有会议正常召开。若某台MCU发生故障，则系统自动将MCU上的会议均衡负载到其他MCU上，无需手动更改配置。 | 120629.93 |
| 417 | HDMI/DVI光纤发射器 | 12台 | 美高、铁三角、ITC | 1.支持SDI或DVI-M兼容HDMI、DVI、VGA、YPBPR、CVBS输入、输出； 2.支持最高分辨率：1920×1200@60Hz,1080P； 3.单模支持最远传输距离：1500米,多模支持最远传输距离:300米(OM3)； 4.输出分辨率可固定； | 11714.04 |
| 418 | HDMI/DVI光纤接收器 | 12台 | 美高、铁三角、ITC | 1.支持SDI或DVI-M兼容HDMI、DVI、VGA、YPBPR、CVBS输入、输出； 2.支持最高分辨率：1920×1200@60Hz,1080P； 3.单模支持最远传输距离：1500米,多模支持最远传输距离:300米(OM3)； 4.输出分辨率可固定； | 11714.04 |
| 419 | 控制终端 | 1台 | 联想、方正、神州 | 1.操作系统预装Windows 7 旗舰版； 2.CPU主频≥3.4GHz，缓存6M； 3.内存≥4GDDR4，硬盘≥1T，含声卡，集成千兆网卡，1G独立显卡； 4.前置4口USB3.0； 5.显示器尺寸21.5英寸，显示器分辨率1920x1080； 6.电源250W电源适配器，机箱类型：立式，USB接口键盘及光电鼠标。 ★7.投标产品属《节能产品政府采购品目清单》内标注★号的货物的，须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标时提供证明文件。 | 6071.87 |
| 420 | 24口网络交换机 | 1台 | 华为、H3C、迈普 | 1.24个10/100/1000Base-T 以太网端口，4个千兆SFP，2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo,交流供电； 2.包转发率≥51Mpp,交换容量≥336Gbps。 | 2760.19 |
| 1.1.7.6.4 辅助材料 |
| 421 | 机柜42U | 1台 | 图腾、金盾、罗格朗 | 1. 42U机柜，600mm*600mm,含机柜风扇、双承重托盘、重型脚轮（4只）及设备安装螺丝套件。 2.玻璃前门，单开玻璃门（5.0mm玻璃），支持左/右安装方式，侧门和前后门均可拆卸（≥0.8mm金属板），侧门及前后门带钥匙锁设计，顶板/底板/托盘：1.5mm金属板； 3.配线架等设备可通过立柱自动完成接地，立柱可支持前后调节，立柱板厚≥1.5mm； 4.机柜顶部和底部预制敲落孔； 5. 提供机柜墙装件，可挂墙安装。 6.提供2条PDU,14位10A+2位16A，国标插孔，提供过载保护、防雷模块、双断开关等PDU功能模块。 | 2566.61 |
| 422 | 千兆光模块 | 24个 | 华为、H3C、迈普 | 交换机光模块，SFP+-1G-单模模块(1.4km,LC) | 21089.76 |
| 423 | 光纤跳线3m | 48条 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.规格：3米单模LC光纤双芯跳线，工业标准100%光学测试； 2.符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,IEC-60793。 | 2016.48 |
| 424 | 12口光纤配线架 | 12架 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1. 19英寸机架标准安装； 2. 采用优质冷轧钢板，表面静电喷塑，内部框架采用优质不锈钢，具有良好的抗腐蚀能力；采 3. 用一体化模块设计，熔接、配线在同一模块内操作，科学化管理光缆接头； 4. 全程走纤路径设计，全程保护跳纤，并保证其弯曲半径≥40mm； 5. 适合FC、SC、ST、LC等适配器的安装，可存储冗余跳纤；1 6. 9"标准尺寸，配备高压防护接地装置，系统稳定、可靠。 | 6016.92 |
| 425 | 双绞线传输器 | 8对 | 美高、铁三角、ITC | 1. 支持分辨率为4K@30HZ、1920×1200@60Hz向下兼容； 2. CAT5E\CAT6网线可以将HDMI信号传输1080P≤70米； 3. 支持HDMI1.4，HDCP兼容； 4. 支持RS232、IR； 5. 安装简单，支持热插拔，即插即用； | 1659.52 |
| 426 | HDMI成品线5m | 120条 | 秋叶原、绿联、山泽 | 5m，导体线芯：高纯度4N无氧铜导体，线芯采用24AWGX，头子外壳为金属带屏蔽。 | 15808.80 |
| 427 | HDMI成品线15m | 8条 | 秋叶原、绿联、山泽 | 15m，导体线芯：高纯度4N无氧铜导体，线芯采用24AWGX，头子外壳为金属带屏蔽。。 | 1853.92 |
| 428 | 电气钢导管砖、混凝土结构暗配JDG25 | 200m | 国产 | 1.JDG25； 2.材质：镀锌钢管，管径：25MM；含管件底盒杯梳等配件。 | 2686.00 |
| 1.1.7.7.1 扩声及发言系统 |
| 429 | 主扩音箱数字功放 | 3台 | 美高、铁三角、ITC | 1. 双声道立体声专业功率放大器； 2. 有双声道、单声道和BTL桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择； 3. 立体声工作最小负载阻抗为4Ω，BTL工作最小负载阻抗为8Ω； 4.动态功率强劲，可实现低阻抗驱动 5. 备有XLR和6.35mm两种信号输入接口，使用灵活方便； 6.内置温度补偿技术，高温下仍然维持稳定的工作状态。 7. 具备智能保护模式，具有短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能； 8. 内置先进的整机模拟限幅式保护，即使在过载失真时也不会扬声器系统造成损害。 9. 各通道都配备LED工作状态指示，低噪声设计； 10. 电源采用先进的防冲击保护设计，无论功率再大也不会对交流电网电压及音响产生冲击。 11. 额定输出/每声道,8Ω400W 12. 额定输出/每声道,4Ω700W 13. 额定输出/桥接,8Ω1400W 14. 输入灵敏度:1.2V ◆15. 信噪比:≥100dB 16. 阻尼系数/8Ω,1kHz 200:1 ◆17. 输入共模抑制:>90dB ◆18. 频率响应:20Hz-20kHz（±0.5dB） ◆19. 谐波失真系数4Ω/1kHz:<0.1% ◆20. 通道串音:<-70dB ◆21. 电压增益:>38dB | 17072.13 |
| 430 | 主扩音箱 | 6台 | 美高、铁三角、ITC | 1. 低音采用加强型纸盒振膜，配合独用的磁场回路技术，提供丰满而稳定的低音重现，声学特征持久稳定。 2. 单元结构LF:10"×1，HF:1"×1 ◆3. 频响范围(±3dB)48Hz-18,000Hz 4. 灵敏度（折算到1m，1W）96dB 5. 最大声压级119dB 6. 输入阻抗8Ω 7. 额定功率250W 8. 指向性（H×V）90°H×40°V | 26184.60 |
| 431 | 音频处理器 | 1台 | 美高、铁三角、ITC | 1. 4路平衡式话筒\线路输入，采用凤凰插接口； 2. 4路平衡式输出，采用凤凰插接口； 3. 面板上支持MP3格式的播放，可扩展USB多媒体存储录制功能； 4. 支持PC、中控平台、按键面板、触摸面板等方式进行多重控制； 5. 内置信号发生器、自动混音（AM）、自动增益控制（AGC）、反馈消除（AFC）、回声消除（AEC）等主要算法； 6. 输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡 7. 输出每通道：8段图示均衡、延时器、分频器、限幅器 8. 内置图形可视化反馈抑制功能界面，让反馈抑制体现得更加清晰明了 9. 全功能矩阵混音功能，内置专利性分量式矩阵调节功能； 10. 内置自动摄像跟踪功能，轻松实现视频会议 ；支持场景预设功能；断电自动保护记忆功能 11. 具有几十余种专业音频处理模块，比如；5段全参量均衡器，8段图示均衡器，高精准的压缩及限幅器，高灵敏的扩展及自动增益，分频器，自动混音器，延时器，矩阵混音器，分量矩阵调节器，噪声门限，静音模块，信号发生器和信号指示电平表等。 12. 内置中控代码生成器，无需自行套用公式编辑代码； 13. 设备提供了通用可编程I/O端口，并设置消防联动等功能； 14. RS-485双向串行控制接口；可控制外部其它设备如：视频矩阵、摄像机等RS-485设备，或接收第三方RS-485控制。 15. 每个输入通道提供 +48V 直流7mA幻象电源。 16. 可通过USB、WIFI、TCP/IP接口和控制设备连接。 17. 支持12路逻辑输入，4路电压输出控制的GPIO控制接口。 18. 直观、简洁的图形化控制软件界面使操作者的良好体验得到极致的放大。 | 4590.71 |
| 432 | 会议控制主机 | 3台 | 美高、铁三角、ITC | 1.会议控制主机最多可连接120台会议单元，通过会议扩展主机，一套会议系统最多可接入4000台会议单元。 2.8芯航空插头连接，“手拉手”连接方式。 3.具有同时发言人数限制（1/2/3/4/5/6）设置功能。 4.具有投票表决，发言限制等数据管理功能。 5.图形化界面设计，所有的功能项及设置操作信息以及单元工作的基本信息一目了然，设计美观时尚； 6.可以调整系统的时间和屏幕显示点亮时间，实现节能运行。 7.系统显示字幕中/英文两种语言可选择。 8.可设定VIP代表发言单元，VIP单元在已开启的话筒总数不超过20（FREE模式下20台，其他模式下10台）台的情况下可以自由开启而不受会议模式限制，最多可设置30台VIP单元。 9.支持FIFO、NORMAL、VOICE、FREE、APPLY五种会议模式。 10.内置DSP数字音效处理器，包括低频切除和均衡器等。 11.可以全程会议录音，有自动录音和手动录音两种录音方式可选。 12.具有单元检测功能，具有自动检测和手动检测两种检测方式。 13.具有发言定时和定时发言结束提醒倒计时功能。发言定时功能可以设置单元的发言时间，也可关闭发言定时，即不做限制。 14.主机集成了摄像跟踪系统，≥6个BNC摄像头接口，≥6个HDMI摄像接口，可实现自动摄像跟踪功能。 15.具有一个RS232串口，可实现与中控系统的无缝连接；一个RS422串口，连接摄像头控制线，实现对摄像头的集中控制。 16.8芯DIN航空母座：一个翻译主机连接口，一个扩展主机连接口，三个会议单元连接口。 17.莲花插座： 两个辅助音频输入接口，可连接播放器设备等； 两个辅助音频输出接口，可连接专业功放； 两个报警音频输入接口，可连接来自消防中心的告警音频信号。 18.卡隆插座：为辅助音频输出接口，与两个辅助音频输出莲花插座（LINE OUT）并联输出，连接专业功放。 19.具有+5V告警触发电压输入接口，与报警音频输入接口结合实现紧急告警强插功能。 20.具有TCP/IP网络协议下的RJ45接口，连接网络，通过PC端软件控制系统的全部功能。 | 17200.83 |
| 433 | 会议话筒底座 | 6台 | 美高、铁三角、ITC | 1. 可连接同厂牌的鹅颈话筒。 2. 配备分立式晶体管的话筒放大器可降低噪声；可以调节单个增益。 3. 一个底座多种功能（代表席、主席） 4. 带有高质量高分辨率扬声器。 | 7361.94 |
| 434 | 专用鹅颈话筒 | 6台 | 美高、铁三角、ITC | 1. 带有LED环形显示灯。 2. 双鹅颈结构。3针平衡式输出。 3. 类型：背极式。 4. 指向特性：超心形。 5. 频率特性：100-15,000Hz。 6. 灵敏度（0dB=1V/1Pa，1kHz）：≥–40dB。 7. 最大输入声压级（1kHz，THD1%） ：≥134dB S.P.L.。 8. 信噪比（1kHz，1Pa）≥64dB。 9. 输出阻抗≥250ohms 10. 表面处理：亚光黑色烤漆。 11. 外形尺寸直径：长度：430mm 、580mm可选。 | 6320.46 |
| 1.1.7.7.2 视频及显示系统 |
| 435 | 液晶拼接屏 | 78套 | infree、AVCIT、洲明 | 1、55寸，必须采用整机设计，严禁使用飞线屏，具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方，而且产品符合检测规范。 2、支持水平视角≥160°，垂直视角≥160°，画面的输出精确和稳定，色彩饱和靓丽，屏幕更加明亮。 3、内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。 ★4、分辨率≥1920*1080，亮度≥650cd/㎡，对比度≥6000:1，物理拼缝 ≤3.5mm 5、支持自动镜像功能，可以实现显示内容（视频、文本等）镜像、OSD菜单的自定义0～360°旋转。 ◆6、设备响应时间 ≤12ms(G to G)，寿命≥60000 小时。 7、支持边缘屏蔽功能，智能去除黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边，及因拼缝带来的图像变形。 8、具有数字降噪、自动显示格式匹配、手动白平衡调节等功能，具有中文、英文操作菜单。 9、设备在正常工作条件下，连续工作不低于168h，不应出现电、机械或操作系统的故障。 10、视频输入接口具有≥1路VGA、≥1路DVI、≥1路HDMI、≥2路BNC，视频输出接口具有≥2路BNC，控制接口具有≥1路RJ45及项目实施集成所需要的输入、输出卡（板）及线缆等材料。 ◆12、在工作温度为0℃～50℃，在0%～90%湿度的环境下，能正常稳定工作。 13、电源要求：AC 100～240V, 50/60Hz，功耗 ≤150W。 ★14.投标产品属《节能产品政府采购品目清单》内标注★号的货物的，须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标时提供证明文件。 | 1692345.72 |
| 436 | 大屏电视墙1 | 2套 | infree、AVCIT、洲明 | 液晶拼接单元钢架和拼接屏底座，静电和接地保护，整体结构强度需满足大屏承重要求：≥40Kg/m2, 表面要求做磷化以及防锈处理，规格：3*7（纵向3台横向7台），尺寸根据现场实际定制。 | 104496.74 |
| 437 | 大屏电视墙2 | 1套 | infree、AVCIT、洲明 | 液晶拼接单元钢架和拼接屏底座，静电和接地保护，整体结构强度需满足大屏承重要求：≥40Kg/m2, 表面要求做磷化以及防锈处理，规格：3*12（纵向3台横向12台），尺寸根据现场实际定制。 | 43248.37 |
| 438 | 高清解码器 | 11台 | infree、AVCIT、洲明 | 1、设备支持ONVIF、RTSP、H264、H265等协议。 2、可通过客户端设置HDMI接口输出分辨率1024×768、1280×1024、1280×720、1920×1080、1600×1200等视频图像。 3、VGA接口输出可以设置1024×768、1280×1024、1280×720、1920×1080、1600×1200等视频图像。 4、将视频图像进行轮巡输出显示，并可在客户端软件设置轮巡计划，可分别通过IE浏览器及客户端软件两种方式访问设备。 5、支持1、2、4、6、9、10、16、25、36画面分割显示。 6、解码能力支持≥16路分辨率为4096×2160(25fps)的H.265视频图像，≥16路分辨率为3840×2160(25fps)的H.265视频图像，≥24路分辨率为2592×1944(30fps)的H.265视频图像，≥64路分辨率为1920×1080(30fps)的H.265视频图像，≥124路分辨率为1280×720(30fps)的H.265视频图像，当超出设备解码能力时，可在显示输出窗口叠加提示信息。 7、可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息，支持前端人脸检测设备直连解码器，实时展示人脸检测结果，包含年龄、性别、表情、眼镜、口罩、胡子等属性信息；支持其中任意4种属性同时展示。 8、可通过有线网络模式访问设备，设备接入具有走廊模式的摄像机，可通过客户端软件进行≥2画面分割同时显示走廊模式下的视频画面。 9、可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小。 10、客户端具有可以重启设备，进行恢复出厂设置功能。 11、具有NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式，可将设备当前的解码输出模式设置为一个场景，设备可保存多个场景，并可通过客户端软件切换设备场景。 12、具备丰富的接口：≥1个RS485接口，≥1路语音输入/输出，≥4路报警输入/输出，≥2个VGA视频输入接口，≥2个HDMI输入接口，≥8个HDMI视频输出接口，≥2个音频输出接口，≥2个USB接口，≥1个RJ45接口。 ◆13、设备工作温度-10℃～55℃，湿度不小于93%，能正常稳定工作。 | 55571.89 |
| 439 | 视频显示矩阵 | 3台 | infree、AVCIT、洲明 | 1、≥7槽位机箱，支持配合视频图像信息综合应用平台，支持图形化展示功能，可显示监控点建设规模、点位建设密度、运维装填、平台应用情况等信息。 2、支持在任一视频输出显示画面上叠加显示多个不同视频输入信号的显示窗口，单个输出通道支持≥30个窗口叠加显示，单个输出板卡支持≥128个漫游窗口叠加。 3、支持输入信号融合功能，可将多个输入源融合成≥1 个信号源上墙功能，支持不同输出口的信号源同步功能，不应该出现图像错位、不同步，单个解码卡可设备不低于60路1920×1080视频解码功能。 4、具备≥1个DVI视频输出接口，≥1个VGA视频输出接口，≥1个DVI视频输入接口，≥1个VGA视频输入接口，具备≥1路音频输入和≥1路音频输出接口。 5、支持通过多个视频输出端口组合显示视频输入图像，支持设备内任意输出板卡之间的拼接或集群内任意设备输出口拼接功能，信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用平均时间应 ≤40ms。 6、支持将设备的视频输出状态保存为场景，可设置多个场景，并可对每个场景进行配置、清空、复制、修改、切换等操作，可实现多个场景轮巡切换，预案场景数量不小于125个，切换中间无延时，切换过程应无黑屏、花屏、蓝屏。 7、支持BMP、JPEG等格式的地图上传，支持底图轮巡，底图数量及轮巡时间可设置，支持窗口图像置顶、置底操作。 8、支持设置屏幕输出分辨率功能，可精确至单个像素功能，支持单路码流中多轨道码流解码后融合成一路完整图像显示功能。 ◆9、图像切换时间＜25ms,支持解码中断时保留最后一帧的功能，解码板不同输出口以及跨解码板的输出口之间输出色彩无色差，前端设备取流异常时，上墙图像具有提示功能。 10、支持通过手动或自动操作，对前端设备的各种动作进行遥控，应能设定控制的优先级，对级别高的用户请求应保证优先响应。 11、支持多块解码板资源共享功能，支持解码资源动态分配，支持单块解码板所有输出口同时进行不低于15画面分割解码1080P图像。 12、单台设备支持多个电视墙独立配置以及场景的独立管理功能，支持场景复制，不同规格电视墙之间场景复制可以实现自动比例调整功能。 13、具备超高清分辨率上墙功能，支持分辨率16000×6480、30Hz图像上墙功能，并且可以实现解码显示或本地回放实现视频、可设置点对点无缩放上墙，每个电视墙支持独立回显，回显内容和大屏内容同步，每路图像支持编码存储功能。 14、平板操作支持预监和回显功能，并支持场景切换、视频切换、窗口漫游、缩放等操作。 | 168295.65 |
| 440 | 输入编码板 | 3台 | infree、AVCIT、洲明 | 1、支持H.264编码标准，可完成高清编码压缩。 2、输入分辨率不低于1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×720P@60Hz、1920×1080I@60Hz、1920×1080P@60Hz、1920×1200@60HZ等。 3、支持接入DVI数字信号，具备≥8个DVI输入接口。 4、具备≥8路音频输入，≥1个DB15/DB9。 | 74255.97 |
| 441 | 输出解码板 | 6台 | infree、AVCIT、洲明 | 1、具备≥8个HDMI视频输出接口，具备视音频矩阵输出功能。 2、支持大屏拼接漫游，支持1/4/6/8/9/16画面分割。 3、设备支持H.265解码，解码通道数≥256个。 4、设备解码能力不低于8路4096×3072@20fps，或16路4096×2160@25fps，或64路1080P，或128路720P，或256路4CIF等以下分辨率。 | 210911.94 |
| 442 | 球机控制键盘 | 3台 | infree、AVCIT、洲明 | 1、采用Android操作系统，屏幕尺寸≥10英寸触控屏，分辨率要求≥1280*720。 2、支持在触摸屏幕上预览前端图像。 3、支持屏幕区和摇杆区采用可拆分结构，摇杆和触控屏可分离使用。 4、支持切换前端输入通道或输入组到解码器、视频综合平台等设备，支持画面分割、场景切换、轮巡显示、开/关显示窗口、窗口漫游、放到/缩小等功能。 5、支持添加设备数量≥8000，支持上下、左右、变倍和抓图四维控制功能。 6、可通过摇杆或触控屏实现云台设备控制功能，支持预置位、自动巡航、模式路径、光圈调节、变焦、灯光等功能。 7、支持有线和无线Wifi网络连接，支持≥4路1080P视频解码显示。 8、支持DVI和HDMI接口外接显示设备实现图像预览。 9、支持在键盘显示屏上显示电视墙当前整体布局。 10、支持两级用户权限，支持≥32个用户，≥1个admin管理员用户和≥31个操作员用户。 | 20440.14 |
| 443 | 输出线缆HDMI | 36条 | 秋叶原、绿联、山泽 | HDMI线缆，结合项目具体情况配备。 | 2367.72 |
| 444 | LED信息显示屏 | 6m2 | 洲明、利亚德、晶彩 | 1、每个像素点由不低于1纯红1纯绿LED灯构成，像素间距 ≤4.75mm， 像素密度≥44321点/㎡。 2、亮度≥500cd/㎡，显示单元亮度≥600Nits。 3、LED像素失控率 ≤1/10000，视角≥120°，峰值功耗 ≤500W/㎡。 4、采用无风扇散热、低噪音，支持采用异步或与计算机视频同步显示。 5、平均无故障工作时间MTBF≥10万小时，故障平均修复时间MTTR不超过15分钟。 | 52870.62 |
| 445 | 大屏二次包装 | 3套 | 定制 | 包括大屏包边、装饰及恢复周边破损等 | 24000.00 |
| 446 | 后台控制软件 | 1套 | 美高、铁三角、ITC | 1.支持自定义模拟会场排位布局，支持背景模版或自定义编辑个性背景模版，支持各种文字设置，可随意选择字体、字号、字体颜色等，支持信息显示效果可视化模拟编辑及调整； 2.支持与会者信息统一编辑或单独添加编辑及发送，支持后台可实时显示所有电子铭牌的网络连接状态，提供自检功能，协助排查故障，填补缺席座位或临时添加参会人员进入会议后面的所有人员自动向后移一位。 | 12313.91 |
| 447 | 无线协作系统 | 3套 | 联想、华为、小米 | 1.10 英寸 触摸屏，分辨率：1800 x 1200 （217 PPI），对比度：1500:1，触控：10 点触控； 2.内置显卡英特尔HD615； 3.内置4GB DDR内存； 4.内置64G存储空间； 5.提供1 *USB-C 端口，1*3.5mm 耳机插孔，1*microSDXC 读卡器； 6.配备1500万像素前置摄像头，800万像素自动对焦后置摄像头，麦克风，2W 立体声扬声器； 7.支持蓝牙4.1 无线技术； 8.支持Wi-Fi，兼容IEEE 802.11 a/b/g/n/ac； 9.内置电池，续航时间9小时。 | 23817.57 |
| 448 | 管理电脑 | 6台 | 联想、方正、神州 | 1.操作系统预装Windows 7 旗舰版 CPU≥4核，主频≥3.4GHz；缓存6M； 2.内存≥4GDDR4；硬盘≥1T；含声卡；集成千兆网；1G独立显卡；前置4口USB3.0； 3.显示器尺寸21.5英寸显示器分辨率1920x1080； 4.电源250W电源适配器，机箱类型：立式，USB接口键盘及光电鼠标。 ★5. 投标产品属《节能产品政府采购品目清单》内标注★号的货物的，须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标时提供证明文件。 | 30431.22 |
| 1.1.7.7.3 多媒体交互管理系统 |
| 449 | 音视频集中管理媒体主机 | 3台 | 美高、铁三角、ITC | 1. 支持EDID输入信号检测。 2. 内置风扇，采用静音设计，满足良好散热要求的同时； 3. 支持AAC-LC音频编解码技术、支持H.264/H.265视频编码； ◆4. 支持控制电脑、大屏的视频窗口无缝切换，切换速度＜200ms，且分辨率可单独调节； 5. 支持KVM台席管理，鼠标漫游跨屏功能； 6. 具备中控功能，支持2路RS-232、1路RS-485、2路I/O口、2路红外信号的输入和输出信号，可自定义配置； 7. 支持画面分割，单屏输出支持≥64个信号；支持画面叠加，最大支持叠加16层，超过16层后会自动覆盖； 8. 支持通过网络方式远程对终端进行管理，可修改IP地址信息、查看状态； 9. 支持断电重启后可自动恢复配置，无需担心数据损失； 10. 支持通过系统后台管理对输入盒进行远程固件升级，无需到盒子本地升级，减轻维护人员工作强度 | 330681.60 |
| 450 | 软件组件 | 3套 | 美高、铁三角、ITC | 1. 支持音频、视频、控制信号场景一键式快速调用，可定义不同场景切换效果及场景名称，支持自定义编辑会议模式、调用预存的会议模式； 2. 支持场景快速切换：响应快短，超低延时，画面极致流畅，平板与大屏几乎同步切换显示； 3. 支持场景轮询设置，可自定义轮询时间和轮询画面顺序和模式； 4. 内置高效便捷的环境管理控制模块，支持高清矩阵信号切换、电源设备开关、摄像头的转动方向放大缩小及预置位调用、音频音量、灯光/空调开关等中控功能。 5. 支持多级管理模式：不同用户登陆管理，支持权限分配，实现不同用户呈现不同的控制界面； 6. 所有操作全部实现可视化。 7. 支持KVM坐席管理功能，通过指令调出信号管理界面进行KVM坐席信号切换，一套键盘鼠标对多显示器实现操作，简洁桌面环境。支持KVM坐席多屏间鼠标漫游功能，支持KVM坐席单屏多画面鼠标漫游功能。 8. 支持高清1080P画面输出显示；支持画面分割，单屏输出支持≥64个信号； | 660524.46 |
| 451 | 交互服务管理主机 | 3台 | 美高、铁三角、ITC | 1. 嵌入式主机架构，工业级嵌入式CPU，Linux操作系统，数据安全多重保障，支持7×24小时不间断稳定运行 2. 内置分布式视频软件，无需外加设备和布线，即可无缝接入各种会议、录播和安防监控等高清网络摄像机； 3. 支持h265编解码，有效解决视频传输和编码的带宽和存储容量问题。 4. 支持视频通道通道管理，能与监控录像主机和mcu一键同步通道信息。 5. 支持流媒体分级转发，有效解决多用户同时调用同个设备的带宽和访问冲突问题。 6. 统一对所有通道进行编辑和授权，可根据不同的用户角色分配不同的通道权限。 7. 能与输入输出节点无缝融合，实现视频流任意推送到大屏显示和客户端调阅访问。 8. 支持主机集群，负载均衡； 9. 支持故障诊断、日志记录； 10. 支持远程升级、远程维护。 11. 支持4K高清网络视频的预览、存储与回放； 12. 支持H.265、H.264编码前端自适应接入； 13. 支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出和升级等功能； 14. 可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机； 15. 支持抓图功能，包括计划抓图、手动抓图、报警抓图、同时也支持图片备份。 16. 支持IE、FireFox、Chrome、Safari等多浏览器跨平台 17. 技术参数： 18. CPU配置不低于: I5-7200U 双核2.5GHz。 19. 电源:服务器专用高效电源(7*24 小时连续工作)。 20. 内存: 8GB DDR3 1600MHZ ECC 最大可支持32GB。 21. 存储：配置4TB SATA 3.5 企业盘，可存储达3000小时以上的音视频文件，可根据需求扩展存储空间。 22. 配件：1 套标准上架导轨套件。 23. 网络：2 路1GbE LAN ports (Intel? I210)，支持10M/100M/1000M。 | 32140.83 |
| 452 | 控制键盘 | 3台 | 美高、铁三角、ITC | 可视化控制界面定制及授权。 | 11050.14 |
| 453 | HDMI/DVI光纤发射器 | 12台 | 美高、铁三角、ITC | 1.支持SDI或DVI-M兼容HDMI、DVI、VGA、YPBPR、CVBS输入、输出； 2.支持最高分辨率：1920×1200@60Hz,1080P； 3.单模支持最远传输距离：1500米,多模支持最远传输距离:300米(OM3)； 4.输出分辨率可固定； | 11714.04 |
| 454 | HDMI/DVI光纤接收器 | 12台 | 美高、铁三角、ITC | 1.支持SDI或DVI-M兼容HDMI、DVI、VGA、YPBPR、CVBS输入、输出； 2.支持最高分辨率：1920×1200@60Hz,1080P； 3.单模支持最远传输距离：1500米,多模支持最远传输距离:300米(OM3)； 4.输出分辨率可固定； | 11714.04 |
| 455 | 管理电脑控制终端 | 3台 | 联想、方正、神州 | 1.操作系统预装Windows 7 旗舰版； 2.CPU主频≥3.4GHz，缓存6M； 3.内存≥4GDDR4，硬盘≥1T，含声卡，集成千兆网卡，1G独立显卡； 4.前置4口USB3.0； 5.显示器尺寸21.5英寸，显示器分辨率1920x1080； 6.电源250W电源适配器，机箱类型：立式，USB接口键盘及光电鼠标。 ★7. 投标产品属《节能产品政府采购品目清单》内标注★号的货物的，须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标时提供证明文件。 | 15215.61 |
| 1.1.7.7.4 辅助材料 |
| 456 | 六联操作台 | 2台 | 国产 | 一、操作台（6个工位）：1、规格：6000x1000x700mm（宽x深x高）；2、材料：操作台的台面板采用高密度中纤板，表面贴聚脂防火板侧板采用高密度中纤板，其余采用1.0—2.5mm厚优质冷轧钢板制造，确保产品整体牢固性和使用的稳定性；3、操作台为模块式拼装式结构，设备层配备层板承托设备，设计底部走线方式，均预留进线孔并用封板盖好；门板设置拉手连；4、配置：4块层板，6个键盘拖板，6个4插电源插座。 二、配套6个办公椅 | 5769.08 |
| 457 | 九联操作台 | 1台 | 国产 | 一、操作台（9个工位）：1、规格：9000x1000x700mm（宽x深x高）；2、材料：操作台的台面板采用高密度中纤板，表面贴聚脂防火板侧板采用高密度中纤板，其余采用1.0—2.5mm厚优质冷轧钢板制造，确保产品整体牢固性和使用的稳定性；3、操作台为模块式拼装式结构，设备层配备层板承托设备，设计底部走线方式，均预留进线孔并用封板盖好；门板设置拉手连；4、配置：6块层板，9个键盘拖板，9个4插电源插座。 二、配套9个办公椅 | 4684.54 |
| 458 | 工业空调2500W | 42台 | 大金、格力、美的 | 1.单冷悬挂式工业冷气机，岗位空调，制冷机； 2.使用环境车间空调、机房空调； 3.制冷量(W)2500W； 4.制冷功率(W)880； 5.制冷剂R22； 6.送风距离3米； 7.循环风量(m3/h)340； 8.额定电压/频率220V/50HZ。 ★9. 投标产品属《节能产品政府采购品目清单》内标注★号的货物的，须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标时提供证明文件。 | 548954.41 |
| 459 | 24口千兆接入交换机 | 3台 | 华为、H3C、迈普 | 1.配置24个10/100/1000Base-T 以太网端口； 2.4个千兆SFP，2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo； 3.交流供电； 4.包转发率≥51Mpp,交换容量≥336Gbp。 | 8280.57 |
| 460 | 千兆光模块 | 6台 | 华为、H3C、迈普 | 交换机光模块，SFP+-10G-单模模块(1.4km,LC) | 5272.44 |
| 461 | 双绞线传输器 | 24台 | 美高、铁三角、ITC | 1. 支持分辨率为4K@30HZ、1920×1200@60Hz向下兼容； 2. CAT5E\CAT6网线可以将HDMI信号传输1080P≤70米； 3. 支持HDMI1.4，HDCP兼容； 4. 支持RS232、IR； 5. 安装简单，支持热插拔，即插即用； | 4978.56 |
| 462 | HDMI成品线5m | 12条 | 秋叶原、绿联、山泽 | 5m，导体线芯：高纯度4N无氧铜导体，线芯采用24AWGX，头子外壳为金属带屏蔽。 | 1580.88 |
| 463 | 电气钢导管砖、混凝土结构暗配JDG25 | 600m | 国产 | 1.JDG25； 2.材质：镀锌钢管，管径：25MM；含管件底盒杯梳等配件。 | 8058.00 |
| 1.1.7.8.分控室(监区21间+医院1间+7个办案区) |
| 464 | 液晶监视器55寸 | 58台 | infree、AVCIT、海康威视 | 1、55寸液晶监视器，支持分辨率≥1920*1080。 2、亮度≥450cd/㎡，对比度≥3500:1，功耗 ≤122W。 3、具备丰富的接口：≥1个HDMI、≥1个VGA输入、≥1个DVI、≥1个BNC、≥1个BNC、≥1个USB。 4、具备透雾处理功能，支持≥9个等级的去雾处理能力。 5、支持智能光感护眼功能，可自动识别环境光强弱，根据环境光变化调节屏幕亮度。 6、具有调整γ曲线的功能，支持≥7色独立调整、精确色彩控制、肤色校正功能。 7、支持智能温度控制，备良好的防护性和稳定性。 8、配备墙装支架。 9、供货应配备设备集成所需发送卡、DVI、HDMI等线缆材料。 ★10.投标产品属《节能产品政府采购品目清单》内标注★号的货物的，须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标时提供证明文件。 | 262456.96 |
| 465 | 电视墙支架 | 58套 | 国产 | 结合项目具体的情况进行配置。 | 59528.88 |
| 466 | 4口高清解码器 | 29台 | infree、AVCIT、海康威视 | 1、根据项目的实际使用状况，采用嵌入式架构，专用Linux系统，为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 2、具备丰富的接口：≥1个RS485接口，≥1路语音输入/输出，≥8路报警输入/输出，≥2路HDMI输入，≥4个HDMI输出，≥1个视频输出接口，≥2个USB接口，≥1个RJ45接口。 3、可对输入的视频画面进行≥90°旋转显示，支持解码音频格式为G.722、G.711A、G.726、G.711U、AAC、MPEG2-L2的文件。 4、可通过客户端软件进行≥2画面分割同时显示走廊模式下的视频画面，可将设备当前的解码输出模式设置为一个场景，设备可保存多个场景，并可通过客户端软件切换设备场景。 5、支持ONVIF、RTSP、H264、H265等协议。 6、可通过客户端设置HDMI接口输出分辨率1024×768、1280×1024、1280×720、1920×1080、1600×1200等视频图像。 7、VGA接口输出可以设置1024×768、1280×1024、1280×720、1920×1080、1600×1200等视频图像。 8、解码能力支持：≥2路分辨率为4000×3000(20fps)的H.265视频图像，≥4路分辨率为4096×2160(25fps)的H.265视频图像，≥4路分辨率为3840×2160(25fps)的H.265视频图像，≥6路分辨率为2592×1944(30fps)的H.265视频图像，≥16路分辨率为1920×1080(30fps)的H.265视频图像，≥32路分辨率为1280×720(30fps)的H.265视频图像。 9、支持客户端或IE浏览器控制，可将客户端当前回放的录像同步解码后输出显示。 10、支持解码显示画面1/4/6/8/9/12/16画面分割显示，支持客户端与设备之间双向语音对讲。 11、可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息，可通过有线网络模式访问设备。 ◆12、客户端具有可以重启设备，进行恢复出厂设置功能，工作温度-10℃～55℃，湿度不小于93%，能正常稳定工作。 | 74007.71 |
| 467 | 单联操作台 | 29台 | 国产 | 1、参考尺寸：600（长）*800（宽） 钢制定制。2、台面板采用高密度中纤板，表面贴聚脂防火板侧板采用高密度中纤板，其余采用1.0—2.5mm厚优质冷轧钢板制造。 3、配套1只办公椅 | 31451.66 |
| 468 | 管理电脑 | 29台 | 联想、方正、神州 | 1.操作系统预装Windows 10专业版、office 2016或WPS 2019企业版 办公软件； ★2.CPU≥4核，主频≥3.4GHz；缓存6M； 3.内存≥4G DDR4； ★4.硬盘≥256GB SSD+1T HDD； 5.含声卡，集成千兆网； 6.1G独立显卡； 7.前置4口USB3.0； 8.显示器尺寸21.5英寸显示器分辨率1920x1080； 9.电源250W电源适配器，配备USB接口键盘及光电鼠标。 ★10.投标产品属《节能产品政府采购品目清单》内标注★号的货物的，须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标时提供证明文件。。 | 147084.23 |
| 469 | 机柜12U | 29台 | 图腾、金盾、罗格朗 | 1. 12U机柜，600mm*450mm*12U,含机柜风扇、双承重托盘、重型脚轮（4只）及设备安装螺丝套件。 2.玻璃前门，单开玻璃门（5.0mm玻璃），支持左/右安装方式，侧门和前后门均可拆卸（≥0.8mm金属板），侧门及前后门带钥匙锁设计，顶板/底板/托盘：1.5mm金属板； 3.配线架等设备可通过立柱自动完成接地，立柱可支持前后调节，立柱板厚≥1.5mm； 4.机柜顶部和底部预制敲落孔； 5. 提供机柜墙装件，可挂墙安装。 6.提供2条10A6位PDU，国标插孔，提供过载保护、防雷模块、双断开关等PDU功能模块。 | 25638.61 |
| 470 | 不间断电源10kVA | 7套 | 科士达、易事特、维谛 | 1、在线式UPS，额定功率为10KVA ； 2、UPS的输出为频率跟踪、锁相稳压、滤除杂讯、不受电网干扰的纯净正弦波，为负载提供更全面保护 3、输入电压380VAC ±20%，输入频率50±10%，输入谐波电流总含量 ≤3%，输入功率因数≥0.99 4、具有电池均充功能，能够自动控制均充和浮充转换，具备充电温度补偿功能和电池定期自动测试功能 5、输出功率因数：≥0.9，满载时双变换模式工作效率：≥93％6、电池节数可调，12V电池可在32-40节范围可调 | 381829.18 |
| 471 | 配电箱 | 7台 | 德力西、正泰、罗格朗 | 1.配置智能电表； 2.检测主路配电参数，功能满足使用要求； 3.箱体固定挂墙式明装，前操作前维护，电缆端接。 | 43157.31 |
| 472 | 3P家用空调 | 7台 | 美的、格力、大金 | 1.3P，定频冷暖型，带来电自启功能； 2.制冷量7200W，制热量8300W，上下扫风； 3.循环风量 1200m³ 4.含冷媒、延长组件、设备支撑架、开机调试等。 5.准确控温、电辅加热、独立除湿、自动清洁、静音 ★6. 投标产品属《节能产品政府采购品目清单》内标注★号的货物的，须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标时提供证明文件。 | 35682.43 |
| 473 | 电力电缆ZA-YJV-5*10mm2 | 700m | 秋叶原、绿联、山泽 | 电力电缆 | 37947.00 |
| 1.1.7.9.警犬控制室及设备间 |
| 474 | 液晶监视器55寸 | 6台 | infree、AVCIT、海康威视 | 1、55寸液晶监视器，支持分辨率≥1920*1080。 2、亮度≥450cd/㎡，对比度≥3500:1，功耗 ≤122W。 3、具备丰富的接口：≥1个HDMI、≥1个VGA输入、≥1个DVI、≥1个BNC、≥1个BNC、≥1个USB。 4、具备透雾处理功能，支持≥9个等级的去雾处理能力。 5、支持智能光感护眼功能，可自动识别环境光强弱，根据环境光变化调节屏幕亮度。 6、具有调整γ曲线的功能，支持≥7色独立调整、精确色彩控制、肤色校正功能。 7、支持智能温度控制，备良好的防护性和稳定性。 8、配备墙装支架。 9、供货应配备设备集成所需发送卡、DVI、HDMI等线缆材料。 ★10. 投标产品属《节能产品政府采购品目清单》内标注★号的货物的，须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标时提供证明文件。 | 27150.72 |
| 475 | 壁装支架 | 6个 | 定制 | 结合项目具体的情况进行配置。 | 1958.28 |
| 476 | 8口高清解码器 | 1台 | infree、AVCIT、海康威视 | 1、根据项目的实际使用状况，采用嵌入式架构，专用Linux系统，为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 2、具备丰富的接口：≥1个RS485接口，≥1路语音输入/输出，≥4路报警输入/输出，≥2个VGA输入，≥2路HDMI输入，≥8个HDMI输出，≥1个视频输出接口，≥2个USB接口，≥1个RJ45接口。 3、可对输入的视频画面进行≥90°旋转显示，支持解码音频格式为G.722、G.711A、G.726、G.711U、AAC、MPEG2-L2的文件。 4、可通过客户端软件进行≥2画面分割同时显示走廊模式下的视频画面，可将设备当前的解码输出模式设置为一个场景，设备可保存多个场景，并可通过客户端软件切换设备场景。 5、支持ONVIF、RTSP、H264、H265等协议。 6、可通过客户端设置HDMI接口输出分辨率1024×768、1280×1024、1280×720、1920×1080、1600×1200等视频图像。 7、VGA接口输出可以设置1024×768、1280×1024、1280×720、1920×1080、1600×1200等视频图像。 8、解码能力支持：≥2路分辨率为4000×3000(20fps)的H.265视频图像，≥4路分辨率为4096×2160(25fps)的H.265视频图像，≥4路分辨率为3840×2160(25fps)的H.265视频图像，≥6路分辨率为2592×1944(30fps)的H.265视频图像，≥16路分辨率为1920×1080(30fps)的H.265视频图像，≥32路分辨率为1280×720(30fps)的H.265视频图像。 9、支持客户端或IE浏览器控制，可将客户端当前回放的录像同步解码后输出显示。 10、支持解码显示画面1/4/6/8/9/12/16画面分割显示，支持客户端与设备之间双向语音对讲。 11、可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息，可通过有线网络模式访问设备。 ◆12、客户端具有可以重启设备，进行恢复出厂设置功能，工作温度-10℃～55℃，湿度不小于93%，能正常稳定工作。 | 18051.99 |
| 477 | 双联操作台 | 1台 | 国产 | 1、参考尺寸：1200（长）*800（宽） 2、台面板采用高密度中纤板，表面贴聚脂防火板侧板采用高密度中纤板，其余采用1.0—2.5mm厚优质冷轧钢板制造。 3、配套2只办公椅 | 1784.54 |
| 478 | PC客户端电脑 | 1台 | 联想、方正、神州 | 1.操作系统预装Windows 7 旗舰版 CPU≥4核，主频≥3.4GHz；缓存6M； 2.内存≥4GDDR4；硬盘≥1T；含声卡；集成千兆网；1G独立显卡；前置4口USB3.0； 3.显示器尺寸21.5英寸显示器分辨率1920x1080； 4.电源250W电源适配器，机箱类型：立式，USB接口键盘及光电鼠标。 ★5. 投标产品属《节能产品政府采购品目清单》内标注★号的货物的，须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标时提供证明文件。 | 5571.87 |
| 479 | 24口千兆接入交换机 | 1台 | 华为、H3C、迈普 | 1.24个10/100/1000Base-T 以太网端口； 2.4个千兆SFP，2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo； 3.交流供电 包转发率≥51Mpp,交换容量≥336Gbps。 | 2760.19 |
| 480 | 机柜42U | 5台 | 图腾、金盾、罗格朗 | 1. 42U机柜，600mm*600mm,含机柜风扇、双承重托盘、重型脚轮（4只）及设备安装螺丝套件。 2.玻璃前门，单开玻璃门（5.0mm玻璃），支持左/右安装方式，侧门和前后门均可拆卸（≥0.8mm金属板），侧门及前后门带钥匙锁设计，顶板/底板/托盘：1.5mm金属板； 3.配线架等设备可通过立柱自动完成接地，立柱可支持前后调节，立柱板厚≥1.5mm； 4.机柜顶部和底部预制敲落孔； 5. 提供机柜墙装件，可挂墙安装。 6.提供2条PDU,14位10A+2位16A，国标插孔，提供过载保护、防雷模块、双断开关等PDU功能模块。 | 12833.05 |
| 481 | 机柜12U | 1台 | 图腾、金盾、罗格朗 | 1.12U机柜，600mm*450mm*12U,含机柜风扇、双承重托盘、重型脚轮（4只）及设备安装螺丝套件。 2.玻璃前门，单开玻璃门（5.0mm玻璃），支持左/右安装方式，侧门和前后门均可拆卸（≥0.8mm金属板），侧门及前后门带钥匙锁设计，顶板/底板/托盘：1.5mm金属板； 3.配线架等设备可通过立柱自动完成接地，立柱可支持前后调节，立柱板厚≥1.5mm； 4.机柜顶部和底部预制敲落孔； 5.提供机柜墙装件，可挂墙安装。 6.提供2条10A6位PDU，国标插孔，提供过载保护、防雷模块、双断开关等PDU功能模块。 | 884.09 |
| 482 | 不间断电源30kVA | 1套 | 科士达、易事特、维谛 | 1、在线式UPS，额定功率为30KVA ； 2、UPS的输出为频率跟踪、锁相稳压、滤除杂讯、不受电网干扰的纯净正弦波，为负载提供更全面保护 ◆3、输入电压380VAC ±20%，输入频率50±10%，输入谐波电流总含量 ≤3%，输入功率因数≥0.994、具有电池均充功能，能够自动控制均充和浮充转换，具备充电温度补偿功能和电池定期自动测试功能 5、输出功率因数：≥0.9，满载时双变换模式工作效率： 6、电池节数可调，12V电池可在32-40节范围可调 | 29159.25 |
| 483 | 蓄电池12V200AH | 32节 | 山特、科士达、易事特 | 1.12V200AH蓄电池，每组32节； 2.配套电池柜、电池链接线缆、汇流排等。 | 54655.36 |
| 484 | 配电箱 | 2台 | 德力西、正泰、罗格朗 | 1.配置智能电表； 2.检测主路配电参数，功能满足使用要求； 3.箱体固定挂墙式明装，前操作前维护，电缆端接。 | 12330.66 |
| 485 | 工业空调12.5KW | 1台 | 大金、格力、美的 | 1.配置制冷量12.5KW； 2.变频冷暖型，带来电自启功能； 3.循环风量 550m³ 4.准确控温、电辅加热、独立除湿、自动清洁、静音 5.含冷媒、延长组件、设备支撑架、开机调试等。 ★6.投标产品属《节能产品政府采购品目清单》内标注★号的货物的，须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标时提供证明文件。 | 23526.74 |
| 486 | 电力电缆ZA-YJV-5*10mm2 | 200m | 秋叶原、绿联、山泽 | 电力电缆5*10㎡。 | 10842.00 |
| 1.1.7.10.系统调试 |
| 487 | 多媒体会议系统语音系统调试 | 1系统 |  | 多媒体会议系统语音系统调试，检验系统、货物的功能、性能，确保准确可靠和满足使用要求。 | 120475.64 |
| 488 | 多媒体会议系统视频系统调试 | 1系统 |  | 多媒体会议系统视频系统调试，检验系统、货物的功能、性能，确保准确可靠和满足使用要求。 | 105059.56 |
| 信息导引及发布系统 |
| 分部分项工程 |
| 1.1.8.1.前端显示 |
| 489 | 信息显示终端 | 20台 | 海康威视、大华、华为 | 1.采用≥21.5英寸，视频输出≥1920×1080@60Hz。 2.亮度≥250cd/㎡，支持Android 6.0.1操作系统。 3.CPU≥：Cortex-A17，4核，主频1.8 GHz。 4.内存≥2G，内置存储≥8G，支持有线、无线WIFI、3G/4G可选。 5.应具备以下接口：LAN≥1个，USB 2.0≥2个, TF Card≥1个，AUDIO OUT≥1个。 6.电源：100～240VAC 50/60±3Hz。 7.支持设备状态实时检测功能。 8.具备信号备份功能，当第一套信号系统出现故障时，会自动切换到备份信号系统，当系统信号系统恢复后，显示单元会自动换回。 9.具备日志管理功能。支持功能：日志搜索，导出日志。 10.可设置本地时间，自定义时间，终端时间可记忆。 11.可以将手机或平板画面直接在终端显示，无需连接信号线。 12.支持重启，恢复出厂，恢复默认参数，升级，参数配置，素材下载保存路径修改。 | 47858.80 |
| 490 | 信息发布服务器 | 1台 | 海康威视、大华、华为 | 1.设备应为软硬件一体化，采用≥baytrail J1900 2.4GHz芯片。 2.设备内存≥4G DDR3L，内置硬盘≥3T。 3.应具备以下接口：RJ45接口≥2个，RS232接口≥1个，USB3.0接口≥1个，USB2.0接口≥2个，SATA接口≥4个。 4.支持接入安卓系统信息发布屏和安卓信息发布盒子，单台接入≥500台终端，支持紧急文本信息的插播。 5.支持终端状态查看、远程定时开关机管理。 6.支持按日/按周/自定义/轮播等多种节目日程播放方式。 7.支持文本、图片、视频文件、PDF等多种信息的发布。 8.支持远程获取和配置参数、远程导出和导入参数、远程获取系统运行状态、系统日志等。 | 7978.51 |
| 491 | 信息发布盒子 | 5台 | 海康威视、大华、华为 | 1.支持≥4路1080P监控画面直播，支持4K画面播放。 2.CPU≥四核Cortex-A17，内存≥2G，储存空间≥8GB，TF卡≥32GB。 3.具备有线、无线WIFI等两种网络连接方式。 4.应具备以下接口：HDMI OUT≥1个，AUDIO IN≥1个，AUDIO OUT≥1个，RJ45 IN≥1个，USB2.0≥2个,TF卡接口≥1个。 5.支持网络远程下发节目和无网络本地节目更新。 6.支持终端统一远程管理和控制，定时开关机设置、一键关机开机、显示亮度/音量定时调节、播放画面截图预览等。 7.支持静态、动态素材，包括图片、音频、视频、滚动字幕、PDF文档、静态HTML、动态网页、监控直播、第三方数据等。 8.支持4K节目单的新建、编辑、删除、搜索以及4K日程的发布。 | 22651.30 |
| 492 | 排队取号机 | 2台 | 海康威视、大华、华为 | 1.19寸触摸屏， CPU：1037，内存：2G，硬盘：32G固态；支持远程唤醒，定时开机，加电开机；可扩展支持双VGA，实现同步/异步双显。 2.可根据需要定制，增加条码机、指纹采集仪、二代身份证读卡器、打印机、摄像头、键盘鼠标。 3.提供android操作系统。 | 18260.52 |
| 493 | 触摸查询一体机 | 2台 | 海康威视、大华、华为 | 1.支持自主查询以下信息： （1）警务公开：看守所介绍、法律法规查询、民警介绍等； （2）在押人员消费情况查询；` （3）家属会见； （4）律师推荐等。 2.触摸屏支持红外触摸屏。 3.物理分辨率不低于4096×4096。 ◆4.触摸响应时间<3mS，支持精准触控，精准度≥99%，书写流畅、无断线无漂移。 ◆5.完全物理钢化莫氏≥7级防暴玻璃，防刮、防撞击、防辐射，透光率>85%。 6.接口方式支持 USB2.0，工作温度范围不低于-25℃～+45℃，适用操作系统。 | 18260.52 |
| 494 | LED全彩显示屏 | 7.8㎡ | 洲明、利亚德、晶彩 | 1、采用室内模组P2.0，国产铜线封装，像素间距 ≤2.0mm。 2、水平、垂直视角≥120°，模组分辨率≥128*64。 3、刷新频率≥3840Hz，像素密度≥250000点/㎡，亮度≥800nits。 4、对比度：≥3000:1，峰值功耗≤850W/㎡ ，平均功耗 ≤280W/㎡。 5、可通过控制PC实现联网控制、远程唤醒、关闭等功能。 6、采用磁吸前维护，可在正面拆卸、安装灯板、接收卡、电源，支持带电维护。 7、具备≥20条以上可选择的γ校正曲线，用户可根据要求自行调整。 8、显示屏中心点蓝光辐射能量值对人眼视网膜无危险。 9、具有良好的防护性，可通过盐雾10级检测试验。 ◆10、模组尺寸（mm）约：256（W）*128（H）。 11、供货应配备设备集成所需配电柜、发送卡、DVI、HDMI等线缆材料。 | 68731.81 |
| 495 | LED全彩屏发送卡 | 2台 | 洲明、利亚德、晶彩 | 1、可实现任意尺寸大屏无缝拼接显示，适用于多种场所应用。 2、具备≥4个千兆网口输出，单个网口带载≥65万个像素点。 3、带载分辨率≥2048*1152@60Hz或1920*1200@60Hz。 4、支持DVI、DP、HDMI多信号输入，支持信源自动检测，无需手动切换信源。 5、支持屏幕亮度自动调整,自适应环境光亮度。 6、支持640*480至3840*2160之间的多种分辨率视频信号自适应接入和视频信号输出，支持条屏模式，支持≥10000*100点。 7、支持图片上传作为底图显示，且图片可轮巡，可开启LED显示屏智能除湿模式，让显示屏亮度逐渐提升。 8、支持倍帧功能，可以将输入为30Hz的信号转成60Hz信号输出。 9、支持亮度调节，可以通过客户端、遥控器、PAD及物理按键进行调节，并支持多台设备同时调节。 10、具备图像色温调节功能，标准、冷、暖三色可调。 | 10368.88 |
| 496 | LED屏体框架支架 | 1个 | 洲明、利亚德、晶彩 | 定制，钢结构，外包边等 | 24000.00 |
| 497 | 控制软件 | 1套 | 海康威视、大华、华为 | 1.支持用户权限管理，支持对用户、角色、人员、设备等基础资源进行管理调配。 2.支持实时预览、远程配置设备参数、录像存储，支持开窗、漫游、叠加功能。 3.支持信号管理功能、图像回显功能、持画面整屏、全屏、跨屏、缩放、漫游等功能。 4.支持大屏配置、大屏拼接、大屏轮巡计划，支持报警视频上墙和回放视频上墙。 5.支持一键上墙功能，对监控区域，选择上墙区域后，可以通过按键直接进行上墙显示。 6.支持预案自动执行功能，实现画面自动显示大屏幕管理软件为全中文界面，方便维护、备份等系统管理。 7.支持以分组为单位对设备通道进行管理，添加设备后默认将设备导入至分组，分组名以设备别名命名。 8.支持鼠标拖动监控点到需要的播放窗口，或者选择播放窗口后双击监控点，则该窗口显示该监控点的实时视频。 | 5171.28 |
| 498 | 大屏处理器 | 1台 | 海康威视、大华、华为 | 1.采用≥3槽位机箱，支持配合视频图像信息综合应用平台，支持图形化展示功能，可显示监控点建设规模、点位建设密度、运维装填、平台应用情况等信息。 2.支持在任一视频输出显示画面上叠加显示多个不同视频输入信号的显示窗口，单个输出通道支持≥30个窗口叠加显示，单个输出板卡支持≥128个漫游窗口叠加。 3. 支持输入信号融合功能，可将多个输入源融合成≥1 个信号源上墙功能，支持不同输出口的信号源同步功能，不应该出现图像错位、不同步，单个解码卡可设备不低于60路1920×1080视频解码功能。 4.具备≥1个DVI视频输出接口，≥1个VGA视频输出接口，≥1个DVI视频输入接口，≥1个VGA视频输入接口，具备≥1路音频输入和≥1路音频输出接口，≥8个1000M网口。 5. 支持通过多个视频输出端口组合显示视频输入图像，支持设备内任意输出板卡之间的拼接或集群内任意设备输出口拼接功能，信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用平均时间应 ≤40ms。 6.支持将设备的视频输出状态保存为场景，可设置多个场景，并可对每个场景进行配置、清空、复制、修改、切换等操作，可实现多个场景轮巡切换，预案场景数量不小于125个，切换中间无延时，切换过程应无黑屏、花屏、蓝屏。 7.支持BMP、JPEG等格式的地图上传，支持底图轮巡，底图数量及轮巡时间可设置，支持窗口图像置顶、置底操作。 8.支持设置屏幕输出分辨率功能，可精确至单个像素功能，支持单路码流中多轨道码流解码后融合成一路完整图像显示功能。 ◆9. 图像切换时间＜25ms,支持解码中断时保留最后一帧的功能，解码板不同输出口以及跨解码板的输出口之间输出色彩无色差，前端设备取流异常时，上墙图像具有提示功能。 10.支持通过手动或自动操作，对前端设备的各种动作进行遥控，应能设定控制的优先级，对级别高的用户请求应保证优先响应。 11.支持多块解码板资源共享功能，支持解码资源动态分配，支持单块解码板所有输出口同时进行不低于15画面分割解码1080P图像。 12.单台设备支持多个电视墙独立配置以及场景的独立管理功能，支持场景复制，不同规格电视墙之间场景复制可以实现自动比例调整功能。 | 22545.62 |
| 499 | 输入编码板 | 1台 | 海康威视、大华、华为 | 1.板卡支持H.264编码，具备≥8路编码能力。 2.支持的编码分辨率为1080P/720P/4CIF/CIF/QCIF。 3.输入分辨率支持≥1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1366×768@60Hz、1440×900@60Hz、1680×1050@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×720P@50Hz、1280×720P@60Hz、1920×1080I@60Hz、1920×1080P@50Hz、1920×1080P@60Hz等。 4.支持≥8路视频输入，≥4个VGA输入接口，和≥4个DVI输入接口，≥8路音频输入接口，≥1个DB15/DB9。 | 24751.99 |
| 500 | 输出解码板 | 1台 | 海康威视、大华、华为 | 1.采用≥8个DVI视频输出接口，支持H.265解码。 2.输出分辨率支持1920×1080@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×720@60Hz、1280×1024@60Hz、1024×768@60Hz等。解码能力不低于8路4096×3072@20fps，或16路4096×2160@25fps，或40路2048×1536@25fps，或64路1080P，或128路720P，或256路4CIF以下分辨率。解码通道数≥256个。 3.具备视音频矩阵输出功能。 4.大屏拼接漫游，支持1/4/6/8/9/16画面分割。 | 34151.99 |
| 501 | 配电箱 | 1台 | 施耐德、ABB、西门子 | 1.配电柜额定功率不低于10KW； 2.≥1个三相回路，支持≥3个单向输出回路； 3.支持网络远程控制； 4.输入电压约380V，输出电压约220V。 | 6508.86 |
| 502 | 控制电脑 | 1台 | 海康威视、大华、华为 | 1.操作系统预装Windows 10专业版、office 2016或WPS 2019企业版 办公软件； 2.CPU≥4核，主频≥3.4GHz；缓存6M； 3.内存≥4G DDR4； 4.硬盘≥256GB SSD+1T HDD； 5.含声卡，集成千兆网； 6.1G独立显卡； 7.前置4口USB3.0； 8.显示器尺寸21.5英寸显示器分辨率1920x1080； 9.电源250W电源适配器，配备USB接口键盘及光电鼠标。 ★10.投标产品属《节能产品政府采购品目清单》内标注★号的货物的，须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标时提供证明文件。。 | 4571.87 |
| 503 | 配套输出DVI线缆 | 9m | 海康威视、大华、科达 | 支持配备约4.5mDVI线缆。 | 581.40 |
| 504 | 电源线RVV 3*2.5mm2 | 2500m | 桂林国际、正泰、德力西 | 1.RVV3*2.5mm² 2.阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆； 3.额定电压等级450~750V | 10450.00 |
| 505 | 六类非屏蔽双绞线 | 2500m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.护套材料： PVC（聚氯乙烯）； 2. 导体线规≥0.57mm，23AWG； 3.导体材质：无氧铜；4.包装方式：305m/箱； 5.执行标准：TIA/EIA568C、ISO/IEC11801，EN50173，YD/T926； 6.防火等级：低烟无卤阻燃 | 9000.00 |
| 506 | 电气钢导管砖、混凝土结构暗配JDG25 | 500m | 国产 | 1.JDG25； 2.材质：镀锌钢管，管径：25MM；含管件底盒杯梳等配件。 | 6715.00 |
| 1.1.8.2.系统调试 |
| 507 | 信息导引及发布系统视频系统调试 | 1系统 |  | 信息导引及发布系统视频系统调试，检验系统、货物的功能、性能，确保准确可靠和满足使用要求。 | 26254.43 |
| 机房工程--装修部分 |
| 分部分项工程 |
| 1.1.9.1.1 分控中心 |
| 508 | 顶面装修 | 398㎡ | 定制 | 1.防尘漆喷涂2遍； 2.铝合金微孔方板吊顶600*600*1.0m。 | 57331.90 |
| 509 | 墙面装修 | 426㎡ | 定制 | 1.二底磨平三遍防潮漆； 2.刮白离子粉刷乳胶。 | 4592.28 |
| 510 | 地面装修 | 398㎡ | 定制 | 1.地面刷防尘漆二遍； 2.全尺寸抗静电地板600*600*35,全钢无边，250mm。 | 116896.58 |
| 511 | 金属踢脚线 | 14.2㎡ | 国产 | 不锈钢1.0mm,高度100mm | 4079.94 |
| 512 | 防静电活动地板（入口台阶） | 6㎡ | 定制 | 定制，含拉丝不锈钢包边 | 1601.28 |
| 513 | 双扇钢质防火门 | 20.7㎡ | 步阳、盼盼、广邑 | 1.门尺寸1500*2300mm； 2.防火等级甲级； 3.带视窗，配套闭门器、不锈钢门套。 | 11000.19 |
| 514 | 窗帘 | 52㎡ | 定制 | 1.成品双层窗帘含窗帘安装所需配件； 2.高精密窗纱，遮光度：高遮光70%； 3.遮光窗帘，遮光度：全遮光100%。 | 1820.00 |
| 1.1.9.1.2 机房 |
| 515 | 砌筑轻质墙隔断 | 23.76 | 定制 | 一砖24厚轻质砖隔断 | 12337.38 |
| 516 | 顶面装修 | 260㎡ | 定制 | 1.混凝土面防尘漆喷涂2遍； | 3944.20 |
| 517 | 墙面装修 | 354.6㎡ | 定制 | 1.二底磨平三遍防潮漆； 2.刮白离子粉刷乳胶。 | 3822.59 |
| 518 | 地面装修 | 260㎡ | 定制 | 1.地面刷防尘漆二遍； 2.全尺寸抗静电地板600*600*35,全钢无边，250mm。 | 76364.60 |
| 519 | 金属踢脚线 | 14.9㎡ | 国产 | 不锈钢1.0mm,高度100mm | 4281.07 |
| 520 | 防静电活动地板（入口台阶） | 4㎡ | 定制 | 定制，含拉丝不锈钢包边 | 1067.52 |
| 521 | 双扇钢质防火门 | 17.25㎡ | 步阳、盼盼、广邑 | 1.门尺寸1500*2300mm； 2.防火等级甲级； 3.带视窗，配套闭门器、不锈钢门套。 | 9166.82 |
| 522 | 单扇钢质防火门 | 2.07㎡ | 步阳、盼盼、广邑 | 1.门尺寸900*2300mm； 2.防火等级甲级； 3.带视窗，配套闭门器、不锈钢门套。 | 1160.81 |
| 523 | 窗户封堵 | 30㎡ | 定制 | 1.C75轻钢龙骨基层架 2.12mm厚埃特板面层封堵 | 2702.70 |
| 524 | 自发光消防箭头地贴 | 10个 | 定制 | 绿色，150*300mm，磨砂PVC板+印夜光油墨 | 160.00 |
| 525 | 自发光警示线 | 70m | 定制 | 绿色、黄色，100mm宽 | 2240.00 |
| 526 | 挡鼠板 | 2块 | 定制 | 铝合金，黄黑斜纹，1500*400mm | 396.00 |
| 527 | 设备支架制作安装 | 1440kg | 定制 | 5#角钢定制 | 26107.20 |
| 1.1.9.2.1 主机房 |
| 528 | 顶面装修 | 142㎡ | 定制 | 1.混凝土面防尘漆喷涂2遍； 2.粘贴15mm厚橡塑保温棉； 3.配装铝合金微孔板吊顶，顶板规格：1200*300*1.0mm。 | 26696.00 |
| 529 | 墙面装修 | 156㎡ | 定制 | 1.二底磨平三遍防潮漆； 2.粘贴20mm厚橡塑保温层； 3.轻钢龙骨彩钢板饰面； 4.彩钢板规格：12.6mm。 | 32969.04 |
| 530 | 地面装修 | 142㎡ | 定制 | 1.地面刷防尘漆二遍； 2.全尺寸抗静电地板600*600*35,全钢无边，250mm。 | 41706.82 |
| 531 | 金属踢脚线 | 5.2㎡ | 国产 | 不锈钢1.0mm,高度100mm | 1494.06 |
| 532 | 防静电活动地板（台阶） | 2㎡ | 定制 | 定制，含拉丝不锈钢包边 | 533.76 |
| 533 | 双扇钢质防火门 | 6.9㎡ | 步阳、盼盼、广邑 | 1.门尺寸1500*2300mm； 2.防火等级甲级； 3.带视窗，配套闭门器、不锈钢门套。 | 3666.73 |
| 534 | 窗户封堵 | 45㎡ | 定制 | 1.C75轻钢龙骨基层架 2.12mm厚埃特板面层封堵 | 4054.05 |
| 535 | 自发光消防箭头地贴 | 10个 | 定制 | 绿色，150*300mm，磨砂PVC板+印夜光油墨 | 160.00 |
| 536 | 自发光警示线 | 50m | 定制 | 绿色、黄色，100mm宽 | 1600.00 |
| 537 | 挡鼠板 | 2块 | 定制 | 铝合金，黄黑斜纹，1500*400mm | 396.00 |
| 538 | 设备支架制作安装 | 1716kg | 定制 | 型钢定制 | 31111.08 |
| 1.1.9.2.2 UPS机房、运营商机房 |
| 539 | 顶面装修 | 71㎡ | 定制 | 1.混凝土面防尘漆喷涂2遍； | 1077.07 |
| 540 | 墙面装修 | 150㎡ | 定制 | 1.二底磨平三遍防潮漆； 2.刮白离子粉刷乳胶。 | 1617.00 |
| 541 | 地面装修 | 71㎡ | 定制 | 1.地面刷防尘漆二遍； 2.全尺寸抗静电地板600*600*35,全钢无边，250mm。 | 20853.41 |
| 542 | 金属踢脚线 | 5㎡ | 国产 | 不锈钢1.0mm,高度100mm | 1436.60 |
| 543 | 防静电活动地板（台阶） | 2㎡ | 定制 | 定制，含拉丝不锈钢包边 | 533.76 |
| 544 | 双扇钢质防火门 | 6.9㎡ | 步阳、盼盼、广邑 | 1.门尺寸1500*2300mm； 2.防火等级甲级； 3.带视窗，配套闭门器、不锈钢门套。 | 3666.73 |
| 545 | 窗户封堵 | 12㎡ | 定制 | C75轻钢龙骨12mm厚埃特板封堵 | 1081.08 |
| 546 | 挡鼠板 | 1块 | 定制 | 铝合金，黄黑斜纹，1500*400mm | 198.00 |
| 547 | 设备支架制作安装 | 1605kg | 定制 | 型钢定制 | 29098.65 |
| 1.1.9.3.C医院设备间 |
| 548 | 顶面装修 | 45.84㎡ | 定制 | 1.防尘漆喷涂2遍； 2.铝合金微孔方板吊顶600*600*1.0mm。 | 6603.25 |
| 549 | 墙面装修 | 140.7㎡ | 定制 | 1.二底磨平三遍防潮漆； 2.刮白离子粉刷乳胶。 | 1516.75 |
| 550 | 地面装修 | 48㎡ | 定制 | 1.地面刷防尘漆二遍； 2.全尺寸抗静电地板600*600*35,全钢无边，250mm。 | 14098.08 |
| 551 | 金属踢脚线 | 3.68㎡ | 国产 | 不锈钢1.0mm,高度100mm | 1057.34 |
| 552 | 防静电活动地板 | 2㎡ | 定制 | 定制，含拉丝不锈钢包边 | 533.76 |
| 553 | 双扇钢质防火门 | 6.9㎡ | 步阳、盼盼、广邑 | 1.门尺寸1500*2300mm； 2.防火等级甲级； 3.带视窗，配套闭门器、不锈钢门套。 | 3666.73 |
| 554 | 窗户封堵 | 8㎡ | 定制 | 1.C75轻钢龙骨基层架 2.12mm厚埃特板面层封堵 | 720.72 |
| 555 | 设备支架制作安装 | 591.6kg | 定制 | 型钢定制 | 10725.71 |
| 机房工程--设备部分 |
| 分部分项工程 |
| 1.1.10.1.1.1 UPS |
| 556 | UPS主机160kVA | 4台 | 科士达、易事特、维谛 | 1. 功率160KVA，UPS采用在线式双变换拓扑架构设计。 2.采用SPWM脉宽调制技术，IGBT功率模块。 3. 类模块化设计：把整流逆变模块和配电模块分别通过快速连接端子和系统电气柜相连,提供高了系统的可用性,现场服务时间极短。 4．具有并机功能，可最多达4台并机。 5.具有智能化电池管理技术。 6.双电源输入：支持两路独立的电源接入,提高系统的可靠性。 7.具有冷起动及无电池状态下启动UPS功能。 ◆8.输入电压范围 ≧228~460Vac 9.输入电压频率范围40HZ～70HZ 10.频率跟踪速率≤1HZ/S 11.输出电压范围380/400/415（1±2%）Vac 输出频率范围50HZ/60HZ±0.5% ◆12.输出波形失真度<3% ◆13.过载能力：过载100%～110%维持60min并转旁路输出过载；110%～125%维持10min并转旁路输出；过载150%维持1min并转旁路输出，＞150% 200ms后转旁路输出（市电模式下，在过载消除后，UPS可自动转回逆变模式）。 14.功率因数≥0.99 15.电池电压±192/±204/±216/±228/±240VDC（32/34/36/38/40节电池灵活配置）。16.逆变切换时间0ms 17.LCD显示：可进行中英文双切换功能，输入输出电压、频率、电池电压、输出功率、温度。 18.保护功能:具有输出短路\输出过载\温度过高\电池欠压\输出过欠压\抗雷击浪涌保护功能。 19.前面板具有EPO按键，在紧急情况下按下EPO按键就可以紧急关机。EPO按键为内陷设计，可以避免误操作。 | 746946.25 |
| 557 | 蓄电池12V200AH | 320节 | 科士达、汤浅、理士 | 1.单机配置2组12V200AH蓄电池，每组40节，满足负载系统后备1h，抵抗高电流冲击，高电流放电。2 环境条件：设备在－15～45℃环境温度下正常使用，相对温度： ≤90％（40±2℃时）。 2. 浮充充电电压：13.5V--13.8V，均充充电电压：13.8V--14.1V； 3. 结构：蓄电池的正、负极端子有明显标志，应便于连接，其极性、端子、外形尺寸应符合标准，安装完成后的蓄电池组接线端子不应存在裸露部分，蓄电池内部结构应符合规范的设计及工艺要求。 4. 外观：蓄电池外观不得有变形、漏液、裂纹及污迹，标志要清楚。 5. 气密性：蓄电池应能承受50Kpa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 6. 防酸雾性能：蓄电池在正常浮充工作中应无酸雾溢出。 7. 防爆性能：蓄电池在充电过程中遇有明火，内部应不引燃、不引爆。 8. 利用封口剂的蓄电池，在温度-30℃~+65℃之间，封口剂不应有裂纹与溢流现象。 9. 容量保存率：蓄电池静置28天后其容量保存率不低于96％ 10. 电池充满电在25℃±5℃环境下放置10天后的开路电压应在12.84～14V范围内。 ◆11. 浮充设计寿命 8-10年（20℃环境下）； 12. 工作温度 ：-20--+50℃； ◆13. 相对湿度：0-95%,无冷凝； 14. 为保证电池用电环境安全，不接受OEM贴牌电池。 | 712075.52 |
| 558 | 电池开关盒 | 8台 | 科士达、维谛、思屋、国控 | 1.每套UPS配置250A/3P开关2个，400A/3P开关1个； 2.柜内元器件品牌施耐德或ABB或同档次。 | 38025.62 |
| 559 | 电池架 | 8台 | 科士达、金丰创、万正 | 1.每个电池架可安装32-40节12V200AH蓄电池 2.含电池内部连接组件，含底座、含蓄电池至UPS主机连接电缆。 | 48292.50 |
| 560 | 市电配电箱 | 4台 | 施耐德、ABB、西门子 | 1.输入：①400A/3P断路器1个，输出：①320A/3P断路器2个，②32A/3P断路器6个,③32A/1P断路器6个，④25A/1P断路器18个； 2.63A以上采用固定式塑壳断路器，符合IEC 60947国际标准和GB14048国家标准；； 3.配置智能电表，满足电流、电压、相位、频率等实时监控功能，并能存储200条历史告警记录； 4.配置防雷器，符合防雷设计规范； 5.母线短路能力要求： 额定短时耐受电流（1s）：≥30kA，额定峰值耐受电流：≥63kA； 6.柜体母线采用高导电率铜制导体； 7.设备电缆的进、出线方式要求可灵活采用上下走线方式，进线孔应留有足够的空间位置，便于引入引出电缆。导线入口及出口处应设计成在导线安装好后，仍能达到规定的防护等级要求； 8.前操作，前维护； 9.投标设备符合IEC、GB标准。 | 58059.72 |
| 561 | UPS输出配电柜 | 4台 | 施耐德、ABB、西门子 | 1.输入：①250A/3P断路器1个，输出：①63A/3P断路器4个，②32A/3P断路器4个,③25A/1P断路器18个； 2.63A以上采用固定式塑壳断路器，符合IEC 60947国际标准和GB14048国家标准；； 3.配置智能电表，满足电流、电压、相位、频率等实时监控功能，并能存储200条历史告警记录； 4.配置防雷器，符合防雷设计规范； 5.母线短路能力要求： 额定短时耐受电流（1s）：≥30kA，额定峰值耐受电流：≥63kA； 6.柜体母线采用高导电率铜制导体； 7.设备电缆的进、出线方式要求可灵活采用上下走线方式，进线孔应留有足够的空间位置，便于引入引出电缆。导线入口及出口处应设计成在导线安装好后，仍能达到规定的防护等级要求； 8.前操作，前维护； 9.投标设备符合IEC、GB标准。 | 167259.72 |
| 562 | 照明插座配电箱 | 4台 | 施耐德、ABB、西门子 | 1.输入：①32A/3P断路器1个，输出：①16A/1P断路器9个； 2.配置防雷器，符合防雷设计规范； 3.柜体母线采用高导电率铜制导体； 4.设备电缆的进、出线方式要求可灵活采用上下走线方式，进线孔应留有足够的空间位置，便于引入引出电缆。导线入口及出口处应设计成在导线安装好后，仍能达到规定的防护等级要求； 5.前操作，前维护； 6.投标设备符合IEC、GB标准。 | 56661.32 |
| 563 | 分控中心UPS配电箱 | 4台 | 施耐德、ABB、西门子 | 1.输入：①63A/3P断路器1个，输出：①32A/1P断路器12个； 2.63A以上采用固定式塑壳断路器，符合IEC 60947国际标准和GB14048国家标准；； 3.配置智能电表，满足电流、电压、相位、频率等实时监控功能，并能存储200条历史告警记录； 4.配置防雷器，符合防雷设计规范； 5.母线短路能力要求： 额定短时耐受电流（1s）：≥20kA，额定峰值耐受电流：≥50kA； 6.柜体母线采用高导电率铜制导体； 7.设备电缆的进、出线方式要求可灵活采用上下走线方式，进线孔应留有足够的空间位置，便于引入引出电缆。导线入口及出口处应设计成在导线安装好后，仍能达到规定的防护等级要求； 8.前操作，前维护； 9.投标设备符合IEC、GB标准。 | 72661.32 |
| 564 | 弱电间ATS配电箱 | 63台 | 施耐德、ABB、西门子 | 1.输入：①25A/2PATS切换开关1个，输出：①16A/1P断路器6个； 2.配置防雷器，符合防雷设计规范； 3.柜体母线采用高导电率铜制导体； 4.设备电缆的进、出线方式要求可灵活采用上下走线方式，进线孔应留有足够的空间位置，便于引入引出电缆。导线入口及出口处应设计成在导线安装好后，仍能达到规定的防护等级要求； 5.前操作，前维护； 6.投标设备符合IEC、GB标准。 | 766415.79 |
| 1.1.10.1.1.2 桥架及线管 |
| 565 | 封闭式镀锌桥架200*100 δ=1.2mm | 120m | 国产优质 | 封闭式镀锌桥架，规格：MR200*100*1.2MM，含水平三通、水平弯通、变径、下线接头、吊杆。 | 9547.20 |
| 566 | 封闭式镀锌桥架300*100 δ=1.5mm | 60m | 国产优质 | 封闭式镀锌桥架，规格：MR300*100*1.2MM，含水平三通、水平弯通、变径、下线接头、吊杆。 | 5828.40 |
| 567 | 电气钢导管砖、混凝土结构暗配JDG25 | 180m | 国产优质 | 1.JDG25； 2.材质：镀锌钢管，管径：25MM；含管件底盒杯梳等配件。 | 2417.40 |
| 1.1.10.1.1.3 插座及连接器 |
| 568 | 工业连接器 | 42套 | 德力西、曼奈柯斯、突破 | 1.配置3P，32A/220V； 2.防护等级IP65。 | 2853.90 |
| 569 | 单相安全型二、三孔插座（250V,10A） | 210套 | 罗格朗、欧普、公牛 | 1.五孔安装插座,含86底盒； 2.250V/10A。 | 6459.60 |
| 570 | 单联单控开关（250V,10A） | 4套 | 罗格朗、欧普、公牛 | 1，三位开关面板，含86#底盒； 2.250V/10A。 | 88.68 |
| 1.1.10.1.1.4 配电线缆 |
| 571 | 铜芯电缆敷设 普通敷设 ZA-YJV-4*150+1*70mm2 | 270m | 桂林国际、正泰、德力西 | 1.ZA-YJV-4*150+1*70mm2 2.A类阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电力电缆； 3.额定电压等级1KV | 96047.10 |
| 572 | 铜芯电缆敷设 普通敷设 ZA-YJV-4*50+1*25mm2 | 350m | 桂林国际、正泰、德力西 | 1.ZA-YJV-4*50+1*25mm2 2.A类阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电力电缆； 3.额定电压等级1KV | 44621.50 |
| 573 | 铜芯电缆敷设 普通敷设 ZA-YJV-5*6mm2 | 180m | 桂林国际、正泰、德力西 | 1.ZA-YJV-5*6mm2 2.A类阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电力电缆； 3.额定电压等级1KV | 5175.00 |
| 574 | 铜芯电缆敷设 普通敷设ZA-YJV-3*4mm2 | 960m | 桂林国际、正泰、德力西 | 1.ZA-YJV-3*4mm2 2.A类阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电力电缆； 3.额定电压等级1KV | 13468.80 |
| 575 | 管内穿线 ZA-BYJ-4mm2 | 540m | 桂林国际、正泰、德力西 | 1.ZA-BYJ-4mm2 2.A类阻燃型交联聚乙烯铜芯绝缘电力电缆； 3.额定电压等级1KV | 1749.60 |
| 576 | 管内穿线 ZA-BYJ-2.5mm2 | 330m | 桂林国际、正泰、德力西 | 1.ZA-BYJ-2.5mm2 2.A类阻燃型交联聚乙烯铜芯绝缘电力电缆； 3.额定电压等级1KV | 778.80 |
| 577 | 消防信号联动线多芯软导线ZR-RVV 2*1.5mm2 | 90m | 桂林国际、正泰、德力西 | 1.ZR-RVV2*1.5mm2 2.阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆； 3.额定电压等级450~750V | 245.70 |
| 1.1.10.1.2接地与防雷系统 |
| 578 | 铜接地母线敷设30*3mm | 210m | 国产优质 | 1.镀锡紫铜带，30*3mm； 2.含接地端子绝缘子。 | 29307.60 |
| 579 | 局部等电位接地箱 | 9台 | 国产优质 | 1.局部等电位接地箱； 2.含所需对应大楼接地使用35㎡铜鼻子等铺材。 | 1590.03 |
| 580 | 局等电位接地线缆 ZR-BVR-25mm2 | 150m | 桂林国际、正泰、德力西 | 1.ZRBVR-25mm2 2.阻燃铜芯聚氯乙烯的绝缘软电线； 3.额定电压等级1KV | 2920.50 |
| 581 | 静电泄放接地线 ZR-BVR-6mm2 | 300m | 桂林国际、正泰、德力西 | 1.ZRBVR-6mm2 2.阻燃铜芯聚氯乙烯的绝缘软电线； 3.额定电压等级1KV | 2115.00 |
| 1.1.10.1.3空气调节系统 |
| 582 | 窗式新风机 | 3台 | 沐风、绿岛、风神 | 1.新风量L≥1000m³/h，配置电动风口； 2.带485网络智能新风控制器； 3.过滤器堵塞报警器； 4.防雨防虫新风入口设计。 | 4114.38 |
| 583 | 窗式排风机 | 3台 | 沐风、绿岛、风神 | 1.排风量L≥1000m³/h，配置电动风口； 2.带485网络智能排风控制器； 3.过滤器堵塞报警器； 4.防雨防虫新风入口设计。 | 4114.38 |
| 584 | 柜式新排风机一体机 | 3台 | 沐风、绿岛、风神 | 1.立柜式安装方式，新风/排风量不小于2500立方米/小时； 2.标配外墙防雨百叶风口；内墙封闭法兰盘；L型风阀组件： 3.含与新排风机分别联动的双电动风阀，及汇总为一个风口的静压箱； 4.RS485通讯接口的网络型控制器；过滤器堵塞报警；高效电子净化单元 。 | 13174.38 |
| 585 | 精密空调 | 9台 | 科士达、依米康、维谛 | 1．制冷量12.5KW，电加热功率4KW，送风方式：上送风，下回风；单系统机型；含冷媒、延长组件；含精密空调二次搬运、冷媒铜管安装界面、设备支撑架、开机调试等。空调机组的最大送风量应不小于2800m³/h。 2.空调机组采用高能效比的谷轮涡旋压缩机，以提高机组的节能性及可靠性；对应机组总制冷量，压缩机能效比≥3.3。 3.空调机组采用双蒸发器组成的大面积型蒸发器，蒸发器的迎风面积应≥0.8m2。 4.空调机组采用机组须采用加湿效率高、现场易清洗的远红外型加湿器，实现快速加湿。 5.空调机组应具备电子再热器，为提高加热器的效率，应采用全铝翅片式电加热器且带功率分级控制功能，可依据再加热需求输出合适的加热量，确保机房环境的稳定、节能。 7．室外风机采用无级调速技术，根据系统压力自动调节风机转速，达到更好的节能效果。 ★8.产品要求为原厂研发生产产品，不接受OEM贴牌产品； ◆9.温度调节范围：+17℃ ~ +28℃，温度调节精度：±1℃ ，温度变化率< 5℃/小时； ★10. 投标产品属《节能产品政府采购品目清单》内标注★号的货物的，须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标时提供证明文件。 | 498928.13 |
| 586 | 舒适性空调 | 6台 | 美的、格力、大金 | 1.柜式5匹变频冷暖空调，一级能效； 2.变频空调380V； 3.制热量≥14000W； 4.制冷量≥12000W； ◆5.内机噪音＜50dB。 ★6. 投标产品属《节能产品政府采购品目清单》内标注★号的货物的，须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标时提供证明文件。 | 39194.94 |
| 587 | 给排水改造 | 3项 | 定制 | 配套含水阀、前置过滤器和PPR水管等，符合设计要求。 | 7500.00 |
| 1.1.10.1.4消防系统 |
| 588 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 1套 | 北大青鸟、依爱、赛福 | 1.GQQ70/2.5 2.贮存压力4.2MPa；最大工作压力5.3MPa；最小工作压力3.6MPa； 3.泄压装置动作压力7.2MPa； 4.最大充装密度950(kg/m3)。 5.含药剂HFC-227ea | 11698.21 |
| 589 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 7套 | 北大青鸟、依爱、赛福 | 1.GQQ90/2.5 2.贮存压力4.2MPa；最大工作压力5.3MPa；最小工作压力3.6MPa； 3.泄压装置动作压力7.2MPa； 4.最大充装密度950(kg/m3)。 5.含药剂HFC-227ea | 99697.50 |
| 590 | 防护区标识牌 | 5块 | 天成、海湾、北大青鸟 | 1.定制 2.防水不干胶贴纸，10*80CM。 | 400.00 |
| 591 | 二区气体灭火控制器 | 3台 | 天成、海湾、北大青鸟 | 1.可带2个区的气体灭火设备； 2.工作电压：交流AC220V50/60Hz，允许电压变化范围AC176V～AC264V； 3.壁挂式、带打印； 4.2个总线制回路，每个回路255个编码点。 | 17673.21 |
| 592 | 编码点型感温探测器 | 12个 | 天成、海湾、北大青鸟 | 1.信号总线电压：总线24V允许范围：16V～28V； 2.动作温度：56℃～66℃(出厂设置为56℃)； 3.报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮； 4.外壳防护等级：IP33； 5.执行标准：GB4716-2005《点型感温火灾探测器》； 6.线制：两总线，无极性； 7.总线长度： ≤2000m。 | 1794.48 |
| 593 | 编码点型感烟探测器 | 6个 | 天成、海湾、北大青鸟 | 1.信号总线电压：总线24V允许范围：16V～28V； 2.编码方式：电子编码（编码范围为1～255） 3.报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮； 4.外壳防护等级：IP23； 5.执行标准：《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）； 6.线制：两总线，无极性； 7.总线长度： ≤2000m。 | 897.24 |
| 594 | 火灾声光报警器 | 12个 | 天成、海湾、北大青鸟 | 1.工作电压：信号总线电压：总线24V；允许范围： 16V～28V 2.电源总线电压：DC24V；允许范围：DC19V～DC28V 3.执行标准：GB 26851—2011 。 | 3076.32 |
| 595 | 紧急启动按钮 | 6个 | 天成、海湾、北大青鸟 | 1.适用温度：-10℃～50℃； ◆2.湿度：< 95%RH(不凝露) ； 3.工作电压：DC16～32V。 | 842.76 |
| 596 | 喷洒指示灯 | 6套 | 天成、海湾、北大青鸟 | 1.适用温度：-10℃～50℃； ◆2.湿度：＜95%RH(不凝露) ； 3.工作电压：DC22～28V； 4.工作电流：＜280mA。 | 1204.68 |
| 597 | 呼吸器 | 1套 | 天成、海湾、北大青鸟 | 1.过滤精度(um):0.22-100； 2.过滤容量(t/h):0.2，滤芯长度(m/m):5英寸，工作压力(Mpa):0.1-0.6MPa； 3.温度范围(℃):1-60，滤芯材质为:聚丙烯滤芯。 | 169.02 |
| 598 | 自动感应泄压口XYK(A) | 6个 | 天成、海湾、北大青鸟 | 1、有效泄压面积：不小于0.12平方米。 2、平时呈密闭状态，当防护区压力大于设定压力时，叶片可开启，满足防护区泄压的要求。 | 11021.34 |
| 599 | 泄压口防护区百叶罩 | 6个 | 国产优质 | 铝合金定制 | 1431.18 |
| 600 | 应急灯 | 6套 | 国产优质 | 1.防护等级：IP30； 2.规格：悬挂式； 3.光源功率：5W； 4.光源类型：LED。 | 519.72 |
| 601 | 安全出口指示灯 | 6套 | 国产优质 | 1.电压：220V； 2.防护等级：IP65； 3.光源功率：3W。 | 504.90 |
| 602 | 消防信号联动线多芯软导线ZR-RVV 2*1.5mm2 | 600m | 桂林国际、正泰、德力西 | 1.ZR-RVV2*1.5mm2 2.阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆； 3.额定电压等级450~750V | 1638.00 |
| 603 | 管内穿线 ZA-BYJ-2.5mm2 | 270m | 桂林国际、正泰、德力西 | 1.ZA-BYJ-2.5mm2 2.A类阻燃型交联聚乙烯铜芯绝缘电力电缆； 3.额定电压等级1KV 。 | 637.20 |
| 604 | 电气钢导管砖、混凝土结构暗配JDG25 | 90m | 国产优质 | 1.JDG25 2.材质：镀锌钢管，管径：25MM；含管件底盒杯梳等配件 | 1208.70 |
| 1.1.10.1.5.1 门禁管理 |
| 605 | 网络门禁控制箱 | 3台 | 海康威视、万里虹、依图 | 1、支持对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理。 2、具有应急响应功能，可应急开启和应急复位 3、支持反潜回（防跟随）功能，多门互锁功能，多重卡认证开门功能，多重卡+中心远程开门功能，多重卡+超级密码开门功能，多重卡+超级卡开门功能，超级权限开门。 4、应具防区报警功能，有≥4个防区输入端口，具有防短、防剪功能，能够联动报警输出 ◆5、系统主要操作响应时间应小于2S，电控锁响应时间应小于等于1S，报警响应时间应小于等于1S。 6、应具有手动或自动校时功能，系统平台应具有视频联动报警功能。 7、支持同时接入RS485和wiegand接口的读卡器，能通过RS485接口连接读卡器组成环网，实现环路检测和冗余功能。 8、具有大容量存储能力，应支持≥20万卡片管理和≥30万事件记录存储. 9、支持读卡器防拆报警、黑名单刷卡报警、门被外力开启报警、门未关妥报警等功能，强化系统安全。 10、支持脱机记录保持功能和纪录储存空间不足警告功能，断电后数据可以永久保存。 11、具有丰富的接口： wiegand通讯接口≥4个，可接入最多读卡器数量≥8个，其中≥4个RS485读卡器和≥4个wiegand读卡器，门磁输入接口≥4个，电锁输出接口≥4个，报警输出接口≥4个。 12、具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁。 13、具有极端恶劣环境下正常工作能力，工作温度应为：﹣20℃～﹢70℃。 | 6935.94 |
| 606 | 开关电源 | 3台 | 海康威视、万里虹、依图 | 1.机箱尺寸约237*285*85mm。 2.输入电压：100-240VAC。 3.输出电压：12VDC。 4.输出电流：4.17A。 5.支持后备电池接入，输出功率 ≤50W。 ◆6.工作湿度：＜95%，工作温度：-10℃～+50℃。 | 2197.47 |
| 607 | 二合一生物识别读卡器 | 12台 | 海康威视、万里虹、依图 | 1.支持壁挂安装，采用光学式CMOS指纹辨识模块。 2.读卡感应距离范围不小于为3-6CM。 3.支持≥5000枚指纹容量的存储。 4.支持防拆报警功能。 5.指纹数据存储采用组乱码加密，确保数据安全。 ◆6.刷卡比对或指纹比对时间 ≤1秒，指纹辨识错误拒绝率 ≤0.01%，指纹辨识错误接受率 ≤0.001%。 7.支持防水设计，防水等级≥IP65。 | 10958.16 |
| 608 | 双门电磁锁 | 12台 | 国产优质 | 1.≥280kgx2静态直线拉力。 2.内置反向电流防护装置。 3.防残磁设计，选用防磨损材料。 4.铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理。 5.支持门磁输出。 6.上锁时NO输出，开锁时NC输出。 | 3846.00 |
| 609 | 锁具门夹 | 12台 | 海康威视、大华、依图 | 1.通电上锁，无残磁，无机械磨损、带支架； 2.锁状态信号NO/NC输出、LED指示，抗拉力：280KG(AL-280)； 3.适用于90度开的任何有框门。 | 720.00 |
| 610 | 开门按钮 | 12个 | 海康威视、大华、依图 | 1.塑料面板。 2.输出：常开。 3.最大耐用电流1.25A，电压250V。 | 864.60 |
| 611 | 读卡器双绞线缆UTP6 | 300m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.UTP6，低烟无卤 2.护套材料： PVC（聚氯乙烯）； 3. 导体线规≥0.56mm，23AWG； 4.导体材质：无氧铜；5.包装方式：305m/箱； 6.执行标准：TIA/EIA568C、ISO/IEC11801，EN50173，YD/T926； 7.防火等级为IEC60332-1（GB/T18380）单根阻燃标准，可特制CM，CMR，CMP产品。 | 1080.00 |
| 612 | 多芯软导线ZR-RVV 2*1.0mm2 | 300m | 桂林国际、正泰、德力西 | 1.ZR-RVV2*1.0mm2 2.阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆； 3.额定电压等级450~750V | 669.00 |
| 613 | 多芯软导线ZR-RVV 4*1.0mm2 | 300m | 桂林国际、正泰、德力西 | 1.ZR-RVV4*1.0mm2 2.阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆； 3.额定电压等级450~750V | 1098.00 |
| 614 | 六类非屏蔽线缆UTP6 | 240m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.护套材料： PVC（聚氯乙烯）； 2. 导体线规≥0.57mm，23AWG； 3.导体材质：无氧铜；4.包装方式：305m/箱； 5.执行标准：TIA/EIA568C、ISO/IEC11801，EN50173，YD/T926； 6.防火等级为IEC60332-1（GB/T18380）单根阻燃标准，可特制CM，CMR，CMP产品。 | 864.00 |
| 615 | 多芯软导线ZR-RVV 2*1.5mm2 | 90m | 桂林国际、正泰、德力西 | 1.ZR-RVV2*1.5mm2 2.阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆； 3.额定电压等级450~750V | 245.70 |
| 616 | 电气钢导管砖、混凝土结构暗配JDG25 | 120m | 国产优质 | 1.JDG25； 2.材质：镀锌钢管，管径：25MM；含管件底盒杯梳等配件。 | 1611.60 |
| 1.1.10.1.5.2视频监控 |
| 617 | 网络POE半球摄像机 | 12台 | 海康威视、华为、大华 | 1、≥300万像素CMOS传感器，视频输出图像清晰流畅。 2、最低照度彩色 ≤0.001lx，黑白 ≤0.0001lx，灰度等级不小于11级。 3、支持三码流技术，主码流≥2048x1536@30fps，第三码流≥2048x1536@30fps，子码流≥704x576@30fps。 4、在≥2048x1536@25fps下，清晰度不小于1400TVL。 5、信噪比不小于55dB，支持区域遮盖功能，并能支持≥8块区域。 6、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 7、红外补光距离不小于50米，可开启或关闭智能后检索功能。 8、支持电子快门、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。 9、支持≥8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 10、支持人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。 11、支持≥20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频 12、不低于IP67防尘防水等级，支持DC12V、POE，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 14377.86 |
| 618 | NVR网络硬盘录像机 | 3台 | 海康威视、华为、大华 | 1.可接入≥620Mbps带宽的≥16路H.265编码、1080p格式的视频图； 2.具备≥2个视频输出口（1路VGA输出，1路HDMI输出），支持异源输出，VGA、HDMI分辨率达≥1920×1080； 3.支持4K分辨率码流接入并解码输出，高清显示画面更加清晰细腻；4.支持硬盘管理、检测功能，老化模式将硬盘划分为重要录像和普通录像两个存储区（可设置两个存储区的配额比例），系统可自动计算并显示重要录像和普通录像的保存期限，可对视频图像叠加≥10行文字，每行可输入≥20个汉字； 5.支持SmartIPC人脸侦测、场景变更、区域入侵、物品看护、音频检测、客流统计、热度图等多种智能侦测接入与联动； 6.支持秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段，支持按车牌号分组显示车辆录像文件，支持预览状态下可回放任一通道5-100分钟内的录像文件； 7.具有RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10设置管理功能； 8.可通过客户端与设备端进行实时双向对讲； 9. 支持Smart IPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传，同时支持热度图，人数统计，车牌检测、智能跟踪球； 10. 可按照移动侦测、信号量报警、智能侦测等事件类型进行备份，并可进行图片备份； 11. 支持在录像回放中设置时间轴范围，范围可设置为5分钟、10分钟、2小时、4小时、12小时、1周、2周，支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条； 12.支持8个SATA接口，独立的eSATA扩展，支持存储和备份, 13. 接入不支持人脸抓拍的IPC，可通过NVR智能分析实现人脸抓拍功能，并进行告警上报及联动，支持通过NVR进行车辆检测，识别车牌号码、车牌颜色、车辆类型、车辆品牌、车身颜色，支持录像打包时间1-280分钟可设置； 14.支持进入区域侦测、离开区域侦测、人员聚集侦测、物品拿取/遗留侦测等智能行为分析 | 14286.69 |
| 619 | 硬盘4T | 24台 | 海康威视、华为、大华 | 1.监控级硬盘； 2.容量≥4T； 3.转速接口≥7200RPM,SATA。 | 24385.68 |
| 620 | 六类非屏蔽线缆UTP6 | 300m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.护套材料： PVC（聚氯乙烯）； 2. 导体线规≥0.57mm，23AWG； 3.导体材质：无氧铜；4.包装方式：305m/箱； 5.执行标准：TIA/EIA568C、ISO/IEC11801，EN50173，YD/T926； 6.防火等级为IEC60332-1（GB/T18380）单根阻燃标准，可特制CM，CMR，CMP产品。 | 1080.00 |
| 621 | 电气钢导管砖、混凝土结构暗配JDG25 | 120m | 国产优质 | 1.JDG25； 2.材质：镀锌钢管，管径：25MM；含管件底盒杯梳等配件。 | 1611.60 |
| 1.1.10.1.5.3机房动环监控 |
| 622 | 温湿度模块 | 6套 | 计通、龙控、金盾 | ◆1.供电电源：12VDC、电流：<10mA 2.显示：数码显示测量值 ◆3.测湿范围：0～100％RH ◆4.精度：±3%RH（25℃时） ◆5.测温范围：-20～60℃ ◆6.精度：±0.5℃（全量程内） 7.串行输出：RS485 | 6606.42 |
| 623 | 漏水检测模块 | 6套 | 计通、龙控、金盾 | 1.电源输入：10～30VDC 2.探测灵敏度：50KΩ | 19350.42 |
| 624 | 重要回路模块 | 3套 | 计通、龙控、金盾 | 1.强电转开关量模块； 2.输入回路数：8路； 3.输入范围：100VAC-240VAC； 4.通讯接口：RS485； 5.主要开关状态采集,每只可采集8路开关； 6.DC12V供电。 | 3039.21 |
| 625 | 避雷器模块 | 3套 | 计通、龙控、金盾 | 1.SPD端口：一端口； 2.SPD类别：组合型； 3.电源系统：TT-TN-IT； ◆4.响应时间： ≤25ns。 | 5163.21 |
| 626 | 消防监测模块 | 3套 | 计通、龙控、金盾 | 1.通道数：8路； 2.输入类型：灌电流，源电流； 3.接口：RS-485； 4.波特率：1200-115200bps。 | 3570.21 |
| 627 | 新排风监控模块 | 3套 | 计通、龙控、金盾 | 1.新排风信号采集模块； 2.输入回路数：8路； 3.输入范围：100VAC-240VAC； 4.通讯接口：RS485； 5.主要开关状态采集,每只可采集8路开关； 6.DC12V供电。 | 3570.21 |
| 628 | 电池组监测 | 312套 | 计通、龙控、金盾 | 1.可实现单节蓄电池检测， 实现对蓄电池单体电压、单体内阻、单体负极温度以及蓄电池组电压、充放电电流等监测，并可通过曲线、图形等方式体现； 2.支持通讯接口 ：RJ10.RJ485； ◆3.电气隔离电压：大于5000V。 | 96117.84 |
| 629 | 工控主机 | 3台 | 计通、龙控、金盾 | 1.支持16口RS-485/422串口； 2.支持1路10Base-T/100Base-TX自适应以太网接口； 支持300bps~115200bps线速无阻塞通信； 支持TCP、UDP、ARP、ICMP、HTTP、DNS和DHCP协议； 支持TCP Server、TCP Client、TCP Auto、UDP和RealCOM driver等多种工作模式； 支持过网关，跨路由通信； 支持标准TCP/IP SOCKET应用程序访问； 支持Windows串口驱动程序模式； 支持虚拟串口驱动访问模式和网络中断自动恢复连接功能； 支持WEB和串口等多种配置形式； 3.IP30等级防护，金属外壳，机架式安装方式； | 40222.83 |
| 630 | 六类非屏蔽线缆UTP6 | 300m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.护套材料： PVC（聚氯乙烯）； 2. 导体线规≥0.57mm，23AWG； 3.导体材质：无氧铜；4.包装方式：305m/箱； 5.执行标准：TIA/EIA568C、ISO/IEC11801，EN50173，YD/T926； 6.防火等级为IEC60332-1（GB/T18380）单根阻燃标准，可特制CM，CMR，CMP产品。 | 1080.00 |
| 631 | 电气钢导管砖、混凝土结构暗配JDG25 | 120m | 国产优质 | 1.JDG25； 2.材质：镀锌钢管，管径：25MM；含管件底盒杯梳等配件。 | 1611.60 |
| 1.1.10.1.6机柜及布线系统 |
| 632 | 机柜42U | 21台 | 图腾、金盾、罗格朗 | 1. 42U机柜，600mm*600mm,含机柜风扇、双承重托盘、重型脚轮（4只）及设备安装螺丝套件。 2.玻璃前门，单开玻璃门（5.0mm玻璃），支持左/右安装方式，侧门和前后门均可拆卸（≥0.8mm金属板），侧门及前后门带钥匙锁设计，顶板/底板/托盘：1.5mm金属板； 3.配线架等设备可通过立柱自动完成接地，立柱可支持前后调节，立柱板厚≥1.5mm； 4.机柜顶部和底部预制敲落孔； 5. 提供机柜墙装件，可挂墙安装。 6.提供2条PDU,14位10A+2位16A，国标插孔，提供过载保护、防雷模块、双断开关等PDU功能模块。 | 53898.81 |
| 633 | 12芯万兆室内多模光纤 | 300m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.室内12芯多模光纤； 2.规格：50/125um，满足ISO的OM3多模光缆标准，支持10G以太网应用300。 | 3570.00 |
| 634 | 24口光纤配线架 | 36架 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.可直接用于19"标准机柜，含24对LC-LC模块组、尾纤及配线架内相关盘纤组件，未使用端口设有挡板遮挡； 2.最大容量：96 芯 LC 适配器；并可更换模块盒实现光铜混合； 3.快速卡扣式设计,模块化抽屉,限位开工停止30度坡度；配置透明的亚克力盖板； 4.带8个线缆入口,提供紧固套件,提供PG9和PG13.5各一个； 5.执行标准：ISO/IEC11801，EN50173。 | 25862.76 |
| 635 | 光纤熔接 | 864芯 | 定制 | ◆1、光纤熔接，熔接损耗 ≤0.20dB/km | 37463.04 |
| 636 | 布放尾纤1.5m | 864根 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 布放尾纤1.5m | 10368.00 |
| 637 | 光纤跳线3m | 144条 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.规格：3米单模LC光纤双芯跳线，工业标准100%光学测试； 2.符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,IEC-60793。 | 14689.44 |
| 638 | 六类非屏蔽线缆UTP6 | 4320m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.护套材料： PVC（聚氯乙烯）； 2. 导体线规≥0.57mm，23AWG； 3.导体材质：无氧铜；4.包装方式：305m/箱； 5.执行标准：TIA/EIA568C、ISO/IEC11801，EN50173，YD/T926； 6.防火等级为IEC60332-1（GB/T18380）单根阻燃标准，可特制CM，CMR，CMP产品。 | 15552.00 |
| 639 | 六类非屏蔽配线架 | 36架 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1、19英寸标准机架安装； 2、配合增强型六类模块配合使用,兼容超五类与六类模块,模块化组合； 3、配线架背面配有理线托盘； 4、配线架与模块落槽式安装，配线架直接卡扣式安装； 5、配线架兼容非屏蔽和屏蔽功能，确保每个模块自动接地，配线架提供双重接地方式，卡接至机柜立柱即可完成自动接地。或者用导线接到机柜的接地铜排上。 6、正面直观的分组标签区及可更换标签，为书写标签提供方便的管理； 7、可直接使用于19英寸标准机柜、机架、挂墙柜等，不需要增加安装配件； 8、采用优质冷轧钢板，表面经过特殊处理，坚固、美观、不易划伤 | 14306.76 |
| 640 | 网络理线架 | 36个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.采用全塑胶ABS材质，配有防尘盖； 2.理线器容纳最多可达到48根4对线缆。 3.盖板可上下翻转，极易取下，方便理线操作 | 2499.12 |
| 641 | 网络面板双口 | 24个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.86mm带六类非屏蔽模块/底盒，双口 2.面板为优质PC材质，面板表面不可见螺钉孔、扣位式面板设计、防火级别：UL-94V0； 3.双口平面和斜面面板，所有面板均带防护门，适应于不同的恶劣施工环境，并且方便跳线插拔； 4.信息口有标识标签； 5.模块主体材料采用符合UL94V-0的高强度PC料。 6.模块簧片磷青铜镀金≥50µm,保证性能及使用寿命； 7.模块触针采用磷青铜，高硬度，高弹性，工作寿命长。 8.模块匹配线规：22－26AWG； 9.模块采用快捷打线设计，使用简易打线工具即可快速安装，提供568A/B标准打线方法； 10.各项性能指标达到或超过ANSI/TIA/EIA-568C-3和ISO/IEC11801规定的技术规范。 | 1655.28 |
| 642 | 钢网线槽300*100 | 60m | 卡博菲、纬诚、罗格朗 | 1.300*100mm开放式钢网桥架； 2.材料：304不锈钢； 3.表面：电镀锌 – 锌层厚度10um以上； 4.外形尺寸：300*100mm； 5.含水平三通、水平弯通、变径、下线接头、吊杆。 | 6944.40 |
| 643 | 封闭式镀锌桥架200*100 δ=1.2mm | 120m | 国产优质 | 封闭式镀锌桥架，规格：MR200*100*1.2MM，含水平三通、水平弯通、变径、下线接头、吊杆。 | 9547.20 |
| 644 | 电气钢导管砖、混凝土结构暗配JDG25 | 300m | 国产优质 | 1.JDG25； 2.材质：镀锌钢管，管径：25MM；含管件底盒杯梳等配件。 | 4029.00 |
| 1.1.10.2.1.1 UPS |
| 645 | UPS主机200kVA | 2台 | 科士达、易事特、维谛 | 1.额定容量200KVA。 2.支持4台并机，并机总线采用双环形冗余结构，避免单点环路影响系统并机安全。 3.具备蓄电池标称电压384~528VDC（32~44节12V）可调节功能，以提高电源系统供电安全性，减少后期设备维护成本。 4.输出可承受100%之三相不平衡负载，在负载任一相缺相下，系统可继续运转, 增加使用上之方便性。 5.应实现多台UPS 分时启动功能，即根据时间间隔，按顺序启动，以避免多台UPS 并联时，UPS 同时启动给发电机带来冲击，导致发电机不能正常供电。 6.具有独立控制系统，面板须为LCD液晶显示屏，中文界面。 7.采用图形化界面显示，内容至少包括：主路电压/电流/频率/功因，输出电压/电流/功率/负载率，电池电压/电流/工作温度/后备时间/容量率，运行状态，告警信息等。 8.通信系统：系统配置标准RS485 通信接口，提供开放的通信协议及配套软件，并具备并机、LBS、远程通讯等接口，以便后续系统监控及扩容需求。 9.柜内应标配主路开关、旁路开关、输出开关、维修开关。 10.设备容量：200KVA 11.输入电压范围（Vac）：284～478VAC 12.相数：三相五线 13.输入频率范围（Hz）：40～70 14.输入功率因数：≥0.99 15.输出电压（Vac）：380(或400/415)±1% 16.输出功率因数：1 17.切换时间（ms）：0 18.整机效率：≥95.5% 19.过载能力：负载 ≤110%，60min；≤125%，10min；≤150%，1min 20.通信功能：RS485.CAN、SNMP卡(可选）、LBS接口、并机接口等 21.执行标准：YD/T1095-2008 | 491409.13 |
| 646 | 蓄电池12V200AH | 128节 | 科士达、汤浅、理士 | 1.单机配置2组12V200AH蓄电池，每组32-40节，满足负载系统后备1h，抵抗高电流冲击，高电流放电。 2.环境条件：设备在－15～45℃环境温度下正常使用，相对温度： ≤90％（40±2℃时）。 3.浮充充电电压：13.5V--13.8V，均充充电电压：13.8V--14.1V； 4.结构：蓄电池的正、负极端子有明显标志，应便于连接，其极性、端子、外形尺寸应符合标准，安装完成后的蓄电池组接线端子不应存在裸露部分，蓄电池内部结构应符合规范的设计及工艺要求。 5.外观：蓄电池外观不得有变形、漏液、裂纹及污迹，标志要清楚。 6.气密性：蓄电池应能承受50Kpa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 7.防酸雾性能：蓄电池在正常浮充工作中应无酸雾溢出。 8.防爆性能：蓄电池在充电过程中遇有明火，内部应不引燃、不引爆。 9.利用封口剂的蓄电池，在温度-30℃~+65℃之间，封口剂不应有裂纹与溢流现象。 10.容量保存率：蓄电池静置28天后其容量保存率不低于96％ 11.电池充满电在25℃±5℃环境下放置10天后的开路电压应在12.84～14V范围内。 ◆12.浮充设计寿命 8-10年（20℃环境下）； 13.工作温度 ：-20--+50℃； ◆14.相对湿度：0-95%,无冷凝； 15.为保证电池用电环境安全，不接受OEM贴牌电池。 | 285856.90 |
| 647 | 电池开关盒 | 4台 | 科士达、维谛、思屋、国控 | 1. 每套UPS配置250A/3P开关2个，400A/3P开关1个； 2.柜内元器件品牌施耐德或ABB或同档次。 | 19012.81 |
| 648 | 电池架 | 4台 | 科士达、金丰创、万正 | 1.每个电池架可安装32-40节12V200AH蓄电池 2.含电池内部连接组件，含底座、含蓄电池至UPS主机连接电缆。 | 29346.25 |
| 649 | 动力配电箱 | 1台 | 施耐德、ABB、西门子 | 1.输入：①500A/3P断路器1个，输出：①400A/3P断路器2个，②63A/3P断路器5个,③32A/3P断路器6个，④32A/1P断路器6个，⑤16A/1P断路器6个； 2.63A以上采用固定式塑壳断路器，符合IEC 60947国际标准和GB14048国家标准；； 3.配置智能电表，满足电流、电压、相位、频率等实时监控功能，并能存储200条历史告警记录； 4.配置防雷器，符合防雷设计规范； 5.母线短路能力要求： 额定短时耐受电流（1s）：≥30kA，额定峰值耐受电流：≥63kA； 6.柜体母线采用高导电率铜制导体； 7.设备电缆的进、出线方式要求可灵活采用上下走线方式，进线孔应留有足够的空间位置，便于引入引出电缆。导线入口及出口处应设计成在导线安装好后，仍能达到规定的防护等级要求； 8.前操作，前维护； 9.投标设备符合IEC、GB标准。 | 18165.33 |
| 650 | UPS输出配电柜 | 2台 | 施耐德、ABB、西门子 | 1.输入：①320A/3P断路器1个，输出：①160A/3P断路器2个，②63A/3P断路器3个,③32A/3P断路器3个； 2.63A以上采用固定式塑壳断路器，符合IEC 60947国际标准和GB14048国家标准；； 3.配置智能电表，满足电流、电压、相位、频率等实时监控功能，并能存储200条历史告警记录； 4.配置防雷器，符合防雷设计规范； 5.母线短路能力要求： 额定短时耐受电流（1s）：≥30kA，额定峰值耐受电流：≥63kA； 6.柜体母线采用高导电率铜制导体； 7.设备电缆的进、出线方式要求可灵活采用上下走线方式，进线孔应留有足够的空间位置，便于引入引出电缆。导线入口及出口处应设计成在导线安装好后，仍能达到规定的防护等级要求； 8.前操作，前维护； 9.投标设备符合IEC、GB标准。 | 59330.66 |
| 651 | 配电列头柜 | 2台 | 科士达、易事特、金盾 | 1.输入：①160A/3P断路器1个，输出：①32A/1P断路器36个； 2.63A以上采用固定式塑壳断路器，符合IEC 60947国际标准和GB14048国家标准；； 3.配置智能电表，满足电流、电压、相位、频率等实时监控功能，并能存储200条历史告警记录； 4.配置防雷器，符合防雷设计规范； 5.母线短路能力要求： 额定短时耐受电流（1s）：≥30kA，额定峰值耐受电流：≥63kA； 6.柜体母线采用高导电率铜制导体； 7.设备电缆的进、出线方式要求可灵活采用上下走线方式，进线孔应留有足够的空间位置，便于引入引出电缆。导线入口及出口处应设计成在导线安装好后，仍能达到规定的防护等级要求； 8.前操作，前维护； 9.投标设备符合IEC、GB标准。 | 24330.66 |
| 652 | 应急照明配电箱 | 1台 | 施耐德、ABB、西门子 | 1.输入：①32A/4PATS切换开关1个，输出：①16A/1P断路器9个； 2.配置防雷器，符合防雷设计规范； 3.柜体母线采用高导电率铜制导体； 4.设备电缆的进、出线方式要求可灵活采用上下走线方式，进线孔应留有足够的空间位置，便于引入引出电缆。导线入口及出口处应设计成在导线安装好后，仍能达到规定的防护等级要求； 5.前操作，前维护； 6.投标设备符合IEC、GB标准。 | 6165.33 |
| 653 | UPS配电箱 | 2台 | 施耐德、ABB、西门子 | 1.输入：①63A/3P断路器2个，输出：①32A/1P断路器12个； 2.63A以上采用固定式塑壳断路器，符合IEC 60947国际标准和GB14048国家标准；； 3.配置防雷器，符合防雷设计规范； 4.柜体母线采用高导电率铜制导体； 5.设备电缆的进、出线方式要求可灵活采用上下走线方式，进线孔应留有足够的空间位置，便于引入引出电缆。导线入口及出口处应设计成在导线安装好后，仍能达到规定的防护等级要求； 6.前操作，前维护； 7.投标设备符合IEC、GB标准。 | 36330.66 |
| 1.1.10.2.1.2 桥架及线管 |
| 654 | 钢网桥架400*100 | 80m | 罗格朗、欧普、公牛 | 1.400*100mm开放式钢网桥架； 2.材料：304不锈钢； 3.表面：电镀锌 – 锌层厚度10um以上，适合于室内使用； 4.外形尺寸：400*100mm； 5.含水平三通、水平弯通、变径、下线接头、吊杆。 | 11671.20 |
| 655 | 封闭式镀锌桥架300*100 δ=1.5mm | 50m | 罗格朗、欧普、公牛 | 封闭式镀锌桥架，规格：MR300*100*1.2MM，含水平三通、水平弯通、变径、下线接头、吊杆。 | 4857.00 |
| 656 | 电气钢导管砖、混凝土结构暗配JDG25 | 60m | 国产优质 | 1.JDG25； 2.材质：镀锌钢管，管径：25MM；含管件底盒杯梳等配件。 | 805.80 |
| 1.1.10.2.1.3 照明、插座及连接器 |
| 657 | 嵌入式灯盘：1200*300mm，LED光源：2*28W | 20套 | 欧普、佛山照明、雷士 | 1.配置嵌入式灯盘1200*300mm； 2.LED光源：2*28。 | 5403.00 |
| 658 | 工业连接器 | 12套 | 德力西、曼奈柯斯、突破 | 1.配置3P，32A/220V； 2.防护等级IP65。 | 815.40 |
| 659 | 单相安全型二、三孔插座（250V,10A） | 20套 | 罗格朗、欧普、公牛 | 1.五孔安装插座,含86底盒； 2.250V/10A。 | 615.20 |
| 660 | 三联单控开关（250V,10A） | 4套 | 罗格朗、欧普、公牛 | 1，三位开关面板，含86#底盒； 2.250V/10A。 | 96.48 |
| 1.1.10.2.1.4 配电线缆 |
| 661 | 铜芯电缆敷设 普通敷设 ZA-YJV-4*150+1*70mm2 | 100m | 桂林国际、正泰、德力西 | 1.ZA-YJV-4*150+1*70mm2 2.A类阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电力电缆； 3.额定电压等级1KV | 35573.00 |
| 662 | 铜芯电缆敷设 普通敷设 ZA-YJV-4*50+1*25mm2 | 200m | 桂林国际、正泰、德力西 | 1.ZA-YJV-4*50+1*25mm2 2.A类阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电力电缆； 3.额定电压等级1KV | 25498.00 |
| 663 | 铜芯电缆敷设 普通敷设 ZA-YJV-4*25+1*16mm2 | 200m | 桂林国际、正泰、德力西 | 1.ZA-YJV-4*25+1*16mm2 2.A类阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电力电缆； 3.额定电压等级1KV | 14502.00 |
| 664 | 铜芯电缆敷设 普通敷设 ZA-YJV-5*10mm2 | 100m | 桂林国际、正泰、德力西 | 1.ZA-YJV-5*10mm2 2.A类阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电力电缆； 3.额定电压等级1KV | 4103.00 |
| 665 | 铜芯电缆敷设 普通敷设 ZA-YJV-5*6mm2 | 240m | 桂林国际、正泰、德力西 | 1.ZA-YJV-5*6mm2 2.A类阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电力电缆； 3.额定电压等级1KV | 6900.00 |
| 666 | 铜芯电缆敷设 普通敷设ZA-YJV-3*6mm2 | 1200m | 桂林国际、正泰、德力西 | 1.ZA-YJV-3*6mm2 2.A类阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电力电缆； 3.额定电压等级1KV | 20784.00 |
| 667 | 铜芯电缆敷设 普通敷设ZA-YJV-3*4mm2 | 400m | 桂林国际、正泰、德力西 | 1.ZA-YJV-3*4mm2 2.A类阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电力电缆； 3.额定电压等级1KV | 5612.00 |
| 668 | 管内穿线 ZA-BYJ-4mm2 | 360m | 桂林国际、正泰、德力西 | 1.ZA-BYJ-4mm2 2.A类阻燃型交联聚乙烯铜芯绝缘电力电缆； 3.额定电压等级1KV | 1166.40 |
| 669 | 管内穿线 ZA-BYJ-2.5mm2 | 220m | 桂林国际、正泰、德力西 | 1.ZA-BYJ-2.5mm2 2.A类阻燃型交联聚乙烯铜芯绝缘电力电缆； 3.额定电压等级1KV | 519.20 |
| 670 | 消防信号联动线多芯软导线ZR-RVV 2*1.5mm2 | 60m | 桂林国际、正泰、德力西 | 1.ZR-RVV2*1.5mm2 2.阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆； 3.额定电压等级450~750V | 163.80 |
| 1.1.10.2.2接地与防雷系统 |
| 671 | 铜接地母线敷设30*3mm | 150m | 国产优质 | 1.镀锡紫铜带，30*3mm； 2.含接地端子绝缘子。 | 20934.00 |
| 672 | 局部等电位接地箱 | 3台 | 国产优质 | 1.局部等电位接地箱； 2.含所需对应大楼接地使用35㎡铜鼻子等铺材。 | 530.01 |
| 673 | 局等电位接地线缆 ZB-BVR-25mm2 | 150m | 桂林国际、正泰、德力西 | 1.ZRBVR-25mm2 2.阻燃铜芯聚氯乙烯的绝缘软电线； 3.额定电压等级1KV | 2920.50 |
| 674 | 静电泄放接地线 ZB-BVR-6mm2 | 120m | 桂林国际、正泰、德力西 | 1.ZRBVR-6mm2 2.阻燃铜芯聚氯乙烯的绝缘软电线； 3.额定电压等级1KV | 846.00 |
| 1.1.10.2.3机柜系统 |
| 675 | 网络机柜 800*1200*2000 | 4台 | 图腾、金盾、罗格朗 | 1.19英寸IT设备柜。 2.800mm宽*1200mm深*2000mm高，可用空间不少于42U； 3.机柜承重达到1800KG，确保机柜整体的牢固性和稳定性； 4.机柜前门距离设备200mm的位置要求设计有带过线孔位密封面板，过线孔配备毛刷或胶圈增加通风阻，使冷风尽可能从设备正面通过； 5.机柜门采用前单后双梅花状高密度网孔门，前门两侧要求带有铝型材装饰边，网孔通风率不低于70%，后门网孔通风率不低于70%； 6.机柜内部至少配置4根用于固定设备、层板或L型导轨的安装立柱，单根立柱要求通过框架侧横梁上、中、下三点牢靠固定，前、后可灵活调节； 7.含智能垂直PDU4套（机柜内嵌入式安装，每两台机柜并柜时PDU应在背靠背位置，每套PDU分别配套工业连接器公母接头），并配有若干束线圈，理线架； 8.单柜配置：1块固定层板/10块1U气流遏制盲板/1套侧密闭组件； 9.机柜选用不低于Q235等级优质冷轧碳素钢板材料，机柜主体要求采用G型七折立柱框架结构，其中承重部分（立柱、层板、L型导轨等）材料厚度不低于2.0mm，其他部件材料厚度不少于1.0mm。表面质量：机架表面要求进行脱脂、纳米陶瓷、纯水清洗、静电喷塑等处理，不脱漆、耐酸碱、耐溶剂、耐腐蚀、耐指纹不受手汗影响、附着力应100％附着、抗冲击。表层外观应表面光洁、色泽均匀、无露底、无流积、无起泡、无裂纹、无桔皮、金属件无毛刺和锈蚀、防静电；焊缝应整齐均匀，不允许有裂缝、咬边、豁口，烧穿等缺陷，表面粗糙度应符合行业相关标准； 10.机柜应配置1条垂直理线槽，理线槽采用阻燃塑料或金属鱼骨架形状设计，并配置可旋转打开的金属盖板，用于藏纳线缆； 11.机柜主体框架结构牢固，通过承重支架对楼层地面并柜连接后应可抵抗8烈度，要求符合《电信设备抗地震性能检测规范》（YD 5083-2005）标准； 12.机柜PDU配置要求 ：每台机柜配置智能垂直PDU4套（机柜内嵌入式安装，每两台机柜并柜时PDU应在背靠背位置，每套PDU分别配套工业连接器公母接头，安装后插座面不超出内角柜，不影响设备电源及网络布线及上下架设备。PDU满足下进线需求。所配置的PDU为32A输入；单条PDU应满足250V 50/60Hz正弦交流电输入要求，满足满负荷32A正常工作需求，每一位国标10A模块输出功率应不小于2500W，国标16A模块输出功率应不小于4000W。每条PDU输入端配置符合IEC60309标准三孔2P+E工业连接器，防护等级不低于IP44，32A接入的电缆截面积不低于3*6mm²，电缆长度应不少于3米，电缆应采用RVV多股软线，阻燃等级不低于A级；每条PDU输出插座应不少于10个10A C13插座、2个16A C19插座；提供RS485通讯接口。 | 31374.44 |
| 676 | 服务器机柜 600*1200*2000 | 30台 | 图腾、金盾、罗格朗 | 1.19英寸IT设备柜。 2.800mm宽*1200mm深*2000mm高，可用空间不少于42U； 3.机柜承重达到1800KG，确保机柜整体的牢固性和稳定性； 4.机柜前门距离设备200mm的位置要求设计有带过线孔位密封面板，过线孔配备毛刷或胶圈增加通风阻，使冷风尽可能从设备正面通过； 5.机柜门采用前单后双梅花状高密度网孔门，前门两侧要求带有铝型材装饰边，网孔通风率不低于70%，后门网孔通风率不低于70%； 6.机柜内部至少配置4根用于固定设备、层板或L型导轨的安装立柱，单根立柱要求通过框架侧横梁上、中、下三点牢靠固定，前、后可灵活调节； 7.含智能垂直PDU4套（机柜内嵌入式安装，每两台机柜并柜时PDU应在背靠背位置，每套PDU分别配套工业连接器公母接头），并配有若干束线圈，理线架； 8.单柜配置：1块固定层板/10块1U气流遏制盲板/1套侧密闭组件； 9.机柜选用不低于Q235等级优质冷轧碳素钢板材料，机柜主体要求采用G型七折立柱框架结构，其中承重部分（立柱、层板、L型导轨等）材料厚度不低于2.0mm，其他部件材料厚度不少于1.0mm。表面质量：机架表面要求进行脱脂、纳米陶瓷、纯水清洗、静电喷塑等处理，不脱漆、耐酸碱、耐溶剂、耐腐蚀、耐指纹不受手汗影响、附着力应100％附着、抗冲击。表层外观应表面光洁、色泽均匀、无露底、无流积、无起泡、无裂纹、无桔皮、金属件无毛刺和锈蚀、防静电；焊缝应整齐均匀，不允许有裂缝、咬边、豁口，烧穿等缺陷，表面粗糙度应符合行业相关标准； 10.机柜应配置1条垂直理线槽，理线槽采用阻燃塑料或金属鱼骨架形状设计，并配置可旋转打开的金属盖板，用于藏纳线缆； 11.机柜主体框架结构牢固，通过承重支架对楼层地面并柜连接后应可抵抗8烈度，要求符合《电信设备抗地震性能检测规范》（YD 5083-2005）标准； 12.机柜PDU配置要求 ：每台机柜配置智能垂直PDU4套（机柜内嵌入式安装，每两台机柜并柜时PDU应在背靠背位置，每套PDU分别配套工业连接器公母接头，安装后插座面不超出内角柜，不影响设备电源及网络布线及上下架设备。PDU满足下进线需求。所配置的PDU为32A输入；单条PDU应满足250V 50/60Hz正弦交流电输入要求，满足满负荷32A正常工作需求，每一位国标10A模块输出功率应不小于2500W，国标16A模块输出功率应不小于4000W。每条PDU输入端配置符合IEC60309标准三孔2P+E工业连接器，防护等级不低于IP44，32A接入的电缆截面积不低于3*6mm²，电缆长度应不少于3米，电缆应采用RVV多股软线，阻燃等级不低于A级；每条PDU输出插座应不少于10个10A C13插座、2个16A C19插座；提供RS485通讯接口。 | 235308.30 |
| 677 | 冷通道封闭 | 1套 | 科士达、依米康、维谛 | 1.模块化设计，密闭冷通道宽度1800mm，通道左右均设置机柜，冷池长度不少于12400mm，内部可安装600、800标准机柜。 2.通道配置固定及活动天窗，天窗支持消防信号联动快速自动开启和一键自动复位功能，并能实现顶部活动联动策略管控。天窗开启后总体（地面到天窗）高度不得超过2.6米，各部件要求模块化设计，天窗应满足免工具安装。颜色要求与机柜一致。 3.通道两端采用自动门设计，金属框内嵌透光安全玻璃，外围应采用门盒围蔽。观察窗口应选用厚度不小于12mm双层安全钢化玻璃。通道两端自动门应配置门盒安装固定，自动门要求根据项目需求实现联动功能： 当通道断电时，自动门满足人工辅助开启（不能锁死）。 4.密闭冷通道两前后设置自动平移门带门禁系统，应支持3种人份认证识别方式：卡、密码或密码+卡等，具备正常、异常、告警事件记录。门禁信息数据可远程上传。门禁系统必须能被原机房门禁系统纳管，实现远程下发、删除数据及远程管理。门禁支持与采购人机房门禁系统集成控制。 5.通道内配置温度、湿度、烟感、天窗状态、视频监控、智能PDU、配电列头柜等监控。 6.冷通道应配置通道内半球式视频监控设备，通道内首、末两端对角配置，提供365天×24小时不断间、无死角全方位监控，满足图像的对比度、亮度、色度、饱和度均可灵活调节。网络摄像机图像分辨率：XGA（12.5-15）/960P/720P/；支持IR-CUT电磁式切换，红外监控距离≥12米，摄像头要求具备RJ45以太网外接端口。 7.配置10寸触摸屏，可在本地显示监控数据。 8.冷通道所有钢制零部件采用优质冷轧钢板，材料厚度不低于1.5mm，天窗采用厚度不低于 4mm 附膜钢化玻璃，透光度应不低于80%。 9.每个模块要求提供端口与机房消防整体联动，顶部翻转天窗能根据不同形式的机房消防信号或接受多种策略联动信号快速自动开启，开启时间不允许超过3秒，同时须满足本地和远程控制自动关闭，单个模块所有关闭时间不超过10秒，不接受传统人工手动逐个天窗关闭的方案。 10.每个模块内应配置环境信息采集单元，通过环境管理主机可实现温度、湿度、烟感、天窗状态等微环境的实时本地检测，并可通过RS485或TCP/IP通信模式远程监控。 11.通道应内嵌白色LED节能冷光源照明，与机柜或天窗对应内嵌式45°倾斜安装（不允许直接外露），通道内照度不低于300lx，保持美观及通道内可维护性，照明开关位于通道两侧门外，采用双联双控开关，两侧均可实现对照明的控制。 12.活动天窗应采用电磁力锁控组件固定，要求满足瞬间打开，并通过一键启动实现本地或远程机械式自动复位（非人工关闭天窗），活动天窗复位的时间应不超过10秒。 13.顶部走线方式接入，模块内部线路应能满足通道管理控制系统及照明系统供电需要。 14.密闭冷通道要求采用集成整流模块统一供电模式，工业级标准接口。 15.通道模块顶部应配置气流密闭通道装饰围板，模块式设计，整体采用优质冷轧钢板，材料厚度1.5mm，安装于机柜后门顶部、首末端机柜侧面，安装后应不影响机柜门板开闭，整体平整与天窗同高。 16.密闭冷通道模块整体支架产品抗震强度能满足A类机房建设要求，符合国家《电信设备抗地震性能检测规范》(YD5083-2005) 的要求，抗震烈度为8.9烈度。 | 300000.00 |
| 1.1.10.2.4综合布线系统 |
| 678 | 12芯万兆室内多模光纤 | 2400m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.室内12芯多模光纤，规格：50/125um； 2.满足ISO的OM3多模光缆标准，支持10G以太网应用300。 | 28560.00 |
| 679 | 24口光纤配线架 | 60架 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.可直接用于19"标准机柜，含24对LC-LC模块组、尾纤及配线架内相关盘纤组件，未使用端口设有挡板遮挡； 2.最大容量：96 芯 LC 适配器；并可更换模块盒实现光铜混合； 3.快速卡扣式设计,模块化抽屉,限位开工停止30度坡度；配置透明的亚克力盖板； 4.带8个线缆入口,提供紧固套件,提供PG9和PG13.5各一个； 5.执行标准：ISO/IEC11801，EN50173。 | 43104.60 |
| 680 | 光纤熔接 | 1440芯 | 定制 | ◆1、光纤熔接，熔接损耗 ≤0.20dB/km | 62438.40 |
| 681 | 布放尾纤1.5m | 1440根 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 布放尾纤1.5m | 17280.00 |
| 682 | 单模光纤跳线3m | 240条 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.规格：3米单模LC光纤双芯跳线，工业标准100%光学测试； 2.符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,IEC-60793。 | 24482.40 |
| 683 | 六类非屏蔽线缆UTP6 | 10800m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.护套材料： PVC（聚氯乙烯） 2. 导体线规≥0.57mm，23AWG。 3.导体材质：无氧铜 4.特性阻抗:100 ±15 Ohm； | 38880.00 |
| 684 | 六类非屏蔽配线架 | 60架 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1、19英寸标准机架安装； 2、配合增强型六类模块配合使用,兼容超五类与六类模块,模块化组合； 3、配线架背面配有理线托盘； 4、配线架与模块落槽式安装，配线架直接卡扣式安装； 5、配线架兼容非屏蔽和屏蔽功能，确保每个模块自动接地，配线架提供双重接地方式，卡接至机柜立柱即可完成自动接地。或者用导线接到机柜的接地铜排上。 6、正面直观的分组标签区及可更换标签，为书写标签提供方便的管理； 7、可直接使用于19英寸标准机柜、机架、挂墙柜等，不需要增加安装配件； 8、采用优质冷轧钢板，表面经过特殊处理，坚固、美观、不易划伤。 | 23844.60 |
| 685 | 网络理线架 | 60个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.采用全塑胶ABS材质，配有防尘盖； 2.理线器容纳最多可达到48根4对线缆。 3.盖板可上下翻转，极易取下，方便理线操作 | 4165.20 |
| 686 | 光纤槽道120*100 | 30m | 国产优质 | 1.120*100黄色PVC光纤专用桥架 2.采用全圆弧设计，出纤口及各种三通、四通的转角过渡圆角R≥40mm，确保光纤弯曲曲率半径R≥40mm； 3.采用主、列槽道对光纤分别布放，走线规则有序； 4.主、列槽道均由阻燃塑料加工而成，小配件表面喷塑处理，美观整齐； 5.出纤口为阻燃材料，安装位置灵活，能满足各种地方出纤的需要； 6.配置大容量出纤口； 7.三通、四通提供光纤走线不同方向的分支接口； 8.光纤槽道可单独安装也可在走线架上固定； 9.槽道所有塑料件的燃烧性能：燃烧性能等级达到GB／T2048 2008~FV-0级。 | 4075.20 |
| 687 | 钢网桥架300*100 | 60m | 卡博菲、纬诚、罗格朗 | 1.300*100mm开放式钢网桥架； 2.材料：304不锈钢； 3.表面：电镀锌 – 锌层厚度10um以上； 4.外形尺寸：300*100mm； 5.含水平三通、水平弯通、变径、下线接头、吊杆。 | 6944.40 |
| 1.1.10.2.5空气调节系统 |
| 688 | 窗式新风机 | 1台 | 沐风、绿岛、风神 | 1.新风量L≥1000m³/h，配置电动风口； 2.带485网络智能新风控制器； 3.过滤器堵塞报警器； 4.防雨防虫新风入口设计。 | 1371.46 |
| 689 | 柜式新排风机一体机 | 1台 | 沐风、绿岛、风神 | 1.立柜式安装方式，新风/排风量不小于2500立方米/小时； 2.标配外墙防雨百叶风口；内墙封闭法兰盘；L型风阀组件： 3.含与新排风机分别联动的双电动风阀，及汇总为一个风口的静压箱； 4.RS485通讯接口的网络型控制器；过滤器堵塞报警；高效电子净化单元 | 4391.46 |
| 690 | 精密空调 | 4台 | 科士达、依米康、维谛 | ★1.制冷量不小于39KW，送风方式：前送风，后回风；风量不低于8000 m3/h，风冷恒温恒湿型；加湿除湿功能；含冷媒、延长组件；含精密空调二次搬运、冷媒铜管安装界面、设备支撑架、开机调试等； 2.控制性能：温度调节范围：+17℃~ +28℃，湿度调节范围：20% ~ 80%RH；室内机组成：变频压缩机、蒸发器、EC风机、控制器、电子膨胀阀、电极式加湿器、等主要部件； 3.精密空调应具备高显热比特性，在回风干球温度24℃、相对湿度45%RH时，空调机组显热比不应低于0.98； 4.精密空调应具有较大的送风量和较小的冷风比，且送风温度应高于机房的露点温度，冷风比应小于3.5w/(m3/h)； 5.控制系统： LCD液晶屏，可显示机房内主要参数（温度、湿度等），可设定温度、湿度数值及主要部件工作值，计算主要部件的运行时间等。具有RS485通讯接口，对系统进行远程巡检和参数的设置。 6.室外机组：为“耐腐蚀铝合金+表面喷涂保护”结构，并具有良好的刚性，以适应多种环境条件；室外机组风机采用无极调速控制，能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风机的运转速度，以实现节能运行；室外机组换热量不低于36kw。 ★7. 投标产品属《节能产品政府采购品目清单》内标注★号的货物的，须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标时提供证明文件。 | 741068.90 |
| 691 | 精密空调 | 2台 | 科士达、依米康、维谛 | 1.制冷量12.5KW，送风方式：上送风，下回风；EC风机、单系统机型；含冷媒、延长组件；含精密空调二次搬运、冷媒铜管安装界面、设备支撑架、开机调试等。空调机组的最大送风量应不小于2800m3/h。 2.空调机组采用高效涡旋式压缩机，以提高机组的节能性及可靠性；对应机组总制冷量，压缩机能效比≥3.0。 3.空调机组采用双蒸发器组成的大面积型蒸发器，蒸发器的迎风面积应≥0.8m2。 4.空调机组采用机组须采用加湿效率高、现场易清洗的远红外型加湿器，实现快速加湿。 5.空调机组应具备电子再热器，为提高加热器的效率，应采用全铝翅片式电加热器且带功率分级控制功能，可依据再加热需求输出合适的加热量，确保机房环境的稳定、节能。 6. 室外风机采用无级调速技术，根据系统压力自动调节风机转速，达到更好的节能效果。 ★7.产品要求为原厂研发生产产品，不接受OEM贴牌产品； ◆9.温度调节范围：+17℃ ~ +30℃ ★10.投标产品属《节能产品政府采购品目清单》内标注★号的货物的，须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标时提供证明文件。 | 110872.92 |
| 692 | 给排水改造 | 1项 | 定制 | 1.机房213㎡给排水改造，含水阀4个、前置过滤器4个和PPR水管90米，142㎡防水涂层等，符合设计要求 | 6000.00 |
| 1.1.10.2.6消防系统 |
| 693 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 5套 | 北大青鸟、依爱、赛福 | 1.GQQ90/2.5 2.贮存压力4.2MPa；最大工作压力5.3MPa；最小工作压力3.6MPa； 3.泄压装置动作压力7.2MPa； 4.最大充装密度950(kg/m3)。 5.含药剂HFC-227ea | 71212.50 |
| 694 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 1套 | 北大青鸟、依爱、赛福 | 1.GQQ150/2.5 2.贮存压力4.2MPa；最大工作压力5.3MPa；最小工作压力3.6MPa； 3.泄压装置动作压力7.2MPa； 4.最大充装密度950(kg/m3)。 5.含药剂HFC-227ea | 21147.30 |
| 695 | 防护区标识牌 | 4块 | 天成、海湾、北大青鸟 | 1.定制； 2.防水不干胶贴纸，10*80CM。 | 320.00 |
| 696 | 四区气体灭火控制器 | 1台 | 天成、海湾、北大青鸟 | 1.可带4个区的气体灭火设备； 2.工作电压：交流AC220V50/60Hz，允许电压变化范围AC176V～AC264V； 3.壁挂式、带打印； 4.2个总线制回路，每个回路255个编码点。 | 5891.07 |
| 697 | 编码点型感温探测器 | 8个 | 天成、海湾、北大青鸟 | 1.信号总线电压：总线24V允许范围：16V～28V； 2.动作温度：56℃～66℃(出厂设置为56℃)； 3.报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮； 4.外壳防护等级：IP33； 5.执行标准：GB4716-2005《点型感温火灾探测器》； 6.线制：两总线，无极性； 7.总线长度： ≤2000m。 | 1196.32 |
| 698 | 编码点型感烟探测器 | 4个 | 天成、海湾、北大青鸟 | 1.信号总线电压：总线24V允许范围：16V～28V； 2.编码方式：电子编码（编码范围为1～255） 3.报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮； 4.外壳防护等级：IP23； 5.执行标准：《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）； 6.线制：两总线，无极性； 7.总线长度： ≤2000m。 | 598.16 |
| 699 | 火灾声光报警器 | 4个 | 天成、海湾、北大青鸟 | 1.工作电压：信号总线电压：总线24V；允许范围： 16V～28V 2.电源总线电压：DC24V；允许范围：DC19V～DC28V 3.执行标准：GB 26851—2011 。 | 1025.44 |
| 700 | 紧急启动按钮 | 4个 | 天成、海湾、北大青鸟 | 1.适用温度：-10℃～50℃； ◆2.湿度：< 95%RH(不凝露) ； 3.工作电压：DC16～32V。 | 561.84 |
| 701 | 喷洒指示灯 | 4套 | 天成、海湾、北大青鸟 | 1.适用温度：-10℃～50℃； ◆2.湿度：＜95%RH(不凝露) ； 3.工作电压：DC22～28V； 4.工作电流：＜280mA。 | 803.12 |
| 702 | 呼吸器 | 4套 | 天成、海湾、北大青鸟 | 1.过滤精度(um):0.22-100； 2.过滤容量(t/h):0.2，滤芯长度(m/m):5英寸，工作压力(Mpa):0.1-0.6MPa； 3.温度范围(℃):1-60，滤芯材质为:聚丙烯滤芯。 | 676.08 |
| 703 | 自动感应泄压口XYK(A) | 3个 | 天成、海湾、北大青鸟 | 1、有效泄压面积：不小于0.12平方米。 2、平时呈密闭状态，当防护区压力大于设定压力时，叶片可开启，满足防护区泄压的要求。 | 5510.67 |
| 704 | 泄压口防护区百叶罩 | 3个 | 国产优质 | 铝合金定制 | 715.59 |
| 705 | 应急灯 | 4套 | 国产优质 | 1.防护等级：IP30； 2.规格：悬挂式； 3.光源功率：5W； 4.光源类型：LED。 | 346.48 |
| 706 | 安全出口指示灯 | 4套 | 国产优质 | 1.电压：220V； 2.防护等级：IP65； 3.光源功率：3W。 | 336.60 |
| 707 | 多芯软导线ZR-RVV 2*1.5mm2 | 400m | 桂林国际、正泰、德力西 | ZR-RVV2*1.5mm2 1.阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆； 2.额定电压等级450~750V | 1092.00 |
| 708 | 管内穿线 ZA-BYJ-2.5mm2 | 90m | 桂林国际、正泰、德力西 | 1.ZA-BYJ-2.5mm2 2.A类阻燃型交联聚乙烯铜芯绝缘电力电缆； 3.额定电压等级1KV 。 | 212.40 |
| 709 | 电气钢导管砖、混凝土结构暗配JDG25 | 120m | 国产优质 | 1.JDG25； 2.材质：镀锌钢管，管径：25MM；含管件底盒杯梳等配件。 | 1611.60 |
| 1.1.10.2.7.1 门禁管理 |
| 710 | 网络门禁控制箱 | 2台 | 海康威视、万里虹、依图 | 1.具有应急响应功能，可应急开启和应急复位 2.支持反潜回（防跟随）功能，多门互锁功能，多重卡认证开门功能，多重卡+中心远程开门功能，多重卡+超级密码开门功能，多重卡+超级卡开门功能，超级权限开门； 3.应具防区报警功能，有≥4个防区输入端口，具有防短、防剪功能，能够联动报警输出 ◆4.系统主要操作响应时间应小于2S，电控锁响应时间应小于等于1S，报警响应时间应小于等于1S； 5.应具有手动或自动校时功能，系统平台应具有视频联动报警功能； 6.支持同时接入RS485和wiegand接口的读卡器，能通过RS485接口连接读卡器组成环网，实现环路检测和冗余功能； 7.具有大容量存储能力，应支持≥20万卡片管理和≥30万事件记录存储； 8.支持读卡器防拆报警、黑名单刷卡报警、门被外力开启报警、门未关妥报警等功能，强化系统安全； 9.支持脱机记录保持功能和纪录储存空间不足警告功能，断电后数据可以永久保存； 10. 具有丰富的接口： wiegand通讯接口≥4个，可接入最多读卡器数量≥8个，其中≥4个RS485读卡器和≥4个wiegand读卡器，门磁输入接口≥4个，电锁输出接口≥4个，报警输出接口≥4个； 11.具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁； | 4623.96 |
| 711 | 开关电源 | 2台 | 海康威视、万里虹、依图 | 1.机箱尺寸约237*285*85mm。 2.输入电压：100-240VAC。 3.输出电压：12VDC。 4.输出电流：4.17A。 5.支持后备电池接入，输出功率 ≤50W。 ◆6.工作湿度：＜95%，工作温度：-10℃～+50℃。 | 1464.98 |
| 712 | 二合一生物识别读卡器 | 4台 | 海康威视、万里虹、依图 | 1.支持壁挂安装，采用光学式CMOS指纹辨识模块。 2.读卡感应距离范围不小于为3-6CM。 3.支持≥5000枚指纹容量的存储。 4.支持防拆报警功能。 5.指纹数据存储采用组乱码加密，确保数据安全。 ◆6.刷卡比对或指纹比对时间 ≤1秒，指纹辨识错误拒绝率 ≤0.01%，指纹辨识错误接受率 ≤0.001%。 7.支持防水设计，防水等级≥IP65。 | 3652.72 |
| 713 | 双门电磁锁 | 4台 | 国产优质 | 1.≥280kgx2静态直线拉力。 2.内置反向电流防护装置。 3.防残磁设计，选用防磨损材料。 4.铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理。 5.支持门磁输出。 6.上锁时NO输出，开锁时NC输出。 | 1282.00 |
| 714 | 锁具门夹 | 4台 | 海康威视、万里虹、依图 | 1.通电上锁，无残磁，无机械磨损、带支架； 2.锁状态信号NO/NC输出、LED指示，抗拉力：280KG(AL-280)； 3.适用于90度开的任何有框门。 | 240.00 |
| 715 | 开门按钮 | 4个 | 海康威视、万里虹、依图 | 1.塑料面板。 2.输出：常开。 3.最大耐用电流1.25A，电压250V。 | 288.20 |
| 716 | 读卡器双绞线缆UTP6 | 100m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.UTP6，低烟无卤 2.护套材料： PVC（聚氯乙烯）； 3. 导体线规≥0.56mm，23AWG； 4.导体材质：无氧铜；5.包装方式：305m/箱； 6.执行标准：TIA/EIA568C、ISO/IEC11801，EN50173，YD/T926； 7.防火等级为IEC60332-1（GB/T18380）单根阻燃标准，可特制CM，CMR，CMP产品。 | 360.00 |
| 717 | 多芯软导线ZR-RVV 2*1.0mm2 | 100m | 桂林国际、正泰、德力西 | 1.ZR-RVV2*1.0mm2 2.阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆； 3.额定电压等级450~750V | 223.00 |
| 718 | 多芯软导线ZR-RVV 4*1.0mm2 | 100m | 桂林国际、正泰、德力西 | 1.ZR-RVV4*1.0mm2 2.阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆； 3.额定电压等级450~750V | 366.00 |
| 719 | 六类非屏蔽线缆UTP6 | 75m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.护套材料： PVC（聚氯乙烯）； 2. 导体线规≥0.57mm，23AWG； 3.导体材质：无氧铜；4.包装方式：305m/箱； 5.执行标准：TIA/EIA568C、ISO/IEC11801，EN50173，YD/T926； 6.防火等级为IEC60332-1（GB/T18380）单根阻燃标准，可特制CM，CMR，CMP产品。 | 270.00 |
| 720 | 多芯软导线ZR-RVV 2*1.5mm2 | 50m | 桂林国际、正泰、德力西 | 1.ZR-RVV2*1.5mm2 2.阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆； 3.额定电压等级450~750V | 136.50 |
| 721 | 电气钢导管砖、混凝土结构暗配JDG25 | 120m | 国产优质 | 1.JDG25； 2.材质：镀锌钢管，管径：25MM；含管件底盒杯梳等配件。 | 1611.60 |
| 1.1.10.2.7.2 视频监控 |
| 722 | 网络POE半球摄像机 | 10台 | 海康威视、华为、大华 | 1.≥300万像素CMOS传感器，视频输出图像清晰流畅。 2.最低照度彩色 ≤0.001lx，黑白 ≤0.0001lx，灰度等级不小于11级。 3.支持三码流技术，主码流≥2048x1536@30fps，第三码流≥2048x1536@30fps，子码流≥704x576@30fps。 4.在≥2048x1536@25fps下，清晰度不小于1400TVL。 5.信噪比不小于55dB，支持区域遮盖功能，并能支持≥8块区域。 6.支持H.264.H.265.MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 7.红外补光距离不小于50米，可开启或关闭智能后检索功能。 8.支持电子快门、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。 9.支持≥8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 10.支持人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。 11.支持≥20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频 12.不低于IP67防尘防水等级，支持DC12V，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 11981.55 |
| 723 | NVR网络硬盘录像机 | 1台 | 海康威视、华为、大华 | 1.可接入≥620Mbps带宽的≥16路H.265编码、1080p格式的视频图； 2.具备≥2个视频输出口（1路VGA输出，1路HDMI输出）支持异源输出，VGA、HDMI分辨率达≥1920×1080； 3.支持4K分辨率码流接入并解码输出，高清显示画面更加清晰细腻； 4.支持硬盘管理、检测功能，老化模式将硬盘划分为重要录像和普通录像两个存储区（可设置两个存储区的配额比例），系统可自动计算并显示重要录像和普通录像的保存期限，可对视频图像叠加≥10行文字，每行可输入≥20个汉字； 5.支持SmartIPC人脸侦测、场景变更、区域入侵、物品看护、音频检测、客流统计、热度图等多种智能侦测接入与联动； 6.支持秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段，支持按车牌号分组显示车辆录像文件，支持预览状态下可回放任一通道5-100分钟内的录像文件； 7.具有RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10设置管理功能； 8.可通过客户端与设备端进行实时双向对讲； 9. 支持Smart IPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传，同时支持热度图，人数统计，车牌检测、智能跟踪球； 10.支持进入区域侦测、离开区域侦测、人员聚集侦测、物品拿取/遗留侦测等智能行为分析； 11.支持在录像回放中设置时间轴范围，范围可设置为5分钟、10分钟、2小时、4小时、12小时、1周、2周，支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条； 12.支持8个SATA接口，独立的eSATA扩展，支持存储和备份, | 4762.23 |
| 724 | 硬盘4T | 10台 | 海康威视、华为、大华 | 1.监控级硬盘； 2.容量≥4T； 3.转速接口≥7200RPM,SATA。 | 10160.70 |
| 725 | 六类非屏蔽线缆UTP6 | 200m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.护套材料： PVC（聚氯乙烯）； 2. 导体线规≥0.57mm，23AWG； 3.导体材质：无氧铜；4.包装方式：305m/箱； 5.执行标准：TIA/EIA568C、ISO/IEC11801，EN50173，YD/T926； 6.防火等级为IEC60332-1（GB/T18380）单根阻燃标准，可特制CM，CMR，CMP产品。 | 720.00 |
| 726 | 电气钢导管砖、混凝土结构暗配JDG25 | 120m | 国产优质 | 1.JDG25； 2.材质：镀锌钢管，管径：25MM；含管件底盒杯梳等配件。 | 1611.60 |
| 1.1.10.2.7.3 机房环境监控 |
| 727 | 温湿度模块 | 6套 | 计通、龙控、金盾 | ◆1.供电电源：12VDC、电流：<10mA 2.显示：数码显示测量值 ◆3.测湿范围：0～100％RH ◆4.精度：±3%RH（25℃时） ◆5.测温范围：-20～60℃ ◆6.精度：±0.5℃（全量程内） 7.串行输出：RS485 | 6606.42 |
| 728 | 漏水检测模块 | 4套 | 计通、龙控、金盾 | 1.电源输入：10～30VDC 2.探测灵敏度：50KΩ | 12900.28 |
| 729 | 重要回路模块 | 2套 | 计通、龙控、金盾 | 1.强电转开关量模块； 2.输入回路数：8路； 3.输入范围：100VAC-240VAC； 4.通讯接口：RS485； 5.主要开关状态采集,每只可采集8路开关； 6.DC12V供电。 | 2026.14 |
| 730 | 避雷器模块 | 1套 | 计通、龙控、金盾 | 1.SPD端口：一端口； 2.SPD类别：组合型； 3.电源系统：TT-TN-IT； ◆4.响应时间： ≤25ns。 | 1721.07 |
| 731 | 消防监测模块 | 1套 | 计通、龙控、金盾 | 1.通道数：8路； 2.输入类型：灌电流，源电流； 3.接口：RS-485； 4.波特率：1200-115200bps。 | 1190.07 |
| 732 | 新排风监控模块 | 1套 | 计通、龙控、金盾 | 1.新排风信号采集模块； 2.输入回路数：8路； 3.输入范围：100VAC-240VAC； 4.通讯接口：RS485； 5.主要开关状态采集,每只可采集8路开关； 6.DC12V供电。 | 1190.07 |
| 733 | 电池组监测 | 128套 | 计通、龙控、金盾 | 1.可实现单节蓄电池检测， 实现对蓄电池单体电压、单体内阻、单体负极温度以及蓄电池组电压、充放电电流等监测，并可通过曲线、图形等方式体现； 2.支持通讯接口 ：RJ10.RJ485； ◆3.电气隔离电压：大于5000V。 | 39432.96 |
| 734 | 工控主机 | 2台 | 计通、龙控、金盾 | 1.支持16口RS-485/422串口； 2.支持1路10Base-T/100Base-TX自适应以太网接口； 支持300bps~115200bps线速无阻塞通信； 支持TCP、UDP、ARP、ICMP、HTTP、DNS和DHCP协议； 支持TCP Server、TCP Client、TCP Auto、UDP和RealCOM driver等多种工作模式； 支持过网关，跨路由通信； 支持标准TCP/IP SOCKET应用程序访问； 支持Windows串口驱动程序模式； 支持虚拟串口驱动访问模式和网络中断自动恢复连接功能； 支持WEB和串口等多种配置形式； 3.IP30等级防护，金属外壳，机架式安装方式； | 26815.22 |
| 735 | 信息流监控平台软件 | 1套 | 计通、龙控、金盾 | 1.基于工控式标准的中文B/S架构集中监控管理，能实时检测市电、UPS、蓄电池、空调、漏水、温湿度、防盗、消防、门禁、视频等设备的工作状态和各运行参数； 2.支持Web远程管理功能，支持二次开发，软件提供开放接口；支持灵活的组网方式，所有环境监控信息能在计算机网络内共享。 | 53410.91 |
| 736 | 短信模块 | 1个 | 计通、龙控、金盾 | 用户提供短信卡并充值 | 2704.98 |
| 737 | 远程WEB模块 | 1个 | 计通、龙控、金盾 | 远程WEB模块 | 2704.98 |
| 738 | 传感器电源DC12V | 1个 | 计通、龙控、金盾 | DC12V | 265.72 |
| 739 | 六类非屏蔽线缆UTP6 | 300m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.护套材料： PVC（聚氯乙烯）； 2. 导体线规≥0.57mm，23AWG； 3.导体材质：无氧铜；4.包装方式：305m/箱； 5.执行标准：TIA/EIA568C、ISO/IEC11801，EN50173，YD/T926； 6.防火等级为IEC60332-1（GB/T18380）单根阻燃标准，可特制CM，CMR，CMP产品。 | 1080.00 |
| 740 | 多芯软导线ZR-RVV 2*1.5mm2 | 100m | 桂林国际、正泰、德力西 | 1.ZR-RVV2*1.5mm2 2.阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆； 3.额定电压等级450~750V | 273.00 |
| 741 | 电气钢导管砖、混凝土结构暗配JDG25 | 100m | 国产优质 | 1.JDG25； 2.材质：镀锌钢管，管径：25MM；含管件底盒杯梳等配件。 | 1343.00 |
| 742 | D1民警技术楼机房调试 | 1系统 |  | D1民警技术楼机房调试，检验系统、货物的功能、性能，确保准确可靠和满足使用要求。 | 85040.80 |
| 1.1.10.3.1.1 UPS |
| 743 | UPS主机100kVA | 1台 | 科士达、易事特、维谛 | ★1.功率100kVA，UPS采用在线式双变换拓扑架构设计。 2.采用SPWM脉宽调制技术，IGBT功率模块。 3. 类模块化设计：把整流逆变模块和配电模块分别通过快速连接端子和系统电气柜相连,提供高了系统的可用性,现场服务时间极短。 4.具有并机功能，可最多达4台并机。 5.具有智能化电池管理技术。 6.双电源输入：支持两路独立的电源接入,提高系统的可靠性。 7.具有冷起动及无电池状态下启动UPS功能。 8.输入电压范围208~480Vac 9.输入电压频率范围40HZ～70HZ 10.频率跟踪速率≤1HZ/S ◆11.输出电压范围380/400/415（1±2%）Vac ◆12.输出频率范围50HZ/60HZ±0.5% ◆13.输出波形失真度<3% ◆14.过载能力：过载100%～110%维持60min并转旁路输出过载；110%～125%维持10min并转旁路输出；过载150%维持1min并转旁路输出，＞150% 200ms后转旁路输出（市电模式下，在过载消除后，UPS可自动转回逆变模式）。 15.功率因数≥0.99 16.电池电压±192/±204/±216/±228/±240VDC（32/34/36/38/40节电池灵活配置）。17.逆变切换时间0ms 18.LCD显示：可进行中英文双切换功能，输入输出电压、频率、电池电压、输出功率、温度。 19.保护功能:具有输出短路\输出过载\温度过高\电池欠压\输出过欠压\抗雷击浪涌保护功能。 20.前面板具有EPO按键，在紧急情况下按下EPO按键就可以紧急关机。EPO按键为内陷设计，可以避免误操作。 21.配套电池须有防漏液实用托盘免维护装置。 | 120436.56 |
| 744 | 蓄电池12V200AH | 64节 | 科士达、汤浅、理士 | 1.单机配置1组12V200AH蓄电池，每组32节，满足负载系统后备1h，抵抗高电流冲击，高电流放电。 2.环境条件：设备在－15～45℃环境温度下正常使用，相对温度： ≤90％（40±2℃时）。 3.浮充充电电压：13.5V--13.8V，均充充电电压：13.8V--14.1V； 4.结构：蓄电池的正、负极端子有明显标志，应便于连接，其极性、端子、外形尺寸应符合厂家产品图样，安装完成后的蓄电池组接线端子不应存在裸露部分，蓄电池内部结构应符合规范的设计及工艺要求。 5.外观：蓄电池外观不得有变形、漏液、裂纹及污迹，标志要清楚。 6.气密性：蓄电池应能承受50Kpa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 7.防酸雾性能：蓄电池在正常浮充工作中应无酸雾溢出。 8.防爆性能：蓄电池在充电过程中遇有明火，内部应不引燃、不引爆。 9.利用封口剂的蓄电池，在温度-30℃~+65℃之间，封口剂不应有裂纹与溢流现象。 10.容量保存率：蓄电池静置28天后其容量保存率不低于96％ 11.电池充满电在25℃±5℃环境下放置10天后的开路电压应在12.84～13.14V范围内。 ◆12.浮充设计寿命 8-10年（20℃环境下）； 13.工作温度 ：-20--+50℃； ◆14.相对湿度：0-95%,无冷凝； | 142928.45 |
| 745 | 电池开关盒 | 1台 | 科士达、维谛、思屋、国控 | 1.每套UPS配置250A/3P开关2个，400A/3P开关1个； 2. 柜内元器件品牌施耐德或ABB或同档次。 | 3656.31 |
| 746 | 电池架 | 2台 | 科士达、金丰创、万正 | 1.每个电池架可安装32-40节12V200AH蓄电池； 2，含电池内部连接组件，含底座、含蓄电池至UPS主机连接电缆。 | 9287.02 |
| 747 | 市电配电箱 | 1台 | 施耐德、ABB、西门子 | 1.输入：①200A/3P断路器1个，输出：①200A/3P断路器1个，②32A/3P断路器4个，③32A/1P断路器6个，④16A/1P断路器6个； 2.63A以上采用固定式塑壳断路器，符合IEC 60947国际标准和GB14048国家标准；； 3.配置智能电表，满足电流、电压、相位、频率等实时监控功能，并能存储200条历史告警记录； 4.配置防雷器，符合防雷设计规范； 5.母线短路能力要求： 额定短时耐受电流（1s）：≥30kA，额定峰值耐受电流：≥63kA； 6.柜体母线采用高导电率铜制导体； 7.设备电缆的进、出线方式要求可灵活采用上下走线方式，进线孔应留有足够的空间位置，便于引入引出电缆。导线入口及出口处应设计成在导线安装好后，仍能达到规定的防护等级要求； 8.前操作，前维护； 9.投标设备符合IEC、GB标准。 | 11165.33 |
| 748 | UPS输出配电柜 | 1台 | 施耐德、ABB、西门子 | 1.输入：①160A/3P断路器1个，输出：①63A/3P断路器2个，②32A/3P断路器3个； 2.63A以上采用固定式塑壳断路器，符合IEC 60947国际标准和GB14048国家标准；； 3.配置智能电表，满足电流、电压、相位、频率等实时监控功能，并能存储200条历史告警记录； 4.配置防雷器，符合防雷设计规范； 5.母线短路能力要求： 额定短时耐受电流（1s）：≥30kA，额定峰值耐受电流：≥63kA； 6.柜体母线采用高导电率铜制导体； 7.设备电缆的进、出线方式要求可灵活采用上下走线方式，进线孔应留有足够的空间位置，便于引入引出电缆。导线入口及出口处应设计成在导线安装好后，仍能达到规定的防护等级要求； 8.前操作，前维护； 9.投标设备符合IEC、GB标准。 | 29665.33 |
| 749 | UPS输出配电箱 | 2台 | 施耐德、ABB、西门子 | 1.输入：①63A/3P断路器1个，输出：①32A/1P断路器6个，②16A/1P断路器3个； 2.63A以上采用固定式塑壳断路器，符合IEC 60947国际标准和GB14048国家标准；； 3.配置智能电表，满足电流、电压、相位、频率等实时监控功能，并能存储200条历史告警记录； 4.配置防雷器，符合防雷设计规范； 5.柜体母线采用高导电率铜制导体； 6.设备电缆的进、出线方式要求可灵活采用上下走线方式，进线孔应留有足够的空间位置，便于引入引出电缆。导线入口及出口处应设计成在导线安装好后，仍能达到规定的防护等级要求； 7.前操作，前维护； 8.投标设备符合IEC、GB标准。 | 24330.66 |
| 750 | 照明插座配电箱 | 1台 | 施耐德、ABB、西门子 | 1.输入：①32A/3P断路器1个，输出：①16A/1P断路器9个； 2.配置防雷器，符合防雷设计规范； 3.柜体母线采用高导电率铜制导体； 4.设备电缆的进、出线方式要求可灵活采用上下走线方式，进线孔应留有足够的空间位置，便于引入引出电缆。导线入口及出口处应设计成在导线安装好后，仍能达到规定的防护等级要求； 5.前操作，前维护； 6.投标设备符合IEC、GB标准。 | 14165.33 |
| 1.1.10.3.1.2 桥架及线管 |
| 751 | 封闭式镀锌桥架200*100 δ=1.2mm | 50m | 国产优质 | 封闭式镀锌桥架，规格：MR200*100*1.2MM，含水平三通、水平弯通、变径、下线接头、吊杆。 | 3978.00 |
| 752 | 封闭式镀锌桥架300*100 δ=1.5mm | 50m | 国产优质 | 封闭式镀锌桥架，规格：MR300*100*1.2MM，含水平三通、水平弯通、变径、下线接头、吊杆。 | 4857.00 |
| 753 | 电气钢导管砖、混凝土结构暗配JDG25 | 60m | 国产优质 | 1.JDG25； 2.材质：镀锌钢管，管径：25MM；含管件底盒杯梳等配件。 | 805.80 |
| 1.1.10.3.1.3 插座及连接器 |
| 754 | 工业连接器 | 14套 | 德力西、曼奈柯斯、突破 | 1.配置3P，32A/220V； 2.防护等级IP65。 | 951.30 |
| 755 | 单相安全型二、三孔插座（250V,10A） | 8套 | 罗格朗、欧普、公牛 | 1.五孔安装插座,含86底盒； 2.250V/10A。 | 2460.88 |
| 756 | 三联单控开关（250V,10A） | 2套 | 罗格朗、欧普、公牛 | 1，三位开关面板，含86#底盒； 2.250V/10A。 | 48.24 |
| 1.1.10.3.1.4 配电线缆 |
| 757 | 铜芯电缆敷设 普通敷设 ZA-YJV-4*50+1*25mm2 | 100m | 桂林国际、正泰、德力西 | 1.ZA-YJV-4*50+1*25mm2 2.A类阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电力电缆； 3.额定电压等级1KV | 12322.00 |
| 758 | 铜芯电缆敷设 普通敷设 ZA-YJV-4*35+1*16mm2 | 200m | 桂林国际、正泰、德力西 | 1.ZA-YJV-4*35+1*16mm2 2.A类阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电力电缆； 3.额定电压等级1KV | 18384.00 |
| 759 | 铜芯电缆敷设 普通敷设 ZA-YJV-5*6mm2 | 600m | 桂林国际、正泰、德力西 | 1.ZA-YJV-5*6mm2 2.A类阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电力电缆； 3.额定电压等级1KV | 17250.00 |
| 760 | 铜芯电缆敷设 普通敷设ZA-YJV-3*4mm2 | 320m | 桂林国际、正泰、德力西 | 1.ZA-YJV-3*4mm2 2.A类阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电力电缆； 3.额定电压等级1KV | 4489.60 |
| 761 | 管内穿线 ZA-BYJ-4mm2 | 180m | 桂林国际、正泰、德力西 | 1.ZA-BYJ-4mm2 2.A类阻燃型交联聚乙烯铜芯绝缘电力电缆； 3.额定电压等级1KV | 583.20 |
| 762 | 管内穿线 ZA-BYJ-2.5mm2 | 100m | 桂林国际、正泰、德力西 | 1.ZA-BYJ-2.5mm2 2.A类阻燃型交联聚乙烯铜芯绝缘电力电缆； 3.额定电压等级1KV | 236.00 |
| 763 | 多芯软导线ZR-RVV 2*1.5mm2 | 50m | 桂林国际、正泰、德力西 | 1.ZR-RVV2*1.5mm2 2.阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆； 3.额定电压等级450~750V | 136.50 |
| 1.1.10.3.2接地与防雷系统 |
| 764 | 铜接地母线敷设30*3mm | 70m | 国产优质 | 1.镀锡紫铜带，30*3mm； 2.含接地端子绝缘子。 | 9769.20 |
| 765 | 局部等电位接地箱 | 1台 | 国产优质 | 1.局部等电位接地箱； 2.含所需对应大楼接地使用35㎡铜鼻子等铺材。 | 176.67 |
| 766 | 局等电位接地线缆 ZB-BVR-25mm2 | 50m | 桂林国际、正泰、德力西 | 1.ZRBVR-25mm2 2.阻燃铜芯聚氯乙烯的绝缘软电线； 3.额定电压等级1KV | 973.50 |
| 767 | 静电泄放接地线 ZB-BVR-6mm2 | 100m | 桂林国际、正泰、德力西 | 1.ZRBVR-6mm2 2.阻燃铜芯聚氯乙烯的绝缘软电线； 3.额定电压等级1KV | 705.00 |
| 1.1.10.3.3空气调节系统 |
| 768 | 窗式新风机 | 2台 | 沐风、绿岛、风神 | 1.新风量L≥1000m³/h，配置电动风口； 2.带485网络智能新风控制器； 3.过滤器堵塞报警器； 4.防雨防虫新风入口设计。 | 2742.92 |
| 769 | 窗式排风机 | 2台 | 沐风、绿岛、风神 | 1.排风量L≥1000m³/h，配置电动风口； 2.带485网络智能排风控制器； 3.过滤器堵塞报警器； 4.防雨防虫新风入口设计。 | 2742.92 |
| 770 | 精密空调制冷量12.5KW | 2台 | 科士达、依米康、维谛 | 1.制冷量12.5KW，送风方式：上送风，下回风；单系统机型；含冷媒、延长组件；含精密空调二次搬运、冷媒铜管安装界面、设备支撑架、开机调试等。空调机组的最大送风量应不小于2800m3/h。 2.空调机组采用高能效比的谷轮涡旋压缩机，以提高机组的节能性及可靠性；对应机组总制冷量，压缩机能效比≥3.0。 3.空调机组采用双蒸发器组成的大面积型蒸发器，蒸发器的迎风面积应≥0.89m2。 4.空调机组采用机组须采用加湿效率高、现场易清洗的远红外型加湿器，实现快速加湿。 5.空调机组应具备电子再热器，为提高加热器的效率，应采用全铝翅片式电加热器且带功率分级控制功能，可依据再加热需求输出合适的加热量，确保机房环境的稳定、节能。 6.室外风机采用无级调速技术，根据系统压力自动调节风机转速，达到更好的节能效果。 ★7.温度产品要求为原厂研发生产产品，不接受OEM贴牌产品； 8.调节范围：+17℃ ~ +28℃ ◆9.温度调节精度：±1℃ ，温度变化率< 5℃/小时 ★10.投标产品属《节能产品政府采购品目清单》内标注★号的货物的，须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标时提供证明文件。 | 110872.92 |
| 771 | 给排水改造 | 1项 | 定制 | 含水阀、前置过滤器和PPR水管等，符合设计要求 | 6000.00 |
| 1.1.10.3.4消防系统 |
| 772 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 2套 | 北大青鸟、依爱、赛福 | 1.贮存压力4.2MPa；最大工作压力5.3MPa；最小工作压力3.6MPa； 2.泄压装置动作压力7.2MPa； 3.最大充装密度950(kg/m3)。 | 28485.00 |
| 773 | 防护区标识牌 | 2块 | 天成、海湾、北大青鸟 | 定制 防水不干胶贴纸，10*80CM。 | 160.00 |
| 774 | 二区气体灭火控制器 | 1台 | 天成、海湾、北大青鸟 | 1.可带2个区的气体灭火设备； 2.工作电压：交流AC220V50/60Hz，允许电压变化范围AC176V～AC264V； 3.壁挂式、带打印 4.2个总线制回路，每个回路255个编码点。 | 5891.07 |
| 775 | 编码点型感温探测器 | 4个 | 天成、海湾、北大青鸟 | 1.信号总线电压：总线24V允许范围：16V～28V； 2.动作温度：56℃～66℃(出厂设置为56℃)； 3.报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮； 4.外壳防护等级：IP33； 5.执行标准：GB4716-2005《点型感温火灾探测器》； 6.线制：两总线，无极性； 7.总线长度： ≤2000m。 | 598.16 |
| 776 | 编码点型感烟探测器 | 2个 | 天成、海湾、北大青鸟 | 1.信号总线电压：总线24V允许范围：16V～28V； 2.编码方式：电子编码（编码范围为1～255） 3.报警确认灯：红色，巡检时闪烁，报警时常亮； 4.外壳防护等级：IP23； 5.执行标准：《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）； 6.线制：两总线，无极性； 7.总线长度： ≤2000m。 | 299.08 |
| 777 | 火灾声光报警器 | 2个 | 天成、海湾、北大青鸟 | 1.工作电压：信号总线电压：总线24V；允许范围： 16V～28V 2.电源总线电压：DC24V；允许范围：DC19V～DC28V 3.执行标准：GB 26851—2011 。 | 512.72 |
| 778 | 紧急启动按钮 | 2个 | 天成、海湾、北大青鸟 | 1.适用温度：-10℃～50℃； ◆2.湿度：< 95%RH(不凝露) ； 3.工作电压：DC16～32V。 | 280.92 |
| 779 | 喷洒指示灯 | 2套 | 天成、海湾、北大青鸟 | 1.适用温度：-10℃～50℃； ◆2.湿度：＜95%RH(不凝露) ； 3.工作电压：DC22～28V； 4.工作电流：＜280mA。 | 401.56 |
| 780 | 呼吸器 | 2套 | 天成、海湾、北大青鸟 | 1.过滤精度(um):0.22-100； 2.过滤容量(t/h):0.2，滤芯长度(m/m):5英寸，工作压力(Mpa):0.1-0.6MPa； 3.温度范围(℃):1-60，滤芯材质为:聚丙烯滤芯。 | 338.04 |
| 781 | 自动感应泄压口XYK(A) | 2个 | 天成、海湾、北大青鸟 | 1、有效泄压面积：不小于0.12平方米。 2、平时呈密闭状态，当防护区压力大于设定压力时，叶片可开启，满足防护区泄压的要求。 | 11021.34 |
| 782 | 泄压口防护区百叶罩 | 2个 | 国产优质 | 铝合金定制 | 477.06 |
| 783 | 应急灯 | 2套 | 国产优质 | 1.防护等级：IP30； 2.规格：悬挂式； 3.光源功率：5W； 4.光源类型：LED。 | 173.24 |
| 784 | 安全出口指示灯 | 2套 | 国产优质 | 1.电压：220V； 2.防护等级：IP65； 3.光源功率：3W。 | 168.30 |
| 785 | 多芯软导线ZR-RVV 2*1.5mm2 | 100m | 桂林国际、正泰、德力西 | ZR-RVV2*1.5mm2 1.阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆； 2.额定电压等级450~750V | 273.00 |
| 786 | 管内穿线 ZA-BYJ-2.5mm2 | 90m | 桂林国际、正泰、德力西 | 1.ZA-BYJ-2.5mm2 2.A类阻燃型交联聚乙烯铜芯绝缘电力电缆； 3.额定电压等级1KV 。 | 212.40 |
| 787 | 电气钢导管砖、混凝土结构暗配JDG25 | 50m | 国产优质 | 1.JDG25； 2.材质：镀锌钢管，管径：25MM；含管件底盒杯梳等配件。 | 671.50 |
| 1.1.10.3.5.1 门禁管理 |
| 788 | 网络门禁控制箱 | 1台 | 海康威视、万里虹、依图 | 1、支持对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理。 2、具有应急响应功能，可应急开启和应急复位 3、支持反潜回（防跟随）功能，多门互锁功能，多重卡认证开门功能，多重卡+中心远程开门功能，多重卡+超级密码开门功能，多重卡+超级卡开门功能，超级权限开门。 4、应具防区报警功能，有≥4个防区输入端口，具有防短、防剪功能，能够联动报警输出 ◆5、系统主要操作响应时间应小于2S，电控锁响应时间应小于等于1S，报警响应时间应小于等于1S。 6、应具有手动或自动校时功能，系统平台应具有视频联动报警功能。 7、支持同时接入RS485和wiegand接口的读卡器，能通过RS485接口连接读卡器组成环网，实现环路检测和冗余功能。 8、具有大容量存储能力，应支持≥20万卡片管理和≥30万事件记录存储. 9、支持读卡器防拆报警、黑名单刷卡报警、门被外力开启报警、门未关妥报警等功能，强化系统安全。 10、支持脱机记录保持功能和纪录储存空间不足警告功能，断电后数据可以永久保存。 11、具有丰富的接口： wiegand通讯接口≥4个，可接入最多读卡器数量≥8个，其中≥4个RS485读卡器和≥4个wiegand读卡器，门磁输入接口≥4个，电锁输出接口≥4个，报警输出接口≥4个。 12、具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁。 13、具有极端恶劣环境下正常工作能力，工作温度应为：﹣20℃～﹢70℃。 | 2311.98 |
| 789 | 开关电源 | 1台 | 海康威视、万里虹、依图 | 1.机箱尺寸约237*285*85mm。 2.输入电压：100-240VAC。 3.输出电压：12VDC。 4.输出电流：4.17A。 5.支持后备电池接入，输出功率 ≤50W。 ◆6.工作湿度：＜95%，工作温度：-10℃～+50℃。 | 732.49 |
| 790 | 二合一生物识别读卡器 | 2台 | 海康威视、万里虹、依图 | 1.支持壁挂安装，采用光学式CMOS指纹辨识模块。 2.读卡感应距离范围不小于为3-6CM。 3.支持≥5000枚指纹容量的存储。 4.支持防拆报警功能。 5.指纹数据存储采用组乱码加密，确保数据安全。 ◆6.刷卡比对或指纹比对时间 ≤1秒，指纹辨识错误拒绝率 ≤0.01%，指纹辨识错误接受率 ≤0.001%。 7.支持防水设计，防水等级≥IP65。 | 1826.36 |
| 791 | 双门电磁锁 | 2台 | 国产优质 | 1.≥280kgx2静态直线拉力。 2.内置反向电流防护装置。 3.防残磁设计，选用防磨损材料。 4.铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理。 5.支持门磁输出。 6.上锁时NO输出，开锁时NC输出。 | 641.00 |
| 792 | 锁具门夹 | 2台 | 海康威视、万里虹、依图 | 1.通电上锁，无残磁，无机械磨损、带支架； 2.锁状态信号NO/NC输出、LED指示，抗拉力：280KG(AL-280)； 3.适用于90度开的任何有框门。 | 120.00 |
| 793 | 开门按钮 | 2个 | 海康威视、万里虹、依图 | 1.塑料面板。 2.输出：常开。 3.最大耐用电流1.25A，电压250V。 | 144.10 |
| 794 | 读卡器电缆UTP6 | 60m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.UTP6，低烟无卤 2.护套材料： PVC（聚氯乙烯）； 3. 导体线规≥0.56mm，23AWG； 4.导体材质：无氧铜；5.包装方式：305m/箱； 6.执行标准：TIA/EIA568C、ISO/IEC11801，EN50173，YD/T926； 7.防火等级为IEC60332-1（GB/T18380）单根阻燃标准，可特制CM，CMR，CMP产品。 | 216.00 |
| 795 | 多芯软导线ZR-RVV 2*1.0mm2 | 60m | 桂林国际、正泰、德力西 | 1.ZR-RVV2*1.0mm2 2.阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆； 3.额定电压等级450~750V | 133.80 |
| 796 | 多芯软导线ZR-RVV 4*1.0mm2 | 60m | 桂林国际、正泰、德力西 | 1.ZR-RVV4*1.0mm2 2.阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆； 3.额定电压等级450~750V | 219.60 |
| 797 | 六类非屏蔽线缆UTP6 | 60m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.护套材料： PVC（聚氯乙烯）； 2. 导体线规≥0.57mm，23AWG； 3.导体材质：无氧铜；4.包装方式：305m/箱； 5.执行标准：TIA/EIA568C、ISO/IEC11801，EN50173，YD/T926； 6.防火等级为IEC60332-1（GB/T18380）单根阻燃标准，可特制CM，CMR，CMP产品。 | 216.00 |
| 798 | 多芯软导线ZR-RVV 2*1.5mm2 | 50m | 桂林国际、正泰、德力西 | 1.ZR-RVV2*1.5mm2 2.阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆； 3.额定电压等级450~750V | 136.50 |
| 1.1.10.3.5.2 视频监控 |
| 799 | 网络POE半球摄像机 | 2台 | 海康威视、华为、大华 | 1.≥300万像素CMOS传感器，视频输出图像清晰流畅。 2.最低照度彩色 ≤0.001lx，黑白 ≤0.0001lx，灰度等级不小于11级。 3.支持三码流技术，主码流≥2048x1536@30fps，第三码流≥2048x1536@30fps，子码流≥704x576@30fps。 4.在≥2048x1536@25fps下，清晰度不小于1400TVL。 5.信噪比不小于55dB，支持区域遮盖功能，并能支持≥8块区域。 6.支持H.264.H.265.MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 7.红外补光距离不小于50米，可开启或关闭智能后检索功能。 8.支持电子快门、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。 9.支持≥8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 10.支持人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。 11.支持≥20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频 12.不低于IP67防尘防水等级，支持DC12V，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 2396.31 |
| 800 | NVR网络硬盘录像机 | 1台 | 海康威视、华为、大华 | 1.可接入≥620Mbps带宽的≥8路H.265编码、1080p格式的视频图； 2.具备≥2个视频输出口（1路VGA输出，1路HDMI输出）支持异源输出，VGA、HDMI分辨率达≥1920×1080； 3.支持4K分辨率码流接入并解码输出，高清显示画面更加清晰细腻； 4.支持硬盘管理、检测功能，老化模式将硬盘划分为重要录像和普通录像两个存储区（可设置两个存储区的配额比例），系统可自动计算并显示重要录像和普通录像的保存期限，可对视频图像叠加≥10行文字，每行可输入≥20个汉字； 5.支持SmartIPC人脸侦测、场景变更、区域入侵、物品看护、音频检测、客流统计、热度图等多种智能侦测接入与联动； 6.支持秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段，支持按车牌号分组显示车辆录像文件，支持预览状态下可回放任一通道5-100分钟内的录像文件； 7.具有RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10设置管理功能； 8.可通过客户端与设备端进行实时双向对讲； 9.接入不支持人脸抓拍的IPC，可通过NVR智能分析实现人脸抓拍功能，并进行告警上报及联动，支持通过NVR进行车辆检测，识别车牌号码、车牌颜色、车辆类型、车辆品牌、车身颜色，支持录像打包时间1-280分钟可设置； 10.支持进入区域侦测、离开区域侦测、人员聚集侦测、物品拿取/遗留侦测等智能行为分析； 11.1. 支持在录像回放中设置时间轴范围，范围可设置为5分钟、10分钟、2小时、4小时、12小时、1周、2周，支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条； 12.支持8个SATA接口，独立的eSATA扩展，支持存储和备份, | 4762.23 |
| 801 | 硬盘4T | 2台 | 海康威视、华为、大华 | 1.监控级硬盘； 2.容量≥4T； 3.转速接口≥7200RPM,SATA。 | 2032.14 |
| 802 | 六类非屏蔽线缆UTP6 | 50m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.护套材料： PVC（聚氯乙烯）； 2. 导体线规≥0.57mm，23AWG； 3.导体材质：无氧铜；4.包装方式：305m/箱； 5.执行标准：TIA/EIA568C、ISO/IEC11801，EN50173，YD/T926； 6.防火等级为IEC60332-1（GB/T18380）单根阻燃标准，可特制CM，CMR，CMP产品。 | 180.00 |
| 803 | 电气钢导管砖、混凝土结构暗配JDG25 | 40m | 国产优质 | 1.JDG25； 2.材质：镀锌钢管，管径：25MM；含管件底盒杯梳等配件。 | 537.20 |
| 1.1.10.3.5.3 机房环境监控 |
| 804 | 温湿度模块 | 2套 | 计通、龙控、金盾 | ◆1.供电电源：12VDC、电流：<10mA 2.显示：数码显示测量值 ◆3.测湿范围：0～100％RH ◆4.精度：±3%RH（25℃时） ◆5.测温范围：-20～60℃ ◆6.精度：±0.5℃（全量程内） 7.串行输出：RS485 | 2202.14 |
| 805 | 漏水检测模块 | 2套 | 计通、龙控、金盾 | 1.电源输入：10～30VDC 2.探测灵敏度：50KΩ | 6450.14 |
| 806 | 重要回路模块 | 1套 | 计通、龙控、金盾 | 1.强电转开关量模块； 2.输入回路数：8路； 3.输入范围：100VAC-240VAC； 4.通讯接口：RS485； 5.主要开关状态采集,每只可采集8路开关； 6.DC12V供电。 | 1013.07 |
| 807 | 避雷器模块 | 1套 | 计通、龙控、金盾 | 1.SPD端口：一端口； 2.SPD类别：组合型； 3.电源系统：TT-TN-IT； ◆4.响应时间： ≤25ns。 | 1721.07 |
| 808 | 消防监测模块 | 1套 | 计通、龙控、金盾 | 1.通道数：8路； 2.输入类型：灌电流，源电流； 3.接口：RS-485； 4.波特率：1200-115200bps。 | 1190.07 |
| 809 | 新排风监控模块 | 1套 | 计通、龙控、金盾 | 1.新排风信号采集模块； 2.输入回路数：8路； 3.输入范围：100VAC-240VAC； 4.通讯接口：RS485； 5.主要开关状态采集,每只可采集8路开关； 6.DC12V供电。 | 1190.07 |
| 810 | 电池组监测 | 64套 | 计通、龙控、金盾 | 1.可实现单节蓄电池检测， 实现对蓄电池单体电压、单体内阻、单体负极温度以及蓄电池组电压、充放电电流等监测，并可通过曲线、图形等方式体现； 2.支持通讯接口 ：RJ10.RJ485； ◆3.电气隔离电压：大于5000V。 | 19716.48 |
| 811 | 工控主机 | 1台 | 计通、龙控、金盾 | 1.支持16口RS-485/422串口； 2.支持1路10Base-T/100Base-TX自适应以太网接口； 支持300bps~115200bps线速无阻塞通信； 支持TCP、UDP、ARP、ICMP、HTTP、DNS和DHCP协议； 支持TCP Server、TCP Client、TCP Auto、UDP和RealCOM driver等多种工作模式； 支持过网关，跨路由通信； 支持标准TCP/IP SOCKET应用程序访问； 支持Windows串口驱动程序模式； 支持虚拟串口驱动访问模式和网络中断自动恢复连接功能； 支持WEB和串口等多种配置形式； 3.IP30等级防护，金属外壳，机架式安装方式； | 13407.61 |
| 812 | 六类非屏蔽线缆UTP6 | 100m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.护套材料： PVC（聚氯乙烯）； 2. 导体线规≥0.57mm，23AWG； 3.导体材质：无氧铜；4.包装方式：305m/箱； 5.执行标准：TIA/EIA568C、ISO/IEC11801，EN50173，YD/T926； 6.防火等级为IEC60332-1（GB/T18380）单根阻燃标准，可特制CM，CMR，CMP产品。 | 360.00 |
| 813 | 电气钢导管砖、混凝土结构暗配JDG25 | 80m | 国产优质 | 1.JDG25； 2.材质：镀锌钢管，管径：25MM；含管件底盒杯梳等配件。 | 1074.40 |
| 1.1.10.3.6机柜及布线系统 |
| 814 | 机柜42U | 7台 |  | 1. 42U机柜，600mm*600mm,含机柜风扇、双承重托盘、重型脚轮（4只）及设备安装螺丝套件。 2.玻璃前门，单开玻璃门（5.0mm玻璃），支持左/右安装方式，侧门和前后门均可拆卸（≥0.8mm金属板），侧门及前后门带钥匙锁设计，顶板/底板/托盘：1.5mm金属板； 3.配线架等设备可通过立柱自动完成接地，立柱可支持前后调节，立柱板厚≥1.5mm； 4.机柜顶部和底部预制敲落孔； 5. 提供机柜墙装件，可挂墙安装。 6.提供2条PDU,14位10A+2位16A，国标插孔，提供过载保护、防雷模块、双断开关等PDU功能模块。 | 17966.27 |
| 815 | 12芯万兆室内多模光纤 | 100m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.室内12芯多模光纤，规格：50/125um； 2.满足ISO的OM3多模光缆标准，支持10G以太网应用300。 | 1190.00 |
| 816 | 24口光纤配线架 | 12架 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.可直接用于19""标准机柜，含24对LC-LC模块组、尾纤及配线架内相关盘纤组件，未使用端口设有挡板遮挡； 2.最大容量：96 芯 LC 适配器；并可更换模块盒实现光铜混合； 3.快速卡扣式设计,模块化抽屉,限位开工停止30度坡度；配置透明的亚克力盖板； 4.带8个线缆入口,提供紧固套件,提供PG9和PG13.5各一个； 5.执行标准：ISO/IEC11801，EN50173。" | 8620.92 |
| 817 | 光纤熔接 | 288芯 | 定制 | ◆1、光纤熔接，熔接损耗 ≤0.20dB/km | 12487.68 |
| 818 | 布放尾纤1.5m | 288根 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 布放尾纤1.5m | 3456.00 |
| 819 | 单模光纤跳线3m | 48条 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.规格：3米单模LC光纤双芯跳线，工业标准100%光学测试； 2.符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,IEC-60793。 | 4896.48 |
| 820 | 六类非屏蔽线缆UTP6 | 1440m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.护套材料： PVC（聚氯乙烯）； 2. 导体线规≥0.57mm，23AWG； 3.导体材质：无氧铜；4.包装方式：305m/箱； 5.执行标准：TIA/EIA568C、ISO/IEC11801，EN50173，YD/T926； 6.防火等级为IEC60332-1（GB/T18380）单根阻燃标准，可特制CM，CMR，CMP产品。 | 5184.00 |
| 821 | 六类非屏蔽配线架 | 12架 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1、19英寸标准机架安装； 2、配合增强型六类模块配合使用,兼容超五类与六类模块,模块化组合； 3、配线架背面配有理线托盘； 4、配线架与模块落槽式安装，配线架直接卡扣式安装； 5、配线架兼容非屏蔽和屏蔽功能，确保每个模块自动接地，配线架提供双重接地方式，卡接至机柜立柱即可完成自动接地。或者用导线接到机柜的接地铜排上。 6、正面直观的分组标签区及可更换标签，为书写标签提供方便的管理； 7、可直接使用于19英寸标准机柜、机架、挂墙柜等，不需要增加安装配件； 8、采用优质冷轧钢板，表面经过特殊处理，坚固、美观、不易划伤。 | 4768.92 |
| 822 | 网络理线架 | 12个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.采用全塑胶ABS材质，配有防尘盖； 2.理线器容纳最多可达到48根4对线缆。 3.盖板可上下翻转，极易取下，方便理线操作 | 833.04 |
| 823 | 钢网桥架300*100 | 20m | 卡博菲、纬诚、罗格朗 | 1.300*100mm开放式钢网桥架； 2.材料：304不锈钢； 3.表面：电镀锌 – 锌层厚度10um以上； 4.外形尺寸：300*100mm； 5.含水平三通、水平弯通、变径、下线接头、吊杆。 | 2314.80 |
| 824 | 封闭式镀锌桥架200*100 δ=1.2mm | 20m | 国产优质 | 封闭式镀锌桥架，规格：MR200*100*1.2MM，含水平三通、水平弯通、变径、下线接头、吊杆。 | 1591.20 |
| 825 | 电气钢导管砖、混凝土结构暗配JDG25 | 60m | 国产优质 | 1.JDG25； 2.材质：镀锌钢管，管径：25MM；含管件底盒杯梳等配件。 | 805.80 |
| 1.1.10.4.1防雷与接地系统 |
| 826 | 铜接地母线敷设30*3mm | 100m | 国产优质 | 1.镀锡紫铜带，30*3mm； 2.含接地端子绝缘子。 | 1395.00 |
| 827 | 接地绝缘端子 | 120个 | 国产优质 | 1.接地绝缘支架 2.膨胀螺丝和固定外六角丝表面镀锌 3.绝缘子规格：30*30 M6螺纹 4.膨胀丝为M8x80； 5.固定铜排外六角螺丝为M8x12。 | 1320.00 |
| 1.1.10.4.2.1 配电箱柜 |
| 828 | 机房动力配电箱 | 6台 | APC、维谛、ABB | 1.柜体采用独立双回路设计：输入：①400A/3P断路器2个，输出：①63A/3P断路器18个； ★2.为了确保配电的安全可靠性，断路器采用原厂研发生产产品； 3.配置智能电表，满足电流、电压、相位、频率等实时监控功能，并能存储不低于1000条历史告警记录； 4.输入端须预留有消防联动功能接口； 5.配置防雷器，符合防雷设计规范； 6.63A以上采用固定式塑壳断路器，符合IEC 60947国际标准和GB14048国家标准； 7.设备电缆的进、出线方式要求可灵活采用上下走线方式，进线孔应留有足够的空间位置，便于引入引出电缆。导线入口及出口处应设计成在导线安装好后，仍能达到规定的防护等级要求； 8.前操作，前维护，柜体尺寸须满足现场安装条件； 9.投标设备符合IEC、GB标准。 | 153053.16 |
| 829 | 市电电源动力柜（2AN1、2AN2） | 2台 | APC、维谛、ABB | 1.输入：2500A/3P断路器1个； ★2.为了确保配电的安全可靠性，断路器采用原厂研发生产产品； 3.630A及以上电流等级采用抽出式框架断路器，630A以下采用插入式塑壳断路器，32A及以下采用微型断路器； 4.框架断路器符合IEC 60947国际标准和GB14048国家标准； 5.配置智能电表，满足电流、电压、相位、频率等实时监控功能，并能存储不低于1000条历史告警记录； 6.母线短路能力要求： 额定短时耐受电流（1s）：≥30kA，额定峰值耐受电流：≥63kA； ◆7.柜体配置TVSS浪涌保护器，每个模式最大浪涌电流额定值65KA,浪涌响应时间小于1ns，具有全模式防护，L-L，L-N，L-G； 8.柜体母线采用高导电率铜制导体。机架内一、二次连接铜排，铜导线均从正规厂家购买，铜排纯度达到99.97%以上， 9.柜体结构要求采用固定分隔式结构，内部分隔型式需达到GB7251.1国家标准所要求的3b分隔类型； 10.柜体尺寸：2200H×800W×1000D,可前操作后维护； ★11.由于该产品为机房基础设备中的核心产品，为保证产品质量及安全稳定运行，投标设备须为原厂柜，不接受授权厂或盘厂生产的配电柜； 13.投标设备符合IEC、GB标准。 | 300993.72 |
| 830 | 市电电源动力分配柜（2AN1-1、2AN2-1） | 2台 | APC、维谛、ABB | 1.输入与2AN1/2AN2输出并联，输出：①100A/3P断路器1个，②63A/3P断路器7个，③40A/3P断路器1个； ★2.为了确保配电的安全可靠性，断路器采用原厂研发生产产品； 3.630A及以上电流等级采用抽出式框架断路器，630A以下采用插入式塑壳断路器，32A及以下采用微型断路器； 4.框架断路器符合IEC 60947国际标准和GB14048国家标准； 5.母线短路能力要求： 额定短时耐受电流（1s）：≥30kA，额定峰值耐受电流：≥63kA； 6.柜体母线采用高导电率铜制导体。机架内一、二次连接铜排，铜导线均从正规厂家购买，铜排纯度达到99.97%以上7.柜体结构要求采用固定分隔式结构，内部分隔型式需达到GB7251.1国家标准所要求的3b分隔类型； 8.柜体尺寸：2200H×600W×1000D,可前操作后维护； ★9由于该产品为机房基础设备中的核心产品，为保证产品质量及安全稳定运行，投标设备须原厂柜，不接受授权厂或盘厂生产的配电柜； 10.投标设备符合IEC、GB标准。 | 177993.72 |
| 831 | 市电电源动力分配柜（2AN1-2、2AN2-2） | 2台 | APC、维谛、ABB | 1.输入与2AN1/2AN2输出并联，输出：①400A/3P断路器4个，②200A/3P断路器1个； ★2.为了确保配电的安全可靠性，断路器采用原厂研发生产产品； 3.630A及以上电流等级采用抽出式框架断路器，630A以下采用插入式塑壳断路器，32A及以下采用微型断路器； 4.框架断路器符合IEC 60947国际标准和GB14048国家标准； 5.母线短路能力要求： 额定短时耐受电流（1s）：≥30kA，额定峰值耐受电流：≥63kA； 6.柜体母线采用高导电率铜制导体。机架内一、二次连接铜排，铜导线均从正规厂家购买，铜排纯度达到99.97%以上7.柜体结构要求采用固定分隔式结构，内部分隔型式需达到GB7251.1国家标准所要求的3b分隔类型； 8.柜体参考尺寸：2200H×600W×1000D,可前操作后维护； ★9.由于该产品为机房基础设备中的核心产品，为保证产品质量及安全稳定运行，投标设备须为原厂柜，不接受授权厂或盘厂生产的配电柜； 10.投标设备符合IEC、GB标准。 | 195593.72 |
| 832 | 市电电源动力分配柜（2AN1-3、2AN2-3） | 2台 | APC、维谛、ABB | 1、输入与2AN1/2AN2输出并联，输出：①400A/3P断路器4个，②63A/3P断路器1个； ★2、为了确保配电的安全可靠性，断路器采用原厂研发生产产品； 3、630A及以上电流等级采用抽出式框架断路器，630A以下采用插入式塑壳断路器，32A及以下采用微型断路器； 4、框架断路器符合IEC 60947国际标准和GB14048国家标准； 5.母线短路能力要求： 额定短时耐受电流（1s）：≥30kA，额定峰值耐受电流：≥63kA； 6.柜体母线采用高导电率铜制导体。机架内一、二次连接铜排，铜导线均从正规厂家购买，铜排纯度达到99.97%以上7.柜体结构要求采用固定分隔式结构，内部分隔型式需达到GB7251.1国家标准所要求的3b分隔类型； 8.柜体参数尺寸：2200H×600W×1000D,可前操作后维护； ★9.由于该产品为机房基础设备中的核心产品，为保证产品质量及安全稳定运行，投标设备须为主原厂柜，不接受授权厂或盘厂生产的配电柜； 11.投标设备符合IEC、GB标准。 | 195593.72 |
| 833 | 钢网桥架400*100mm | 100m | 卡博菲、纬诚、罗格朗 | 1.400*100mm开放式钢网桥架； 2.材料：304不锈钢； 3.表面：电镀锌 – 锌层厚度10um以上； 4.外形尺寸：400*100mm； 5.含水平三通、水平弯通、变径、下线接头、吊杆。 | 16284.00 |
| 1.1.10.4.2.2 电缆 |
| 834 | 铜芯电缆敷设 普通敷设 WDZN-YJ(F)E-1KV-2*4mm2 | 1220m | 桂林国际、正泰、德力西 | 1.WDZN-YJ(F)E-1KV-2*4 2.低烟无卤阻燃辐照交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套耐火； 3.额定电压等级1KV； 4.电缆参考外径≧10mm； 5.允许载流量:空气敷设≧37A,埋地敷设≧48A； 6.电缆重量≧170KG/KM。 | 23546.00 |
| 835 | 铜芯电缆敷设 普通敷设WDZN-YJ(F)E-1KV-4*4 | 350m | 桂林国际、正泰、德力西 | 1.WDZN-YJ(F)E-1KV-4*4 2.低烟无卤阻燃辐照交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套耐火； 3.额定电压等级1KV； 4.电缆参考外径≧13mm； 5.允许载流量:空气敷设≧37A,埋地敷设≧48A； 6.电缆重量≧260KG/KM。 | 7098.00 |
| 836 | 铜芯电缆敷设 普通敷设 WDZN-YJ(F)E-1KV-4*10mm2 | 1320m | 桂林国际、正泰、德力西 | 1.WDZN-YJ(F)E-1KV-4*10 2.低烟无卤阻燃辐照交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套耐火； 3.额定电压等级1KV； 4.电缆参考外径≧17mm； 5.允许载流量:空气敷设≧66A,埋地敷设≧82A； 6.电缆重量≧550KG/KM。 | 43982.40 |
| 837 | 铜芯电缆敷设 普通敷设WDZN-YJ(F)E-1KV-4*25mm2 | 300m | 桂林国际、正泰、德力西 | 1.WDZN-YJ(F)E-1KV-4*25 2.低烟无卤阻燃辐照交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套耐火； 3.额定电压等级1KV； 4.电缆参考外径≧26.1mm； 5.允许载流量:空气敷设≧118A,埋地敷设≧137A； 6.电缆参考重量≧1400KG/KM。 | 24051.00 |
| 838 | 铜芯电缆敷设 普通敷设WDZN-YJ(F)E-1KV-4*185mm2 | 280m | 桂林国际、正泰、德力西 | 1.WDZN-YJ(F)E-1KV-4*185 2.低烟无卤阻燃辐照交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套耐火； 3.额定电压等级1KV； 4.电缆参考外径≧45mm； 5.电缆参考重量：7200KG/KM； 6. 允许载流量:空气敷设≧433A,埋地敷设≧418A。 | 147120.40 |
| 839 | 管内穿线 动力线路WDZN-BYJ(F)1*95mm2 | 240m | 桂林国际、正泰、德力西 | 1.WDZN-BYJ(F)1*95 2.交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃耐火型电缆； 3.额定电压等级450/750V； 4.电缆参考外径≧13mm； 5.允许载流量:空气敷设≧350A,埋地敷设≧360A； 6.电缆重量≧830KG/KM。 | 21357.60 |
| 840 | 管内穿线 动力线路 WDZN-BYJ-1*16mm2 | 300m | 桂林国际、正泰、德力西 | 1.WDZN-BYJ(F)1*16 2.交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃耐火型电缆； 3.额定电压等级450/750V； 4.电缆参考外径≧5.5mm； 5.允许载流量:空气敷设≧98A,埋地敷设≧98A； 6.电缆重量≧165KG/KM。 | 4593.00 |
| 841 | 管内穿线 动力线路 WDZN-BYJ-1*10mm2 | 220m | 桂林国际、正泰、德力西 | 1.WDZN-BYJ(F)1*10 2.交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃耐火型电缆； 3.额定电压等级450/750V； 4.电缆参考外径≧5.5mm； 5.允许载流量:空气敷设≧80A,埋地敷设≧80A； 6.电缆重量≧105KG/KM。 | 2127.40 |
| 842 | 管内穿线 动力线路 WDZN-BYJ-1*6mm2 | 300m | 桂林国际、正泰、德力西 | 1.WDZN-BYJ(F)1*6 2.交联聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃耐火型电缆； 3.额定电压等级450/750V； 4.电缆参考外径≧4.4mm； 5.允许载流量:空气敷设≧60A,埋地敷设≧60A； 6.电缆重量≧65KG/KM。 | 1944.00 |
| 1.1.10.4.3.1 冷通道冷池 |
| 843 | 冷池（15000*3600mm） | 2套 | 金盾、图腾、华为 | 1.模块化设计，密闭冷通道宽度1200mm，通道左右均设置机柜，冷池长度不少于15000mm，机柜之间通道宽度1200mm，内部可安装600、800标准机柜。 2.通道配置固定及活动天窗，天窗支持消防信号联动快速自动开启和一键自动复位功能，并能实现顶部活动联动策略管控。天窗开启后总体（地面到天窗）高度不得超过2.6米，各部件要求模块化设计，天窗应满足免工具安装。颜色要求与机柜一致。 3.通道两端采用自动门设计，金属框内嵌透光安全玻璃，外围应采用门盒围蔽。观察窗口应选用厚度不小于12mm双层安全钢化玻璃。通道两端自动门应配置门盒安装固定，自动门要求根据项目需求实现联动功能： 当通道断电时，自动门满足人工辅助开启（不能锁死）。 4.密闭冷通道两前后设置自动平移门带门禁系统，应支持3种人份认证识别方式：卡、密码或密码+卡等，具备正常、异常、告警事件记录。门禁信息数据可远程上传。门禁系统必须能被原机房门禁系统纳管，实现远程下发、删除数据及远程管理。门禁支持与采购人机房门禁系统集成控制。 5.通道内配置温度、湿度、烟感、天窗状态、视频监控、智能PDU、配电列头柜等监控。 6.冷通道应配置通道内半球式视频监控设备，通道内首、末两端对角配置，提供365天×24小时不断间、无死角全方位监控，满足图像的对比度、亮度、色度、饱和度均可灵活调节。网络摄像机图像分辨率：XGA（12.5-15）/960P/720P/；支持IR-CUT电磁式切换，红外监控距离≥12米，摄像头要求具备RJ45以太网外接端口。 7.配置10寸触摸屏，可在本地显示监控数据。 ★8.冷通道所有钢制零部件采用优质冷轧钢板，材料厚度不低于1.5mm，天窗采用厚度不低于 4mm 附膜钢化玻璃，透光度应不低于80%。 9.每个模块要求提供端口与机房消防整体联动，顶部翻转天窗能根据不同形式的机房消防信号或接受多种策略联动信号快速自动开启，开启时间不允许超过3秒，同时须满足本地和远程控制自动关闭，单个模块所有关闭时间不超过10秒，不接受传统人工手动逐个天窗关闭的方案。 10.每个模块内应配置环境信息采集单元，通过环境管理主机可实现温度、湿度、烟感、天窗状态等微环境的实时本地检测，并可通过RS485或TCP/IP通信模式远程监控，其技术指标应满足如下：（1）具备两路或以上RS485通信接口以支持快速扩展和级联；（2）具备至少一进一出电源接口以满足快速扩展和级联；（3）采用标准RJ45采集端口，标识明显，支持温度、湿度、磁碰、烟感各一路信号检测及12V驱动输出，并应配备相应的工作指示灯；（4）具备地址识别功能，并可支持灵活设置地址编码；（5）通道内安装的温湿度传感器温度允许误差值 ≤±2℃、湿度允许误差值 ≤±10%；（6）用于模块内环境管理主机要求稳定、可靠，年故障时长不超过1天，故障时不影响设备运行，主机通过重启可恢复90%故障问题。 11.通道应内嵌白色LED节能冷光源照明，与机柜或天窗对应内嵌式45°倾斜安装（不允许直接外露），通道内照度不低于300lx，保持美观及通道内可维护性，照明开关位于通道两侧门外，采用双联双控开关，两侧均可实现对照明的控制。 ★12.活动天窗应采用电磁力锁控组件固定，要求满足瞬间打开，开启时间不超过3秒，打开角度≥88°并通过一键启动实现本地或远程机械式自动复位（非人工关闭天窗），活动天窗复位的时间应不超过10秒。自动复位系统的供电方式要求与电磁锁控组件一致，自动复位次数应不低于30000次。 13.顶部走线方式接入，模块内部线路应能满足通道管理控制系统及照明系统供电需要。 14.密闭冷通道要求采用集成整流模块统一供电模式，工业级标准接口。 15.通道模块顶部应配置气流密闭通道装饰围板，模块式设计，整体采用优质冷轧钢板，材料厚度1.5mm，安装于机柜后门顶部、首末端机柜侧面，安装后应不影响机柜门板开闭，整体平整与天窗同高。 16.密闭冷通道模块整体支架产品抗震强度能满足A类机房建设要求，符合国家《电信设备抗地震性能检测规范》(YD5083-2005) 的要求，抗震烈度为8.9烈度。 | 400000.00 |
| 844 | 服务器机柜 | 53台 | 图腾、金盾、罗格朗 | 一、设备配置要求 1.19英寸IT设备柜。 2.700mm宽*1200mm深*2000mm高，可用空间不少于42U，设备有效深度应不少于720mm。 3.机柜承重达到1800KG，确保机柜整体的牢固性和稳定性。 4.机柜前门距离设备200mm的位置要求设计有带过线孔位密封面板，过线孔配备毛刷或胶圈增加通风阻，使冷风尽可能从设备正面通过。 5.机柜门采用前单后双梅花状高密度网孔门，前门两侧要求带有铝型材装饰边，网孔通风率不低于70%，后门网孔通风率不低于70%。 ◆6.机柜采用灵活的组装模块式设计，门和侧板均为可拆式，门的开启角不小于110°,间隙应不大于3mm。 7.机柜内部至少配置4根用于固定设备、层板或L型导轨的安装立柱，单根立柱要求通过框架侧横梁上、中、下三点牢靠固定，前、后可灵活调节。 8.机柜采用上走线走线方式，顶盖两侧各设置2个进线孔，进线孔面积需能够满足业务需求，其边缘应作钝化处理，以免划伤线缆；进线孔应加设毛刷，防止外物落入的同时，也能够防止冷气从进线孔流失。 9.含智能垂直PDU4套（机柜内嵌入式安装，每两台机柜并柜时PDU应在背靠背位置，每套PDU分别配套工业连接器公母接头），并配有若干束线圈，理线架。 10.单柜配置：1块固定层板/10块1U气流遏制盲板/1套侧密闭组件。 ★11.机柜选用不低于Q235等级优质冷轧碳素钢板材料，机柜主体要求采用G型七折立柱框架结构，其中承重部分（立柱、层板、L型导轨等）材料厚度不低于2.0mm，其他部件材料厚度不少于1.0mm。。 12.机柜前门底部要求配置1条水平蓝色LED灯带，用作逃生指示灯；机柜后门要求配置1条竖向蓝色LED氛围灯系统，LED告警灯要求从上至下垂直安装，灯珠数量≥30颗/米，灯带应嵌入式设计与机柜完美结构，不允许简单外挂的固定方式。灯带应采用工业级电源集中供电，不占用机柜PDU电源插座。 ★13.单台机柜要求可扩展U位空间管理子系统，以实现U位监测功能，通过主控制器的采集和识别机柜U位使用空间并实时上传监控中心，支持RS485或TCP/IP通讯端口传输数据。采用内嵌式设备上架检测指示装置，模块化设计，与方孔条一体化安装，不影响门板通风率和设备正常上架。 14.机柜可以并列安装，随机配有并机连接件。机柜不带侧门并柜后，柜体之间不应有明显的透光缝隙；并柜件应设置合理，便于拆卸，不影响其他配件的安装及冷热通道的密闭。 ◆15.每台机柜的框架、门板均制6MM末端接地螺栓，出厂前采用黄绿相间地线（截面积大于4mm2）连接导通，充分达标末级接地。 16.机柜应配置1条垂直理线槽，理线槽采用阻燃塑料或金属鱼骨架形状设计，并配置可旋转打开的金属盖板，用于藏纳线缆。 17.机柜主体框架结构牢固，通过承重支架对楼层地面并柜连接后应可抵抗8烈度，要求符合《电信设备抗地震性能检测规范》（YD 5083-2005）标准。 二、机柜PDU配置要求 1.每台机柜配置智能垂直PDU4套（机柜内嵌入式安装，每两台机柜并柜时PDU应在背靠背位置，每套PDU分别配套工业连接器公母接头，安装后插座面不超出内角柜，不影响设备电源及网络布线及上下架设备。PDU满足下进线需求。所配置的PDU为32A输入。 2.单条PDU应满足250V 50/60Hz正弦交流电输入要求，满足满负荷32A正常工作需求，每一位国标10A模块输出功率应不小于2500W，国标16A模块输出功率应不小于4000W。每条PDU输入端配置符合IEC60309标准三孔2P+E工业连接器，防护等级不低于IP44，32A接入的电缆截面积不低于3*6mm²，电缆长度应不少于3米，电缆应采用RVV多股软线，阻燃等级不低于A级。 3.每条PDU输出插座应不少于10个10A C13插座、2个16A C19插座。 4.提供液晶显示模块，可实时监测电流、电压、功率、电能和温湿度，要求实现一屏显示3组数据，电流测量精度小数点0.1A；可设定监控阀值范围，当低于或高于阀值指标时，给出鸣响报警信号；报警设置应有电流上下限，可按需求设定。多功能表应采用模块一体化设计，内嵌在PDU输入端，方便察看和操作；多功能表故障不会造成主回路断电，具备带电热插拔功能。 5.PDU应具备可扩展性热插拔温湿度USB端口，配置温湿度传感器，支持远距离扩展。 6.提供RS485通讯接口，可上下级联；地址设置范围：1～255；可通过管理软件实现远程监测PDU电压、电流、功率、电能和温湿度等参数，还可远程设置报警阈值，消除报警等。配置防浪涌装置，放电电流≥10kA(8/20μs)，可实现对电源状态、防浪涌模块状态、电源相序的监测，并提供相应指示灯直观显示。 7.产品外壳应采用经特殊绝缘处理的电泳铝合金材料，能够有效的抗射频、电磁波干扰，外壳应具备完善的接地系统。 8.所有插座模块、功能模块应采用PC/ABS塑胶材料，热变型温度应不低于120℃，阻燃特性应符合UL94-V0标准，应能够有效避免因插座引火灾事故的发生。所有插座的插套组件应采用独具良好弹性、耐磨性、抗磁性、耐蚀性的磷青铜材料，材料厚度应为L/N-0.6mm，PE-0.4mm；精细加工，整体冲压成型，高可靠接触，单极拔插寿命试验应均在5000次以上，安全耐用应无松动和打火现象，保证输出高可靠的电气导通性和连接性。 9.内部连接工艺要求：采用主、支路一体化无断点连接方式，保证任何一个插座故障时均不影响整条PDU 的输出；输入电缆固定装置与外壳应固定压紧，确保外力拉拔电缆时不会引起PDU 内部端子位移及松动；输入电缆与内部连线之间的固定及转接装置长期在70℃高温及额定电流冲击下均不易燃烧、熔化、爆裂。 10.PDU材料、器件、紧固件和密封件，其机械、化学、电气性能以及各种性能的检测方式均应符合中国国家标准、通信行业标准及IEC的有关标准。 ◆11.产品可靠性要求：1）在正常使用状态下，带电插拔次数应大于5000次；2）年返修率应<0.05%；3）连续工作时间应大于18年。 12.PDU提供原工厂预安装，出厂提前检测安装完成。 | 415711.33 |
| 845 | 网络机柜800mm宽*1200mm深*2000mm高 | 8台 | 图腾、金盾、罗格朗 | 一、设备配置要求 1.19英寸IT设备柜。 2.800mm宽*1200mm深*2000mm高，可用空间不少于42U，设备有效深度应不少于720mm。 3.机柜承重达到1800KG，确保机柜整体的牢固性和稳定性。 4.机柜前门距离设备200mm的位置要求设计有带过线孔位密封面板，过线孔配备毛刷或胶圈增加通风阻，使冷风尽可能从设备正面通过。 5.机柜门采用前单后双梅花状高密度网孔门，前门两侧要求带有铝型材装饰边，网孔通风率不低于70%，后门网孔通风率不低于70%。 ◆6.机柜采用灵活的组装模块式设计，门和侧板均为可拆式，门的开启角不小于110°,间隙应不大于3mm。 7.机柜内部至少配置4根用于固定设备、层板或L型导轨的安装立柱，单根立柱要求通过框架侧横梁上、中、下三点牢靠固定，前、后可灵活调节。 8.机柜采用上走线走线方式，顶盖两侧各设置2个进线孔，进线孔面积需能够满足业务需求，其边缘应作钝化处理，以免划伤线缆；进线孔应加设毛刷，防止外物落入的同时，也能够防止冷气从进线孔流失。 9.含智能垂直PDU4套（机柜内嵌入式安装，每两台机柜并柜时PDU应在背靠背位置，每套PDU分别配套工业连接器公母接头），并配有若干束线圈，理线架。 10.单柜配置：1块固定层板/10块1U气流遏制盲板/1套侧密闭组件。 11.机柜选用不低于Q235等级优质冷轧碳素钢板材料，机柜主体要求采用G型七折立柱框架结构，其中承重部分（立柱、层板、L型导轨等）材料厚度不低于2.0mm，其他部件材料厚度不少于1.0mm。12.机柜前门底部要求配置1条水平蓝色LED灯带，用作逃生指示灯；机柜后门要求配置1条竖向蓝色LED氛围灯系统，LED告警灯要求从上至下垂直安装，灯珠数量≥30颗/米，灯带应嵌入式设计与机柜完美结构，不允许简单外挂的固定方式。灯带应采用工业级电源集中供电，不占用机柜PDU电源插座。 13.单台机柜要求可扩展U位空间管理子系统，以实现U位监测功能，通过主控制器的采集和识别机柜U位使用空间并实时上传监控中心，支持RS485或TCP/IP通讯端口传输数据。采用内嵌式设备上架检测指示装置，模块化设计，与方孔条一体化安装，不影响门板通风率和设备正常上架。 14.机柜可以并列安装，随机配有并机连接件。机柜不带侧门并柜后，柜体之间不应有明显的透光缝隙；并柜件应设置合理，便于拆卸，不影响其他配件的安装及冷热通道的密闭。 ◆15.每台机柜的框架、门板均制6MM末端接地螺栓，出厂前采用黄绿相间地线（截面积大于4mm2）连接导通，充分达标末级接地。 16.机柜应配置1条垂直理线槽，理线槽采用阻燃塑料或金属鱼骨架形状设计，并配置可旋转打开的金属盖板，用于藏纳线缆。 17.机柜主体框架结构牢固，通过承重支架对楼层地面并柜连接后应可抵抗8烈度，要求符合《电信设备抗地震性能检测规范》（YD 5083-2005）标准。 二、机柜PDU配置要求 1.每台机柜配置智能垂直PDU4套（机柜内嵌入式安装，每两台机柜并柜时PDU应在背靠背位置，每套PDU分别配套工业连接器公母接头，安装后插座面不超出内角柜，不影响设备电源及网络布线及上下架设备。PDU满足下进线需求。所配置的PDU为32A输入。 2.单条PDU应满足250V 50/60Hz正弦交流电输入要求，满足满负荷32A正常工作需求，每一位国标10A模块输出功率应不小于2500W，国标16A模块输出功率应不小于4000W。每条PDU输入端配置符合IEC60309标准三孔2P+E工业连接器，防护等级不低于IP44，32A接入的电缆截面积不低于3*6mm²，电缆长度应不少于3米，电缆应采用RVV多股软线，阻燃等级不低于A级。 3.每条PDU输出插座应不少于10个10A C13插座、2个16A C19插座。 4.提供液晶显示模块，可实时监测电流、电压、功率、电能和温湿度，要求实现一屏显示3组数据，电流测量精度小数点0.1A；可设定监控阀值范围，当低于或高于阀值指标时，给出鸣响报警信号；报警设置应有电流上下限，可按需求设定。多功能表应采用模块一体化设计，内嵌在PDU输入端，方便察看和操作；多功能表故障不会造成主回路断电，具备带电热插拔功能。 5.PDU应具备可扩展性热插拔温湿度USB端口，配置温湿度传感器，支持远距离扩展。 6.提供RS485通讯接口，可上下级联；地址设置范围：1～255；可通过管理软件实现远程监测PDU电压、电流、功率、电能和温湿度等参数，还可远程设置报警阈值，消除报警等。配置防浪涌装置，放电电流≥10kA(8/20μs)，可实现对电源状态、防浪涌模块状态、电源相序的监测，并提供相应指示灯直观显示。 7.产品外壳应采用经特殊绝缘处理的电泳铝合金材料，能够有效的抗射频、电磁波干扰，外壳应具备完善的接地系统。 8.所有插座模块、功能模块应采用PC/ABS塑胶材料，热变型温度应不低于120℃，阻燃特性应符合UL94-V0标准，应能够有效避免因插座引火灾事故的发生。所有插座的插套组件应采用独具良好弹性、耐磨性、抗磁性、耐蚀性的磷青铜材料，材料厚度应为L/N-0.6mm，PE-0.4mm；精细加工，整体冲压成型，高可靠接触，单极拔插寿命试验应均在5000次以上，安全耐用应无松动和打火现象，保证输出高可靠的电气导通性和连接性。 9.内部连接工艺要求：采用主、支路一体化无断点连接方式，保证任何一个插座故障时均不影响整条PDU 的输出；输入电缆固定装置与外壳应固定压紧，确保外力拉拔电缆时不会引起PDU 内部端子位移及松动；输入电缆与内部连线之间的固定及转接装置长期在70℃高温及额定电流冲击下均不易燃烧、熔化、爆裂。 10.PDU材料、器件、紧固件和密封件，其机械、化学、电气性能以及各种性能的检测方式均应符合中国国家标准、通信行业标准及IEC的有关标准。 ◆11.产品可靠性要求：1）在正常使用状态下，带电插拔次数应大于5000次；2）年返修率应<0.05%；3）连续工作时间应大于18年。 12.PDU提供原工厂预安装，出厂提前检测安装完成。 | 62748.88 |
| 846 | 包柱 | 2处 | 定制 | 同机柜工艺、外观及材质包柱密封，现场定制。 | 15930.00 |
| 1.1.10.4.3.2 配电列头柜 |
| 847 | 智能配电列头柜（PDM-XX） | 4台 | 科士达、易事特、金盾 | 1.列头柜是机房关键的物理设施,是机房建设的主要组成部分,在制定总体技术方案和设备选型时应遵循近期建设规模与远期发展规划协调一致的原则,以满足未来数据业务发展的需要。 2.列头柜的设计与安装应符合国家技术政策与现行相关消防、安全、抗震、环保节能等标准规定，采用的材料、器件、紧固件和密封件，其机械、化学、电气性能以及各种性能的检测方式均应符合中国国家标准、通信行业标准及IEC的有关标准，并通过国家3C认证、泰尔认证。 ★3.列头柜放置在通道机柜列头位置，外形结构、外观颜色与通道服务器机柜保持一致。柜体材料应采用优质冷压钢板，板材厚度要求1.0-2.0mm，承重部件厚度不小于2.0mm；尺寸要求：600mm×1200mm×2000mm（宽×深×高），前后均采用全通透网孔门，前单后双，防护等级要求不低于IP3X。 4.本项目数据机房采用的交流低压电源系统为220/380V 50Hz三相五线制，接地方式为TN-S。总电源输入开关额定电流应不小于400A，输出配置应不少于48个C63A/1P空开。 5.≥63A开关应采用塑壳断路器，≤63A开关应采用空气开关，一般负载采用C型脱扣曲线，动力负载要求D型脱扣曲线。 ★6.整个电源系统采用两级断路器作为短路保护电器，总电源断路器为第一级保护，分支断路器为第二级保护，实现短路和过载保护。输入总电源应采用三极交流塑壳断路器作为保护元器件，各输出分路应采用单极交流微型断路器作为保护元器件；塑壳断路器采用知名品牌产品，采用三段电子式脱扣单元，极限分断能力不低于50kA，且Icu=100%Ics；微型断路器采用知名品牌产品，脱扣类型C曲线，额定分断能力不低于6kA。即发生在任一个输出支路中的故障应由安装在该支路中的断路器动作来消除，而不使故障影响到其他支路。 ★7.电源侧要求配置标称放电电流不小于25kA 8/20μs的防浪涌装置，并采用额定电流不低于32A的四级断路器作为后备保护开关。防浪涌装置本体应有防雷模块状态标识，防雷模块失效变红并给出遥信信号。 8.列头柜应配置独立的电气火灾监控系统，通过监测漏电流提前预防，有效避免电气火灾的发生。 9.监测系统要求采用智能电力综合监测装置，采用7英寸、65K色的彩色触摸屏做人机界面，应提供运行指示灯和告警指示灯。可对电源进线和所有出线的所有电力参数、输入输出开关、防雷器状态等全方位实时监测，要求灵活设定每个通道的告警阀值，出现越限事件系统立即触发声光告警。系统内置中文输入法，每路输出负载的名称可单独编辑并保存。 ★10.监测系统进线监测内容应包括但不限于电源进线的相电压、线电压、电流、负载比、有功功率、无功功率、功率因素、电能、频率、电压谐波、电流谐波等关键的电力参数；出线监测内容应包括但不限于分支输出的电压、电流、负载比、功率因素、有功功率、电能等关键的电力参数；开关状态监测应包括但不限于电源进线开关状态、防雷器状态、所有出线开关状态实时监测。 11.监测系统可通过触摸屏设置监测输入电源断路器状态、防雷装置状态、输入电源电压过欠压值、输入电源一二级过流设置值、输入电源电源过频低频值、输入电源是否缺相、输出空开状态、输出空开电流一二级过流设置值等；当超过阀值时给出声光报警，操作触摸屏可暂时“解除“报警，当下个故障出现时，继续给出声光报警；可以通过翻阅菜单查看故障，历史故障记录断电保持。 报警功能支持电源灯（绿灯）和总告警灯（红灯）输出。要求可查询并列表显示当前告警事件，可手动清除测试产生的开关事件；并可查询并列显示历史告警事件，断电保存的最大记录条数不少于5000条。 12.监测系统应提供计量功能；测量精度应不低于：有功1.0级，无功2.0级，电流、电压等0.5级。 13.电气间隙和爬电距离要求： 14.柜内的电气元件在正常使用条件下应保持其电气间隙和爬电距离，设备内不同极性的裸露带电导体之间以及它们与外壳之间的电气间隙和爬电距离应符合GB/T 3979-1997的中3.7的规定。 15.绝缘电阻和绝缘强度要求： ◆16.各带电回路与地之间的绝缘电阻应不小于10MΩ；带电回路两导体之间及任一导体与机壳（或地）之间，承受50Hz正弦试验电压1min,不出现击穿或飞弧现象，漏电流应不大于10mA。 17.列头柜输入输出零排和地排安装在柜内背面，铜材规格满足要求，零排和地排接线孔数应不少于输入输出开关总数；顶底应设置不小于300mm *200mm穿线孔，配置齿型弧线胶圈，满足顶底均可集中出线需求，柜底部要求配置可拆卸可调节封板。 | 141987.44 |
| 848 | 多芯软导线ZR-RVV 2*1.5mm2 | 100m | 桂林国际、正泰、德力西 | 1.ZR-RVV2*1.5mm2 2.阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆； 3.额定电压等级450~750V | 273.00 |
| 1.1.10.4.4空气调节系统 |
| 849 | 列间精密空调 | 44台 | APC、维谛、世图兹 | 1.机房专用空调能解决机房的高显热量负荷，回风37℃，24%RH工况下制冷量39kW，电加热功率6KW； 2.机房专用空调须为高效节能性，压缩机采用具有高能效比的EC涡旋压缩机，且冷量输出可实现20%-100%连续无级调节； 3.机房专用空调须采用环保R410A制冷剂，且应有较大的送风量,风量8500m3/h； ★4.须用高效节能的内螺纹紫铜管和亲水铝翅片通过机械涨接方式的大面积‘V’型蒸发器，保障换热效率；除湿控制精确，以减少空气过冷及热补偿的能量损失； 5.机组的室内风机系统，为保障其可靠性，须包括2套或以上独立的EC风机，风机品牌为EBM或施乐百； 6.每台机组须配置点式或带式漏水探测器，实时监测漏水情况，探知到漏水发生时，声光告警并自动关闭加湿系统； 7.每台机组最多可选配10个外置温度传感器，监控不同机柜的温度； 8.由于机房现场条件限制，空调机组的制冷剂管路、电源线、排水管、注水管须可上走管、上走线； 9.主机房冷通道模块已经安装完毕，精密空调预留安装位置尺寸为：W600mm*D1100mm*H2000mm,投标产品尺寸须满足此安装空间要求，避免设备尺寸偏大无法安装或尺寸偏小，冷通道无法达到密闭的效果； 10.为了确保精密空调供电的安全可靠性，室内机须为双电源输入供电； ★11.由于该产品为机房基础设备中的核心产品，为保证产品质量及安全稳定运行，投标产品要求原厂研发生产产品，不接受OEM或ODM产品； 12.提供原厂安装调试，安装辅材包含室内机支架、单台不少于100米铜管、保温棉、延长组件、冷媒、管路支架等； ★13.投标产品属《节能产品政府采购品目清单》内标注★号的货物的，须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标时提供证明文件。 | 8151757.90 |
| 850 | 集中式冷凝器 立式管壳式 | 22台 | APC、维谛、世图兹 | ★1.本项目室外机安装位置有限，总占地面积不得超过24200mm*2330mm，要求各台冷凝器须可直接模块化拼装，实现节省占地面积，单台冷凝器尺寸建议不大于1100*2330*1700mm（宽*深*高）， ★2.须采用换热效率高、节能、占地面积小的V型盘管； 3.须采用变频调速的EC风机，可根据环境温度自动调节风机转速，具有多种节能模式； 4.单台冷凝器采用不低于两套EC风机和两套V型盘管独立设计，互为备份，提高可靠性； 5.配置D级及以上防雷器； 6.单台集中式冷凝器噪音 ≤55db 7.具有方便盘管污垢清理的设计； | 3112815.13 |
| 851 | 20KW节能型空调（2层配电间） | 2台 | APC、维谛、世图兹 | 1.机房精密空调制冷量30KW，上送风，下回风； 2.控制温度范围：18℃-28℃，控制精度：±1℃；控制湿度范围：40-60%，控制精度：±5%；机房精密空调电加热功率：6KW，加湿量：4.5KG/H； 3.设备能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能，具备快速除湿阀； ★4.室内主风机须为节能高效的EC风机； 5.每台机组都具有独立的控制系统，控制器可以实现主备切换，自动轮巡，群组控制等； 6.机组须配有漏水报警器，可由机组控制器进行集中监控； ★7.机组蒸发器须为高效节能的“V”型或倒“V”设计，满足最大的换热面积及最大的换热效率； ★8.须采用节能、加湿效率高、现场易清洗的远红外型加湿器，实现6秒快速加湿；加湿器具有对水垢或杂质进行自动清洗的功能； 9.每台空调机组须具备独立的控制器实现强大的Teamwork群控功能，能实现32台机组备份自动切换功能、轮巡值班、自动控制机组中空调机的运行数达到节能的目的； 10.控制器能记录400条历史报警信息的能力，以便故障查询； 11.须采用可靠节能的Copeland高效涡旋压缩机，环保R410A制冷剂； 12.室外机组须该采用耐腐蚀的外壳结构，室外机组提供冷凝风扇无级变速控制器，无级变速控制器能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的运转速度； 13.机组须采用可螺帽（非焊接）拆卸搬运组装的结构，100%全正面维护，节省机房占地空间，且正面维护空间可小至600mm； 14.通信管理：配有标准RS232/ RS485通信管理接口； 15.为了确保精密空调供电的安全可靠性，室内机须为双电源输入供电； 16.提供原厂安装调试，安装辅材包含室内机支架、单台不少于100米铜管、保温棉、延长组件、冷媒、管路支架等； ★17.投标产品属《节能产品政府采购品目清单》内标注★号的货物的，须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标时提供证明文件。 | 167922.27 |
| 852 | PPR de32热水管含管件 | 7140m | 联塑、雄塑、国塑 | φ32mm（PPR热水管，含管件） | 201348.00 |
| 853 | 接地母线 圆钢10mm | 130m | 国产优质 | φ10mm，含焊接 | 2016.30 |
| 854 | 外机混凝土底座 | 34座 | 定制 | 外机落脚底座，300*300*400mm，不小于C15强度混凝土定制 | 6616.74 |
| 1.1.10.4.5.1微模块-A |
| 855 | 预端接光纤OM4， LSZH，12米 | 6条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.24芯预端接主干光缆，OM4,LSZH,12米 2.规格：50um/125um多模预端接MTP-MTP光缆； 3.标准：多模室内光缆符合TIA492AAAD的OM4万兆多模标准，在850nm窗口处有效带宽为4700MHz@850nm以上； 4.MTP=-MTP干线光缆为保证物理机械性能和安装可靠性，采用双层外皮保护； 5.性能：支持10G万兆传输距离不低于550米，并支持IEEE802.3ba/IEEE802.3bm标准的40G和100G以太网应用，40GBASE-SR4/100GBASE-SR10传输距离不低于150米，100GBASE-SR4传输距离不低于100米，同时又可向下兼容目前的1G，100Mbps，10Mbps以太网应用； 6.光缆外皮阻燃级别：采用LSZH护套； 7.防尘和牵引：自带防尘盖，可自带牵引护套。 | 5952.06 |
| 856 | 预端接光纤0M4, LSZH，13米 | 6条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.24芯预端接主干光缆，OM4，LSZH，13米 2.规格：50um/125um多模预端接MTP-MTP光缆； 3.标准：多模室内光缆符合TIA492AAAD的OM4万兆多模标准，在850nm窗口处有效带宽为4700MHz@850nm以上； 4.MTP=-MTP干线光缆为保证物理机械性能和安装可靠性，采用双层外皮保护； 5.性能：支持10G万兆传输距离不低于550米，并支持IEEE802.3ba/IEEE802.3bm标准的40G和100G以太网应用，40GBASE-SR4/100GBASE-SR10传输距离不低于150米，100GBASE-SR4传输距离不低于100米，同时又可向下兼容目前的1G，100Mbps，10Mbps以太网应用； 6.光缆外皮阻燃级别：采用LSZH护套； 7.防尘和牵引：自带防尘盖，可自带牵引护套。 | 6372.06 |
| 1.1.10.4.5.1.2网络列头-A1部分 |
| 857 | 预端接光纤OM3, LSZH，5米 | 12条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.24芯主干光缆，OM3，LSZH，5米 2.规格：50um/125um多模光缆； 3.标准：多模室内光缆符合TIA492AAAD的OM3万兆多模标准； 4.包含满配LC尾纤、熔纤等。 | 4464.12 |
| 858 | 预端接光纤OM3, LSZH，6米 | 12条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.24芯主干光缆，OM3，LSZH，6米 2.规格：50um/125um多模光缆； 3.标准：多模室内光缆符合TIA492AAAD的OM3万兆多模标准； 4.包含满配LC尾纤、熔纤等。 | 5304.12 |
| 859 | 预端接光纤OM3, LSZH，7米 | 6条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.24芯主干光缆，OM3，LSZH，7米 2.规格：50um/125um多模光缆； 3.标准：多模室内光缆符合TIA492AAAD的OM3万兆多模标准； 4.包含满配LC尾纤、熔纤等。 | 3072.06 |
| 860 | 预端接光纤OM3, LSZH，8米 | 12条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.24芯主干光缆，OM3，LSZH，8米 2.规格：50um/125um多模光缆； 3.标准：多模室内光缆符合TIA492AAAD的OM3万兆多模标准； 4.包含满配LC尾纤、熔纤等。 | 6984.12 |
| 861 | 预端接光纤OM3, LSZH，9米 | 12条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.24芯主干光缆，OM3，LSZH，9米 2.规格：50um/125um多模光缆； 3.标准：多模室内光缆符合TIA492AAAD的OM3万兆多模标准； 4.包含满配LC尾纤、熔纤等。 | 7824.12 |
| 862 | 预端接光纤OM3, LSZH，10米 | 12条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.24芯主干光缆，OM3，LSZH，10米 2.规格：50um/125um多模光缆； 3.标准：多模室内光缆符合TIA492AAAD的OM3万兆多模标准； 4.包含满配LC尾纤、熔纤等。 | 8664.12 |
| 863 | 光纤配线架 | 24架 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1. 高密度光纤配线空箱； 2.支持光铜混用，可安装4个光纤配线盒，支持96芯光纤接入（LC），支持熔接和预端接方式。 3.快速卡扣式设计,模块化抽屉,限位开工停止30度坡度；配置透明的亚克力盖板； 4.带8个线缆入口,提供紧固套件,提供PG9和PG13.5各一个； 5.执行标准：ISO/IEC11801，EN50173 6.直接使用于19“标准机柜、机架、挂墙柜等。 | 12585.84 |
| 864 | MTP预端接盒--MTP-LC预端接模块，24芯，OM3 | 66个 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.小型MTP-LC预端接模块，24芯，公头，OM3，逆序后翻转型 2.MTP和LC采用高清接头； 3.24芯：1-12芯为极性A，13-24芯为极性C； 4.MTP 光纤连接器符合并超过EIA/TIA 455-21A标准； 5.适用于10G/40G/100G数据传输以及方便数据中心的升级,极大节省了使用空间,保证数据中心有良好的通风工作环境； 6.符合数据中心行业标准TIA 942。 | 91236.42 |
| 865 | MTP预端接盒--MTP-LC预端接模块，24芯，OM4 | 11个 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.小型MTP-LC预端接模块，24芯，公头，OM4，逆序后翻转型 2.MTP和LC采用高清接头 3.24芯：1-12芯为极性A，13-24芯为极性C 4. MTP光纤连接器符合并超过EIA/TIA 455-21A标准 5.适用于10G/40G/100G数据传输以及方便数据中心的升级,极大节省了使用空间,保证数据中心有良好的通风工作环境； 6.符合数据中心行业标准EN 50173-5 与TIA 942。 | 16328.07 |
| 866 | 光纤跳线--LC-LC OM3双工多模 光跳线 3m | 132条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.规格：3米LC OM3双工多模光纤跳线，工业标准100%光学测试； 2.符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,IEC-60793。 | 16105.32 |
| 867 | 光纤跳线--LC-LC OM4双工多模 光跳线 3m | 11条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.规格：3米LC OM4双工多模光纤跳线，工业标准100%光学测试； 2.符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,IEC-60793。 | 1342.11 |
| 868 | 超六类24口数据配线架 | 4架 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1、19英寸标准机架安装； 2、配合增强型六类模块配合使用,兼容超五类与六类模块,模块化组合； 3、配线架背面配有理线托盘； 4、配线架与模块落槽式安装，配线架直接卡扣式安装； 5、配线架兼容非屏蔽和屏蔽功能，确保每个模块自动接地，配线架提供双重接地方式，卡接至机柜立柱即可完成自动接地。或者用导线接到机柜的接地铜排上。 6、正面直观的分组标签区及可更换标签，为书写标签提供方便的管理； 7、可直接使用于19英寸标准机柜、机架、挂墙柜等，不需要增加安装配件； 8、采用优质冷轧钢板，表面经过特殊处理，坚固、美观、不易划伤。 | 1589.64 |
| 869 | 超六类角形模块 | 66个 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.主体材料采用锌合金。 2.簧片磷青铜镀金≥50µm,保证性能及使用寿命； 3.触针采用磷青铜，高硬度，高弹性，工作寿命长。 4.匹配线规：22－26AWG； 5.配线架模块免工具安装方式。 6.屏蔽模块结构为全金属锌合金结构，可有效减少电磁干扰，防止信号泄露。 7.模块可在面板前端进行安装和维护，不需要拆除固定架。 8.传输带宽500MHz，满足万兆数据传输； 9.各项性能指标达到或超过ANSI/TIA/EIA-568C-3和ISO/IEC11801规定的技术规范。 | 4948.68 |
| 870 | 超六类跳线3米LSZH | 22条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.超六类屏蔽跳线，3米 2.水晶头簧片表面镀金50μ，保证良好的接触与信号传输性能； 3.水晶头采用多件套设置，避免线对间干扰，提升电气性能； 4.主体采用全镀镍金属铸件外壳设计，360度全屏蔽的设计优化屏蔽效果，有效防止EMI 5.通过注塑工艺保证软线与水晶头的牢靠连接，保证最大拉拔力100N。 6.传输带宽6A类500MHz； 7.标准：符合TIA/EIA-568C、ISO11801.EN50173标准 8.护套材料： LSZH | 742.94 |
| 871 | 超六类双绞线 | 1220m | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.超六类10G 屏蔽双绞线 2.护套材料：LSZH 3.屏蔽结构：F/UTP 4.导体线规为23AWG。 5.导体材质：无氧铜 6.执行标准：TIA/EIA568C、ISO/IEC11801，EN50173，YD/T926 | 4392.00 |
| 1.1.10.4.5.1.3网络列头-A2部分 |
| 872 | 24芯预端接主干光缆，0M3, LSZH，5米 | 12条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.24芯主干光缆，OM3，LSZH，5米 2.规格：50um/125um多模光缆； 3.标准：多模室内光缆符合TIA492AAAD的OM3万兆多模标准； 4.包含满配LC尾纤、熔纤等。 | 4464.12 |
| 873 | 24芯预端接主干光缆，0M3, LSZH，6米 | 12条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.24芯主干光缆，OM3，LSZH，6米 2.规格：50um/125um多模光缆； 3.标准：多模室内光缆符合TIA492AAAD的OM3万兆多模标准； 4.包含满配LC尾纤、熔纤等。 | 5304.12 |
| 874 | 24芯预端接主干光缆，0M3, LSZH，7米 | 12条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.24芯主干光缆，OM3，LSZH，7米 2.规格：50um/125um多模光缆； 3.标准：多模室内光缆符合TIA492AAAD的OM3万兆多模标准； 4.包含满配LC尾纤、熔纤等。 | 6144.12 |
| 875 | 24芯预端接主干光缆，0M3, LSZH，8米 | 12条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.24芯主干光缆，OM3，LSZH，8米 2.规格：50um/125um多模光缆； 3.标准：多模室内光缆符合TIA492AAAD的OM3万兆多模标准； 4.包含满配LC尾纤、熔纤等。 | 6984.12 |
| 876 | 24芯预端接主干光缆，0M3, LSZH，9米 | 12条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.24芯主干光缆，OM3，LSZH，9米 2.规格：50um/125um多模光缆； 3.标准：多模室内光缆符合TIA492AAAD的OM3万兆多模标准； 4.包含满配LC尾纤、熔纤等。 | 7824.12 |
| 877 | 24芯预端接主干光缆，0M3, LSZH，10米 | 12条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.24芯主干光缆，OM3，LSZH，10米 2.规格：50um/125um多模光缆； 3.标准：多模室内光缆符合TIA492AAAD的OM3万兆多模标准； 4.包含满配LC尾纤、熔纤等。 | 8664.12 |
| 878 | 24芯预端接主干光缆，0M3, LSZH，11米 | 12条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.24芯主干光缆，OM3，LSZH，11米 2.规格：50um/125um多模光缆； 3.标准：多模室内光缆符合TIA492AAAD的OM3万兆多模标准； 4.包含满配LC尾纤、熔纤等。 | 9504.12 |
| 879 | 光纤配线架 | 30架 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1. 高密度光纤配线空箱； 2.支持光铜混用，可安装4个光纤配线盒，支持96芯光纤接入（LC），支持熔接和预端接方式。 3.快速卡扣式设计,模块化抽屉,限位开工停止30度坡度；配置透明的亚克力盖板； 4.带8个线缆入口,提供紧固套件,提供PG9和PG13.5各一个； 5.执行标准：ISO/IEC11801，EN50173 6.直接使用于19“标准机柜、机架、挂墙柜等。 | 15732.30 |
| 880 | MTP预端接盒--MTP-LC预端接模块，24芯，OM3 | 84个 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.小型MTP-LC预端接模块，24芯，公头，OM3，逆序后翻转型 2.MTP和LC采用高清接头； 3.24芯：1-12芯为极性A，13-24芯为极性C； 4.MTP 光纤连接器符合并超过EIA/TIA 455-21A标准； 5.适用于10G/40G/100G数据传输以及方便数据中心的升级,极大节省了使用空间,保证数据中心有良好的通风工作环境； 6.符合数据中心行业标准TIA 942。 | 116119.08 |
| 881 | MTP预端接盒--MTP-LC预端接模块，24芯，OM4 | 12个 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.小型MTP-LC预端接模块，24芯，公头，OM4，逆序后翻转型 2.模块盒一键弹出式设计，尾部拉环可轻松拉出模块盒； 3.MTP和LC采用高清接头 4.24芯：1-12芯为极性A，13-24芯为极性C 5.在模块盒顶面有在生产线测试的所有芯数850和1300nm的插入损耗和回波损耗的数值 6.MTP 光纤连接器符合并超过EIA/TIA 455-21A标准 7.适用于10G/40G/100G数据传输以及方便数据中心的升级,极大节省了使用空间,保证数据中心有良好的通风工作环境； 8.符合数据中心行业标准EN 50173-5 与TIA 942 。 | 17812.44 |
| 882 | 光纤跳线--LC-LC OM3双工多模 光跳线 3m | 168条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.规格：3米LC OM3双工多模光纤跳线，工业标准100%光学测试； 2.符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,IEC-60793。 | 20497.68 |
| 883 | 光纤跳线--LC-LC OM4双工多模 光跳线 3m | 14条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.规格：3米LC OM4双工多模光纤跳线，工业标准100%光学测试； 2.符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,IEC-60793。 | 1708.14 |
| 884 | 超六类24口数据配线架 | 4架 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1、19英寸标准机架安装； 2、配合增强型六类模块配合使用,兼容超五类与六类模块,模块化组合； 3、配线架背面配有理线托盘； 4、配线架与模块落槽式安装，配线架直接卡扣式安装； 5、配线架兼容非屏蔽和屏蔽功能，确保每个模块自动接地，配线架提供双重接地方式，卡接至机柜立柱即可完成自动接地。或者用导线接到机柜的接地铜排上。 6、正面直观的分组标签区及可更换标签，为书写标签提供方便的管理； 7、可直接使用于19英寸标准机柜、机架、挂墙柜等，不需要增加安装配件； 8、采用优质冷轧钢板，表面经过特殊处理，坚固、美观、不易划伤。 | 1589.64 |
| 885 | 超六类角形模块 | 84个 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.主体材料采用锌合金。 2.簧片磷青铜镀金≥50µm,保证性能及使用寿命； 3.触针采用磷青铜，高硬度，高弹性，工作寿命长。 4.匹配线规：22－26AWG； 5.配线架模块免工具安装方式。 6.屏蔽模块结构为全金属锌合金结构，可有效减少电磁干扰，防止信号泄露。 7.模块可在面板前端进行安装和维护，不需要拆除固定架。 8.传输带宽500MHz，满足万兆数据传输； 9.各项性能指标达到或超过ANSI/TIA/EIA-568C-3和ISO/IEC11801规定的技术规范。 | 6298.32 |
| 886 | 超六类跳线3米LSZH | 28条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.超六类屏蔽跳线，3米 2.水晶头簧片表面镀金50μ，保证了良好的接触与信号传输性能； 3.水晶头采用多件套设置，避免线对间干扰，提升电气性能； 4.主体采用全镀镍金属铸件外壳设计，360度全屏蔽的设计优化了屏蔽效果，有效防止EMI 5.通过注塑工艺保证软线与水晶头的牢靠连接，保证了最大拉拔力100N。 6.传输带宽6A类500MHz； 7.标准：符合TIA/EIA-568C、ISO11801.EN50173标准 8.护套材料： LSZH | 945.56 |
| 887 | 超六类10G屏蔽双绞线，LSZH | 1220m | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.超六类10G 屏蔽双绞线 2.护套材料：LSZH 3.屏蔽结构：F/UTP 4.导体线规为23AWG。 5.导体材质：无氧铜 6.执行标准：TIA/EIA568C、ISO/IEC11801，EN50173，YD/T926 | 4392.00 |
| 1.1.10.4.5.1.4服务器机柜部分 |
| 888 | 光纤配线架 | 50架 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.高密度光纤配线空箱； 2.可安装4个光纤配线盒，支持96芯光纤接入（LC），支持熔接和预端接方式。 3.快速卡扣式设计,模块化抽屉,；配置透明的亚克力盖板； 4.带8个线缆入口,提供紧固套件,提供PG9和PG13.5各一个； 5.执行标准：ISO/IEC11801 6.直接使用于19“标准机柜、机架、挂墙柜等。 | 26220.50 |
| 889 | MTP预端接盒--MTP-LC预端接模块，24芯，OM3 | 150个 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.小型MTP-LC预端接模块，24芯，公头，OM3，逆序后翻转型 2.MTP和LC采用高清接头； 3.24芯：1-12芯为极性A，13-24芯为极性C； 4.MTP 光纤连接器符合并超过EIA/TIA 455-21A标准； 5.适用于10G/40G/100G数据传输以及方便数据中心的升级,极大节省了使用空间,保证数据中心有良好的通风工作环境； 6.符合数据中心行业标准TIA 942。 | 207355.50 |
| 890 | 光纤跳线--LC-LC OM3双工多模 光跳线 3m | 300条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.规格：3米LC OM3双工多模光纤跳线，工业标准100%光学测试； 2.符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,IEC-60793。 | 36603.00 |
| 891 | 超六类24口数据配线架 | 50架 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1. 产品性能： 19英寸标准机架安装； 2、配合增强型六类模块配合使用,兼容超五类与六类模块,模块化组合； 3、配线架背面配有理线托盘； 4、配线架与模块落槽式安装，配线架直接卡扣式安装； 5、配线架兼容非屏蔽和屏蔽功能，确保每个模块自动接地，配线架提供双重接地方式，卡接至机柜立柱即可完成自动接地。或者用导线接到机柜的接地铜排上。 6、正面直观的分组标签区及可更换标签，为书写标签提供方便的管理； 7、可直接使用于19英寸标准机柜、机架、挂墙柜等，不需要增加安装配件； 8、采用优质冷轧钢板，表面经过特殊处理，坚固、美观、不易划伤。 | 19870.50 |
| 892 | 超六类角形模块 | 150个 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.主体材料采用锌合金。 2.簧片磷青铜镀金≥50µm,保证性能及使用寿命； 3.触针采用磷青铜，高硬度，高弹性，工作寿命长。 4.匹配线规：22－26AWG； 5.配线架模块免工具安装方式。6.屏蔽模块结构为全金属锌合金结构，可有效减少电磁干扰，防止信号泄露。 7.模块可在面板前端进行安装和维护，不需要拆除固定架。 8.传输带宽500MHz，满足万兆数据传输； 9.各项性能指标达到或超过ANSI/TIA/EIA-568C-3和ISO/IEC11801规定的技术规范。 | 11247.00 |
| 893 | 超六类跳线3米LSZH | 50条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.超六类屏蔽跳线，3米 2.水晶头簧片表面镀金50μ，保证了良好的接触与信号传输性能； 3.水晶头采用多件套设置，避免线对间干扰，提升电气性能； 4.主体采用全镀镍金属铸件外壳设计，360度全屏蔽的设计优化了屏蔽效果，有效防止EMI 5.通过注塑工艺保证软线与水晶头的牢靠连接，保证了最大拉拔力100N。 6.传输带宽6A类500MHz； 7.标准：符合TIA/EIA-568C、ISO11801.EN50173标准 8.护套材料： LSZH | 1688.50 |
| 894 | 5米LC OM3双工多模光纤跳线 | 150条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.规格：5米LC OM3双工多模光纤跳线，工业标准100%光学测试； 2.符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,IEC-60793。 | 21301.50 |
| 1.1.10.4.5.2.1核心部分 |
| 895 | 预端接光纤OM4,LSZH,7米 | 6条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.24芯预端接主干光缆，OM4,LSZH,7米 2.规格：50um/125um多模预端接MTP-MTP光缆； 3.标准：多模室内光缆符合TIA492AAAD的OM4万兆多模标准，在850nm窗口处有效带宽为4700MHz@850nm以上； 4.MTP=-MTP干线光缆为保证物理机械性能和安装可靠性，采用双层外皮保护； 5.性能：支持10G万兆传输距离不低于550米，并支持IEEE802.3ba/IEEE802.3bm标准的40G和100G以太网应用，40GBASE-SR4/100GBASE-SR10传输距离不低于150米，100GBASE-SR4传输距离不低于100米，同时又可向下兼容目前的1G，100Mbps，10Mbps以太网应用； 6.光缆外皮阻燃级别：采用LSZH护套； 7.防尘和牵引：自带防尘盖，可自带牵引护套。 | 3492.06 |
| 896 | 预端接光纤OM4,LSZH,8米 | 6条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.24芯预端接主干光缆，OM3，LSZH，8米 2.规格：50um/125um多模预端接MTP-MTP光缆； 3.标准：多模室内光缆符合TIA492AAAD的OM4万兆多模标准，在850nm窗口处有效带宽为4700MHz@850nm以上； 4.MTP=-MTP干线光缆为保证物理机械性能和安装可靠性，采用双层外皮保护； 5.性能：支持10G万兆传输距离不低于550米，并支持IEEE802.3ba/IEEE802.3bm标准的40G和100G以太网应用，40GBASE-SR4/100GBASE-SR10传输距离不低于150米，100GBASE-SR4传输距离不低于100米，同时又可向下兼容目前的1G，100Mbps，10Mbps以太网应用； 6.光缆外皮阻燃级别：采用LSZH护套； 7.防尘和牵引：自带防尘盖，可自带牵引护套。 | 3972.06 |
| 1.1.10.4.5.2.2网络列头-B1部分 |
| 897 | 24芯预端接主干光缆，0M3, LSZH，5米 | 12条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.24芯主干光缆，OM3，LSZH，5米 2.规格：50um/125um多模光缆； 3.标准：多模室内光缆符合TIA492AAAD的OM3万兆多模标准； 4.包含满配LC尾纤、熔纤等。 | 4464.12 |
| 898 | 24芯预端接主干光缆，0M3, LSZH，6米 | 12条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.24芯主干光缆，OM3，LSZH，6米 2.规格：50um/125um多模光缆； 3.标准：多模室内光缆符合TIA492AAAD的OM3万兆多模标准； 4.包含满配LC尾纤、熔纤等。 | 5304.12 |
| 899 | 24芯预端接主干光缆，0M3, LSZH，7米 | 12条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.24芯主干光缆，OM3，LSZH，7米 2.规格：50um/125um多模光缆； 3.标准：多模室内光缆符合TIA492AAAD的OM3万兆多模标准； 4.包含满配LC尾纤、熔纤等。 | 6144.12 |
| 900 | 24芯预端接主干光缆，0M3, LSZH，8米 | 12条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.24芯主干光缆，OM3，LSZH，8米 2.规格：50um/125um多模光缆； 3.标准：多模室内光缆符合TIA492AAAD的OM3万兆多模标准； 4.包含满配LC尾纤、熔纤等。 | 6984.12 |
| 901 | 24芯预端接主干光缆，0M3, LSZH，9米 | 12条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.24芯主干光缆，OM3，LSZH，9米 2.规格：50um/125um多模光缆； 3.标准：多模室内光缆符合TIA492AAAD的OM3万兆多模标准； 4.包含满配LC尾纤、熔纤等。 | 7824.12 |
| 902 | 24芯预端接主干光缆，0M3, LSZH，10米 | 12条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.24芯主干光缆，OM3，LSZH，10米 2.规格：50um/125um多模光缆； 3.标准：多模室内光缆符合TIA492AAAD的OM3万兆多模标准； 4.包含满配LC尾纤、熔纤等。 | 8664.12 |
| 903 | 24芯预端接主干光缆，0M3, LSZH，11米 | 12条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.24芯主干光缆，OM3，LSZH，11米 2.规格：50um/125um多模光缆； 3.标准：多模室内光缆符合TIA492AAAD的OM3万兆多模标准； 4.包含满配LC尾纤、熔纤等。 | 9504.12 |
| 904 | 光纤配线架 | 30架 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1. 高密度光纤配线空箱； 2.支持光铜混用，可安装4个光纤配线盒，支持96芯光纤接入（LC），支持熔接和预端接方式。 3.快速卡扣式设计,模块化抽屉,限位开工停止30度坡度；配置透明的亚克力盖板； 4.带8个线缆入口,提供紧固套件,提供PG9和PG13.5各一个； 5.执行标准：ISO/IEC11801，EN50173 6.直接使用于19“标准机柜、机架、挂墙柜等。 | 15732.30 |
| 905 | MTP预端接盒--MTP-LC预端接模块，24芯，OM3 | 84个 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.小型MTP-LC预端接模块，24芯，公头，OM3，逆序后翻转型 2.MTP和LC采用高清接头； 3.24芯：1-12芯为极性A，13-24芯为极性C； 4.MTP 光纤连接器符合并超过EIA/TIA 455-21A标准； 5.适用于10G/40G/100G数据传输以及方便数据中心的升级,极大节省了使用空间,保证数据中心有良好的通风工作环境； 6.符合数据中心行业标准TIA 942。 | 116119.08 |
| 906 | MTP预端接盒--MTP-LC预端接模块，24芯，OM4 | 12个 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.小型MTP-LC预端接模块，24芯，公头，OM4，逆序后翻转型 2.MTP和LC采用高清接头 3.24芯：1-12芯为极性A，13-24芯为极性C 4. MTP光纤连接器符合并超过EIA/TIA 455-21A标准 5.适用于10G/40G/100G数据传输以及方便数据中心的升级,极大节省了使用空间,保证数据中心有良好的通风工作环境； 6.符合数据中心行业标准EN 50173-5 与TIA 942。 | 17812.44 |
| 907 | 光纤跳线--LC-LC OM3双工多模 光跳线 3m | 168条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.规格：3米LC OM3双工多模光纤跳线，工业标准100%光学测试； 2.符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,IEC-60793。 | 20497.68 |
| 908 | 光纤跳线--LC-LC OM4双工多模 光跳线 3m | 14条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.规格：3米LC OM4双工多模光纤跳线，工业标准100%光学测试； 2.符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,IEC-60793。 | 1708.14 |
| 909 | 超六类24口数据配线架 | 4架 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1、19英寸标准机架安装； 2、配合增强型六类模块配合使用,兼容超五类与六类模块,模块化组合； 3、配线架背面配有理线托盘； 4、配线架与模块落槽式安装，配线架直接卡扣式安装； 5、配线架兼容非屏蔽和屏蔽功能，确保每个模块自动接地，配线架提供双重接地方式，卡接至机柜立柱即可完成自动接地。或者用导线接到机柜的接地铜排上。 6、正面直观的分组标签区及可更换标签，为书写标签提供方便的管理； 7、可直接使用于19英寸标准机柜、机架、挂墙柜等，不需要增加安装配件； 8、采用优质冷轧钢板，表面经过特殊处理，坚固、美观、不易划伤。 | 1589.64 |
| 910 | 超六类角形模块 | 84个 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.主体材料采用锌合金。 2.簧片磷青铜镀金≥50µm,保证性能及使用寿命； 3.触针采用磷青铜，高硬度，高弹性，工作寿命长。 4.匹配线规：22－26AWG； 5.配线架模块免工具安装方式。 6.屏蔽模块结构为全金属锌合金结构，可有效减少电磁干扰，防止信号泄露。 7.模块可在面板前端进行安装和维护，不需要拆除固定架。 8.传输带宽500MHz，满足万兆数据传输； 9.各项性能指标达到或超过ANSI/TIA/EIA-568C-3和ISO/IEC11801规定的技术规范。 | 6298.32 |
| 911 | 超六类跳线3米LSZH | 28条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.超六类屏蔽跳线，3米 2.水晶头簧片表面镀金50μ，保证了良好的接触与信号传输性能； 3.水晶头采用多件套设置，避免线对间干扰，提升电气性能； 4.主体采用全镀镍金属铸件外壳设计，360度全屏蔽的设计优化了屏蔽效果，有效防止EMI 5.通过注塑工艺保证软线与水晶头的牢靠连接，保证了最大拉拔力100N。 6.传输带宽6A类500MHz； 7.标准：符合TIA/EIA-568C、ISO11801.EN50173标准 8.护套材料： LSZH | 945.56 |
| 912 | 超六类10G屏蔽双绞线，LSZH | 2745m | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.超六类10G 屏蔽双绞线 2.护套材料：LSZH 3.屏蔽结构：F/UTP 4.导体线规为23AWG。 5.导体材质：无氧铜 6.执行标准：TIA/EIA568C、ISO/IEC11801，EN50173，YD/T926 | 9882.00 |
| 1.1.10.4.5.2.3网络列头-B2部分 |
| 913 | 24芯预端接主干光缆，0M3, LSZH，5米 | 12条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.24芯主干光缆，OM3，LSZH，5米 2.规格：50um/125um多模光缆； 3.标准：多模室内光缆符合TIA492AAAD的OM3万兆多模标准； 4.包含满配LC尾纤、熔纤等。 | 4464.12 |
| 914 | 24芯预端接主干光缆，0M3, LSZH，6米 | 12条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.24芯主干光缆，OM3，LSZH，6米 2.规格：50um/125um多模光缆； 3.标准：多模室内光缆符合TIA492AAAD的OM3万兆多模标准； 4.包含满配LC尾纤、熔纤等。 | 5304.12 |
| 915 | 24芯预端接主干光缆，0M3, LSZH，7米 | 6条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.24芯主干光缆，OM3，LSZH，7米 2.规格：50um/125um多模光缆； 3.标准：多模室内光缆符合TIA492AAAD的OM3万兆多模标准； 4.包含满配LC尾纤、熔纤等。 | 3072.06 |
| 916 | 24芯预端接主干光缆，0M3, LSZH，8米 | 12条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.24芯主干光缆，OM3，LSZH，8米 2.规格：50um/125um多模光缆； 3.标准：多模室内光缆符合TIA492AAAD的OM3万兆多模标准； 4.包含满配LC尾纤、熔纤等。 | 6984.12 |
| 917 | 24芯预端接主干光缆，0M3, LSZH，9米 | 12条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.24芯主干光缆，OM3，LSZH，9米 2.规格：50um/125um多模光缆； 3.标准：多模室内光缆符合TIA492AAAD的OM3万兆多模标准； 4.包含满配LC尾纤、熔纤等。 | 7824.12 |
| 918 | 24芯预端接主干光缆，0M3, LSZH，10米 | 12条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.24芯主干光缆，OM3，LSZH，10米 2.规格：50um/125um多模光缆； 3.标准：多模室内光缆符合TIA492AAAD的OM3万兆多模标准； 4.包含满配LC尾纤、熔纤等。 | 8664.12 |
| 919 | 光纤配线架 | 24架 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1. 高密度光纤配线空箱； 2.支持光铜混用，可安装4个光纤配线盒，支持96芯光纤接入（LC），支持熔接和预端接方式。 3.快速卡扣式设计,模块化抽屉,限位开工停止30度坡度；配置透明的亚克力盖板； 4.带8个线缆入口,提供紧固套件,提供PG9和PG13.5各一个； 5.执行标准：ISO/IEC11801，EN50173 6.直接使用于19“标准机柜、机架、挂墙柜等。 | 12585.84 |
| 920 | MTP预端接盒--MTP-LC预端接模块，24芯，OM3 | 66个 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.小型MTP-LC预端接模块，24芯，公头，OM3，逆序后翻转型 2.MTP和LC采用高清接头； 3.24芯：1-12芯为极性A，13-24芯为极性C； 4.MTP 光纤连接器符合并超过EIA/TIA 455-21A标准； 5.适用于10G/40G/100G数据传输以及方便数据中心的升级,极大节省了使用空间,保证数据中心有良好的通风工作环境； 6.符合数据中心行业标准TIA 942。 | 91236.42 |
| 921 | MTP预端接盒--MTP-LC预端接模块，24芯，OM4 | 12个 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.小型MTP-LC预端接模块，24芯，公头，OM4，逆序后翻转型 2.MTP和LC采用高清接头 3.24芯：1-12芯为极性A，13-24芯为极性C 4. MTP光纤连接器符合并超过EIA/TIA 455-21A标准 5.适用于10G/40G/100G数据传输以及方便数据中心的升级,极大节省了使用空间,保证数据中心有良好的通风工作环境； 6.符合数据中心行业标准EN 50173-5 与TIA 942。 | 17812.44 |
| 922 | 光纤跳线--LC-LC OM3双工多模 光跳线 3m | 66条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.规格：3米LC OM3双工多模光纤跳线，工业标准100%光学测试； 2.符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,IEC-60793。 | 8052.66 |
| 923 | 光纤跳线--LC-LC OM4双工多模 光跳线 3m | 12条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.规格：3米LC OM4双工多模光纤跳线，工业标准100%光学测试； 2.符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,IEC-60793。 | 1464.12 |
| 924 | 超六类24口数据配线架 | 4架 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1、19英寸标准机架安装； 2、配合增强型六类模块配合使用,兼容超五类与六类模块,模块化组合； 3、配线架背面配有理线托盘； 4、配线架与模块落槽式安装，配线架直接卡扣式安装； 5、配线架兼容非屏蔽和屏蔽功能，确保每个模块自动接地，配线架提供双重接地方式，卡接至机柜立柱即可完成自动接地。或者用导线接到机柜的接地铜排上。 6、正面直观的分组标签区及可更换标签，为书写标签提供方便的管理； 7、可直接使用于19英寸标准机柜、机架、挂墙柜等，不需要增加安装配件； 8、采用优质冷轧钢板，表面经过特殊处理，坚固、美观、不易划伤。 | 1589.64 |
| 925 | 超六类角形模块 | 66个 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.主体材料采用锌合金。 2.簧片磷青铜镀金≥50µm,保证性能及使用寿命； 3.触针采用磷青铜，高硬度，高弹性，工作寿命长。 4.匹配线规：22－26AWG； 5.配线架模块免工具安装方式。 6.屏蔽模块结构为全金属锌合金结构，可有效减少电磁干扰，防止信号泄露。 7.模块可在面板前端进行安装和维护，不需要拆除固定架。 8.传输带宽500MHz，满足万兆数据传输； 9.各项性能指标达到或超过ANSI/TIA/EIA-568C-3和ISO/IEC11801规定的技术规范。 | 4948.68 |
| 926 | 超六类跳线3米LSZH | 22条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.超六类屏蔽跳线，3米 2.水晶头簧片表面镀金50μ，保证了良好的接触与信号传输性能； 3.水晶头采用多件套设置，避免线对间干扰，提升电气性能； 4.主体采用全镀镍金属铸件外壳设计，360度全屏蔽的设计优化了屏蔽效果，有效防止EMI 5.通过注塑工艺保证软线与水晶头的牢靠连接，保证了最大拉拔力100N。 6.传输带宽6A类500MHz； 7.标准：符合TIA/EIA-568C、ISO11801.EN50173标准 8.护套材料： LSZH | 742.94 |
| 927 | 超六类10G屏蔽双绞线，LSZH | 400m | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.超六类10G 屏蔽双绞线 2.护套材料：LSZH 3.屏蔽结构：F/UTP 4.导体线规为23AWG。 5.导体材质：无氧铜 6.执行标准：TIA/EIA568C、ISO/IEC11801，EN50173，YD/T926 | 1440.00 |
| 1.1.10.4.5.2.4服务器机柜部分 |
| 928 | 光纤配线架 | 25架 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1. 高密度光纤配线空箱； 2.支持光铜混用，可安装4个光纤配线盒，支持96芯光纤接入（LC），支持熔接和预端接方式。 3.快速卡扣式设计,模块化抽屉,限位开工停止30度坡度；配置透明的亚克力盖板； 4.带8个线缆入口,提供紧固套件,提供PG9和PG13.5各一个； 5.执行标准：ISO/IEC11801，EN50173 6.直接使用于19“标准机柜、机架、挂墙柜等。 | 13110.25 |
| 929 | MTP预端接盒--MTP-LC预端接模块，24芯，OM3 | 50个 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.小型MTP-LC预端接模块，24芯，公头，OM3，逆序后翻转型 2.MTP和LC采用高清接头； 3.24芯：1-12芯为极性A，13-24芯为极性C； 4.MTP 光纤连接器符合并超过EIA/TIA 455-21A标准； 5.适用于10G/40G/100G数据传输以及方便数据中心的升级,极大节省了使用空间,保证数据中心有良好的通风工作环境； 6.符合数据中心行业标准TIA 942。 | 69118.50 |
| 930 | 光纤跳线--LC-LC OM3双工多模 光跳线 3m | 150条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.规格：3米LC OM3双工多模光纤跳线，工业标准100%光学测试； 2.符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,IEC-60793。 | 18301.50 |
| 931 | 超六类24口数据配线架 | 25架 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1、19英寸标准机架安装； 2、配合增强型六类模块配合使用,兼容超五类与六类模块,模块化组合； 3、配线架背面配有理线托盘； 4、配线架与模块落槽式安装，配线架直接卡扣式安装； 5、配线架兼容非屏蔽和屏蔽功能，确保每个模块自动接地，配线架提供双重接地方式，卡接至机柜立柱即可完成自动接地。或者用导线接到机柜的接地铜排上。 6、正面直观的分组标签区及可更换标签，为书写标签提供方便的管理； 7、可直接使用于19英寸标准机柜、机架、挂墙柜等，不需要增加安装配件； 8、采用优质冷轧钢板，表面经过特殊处理，坚固、美观、不易划伤。 | 9935.25 |
| 932 | 超六类角形模块 | 150个 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.主体材料采用锌合金。 2.簧片磷青铜镀金≥50μm,保证性能及使用寿命； 3.触针采用磷青铜，高硬度，高弹性，工作寿命长。 4.匹配线规：22－26AWG； 5.配线架模块免工具安装方式。 6.屏蔽模块结构为全金属锌合金结构，可有效减少电磁干扰，防止信号泄露。 7.模块可在面板前端进行安装和维护，不需要拆除固定架。 8.传输带宽500MHz，满足万兆数据传输； 9.各项性能指标达到或超过ANSI/TIA/EIA-568C-3和ISO/IEC11801规定的技术规范。 | 11247.00 |
| 933 | 超六类跳线3米LSZH | 150条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.超六类屏蔽跳线，3米 2.水晶头簧片表面镀金50μ，保证了良好的接触与信号传输性能； 3.水晶头采用多件套设置，避免线对间干扰，提升电气性能； 4.主体采用全镀镍金属铸件外壳设计，360度全屏蔽的设计优化了屏蔽效果，有效防止EMI 5.通过注塑工艺保证软线与水晶头的牢靠连接，保证了最大拉拔力100N。 6.传输带宽6A类500MHz； 7.标准：符合TIA/EIA-568C、ISO11801.EN50173标准 8.护套材料： LSZH | 5065.50 |
| 934 | 光纤跳线LC-LC 0M3双工多模光跳线5m | 150条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.规格：5米LC OM3双工多模光纤跳线，工业标准100%光学测试； 2.符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,IEC-60793。 | 21301.50 |
| 1.1.10.4.5.3.1核心部分 |
| 935 | 24芯预端接主干光缆，OM4,LSZH,7米 | 6条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.24芯预端接主干光缆，OM4,LSZH,7米 2.规格：50um/125um多模预端接MTP-MTP光缆； 3.标准：多模室内光缆符合TIA492AAAD的OM4万兆多模标准，在850nm窗口处有效带宽为4700MHz@850nm以上； 4.MTP=-MTP干线光缆为保证物理机械性能和安装可靠性，采用双层外皮保护； 5.性能：支持10G万兆传输距离不低于550米，并支持IEEE802.3ba/IEEE802.3bm标准的40G和100G以太网应用，40GBASE-SR4/100GBASE-SR10传输距离不低于150米，100GBASE-SR4传输距离不低于100米，同时又可向下兼容目前的1G，100Mbps，10Mbps以太网应用； 6.光缆外皮阻燃级别：采用LSZH护套； 7.防尘和牵引：自带防尘盖，可自带牵引护套。 | 3492.06 |
| 936 | 24芯预端接主干光缆，OM4,LSZH,8米 | 6条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.24芯预端接主干光缆，OM3，LSZH，8米 2.规格：50um/125um多模预端接MTP-MTP光缆； 3.标准：多模室内光缆符合TIA492AAAD的OM4万兆多模标准，在850nm窗口处有效带宽为4700MHz@850nm以上； 4.MTP=-MTP干线光缆为保证物理机械性能和安装可靠性，采用双层外皮保护； 5.性能：支持10G万兆传输距离不低于550米，并支持IEEE802.3ba/IEEE802.3bm标准的40G和100G以太网应用，40GBASE-SR4/100GBASE-SR10传输距离不低于150米，100GBASE-SR4传输距离不低于100米，同时又可向下兼容目前的1G，100Mbps，10Mbps以太网应用； 6.光缆外皮阻燃级别：采用LSZH护套； 7.防尘和牵引：自带防尘盖，可自带牵引护套。 | 3972.06 |
| 1.1.10.4.5.3.2网络列头-D1部分 |
| 937 | 24芯预端接主干光缆，0M3, LSZH，5米 | 12条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.24芯主干光缆，OM3，LSZH，5米 2.规格：50um/125um多模光缆； 3.标准：多模室内光缆符合TIA492AAAD的OM3万兆多模标准； 4.包含满配LC尾纤、熔纤等。 | 4464.12 |
| 938 | 24芯预端接主干光缆，0M3, LSZH，6米 | 12条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.24芯主干光缆，OM3，LSZH，6米 2.规格：50um/125um多模光缆； 3.标准：多模室内光缆符合TIA492AAAD的OM3万兆多模标准； 4.包含满配LC尾纤、熔纤等。 | 5304.12 |
| 939 | 24芯预端接主干光缆，0M3, LSZH，7米 | 12条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.24芯主干光缆，OM3，LSZH，7米 2.规格：50um/125um多模光缆； 3.标准：多模室内光缆符合TIA492AAAD的OM3万兆多模标准； 4.包含满配LC尾纤、熔纤等。 | 6144.12 |
| 940 | 24芯预端接主干光缆，0M3, LSZH，8米 | 12条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.24芯主干光缆，OM3，LSZH，8米 2.规格：50um/125um多模光缆； 3.标准：多模室内光缆符合TIA492AAAD的OM3万兆多模标准； 4.包含满配LC尾纤、熔纤等。 | 6984.12 |
| 941 | 24芯预端接主干光缆，0M3, LSZH，9米 | 12条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.24芯主干光缆，OM3，LSZH，9米 2.规格：50um/125um多模光缆； 3.标准：多模室内光缆符合TIA492AAAD的OM3万兆多模标准； 4.包含满配LC尾纤、熔纤等。 | 7824.12 |
| 942 | 24芯预端接主干光缆，0M3, LSZH，10米 | 12条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.24芯主干光缆，OM3，LSZH，10米 2.规格：50um/125um多模光缆； 3.标准：多模室内光缆符合TIA492AAAD的OM3万兆多模标准； 4.包含满配LC尾纤、熔纤等。 | 8664.12 |
| 943 | 光纤配线架 | 26架 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.高密度光纤配线空箱； 2.可安装4个光纤配线盒，支持96芯光纤接入（LC），支持熔接和预端接方式。 3.快速卡扣式设计,模块化抽屉；配置透明的亚克力盖板； 4.带8个线缆入口,提供紧固套件,提供PG9和PG13.5各一个； 5.执行标准：ISO/IEC1180. 6.直接使用于19“标准机柜、机架、挂墙柜等。 | 13634.66 |
| 944 | MTP预端接盒--MTP-LC预端接模块，24芯，OM3 | 72个 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.小型MTP-LC预端接模块，24芯，公头，OM3，逆序后翻转型 2.MTP和LC采用高清接头； 3.24芯：1-12芯为极性A，13-24芯为极性C； 4.MTP 光纤连接器符合并超过EIA/TIA 455-21A标准； 5.适用于10G/40G/100G数据传输以及方便数据中心的升级,极大节省了使用空间,保证数据中心有良好的通风工作环境； 6.符合数据中心行业标准TIA 942。 | 99530.64 |
| 945 | MTP预端接盒--MTP-LC预端接模块，24芯，OM4 | 12个 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.小型MTP-LC预端接模块，24芯，公头，OM4，逆序后翻转型 2.MTP和LC采用高清接头 3.24芯：1-12芯为极性A，13-24芯为极性C 4. MTP光纤连接器符合并超过EIA/TIA 455-21A标准 5.适用于10G/40G/100G数据传输以及方便数据中心的升级,极大节省了使用空间,保证数据中心有良好的通风工作环境； 6.符合数据中心行业标准EN 50173-5 与TIA 942。 | 17812.44 |
| 946 | 光纤跳线--LC-LC OM3双工多模 光跳线 3m | 144条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.规格：3米LC OM3双工多模光纤跳线，工业标准100%光学测试； 2.符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,IEC-60793。 | 17569.44 |
| 947 | 光纤跳线--LC-LC OM4双工多模 光跳线 3m | 12条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.规格：3米LC OM4双工多模光纤跳线，工业标准100%光学测试； 2.符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,IEC-60793。 | 1464.12 |
| 948 | 超六类24口数据配线架 | 4架 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1、19英寸标准机架安装； 2、配合增强型六类模块配合使用,兼容超五类与六类模块,模块化组合； 3、配线架背面配有理线托盘； 4、配线架与模块落槽式安装，配线架直接卡扣式安装； 5、配线架兼容非屏蔽和屏蔽功能，确保每个模块自动接地，配线架提供双重接地方式，卡接至机柜立柱即可完成自动接地。或者用导线接到机柜的接地铜排上。 6、正面直观的分组标签区及可更换标签，为书写标签提供方便的管理； 7、可直接使用于19英寸标准机柜、机架、挂墙柜等，不需要增加安装配件； 8、采用优质冷轧钢板，表面经过特殊处理，坚固、美观、不易划伤。 | 1589.64 |
| 949 | 超六类角形模块 | 72个 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.主体材料采用锌合金。 2.簧片磷青铜镀金≥50µm,保证性能及使用寿命； 3.触针采用磷青铜，高硬度，高弹性，工作寿命长。 4.匹配线规：22－26AWG； 5.配线架模块免工具安装方式。 6.屏蔽模块结构为全金属锌合金结构，可有效减少电磁干扰，防止信号泄露。 7.模块可在面板前端进行安装和维护，不需要拆除固定架。 8.传输带宽500MHz，满足万兆数据传输； 9.各项性能指标达到或超过ANSI/TIA/EIA-568C-3和ISO/IEC11801规定的技术规范。 | 5398.56 |
| 950 | 超六类跳线3米LSZH | 24条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.超六类屏蔽跳线，3米 2.水晶头簧片表面镀金50μ，保证了良好的接触与信号传输性能； 3.水晶头采用多件套设置，避免线对间干扰，提升电气性能； 4.主体采用全镀镍金属铸件外壳设计，360度全屏蔽的设计优化了屏蔽效果，有效防止EMI 5.通过注塑工艺保证软线与水晶头的牢靠连接，保证了最大拉拔力100N。 6.传输带宽6A类500MHz； 7.标准：符合TIA/EIA-568C、ISO11801.EN50173标准 8.护套材料： LSZH | 810.48 |
| 951 | 超六类10G屏蔽双绞线，LSZH | 1220m | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.超六类10G 屏蔽双绞线 2.护套材料：LSZH 3.屏蔽结构：F/UTP 4.导体线规为23AWG。 5.导体材质：无氧铜 6.执行标准：TIA/EIA568C、ISO/IEC11801，EN50173，YD/T926 | 4392.00 |
| 1.1.10.4.5.3.3网络列头-D2部分 |
| 952 | 24芯预端接主干光缆，0M3, LSZH，5米 | 12条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.24芯主干光缆，OM3，LSZH，5米 2.规格：50um/125um多模光缆； 3.标准：多模室内光缆符合TIA492AAAD的OM3万兆多模标准； 4.包含满配LC尾纤、熔纤等。 | 4464.12 |
| 953 | 24芯预端接主干光缆，0M3, LSZH，6米 | 12条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.24芯主干光缆，OM3，LSZH，6米 2.规格：50um/125um多模光缆； 3.标准：多模室内光缆符合TIA492AAAD的OM3万兆多模标准； 4.包含满配LC尾纤、熔纤等。 | 5304.12 |
| 954 | 24芯预端接主干光缆，0M3, LSZH，7米 | 12条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.24芯主干光缆，OM3，LSZH，7米 2.规格：50um/125um多模光缆； 3.标准：多模室内光缆符合TIA492AAAD的OM3万兆多模标准； 4.包含满配LC尾纤、熔纤等。 | 6144.12 |
| 955 | 24芯预端接主干光缆，0M3, LSZH，8米 | 12条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.24芯主干光缆，OM3，LSZH，8米 2.规格：50um/125um多模光缆； 3.标准：多模室内光缆符合TIA492AAAD的OM3万兆多模标准； 4.包含满配LC尾纤、熔纤等。 | 6984.12 |
| 956 | 24芯预端接主干光缆，0M3, LSZH，9米 | 12条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.24芯主干光缆，OM3，LSZH，9米 2.规格：50um/125um多模光缆； 3.标准：多模室内光缆符合TIA492AAAD的OM3万兆多模标准； 4.包含满配LC尾纤、熔纤等。 | 7824.12 |
| 957 | 24芯预端接主干光缆，0M3, LSZH，10米 | 12条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.24芯主干光缆，OM3，LSZH，10米 2.规格：50um/125um多模光缆； 3.标准：多模室内光缆符合TIA492AAAD的OM3万兆多模标准； 4.包含满配LC尾纤、熔纤等。 | 8664.12 |
| 958 | 24芯预端接主干光缆，0M3, LSZH，11米 | 12条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.24芯主干光缆，OM3，LSZH，11米 2.规格：50um/125um多模光缆； 3.标准：多模室内光缆符合TIA492AAAD的OM3万兆多模标准； 4.包含满配LC尾纤、熔纤等。 | 9504.12 |
| 959 | 24芯预端接主干光缆，0M3, LSZH，12米 | 6条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.24芯主干光缆，OM3，LSZH，12米 2.规格：50um/125um多模光缆； 3.标准：多模室内光缆符合TIA492AAAD的OM3万兆多模标准； 4.包含满配LC尾纤、熔纤等。 | 5172.06 |
| 960 | 光纤配线架 | 32架 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.高密度光纤配线空箱； 2.可安装4个光纤配线盒，支持96芯光纤接入（LC），支持熔接和预端接方式。 3.快速卡扣式设计,模块化抽屉,；配置透明的亚克力盖板； 4.带8个线缆入口,提供紧固套件,提供PG9和PG13.5各一个； 5.执行标准：ISO/IEC1180. 6.直接使用于19“标准机柜、机架、挂墙柜等。 | 16781.12 |
| 961 | 小型MTP-LC预端接模块 | 90个 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.小型MTP-LC预端接模块，24芯，公头，OM3，逆序后翻转型 2.MTP和LC采用高清接头； 3.24芯：1-12芯为极性A，13-24芯为极性C； 4.MTP 光纤连接器符合并超过EIA/TIA 455-21A标准； 5.适用于10G/40G/100G数据传输以及方便数据中心的升级,极大节省了使用空间,保证数据中心有良好的通风工作环境； 6.符合数据中心行业标准TIA 942。 | 60153.30 |
| 962 | MTP预端接盒--MTP-LC预端接模块，24芯，OM4 | 12个 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.小型MTP-LC预端接模块，24芯，公头，OM4，逆序后翻转型 2.模块盒一键弹出式设计，尾部拉环可轻松拉出模块盒； 3.MTP和LC采用高清接头 4.24芯：1-12芯为极性A，13-24芯为极性C 5.在模块盒顶面有在生产线测试的所有芯数850和1300nm的插入损耗和回波损耗的数值 6.MTP 光纤连接器符合并超过EIA/TIA 455-21A标准 7.适用于10G/40G/100G数据传输以及方便数据中心的升级,极大节省了使用空间,保证数据中心有良好的通风工作环境； 8.符合数据中心行业标准EN 50173-5 与TIA 942 | 17812.44 |
| 963 | 光纤跳线--LC-LC OM3双工多模 光跳线 3m | 180条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.规格：3米LC OM3双工多模光纤跳线，工业标准100%光学测试； 2.符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,IEC-60793。 | 21961.80 |
| 964 | 光纤跳线--LC-LC OM4双工多模 光跳线 3m | 15条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.规格：3米LC OM4双工多模光纤跳线，工业标准100%光学测试； 2.符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,IEC-60793。 | 1830.15 |
| 965 | 超六类24口数据配线架 | 4架 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1、19英寸标准机架安装； 2、配合增强型六类模块配合使用,兼容超五类与六类模块,模块化组合； 3、配线架背面配有理线托盘； 4、配线架与模块落槽式安装，配线架直接卡扣式安装； 5、配线架兼容非屏蔽和屏蔽功能，确保每个模块自动接地，配线架提供双重接地方式，卡接至机柜立柱即可完成自动接地。或者用导线接到机柜的接地铜排上。 6、正面直观的分组标签区及可更换标签，为书写标签提供方便的管理； 7、可直接使用于19英寸标准机柜、机架、挂墙柜等，不需要增加安装配件； 8、采用优质冷轧钢板，表面经过特殊处理，坚固、美观、不易划伤。 | 1589.64 |
| 966 | 超六类角形模块 | 90个 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.主体材料采用锌合金。 2.簧片磷青铜镀金≥50µm,保证性能及使用寿命； 3.触针采用磷青铜，高硬度，高弹性，工作寿命长。 4.匹配线规：22－26AWG； 5.配线架模块免工具安装方式。 6.屏蔽模块结构为全金属锌合金结构，可有效减少电磁干扰，防止信号泄露。 7.模块可在面板前端进行安装和维护，不需要拆除固定架。 8.传输带宽500MHz，满足万兆数据传输； 9.各项性能指标达到或超过ANSI/TIA/EIA-568C-3和ISO/IEC11801规定的技术规范。 | 6748.20 |
| 967 | 超六类跳线3米LSZH | 30条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.超六类屏蔽跳线，3米 2.水晶头簧片表面镀金50μ，保证了良好的接触与信号传输性能； 3.水晶头采用多件套设置，避免线对间干扰，提升电气性能； 4.主体采用全镀镍金属铸件外壳设计，360度全屏蔽的设计优化了屏蔽效果，有效防止EMI 5.通过注塑工艺保证软线与水晶头的牢靠连接，保证了最大拉拔力100N。 6.传输带宽6A类500MHz； 7.标准：符合TIA/EIA-568C、ISO11801.EN50173标准 8.护套材料： LSZH | 1013.10 |
| 968 | 超六类10G屏蔽双绞线，LSZH | 1525m | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.护套材料： PVC（聚氯乙烯）； 2. 导体线规≥0.56mm，23AWG； 3.导体材质：无氧铜；4.包装方式：305m/箱； 5.执行标准：TIA/EIA568C、ISO/IEC11801，EN50173，YD/T926； 6.防火等级为IEC60332-1（GB/T18380）单根阻燃标准，可特制CM，CMR，CMP产品。 | 5490.00 |
| 1.1.10.4.5.3.4服务器机柜部分 |
| 969 | 光纤配线架 | 54架 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.高密度光纤配线空箱； 2.可安装4个光纤配线盒，支持96芯光纤接入（LC），支持熔接和预端接方式。 3.快速卡扣式设计,模块化抽屉,；配置透明的亚克力盖板； 4.带8个线缆入口,提供紧固套件,提供PG9和PG13.5各一个； 5.执行标准：ISO/IEC1180. 6.直接使用于19“标准机柜、机架、挂墙柜等。 | 28318.14 |
| 970 | MTP预端接盒--MTP-LC预端接模块，24芯，OM3 | 162个 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.小型MTP-LC预端接模块，24芯，公头，OM3，逆序后翻转型 2.MTP和LC采用高清接头； 3.24芯：1-12芯为极性A，13-24芯为极性C； 4.MTP 光纤连接器符合并超过EIA/TIA 455-21A标准； 5.适用于10G/40G/100G数据传输以及方便数据中心的升级,极大节省了使用空间,保证数据中心有良好的通风工作环境； 6.符合数据中心行业标准TIA 942。 | 223943.94 |
| 971 | 光纤跳线--LC-LC OM3双工多模 光跳线 3m | 324条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.规格：3米LC OM3双工多模光纤跳线，工业标准100%光学测试； 2.符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,IEC-60793。 | 39531.24 |
| 972 | 超六类24口数据配线架 | 27架 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1、19英寸标准机架安装； 2、配合增强型六类模块配合使用,兼容超五类与六类模块,模块化组合； 3、配线架背面配有理线托盘； 4、配线架与模块落槽式安装，配线架直接卡扣式安装； 5、配线架兼容非屏蔽和屏蔽功能，确保每个模块自动接地，配线架提供双重接地方式，卡接至机柜立柱即可完成自动接地。或者用导线接到机柜的接地铜排上。 6、正面直观的分组标签区及可更换标签，为书写标签提供方便的管理； 7、可直接使用于19英寸标准机柜、机架、挂墙柜等，不需要增加安装配件； 8、采用优质冷轧钢板，表面经过特殊处理，坚固、美观、不易划伤。 | 10730.07 |
| 973 | 超六类角形模块 | 162个 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.主体材料采用锌合金。 2.簧片磷青铜镀金≥50µm,保证性能及使用寿命； 3.触针采用磷青铜，高硬度，高弹性，工作寿命长。 4.匹配线规：22－26AWG； 5.配线架模块免工具安装方式。 6.屏蔽模块结构为全金属锌合金结构，可有效减少电磁干扰，防止信号泄露。 7.模块可在面板前端进行安装和维护，不需要拆除固定架。 8.传输带宽500MHz，满足万兆数据传输； 9.各项性能指标达到或超过ANSI/TIA/EIA-568C-3和ISO/IEC11801规定的技术规范。 | 12146.76 |
| 974 | 超六类跳线3米LSZH | 54条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.超六类屏蔽跳线，3米 2.水晶头簧片表面镀金50μ，保证了良好的接触与信号传输性能； 3.水晶头采用多件套设置，避免线对间干扰，提升电气性能； 4.主体采用全镀镍金属铸件外壳设计，360度全屏蔽的设计优化了屏蔽效果，有效防止EMI 5.通过注塑工艺保证软线与水晶头的牢靠连接，保证了最大拉拔力100N。 6.传输带宽6A类500MHz； 7.标准：符合TIA/EIA-568C、ISO11801.EN50173标准 8.护套材料： LSZH | 1823.58 |
| 975 | 光纤跳线LC-LC 0M3双工多模光跳线5m | 162条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.规格：5米LC OM3双工多模光纤跳线，工业标准100%光学测试； 2.符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,IEC-60793。 | 23005.62 |
| 1.1.10.4.5.4.1核心部分 |
| 976 | 24芯预端接主干光缆，0M4, LSZH，12米 | 6条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.24芯预端接主干光缆，OM4,LSZH,12米 2.规格：50um/125um多模预端接MTP-MTP光缆； 3.标准：多模室内光缆符合TIA492AAAD的OM4万兆多模标准，在850nm窗口处有效带宽为4700MHz@850nm以上； 4.MTP=-MTP干线光缆为保证物理机械性能和安装可靠性，采用双层外皮保护； 5.性能：支持10G万兆传输距离不低于550米，并支持IEEE802.3ba/IEEE802.3bm标准的40G和100G以太网应用，40GBASE-SR4/100GBASE-SR10传输距离不低于150米，100GBASE-SR4传输距离不低于100米，同时又可向下兼容目前的1G，100Mbps，10Mbps以太网应用； 6.光缆外皮阻燃级别：采用LSZH护套； 7.防尘和牵引：自带防尘盖，可自带牵引护套。 | 5952.06 |
| 977 | 24芯预端接主干光缆，0M4, LSZH，13米 | 6条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.24芯预端接主干光缆，OM3，LSZH，13米； 2.规格：50um/125um多模预端接MTP-MTP光缆； 3.标准：多模室内光缆符合TIA492AAAD的OM4万兆多模标准，在850nm窗口处有效带宽为4700MHz@850nm以上； 4.MTP=-MTP干线光缆为保证物理机械性能和安装可靠性，采用双层外皮保护； 5.性能：支持10G万兆传输距离不低于550米，并支持IEEE802.3ba/IEEE802.3bm标准的40G和100G以太网应用，40GBASE-SR4/100GBASE-SR10传输距离不低于150米，100GBASE-SR4传输距离不低于100米，同时又可向下兼容目前的1G，100Mbps，10Mbps以太网应用； 6.光缆外皮阻燃级别：采用LSZH护套； 7.防尘和牵引：自带防尘盖，可自带牵引护套。 | 6372.06 |
| 1.1.10.4.5.4.2网络列头-E1部分 |
| 978 | 24芯预端接主干光缆，0M3, LSZH，5米 | 12条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.24芯主干光缆，OM3，LSZH，5米； 2.规格：50um/125um多模光缆； 3.标准：多模室内光缆符合TIA492AAAD的OM3万兆多模标准； 4.包含满配LC尾纤、熔纤等。 | 4464.12 |
| 979 | 24芯预端接主干光缆，0M3, LSZH，6米 | 12条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.24芯主干光缆，OM3，LSZH，6米； 2.规格：50um/125um多模光缆； 3.标准：多模室内光缆符合TIA492AAAD的OM3万兆多模标准； 4.包含满配LC尾纤、熔纤等。 | 5304.12 |
| 980 | 24芯预端接主干光缆，0M3, LSZH，7米 | 12条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.24芯主干光缆，OM3，LSZH，7米； 2.规格：50um/125um多模光缆； 3.标准：多模室内光缆符合TIA492AAAD的OM3万兆多模标准； 4.包含满配LC尾纤、熔纤等。 | 6144.12 |
| 981 | 24芯预端接主干光缆，0M3, LSZH，8米 | 12条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.24芯主干光缆，OM3，LSZH，8米； 2.规格：50um/125um多模光缆； 3.标准：多模室内光缆符合TIA492AAAD的OM3万兆多模标准； 4.包含满配LC尾纤、熔纤等。 | 6984.12 |
| 982 | 24芯预端接主干光缆，0M3, LSZH，9米 | 12条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.24芯主干光缆，OM3，LSZH，9米； 2.规格：50um/125um多模光缆； 3.标准：多模室内光缆符合TIA492AAAD的OM3万兆多模标准； 4.包含满配LC尾纤、熔纤等。 | 7824.12 |
| 983 | 24芯预端接主干光缆，0M3, LSZH，10米 | 12条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.24芯主干光缆，OM3，LSZH，10米； 2.规格：50um/125um多模光缆； 3.标准：多模室内光缆符合TIA492AAAD的OM3万兆多模标准； 4.包含满配LC尾纤、熔纤等。 | 8664.12 |
| 984 | 24芯预端接主干光缆，0M3, LSZH，11米 | 12条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.24芯主干光缆，OM3，LSZH，11米； 2.规格：50um/125um多模光缆； 3.标准：多模室内光缆符合TIA492AAAD的OM3万兆多模标准； 4.包含满配LC尾纤、熔纤等。 | 9504.12 |
| 985 | 光纤配线架 | 30架 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.高密度光纤配线空箱； 2.可安装4个光纤配线盒，支持96芯光纤接入（LC），支持熔接和预端接方式。 3.快速卡扣式设计,模块化抽屉,；配置透明的亚克力盖板； 4.带8个线缆入口,提供紧固套件,提供PG9和PG13.5各一个； 5.执行标准：ISO/IEC1180. 6.直接使用于19“标准机柜、机架、挂墙柜等。 | 15732.30 |
| 986 | MTP预端接盒--MTP-LC预端接模块，24芯，OM3 | 84个 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.小型MTP-LC预端接模块，24芯，公头，OM3，逆序后翻转型 2.MTP和LC采用高清接头； 3.24芯：1-12芯为极性A，13-24芯为极性C； 4.MTP 光纤连接器符合并超过EIA/TIA 455-21A标准； 5.适用于10G/40G/100G数据传输以及方便数据中心的升级,极大节省了使用空间,保证数据中心有良好的通风工作环境； 6.符合数据中心行业标准TIA 942。 | 116119.08 |
| 987 | MTP预端接盒--MTP-LC预端接模块，24芯，OM4 | 12个 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.小型MTP-LC预端接模块，24芯，公头，OM4，逆序后翻转型 2.MTP和LC采用高清接头 3.24芯：1-12芯为极性A，13-24芯为极性C 4. MTP光纤连接器符合并超过EIA/TIA 455-21A标准 5.适用于10G/40G/100G数据传输以及方便数据中心的升级,极大节省了使用空间,保证数据中心有良好的通风工作环境； 6.符合数据中心行业标准EN 50173-5 与TIA 942。 | 17812.44 |
| 988 | 光纤跳线--LC-LC OM3双工多模 光跳线 3m | 168条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.规格：3米LC OM3双工多模光纤跳线，工业标准100%光学测试； 2.符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,IEC-60793。 | 20497.68 |
| 989 | 光纤跳线--LC-LC OM4双工多模 光跳线 3m | 14条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.规格：3米LC OM4双工多模光纤跳线，工业标准100%光学测试； 2.符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,IEC-60793。 | 1708.14 |
| 990 | 超六类24口数据配线架 | 4架 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1、19英寸标准机架安装； 2、配合增强型六类模块配合使用,兼容超五类与六类模块,模块化组合； 3、配线架背面配有理线托盘； 4、配线架与模块落槽式安装，配线架直接卡扣式安装； 5、配线架兼容非屏蔽和屏蔽功能，确保每个模块自动接地，配线架提供双重接地方式，卡接至机柜立柱即可完成自动接地。或者用导线接到机柜的接地铜排上。 6、正面直观的分组标签区及可更换标签，为书写标签提供方便的管理； 7、可直接使用于19英寸标准机柜、机架、挂墙柜等，不需要增加安装配件； 8、采用优质冷轧钢板，表面经过特殊处理，坚固、美观、不易划伤。 | 1589.64 |
| 991 | 超六类角形模块 | 84个 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.主体材料采用锌合金。 2.簧片磷青铜镀金≥50µm,保证性能及使用寿命； 3.触针采用磷青铜，高硬度，高弹性，工作寿命长。 4.匹配线规：22－26AWG； 5.配线架模块免工具安装方式。 6.屏蔽模块结构为全金属锌合金结构，可有效减少电磁干扰，防止信号泄露。 7.模块可在面板前端进行安装和维护，不需要拆除固定架。 8.传输带宽500MHz，满足万兆数据传输； 9.各项性能指标达到或超过ANSI/TIA/EIA-568C-3和ISO/IEC11801规定的技术规范。 | 6298.32 |
| 992 | 超六类跳线3米LSZH | 28条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.超六类屏蔽跳线，3米 2.水晶头簧片表面镀金50μ，保证了良好的接触与信号传输性能； 3.水晶头采用多件套设置，避免线对间干扰，提升电气性能； 4.主体采用全镀镍金属铸件外壳设计，360度全屏蔽的设计优化了屏蔽效果，有效防止EMI 5.通过注塑工艺保证软线与水晶头的牢靠连接，保证了最大拉拔力100N。 6.传输带宽6A类500MHz； 7.标准：符合TIA/EIA-568C、ISO11801.EN50173标准 8.护套材料： LSZH | 945.56 |
| 993 | 超六类10G屏蔽双绞线，LSZH | 1220m | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.护套材料： PVC（聚氯乙烯）； 2. 导体线规≥0.56mm，23AWG； 3.导体材质：无氧铜；4.包装方式：305m/箱； 5.执行标准：TIA/EIA568C、ISO/IEC11801，EN50173，YD/T926； 6.防火等级为IEC60332-1（GB/T18380）单根阻燃标准，可特制CM，CMR，CMP产品。 | 4392.00 |
| 1.1.10.4.5.4.3网络列头-E2部分 |
| 994 | 24芯预端接主干光缆，0M3, LSZH，5米 | 12条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.24芯主干光缆，OM3，LSZH，5米 2.规格：50um/125um多模光缆； 3.标准：多模室内光缆符合TIA492AAAD的OM3万兆多模标准； 4.包含满配LC尾纤、熔纤等。 | 4464.12 |
| 995 | 24芯预端接主干光缆，0M3, LSZH，6米 | 12条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.24芯主干光缆，OM3，LSZH，6米 2.规格：50um/125um多模光缆； 3.标准：多模室内光缆符合TIA492AAAD的OM3万兆多模标准； 4.包含满配LC尾纤、熔纤等。 | 5304.12 |
| 996 | 24芯预端接主干光缆，0M3, LSZH，7米 | 6条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.24芯主干光缆，OM3，LSZH，7米 2.规格：50um/125um多模光缆； 3.标准：多模室内光缆符合TIA492AAAD的OM3万兆多模标准； 4.包含满配LC尾纤、熔纤等。 | 3072.06 |
| 997 | 24芯预端接主干光缆，0M3, LSZH，8米 | 12条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.24芯主干光缆，OM3，LSZH，8米 2.规格：50um/125um多模光缆； 3.标准：多模室内光缆符合TIA492AAAD的OM3万兆多模标准； 4.包含满配LC尾纤、熔纤等。 | 6984.12 |
| 998 | 24芯预端接主干光缆，0M3, LSZH，9米 | 12条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.24芯主干光缆，OM3，LSZH，9米 2.规格：50um/125um多模光缆； 3.标准：多模室内光缆符合TIA492AAAD的OM3万兆多模标准； 4.包含满配LC尾纤、熔纤等。 | 7824.12 |
| 999 | 24芯预端接主干光缆，0M3, LSZH，10米 | 12条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.24芯主干光缆，OM3，LSZH，10米 2.规格：50um/125um多模光缆； 3.标准：多模室内光缆符合TIA492AAAD的OM3万兆多模标准； 4.包含满配LC尾纤、熔纤等。 | 8664.12 |
| 1000 | 光纤配线架 | 24架 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.1U 高密度光纤配线空箱； 2.可安装4个光纤配线盒，支持96芯光纤接入（LC），支持熔接和预端接方式。 3.快速卡扣式设计,模块化抽屉,；配置透明的亚克力盖板； 4.带8个线缆入口,提供紧固套件,提供PG9和PG13.5各一个； 5.执行标准：ISO/IEC1180. 6.直接使用于19“标准机柜、机架、挂墙柜等。 | 12585.84 |
| 1001 | MTP预端接盒--MTP-LC预端接模块，24芯，OM3 | 66个 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.小型MTP-LC预端接模块，24芯，公头，OM3，逆序后翻转型 2.MTP和LC采用高清接头； 3.24芯：1-12芯为极性A，13-24芯为极性C； 4.MTP 光纤连接器符合并超过EIA/TIA 455-21A标准； 5.适用于10G/40G/100G数据传输以及方便数据中心的升级,极大节省了使用空间,保证数据中心有良好的通风工作环境； 6.符合数据中心行业标准TIA 942。 | 91236.42 |
| 1002 | MTP预端接盒--MTP-LC预端接模块，24芯，OM4 | 12个 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.小型MTP-LC预端接模块，24芯，公头，OM4，逆序后翻转型 2.MTP和LC采用高清接头 3.24芯：1-12芯为极性A，13-24芯为极性C 4. MTP光纤连接器符合并超过EIA/TIA 455-21A标准 5.适用于10G/40G/100G数据传输以及方便数据中心的升级,极大节省了使用空间,保证数据中心有良好的通风工作环境； 6.符合数据中心行业标准EN 50173-5 与TIA 942。 | 17812.44 |
| 1003 | 光纤跳线--LC-LC OM3双工多模 光跳线 3m | 132条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.规格：3米LC OM3双工多模光纤跳线，工业标准100%光学测试； 2.符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,IEC-60793。 | 16105.32 |
| 1004 | 光纤跳线--LC-LC OM4双工多模 光跳线 3m | 11条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.规格：3米LC OM4双工多模光纤跳线，工业标准100%光学测试； 2.符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,IEC-60793。 | 1342.11 |
| 1005 | 超六类24口数据配线架 | 4架 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1、19英寸标准机架安装； 2、配合增强型六类模块配合使用,兼容超五类与六类模块,模块化组合； 3、配线架背面配有理线托盘； 4、配线架与模块落槽式安装，配线架直接卡扣式安装； 5、配线架兼容非屏蔽和屏蔽功能，确保每个模块自动接地，配线架提供双重接地方式，卡接至机柜立柱即可完成自动接地。或者用导线接到机柜的接地铜排上。 6、正面直观的分组标签区及可更换标签，为书写标签提供方便的管理； 7、可直接使用于19英寸标准机柜、机架、挂墙柜等，不需要增加安装配件； 8、采用优质冷轧钢板，表面经过特殊处理，坚固、美观、不易划伤。 | 1589.64 |
| 1006 | 超六类角形模块 | 66个 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.主体材料采用锌合金。 2.簧片磷青铜镀金≥50µm,保证性能及使用寿命； 3.触针采用磷青铜，高硬度，高弹性，工作寿命长。 4.匹配线规：22－26AWG； 5.配线架模块免工具安装方式。 6.屏蔽模块结构为全金属锌合金结构，可有效减少电磁干扰，防止信号泄露。 7.模块可在面板前端进行安装和维护，不需要拆除固定架。 8.传输带宽500MHz，满足万兆数据传输； 9.各项性能指标达到或超过ANSI/TIA/EIA-568C-3和ISO/IEC11801规定的技术规范。 | 4948.68 |
| 1007 | 超六类跳线3米LSZH | 22条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.超六类屏蔽跳线，3米 2.水晶头簧片表面镀金50μ，保证了良好的接触与信号传输性能； 3.水晶头采用多件套设置，避免线对间干扰，提升电气性能； 4.主体采用全镀镍金属铸件外壳设计，360度全屏蔽的设计优化了屏蔽效果，有效防止EMI 5.通过注塑工艺保证软线与水晶头的牢靠连接，保证了最大拉拔力100N。 6.传输带宽6A类500MHz； 7.标准：符合TIA/EIA-568C、ISO11801.EN50173标准 8.护套材料： LSZH | 742.94 |
| 1008 | 超六类10G屏蔽双绞线，LSZH | 1220m | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.护套材料： PVC（聚氯乙烯）； 2. 导体线规≥0.56mm，23AWG； 3.导体材质：无氧铜；4.包装方式：305m/箱； 5.执行标准：TIA/EIA568C、ISO/IEC11801，EN50173，YD/T926； 6.防火等级为IEC60332-1（GB/T18380）单根阻燃标准，可特制CM，CMR，CMP产品。 | 4392.00 |
| 1.1.10.4.5.4.4服务器机柜部分 |
| 1009 | 光纤配线架 | 50架 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.高密度光纤配线空箱； 2.可安装4个光纤配线盒，支持96芯光纤接入（LC），支持熔接和预端接方式。 3.快速卡扣式设计,模块化抽屉,；配置透明的亚克力盖板； 4.带8个线缆入口,提供紧固套件,提供PG9和PG13.5各一个； 5.执行标准：ISO/IEC1180. 6.直接使用于19“标准机柜、机架、挂墙柜等。 | 26220.50 |
| 1010 | MTP预端接盒--MTP-LC预端接模块，24芯，OM3 | 150个 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.小型MTP-LC预端接模块，24芯，公头，OM3，逆序后翻转型 2.MTP和LC采用高清接头； 3.24芯：1-12芯为极性A，13-24芯为极性C； 4.MTP 光纤连接器符合并超过EIA/TIA 455-21A标准； 5.适用于10G/40G/100G数据传输以及方便数据中心的升级,极大节省了使用空间,保证数据中心有良好的通风工作环境； 6.符合数据中心行业标准TIA 942。 | 207355.50 |
| 1011 | 光纤跳线--LC-LC OM3双工多模 光跳线 3m | 300条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.规格：3米LC OM3双工多模光纤跳线，工业标准100%光学测试； 2.符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,IEC-60793。 | 36603.00 |
| 1012 | 超六类24口数据配线架 | 50架 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1、19英寸标准机架安装； 2、配合增强型六类模块配合使用,兼容超五类与六类模块,模块化组合； 3、配线架背面配有理线托盘； 4、配线架与模块落槽式安装，配线架直接卡扣式安装； 5、配线架兼容非屏蔽和屏蔽功能，确保每个模块自动接地，配线架提供双重接地方式，卡接至机柜立柱即可完成自动接地。或者用导线接到机柜的接地铜排上。 6、正面直观的分组标签区及可更换标签，为书写标签提供方便的管理； 7、可直接使用于19英寸标准机柜、机架、挂墙柜等，不需要增加安装配件； 8、采用优质冷轧钢板，表面经过特殊处理，坚固、美观、不易划伤。 | 19870.50 |
| 1013 | 超六类角形模块 | 150个 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.主体材料采用锌合金。 2.簧片磷青铜镀金≥50µm,保证性能及使用寿命； 3.触针采用磷青铜，高硬度，高弹性，工作寿命长。 4.匹配线规：22－26AWG； 5.配线架模块免工具安装方式。 6.屏蔽模块结构为全金属锌合金结构，可有效减少电磁干扰，防止信号泄露。 7.模块可在面板前端进行安装和维护，不需要拆除固定架。 8.传输带宽500MHz，满足万兆数据传输； 9.各项性能指标达到或超过ANSI/TIA/EIA-568C-3和ISO/IEC11801规定的技术规范。 | 11247.00 |
| 1014 | 超六类跳线3米LSZH | 50条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.超六类屏蔽跳线，3米 2.水晶头簧片表面镀金50μ，保证了良好的接触与信号传输性能； 3.水晶头采用多件套设置，避免线对间干扰，提升电气性能； 4.主体采用全镀镍金属铸件外壳设计，360度全屏蔽的设计优化了屏蔽效果，有效防止EMI 5.通过注塑工艺保证软线与水晶头的牢靠连接，保证了最大拉拔力100N。 6.传输带宽6A类500MHz； 7.标准：符合TIA/EIA-568C、ISO11801.EN50173标准 8.护套材料： LSZH | 1688.50 |
| 1015 | 光纤跳线LC-LC 0M3双工多模光跳线5m | 150条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.规格：5米LC OM3双工多模光纤跳线，工业标准100%光学测试； 2.符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,IEC-60793。 | 21301.50 |
| 1.1.10.4.5.5.1核心部分 |
| 1016 | 24芯预端接主干光缆，0M4, LSZH，15米 | 12条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.24芯预端接主干光缆，OM4,LSZH,15米 2.规格：50um/125um多模预端接MTP-MTP光缆； 3.标准：多模室内光缆符合TIA492AAAD的OM4万兆多模标准，在850nm窗口处有效带宽为4700MHz@850nm以上； 4.MTP=-MTP干线光缆为保证物理机械性能和安装可靠性，采用双层外皮保护； 5.性能：支持10G万兆传输距离不低于550米，并支持IEEE802.3ba/IEEE802.3bm标准的40G和100G以太网应用，40GBASE-SR4/100GBASE-SR10传输距离不低于150米，100GBASE-SR4传输距离不低于100米，同时又可向下兼容目前的1G，100Mbps，10Mbps以太网应用； 6.光缆外皮阻燃级别：采用LSZH护套； 7.防尘和牵引：自带防尘盖，可自带牵引护套。 | 14664.12 |
| 1017 | 24芯预端接主干光缆，0M4, LSZH，16米 | 12条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.24芯预端接主干光缆，OM3，LSZH，16米 2.规格：50um/125um多模预端接MTP-MTP光缆； 3.标准：多模室内光缆符合TIA492AAAD的OM4万兆多模标准，在850nm窗口处有效带宽为4700MHz@850nm以上； 4.MTP=-MTP干线光缆为保证物理机械性能和安装可靠性，采用双层外皮保护； 5.性能：支持10G万兆传输距离不低于550米，并支持IEEE802.3ba/IEEE802.3bm标准的40G和100G以太网应用，40GBASE-SR4/100GBASE-SR10传输距离不低于150米，100GBASE-SR4传输距离不低于100米，同时又可向下兼容目前的1G，100Mbps，10Mbps以太网应用； 6.光缆外皮阻燃级别：采用LSZH护套； 7.防尘和牵引：自带防尘盖，可自带牵引护套。 | 15624.12 |
| 1.1.10.4.5.5.2网络列头-F1/F2部分 |
| 1018 | 24芯预端接主干光缆，0M3, LSZH，5米 | 24条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.24芯主干光缆，OM3，LSZH，5米 2.规格：50um/125um多模光缆； 3.标准：多模室内光缆符合TIA492AAAD的OM3万兆多模标准； 4.包含满配LC尾纤、熔纤等。 | 8928.24 |
| 1019 | 24芯预端接主干光缆，0M3, LSZH，6米 | 24条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.24芯主干光缆，OM3，LSZH，6米 2.规格：50um/125um多模光缆； 3.标准：多模室内光缆符合TIA492AAAD的OM3万兆多模标准； 4.包含满配LC尾纤、熔纤等。 | 10608.24 |
| 1020 | 24芯预端接主干光缆，0M3, LSZH，7米 | 24条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.24芯主干光缆，OM3，LSZH，7米 2.规格：50um/125um多模光缆； 3.标准：多模室内光缆符合TIA492AAAD的OM3万兆多模标准； 4.包含满配LC尾纤、熔纤等。 | 12288.24 |
| 1021 | 24芯预端接主干光缆，0M3, LSZH，8米 | 24条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.24芯主干光缆，OM3，LSZH，8米 2.规格：50um/125um多模光缆； 3.标准：多模室内光缆符合TIA492AAAD的OM3万兆多模标准； 4.包含满配LC尾纤、熔纤等。 | 13968.24 |
| 1022 | 24芯预端接主干光缆，0M3, LSZH，9米 | 24条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.24芯主干光缆，OM3，LSZH，9米 2.规格：50um/125um多模光缆； 3.标准：多模室内光缆符合TIA492AAAD的OM3万兆多模标准； 4.包含满配LC尾纤、熔纤等。 | 15648.24 |
| 1023 | 24芯预端接主干光缆，0M3, LSZH，10米 | 24条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.24芯主干光缆，OM3，LSZH，10米 2.规格：50um/125um多模光缆； 3.标准：多模室内光缆符合TIA492AAAD的OM3万兆多模标准； 4.包含满配LC尾纤、熔纤等。 | 17328.24 |
| 1024 | 24芯预端接主干光缆，0M3, LSZH，11米 | 24条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.24芯主干光缆，OM3，LSZH，11米 2.规格：50um/125um多模光缆； 3.标准：多模室内光缆符合TIA492AAAD的OM3万兆多模标准； 4.包含满配LC尾纤、熔纤等。 | 19008.24 |
| 1025 | 光纤配线架 | 60架 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.高密度光纤配线空箱； 2.可安装4个光纤配线盒，支持96芯光纤接入（LC），支持熔接和预端接方式。 3.快速卡扣式设计,模块化抽屉,；配置透明的亚克力盖板； 4.带8个线缆入口,提供紧固套件,提供PG9和PG13.5各一个； 5.执行标准：ISO/IEC1180. 6.直接使用于19“标准机柜、机架、挂墙柜等。 | 31464.60 |
| 1026 | MTP预端接盒--MTP-LC预端接模块，24芯，OM3 | 162个 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.小型MTP-LC预端接模块，24芯，公头，OM3，逆序后翻转型 2.MTP和LC采用高清接头； 3.24芯：1-12芯为极性A，13-24芯为极性C； 4.MTP 光纤连接器符合并超过EIA/TIA 455-21A标准； 5.适用于10G/40G/100G数据传输以及方便数据中心的升级,极大节省了使用空间,保证数据中心有良好的通风工作环境； 6.符合数据中心行业标准TIA 942。 | 223943.94 |
| 1027 | MTP预端接盒--MTP-LC预端接模块，24芯，OM4 | 24个 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.小型MTP-LC预端接模块，24芯，公头，OM4，逆序后翻转型 2.MTP和LC采用高清接头 3.24芯：1-12芯为极性A，13-24芯为极性C 4. MTP光纤连接器符合并超过EIA/TIA 455-21A标准 5.适用于10G/40G/100G数据传输以及方便数据中心的升级,极大节省了使用空间,保证数据中心有良好的通风工作环境； 6.符合数据中心行业标准EN 50173-5 与TIA 942。 | 35624.88 |
| 1028 | 光纤跳线--LC-LC OM3双工多模 光跳线 3m | 336条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.规格：3米LC OM3双工多模光纤跳线，工业标准100%光学测试； 2.符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,IEC-60793。 | 40995.36 |
| 1029 | 光纤跳线--LC-LC OM4双工多模 光跳线 3m | 28条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.规格：3米LC OM4双工多模光纤跳线，工业标准100%光学测试； 2.符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,IEC-60793。 | 3416.28 |
| 1030 | 超六类24口数据配线架 | 8架 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1、19英寸标准机架安装； 2、配合增强型六类模块配合使用,兼容超五类与六类模块,模块化组合； 3、配线架背面配有理线托盘； 4、配线架与模块落槽式安装，配线架直接卡扣式安装； 5、配线架兼容非屏蔽和屏蔽功能，确保每个模块自动接地，配线架提供双重接地方式，卡接至机柜立柱即可完成自动接地。或者用导线接到机柜的接地铜排上。 6、正面直观的分组标签区及可更换标签，为书写标签提供方便的管理； 7、可直接使用于19英寸标准机柜、机架、挂墙柜等，不需要增加安装配件； 8、采用优质冷轧钢板，表面经过特殊处理，坚固、美观、不易划伤。 | 3179.28 |
| 1031 | 超六类角形模块 | 168个 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.主体材料采用锌合金。 2.簧片磷青铜镀金≥50µm,保证性能及使用寿命； 3.触针采用磷青铜，高硬度，高弹性，工作寿命长。 4.匹配线规：22－26AWG； 5.配线架模块免工具安装方式。 6.屏蔽模块结构为全金属锌合金结构，可有效减少电磁干扰，防止信号泄露。 7.模块可在面板前端进行安装和维护，不需要拆除固定架。 8.传输带宽500MHz，满足万兆数据传输； 9.各项性能指标达到或超过ANSI/TIA/EIA-568C-3和ISO/IEC11801规定的技术规范。 | 12596.64 |
| 1032 | 超六类跳线3米LSZH | 56条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.超六类屏蔽跳线，3米 2.水晶头簧片表面镀金50μ，保证了良好的接触与信号传输性能； 3.水晶头采用多件套设置，避免线对间干扰，提升电气性能； 4.主体采用全镀镍金属铸件外壳设计，360度全屏蔽的设计优化了屏蔽效果，有效防止EMI 5.通过注塑工艺保证软线与水晶头的牢靠连接，保证了最大拉拔力100N。 6.传输带宽6A类500MHz； 7.标准：符合TIA/EIA-568C、ISO11801.EN50173标准 8.护套材料： LSZH | 1891.12 |
| 1033 | 超六类10G屏蔽双绞线，LSZH | 5490m | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.护套材料： PVC（聚氯乙烯）； 2. 导体线规≥0.56mm，23AWG； 3.导体材质：无氧铜；4.包装方式：305m/箱； 5.执行标准：TIA/EIA568C、ISO/IEC11801，EN50173，YD/T926； 6.防火等级为IEC60332-1（GB/T18380）单根阻燃标准，可特制CM，CMR，CMP产品。 | 19764.00 |
| 1.1.10.4.5.5.3服务器机柜部分 |
| 1034 | 光纤配线架 | 56架 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.高密度光纤配线空箱； 2.可安装4个光纤配线盒，支持96芯光纤接入（LC），支持熔接和预端接方式。 3.快速卡扣式设计,模块化抽屉,；配置透明的亚克力盖板； 4.带8个线缆入口,提供紧固套件,提供PG9和PG13.5各一个； 5.执行标准：ISO/IEC1180. 6.直接使用于19“标准机柜、机架、挂墙柜等。 | 29366.96 |
| 1035 | MTP预端接盒--MTP-LC预端接模块，24芯，OM3 | 168个 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.小型MTP-LC预端接模块，24芯，公头，OM3，逆序后翻转型 2.MTP和LC采用高清接头； 3.24芯：1-12芯为极性A，13-24芯为极性C； 4.MTP 光纤连接器符合并超过EIA/TIA 455-21A标准； 5.适用于10G/40G/100G数据传输以及方便数据中心的升级,极大节省了使用空间,保证数据中心有良好的通风工作环境； 6.符合数据中心行业标准TIA 942。 | 232238.16 |
| 1036 | 光纤跳线--LC-LC OM3双工多模 光跳线 3m | 336条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.规格：3米LC OM3双工多模光纤跳线，工业标准100%光学测试； 2.符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,IEC-60793。 | 40995.36 |
| 1037 | 超六类24口数据配线架 | 28架 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1、19英寸标准机架安装； 2、配合增强型六类模块配合使用,兼容超五类与六类模块,模块化组合； 3、配线架背面配有理线托盘； 4、配线架与模块落槽式安装，配线架直接卡扣式安装； 5、配线架兼容非屏蔽和屏蔽功能，确保每个模块自动接地，配线架提供双重接地方式，卡接至机柜立柱即可完成自动接地。或者用导线接到机柜的接地铜排上。 6、正面直观的分组标签区及可更换标签，为书写标签提供方便的管理； 7、可直接使用于19英寸标准机柜、机架、挂墙柜等，不需要增加安装配件； 8、采用优质冷轧钢板，表面经过特殊处理，坚固、美观、不易划伤。 | 11127.48 |
| 1038 | 超六类角形模块 | 168个 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.主体材料采用锌合金。 2.簧片磷青铜镀金≥50µm,保证性能及使用寿命； 3.触针采用磷青铜，高硬度，高弹性，工作寿命长。 4.匹配线规：22－26AWG； 5.配线架模块免工具安装方式。 6.屏蔽模块结构为全金属锌合金结构，可有效减少电磁干扰，防止信号泄露。 7.模块可在面板前端进行安装和维护，不需要拆除固定架。 8.传输带宽500MHz，满足万兆数据传输； 9.各项性能指标达到或超过ANSI/TIA/EIA-568C-3和ISO/IEC11801规定的技术规范。 | 12596.64 |
| 1039 | 超六类跳线3米LSZH | 56条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.超六类屏蔽跳线，3米 2.水晶头簧片表面镀金50μ，保证了良好的接触与信号传输性能； 3.水晶头采用多件套设置，避免线对间干扰，提升电气性能； 4.主体采用全镀镍金属铸件外壳设计，360度全屏蔽的设计优化了屏蔽效果，有效防止EMI 5.通过注塑工艺保证软线与水晶头的牢靠连接，保证了最大拉拔力100N。 6.传输带宽6A类500MHz； 7.标准：符合TIA/EIA-568C、ISO11801.EN50173标准 8.护套材料： LSZH | 1891.12 |
| 1040 | 光纤跳线LC-LC 0M3双工多模光跳线5m | 168条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.规格：5米LC OM3双工多模光纤跳线，工业标准100%光学测试； 2.符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,IEC-60793。 | 23857.68 |
| 1.1.10.5.与三楼机房互联部分 |
| 1041 | 预端接光纤0M4, LSZH，71米 | 6条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.24芯预端接主干光缆，OM4,LSZH,71米 2.规格：50um/125um多模预端接MTP-MTP光缆； 3.标准：多模室内光缆符合TIA492AAAD的OM4万兆多模标准，在850nm窗口处有效带宽为4700MHz@850nm以上； 4.MTP=-MTP干线光缆为保证物理机械性能和安装可靠性，采用双层外皮保护； 5.性能：支持10G万兆传输距离不低于550米，并支持IEEE802.3ba/IEEE802.3bm标准的40G和100G以太网应用，40GBASE-SR4/100GBASE-SR10传输距离不低于150米，100GBASE-SR4传输距离不低于100米，同时又可向下兼容目前的1G，100Mbps，10Mbps以太网应用； 6.光缆外皮阻燃级别：采用LSZH护套； 7.防尘和牵引：自带防尘盖，可自带牵引护套。 | 29952.06 |
| 1042 | 24芯预端接主干光缆，0M4, LSZH，72米 | 6条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.24芯预端接主干光缆，OM3，LSZH，72米； 2.规格：50um/125um多模预端接MTP-MTP光缆； 3.标准：多模室内光缆符合TIA492AAAD的OM4万兆多模标准，在850nm窗口处有效带宽为4700MHz@850nm以上； 4.MTP=-MTP干线光缆为保证物理机械性能和安装可靠性，采用双层外皮保护； 5.性能：支持10G万兆传输距离不低于550米，并支持IEEE802.3ba/IEEE802.3bm标准的40G和100G以太网应用，40GBASE-SR4/100GBASE-SR10传输距离不低于150米，100GBASE-SR4传输距离不低于100米，同时又可向下兼容目前的1G，100Mbps，10Mbps以太网应用； 6.光缆外皮阻燃级别：采用LSZH护套； 7.防尘和牵引：自带防尘盖，可自带牵引护套。 | 30372.06 |
| 1043 | 24芯预端接主干光缆，OS2, LSZH，72米 | 6条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.24芯预端接主干光缆，OS2，LSZH，72米； 2.规格：9um/125um单模预端接MTP-MTP光缆； 3.MTP=-MTP干线光缆为保证物理机械性能和安装可靠性，采用双层外皮保护； 4.光缆外皮阻燃级别：采用LSZH护套； 5.防尘和牵引：自带防尘盖，可自带牵引护套。 | 30372.06 |
| 1044 | 光纤配线架 | 24架 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1. 高密度光纤配线空箱； 2.支持光铜混用，可安装4个光纤配线盒，支持96芯光纤接入（LC），支持熔接和预端接方式。 3.快速卡扣式设计,模块化抽屉,限位开工停止30度坡度；配置透明的亚克力盖板； 4.带8个线缆入口,提供紧固套件,提供PG9和PG13.5各一个； 5.执行标准：ISO/IEC11801，EN50173 6.直接使用于19“标准机柜、机架、挂墙柜等。 | 12585.84 |
| 1045 | MTP预端接盒--MTP-MTP预端接模块，24芯，OM3 | 24个 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.小型MTP-LC预端接模块，24芯，公头，OM3，逆序后翻转型 2.MTP和LC采用高清接头 3.24芯：1-12芯为极性A，13-24芯为极性C 4. MTP光纤连接器符合并超过EIA/TIA 455-21A标准 5.适用于10G/40G/100G数据传输以及方便数据中心的升级,极大节省了使用空间,保证数据中心有良好的通风工作环境； 6.符合数据中心行业标准EN 50173-5 与TIA 942。 | 33176.88 |
| 1046 | MTP预端接盒--MTP-LC预端接模块，24芯，OM4 | 24个 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.小型MTP-LC预端接模块，24芯，公头，OM4，逆序后翻转型 2.MTP和LC采用高清接头 3.24芯：1-12芯为极性A，13-24芯为极性C 4. MTP光纤连接器符合并超过EIA/TIA 455-21A标准 5.适用于10G/40G/100G数据传输以及方便数据中心的升级,极大节省了使用空间,保证数据中心有良好的通风工作环境； 6.符合数据中心行业标准EN 50173-5 与TIA 942。 | 35624.88 |
| 1.1.10.6.1数据采集 |
| 1047 | 温湿度模块 | 20套 | 计通、龙控、金盾 | ◆1.供电电源：12VDC、电流：<10mA 2.显示：数码显示测量值 ◆3.测湿范围：0～100％RH ◆4.精度：±3%RH（25℃时） ◆5.测温范围：-20～60℃ ◆6.精度：±0.5℃（全量程内） 7.串行输出：RS485 | 22021.40 |
| 1048 | 漏水检测模块 | 4套 | 计通、龙控、金盾 | 1.电源输入：10～30VDC 2.探测灵敏度：50KΩ | 12900.28 |
| 1049 | 开关输入/出控制模块 | 5套 | 计通、龙控、金盾 | 1.电源输入： 12VDC, 范围：9～24VDC； 2.数据格式 N,8,1； 3.数据波特率： 1200～19200bps，缺省9600bps； 4.通道数量： 4路继电器输出； 5.触点规格： 1A30VDC ； 6.输入通道 ：6路； 7.输入模式 ：干接点输入； 8.输入阻抗 ：1K(内部集成)； 9.逻辑电平0 ：输入DI与GND导通； 10.逻辑电平1： 输入DI与GND断开。 | 7720.35 |
| 1050 | 重要回路模块 | 3套 | 计通、龙控、金盾 | 1.强电转开关量模块； 2.输入回路数：8路； 3.输入范围：100VAC-240VAC； 4.通讯接口：RS485； 5.主要开关状态采集,每只可采集8路开关； 6.DC12V供电。 | 3039.21 |
| 1051 | 避雷器模块 | 3套 | 计通、龙控、金盾 | 1.SPD端口：一端口； 2.SPD类别：组合型； 3.电源系统：TT-TN-IT； ◆4.响应时间： ≤25ns。 | 5163.21 |
| 1.1.10.6.2消防监测 |
| 1052 | 8路隔离数字量输入模块 | 1套 | 计通、龙控、金盾 | 1.通道数：8路； 2.输入类型：灌电流，源电流； 3.接口：RS-485； 4.波特率：1200-115200bps。 | 1778.07 |
| 1053 | 直流24V继电器 | 1个 | 计通、龙控、金盾 | DC24V | 238.05 |
| 1.1.10.6.3后台设备配置 |
| 1054 | 16串口服务器 | 3台 | 计通、龙控、金盾 | 1.支持16口RS-485/422串口； 2.支持1路10Base-T/100Base-TX自适应以太网接口； 3.支持300bps~115200bps线速无阻塞通信； 4.支持TCP、UDP、ARP、ICMP、HTTP、DNS和DHCP协议； 5.支持TCP Server、TCP Client、TCP Auto、UDP和RealCOM driver等多种工作模式； 6.支持过网关，跨路由通信； 7.支持标准TCP/IP SOCKET应用程序访问； 8.支持Windows串口驱动程序模式； 9.支持虚拟串口驱动访问模式和网络中断自动恢复连接功能； 10.提供易于使用、可用于批量安装的Windows配置工具 11.支持WEB和串口等多种配置形式； 12.低功耗设计； 13.IP30等级防护，金属外壳，机架式安装方式。 | 40222.83 |
| 1055 | 传感器电源--12V200W | 3套 | 计通、龙控、金盾 | 12V200W | 797.19 |
| 1.1.10.6.4辅助设备材料 |
| 1056 | 多芯软导线ZR-RVV 2*1.5mm2 | 100m | 桂林国际、正泰、德力西 | 1.ZR-RVV2*1.5mm2 2.阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆； 3.额定电压等级450~750V | 273.00 |
| 1057 | 管内穿线 WDZN-BYJ(F)3*4 | 50m | 桂林国际、正泰、德力西 | 1.WDZN-BYJ(F)3*4 2.无卤低烟阻燃耐火的交联聚乙烯绝缘(铜芯)电缆； 3.额定电压等级1KV 。 | 192.50 |
| 1058 | 电气钢导管砖、混凝土结构暗配JDG25 | 100m | 国产优质 | 1.JDG25； 2.材质：镀锌钢管，管径：25MM；含管件底盒杯梳等配件。 | 1343.00 |
| 1059 | 24口接入交换机 | 1台 | 华为、H3C、迈普 | 1.24电口POE千兆网络交换机，，4个千兆SFP，2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo,交流供电； 2.包转发率≥51Mpp,交换容量≥336Gbps。 | 3640.19 |
| 1060 | 室内24芯多模OM3光缆 | 150m | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.采用激光优化的50/125多模光纤，可以在300米的范围内支撑IEEE802.310G以太网标准，满足10Gb/s的数据传输； 2.光纤系数：在850±10ｎｍ波长上的最大衰减系数为： ≤2.5ｄＢ／ｋｍ，注入带宽≥1500Mhz.km；在1300±20ｎｍ波长上的最大衰减系数为： ≤0.7ｄＢ／ｋｍ,注入带宽≥500Mhz.km； 3.多股高模芳纶纤维增强单元，使光缆具有良好的抗拉伸性能；护套采用阻燃环保材料，完全达到光缆在室内使用时对阻燃性能的要求。 | 7899.00 |
| 1061 | 单模OM3光跳线 3m | 4条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.规格：3米单模LC光纤双芯跳线，工业标准100%光学测试； 2.符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,IEC-60793。 | 168.04 |
| 1062 | 六类非屏蔽线缆 | 610m | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.护套材料： PVC（聚氯乙烯）； 2. 导体线规≥0.57mm，23AWG； 3.导体材质：无氧铜；4.包装方式：305m/箱； 5.执行标准：TIA/EIA568C、ISO/IEC11801，EN50173，YD/T926； 6.防火等级为IEC60332-1（GB/T18380）单根阻燃标准，可特制CM，CMR，CMP产品。 | 2330.20 |
| 1063 | 六类非屏蔽跳线2m | 4条 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.超六类屏蔽跳线，2米； 2.水晶头簧片表面镀金50μ，保证了良好的接触与信号传输性能； 3.水晶头采用多件套设置，避免线对间干扰，提升电气性能； 4.主体采用全镀镍金属铸件外壳设计，360度全屏蔽的设计优化了屏蔽效果，有效防止EMI 5.通过注塑工艺保证软线与水晶头的牢靠连接，保证了最大拉拔力100N。 6.传输带宽6A类500MHz； 7.标准：符合TIA/EIA-568C、ISO11801.EN50173标准 8.护套材料： LSZH | 110.60 |
| 1064 | 六类非屏蔽配线架 | 1架 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1、19英寸标准机架安装； 2、配合增强型六类模块配合使用,兼容超五类与六类模块,模块化组合； 3、配线架背面配有理线托盘； 4、配线架与模块落槽式安装，配线架直接卡扣式安装； 5、配线架兼容非屏蔽和屏蔽功能，确保每个模块自动接地，配线架提供双重接地方式，卡接至机柜立柱即可完成自动接地。或者用导线接到机柜的接地铜排上。 6、正面直观的分组标签区及可更换标签，为书写标签提供方便的管理； 7、可直接使用于19英寸标准机柜、机架、挂墙柜等，不需要增加安装配件； 8、采用优质冷轧钢板，表面经过特殊处理，坚固、美观、不易划伤。 | 397.41 |
| 1065 | 网络理线架 | 1个 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1. 标准19"机架安装，配有防尘盖； 2.理线器容纳最多可达到48根4对线缆。 3.盖板极易取下，方便理线操作 4.采用冷轧钢板制造，表面电喷处理 | 69.42 |
| 1066 | 光纤跳线架 | 1架 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1. 高密度光纤配线； 2.可安装4个光纤配线盒，支持96芯光纤接入（LC），支持熔接和预端接方式。 3.快速卡扣式设计,模块化抽屉；配置透明的亚克力盖板； 4.带8个线缆入口,提供紧固套件,提供PG9和PG13.5各一个； 5.执行标准：ISO/IEC11801 6.直接使用于19“标准机柜、机架、挂墙柜等。 | 302.42 |
| 1067 | 光纤盘纤绕线箱（3U） | 1个 | 西蒙、罗格朗、施耐德 | 1.光纤盘纤绕线箱（3U） 2.执行标准：ISO/IEC11801，EN50173 3.直接使用于19“标准机柜、机架、挂墙柜等。 | 321.08 |
| 1068 | 网络机柜600*600*2000mm 42U | 1台 | 图腾、金盾、罗格朗 | 1. 42U机柜，600mm*600mm,含机柜风扇、双承重托盘、重型脚轮（4只）及设备安装螺丝套件。 2.玻璃前门，单开玻璃门（5.0mm玻璃），支持左/右安装方式，侧门和前后门均可拆卸（≥0.8mm金属板），侧门及前后门带钥匙锁设计，顶板/底板/托盘：1.5mm金属板； 3.配线架等设备可通过立柱自动完成接地，立柱可支持前后调节，立柱板厚≥1.5mm； 4.机柜顶部和底部预制敲落孔； 5. 提供机柜墙装件，可挂墙安装。 6.提供2条PDU,14位10A+2位16A，国标插孔，提供过载保护、防雷模块、双断开关等PDU功能模块。 | 2566.61 |
| 1.1.10.7.系统调试 |
| 1069 | 市局2楼云计算机房调试 | 1系统 |  | 市局2楼云计算机房调试，检验系统、货物的功能、性能，确保准确可靠和满足使用要求。 | 124386.86 |
| 视频监控系统 |
| 分部分项工程 |
| 1.2.1.1.1 前端部分 |
| 1070 | 室内红外广角高清半球防暴摄像机 | 629台 | 海康威视、华为、大华 | 1、采用≥300万CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰，灰度等级≥11级。 2、最低照度彩色： ≤0.008 lx，黑白:≤0.001lx。 3、同一场景相同图像质量下设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约不小于1/2。 ◆4、设备与客户端之间用≥100米网线进行传输，数据包丢包数不大于0.1%。 5、红外补光不小于30米，具有抗丢包≥10%的处理能力。 6、支持H.265、H.264视频编码格式，支持双码流技术，主码流≥2048x1536@30fps，子码流≥704x576@30fps。 7、水平视场角不小于141°，垂直视场角不小于103°，具有定时抓拍、报警抓拍、FTP上传设置选项，抓图的时间间隔和图片数量可设。 8、支持虚焦侦测，当调整焦距使监视画面不清晰时，可通过浏览器给出报警提示，在浏览器下，具有感兴趣区域设置选项。 9、具有存储卡满、存储器卡异常、非法访问、网络断开、IP冲突等检测报警功能。 10、内置麦克和外甩线的两路音频输入均支持立体声，支持将视频图像保存至PC 、SD卡、存储服务器等，SD卡支持热插拔，支持≥256 GB SD 卡。 11、可通过IE浏览器开启/关闭智能后检索功能，支持多路访问，支持主码流同时输出≥6 路2048x1536、3Mbps 的25 帧/秒图像以供浏览。 12、支持电子防抖、背光补偿、强光抑制等功能，支持场景变更侦测功能，当侦测到设备监控场景发生变更时，可通过IE浏览器给出相应提示信息。 ★13.可通过客户端或IE浏览器开启/关闭畸变矫正功能，矫正强度等级0-80连续可调 14、电源供应支持PoE(802.3af) ，功耗：7W MAX。 15、防尘防水等级≥IP67，设备能在额定电源电压DC12V 的-10%～+10%范围内工作。 | 1806440.83 |
| 1071 | 室内红外高清枪式防暴摄像机 | 756台 | 海康威视、华为、大华 | 1、分辨率≥2688*1520，CMOS传感器，视频图像清晰流畅，满足星光级监控效果。 2、最低照度彩色 ≤0.0007lx，黑白 ≤0.0001lx。 3、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 4、在IE 浏览器下，具有亮度、对比度、饱和度、锐度等设置选项。 5、可同时浏览主码流≥2688*1520@30fps、子码流≥640*480@30fps的视频图像，水平视场角≥110°，垂直视场角≥60°，可按时间进行录像查询，可将录像类型通过不同颜色在时间轴上进行显示。 6、当篮球、小狗等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警，可设置≥4 个警戒区域，并可将分析目标设置为人、车辆、人和车辆三种，可对布防时间和联动报警方式进行设置。 7、支持本地SD卡存储，支持≥256G。 8、支持定时、移动侦测、移动侦测或报警、移动侦测和报警、事件录像触发方式。 9、靶面尺寸≥1/2.7英寸，内置≥1 颗GPU 芯片。 10、可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小，可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于20像素的人脸进行检测，同时叠加目标提示框。 11、在快速抓拍模式下，抓拍阈值和抓拍间隔可设置。 12、在丢包率设置为≥25%的网络环境下，可正常显示监视画面。 13、支持数字降噪、强光抑制、背光补偿、防红外过曝、区域遮盖等功能设置选项。 14、可通过客户端软件技索摄像机的IP地址、MAC地址。 15、电源供应支持PoE(802.3at) ，功耗：18 W Max。 ◆16、防护等级≥IP67，红外照射距离≥50米，工作温度和湿度:-30℃～60℃,湿度小于95%(无凝结)。 | 1698675.30 |
| 1072 | 室内红外高清半球防暴摄像机 | 522台 | 海康威视、华为、大华 | 1、分辨率≥2688*1520，采用CMOS传感器，视频图像清晰流畅，满足星光级监控效果。 2、最低照度彩色 ≤0.0007lx，黑白 ≤0.0001lx。 3、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 4、在IE 浏览器下，具有亮度、对比度、饱和度、锐度等设置选项。 5、可同时浏览主码流≥2688*1520@30fps、子码流≥640*480@30fps的视频图像，水平视场角≥ 110°，垂直视场角≥ 60°，可按时间进行录像查询，可将录像类型通过不同颜色在时间轴上进行显示。 6、当篮球、小狗等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警，可设置≥4 个警戒区域，并可将分析目标设置为人、车辆、人和车辆三种，可对布防时间和联动报警方式进行设置。 7、靶面尺寸≥1/2.7英寸，内置≥1 颗GPU 芯片，支持本地SD卡存储，支持≥256G。 8、支持定时、移动侦测、移动侦测或报警、移动侦测和报警、事件录像触发方式。 9、在快速抓拍模式下，抓拍阈值和抓拍间隔可设置。 10、可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小，可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于20像素的人脸进行检测，同时叠加目标提示框。 11、可通过客户端软件技索摄像机的I P地址、MAC地址。 12、在丢包率设置为≥25%的网络环境下，可正常显示监视画面。 13、电源供应:支持PoE(802.3af)，功耗:12.9 W Max。 ◆14、防护等级≥IP67，防暴等级≥IK10，红外照射距离≥30米，工作温度和湿度:-30℃～60℃,湿度小于95%(无凝结)。 | 1238144.85 |
| 1073 | 室内红外高清高速球防暴摄像机 | 17台 | 海康威视、华为、大华 | 1、≥400万像素，支持≥32倍光学变倍，图像靶面不小于1/1.8＂，视频图像清晰流畅，满足星光级监控需求。 2、支持最低照度，彩色 ≤0.0005Lx，黑白 ≤0.0001Lx。 3、支持H.265/H.264/MJPEG等视频编码格式。 4、支持SD卡热插拔，支持≥256GB。 5、水平手控速度≥800°/S，垂直手控速度≥300°/s，水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°～90°。 6、支持≥300个预置位，可按照所设置的预置位完成≥8条巡航路径，每条巡航路径可设置≥不小于32个预置点。 7、支持内置存储卡存储≥5万张人脸图片，可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于20像素的人脸进行检测，同时叠加目标提示框，可设置≥2个10边形排除区域，排除区域内出现的人脸目标不被检测。 8、人脸检测完成后，可通过客户端软件显示人员性别、年龄段（儿童、少年、青少年、青年、壮年、中年、中老年及是否戴眼镜信息），可通过客户端导入人脸图片，图片导入速度不低于5张/秒。 9、可识别≥11种车辆颜色，车辆车身颜色识别准确率≥97%。 10、设备可对监视画面中不小于30个人脸进行检测、跟踪和抓拍。 11、支持人脸区域自动曝光，可根据人脸区域和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 12、可在区域中的目标不检测，可实时上传报警信息、报警图片、行人、非机动车及机动车的抓拍图片。 ★13、支持机动车、非机动车、行人检测功能，可对监控画面中的机动车、非机动车、行人同时进行检测及抓图。能同时支持对照片中的80个目标进行检测。 14、可通过IE浏览器或客户端软件新建布控人脸库并可向指定布控人脸库中添加人脸图片，应支持≥6个布控人脸库，每个布控人脸库可存储≥5万张人脸图片。 15、当设定区域内行人人脸与布控人脸库中的人脸比对结果一致时，可触发报警并进行水平360°跟踪，可通过布控预置位进行车辆布控操作，可设置≥6个布控预置位。 16、红外照射距离≥250m，支持雨刷功能，支持防破坏预警功能。 17、防护等级≥IP67，环境适应性良好，设备在不小于-40℃～70℃温度范围内，可保持正常工作。 18、采用独立供电电源，功耗:62W max。 | 155000.23 |
| 1074 | 室外红外高清枪式防暴摄像机 | 1200台 | 海康威视、华为、大华 | 1、分辨率≥2688*1520，CMOS传感器，视频图像清晰流畅，满足星光级监控效果。 2、最低照度彩色 ≤0.0007lx，黑白 ≤0.0001lx。 3、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 4、在IE 浏览器下，具有亮度、对比度、饱和度、锐度等设置选项。 5、可同时浏览主码流≥2688*1520@30fps、子码流≥640*480@30fps的视频图像，水平视场角≥110°，垂直视场角≥60°，可按时间进行录像查询，可将录像类型通过不同颜色在时间轴上进行显示。 6、具有图像诊断雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、摄像机抖动、条纹噪声、场景变更、虚焦检测设置选项。 7、支持本地SD卡存储，支持≥256G。 8、支持定时、移动侦测、移动侦测或报警、移动侦测和报警、事件录像触发方式。 9、靶面尺寸≥1/2.7英寸，内置≥1 颗GPU 芯片。 10、可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小，可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于20像素的人脸进行检测，同时叠加目标提示框。 11、在快速抓拍模式下，抓拍阈值和抓拍间隔可设置。 12、在丢包率设置为≥25%的网络环境下，可正常显示监视画面。 13、支持数字降噪、强光抑制、背光补偿、防红外过曝、区域遮盖等功能设置选项。 14、可通过客户端软件技索摄像机的IP地址、MAC地址。 15、电源供应支持PoE(802.3at) ，功耗：18 W Max。 ◆16、防护等级≥IP67，红外照射距离≥50米，工作温度和湿度:-30℃～60℃,湿度小于95%(无凝结)。 | 2606310.00 |
| 1075 | 室内红外广角高清半球摄像机 | 260台 | 海康威视、华为、大华 | 1、分辨率≥300万，宽动态范围≥120dB，通过客户端或者IE浏览器可调亮度、对比度,饱和度等。 2、支持水平视场角≥140°；垂直视场角≥102°，支持畸变矫正，远端放大功能，支持畸变强度、水平视场角、垂直视场角可调。 3、支持H.265 / H.264 / MJPEG视频压缩标准。 4、支持双码流技术，主码流≥2048x1536@30fps，子码流≥704x576@30fps。 5、红外距离≥15米，支持本地SD卡存储，支持SD卡热插拔，支持≥128GB。 7、具有黑白名单功能，其中白名单可添加≥48个IP地址。 ◆8、设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包数不大于0.1%。 9、最低照度彩色 ≤0.01lx，黑白 ≤0.001lx。 ◆10、摄像机能够在-25~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 11、电源供应:PoE(802.3af)，功耗:7W MAX，红外照射距离≥15米。 | 583381.50 |
| 1076 | 室内红外高清枪式摄像机 | 135台 | 海康威视、华为、大华 | 1、分辨率≥2560*1440，支持≥2560*1440 @ 25fps下，清晰度不小于1500TVL。 2、内置≥2颗白光补光灯，最低照度彩色 ≤0.0004 lx。 3、具备三码流技术，主码流≥2560*1440@30fps，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求。 4、宽动态≥105dB，支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 5、具备智能侦测功能：支持区域入侵，越界检测、进入区域/离开区域、徘徊、场景变更、音频异常检测等功能，并且可以报警联动。 6、在彩色模式下，当照度降低至一定值时，设备可自动开启白光灯补光，设备在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。 7、可将视频图像存储至SD卡或IE浏览器，支持SD卡热插拔，支持≥128GB SD卡。 8、可对设置的检测区域内的单个行进的行人、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车进行抓拍。 9、防尘防水等级≥IP67，设备在H.265编码方式时，码率可节约不小于1/2。 ★10、支持非活体（非真实人脸）过滤功能，摄像机只抓拍活体目标，活体误抓拍率低于2%。 11、电源供应支持PoE(802.3af)，功耗:9.5W Max，补光照射距离≥30米。 ◆12、摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 | 294786.00 |
| 1077 | 室内红外高清半球摄像机 | 552台 | 海康威视、华为、大华 | 1、具有≥400万像素CMOS传感器，在2560x1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL。 2、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 3、支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流≥2560x1440@30fps，第三码流≥2560x1440@30fps，子码流≥704x576@30fps。 4、最低照度彩色 ≤0.01lx，黑白 ≤0.001lx，灰度等级不小于11级。 5、信噪比不小于55dB，支持≥8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 6、具备人脸抓拍、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更等功能。 7、支持智能后检索功能，红外补光距离不小于30米。 8、调整角度支持水平:0°~360°，垂直:0°~ 75°，旋转:0°~360°。 9、设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。 10、电源供应支持PoE(802.3af)，功耗：5.5W MAX，防护等级不低于IP67，工作温度支持-30℃~60℃。 | 826302.60 |
| 1078 | 室内红外高清高速球摄像机 | 4台 | 海康威视、华为、大华 | 1、支持≥300万像素，≥30倍光学变焦，采用高灵敏度传感器，满足星光级监控需求。 2、支持最低照度彩色 ≤0.0004Lux，黑白 ≤0.0001Lux。 3、视频输出支持≥2048×1536@25fps，分辨力不小于1500TVL。 4、宽动态≥106dB，支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S。 ◆5、信噪比≥61dB，网络延时不大于95ms，支持H.265编码，实现超低码流传输。 6、支持≥300个预置位，支持≥35条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能。 7、支持本地存储功能，支持SD卡热插拔，支持≥256GB SD卡。 8、可根据不同场景自动调节光圈大小，可按设定的时间自动切换检测场景，支持对人脸、车牌、智能行为的感兴趣区域设置，主码流、子码流和第三码流分别可设置≥8个感兴趣区域。 9、支持≥1000个预置位，可按照所设置的预置位完成8条巡航路径，可设置5条巡迹路径，每条路径的记录时间大于15分钟。 10、支持电子放大功能，可通过IE浏览器在预览画面上绘制标识信息，可通过IE浏览器显示当前存储卡损坏程度及剩余存储时间，当存储卡损坏程度达到阈值时可给出报警提示。 11、支持行人、非机动车抓拍功能，其中非机动车抓拍可对自行车、电瓶车、三轮车进行抓拍，支持摩托车抓拍功能。 12、支持智能红外、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能。 ★13、支持智能分析行为如区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、进入区域、离开区域、快速移动、物品移除、物品遗留、徘徊、监控区域内出现人脸、攀高、平躺起身、离岗达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示；。 ★14、支持在实时码流上图形化显示当前设备所在位置的可视角度和距离，且支持区域屏蔽功能，可设置8个区域，在该区域屏蔽对所有智能行为和违法行为的分析。 15、支持车辆捕获率和车牌识别率均≥99%，可在图片上叠加设抓拍时间、车牌号码、车身颜色、车辆类型等信息。 16、当越界入侵、进入区域及离开区域报警事件被触发后，可联动跟踪触发报警事件的人员或车辆。 17、支持一键守望，支持一键巡航，支持单场景跟踪模式、全景跟踪模式及手动跟踪模式等多种跟踪模式。 18、红外距离≥650米，具备较好防护性能，支持≥IP67、≥6KV防浪涌。 ◆19、支持独立供电电源，功耗:40W max，工作温度和湿度:-30℃～65℃，湿度小于90%。 | 31413.50 |
| 1079 | 室外红外高清枪式摄像机 | 403台 | 海康威视、华为、大华 | 1、分辨率≥2560*1440，支持≥2560*1440 @ 25fps下，清晰度不小于1500TVL。 ★2、内置≥2颗白光补光灯，最低照度彩色 ≤0.0004 lx。 3、具备三码流技术，主码流≥2560*1440@30fps，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求。 4、宽动态≥105dB，支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。 5、具备智能侦测功能：支持区域入侵，越界检测、进入区域/离开区域、徘徊、场景变更、音频异常检测等功能，并且可以报警联动。 ★6、支持通过客户端软件对画面中25个人脸进行检测和抓拍。 7、可将视频图像存储至SD卡或IE浏览器，支持SD卡热插拔，支持≥128GB SD卡。 8、可对设置的检测区域内的单个行进的行人、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车进行抓拍。 9、防尘防水等级≥IP67，设备在H.265编码方式时，码率可节约不小于1/2。 ◆10、摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 11、电源供应支持PoE(802.3af)，功耗:9.5W Max，补光照射距离≥30米。 | 1054701.38 |
| 1080 | 室外红外高清高速球摄像机（IP) | 68台 | 海康威视、华为、大华 | 1、支持≥300万像素，≥30倍光学变焦，采用高灵敏度传感器，满足星光级监控需求。 2、支持最低照度彩色 ≤0.0004Lux，黑白 ≤0.0001Lux。 3、视频输出支持≥2048×1536@25fps，分辨力不小于1500TVL。 4、宽动态≥106dB，支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S。 ◆5、信噪比≥61dB，网络延时不大于95ms，支持H.265编码，实现超低码流传输。 6、支持≥300个预置位，支持≥35条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能。 7、支持本地存储功能，支持SD卡热插拔，支持≥256GB SD卡。 8、可根据不同场景自动调节光圈大小，可按设定的时间自动切换检测场景，支持对人脸、车牌、智能行为的感兴趣区域设置，主码流、子码流和第三码流分别可设置≥8个感兴趣区域。 9、支持≥1000个预置位，可按照所设置的预置位完成8条巡航路径，可设置5条巡迹路径，每条路径的记录时间大于15分钟。 10、支持电子放大功能，可通过IE浏览器在预览画面上绘制标识信息，可通过IE浏览器显示当前存储卡损坏程度及剩余存储时间，当存储卡损坏程度达到阈值时可给出报警提示。 11、可对经过设定区域的行人进行人脸检测，检测到人脸后可联动抓拍人脸图片、录像，检测准确率≥99%。 12、支持智能红外、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能。 13、支持智能分析行为如区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、进入区域、离开区域、快速移动、物品移除、物品遗留、徘徊、监控区域内出现人脸、攀高、平躺起身、离岗达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示；。 ★14、可通过IE浏览器或客户端软件对设备进行定时重启，当智能行为分析设置为区域入侵、越界入侵侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、快速移动侦测时，可以对人、车、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车等进行检测。 15、支持车辆捕获率和车牌识别率均≥99%，可在图片上叠加设抓拍时间、车牌号码、车身颜色、车辆类型等信息。 16、当越界入侵、进入区域及离开区域报警事件被触发后，可联动跟踪触发报警事件的人员或车辆。 17、支持一键守望，支持一键巡航，支持单场景跟踪模式、全景跟踪模式及手动跟踪模式等多种跟踪模式。 18、红外距离≥650米，具备较好防护性能，支持≥IP67、≥6KV防浪涌。 ◆19、支持独立供电电源，功耗:40W max，工作温度和湿度:-30℃～65℃，湿度小于90%。 ★20. 电源具备较好的环境适应性，电压在AC24V±50%范围内变化时，设备可正常工作 | 550050.30 |
| 1081 | 电梯轿厢飞碟式高淸摄像机 | 15台 | 海康威视、华为、大华 | 1、设备采用≥200万CMOS传感器，支持分辨率≥1920*1080。 2、支持信噪比≥62dB，水平调整角度范围不低于-25°～30°，垂直范围不低于0°～70°。 3、具备ICR红外滤片式自动切换功能，支持最低照度不低于0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR。 4、设备输出视频图像画面清晰，具备自动增益调节功能、背光补偿以及宽动态等功能。 5、具备RS485功能,可根据楼层传感器，可显示所在楼层范围不低于-7楼～95楼。 6、设备支持防暴等级不低于IK07。 7、含安装配套配件及线缆。 8、配备编码器： （1）支持≥1路视频，≥1路音频输入，≥1路报警输入/输出。 （2）具备≥1个 10M/100M自适应RJ45以太网口。 （3）支持H.265或H.264的编码格式。 （4）支持1个mini SD卡扩展卡槽，容量支持≥128G。 （5）支持PoE供电功能。 | 23468.63 |
| 1082 | 多目标跟踪枪球联动摄像机 | 24台 | 海康威视、华为、大华 | 1、枪球一体联动系统，由网络摄像机和智能球型摄像机组成，采用高性能CMOS传感器，实现全景监控及细节精准抓拍多样化监控需求。 2、≥200像素，靶面尺寸均支持≥1/1.8"CMOS，最低照度满足彩色： ≤0.0003Lx，黑白 ≤：0.0002Lx。 3、照度适应范围不小于145dB，宽动态能力综合得分不小于139，信噪比不小于64dB。 4、支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准，实现智能分析、联动防控功能。 5、支持水平手控速度不小于800°/S，垂直手控速度不小于300°/s。 6、水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°～90°。 ★7、在自动跟踪模式下，每分钟可对60个框选跟踪目标进行特写抓拍。 8、在网络摄像机中，可通过客户端软件或IE浏览器设置≥4个屏蔽区域，该区域屏蔽所有智能行为，可对像素为≥3×3的移动目标（人或车）进行检测并框出该目标，可对相距≥100米处，速度为≥85km/h的移动车辆进行检测并框出该车辆。 9、支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动报警。 ◆10、可将视频图像存储至SD卡或客户端，支持SD卡热插拔，跟踪联动响应时间应小于0.5秒。 11、支持透雾自动切换功能，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换 12、可通过同1个RJ45网络接口可以同时访问网络摄像机和智能球型摄像机，可在网络摄像机监控画面中显示检测到的移动目标（人或车）的运动方向（上、下、左、右、左上、左下、右上、右下）。 13、支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见 14、可自动或手动标定网络摄像机及智能球型摄像机视频图像。 ★15、日间可识别距200m处人体特征并框选抓拍 ，抓拍图片水平像素不小于100个像素。 16、具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃～70℃，设备可正常工作。 ★17. 可对2路（网络摄像机和智能球型摄像机）监控画面中的机动车、非机动车、人员中的一种或者多种同时进行抓图及属性检测．能同时支持对画面中的60个目标进行框选锁定并进行抓图和属性分析 18、支持独立供电电源，功耗：80W Max，防护等级≥IP66。 | 850406.40 |
| 1083 | 全景网络高淸智能球机 | 8台 | 海康威视、华为、大华 | ★1、一体化设计，≥1600万像素，≥8个镜头拼接，支持≥37倍光学变倍，不仅实现智能分析、人脸抓拍和跟踪功能，且也能实现大场景星光级监控。 2、靶面不小于1/1.8，支持最低照度，彩色 ≤0.0005Lx，黑白 ≤0.0001Lx。 3、支持H.265/H.264/MJPEG等多种视频压缩标准。 4、支持水平手控速度≥900°/S，水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为,15°～90°。 5、支持≥300个预置位，可按照所设置的预置位完成≥8条巡航路径，每条巡航路径可设置≥12个预置点。 6、可通过IE浏览器设置≥8个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间，可通过IE浏览器实时预览设备抓拍的人脸图片，并可在历史记录中存储≥100张人脸抓拍图片。 ★7、可将≥8个辅视频图像进行无缝拼接，实现≥270°拼接画面显示，并抓拍拼接后的图片，拼接后的辅视频图像：水平视场角为≥270°，垂直视场角为80°。 8、动态范围≥106dB，支持自动跟踪、手动跟踪及混合跟踪功能，在辅视频图像中，跟踪目标的灵敏度及时间可设，可通过IE浏览器在视频图像上叠加字符，并设置字符为左对齐或右对齐。 ◆9、可识别≥11种车辆颜色，车辆车身颜色识别准确率大于97%。 10、支持区域入侵、越界侦测、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动等多种行为检测，支持多种触发规则联动动作。 11、支持行人、非机动车抓拍功能，其中非机动车抓拍可对自行车、电瓶车、三轮车进行抓拍，支持摩托车抓拍功能。 12、可分别对在主视频图像监视画面中进入和离开的人数进行统计，通过IE浏览器可以配置进入、离开人数报警阈值，并可在视频画面中显示当前人数统计人数，当人数达到设定值时可给出报警提示，并联动抓图、录像。 13、当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，应能够对预览画面的场景进行抓拍，并通过PTZ转动将人脸置于画面中心，再根据IE浏览器设置的人脸瞳距像素和设备安装高度进行变倍跟踪，并再次对人脸进行抓拍。 14、具备BDS定位和GPS定位功能，并能够在监控画面叠加设备所在经纬度信息。 15、可通过IE浏览器实时预览抓拍的人脸图片，并在历史记录中存储≥40张人脸抓拍图片。 16、支持≥7路报警输入接口，≥2路报警输出接口，支持≥1路音频输入和输出接口。具有≥1个RJ45网络接口、≥1个光纤接口 17、防护等级≥IP66，工作温度范围可达-45℃到70℃。 ★18.具备较好的电源适应性，电压在DC24V±50%范围内变化时，设备可正常工作。 19、支持独立供电电源。 | 469082.80 |
| 1084 | 制高点网络高清智能球机 | 7台 | 海康威视、华为、大华 | 1.≥400万像素，支持≥35倍光学变倍，采用CMOS高性能图像传感器。 2.靶面尺寸≥1/1.8＂，支持最低照度可达彩色 ≤0.0005Lx；黑白 ≤0.0001Lx。 3.支持五码流技术，主码流视频分辨率及帧率≥2688*1520@帧/秒，支持水平手控速度不小于800°/S，垂直手控速度不小于300°/s。。 4.支持自动聚焦，并可通过IE 浏览器手动变倍、聚焦，可同时对行人、非机动车、机动车进行分类计数。。 5.支持五码流输出，主码流和第四码流视频分辨率与帧率≥1920x1080@60fps、≥1280x720@60fps。 6.支持预置位冻结、预置位联动抓拍和模式路径联动录像功能。 7.采样率可设置为4～96kHz，具备BDS定位和GPS定位功能，并能够在监控画面叠加设备所在的经纬度信息，在IE浏览器下，具有回声消除设置选项。 8.可将视频图像存储至SD卡或客户端，支持SD卡热插拔，支持两个SD卡，每个支持≥512GB。 9.具备较强的网络自适应能力，在丢包率为≥30%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 10.内置电子罗盘在监视画面上叠加镜头当前指向方位和角度度信息，支持自动校时功能。 11.垂直手控旋转速度不小于400°/s，与客户端之间用≥300m五类非屏蔽线直接连接，使用丢包测试软件发送≥2800个数据包，重复测试三次，无丢包，支持在黑白名单中可添加≥1024个跨网段IP地址、≥1024个mac地址。 12. 在夜晚模式下，可同时开启红外灯和白光灯进行补光，，在仅开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像，可通过IE浏览器或客户端软件对红外灯及白光灯功率进行调节。 13.在IE浏览器下，具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。 14.支持车辆捕获率不小于99%，支持车牌识别，同时可在抓拍图片上叠加监测点编号、抓拍时间、车牌号码、违法行为。 15. 、支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域等行为分析功能。 16.支持H.265/H.264/MJPEG视频编码，实现超低码流传输，支持五码流同时输出。 17.当行人通过监控区域时，通过点击或框选人脸，设备可对人脸进行变倍跟踪及聚焦，将人脸置于预览画面中心，可通过IE 浏览器设置人脸自动曝光的参考亮度、最短持续时间和人脸过滤时间。 18.可支持≥8 个场景模式，并可按照时间段进行自动切换，可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍，可支持人脸、车牌的抠图及人脸与人体、车牌与车辆的关联显示。 19、支持≥300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持预置位视频冻结功能。 20、设备可对监视画面中不小于30个人脸进行检测、跟踪和抓拍。 21.在夜晚模式下，可同时开启红外灯和白光灯或仅开启白光灯进行补光，在仅开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像，可通过IE浏览器或客户端软件对红外灯及白光灯功率进行调节。 22、当设备跟踪行人等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见。 23．支持人脸区域自动曝光，可根据人脸区域和光照变化自动调节人脸区域曝光参数。 24. 可通过IE浏览器设置≥8 条边的智能分析屏蔽区域，在区域中的目标不检测，可实时上传报警信息、报警图片、行人、非机动车及机动车的抓拍图片。 25.支持快速聚焦功能，当设备对监控区域内的行人人脸进行跟踪录像，录像通过单帧回放时应能保持每帧画面清晰稳定。 26、可通过客户端导入人脸图片，支持人脸图片比对功能，比对成功率不低于99%。 27. 防护等级支持≥IP67，机械碰撞防护等级≥IK10，电压在AC24V±55%或DC24V±55%范围内变化时，设备可正常工作。 28.环境适应性良好，设备在不小于-20℃～60℃温度范围内，可保持正常工作。 | 143974.08 |
| 1085 | 高淸解码器 | 29台 | 海康威视、华为、大华 | 1、设备支持ONVIF、RTSP、H264、H265等协议。 2、可通过客户端设置HDMI接口输出分辨率1024×768、1280×1024、1280×720、1920×1080、1600×1200等视频图像。 3、VGA接口输出可以设置1024×768、1280×1024、1280×720、1920×1080、1600×1200等视频图像。 4、将视频图像进行轮巡输出显示，并可在客户端软件设置轮巡计划，可分别通过IE浏览器及客户端软件两种方式访问设备。 5、支持1、2、4、6、9、10、16、25、36画面分割显示。 6、解码能力支持≥16路分辨率为4096×2160(25fps)的H.265视频图像，≥16路分辨率为3840×2160(25fps)的H.265视频图像，≥24路分辨率为2592×1944(30fps)的H.265视频图像，≥64路分辨率为1920×1080(30fps)的H.265视频图像，≥124路分辨率为1280×720(30fps)的H.265视频图像，当超出设备解码能力时，可在显示输出窗口叠加提示信息。 7、可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。 8、可通过有线网络模式访问设备，设备接入具有走廊模式的摄像机，可通过客户端软件进行≥2画面分割同时显示走廊模式下的视频画面。 9、可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小。 10、客户端具有可以重启设备，进行恢复出厂设置功能。 11、具有NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式，可将设备当前的解码输出模式设置为一个场景，设备可保存多个场景，并可通过客户端软件切换设备场景。 12、具备丰富的接口：≥1个RS485接口，≥1路语音输入/输出，≥4路报警输入/输出，≥2个VGA视频输入接口，≥2路HDMI输入接口，≥8个HDMI视频输出接口，≥2个音频输出接口，≥2个视频输出接口，≥2个USB接口，≥1个RJ45接口。 ◆13、设备工作温度-10℃～55℃，湿度不小于93%，能正常稳定工作。 | 141009.25 |
| 1086 | 前端存储节点（看守所监区） | 27台 | 海康威视、华为、大华 | 1.机架式≥48盘位，高性能多核处理器，保障了海量数据处理的稳定性，精细化机箱，配套≥38块 8T SATA数据盘。 2.应具备≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB，标配≥4个千兆网口。 3.能接入并存储≥1880Mbps视频图像，同时转发≥1880Mbps的视频图像，同时回放≥512Mbps的视频图像。 4.支持MPEG4.H.264.H.265.SVAC、4K编码格式的前端设备接入并存储录像； 5. 支持接入单前端设备≥20路码流冗余存储，根据数据对象的重要性、访问频率等属性按照预先设定的分层存储区域可进行自动分层存储并可实现快速访问。 6.支持对磁盘进行使用前预检和使用中巡检，提前预防，及时报警。 7.支持Raid0、Raid1.Raid3.Raid4.Raid5.Raid6.Raid10.Raid50、Raid60、JBOD； ★8. 最多可支持同时损坏6块盘时所属RAID存储数据不丢失，可以正常读写；可对硬盘进行加密和解密操作。 9. 支持直接向中心存储上传文件，支持并发≥6路文件上传中心存储，单路带宽可设，单路的上传带宽可设，支持配置≥3000条上传任务，提供多设备同步升级功能，可通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级。 10. 支持视频、图片、智能流和文件直写设备进行存储，支持文件保存功能，文件存储采用非NAS方式，上传到设备中的文件进行存储，通用的NAS协议将无法访问，支持并发≥15路文件直接上传存储，单路上传与下载的速度可设。 11.支持设备网管，可监控本机磁盘使用状态、网络吞吐和视频图像实时读写状态。 12. 设备内录像、系统数据和关键数据，可实时备份至RAID中的Backup分区中，并可在系统盘损坏后，更新系统盘后，无需借助第三方软件备份数据可还原，当设备内的硬盘被非法访问时，可在IE浏览器及客户端软件给出提示信息，并记录在日志中。 12.支持N+M集群，确保整个集群环境的稳定。 13.可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载。 14. 可对指定的录像文件或指定时间段的录像文件进行隐藏设置，被隐藏的录像文件应无法被查询到，当解除隐藏后可被查询到，支持前端设备优先直接连接存储进行录像，当直接访问存储设备不通时，系统将通过媒体转发服务器进行录像存储。 15. 多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意4个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断，重构速度不小于1T/5min，在IE浏览器下，具有文件过滤、NAS镜像同步、MAC地址绑定、WORM数据防篡改、一键配置存储方案、添加用户、设置用户权限设置选项。 16.支持Onvif、GB28181等标准协议，保障了对不同厂家前端设备的兼容性。 | 2809514.48 |
| 1087 | 前端存储节点（羁押用房） | 7台 | 海康威视、华为、大华 | 1.机架式≥48盘位，高性能多核处理器，保障了海量数据处理的稳定性，精细化机箱，配套≥38块 8T SATA数据盘。 2.应具备≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB，标配≥4个千兆网口。 3.能接入并存储≥1880Mbps视频图像，同时转发≥1880Mbps的视频图像，同时回放≥512Mbps的视频图像。 4.支持MPEG4.H.264.H.265.SVAC、4K编码格式的前端设备接入并存储录像； 5. 支持接入单前端设备≥20路码流冗余存储，根据数据对象的重要性、访问频率等属性按照预先设定的分层存储区域可进行自动分层存储并可实现快速访问。 6.支持对磁盘进行使用前预检和使用中巡检，提前预防，及时报警。 7.支持Raid0、Raid1.Raid3.Raid4.Raid5.Raid6.Raid10.Raid50、Raid60、JBOD； 8. 最多可支持同时损坏6块盘时所属RAID存储数据不丢失，可以正常读写；可对硬盘进行加密和解密操作。 9. 支持直接向中心存储上传文件，支持并发≥6路文件上传中心存储，单路带宽可设，单路的上传带宽可设，支持配置≥3000条上传任务，提供多设备同步升级功能，可通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级。 10. 支持视频、图片、智能流和文件直写设备进行存储，支持文件保存功能，文件存储采用非NAS方式，上传到设备中的文件进行存储，通用的NAS协议将无法访问，支持并发≥15路文件直接上传存储，单路上传与下载的速度可设。 11.支持设备网管，可监控本机磁盘使用状态、网络吞吐和视频图像实时读写状态。 12. 设备内录像、系统数据和关键数据，可实时备份至RAID中的Backup分区中，并可在系统盘损坏后，更新系统盘后，无需借助第三方软件备份数据可还原，当设备内的硬盘被非法访问时，可在IE浏览器及客户端软件给出提示信息，并记录在日志中。 12.支持N+M集群，确保整个集群环境的稳定。 13.可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载。 14. 可对指定的录像文件或指定时间段的录像文件进行隐藏设置，被隐藏的录像文件应无法被查询到，当解除隐藏后可被查询到，支持前端设备优先直接连接存储进行录像，当直接访问存储设备不通时，系统将通过媒体转发服务器进行录像存储。 15. 多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意4个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断，重构速度不小于1T/5min，在IE浏览器下，具有文件过滤、NAS镜像同步、MAC地址绑定、WORM数据防篡改、一键配置存储方案、添加用户、设置用户权限设置选项。 16.支持Onvif、GB28181等标准协议，保障了对不同厂家前端设备的兼容性。 | 793185.37 |
| 1088 | 前端存储节点（医院） | 3台 | 海康威视、华为、大华 | 1.机架式≥48盘位，高性能多核处理器，保障了海量数据处理的稳定性，精细化机箱，配套≥38块 8T SATA数据盘。 2.应具备≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB，标配≥4个千兆网口。 3.能接入并存储≥1880Mbps视频图像，同时转发≥1880Mbps的视频图像，同时回放≥512Mbps的视频图像。 4.支持MPEG4.H.264.H.265.SVAC、4K编码格式的前端设备接入并存储录像； 5. 支持接入单前端设备≥20路码流冗余存储，根据数据对象的重要性、访问频率等属性按照预先设定的分层存储区域可进行自动分层存储并可实现快速访问。 6.支持对磁盘进行使用前预检和使用中巡检，提前预防，及时报警。 7.支持Raid0、Raid1.Raid3.Raid4.Raid5.Raid6.Raid10.Raid50、Raid60、JBOD； 8. 最多可支持同时损坏6块盘时所属RAID存储数据不丢失，可以正常读写；可对硬盘进行加密和解密操作。 9. 支持直接向中心存储上传文件，支持并发≥6路文件上传中心存储，单路带宽可设，单路的上传带宽可设，支持配置≥3000条上传任务，提供多设备同步升级功能，可通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级。 10. 支持视频、图片、智能流和文件直写设备进行存储，支持文件保存功能，文件存储采用非NAS方式，上传到设备中的文件进行存储，通用的NAS协议将无法访问，支持并发≥15路文件直接上传存储，单路上传与下载的速度可设。 11.支持设备网管，可监控本机磁盘使用状态、网络吞吐和视频图像实时读写状态。 12. 设备内录像、系统数据和关键数据，可实时备份至RAID中的Backup分区中，并可在系统盘损坏后，更新系统盘后，无需借助第三方软件备份数据可还原，当设备内的硬盘被非法访问时，可在IE浏览器及客户端软件给出提示信息，并记录在日志中。 12.支持N+M集群，确保整个集群环境的稳定。 13.可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载。 14. 可对指定的录像文件或指定时间段的录像文件进行隐藏设置，被隐藏的录像文件应无法被查询到，当解除隐藏后可被查询到，支持前端设备优先直接连接存储进行录像，当直接访问存储设备不通时，系统将通过媒体转发服务器进行录像存储。 15. 多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意4个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断，重构速度不小于1T/5min，在IE浏览器下，具有文件过滤、NAS镜像同步、MAC地址绑定、WORM数据防篡改、一键配置存储方案、添加用户、设置用户权限设置选项。 16.支持Onvif、GB28181等标准协议，保障了对不同厂家前端设备的兼容性。 | 339936.59 |
| 1089 | 前端存储节点（警犬基地） | 8台 | 海康威视、华为、大华 | 1.机架式≥48盘位，高性能多核处理器，保障了海量数据处理的稳定性，精细化机箱，配套≥38块 8T SATA数据盘。 2.应具备≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB，标配≥4个千兆网口。 3.能接入并存储≥1880Mbps视频图像，同时转发≥1880Mbps的视频图像，同时回放≥512Mbps的视频图像。 4.支持MPEG4.H.264.H.265.SVAC、4K编码格式的前端设备接入并存储录像； 5. 支持接入单前端设备≥20路码流冗余存储，根据数据对象的重要性、访问频率等属性按照预先设定的分层存储区域可进行自动分层存储并可实现快速访问。 6.支持对磁盘进行使用前预检和使用中巡检，提前预防，及时报警。 7.支持Raid0、Raid1.Raid3.Raid4.Raid5.Raid6.Raid10.Raid50、Raid60、JBOD； 8. 最多可支持同时损坏6块盘时所属RAID存储数据不丢失，可以正常读写；可对硬盘进行加密和解密操作。 9. 支持直接向中心存储上传文件，支持并发≥6路文件上传中心存储，单路带宽可设，单路的上传带宽可设，支持配置≥3000条上传任务，提供多设备同步升级功能，可通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级。 10. 支持视频、图片、智能流和文件直写设备进行存储，支持文件保存功能，文件存储采用非NAS方式，上传到设备中的文件进行存储，通用的NAS协议将无法访问，支持并发≥15路文件直接上传存储，单路上传与下载的速度可设。 11.支持设备网管，可监控本机磁盘使用状态、网络吞吐和视频图像实时读写状态。 12. 设备内录像、系统数据和关键数据，可实时备份至RAID中的Backup分区中，并可在系统盘损坏后，更新系统盘后，无需借助第三方软件备份数据可还原，当设备内的硬盘被非法访问时，可在IE浏览器及客户端软件给出提示信息，并记录在日志中。 12.支持N+M集群，确保整个集群环境的稳定。 13.可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载。 14. 可对指定的录像文件或指定时间段的录像文件进行隐藏设置，被隐藏的录像文件应无法被查询到，当解除隐藏后可被查询到，支持前端设备优先直接连接存储进行录像，当直接访问存储设备不通时，系统将通过媒体转发服务器进行录像存储。 15. 多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意4个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断，重构速度不小于1T/5min，在IE浏览器下，具有文件过滤、NAS镜像同步、MAC地址绑定、WORM数据防篡改、一键配置存储方案、添加用户、设置用户权限设置选项。 16.支持Onvif、GB28181等标准协议，保障了对不同厂家前端设备的兼容性。 | 906497.57 |
| 1090 | 前端存储节点（民警） | 1台 | 海康威视、华为、大华 | 1.机架式≥48盘位，高性能多核处理器，保障了海量数据处理的稳定性，精细化机箱，配套≥38块 8T SATA数据盘。 2.应具备≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB，标配≥4个千兆网口。 3.能接入并存储≥1880Mbps视频图像，同时转发≥1880Mbps的视频图像，同时回放≥512Mbps的视频图像。 4.支持MPEG4.H.264.H.265.SVAC、4K编码格式的前端设备接入并存储录像； 5. 支持接入单前端设备≥20路码流冗余存储，根据数据对象的重要性、访问频率等属性按照预先设定的分层存储区域可进行自动分层存储并可实现快速访问。 6.支持对磁盘进行使用前预检和使用中巡检，提前预防，及时报警。 7.支持Raid0、Raid1.Raid3.Raid4.Raid5.Raid6.Raid10.Raid50、Raid60、JBOD； ★8. 最多可支持同时损坏6块盘时所属RAID存储数据不丢失，可以正常读写；可对硬盘进行加密和解密操作。 9. 支持直接向中心存储上传文件，支持并发≥6路文件上传中心存储，单路带宽可设，单路的上传带宽可设，支持配置≥3000条上传任务，提供多设备同步升级功能，可通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级。 10. 支持视频、图片、智能流和文件直写设备进行存储，支持文件保存功能，文件存储采用非NAS方式，上传到设备中的文件进行存储，通用的NAS协议将无法访问，支持并发≥15路文件直接上传存储，单路上传与下载的速度可设。 11.支持设备网管，可监控本机磁盘使用状态、网络吞吐和视频图像实时读写状态。 12. 设备内录像、系统数据和关键数据，可实时备份至RAID中的Backup分区中，并可在系统盘损坏后，更新系统盘后，无需借助第三方软件备份数据可还原，当设备内的硬盘被非法访问时，可在IE浏览器及客户端软件给出提示信息，并记录在日志中。 12.支持N+M集群，确保整个集群环境的稳定。 13.可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载。 14. 可对指定的录像文件或指定时间段的录像文件进行隐藏设置，被隐藏的录像文件应无法被查询到，当解除隐藏后可被查询到，支持前端设备优先直接连接存储进行录像，当直接访问存储设备不通时，系统将通过媒体转发服务器进行录像存储。 15. 多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意4个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断，重构速度不小于1T/5min，在IE浏览器下，具有文件过滤、NAS镜像同步、MAC地址绑定、WORM数据防篡改、一键配置存储方案、添加用户、设置用户权限设置选项。 16.支持Onvif、GB28181等标准协议，保障了对不同厂家前端设备的兼容性。 | 113312.20 |
| 1091 | 拾音器 | 1589个 | 海康威视、华为、大华 | 1.拾音范围≥70平方米。 2.音频传输距离≥3000米。 3.灵敏度≥-34dB，信噪比≥60dB。 4.支持DC12V供电，且在不小于DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。 5.设备能够在-30~70摄氏度环境下稳定工作。 | 796597.48 |
| 1092 | 视频监控随行电缆 | 15条 | 海康威视、华为、大华 | 1.实际有效带宽≥40Mbps。 2.支持点对点、或者点对多点地传输方式。 3.支持≥1个百兆电口，适用于≥200米。 4.可以通过网页远程控制和管理，方便配置。 | 9502.65 |
| 1093 | 摄像机电源 | 1618个 | 海康威视、华为、大华 | 配套定制。 | 92970.28 |
| 1094 | 拾音器集中供电器 | 69台 | 海康威视、小耳朵、视明通 | 12V50A开关电源600W大功率变压器。 | 22249.74 |
| 1095 | 枪型摄像机支架 | 2494个 | 海康威视、华为、大华 | 壁装支架。 | 215431.72 |
| 1096 | 2合1网络防雷器 | 2494个 | 海康威视、华为、大华 | 1、传输速率：1000Mbps。 ◆2、响应时间： ≤2ns。 ◆3、插入损耗:≤1dB。 4、持续工作电压：网络6V DC ，电源15V DC 。 | 531670.92 |
| 1097 | 球机支架 | 111个 | 海康威视、华为、大华 | 壁装或吊装定制支架。 | 20872.44 |
| 1098 | 安防综合视频联网平台 | 1套 | 海康威视、华为、大华 | 1、实现对所有视频资源的统一管理，包括视频监控基础业务功能，满足各部门对视频图像的实时调阅、录像查询需求。 2、支持前端接入≥5000路，转发路数≥3000路，并具备后期平滑扩容升级能力。 3、支持设置是否开启直连存储高倍速回放，开启后点位可支持32倍、64倍高倍速播放。 4、支持切换查看基础目录及业务目录，资源以资源树形式展示，点击可查看下层资源及点位。 5、支持设置是否开启录像标签功能，即在录像回放过程中即可随时针对有用画面片段进行标签标注。 6、支持配置选定监控点设备存储方式，包括码流类型、取流方式、计划模板、音频记录等。 7、支持配置用户联动信息，包括客户端联动、短信联动及邮件联动，当配置设备产生报警时，系统会自动通过配置方式提醒联动设置中的用户。 8、支持设置是否记录应用最后布局样式，支持是否启动监控点名称排序功能，支持设置画面数字水印，可调整显示内容。 9、支持查看、编辑监控点基本信息、能力集信息、音视频信息及类型信息，支持针对监控点添加标签。 10、支持监控点取流链路诊断，支持图形化展示监控取流链路诊断结果，并显示错误信息以及错误解决建议。 11、支持查看系统任务列表，展示任务名称、执行周期、上次执行时间、上次执行时长、上次执行结果、任务描述、分片数等信息。 12、支持查看收藏夹内点位，支持针对收藏夹内点位进行查看详情、预览及回放，并支持添加及删除收藏夹内点位支持针对收藏夹内进行区域广播。 13、完成羁押中心所有监控、门禁、报警、周界等设备的接入实施工作，提供界面LOGO等修改化定制服务。 | 380417.19 |
| 1.2.1.1.2 平台存储部分 |
| 1099 | 安防视频联网存储平台 | 1套 | 海康威视、华为、大华 | 1.采用云化架构，软硬件全解耦，可以部署在现网的警务云平台上，支持视频监控的前端接入、媒体调度、业务管理、存储管理、设备管理、系统管理、视频质量诊断等功能；支持远程控制IPC、NVR、DVR等设备的重启； ★2.大容量：本域20万路摄像机接入，系统支持管理不少于50万路摄像机接入； 3.支持多级多域管理，监控系统平台单域支持5000个用户注册，支持2000登录用户，支持500用户同时操作； 4.前端支持多码流的情况下，支持选择某个码流进行实时浏览； 5.视频回放时支持四分屏下1屏实况3屏局部数字缩放，查看更多的画面细节，单屏缩放最大放大比例为800%； 6.具备内置质量诊断功能；支持清晰度异常、视频雪花干扰、亮度异常、视频偏色、视频画面抖动、摄像机遮挡、视频信号丢失诊断； 7.支持统计视频设备的在线率、离线率、当前状态、录像完整性、丢包率报表统计； ★8.单个存储节点录像存储性能，支持大于810Mbps吞吐量，入带宽大于360Mbps，出带宽大于540Mbps；单个纯转发节点支持360路，1536Mbps媒体分发转发能力； 9.当某节点故障恢复后，支持将其他节点上部分业务分担至该节点；当某节点负载过大时，支持将该节点上部分业务分担至其他节点； 10.支持在时间轴上拖动或输入指定时间点跳转录像播放；支持多镜头按照时间点同步进行录像回放操作； ◆11.客户端提供网络自动重连机制，能够在网络故障恢复后自动获取原视频播放内容，重连时间不大于15秒； 12.支持缓存补录功能，当网络断开时，具备缓存功能的前端设备能够根据平台录像计划将计划内的录像暂时保存在存储介质上，在网络恢复后，平台向前端发起补录请求，前端设备将存储的录像发送给平台，形成完整的录像； 13.支持通过手动方式对平台实时视频进行备份，备份启动和结束由用户手动控制；支持通过计划方式对平台实时视频和平台历史录像进行备份，可提供周计划（支持周一到周五单独设置备份时间）、日计划（支持每天设置相同的备份时间）； 14.内部网络与外部网络安全隔离。当外部网络被攻击时，内部网络不受影响可正常使用；支持业务与管理安全隔离，当业务网络故障时，管理网络不受影响可正常使用；多维度保障系统的可靠性，支持虚拟机故障迁移； 15.支持平台敏感信息加密保存、密码防暴力破解、媒体安全加密、数字水印。 | 1400417.19 |
| 1100 | 通用计算节点服务器 | 13台 | 浪潮、华为、曙光 | 1、机架式服务器；国产品牌，自主研发，非OEM，适用于通用机房环境，支持标准机柜； ★2、本次要求配置不低于两颗英特尔至强金牌5120(2.2GHz/14-core)处理器； ★3、本次要求实配不低于256G DDR4内存，最大支持24个内存插槽； ★4、本次要求实配不低于2块600G 10K SAS 硬盘； 5、前置支持4块3.5寸加2块2.5寸硬盘；内置支持4块M.2硬盘； 6、本次实配独立RAID卡，支持RAID0,1,5,6,10,50,60-12Gb/s-2GB Cache，掉电保护； ★7、 本次配置2个千兆网口，6个万兆网口（含光模块），服务器支持外接网卡； 8、配置冗余电源，支持1+1冗余电源550W/800W/1300W及其以上输出功率电源； 9、提供不小于4个热插拔N+1冗余风扇。 由风扇控制器、风扇，独立风扇控制；采用双转子风扇，支持免工具热插拔维护。风扇转速自动调节，对节点透明；风流向前进后出；具备防回流设计； 10、支持远程控制，SMTP，KVM 及通过 SNMP 管理等，支持 Virtual Media，支持管理系统冗余； 11、支持安全系统加固软件，从操作系统内核实现对服务器的安全加固，该系统可实现内核级安全加固，增强型身份认证、服务完整性检测、注册表防篡改机制等功能。 12.支持意外宕机后第一时间收集系统带外日志及CPU寄存器日志，保留现场，快速定位故障； 13.支持不借助于任何工具带外操作系统批量部署，高效、便捷； | 652995.46 |
| 1101 | 云管理节点服务器 | 3台 | 浪潮、华为、曙光 | 1、2U机架式服务器，国内知名品牌，自主研发； ★2、本次要求配置不低于两颗英特尔至强金牌5120(2.2GHz/14-core)处理器； ★3、本次要求实配不低于448G DDR4内存，最大支持24个内存插槽； ★4、本次要求实配不低于4块1.2T 10K SAS硬盘、5块4000G 7.2K SATA硬盘。最大支持31块2.5寸热插拔硬盘； 5、最大支持9个PCIE插槽，最大支持4个全宽GPU； ★6、本次实配独立RAID卡，支持RAID0,1,5,6,10,50,60-12Gb/s-2GB Cache，掉电保护； 7、支持安全系统加固软件，从操作系统内核实现对服务器的安全加固，该系统可实现内核级安全加固，增强型身份认证、服务完整性检测、注册表防篡改机制等功能。 8、本次配置2个千兆网口，2个万兆光口（含光模块），服务器支持外接网卡； 9.、1*USB2.0+5*USB3.0+2*VGA； 10、 本次要求实配1+1冗余电源；支持550W/800W/1300W/1600W 高效白金或钛金AC电源模块； 11.支持意外宕机后第一时间收集系统带外日志及CPU寄存器日志，保留现场，快速定位故障； 12.支持不借助于任何工具带外操作系统批量部署，高效、便捷； | 360691.26 |
| 1102 | 云平台授权 | 1套 | 浪潮、华为、腾讯 | ★1、配置13个物理节点授权，含三年云计算软件维保服务。 2、云平台软件底层采用OpenStack+KVM技术实现，OpenStack交付版本不得低于Rocky。 3、提供裸金属服务，提供裸机规格管理和镜像管理功能。实现裸机接入不同VLAN网络，满足租户间安全隔离需求。可快速安装系统，实现分钟级快速交付。 4、提供回收站功能，防止资源被误删造成不可挽回的损失。 5、支持服务器、存储、网络设备、安全设备等IT资源配置清单管理，支持设备自动发现、资产配置信息自动获取及更新等功能。 6、支持设备实时温度、功耗、CPU利用率、内存利用率等性能指标的实时检测，性能指标历史曲线走势等功能。 7、为方便运维追溯，对系统内所有的资源变更情况记录审计日志，至少包含变更前和变更后的属性记录、操作时间、操作者。 8、支持针对Hypervisor的安全加固模块的集中管理及策略分发，且安全加固模块满足操作系统安全部件（三级）要求。 9、支持对Hypervisor核心数据进行完整性检测，以防止被恶意篡改。 10、支持Hypervisor强制访问控制，对关键文件、进程等从内核层进行安全防护，防止黑客、恶意攻击人员对虚拟化层攻击，通过程序执行强制访问控制，有效防止未知程序运行。 11、提供云资源的拖拽式编排和自定义编排模板功能。提供告警报表功能，提供操作日志的详情记录。 12、提供资源自服务功能，可通过自助门户在线申请及访问资源。提供自定义业务流程功能，可动态添加审批节点。提供资源使用计量功能。 13、提供多租户私有云功能，每个租户拥有独立的虚拟资源。利用基于权限的用户控制机制和网络隔离技术，实现多租户环境下的安全性和可靠性。 14、提供资产管理功能，对各类资产进行层次化管理，包括资产的新增及批量导入、查询、统计等。 15、提供虚拟机全生命周期管理功能，虚拟机蓝屏时可自动关闭或重启，虚拟机资源在线变更，虚拟机在线迁移。提供虚拟机备份、快照及回滚功能。 16、提供批量删除卷功能，提供卷的全量备份和增量备份功能。 17、提供多种类型（flat，vlan，vxlan，local）的网络创建功能，提供静态路由表添加功能，提供防火墙规则管理、策略管理功能。 18、提供负载均衡服务，可查看和修改负载均衡服务的规格定。提供负载均衡服务的CPU、内存、磁盘等状态的监控功能。 | 144383.19 |
| 1103 | 云存储节点 | 1套 | 浪潮、华为、曙光 | 一、存储节点配置要求 1.至少配置38台x86架构存储服务器； 2.每台至少配置2*4114 CPU； 2.每台至少配置8*16GB内存； 3.每台至少配置2*600GB硬盘； 5.每台至少配置36块8TB SATA硬盘； 6.每台至少配置4*GE； 7.每台至少配置4*10GE； 8.每台至少配置直通卡； 9.每台配置2*1300W交流电源模块； 10.存储每节点配置非易失缓存（NVRAM/NVDIMM），每个节点配置不少于16GB掉电保护内存，存储在掉电后数据不丢失，并可快速恢复文件系统； 11.支持意外宕机后第一时间收集系统带外日志及CPU寄存器日志，保留现场，快速定位故障； 12.支持不借助于任何工具带外操作系统批量部署，高效、便捷； 二、存储交换机配置要求 1、至少配置2台互联高速交换机； 2、每台交换机端口数量≥48个，端口带宽≥10GBbps，并配置用于内部互联的光模块、线缆等； 3、交换容量≥4.32Tbps,三层包转发率≥1200Mpps； 4、二层端口到端口转发延迟平均 ≤1us，同时低时延转发模式下依然能够支持访问控制列表以及QoS等关键功能； 5、配置三层高级功能； 6、每台交换机配置250W交流电源，双电源，2条电源线； | 5320230.42 |
| 1104 | 云存储软件（块存储） | 1套 | 华为、浪潮、华睿泰 | 1.国际知名品牌，软件非OEM产品; 2.采用全对称分布式架构，元数据和数据的融合部署到存储节点上；元数据、数据均采用集群方式部署，任何一个节点出现故障，不影响数据的正常访问; 存储节点支持扩展节点不小于32节点；每个存储资源池总容量空间不小于5PB ★3.集群配置至少5PB块存储可用容量授权及3年软件许可； 4. 支持数据副本和纠删码K+M:B方式的冗余保护机制，可根据数据不同的保护级别在同一系统内同时设置数据副本模式和纠删码模式；纠删码最多可接受4个节点同时失效而不丢失数据，副本支持2~8副本； 5．产品至少支持分布式块存储商用能力，计算服务器至少可以以SCSI、iSCSI、S3等访问分布式存储池； 6．配置卷精简配置功能，保障资源按需分配，避免空间浪费；配置卷快照功能，可以对块存储卷级别提供快照功能，实现对块数据的保护； 7．配置卷克隆功能，为某个生产卷的产生可写镜像，可实现在数秒内为指定卷创建克隆卷 8．提供同一套分布式存储系统内跨资源池拷贝功能，并且无需安装任何客户端软件或插件； 9．配置卷Qos功能，可对卷的IOPs、带宽进行实时控制，使得用户可根据业务需求对卷的IOPs和带宽进行配额管理。 ◆10．在单一硬盘故障时，全资源池内自动并行重建，无需单独的热备盘支持，每TB重构时间<30分钟，降低多盘失效风险 11．支持以太网络（1Gb、10Gb、25Gb、40Gb、100Gb）、InfiniBand（40Gb、56Gb、100Gb）网络。且节点网络采用全冗余组网设计，在交换机、网线、网口出现故障时，保证系统正常运行和业务的正常访问； 12．同一系统中并发支持文件、块、对象及大数据四种存储服务，满足文件共享、云计算、大数据等业务访问，本项采购只需提供块存储服务。 13．配置硬盘健康监测功能，实时对设备硬盘的状态进行监测，实现提前14天硬盘故障预警 14．配置访问审计功能；可以将用户对数据的操作划分成LOW/MID/HIGH三个审计级别并记录在审计文件中；审计文件中，包括用户活动、用户地址、访问的文件名、访问时间、操作类型、操作结果等； 15．全中文图形管理软件；可提供Web界面管理功能，可直观的监控和分析系统各层次的性能、状态监控，可实现邮件、SNMP等多种形式的告警，具有远程管理和事件通知功能 16.提供第三方产品对接支持服务，确保采购人的上层应用、运维平台、云管平台等能监控、纳管本项采购货物，必要模块可提供部分源代码级支持。 | 2000417.19 |
| 1105 | 云存储软件（对象、文件存储） | 1套 | 华为、浪潮、华睿泰 | 1.支持由软件定义的分布式存储管理平台，能部署于通用的x86主机平台； 2.提供多种存储服务支持接口，如：文件系统、块存储和对象存储等； 3.能统一整合x86服务器的内置存储（SSD）资源，并对存储资源进行冗余、优化和自动存储分级，以适应不同的场景使用； 4.分布式存储资源适用于虚拟化平台、私有云计算机资源池等架构。 ★5.存储软件需要支持≥5PB的容量授权或无容量限制。 6.支持NFS(V3, V4), SMB3/CIFS等协议。 7.同一系统中并发提供文件、块、对象及大数据四种存储服务，满足文件共享、云计算、大数据等业务访问； 8.存储系统同时支持并配置Swift、S3、iSCSI、CIFS、NFS、FTP等协议，支持HDFS API； 9.要求支持NFS、ISCSI块存储接口； 10.文件数目支持单一目录支持1000万，文件系统支持百亿级； 11.要求支持的前端网络接口类型至少包含GbE/10GbE,并满足性能指标要求 12.管理软件应提供集中管理功能，包括设备管理、资源管理和性能管理等，支持WEB图形界面，可对接短信网关、邮件、语音电话等告警工具/设备实现告警及时通知。 13.分布式存储软件能部署于任何通用的x86平台物理机，或虚拟化的x86虚拟机，要求支持工业标准服务器, 不受品牌限制，不受型号限制。 14.要求支持各类SSD/SAS/SATA存储介质，并支持各种RAID卡、直通卡，对RAID卡型号没有限制，并在质保期内适配非兼容的RAID卡、直通卡 15.对主机内置硬盘的个数不限制，对硬盘的大小没有限制，同一台主机内可以支持不同容量的硬盘混合使用。 16.对闪存盘的配备没有强制性要求，可以不配闪存盘。对主机内置闪存盘的个数不限制，对闪存盘的大小没有限制，同一台主机内可以支持不同容量的闪存盘混合使用。 17、配置负载均衡功能，根据用户业务特点，可提供轮询、连接数等多种机制的负载均衡策略 18.要求SSD/Flash存储可作为传统存储设备使用，并作为文件系统的一部分；也支持SSD/flash卡作为cache高速缓存。 19.要求支持千兆、万兆以太网互联，或Infiniband网络互联。 20.单个文件系统最大可支持3PB。 21．提供备份接口，可以通过备份软件直接备份存储中的数据 22、支持EC校验和多副本容错方式,多节点或磁盘故障不会造成数据丢失和不一致,冗余策略可配置。 23.节点实时在线扩容,自动识别容量,服务不中断。 24.系统支持全局单一命名空间。 25.配置文件QoS功能，实现性能数据采集与控制，可对客户端至存储系统的连接数、带宽等行控制，其中带宽控制可为用户提供“独占型”和“共享型”两种模式。保障整个存储系统的访问资源、能力进行合理规划，保障业务平稳运行 26.支持针对目录的容量和文件数配额管理, 用户、用户组或租户的可选。 27.提供WORM(Write Once Read Many)功能,确保关键文件在指定保存日期前不会被更改或删除。 ◆28. 每PB有效容量下系统中200MB文件6:4读写比例吞吐性能(采用NFS访问协议)要求>6.5GB/s 29、支持VMware，XEN，KVM，Openstack，AWS等虚拟化和云环境。 30. 支持文件服务器、多媒体服务器、数据归档和备份等应用场景。 | 2000417.19 |
| 1106 | 云存储加速盘 | 38块 | 紫光、INTEL、浪潮 | ★1、PCIe 3.0 x4，遵循 NVMe 1.3 标准，U.2 / HHHL； 2、企业级数据可靠性保障，3DWPD； ★3、3.2TB容量； 4、顺序读/写带宽可达3.2/2.4 GB/s 5、随机读/ 写IOPS可达800K/375K 6、3D TLC，主流操作系统原生驱动支持 支持UEFI启动 7、支持热插拔，支持Windows Server, Windows10 (64-bit), VMware ESXi,RHEL, Centos, SLES, Ubuntu, Fedora等操作系统。 | 342000.00 |
| 1107 | 系统存储节点 | 1台 | 浪潮、华为、宏杉 | 1、国产知名厂商，非OEM或者贴牌; | 400230.42 |
|  |  |  |  | 2、产品描述：多控制器架构，SAN+NAS架构采用SAN和NAS统一集成的控制器架构，统一管理；（具备FC/IP SAN和NAS融合组网能力）； 控制器扩展能力≥16； 3、控制器：本次配置控制器数量≥2；控制器冗余设计，支持在线更换控制器；在线升级存储系统，无须停机，具备控制器故障自动切换和自动重建功能，无单点故障影响数据的有效性； 4、统一存储：配置基于控制器的SAN+NAS软件授权，配置原生的NAS功能，无需另配NAS网关； ★5、主机接口：配置8*10Gbps GbE (IP SAN)及12*1GE接口； 6后端接口：配置4个12Gbps SAS3.0磁盘接口； 7、掉电保护：支持缓存保护，并配置BBU电池保护模组，保证掉电时Cache数据可安全写入Flash或硬盘永久保存，实现无限时断电保护Cache数据的目的； 8、系统缓存：配置高速缓存≥128GB，并且可扩展到256GB缓存，集群最大可支持2TB高速缓存（缓存不包含SSD磁盘、PCI-E SSD、闪存、压缩或重删缓存和NAS控制器缓存）； 9、磁盘配置：配置110块 1.92T 2.5寸 SSD盘，双控最大支持1075块企业级硬盘； 10、管理软件：配置图形界面管理软件，支持多种语言（至少包括简体中文和英文），支持多台设备集中管理，支持存储资源管理分析和资源使用历史记录分析，支持性能管理等功能，支持WEB管理，支持CLI管理。支持多种事件通知功能； 11、自动精简：配置全容量许可精简功能，实现存储空间超分配，后续扩容无需额外购买许可； 12、克隆：配置全容量许可的克隆功能，后续扩容无需额外购买许可； 13、快照： 配置全容量许可快照功能，有效预防各种软故障的发生，快照无需预留空间，后续扩容无需额外购买许可； 14、数据保护：支持将快照直接备份到二级存储；支持二级存储上所备份的快照恢复到原磁盘阵列或其他磁盘阵列； 15、QoS：配置存储QoS授权许可； 16、性能监控：配置性能监控和分析软件，配置高级图形化报表软件，可以定制历史运行数据的图形化报表； 17、在线数据压缩：支持全容量许可的在线压缩功能，采用硬件压缩卡技术，配置独立的硬件压缩卡； 18、存储双活：支持Active-Active模式双活架构，主机端的LUN多路径为全Active状态,同时支持基于IP链路的仲裁服务器和基于FC链路的外部仲裁存储，一个双活集群能支持不少于4个仲裁，从而保证双活集群始终有仲裁可用； 19、存储虚拟化：支持存储虚拟化功能，可以整合异构厂商的存储阵列，通过虚拟化功能将存储资源统一管理和分配；接管异构存储厂商的空间后，可以把异构空间作为存储的RAID资源池，缓存对资源池生效且提供性能加速，并且资源池可以划分多个卷对主机提供存储服务； 20、异构存储数据迁移：支持异构存储数据在线无缝迁移到本地存储上，提供安全高效的数据迁移服务； ★21、提供原厂家现场安装、配置及实施服务, 质保期内能提供包括硬件保修电话支持、现场支持、软件升级等服务； |  |
| 1.2.1.1.3 布线及铺材 |
| 1108 | 室外防水箱 | 35个 | 国产优质 | 1.配置高×宽×深：1200×600×400mm； 2.不锈钢材质，室外落地柜。 | 29497.30 |
| 1109 | 6米立杆 | 2根 | 国产优质 | 1.镀锌钢管，壁厚≥2mm，高度6米，臂展1.5米，含地笼、设备箱、8位电源插座、避雷针、符合室外防雷标准的防雷器及可靠接地端制作等配套工程； 2.立杆基础现场开挖，含水泥砂浆浇灌； 3.配套防水非屏蔽六类网线，RVV3*1.5mm2电源线，前端符合使用标准电源适配器等配套设备线材。 | 6279.64 |
| 1110 | 4.5米立杆 | 77根 | 国产优质 | 1.镀锌钢管，壁厚≥2mm，高度4.5米，臂展1.5米，含地笼、设备箱、8位电源插座、避雷针、符合室外防雷标准的防雷器及可靠接地端制作等配套工程； 2.立杆基础现场开挖，含水泥砂浆浇灌； 3.配套防水非屏蔽六类网线，RVV3*1.5mm2电源线，前端符合使用标准电源适配器等配套设备线材。 | 157262.49 |
| 1111 | 围墙及楼顶监控立杆 | 60根 | 国产优质 | 1.镀锌钢管，壁厚≥2mm，高度≥3.5米（高度根据现场实际要求可调整），臂展1.5米，含地笼、设备箱、8位电源插座、避雷针、符合室外防雷标准的防雷器及可靠接地端制作等配套工程； 2.立杆天面基础现场防水处理，含水泥砂浆浇灌； 3.配套防水非屏蔽六类网线，RVV3*1.5mm2电源线，前端符合使用标准电源适配器等配套设备线材。 | 38542.20 |
| 1112 | 信号总线配线 | 5000m | 桂林国际、正泰、德力西 | RVVP2*1.0mm2 | 19900.00 |
| 1113 | 电源分线 | 90000m | 桂林国际、正泰、德力西 | RVV3*1.5mm2 | 504000.00 |
| 1114 | 电源总线 | 20000m | 桂林国际、正泰、德力西 | RVV3*4.0mm2 | 236600.00 |
| 1115 | 分支线缆 | 800m | 桂林国际、正泰、德力西 | RVV4*0.5mm2 | 3184.00 |
| 1.2.1.2. 视频监控车载系统 |
| 1116 | 智能车载NVR | 6台 | 海康威视、科达、大华 | 1、设备支持≥128个预置位，支持双码流输出，主码流可设置1080P/720P/WD1/4CIF，子码流可设置为4CIF/2CIF/CIF。 2、需支持4G网络，适应 EVDO/WCDMA /TD-LTE/FDD-LTE 网络制式，必须是可插拔无线模块设计。 3、支持≥4路HDTVI相机和≥1路HDTVI云台接入。 4、支持ICR红外滤片式自动切换，自动彩转黑功能，实现昼夜监控，红外夜视距离大于100米。 ★5 、设备支持≥８路POE网络视频输入接口、≥1路VGA接口、≥1路HDMI接口、≥8路报警输入、≥1路开关量输出、≥1路脉冲输入、≥3个USB接口、≥1个RJ45接口、≥3个RS232接口、≥2个RS485接口、≥1个SD卡槽，≥2盘位硬盘（2.5寸硬盘）接入，可显示硬盘健康状态。 6.、支持按GA/T832-2014标准对道路交通安全违法行为进行录像取证，并选取违法类型对录像进行标记。 7、采用自动分段记录格式时，对于记录在存储介质上的视频信息，取出的存储介绍应能在同型号的其他设备上正常回放。 ◆8、 当视频信号丢失时，应能发出报警信号，响应时间 ≤5s，且支持报警预录功能，设备应能在预录报警触发前≥5s的视（音）频。 9、支持断电保护，具有延时断电功能。 10、具有无线接入功能，具有无线模块，可通过3G、4G、wifi无线接入，并支持客户端浏览、参数配置等操作。 11、工作温度-25℃～＋70℃，电压支持DC8V～36V范围正常工作。 | 31729.08 |
| 1117 | 云台支架 | 6个 | 海康威视、科达、大华 | 结合项目具体情况进行定制。 | 7728.24 |
| 1118 | 300万防暴偏心半球网络摄像机 | 24台 | 海康威视、科达、大华 | 1、具备≥300万像素 CMOS传感器，支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式。 2、支持最低照度彩色 ≤0.008 lx，黑白 ≤0.001 lx，灰度等级不小于11级。 3、同一静止场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约87%，动态范围≥120dB。 4、支持三码流技术，主码流≥2304x1296@25fps，子码流≥604x480@25fps，第三码流≥1920x1080@25fps。 5、支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 6、支持将视频图像保存至PC、SD卡、存储服务器等，SD卡支持热插拔，支持≥256GB SD卡，可对经过设定区域的行人进行人脸检测，当检测到人脸后，可联动抓拍人脸图片、录像及时给出报警提示。 7、设备与客户端之间用≥200米网线进行传输，数据包丢包率 ≤0.1%。 8、具有抗丢包处理能力，可通过客户端将码率设置为32Kbps～32Mbps。 9、支持感兴趣区域增强编码功能，能他通过菜单设置功能开启、关闭，可设置≥6个图像质量等级，并支持人脸跟踪设置选项，环境照度低于一定值时，自动开启红外灯，可识别距摄像机≥50米处的人体轮廓。 10、可对码流进行录像，通过IE浏览器设置录像时段及存储路径，并支持预录、延录及存储介质循环覆盖功能。 11、具有移动侦测报警触发功能，能对画面物体的移动进行分析，并及时发出报警信息。 12、支持设置纯视频流和音视频复合流两种视频类型，在IE浏览器下，具有噪声过滤设置选项。 13、同时支持DC12V或POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 14、支持不低于IP67防尘防水和IK10防暴等级，工作温度范围为-30℃～60℃。 | 21570.48 |
| 1119 | 转接线 | 6条 | 海康威视、科达、大华 | 1、长度约8m。 2、支持接口12M-6A 转12M-6B | 364.62 |
| 1120 | 语音对讲 | 6个 | 海康威视、科达、大华 | 1.车载≥7寸触摸屏，采用半双工语音对讲，弹簧线，可拉伸≥2米。 2.内置功放和麦克，可扩展4段式耳麦，进行语音输入/输出。 3.灵敏度：-36±3DB，1K Hz，频响范围：100～20000Hz。 4.供电方式：12V/30mA。 | 3061.38 |
| 1121 | 报警按钮 | 6个 | 海康威视、科达、大华 | 1.支持一键报警，主机状态显示，翻车报警。 2.支持终端运行状态显示，显示MDVR电源状态、录像状态和错误指示。 3.具备重力传感器功能，识别到加速度异常时自动告警提示。 | 1387.50 |
| 1122 | 车载取电线 | 6条 | 国产优质 | 结合项目具体情况进行配套。 | 274.62 |
| 1123 | 防护机箱 | 6个 | 国产优质 | 结合项目具体情况进行定制。 | 2588.40 |
| 1.2.1.3. 羁押中心三维实景应用 |
| 1124 | 全市各个看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、收容教育所室内三维 | 1套 | 科信云图、华为、海康威视 | 1.模型精度符合国家三维建模标准要求，精度误差 ≤0.3米； 2.室内模型，对羁押中心监舍、医院、会见室、接待大厅、办案用房等室内对象进行建模，须保证室内对象模型与现实外观一致，建模面积14万平方米。 | 780417.19 |
| 1125 | 全市各个看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、收容教育所室外三维 | 1套 | 科信云图、华为、海康威视 | 1.模型精度符合国家三维建模标准要求，精度误差 ≤0.3米； ◆2.建筑模型，对平面、立面超过1米的结构进行建模，建模面积4.5平方公里；须保证模型外观与现实外观基本一致；须保证楼层数与现实层数一致；须保证立面贴图质感与建筑外观一致；须保证楼层线尺寸大于0.5m的墙砖对齐；须保证门窗完整；须保证贴图纹理无遮挡； 3.正射影像，对拍摄时的遮挡物进行修饰，须去除道路上的人、车、树、电灯、电线杆的投影等杂物； 4.附件模型，对景观树、路灯、花坛等附件进行建模，须保证景观树模型与实现树类型一致； 5.设施模型，对重点设备设施进行建模，须保证设备设施模型的位置和外观与现实外观一致。 | 350417.19 |
| 1126 | 数据整合及建库 | 1套 | 科信云图、华为、海康威视 | 1.支持对管线及 BIM 数据、监所安全警戒设备设施、物联网设备、室内模型、室外模型、室内外小品模型（桌椅板凳床铺警员警车警犬等）数据进行数据空间和属性信息入库； 2.支持管理市局和监所分布式模型库； 3.支持监所按需更新模型。 | 260313.91 |
| 1127 | 全市各个看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、收容教育所高精度电子沙盘应用 | 1套 | 科信云图、华为、海康威视 | 1.支持多源三维模型数据服务发布，包括手工建模三维数据和无人机倾斜摄影测量三维模型数据； 2.对服务端进行一次授权，便可实现所有应用端访问，同时不限制应用端访问节点数量； 3.服务端支持Windows、Linux操作系统部署，应用端支持32位和64位IE浏览器访问； 4.提供二次开发接口、应用端源代码，支持使用VC++、C#、JavaScript进行二次开发； 5.支持与二维地图数据无缝对接，支持直接接入shp矢量数据进行渲染，支持直接对接SDE数据库进行查询分析； ★6.支持与CAD数据对接，支持接入DWG格式地形数据； 7.支持数据分图层的历史管理，支持对地形数据、影像数据、模型数据按时间段、比例尺做历史管理和层级展示； 8.支持管线自动生成三维模型； 9.支持接入BIM数据； 10.支持视频监控对接，支持直接接入视频流及视频转发服务，同时支持将视频信号投影到三维场景中； 11.支持地上和地下、室内和室外、BIM和GIS的一体化展示； 12.支持多条飞行路线的同时飞行和加速、减速的独立控制； 13.提供丰富三维标绘库，支持简单箭头、自定义箭头、燕尾箭头、自定义燕尾箭头、直箭头、双箭头、多箭头、集结地域、曲线旗标、直角旗标、三角旗标等标绘，同时可对名称、线颜色、填充色、渲染模式、渲染顺序、可选择性、可编辑等参数进行个性化设置； 14.提供视域分析，支持视域联通分析、动态视域分析、视野分析； 15.支持三维地图及图层的设置、编辑和显示等基本操作； 16.支持与视频监控、门禁等安防系统的管理控制软件进行集成整合； ★17. 通过按第1797项《统一接口平台》制定的规范要求，集成、上架至《统一接口平台》中，并实现与《智慧监所实战平台》和《智慧监管管理平台》等应用系统对接，同时提供SDK开发包供CS应用端使用。。 ★18.需要对接市局PGIS平台，基于平台提供的二、三维一体化能力实现三维与PGIS整合，同时提供公用服务接口。 | 720417.19 |
| 1128 | 全市各个看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、收容教育所实景AR视频地图应用 | 1套 | 科信云图、华为、海康威视 | 1.标签类型管理：系统支持自定义标签类型，可根据不同标签类型进行名称、类型、是否必填等设置，类型支持文字、图片、图片集、文件、显示网页、查询数据、查询数据表等，其中网页可设置浏览器内核、窗口大小，文件支持多种类型上传等的功能； 2.标签外观自定义：系统支持自定义标签外观，并设置动态或静态类型，动态标签可通过GPS定位实时显示的功能； 3.地图标注：系统可在视频画面上对区域、方向、坐标进行标注的功能； 4.警力分布可视化：系统支持在视频地图上根据GPS定位显示4G执法记录仪等移动终端的实时位置，可在地图上实时点播终端视频和语音对讲，并支持框选多个设备语音对讲的功能； 5.多画面监控：系统支持对多个前端设备设置多路视频资源标签，点击标签可对所有设备进行实时点播的功能； 6.标签展示：系统支持在视频画面中查看标签中已配置的基本信息，如楼层分布、关联设备、应急预案、从业人员、电话号码等信息的功能； 7.标签搜索：系统支持对静态标签、GPS标签、POI标签等列表选择或模糊检索，并将检索结果在视频画面居中显示的功能。 8.自动落地视频标签：系统支持对带GPS的前端设备进行扫描，并可将扫描结果自动在视频画面上标定的功能； 9.视频资源标签校准：系统支持在视频画面上进行视频资源标签位置校准或将多个视频资源标签整合的功能； 10.AR资源标注：系统支持在视频画面中对摄像机点位、建筑等进行标签管理，可设置标签名称、形态（点标签、区域标签、矢量标签）、类型（门禁标签、社会资源、单位与设施、移动设备等）和子类型等信息，并在地图上根据设置以不同图标展示的功能； 11.AR资源分级显示：系统支持分7级图层显示，可根据摄像机镜头变倍显示相应图层标签的功能； 12.AR资源过滤：系统支持勾选标签显示类型，在视频画面中屏蔽或显示相应类型标签的功能； 13.AR资源跟随：系统前端设备及标签可跟随所标定的目标物移动的功能； 14.AR资源聚合:系统标签密集时，以聚合的形式列表展示标签的功能； 15.AR资源超级搜索:系统支持对前端设备、标签、POI等AR资源属性进行模糊搜索的功能； 16.警力表:系统支持在视频画面中标注资源分布情况，支持查看列表展开详情的功能； 17.高点导航:系统支持在云眼列表或地图中检索高点摄像机，并实时点播的功能； 18.实时可视域:系统支持对高点摄像机实时获取云台转动角度及镜头所处的方位角，并在视频画面中以扇形图方式展现可视域范围的功能； 19.视频轮巡:系统支持配置轮询标签和轮询时间，启动预案后自动轮询播放的功能； 20.安保预案:系统支持在视频画面中对警员、警车等社会资源进行标定，可标注区域、方向、文字、图片，并支持添加视频分组的功能； 21.低点视频联动:系统支持点击标签在当前视频画面中以画中画的形式调看该摄像机的视频，并支持全屏播放和云台控制的功能； 22.重点标签联动:系统支持对重点标签进行联动配置，在搜索该重点标签时根据配置联动播放的功能； 23.内外联动立体监控:系统支持点击标签展示室内楼层分布图及摄像机点位等信息，并可点播视频的功能； 24.告警信息展示:系统实时接收告警信息并进行告警信息展示的功能； 25.告警规则配置:系统支持对告警信息设置联动的摄像机及预置位的功能； 26.自定义报警资源:系统支持对报警内容、图片、类型、窗口位置、大小、抓拍图片数量、声音等自定义的功能； 27.告警视频联动:系统支持查看告警详情及告警监控点和告警规则配置的监控点实时视频的功能； 28.告警历史:系统支持按类型、时间查询历史告警信息，并可查看告警录像的功能； 29.告警过滤:系统对前端设备告警信息过滤的功能； 30.应急处突:系统收到警情时，高点画面根据警情GPS坐标自动定位到目标位置，自动打开周边的一个或多个低点监控，同时显示周边警力信息，可进行定位、对讲、视频回传，对周边警力可进行框选组呼、警情一键下发至立体防控云防系统移动端中的功能； 31.视频线索追踪:系统根据目标设备按距离检索附近摄像机，并对摄像机定位、查看实时视频和录像，并可将录像添加至案件线索的功能； 32.GPS设备信息获取:系统支持实时获取4G图传系统、4G执法仪系统中前端设备GPS位置和实时视频，将设备通过坐标映射展示在视频画面中，并支持语音对讲的功能； 33.平台级联:系统通过同步服务实现视频网与公安网级联,将视频网的标签数据、报警数据、视频数据等实时同步至公安网系统的功能； 34.POI数据导入:系统可将POI数据导入系统的功能； 35.预置位设置:系统支持在三维融合地图的预置位设置及定位、巡航功能； 36.3D资源筛选:系统支持在三维融合地图按类型筛选标签的功能； 37.实景AR视频地图应用建设是采用AR增强现实技术的多数据融合，基于实景视频背景，叠加各种标签、属性、对象链接，精确计算空间关系，可实现直接在实时视频背景上添加固定位置标签、属性，如重点目标、巡逻线路、周界安防区域等，根据实时GPS坐标，自动添加运动对象链接标签，如警员，警车等，对标签进行查询、浏览，同时自动定位摄像头方向和焦距，当标签是摄像头时，可实现摄像头联动，画中画，当标签具有可视控件时，可直接叠加可视控件，支持对各类标签进行文字检索和视频定位，实现画中画、视频联动、视频接力等跨区连续监控功能，并为将来接入更多监区业务系统奠定基础； ★38. 通过按第1797项《统一接口平台》制定的规范要求，集成、上架至《统一接口平台》中，并实现与《智慧监所实战平台》和《智慧监管管理平台》等应用系统对接，同时提供SDK开发包供CS应用端使用。 | 800417.19 |
| 1129 | 全市各个看守所、收拘所、强戒所实景三维大数据展现应用 | 1套 | 科信云图、华为、海康威视 | 1.实景三维大数据实战应用是一个综合运用多种创新大数据可视化技术的展示层业务应用程序。通过对接公安监所综合管理数据库，依托实景AR视频实时动态汇聚在押人员数据、警员数据、案件、事件数据、感知数据、报警数据、督导数据、人像卡口识别数据等，在平台上进行统一的宏观展现和分析；同时联动三维场景全面展示房间在押人员床头卡、设备设施、4G执法记录仪等详细信息，提供多维度的数据展示统计及研判、分析、预警等功能 2.系统支持枪机、球机拍摄的视频画面三维模型融合拼接，在球机监控范围内，云台转动或缩放时，视频画面与三维模型可实时融合的功能 系统支持二维地图与三维模型融合，实现二维地图与三维地图模型无缝拼接的功能 3.系统支持一机三屏协同使用，分别是系统主操作屏、摄像机联动屏、电子地图操作屏，其中主操作屏显示高点摄像机画面，摄像机联动屏可显示低点摄像机画面，支持4画面、9画面分割方式轮播，电子地图操作屏支持高低点摄像机检索、联动播放和切换，支持框选摄像机到摄像机联动屏轮巡播放，地图中摄像机或GPS设备可联动高点视频画面并在视频画面中定位的功能 4.通过百度地图或谷歌地图定位设备安装位置的经纬度后，依此坐标为圆心，半径小于800米范围内，对同一经纬度的目标，实时视频画面内GPS标签指示的位置与百度地图或谷歌地图指示的位置在地图上相差不超过10米 ★5. 通过按第1797项《统一接口平台》制定的规范要求，集成、上架至《统一接口平台》中，并实现与《智慧监所实战平台》和《智慧监管管理平台》等应用系统对接，同时提供SDK开发包供CS应用端使用。 | 910417.19 |
| 1130 | 系统对接 | 1套 | 科信云图、华为、海康威视 | 1.系统与拘押中心新建的业务系统、市局现有的业务系统进行对接，包括视频监控系统、智能分析系统、周界防范系统、4G执法记录仪系统、巡逻机器人、智能手表、PGIS云平台等； ★2. 通过按第1797项《统一接口平台》制定的规范要求，集成、上架至《统一接口平台》中，并实现与《智慧监所实战平台》和《智慧监管管理平台》等应用系统对接，同时提供SDK开发包供CS应用端使用。 | 90313.91 |
| 1131 | 室外红外超高淸高速球摄像机（IP) | 8台 | 科信云图、华为、海康威视 | 1.可输出≥800万，达到高分辨率实时或高帧率图像输出； 2.变倍焦距：≥33倍光学变倍，焦距6.5-215mm；； 3.最低照度：彩色：0.021Lux，黑白：0.0021Lux； 4.红外补光距离≥200米； 5.支持0°-360°连续旋转，垂直角度－15~90度。 6.防护等级支持≥IP67，机械碰撞防护等级≥IK10，电压在AC24V±55%或DC24V±55%范围内变化时，设备可正常工作。 | 65816.72 |
| 1132 | 4K红外智能高速增强网络球机 | 2台 | 科信云图、华为、海康威视 | 1、采用一体化设计，单产品即可同时提供全景与特写画面，其中全景画面由≥6个传感器拼接而成，全景监控须≥270度的。 2、采用1/1.8＂CMOS高性能传感器，水平视场角≥270°，垂直≥87°。 3、支持≥37倍光学变倍，16倍数字变倍，支持最低照度:彩色 ≤0.0005Lx，黑白 ≤0.0001Lx。 4、支持H.265/H.264/MJPEG等多种视频压缩编码。 5、水平键控速度：0.1°-210°/s，水平预置点速度≥240°/s。 6、支持在摄像机的实时视频画面中添加≥500个AR标签，且可实现标签与标签联动的功能。 7、支持移动标签自动跟踪，支持支持人员密度、区域入侵、越界、进入区域、离开区域事件侦测功能。 8、支持≥128GB SD卡，支持五码流技术，主码流视频分辨率及帧率≥8160*2400@30fps。 9、支持点击联动功能，集中布控功能和防破坏预警功能。 10、支持目标自动跟踪功能，通过设置智能事件规则，对设定区域内触发事件的运动目标在设定的跟踪时间内进行持续稳定跟踪。 11、支持多目标自动切换跟踪，目标切换时间小于1秒。 12、内置≥7路报警输入、≥2路报警输出、≥1路音频输入/输出。 13、电源支持DC36V，支持为移动标签提供默认的标定信息。 14、须支持检测直径≥300米180°半圆形范围内运动目标，可同时检测≥30个目标。 15、防护等级≥IP66,摄像机能够在工作温度为 -40℃-70℃范围内正常稳定工作。 | 138454.18 |
| 1133 | 高点视频存储 | 2台 | 科信云图、华为、海康威视 | 1.支持前端编码设备直存； 2.支持Onvif、GB28181等标准协议，兼容不同厂家的前端设备； 3.支持标准iSCSI、NAS协议存储，兼容第三方平台存储，标准IPSAN存储 ； 4.支持512路2M码流接入、存储、转发，强大的视频处理能力； 5.支持RAID0、1.5.6.10.50、60、JBOD、热备，保障了数据存储的安全性； 6.支持磁盘热插拔、在线更换、在线扩容，保障了用户使用的灵活性； 7.支持SAS、SATA硬盘规格，保证系统硬盘兼容性； 8.CPU ：E5-2620V4 2.10GHz（8核）×2； 9.内存：2*16g； 10.硬盘：1T×2； 11.网卡：4口1000Mbps； 12.其他：配备光驱； 13.电源：1+1冗余电源； 14.操作系统：Windows Server2008 R2 64位企业版； ★15. 通过按第1797项《统一接口平台》制定的规范要求，集成、上架至《统一接口平台》中，并实现与《智慧监所实战平台》和《智慧监管管理平台》等应用系统对接，同时提供SDK开发包供CS应用端使用。 | 116426.82 |
| 1134 | 数据管理单元 | 1台 | 科信云图、华为、海康威视 | 1.数据管理单元需实现数据管理和备份功能； 2.支持多种数据库：ORACLE/MYSQL等； 3.支持对系统内所有需要维护和使用的数据进行存储管理； 4.提供数据的关联、查询、修改和删除； 5.支持数据定期备份； 6.支持基于数据库备份的数据异常恢复功能； 7.支持大数据量存储，针对大数据量采用优化后的存储和查询策略； 8.CPU ：Intel E5-2620V4 主频2.1 8核×2； 9.内存：64GB； 10.硬盘：1T×2； 11.网卡：2口1000Mbps； 12.其他：配备光驱； 13.电源：1 X 2U 550W 1+1 冗余电源； 14.导轨：1 X 上架导轨套件(适用于机柜立柱间距730--870mm)； 15.操作系统：Windows Server2008 R2 64位企业版。 | 45395.04 |
| 1135 | 应用管理单元 | 1台 | 科信云图、华为、海康威视 | 1.应用管理单元是针对于网络监控系统的专用的视频监控管理及数据接入管理设备； 2.可实现视频的实时浏览、报警处理、设备接入配置、各服务配置等业务功能； 3.可支持多机堆叠、线性扩充视频接入管理能力； 4.数据接入管理：主动接入和被动接入两种接入方式，主动接入可根据需要接入系统提供的SDK进行数据接入，被动接入提供了标准的http接口； 5.可对接入的数据进行加工、存储、发布等功能； 6.CPU ：E5-2620V4系列处理器×2； 7.内存：32G； 8.硬盘：1T×2； 9.网卡：2口1000Mbps； 10.其他：配备光驱； 11.电源：1 X 2U 550W 1+1 冗余电源； 12.导轨：1 X 上架导轨套件(适用于机柜立柱间距730--870mm)； 13.操作系统：Windows Server2008 R2 64位企业版。 | 45395.04 |
| 1136 | 媒体转发单元 | 1台 | 科信云图、华为、海康威视 | 1.媒体转发单元是针对于网络监控系统的专用的流媒体转发设备； 2.能接入符合接入协议的标准设备（国标GB28181.ONVIF等），也能接入非标准设备； 3.非标准的设备可以通过自有协议、或SDK的方式来提供访问，能同时支持这两种方式； 4.能配置设备运行所需要的参数，控制设备的开关机、启用、停止，向设备发送控制命令，检测设备的运行状态和故障信息； 5.可根据用户客户端或相关服务、第三方系统的请求，可以转发单独的音频或视频，也可以是同步的音视频复合流； 6.提供智能化视频流转、分发管理功能，不受前端编码格式限制，支持多级视频流转分发功能； 7.提供流媒体的集群管理及负载均衡服务，可将视频分发任务动态均衡到各个流媒体上，故障流媒体的分发任务将自动分配到其他流媒体； 8.支持集群部署，支持多网卡绑定策略； 9.单台设备支持200路1080P视频并发转发； 10.支持多级流媒体级联转发能力； 11.支持多机堆叠、线性扩充流媒体并发能力； 12.CPU ：E5-2620V4系列处理器×2； 13.内存：32G； 14.硬盘：1T×2； 15.网卡：2口1000Mbps； 16.电源：1 X 2U 550W 1+1 冗余电源； 17.其他：配备光驱； 18.导轨：1 X 上架导轨套件(适用于机柜立柱间距730--870mm)； 19.操作系统：Windows Server2008 R2 64位企业版。 | 45395.04 |
| 1137 | 中心管理单元 | 1台 | 科信云图、华为、海康威视 | 1.中心管理单元提供统一的认证、授权、管理的设备。作为认证设备，支持公安PKI的集成； 2.作为中心管理单元，对系统内的用户、角色、权限、视频监控设备、报警设备、各种服务器（报警管理服务器、存储管理服务器、流媒体服务器、电视墙服务器等）进行集中配置管理； 3.提供各类安防监控业务应用，提供完善的日志管理和审计功能； 4.同时，校时功能能对监控专网内全部设备进行网络校时，保持全部设备时间统一，可由操作员发起手动校时或中心服务器启用定时自动校时功能； 5.授权2000路视频接入，可支持多机堆叠、线性扩充视频接入管理能力； 6.CPU ：E5-2620V4系列处理器×2； 7.内存：32G； 8.硬盘：1T×2； 9.网卡：2口1000Mbps； 10.其他：配备光驱； 11.电源：1 X 2U 550W 1+1 冗余电源； 12.导轨：1 X 上架导轨套件(适用于机柜立柱间距730--870mm)； 13.操作系统：Windows Server2008 R2 64位企业版。 | 45395.04 |
| 1138 | 云防系统指挥调度台 | 1台 | 科信云图、华为、海康威视 | 1.配备Intel I7-8700 CPU ； 2.内置16GB内存； 3.配置SSD：1*128G；硬盘：1T7200转SATA接口； 4.配置网卡：1000Mbps； 5.配置27寸显示屏； 6.输出接口：3路及以上（DP或者HDMI）； 7.配置GTX1080显卡芯片； 8.8G显存； 9.支持分别显示全局、重点区域、重点点位的实时情况； 10.视频联动：通过选择二维地图上的某个高点可及时切换主屏到云防系统到对应的高点视频，在地图上框选低点视频可快速在辅屏上以4分屏或9分屏模式进行显示； 11.支持直接将高点画面内的低点监控直接通过双击切换到辅屏进行显示，实现视频的快速联动； 12.对某个防控区域有多个密集监控点的场景下，支持添加一个多路资源定位标签，并选择多路监控摄像机； 13.辅屏视频轮巡：支持对添加到辅屏的重点点位视频进行视频轮巡，支持删除轮巡列表的单个或多摄像机； 14.支持将各业务应用直接拖拽到第三屏，实现子模块的快速调阅。 | 46417.19 |
| 1139 | 高点杆件辅材 | 2套 | 国产优质 | 1.高点安装杆、线、管、设备箱等； 2.高点控制单元保护设备要求质量可靠，结构稳定。 | 6000.00 |
| 1140 | 高点安装实施 | 2台 | 国产优质 | 1.高点安装实施工程要求安装牢固，防风、防火、防雷、防水等保护措施。 | 10000.00 |
| 1.2.1.4. 人脸比对智能分析系统（人脸管控） |
| 1141 | 高淸人脸摄像机 | 304台 | 海康威视、大华、依图 | 1.半球式人脸抓拍摄像机； 2.400万像素人脸抓拍摄像机，传感器1/1.8”CMOS，3D数字降噪，宽动态≥120dB，支持最低照度彩色 ≤0.001Lux，黑白 ≤0.0001Lux； 3.半球式人脸抓拍摄像机镜头1/1.8”6MP，焦距3.6-11mm，自动光圈F1.4； 4.支持H.265+/ H.265/H.264/M- JPEG视频压缩标准； 5.支持抓拍人脸像素最小为30*30像素，抓拍人脸角度-90°~90°，同屏人数32人； 6.智能人脸检测：全过程人脸跟踪，逐帧进行人脸检测，每帧最多32个人脸检测； 7.支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码，支持4个ROI区域； 8.供电支持12V DC/ AC 24V/POE，最大功耗4W； 9.应对监视画面中遮挡率不小于30%、侧视率不小于20%的人脸进行自动连续捕捉、跟踪,并自动抓拍最清晰的人脸图片； 10. 开启红外灯时人脸摄像机可识别距离100m处的人体轮廓，可看清距离30m处的人脸； 11.支持全人种（包括黑人、阿拉伯人、白人、黄种人、儿童、青年、中年、老人）的抓拍； 12.多种抓拍模式可设置：离开后抓拍（距离选优）、快速抓拍、间隔抓拍（以秒为单位）、间隔抓拍（以帧为单位）、离开后抓拍（质量选优）、快速+离开后抓拍，逐帧抓拍，同屏人数优先，极速抓拍，最小人脸抓拍，人脸属性识别11种模式； 13.支持ONVIF协议，国标GB28181协议；； 14.支持不同类型目标的抓拍：包括人脸和全景抓拍；并可通过FTP上传，如人脸图，场景图，人脸图+场景图； 15.能对人脸抓拍图片获取时间、获取位置进行采集、标识；可对地理信息进行设置、标识； | 1196288.64 |
| 1142 | 高清人脸抓拍摄像机 | 98台 | 海康威视、大华、依图 | 1.高清人脸抓拍枪型摄像机 2.400万像素人脸抓拍摄像机，传感器1/1.8”CMOS，3D数字降噪，宽动态≥120dB，支持最低照度彩色 ≤0.001Lux，黑白 ≤0.0001Lux； 3.高清人脸抓拍摄像机镜头1/1.8”6MP，焦距3.6-17mm，自动光圈F1.5； 4.支持H.265+/ H.265/H.264/M- JPEG视频压缩标准； 5.支持抓拍人脸像素最小为30*30像素，抓拍人脸角度-90°~90°，同屏人数32人； 6.智能人脸检测：全过程人脸跟踪，逐帧进行人脸检测，每帧最多32个人脸检测； 7.支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码，支持4个ROI区域； 8.供电支持12V DC/ AC 24V/POE，最大功耗4W； 9.应对监视画面中遮挡率不小于30%、侧视率不小于20%的人脸进行自动连续捕捉、跟踪,并自动抓拍最清晰的人脸图片； 10.高清人脸抓拍摄像机在开启红外灯时可识别150m处的人体轮廓； 11.支持全人种（包括黑人、阿拉伯人、白人、黄种人、儿童、青年、中年、老人）的抓拍； 12.多种抓拍模式可设置：离开后抓拍（距离选优）、快速抓拍、间隔抓拍（以秒为单位）、间隔抓拍（以帧为单位）、离开后抓拍（质量选优）、快速+离开后抓拍，逐帧抓拍，同屏人数优先，极速抓拍，最小人脸抓拍，人脸属性识别11种模式； 13.支持ONVIF协议，国标GB28181协议；； 14.支持不同类型目标的抓拍：包括人脸和全景抓拍；并可通过FTP上传，如人脸图，场景图，人脸图+场景图； 15.能对人脸抓拍图片获取时间、获取位置进行采集、标识；可对地理信息进行设置、标识； | 392995.68 |
| 1143 | 人像平台软件 | 1套 | 依图、商汤、旷世 | 1. 要求能按照GB/T28181标准接入视频流或图片流，对视频流或图片流进行人脸识别处理。处理能力要求满足整体性能要求。 2. 人像库建库功能：系统可以对40*40像素以上，眼间距30像素以上的人像照片进行建库； 3. 提供对光照、角度、表情、遮挡、年龄变换、高密度人群等情况下的高准确率的人像识别功能； 4. 人像比对方式：人像1：1比对：系统支持对两张人像图片进行1:1比对，返回比对结果是否为同一个人。人像1：N比对：系统支持人像图片1：N比对，按照相似度由高至低依次显示前50位查询比对结果； 5. 人像角度矫正功能：通过机器学习的方法，矫正左右摇头 ≤15°的人脸角度到正面，上下抬头 ≤10°的人脸角度到正面； 6. 动态区域布控：区域监控人脸识别准确率高达99.9%； 7. 存储：系统支持对路人图片不少于90天的存储时间，对布控报警信息不少于一年的存储时间； ◆8. 布控报警时间：10万人脸库规模下，布控报警平均响应时间小于0.2秒； ◆9. 人脸比对性能：亿分之一的误报率下，抓拍照与证件照之间比对正确率不低于99%； 10. 人脸图片检索首位命中率不低于99%； 9.人像建库功能：系统支持对人像库进行新建、删除、修改、分类操作，并支持在人像库中导入、修改、标记、删除人像图片。人像照片批量导入：系统支持对批量入库人像图片进行结构化信息提取，提取内容包括姓名、身份证号、性别，年龄，民族、职务。对导入失败人像图片进行批量导出。 10.权限管理功能：一般权限：系统支持新建/删除部门，新建/删除用户，支持修改用户名和密码。特殊权限：在涵盖一般权限情况下，还能通过系统对摄像头资源的操作权限可细分为：摄像头名称，检索，查看抓拍，订阅报警，布控，编辑，删除。 11.日志管理功能：系统日志：系统能记录日志权限授予、用户登录、用户对摄像头操作、人像检索、人像库图片操作等事件形成日志。日志防篡改：系统日志具有防篡改功能，且可锁定，无法被删除。导出日志：系统支持记录用户导出图片的数量、导出时间、导图所用用户名等日志信息。 12.系统监控：系统支持通过监控模块监控整个平台运行状态，可在界面上显示服务器ID，IP，CPU占用，内存占用，磁盘占用百分比等监控信息。 13.报警信息展示推送：系统支持对报警命中后的目标人员人像照片、场景图、身份信息等报警记录在浏览器中展示，并且报警记录可以关联抓拍、布控人员的人像照片。 14.报警信息导出功能：系统支持对报警的目标人员导出整条报警记录的功能，导出结果包括人像照片、场景照片、报警记录等信息。 15.国产非OEM产品，拥有完整算法及源码，可根据样本实现算法优化及应用业务灵活定制； 16.产品采用分布式架构，可实现集群化部署，无单点故障。支持数据库云、GPU云化部署。支持主流文件、对象存储。 ★17. 需要通过按第1797项《统一接口平台》制定的规范要求，集成、上架至《统一接口平台》中，并实现与《智慧监所实战平台》和《智慧监管管理平台》等应用系统对接，同时提供SDK开发包供CS应用端使用。 | 120470.87 |
| 1144 | 动态人像图片流接入许可 | 402套 | 海康威视、大华、依图 | 1.用于1路抓拍机图片流解析； 2.实现人脸图片抽特征、比对、人像建库等功能； 3.满足人像标记、人像跟踪、人像轨迹、布控告警等功能； 4.满足人员无感点名、点名显示、异常告警、统计、权限管理等功能； 5.满足人员身份核验、统计分析、设备管理等功能。 | 4221000.00 |
| 1145 | 路人快速检索功能模块 | 1套 | 海康威视、大华、依图 | 1. 人像轨迹功能：系统支持对摄像头抓拍到的人像图片在地图上按照时间顺序动态描绘出人像轨迹进行显示。 2.人像历史轨迹功能：通过人像照片找到与其对应的人像档案，并在人像档案内按照时间筛选目标人员的人像轨迹。 3. 支持展示人员通行路径，人员抓拍记录可联动区域平面图，并可查看抓拍点位和场景图； 4. 人像布控功能：区域布控支持创建多个布控任务，任意布控任务支持灵活选择布控区域、设备和监控人员、人员组织、监控日期、时间，系统自动按设定日期时间布控； 5. 人脸图像检索功能：支持对水平转动角不超过±75°、俯仰角不超过±45°及两眼瞳间距不大于20像素点的视频或图片进行人脸分析功能； 7. 人像角度矫正功能：通过机器学习的方法，矫正左右摇头 ≤15°的人脸角度到正面，上下抬头 ≤10°的人脸角度到正面； 8. 人脸偏转角度：系统能够辨识人脸姿态上下俯仰20度、左右偏转45度以内的姿势变化；支持检出抬头、低头、左右转动、右斜向上、右斜向下、左斜向上、左斜向下等的人脸。 9. 支持多个检索条件，包括搜索人员照片、身份证、姓名、区域、和时间等，可查看抓拍的点位及场景图； 10. 人像辅助识别查询: 系统支持在网络端对过于模糊且无法识别的人像图片通过双目强制标注进行查询。 ★11. 需要通过按第1797项《统一接口平台》制定的规范要求，集成、上架至《统一接口平台》中，并实现与《智慧监所实战平台》和《智慧监管管理平台》等应用系统对接，同时提供SDK开发包供CS应用端使用。 | 90038.13 |
| 1.2.1.5. 视频监控系统调试 |
| 1146 | 安防视频监控系统调试 | 1系统 |  | 安防视频监控系统调试，检验系统、货物的功能、性能，确保准确可靠和满足使用要求。 | 248630.14 |
| 1147 | 视频监控车载系统调试 | 1系统 |  | 视频监控车载系统调试，检验系统、货物的功能、性能，确保准确可靠和满足使用要求。 | 4169.67 |
| 1148 | 羁押中心三维实景应用调试 | 1系统 |  | 羁押中心三维实景应用调试，检验系统、货物的功能、性能，确保准确可靠和满足使用要求。 | 9837.76 |
| 1149 | 人脸比对智能分析系统（人脸管控）调试 | 1系统 |  | 人脸比对智能分析系统（人脸管控）调试，检验系统、货物的功能、性能，确保准确可靠和满足使用要求。 | 129.93 |
| 智能视频分析系统 |
| 分部分项工程 |
| 1.2.2.1.智能视频分析系统 |
| 1150 | 智能分析服务器 | 4台 | 浪潮、华为、依图 | 1、标准机架式服务器，支持19英寸标准机柜 2、配置2颗性能不低于Intel 至强可扩展银牌 4114 处理器； ★3、配置不低于256G DDR4 内存，最大支持24条内存槽位； ★4、配置硬盘总容量不低于8TB； 5、最大支持24块3.5寸硬盘； ★6、配置独立RAID卡，缓存不低于2G； ★7、配置不低于4个千兆RJ45网口和不低于2个万兆网口（含光模块）； ★8、配置不低于8块英伟达Tesla T4 GPU卡； 9、最大支持20块Tesla T4 GPU卡； ★10、配置不低于1500W冗余电源； 11.支持意外宕机后第一时间收集系统带外日志及CPU寄存器日志，保留现场，快速定位故障； 12.支持不借助于任何工具带外操作系统批量部署，高效、便捷； | 1201106.02 |
| 1151 | 视频质量诊断服务器 | 1台 | 浪潮、华为、依图 | 1.19英寸标准机架式，24小时完成≥8000路1080P高清点位的巡检，处理器≥1颗E3-1225 V5系列高性能CPU； 2.内存≥16G DDR4 内存，内置≥1个3.5寸 1TB SATA硬盘，≥3个千兆自适应网口，≥3个USB2.0接口，≥1个VGA接口； 3.支持≥17种摄像机故障，包括信号丢失、图像模糊、对比度、图像过亮、图像过暗、图像偏色、噪声干扰、条纹干扰等； 4.支持统计分析，可以按照故障类型、区域统计、故障率进行统计，并以线图、柱状图或饼图来展示； 5.支持重新检测功能，对有疑问的监控点进行视频质量的重新检测； 6.支持添加信任监控点，可以将指定监控点添加到信任列表，则只对该监控点进行信号丢失检测； 7.支持设置即时任务，设置任务后马上执行，执行完毕后不会再次执行； 8.支持新建多个周期性任务，任务只在配置的周期内才会执行； 9.可根据实际检测效果对该监控点的阈值进行修正，达到符合实际情况的最佳检测效果； 10.可以按任务或者按监控点显示，并可将诊断信息及质量诊断异常图片以excel格式保存到本地。 | 108276.50 |
| 1152 | 视频运维系统 | 1套 | 浪潮、华为、依图 | 1.平台能够通过视频网管模块对受控资源运行情况进行监控，实现对运设备运行情况、最新故障情况，并支持查看监控点在线率、录像正常率、设备在线率、在线/离线等详情信息进行查看； 2.支持按照时间、监控点名称、设备IP进行录像查询，并以列表形式展现录像状态、每小时录像情况等； 3.平台可按照诊断预案自动对摄像头进行检测，并记录所有的检测结果； 4.支持≥等14项常见摄像头故障、视频信号干扰、视频质量下降进行准确分析、判断和报警，并能够支持诊断阈值的配置； 5.提供诊断图片查看、实时视频查看功能，可提供告警指标配置功能，以实现对告警指标触发、恢复门限的人性化配置； 6.能够对点位数量、在线数等各视频诊断项故障数以统计报表和统计图的形式统计功能； 7.系统需能够对录像情况以统计报表和统计图的形式进行展现； 8.支持将窗口树中的资源单个或批量添加到计划中； ★9. 支持巡检≥1000路摄像机的轮巡诊断，系统支持对重点区域进行管理，并能够开展实时状态查看、异常上报、实时视频查看、列表导出、点位查询、重巡操作； 10.支持重巡离线、图像异常、录像异常等通道，生成巡检结果； 11. 可根据故障告警信息，对设备进行报修流程处理，提交到相关的维护维修单位进行报修流程审批；支持对报修业务流程中关键角色的人员指定； 12.平台应能够提供自定义看护服务，当应用服务意外中止时，能够自动启动该应用服务； 13.支持对视频完好率、录像完整率等进行统计，支持离线明细查看； ★14. 通过按第1797项《统一接口平台》制定的规范要求，集成、上架至《统一接口平台》中，并实现与《智慧监所实战平台》和《智慧监管管理平台》等应用系统对接，同时提供SDK开发包供CS应用端使用。 | 264500.63 |
| 1153 | 运维管理服务器 | 1台 | 浪潮、华为、依图 | 1.CPU≥4114(10核2.2GHz)×1； 2.内存≥32G DDR4； 3.硬盘≥1TB 7.2KSATA×2/SAS_HBA； 4.网卡：1GbE×2； 5.操作系统：Win Svr 2016 简中标版； 6.电源：550W(1+1)/2U； | 44953.02 |
| 1154 | 视频结构化模块1 | 1套 | 浪潮、华为、依图 | 1. 支持视频智能分析异常行为统计，分类，告警，画面展示，异常告警标注； 2. 查看历史告警信息，可以按照紧急程度和报警时间进行筛选； 3. 支持基于人体关节点的人体分析； 4. 支持前场标注功能，可以后续迭代，减少误报； 5. 支持人员越线侦测、人员出现侦测、人员超时滞留/徘徊侦测； 6. 支持人人员离床侦测、单人独处侦测、人员短时快速聚集侦测 7. 支持人员打架侦测、人员攀高侦测并进行报警，及时将风险告知狱警； 8. 支持离岗/脱岗侦测、睡岗侦测、视频异常诊断； 9. 支持报警时间设置，包括周期设置，每日设置，开始时间设置和撤防时间设置； 10. 支持对前端摄像头进行多选，支持监控设备按照添加时间正序排列； 11.支持按照不同紧急程度进行报警，如：非常紧急、一般紧急、轻微紧急，不同紧急程度对应不同的报警通知； | 1940.63 |
| 1155 | 视频结构化模块2 | 4套 | 浪潮、华为、依图 | 一、运行硬件设备参数要求 1、1U机架式服务器；国产品牌，自主研发，非OEM，适用于通用机房环境，支持标准机柜； 2、 本次要求配置不低于2颗Intel至强银牌4114(2.2GHz/10-core)处理器； 3、本次要求实配不低于64G DDR4内存，最大支持24个内存插槽； 4、本次要求实配不低于2块600G SAS 硬盘及2块480G SSD固态硬盘； 5、前置支持4块3.5寸加2块2.5寸硬盘；内置支持4块M.2硬盘； 6、配置独立RAID卡，支持RAID0,1,10； 7、本次配置2个千兆网口，4个万兆网卡含光模块，服务器外接网卡； 8、配置冗余电源，支持1+1冗余电源550W/800W/1300W及其以上输出功率电源； 9、不小于4个热插拔N+1冗余风扇。 由风扇控制器、风扇，独立风扇控制；采用双转子风扇，支持免工具热插拔维护。风扇转速自动调节，对节点透明；风流向前进后出；具备防回流设计； 10、支持远程控制，SMTP，KVM 及通过 SNMP 管理等，支持 Virtual Media，支持管理系统冗余； 11、支持安全系统加固软件，从操作系统内核实现对服务器的安全加固，该系统可实现内核级安全加固，增强型身份认证、服务完整性检测、注册表防篡改机制等功能。 12.支持意外宕机后第一时间收集系统带外日志及CPU寄存器日志，保留现场，快速定位故障； 13.支持不借助于任何工具带外操作系统批量部署，高效、便捷； 14.实时结构化任务支持任务名称、任务类型、分析的摄像头数量、运行频率、状态； 15.支持返回目标帧的位置信息和大小图; 16.支持返回目标的关键点信息; 17.支持实时输出打架属性（可用于预警、布控）； 18.集群支持动态扩容，或者动态替换集群机器； 二、结构化模块功能要求 1、支持摄像头实时视频流 RTSP/GB28181方式接入； 2、支持摄像头分组管理，并对摄像头或摄像头组进行增删改查操作； 3、可以对接入的视图数据创建结构化分析任务； 4、支持对一个或多个摄像头进行实时结构化分析； 5、支持查看正在分析的实时结构化分析的分析结果； 6、支持选择摄像头对结构化数据来源进行筛选； 7、支持选择时间，选择结构化数据出现的时间。 8、支持对搜索结果进行二次结构化属性特征筛选； 9、支持视频流集群部署； 10、支持人体行为分析，如打架等； | 179602.51 |
| 1156 | 视频结构化模块3 | 1台 | 浪潮、华为、依图 | 一、运行硬件设备参数要求 1、机架式服务器；国产品牌，自主研发，非OEM，适用于通用机房环境，支持标准机柜； | 480276.50 |
|  |  |  |  | 2、 本次要求配置不低于2颗Intel至强银牌4114(2.2GHz/10-core)处理器； 3、本次要求实配不低于64G DDR4内存，最大支持24个内存插槽； 4、本次要求实配不低于2块600G SAS 硬盘及2块480G SSD固态硬盘； 5、前置支持4块3.5寸加2块2.5寸硬盘；内置支持4块M.2硬盘； 6、配置独立RAID卡，支持RAID0,1,10； 7、本次配置2个千兆网口，4个万兆网卡含光模块，服务器支持外接网卡； 8、配置冗余电源，支持1+1冗余电源550W/800W/1300W及其以上输出功率电源； 9、提供不小于4个热插拔N+1冗余风扇。 由风扇控制器、风扇，独立风扇控制；采用双转子风扇，支持免工具热插拔维护。风扇转速自动调节，对节点透明；风流向前进后出；具备防回流设计； 10、支持远程控制，SMTP，KVM 及通过 SNMP 管理等，支持 Virtual Media，支持管理系统冗余； 11、支持安全系统加固软件，从操作系统内核实现对服务器的安全加固，该系统可实现内核级安全加固，增强型身份认证、服务完整性检测、注册表防篡改机制等功能。12、支持意外宕机后第一时间收集系统带外日志及CPU寄存器日志，保留现场，快速定位故障； 13、支持不借助于任何工具带外操作系统批量部署，高效、便捷； 二、结构化模块功能 要求 1.支持任一点名任务支持感知点名和无感知点名； 2.多个视频源且支持配置多个人员或组织； 3.无感知点名支持配置点名日期、时间段、周期、点名异常报警条件（点名实到率、最长未点名时间）； 4.点名任务可实时语音播报，且实时反馈点名结果：点名人员、点名时间、应点人数、实到人数； 5.支持抓拍机进行点名； 6.支持人脸门禁进行点名； 7.支持智能眼镜进行点名； 8.设备管理：支持刷脸门禁管理和抓拍机管理； 9.系统管理：支持部门管理，警察管理，罪犯管理，工作人员管理和角色权限管理； 10.账户管理：支持登录和账号管理； |  |
| 1157 | 视频结构化模块4 | 1台 | 浪潮、华为、依图 | 一、运行硬件设备参数要求 1、机架式服务器，国产品牌，自主研发； 2、 本次要求配置不低于两颗英特尔至强 银牌4114 (2.2GHz/10-core)处理器； 3、本次要求实配不低于64G DDR4内存，最大支持24个内存插槽； 4、本次要求实配不低于2块600G SAS 硬盘及2块480GSSD硬盘。 5、前置支持4块3.5寸加2块2.5寸硬盘；内置支持4块M.2硬盘 6、本次配置2个千兆网口，4个万兆网卡含光模块，服务器支持外接网卡； 7、配置冗余电源，支持1+1冗余电源550W/800W/1300W及其以上输出功率电源； 8、4个热插拔N+1冗余风扇。 由风扇控制器、风扇，独立风扇控制；采用双转子风扇，支持免工具热插拔维护。风扇转速自动调节，对节点透明；风流向前进后出；具备防回流设计； 9、支持远程控制，SMTP，KVM 及通过 SNMP 管理等，支持 Virtual Media，支持管理系统冗余； 7、配置独立RAID卡，支持RAID0,1； 8、支持安全系统加固软件，从操作系统内核实现对服务器的安全加固，该系统可实现内核级安全加固，增强型身份认证、服务完整性检测、注册表防篡改机制等功能。 9、本次配置2个千兆网口，4个万兆光口（含光模块），服务器支持外置网卡； 10、1*USB2.0+5*USB3.0+2*VGA；5°C - 45°C 11、 本次要求实配1+1冗余电源；支持550W/800W/1300W/1600W 高效白金或钛金AC电源模块；支持 -48V/336V DC； 12、支持意外宕机后第一时间收集系统带外日志及CPU寄存器日志，保留现场，快速定位故障； 13.支持不借助于任何工具带外操作系统批量部署，高效、便捷； 二、结构化模块功能 要求 1.支持人员快速检索，辅助查询关注人员身份信息，在监狱人像库内以图搜图，进行1：1对比，并显示结果相似度； 2.支持人员快速检索，辅助查询关注人员身份信息，在监狱人像库内以图搜图，进行1：N对比，并显示结果相似度； 3.人员轨迹，支持多个检索条件，包括搜索人员照片、身份证、姓名、区域和时间等； 4.区域布控，支持创建多个布控任务，任意布控任务支持灵活选择布控区域、设备、监控人员或组织、监控日期和时间段，系统自动按设定日期和时间段布控； 5.当在押人员出现在禁止区域时，系统自动告警，中心可接受到告警和抓拍照片； 6地图关联用于实现人像轨迹的背景关联，在平面地图中，实现人员轨迹定位； 7.设置布控任务之后，自动推送该区域的报警信息，并统计生成报警记录； 8.人像实时标签，将实时视频中的人像进行实时结构化； 9.人像标签支持实时将罪犯基本信息叠加至视频画面中，实时显示罪犯姓名、监区、罪犯等级等信息，便于罪犯处遇管理； 10.人像标签内容、颜色支持自定义； 11.人像标签：当人像为系统内身份如：罪犯、警察、陌生人时分别呈现对应基本信息； 12.人像标签支持自定义标签，显示姓名、编号、身份、等级、严管级别、显示脱逃、自杀和暴力袭击倾向危险罪犯等信息，方便进行分类分级管控； 13.系统管理：支持部门管理，警察管理，罪犯管理，工作人员管理和角色权限管理； 14.账户管理：支持登录和账号管理； | 1440276.50 |
| 1158 | 视频结构化模块5 | 1套 | 浪潮、华为、依图 | 一、运行硬件设备参数要求 1、机架式服务器，国产品牌，自主研发； 2、 本次要求配置不低于两颗英特尔至强银牌4114(2.2GHz/10-core)处理器； 3、本次要求实配不低于64G DDR4内存，最大支持24个内存插槽； 4、 本次要求实配不低于2块600G SSD 硬盘、2块480G SSD硬盘。 5、前置支持4块3.5寸加2块2.5寸硬盘；内置支持4块M.2硬盘； 6、 本次实配独立RAID卡，支持RAID0,1,5,6,10,50,60-12Gb/s-2GB Cache； 7、支持安全系统加固软件，从操作系统内核实现对服务器的安全加固，该系统可实现内核级安全加固，增强型身份认证、服务完整性检测、注册表防篡改机制等功能。 8、 本次配置2个千兆网口，4个万兆光口（含光模块），服务器支持外接网卡； 9、提供不小于4个热插拔N+1冗余风扇。由风扇控制器、风扇，独立风扇控制；采用双转子风扇，支持免工具热插拔维护。风扇转速自动调节，对节点透明；风流向前进后出；具备防回流设计； 10、 本次要求实配1+1冗余电源；支持550W/800W/1300W/1600W 高效白金或钛金AC电源模块；支持 -48V/336V DC； 11、支持意外宕机后第一时间收集系统带外日志及CPU寄存器日志，保留现场，快速定位故障； 12、支持不借助于任何工具带外操作系统批量部署，高效、便捷； 二、结构化模块功能要求 1.支持首页显示当前平台的运行现状、相关功能栏以及对应功能的运行数据情况； 2.支持人物画像功能，支持亲属信息录入； 3.支持串监监控：显示串监次数，进入时默认显示入所第一天到筛选前一日的串监次数，当筛选时，跟随筛选结果变化，抓拍时间、抓拍设别、抓拍记录，展示内容根据筛选时间内的数据变动； 4.罪犯串监可按时间段、姓名、编号、所属部门维度检索条件查看串监名单和串监信息，信息包括姓名、编号、等级、串监次数； 5.支持互监脱离：互监组编号、互监组成员姓名、抓拍设备、状态（未脱离）、抓拍对比照（档案照、抓拍照、罪犯姓名、罪犯编号、抓拍时间）； 6.互监组管理支持手动添加、导入互监组成员，支持同时可对现有人员进行自动分组； 7.支持展示所有互监组的互监信息，包括编号、成员、近30天的脱离率并支持脱离率排序； 8.系统管理：支持部门管理，警察管理，罪犯管理，工作人员管理和角色权限管理； 9.账户管理：支持登录和账号管理； | 156500.63 |
| 1159 | 视频结构化模块6 | 1套 | 浪潮、华为、依图 | 一、结构化模块功能 要求 1.同行分析，展示符合通行搜索条件的人员基本信息及相似度； 2.点击搜索结果可查看与其同行的人员、姓名、身份、同行次数，同行次数按降序排列； 3.支持在同行人员列表中点击同行人员头像切换同行人员轨迹； 4.点击同行人员轨迹中的摄像头时地图联动，将关联的摄像头在地图中高亮居中，并弹出抓拍照片； 5.语音识别：支持智能监听罪犯会话敏感词； 6.支持实时监听并且转化成文字同时对于敏感词及时识别，出现频率达到一定阈值（设置的次数）自动触发报警； 7.系统支持上传本地音频文件，进行离线分析，生成离线分析报告； 8.系统管理：支持部门管理，警察管理，罪犯管理，工作人员管理和角色权限管理； 9.账户管理：支持登录和账号管理； | 44900.63 |
| 1.2.2.2.系统调试 |
| 1160 | 智能视频分析视频运维调试 | 1系统 |  | 智能视频分析视频运维调试，检验系统、货物的功能、性能，确保准确可靠和满足使用要求。 | 33581.37 |
| 防自缢系统 |
| 分部分项工程 |
| 1.2.3.1防自缢系统 |
| 1161 | 网络总线报警主机 | 3台 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 1.支持防区报警、系统状态事件联动输出，发生/恢复事件和时间可灵活配置。 2.支持≥8000条报警事件记录，≥2000条操作事件和≥1500条管理操作记录，支持远程搜索查询事件日志。 3.支持主机防拆报警、支持探测器防拆报警。 4.支持≥32个LCD键盘包括≥1个全局键盘和≥31个子系统键盘。 5.支持本地≥8路防区+总线扩展≥248路防区，共支持≥256路防区报警输入。 6.支持定时布撤防，每天≥8个时段，支持触发器时控输出。 7.支持警号、辅助、键盘等电源保护，支持≥1路12V/1A辅电输出。 8.支持两种传输模式：网络传输、电话线传输，支持≥2组独立以太网接警中心，支持≥2组独立电话接警中心。 9.支持外置辅助电源，标准蓄电池，自动充电控制，电压实时监测，掉电保护。 10.支持AC220V电源供电，主辅电源可自动切换。 | 7292.31 |
| 1162 | 总线编程键盘 | 24个 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 1.支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果。 2.卡片数量由主机限制，目前网络主机可添加≥32张卡片。 3.支持在线编程，支持防区状态实时显示。 4.支持连接遥控器进行远程布撤防。 5.可针对单防区进行布撤防，通过操作命令，在键盘上可显示GPRS信号强度。 6.支持LCD显示自定义防区名称，支持上下翻页查看事件信息。 7.键盘所能支持的无线遥控器数量由主机决定，支持≥32个遥控器。 8.支持背壳双面防拆，支持刷卡布撤防。 | 12801.12 |
| 1163 | 后备电池 | 3个 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 1.尺寸约151mm（长）*65mm（宽）*94mm（高）。 2.标准电压12V，额定容量7.0Ah。 3.阀控密封式铅酸蓄电池，采用12V，7AH蓄电池。 | 311.97 |
| 1164 | 声光警号 | 3个 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 1.防火ABS阻燃外壳。 2.压电警号。 3.声压(VDC)：110±2。 4.工作电压：12VDC。 | 322.08 |
| 1165 | 总线延长器 | 3个 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 1.支持与总线式网络报警主机配合使用。 2.支持将信号进行滤波、整形、重建并放大。 3.电压：DC 12V。 4.电流：1.5A。 5.横截面积：1.5mm²。 6.传输距离≥2000米。 | 2657.43 |
| 1166 | 8防区扩展模块 | 78个 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 1、≥8个扩展防区数，级联数支持≥30个。 2、输入防区支持连接常开或常闭触点的受监测，使用终端电阻监测触点，和兼容的多路复用扩展模块相互配合使用。 | 17546.88 |
| 1167 | 12光束红外光栅 10米 | 617对 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 1.采用八光束（互射式）光轴，调整角度≥180°。 2.继电器输出（开关信号）。 3.探测距离≥30米。 4.支持相邻两光束遮断检知式感应速度≥40m/sec。 5.电源、电压DC10～18V。 6.支持防拆输出。 7.温度范围-20℃至55℃。 | 411218.16 |
| 1168 | 光栅支架 | 1234对 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 1.不锈钢制作，超长寿命； 2.伸出长度、角度可调，变换灵活。 | 127163.70 |
| 1169 | 红外限高栅栏电源 | 310台 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 1.直流电压：12V。 2.电流范围：0～3A。 3.额定功率 ≤36w。 4.电压调整范围：10～13V。 5.工作温度：-30～+70℃。 | 31678.90 |
| 1170 | 继电器输出模块 | 38块 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 1.支持强电联动，≥4路继电器输出模块。 2.支持≥4路常开（NO）或常闭（NC）开关量受控输出。 3.支持自定义联动原则。 4.可通过MBUS总线与报警主机连接。 5.工作温度范围：-10℃～+55℃。 6.继电器：AC 220V/10A。 | 25665.96 |
| 1171 | 防自缢报警管理模块 | 1套 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 1.支持CS客户端对入侵报警设备子系统状态展示、布撤防、消警，报警防区展示、旁路、旁路恢复等操作。 2.支持事件过滤功能，支持按照事件类型或规则名称过滤事件。 3.支持按照所属区域、位置、事件源、事件等级、开始时间、结束时间、注释等条件筛选事件。 4.支持紧急报警设备接入，接收前端紧急求助报警并联动现场周边监控点录像，支持对讲。 5.支持授权查看管理，支持导入、移除授权文件，支持在线授权激活，支持离线授权激活。 6.支持历史报警数据导出成excel文件。 | 4049.98 |
| 1172 | 中心管理软件 | 1套 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 1.支持对当前预览的窗格和监控点画面进行视图保存，用于后续预览该视图。 2.支持按子系统类型、时间类型、处理状态、时间搜索已处理的历史报警信息并查看报警联动。 3.支持对视频、门禁、停车场、可视对讲等子系统进行报警配置并产生客户端联动。 4.支持对视频设备的录像完整性进行检查。 5.支持对设备在线率、录像状态、视频质量等运维状态进行统计，生成报表。 6.预览画面支持监控点信息、语音对讲、开关声音、云台与镜头控制、抓图、多图抓拍等。 7.支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口。 8.支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃统计。 9.支持在线、离线授权反激活。 10.支持抓图联动、电视墙联动、IO输出联动、开门联动、短信联动、邮件联动等，并支持模板化联动配置。 11.必须要与统一接口平台对接，满足智慧监所实战平台、智慧监管管理平台数据互通，需免费提供对应SDK或API开发包。 12.软件授权或加密狗需采用软授权方式，说明清楚功能、年限、配置、授权数量。 | 7708.93 |
| 1.2.3.2.系统调试 |
| 1173 | 防自缢报警红外光栅调试 | 1系统 |  | 防自缢报警红外光栅调试，检验系统、货物的功能、性能，确保准确可靠和满足使用要求。 | 27717.25 |
| 应急警报系统 |
| 分部分项工程 |
| 1.2.4.1.监区内应急手动报警 |
| 1174 | 报警按钮 | 1116只 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 1.开关耐压：250VAC 2.开光方式：常开/常闭。 3.工作电压DC12V。 4.工作电流1.25A。 5.支持钥匙复位。 | 48713.40 |
| 1175 | 单防区接入模块 | 140只 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 1、≥8个扩展防区数，级联数支持≥30个。 2、输入防区支持连接常开或常闭触点的受监测，使用终端电阻监测触点，和兼容的多路复用扩展模块相互配合使用。 | 18757.20 |
| 1176 | 4路触发器输出模块 | 24只 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 1.支持强电联动，≥4路继电器输出模块。 2.支持≥4路常开（NO）或常闭（NC）开关量受控输出。 3.支持自定义联动原则。 4.可通过MBUS总线与报警主机连接。 5.工作温度范围：-10℃～+55℃。 6.继电器：AC 220V/10A。 | 17519.52 |
| 1177 | 门灯 | 313只 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 12V5A | 14964.53 |
| 1178 | 声光报警器 | 24只 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 1.防火ABS阻燃外壳。 2.压电警号。 3.声压(VDC)：110±2。 4.工作电压：12VDC。 | 2576.64 |
| 1179 | 总线式网络报警主机 | 24台 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 1.支持防区报警、系统状态事件联动输出，发生/恢复事件和时间可灵活配置。 2.支持≥8000条报警事件记录，≥2000条操作事件和≥1500条管理操作记录，支持远程搜索查询事件日志。 3.支持主机防拆报警、支持探测器防拆报警。 4.支持≥32个LCD键盘包括≥1个全局键盘和≥31个子系统键盘。 5.支持本地≥8路防区+总线扩展≥248路防区，共支持≥256路防区报警输入。 6.支持定时布撤防，每天≥8个时段，支持触发器时控输出。 7.支持警号、辅助、键盘等电源保护，支持≥1路12V/1A辅电输出。 8.支持两种传输模式：网络传输、电话线传输，支持≥2组独立以太网接警中心，支持≥2组独立电话接警中心。 9.支持外置辅助电源，标准蓄电池，自动充电控制，电压实时监测，掉电保护。 10.支持AC220V电源供电，主辅电源可自动切换。 | 58338.48 |
| 1180 | 报警总线中继器 | 24只 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 1.支持与总线式网络报警主机配合使用。 2.支持将信号进行滤波、整形、重建并放大。 3.电压：DC 12V。 4.电流：1.5A。 5.横截面积：1.5mm²。 6.传输距离≥2000米。 | 22123.92 |
| 1181 | LCD液晶键盘 | 24套 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 1.支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果。 2.卡片数量由主机限制，目前网络主机可添加≥32张卡片。 3.支持在线编程，支持防区状态实时显示。 4.支持连接遥控器进行远程布撤防。 5.可针对单防区进行布撤防，通过操作命令，在键盘上可显示GPRS信号强度。 6.支持LCD显示自定义防区名称，支持上下翻页查看事件信息。 7.键盘所能支持的无线遥控器数量由主机决定，支持≥32个遥控器。 8.支持背壳双面防拆，支持刷卡布撤防。 | 10478.64 |
| 1.2.4.2.A4/A5/A6会见提审区域玻璃震动破碎报警 |
| 1182 | 网络总线报警主机 | 8套 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 1.支持防区报警、系统状态事件联动输出，发生/恢复事件和时间可灵活配置。 2.支持≥8000条报警事件记录，≥2000条操作事件和≥1500条管理操作记录，支持远程搜索查询事件日志。 3.支持主机防拆报警、支持探测器防拆报警。 4.支持≥32个LCD键盘包括≥1个全局键盘和≥31个子系统键盘。 5.支持本地≥8路防区+总线扩展≥248路防区，共支持≥256路防区报警输入。 6.支持定时布撤防，每天≥8个时段，支持触发器时控输出。 7.支持警号、辅助、键盘等电源保护，支持≥1路12V/1A辅电输出。 8.支持两种传输模式：网络传输、电话线传输，支持≥2组独立以太网接警中心，支持≥2组独立电话接警中心。 9.支持外置辅助电源，标准蓄电池，自动充电控制，电压实时监测，掉电保护。 10.支持AC220V电源供电，主辅电源可自动切换。 | 19446.16 |
| 1183 | 总线编程键盘 | 16个 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 1.支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果。 2.卡片数量由主机限制，目前网络主机可添加≥32张卡片。 3.支持在线编程，支持防区状态实时显示。 4.支持连接遥控器进行远程布撤防。 5.可针对单防区进行布撤防，通过操作命令，在键盘上可显示GPRS信号强度。 6.支持LCD显示自定义防区名称，支持上下翻页查看事件信息。 7.键盘所能支持的无线遥控器数量由主机决定，支持≥32个遥控器。 8.支持背壳双面防拆，支持刷卡布撤防。 | 6985.76 |
| 1184 | 后备电池 | 8个 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 1.尺寸约151mm（长）*65mm（宽）*94mm（高）。 2.标准电压12V，额定容量7.0Ah。 3.阀控密封式铅酸蓄电池，采用12V，7AH蓄电池。 | 831.92 |
| 1185 | 声光警号 | 37个 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 1.防火ABS阻燃外壳。 2.压电警号。 3.声压(VDC)：110±2。 4.工作电压：12VDC。 | 3972.32 |
| 1186 | 总线延长器 | 1个 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 1.支持与总线式网络报警主机配合使用。 2.支持将信号进行滤波、整形、重建并放大。 3.电压：DC 12V。 4.电流：1.5A。 5.横截面积：1.5mm²。 6.传输距离≥2000米。 | 921.83 |
| 1187 | 单防区扩展模块 | 69个 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 1.支持与兼容的多路复用扩展模块配合使用。 2.可以连接常开（NO）或常闭（NC）触点的受监测输入防区。 3.电流：0.8mA。 4.工作温度范围：-10℃～+55℃。 | 9244.62 |
| 1188 | 玻璃破碎探测器 | 69个 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 1.采用微处理器，采用SMT生产工艺。 2.高/低灵敏度可选。 3.具有报警锁定模式。 4.超强抗电磁、射频干扰。 | 23748.42 |
| 1189 | 开关电源 | 11个 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 1.直流电压：12V。 2.电流范围：0～3A。 3.额定功率 ≤36w。 4.电压调整范围：10～13V。 5.工作温度：-30～+70℃。 | 4774.88 |
| 1190 | 继电器输出模块 | 27块 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 1.支持强电联动，≥4路继电器输出模块。 2.支持≥4路常开（NO）或常闭（NC）开关量受控输出。 3.支持自定义联动原则。 4.可通过MBUS总线与报警主机连接。 5.工作温度范围：-10℃～+55℃。 6.继电器：AC 220V/10A。 | 17669.61 |
| 1.2.4.3.应急警报系统调试 |
| 1191 | 监区内应急手动报警调试 | 1系统 |  | 监区内应急手动报警调试，检验系统、货物的功能、性能，确保准确可靠和满足使用要求。 | 25402.71 |
| 周界控制系统 |
| 分部分项工程 |
| 1.2.5.1 园区周界报警系统（外围墙区域） |
| 1192 | 4线双防区主机 | 2套 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 1.支持脉冲频率可调控、报警响应时间调控、继电器报警输出时间可调控。 2.具有通过通信网络远程开机、关机、布防、撤防等功能。 3.内置拨码式单地址码模块，自带拨码开关，使用多防区时无须另外增加地址码模块，可以直接接入485总线与键盘通信。 4.脉冲间隔时间 ≤1S，脉冲持续时间 ≤0.1S，每次脉冲输出能量 ≤5.0J。 5.支持静电放电抗干扰、电快速瞬变脉冲抗干扰。 6.前端探测围栏发生短路、断路时，主机能立即发出报警信号。 7.支持电压值可无级调控、显示每个防区的工作电流值、防区报警显示。 8.支持故障报警、防拆报警. 9.供电电源AC90-240V， 50HZ。 | 10019.42 |
| 1193 | 4丨6线通用中间杆 | 1488根 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 1.采用软性玻璃纤维。 2.口径约10mm，杆长约850mm。 | 71974.56 |
| 1194 | 4线中间杆附件 | 1488套 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 1.含中间杆帽子≥1个； 2.中间杆绝缘子≥4个； 3.中间杆底座（热镀锌）≥1个。 | 91318.56 |
| 1195 | 4线承力杆经济型杆附件包 | 186套 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 1.配置≥4个终端杆绝缘子； 2.配置≥1个终端杆帽子； 3.配置≥1个承力杆底座（热镀锌）。 | 12530.82 |
| 1196 | 4线终端杆经济型杆附件 | 197套 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 1.含终端杆绝缘子≥4只； 2.终端杆帽子≥1个； 3.终端杆底座（热镀锌）≥1套； 4.收紧器≥4个，线线连接器≥8个。 | 24106.89 |
| 1197 | 4线经济型通用杆 | 383套 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 1.4线终端杆； 2.直径约32mm,约2.0mm厚； 3.长度850mm。 | 37675.71 |
| 1198 | 20#合金线 | 37600m | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 1.20#合金线，优良导电率，抗氧化、耐腐蚀,去火功能，多股； 2.每100米一欧姆阻值，400m一盘。 | 43240.00 |
| 1199 | 高压绝缘导线 | 200m | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 1.合金线为内芯； ◆2.高压绝缘层抗脉冲电压>10KV/100米/。 | 920.00 |
| 1200 | 警示牌 | 930块 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 1.尺寸约100*200MM。 2.采用稀土发光材料制造。 3.在阴雨天气同样可吸光。 4.双面印刷/夜光显示。 | 11160.00 |
| 1201 | 接地桩 | 6根 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 避雷器和主机接地桩，角钢，厚度约2mm，长约1.5米 | 1159.02 |
| 1202 | 声闪一体机 | 1个 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 1.防火ABS阻燃外壳。 2.压电警号。 3.声压(VDC)：110±2。 4.工作电压：12VDC。 | 115.36 |
| 1203 | 电子围栏控制键盘 | 1个 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 1.支持有线电话、有线网络、GPRS三种通讯方式。 2.支持≥8个独立子系统1个公共子系统。 3.支持软件可视化编程，配置数据导入导出。 4.支持≥40个485方式防区输入。 5.支持短信布撤防、定时任务（时控输出、定时撤布防）、遥控器撤布防。 | 1386.61 |
| 1204 | 中继器 | 2个 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 1.支持单工、半双工工作模式。 2.接收灵敏度：-24 dB。 3.传输波长≥1300nm. 4.光学动态范围≥20dB。 5.采用RS485数据接口，≥1路RS485双向数据中继器。 6.以光纤延长RS485通讯距离，实现≥20KM（单模）。 7.电源电压范围不小于AC180V～AC260V。 | 1283.66 |
| 1205 | 智能安防运营管理软件建筑周界版 | 1套 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 1.支持紧急报警设备接入，接收前端紧急求助报警并联动现场周边监控点录像，支持对讲。 2.支持对视频设备的录像完整性进行检查，支持对设备在线率、录像状态、视频质量等运维状态进行统计，生成报表。 3.支持事件过滤功能，支持按照事件类型或规则名称过滤事件。 4.预览画面支持监控点信息、语音对讲、开关声音、云台与镜头控制、抓图、多图抓拍等。 5.支持按照所属区域、位置、事件源、事件等级、开始时间、结束时间、注释等条件筛选事件。 6.支持按子系统类型、时间类型、处理状态、时间搜索已处理的历史报警信息并查看报警联动支持历史报警数据导出成excel文件。 7.支持授权查看管理，支持导入、移除授权文件，支持在线授权激活，支持离线授权激活。 8.支持对视频、门禁、可视对讲等子系统进行报警配置并产生客户端联动，并支持模板化联动配置。 9.支持对当前预览的窗格和监控点画面进行视图保存，用于后续预览该视图。 10.支持CS客户端对入侵报警设备子系统状态展示、布撤防、消警，报警防区展示、旁路、旁路恢复等操作。 11.必须要与统一接口平台对接，满足智慧监所实战平台、智慧监管管理平台数据互通，需免费提供对应SDK或API开发包。 12.软件授权或加密狗需采用软授权方式，说明清楚功能、年限、配置、授权数量。 | 5113.91 |
| 1206 | 接地线 | 230m | 桂林国际、正泰、德力西 | 6mm²的专用接地线 | 910.80 |
| 1207 | 485信号线 | 2530m | 桂林国际、正泰、德力西 | RVVP2*1.0mm2 | 10069.40 |
| 1208 | 电源线 | 2530m | 桂林国际、正泰、德力西 | 1.RVV2*1.0mm2 2.阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆； 3.额定电压等级450~750V | 4908.20 |
| 1209 | PVC管 | 2530m | 国产优质 | PVC25管 | 20670.10 |
| 1.2.5.2 监区周界防控系统 |
| 1210 | 电脑客户端 | 1台 | 联想、方正、神州 | 1.操作系统预装Windows10专业版、office 2016或WPS 2019企业版 办公软件； 2.CPU≥4核，主频≥3.4GHz；缓存6M； 3.内存≥4G DDR4； 4.硬盘≥256GB SSD+1T HDD； 5.含声卡；集成千兆网； 6.1G独立显卡； 7.前置4口USB3.0； 8.显示器尺寸21.5英寸显示器分辨率1920x1080； 9.电源250W电源适配器，配置USB接口键盘及光电鼠标。 ★10. 投标产品属《节能产品政府采购品目清单》内标注★号的货物的，须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标时提供证明文件。 | 5071.87 |
| 1211 | 数码对射报警主机 | 1台 | 海康威视、艾礼安、顺安居 | 1.智能语音联网防盗报警主机：16有线防区/30无线防区/1900总线防区，可扩展警示牌、微型打印机等外设； 2.五种布/撤防方式：键盘布/撤防，语音布/撤防，短信布/撤防，遥控器布/撤防，软件布/撤防，手机布/撤防； 3.中文液晶显示，真人语音提示、人机交互式菜单操作，安装调试容易；采用先进的32位ARM微处理器，集成度高，可靠性强，具有多种灵活接口，能同时储存4组报警和2组中心号码（如110接警中心），标准Contact ID通讯协议，可与主流中心接警机通迅，主机自带测试程序，现场就能诊断出哪里故障（是线路还是探测器还是主机本身）。 | 10030.77 |
| 1212 | 数码对射报警 | 20套 | 海康威视、艾礼安、顺安居 | 1.四光束激光对射/室外100米，人工智能识别技术，可穿透风霜、雨、雪、雾等恶劣自然环境引起的干扰，稳定性更好，实现零误报； 2.每一光束可独立调整上下、左右角度，单光束遮断报警或者双光束遮断报警可选，可适用于各种复杂环境，超级稳定，行业独创，自动恒温设计，可适用于-40℃至+60℃极寒或恶劣复杂环境，可接国内外各种报警主机。 | 28499.00 |
| 1213 | 八防区膜动光缆报警系统 | 1套 | 海康威视、艾礼安、顺安居 | 1.防区数≥8个，单防区最大探测长度≥1500m，传输距离≥20Km，探测灵敏度≥10m/s2。 2.通讯接口支持RJ45接口、USB接口、RS485接口，≥20路继电器。 ◆3.报警响应时间≦2S，误报率≦2%。 4.支持级联，采用振动信号复合特征提取算法、神经元网络算法进行行为分析，具有极强的入侵行为判断能力。 5.支持切换布防、撤防模式，在撤防模式下，仍具有断纤报警功能。 | 66115.71 |
| 1214 | 机柜12U | 12套 | 图腾、金盾、罗格朗 | 1. 12U机柜，600mm*450mm*12U,含机柜风扇、双承重托盘、重型脚轮（4只）及设备安装螺丝套件。 2.玻璃前门，单开玻璃门（5.0mm玻璃），支持左/右安装方式，侧门和前后门均可拆卸（≥0.8mm金属板），侧门及前后门带钥匙锁设计，顶板/底板/托盘：1.5mm金属板； 3.配线架等设备可通过立柱自动完成接地，立柱可支持前后调节，立柱板厚≥1.5mm； 4.机柜顶部和底部预制敲落孔； 5. 提供机柜墙装件，可挂墙安装。 6.提供2条10A6位PDU，国标插孔，提供过载保护、防雷模块、双断开关等PDU功能模块。 | 9223.32 |
| 1215 | 机拒42U | 4套 | 图腾、金盾、罗格朗 | 1. 42U机柜，600mm*600mm,含机柜风扇、双承重托盘、重型脚轮（4只）及设备安装螺丝套件。 2.玻璃前门，单开玻璃门（5.0mm玻璃），支持左/右安装方式，侧门和前后门均可拆卸（≥0.8mm金属板），侧门及前后门带钥匙锁设计，顶板/底板/托盘：1.5mm金属板； 3.配线架等设备可通过立柱自动完成接地，立柱可支持前后调节，立柱板厚≥1.5mm； 4.机柜顶部和底部预制敲落孔； 5. 提供机柜墙装件，可挂墙安装。 6.提供2条10A6位PDU，国标插孔，提供过载保护、防雷模块、双断开关等PDU功能模块。 | 9074.44 |
| 1.2.5.3 监区高压电网 |
| 1216 | 135度标准支架 | 380只 | 海康威视、艾礼安、兰星 | 1.材质：热镀锌角钢 2.规格：长380+1050mmm，50*50*5mm 安装位置：与地面垂直并无拐角的围墙上 用途：前端线网重要组成部分，支撑作用；绝缘子（瓷瓶）安装在支架上 | 60176.80 |
| 1217 | 膨胀螺丝 | 1200只 | 国产优质 | 1.采用材质：201#不锈钢； 2.作用固定高压电网支架。 | 3600.00 |
| 1218 | 带避雷器支架 | 12只 | 海康威视、艾礼安、兰星 | 1.材质：热镀锌角钢 2.规格：长380+1050+120mmm，50*50*5mm 3.安装位置：与地面垂直并无拐角的围墙上 4.用途：前端线网重要组成部分，支撑作用；绝缘子（瓷瓶）安装在支架上 | 2318.16 |
| 1219 | 高压针式绝缘子 | 1960只 | 海康威视、艾礼安、兰星 | 1.耐污型针式绝缘也称瓷瓶，耐压：10kV 2.规格：外径140mm总高223mm,自带M16mm螺母 3.爬电距离：255mm | 268755.20 |
| 1220 | 钢芯铝绞线 | 9500m | 海康威视、艾礼安、兰星 | 1.规格：16mm²多股钢芯铝绞线（Φ1.8mm×（6+1） 2.材质：铝合金（多芯铝股线绞合在镀锌钢芯线外的加强型导线）3.特性：抗拉强度高，导电性好 | 45125.00 |
| 1221 | 警示牌“高压危险”20M/块 | 10块 | 海康威视、艾礼安、兰星 | 1.材质：采用铝材料，能够保证不易变形，字体不易脱落。使用寿命长 2.尺寸：500×500×1mm 3.特性：“高压危险”强烈的警示作用 | 250.00 |
| 1222 | 声光报警灯 | 10只 | 海康威视、艾礼安、兰星 | 1.供电电压：AC 220V 2.功率：2W 3.防护等级：IP54 4.特性：水平360°循环显示 5.安装需配置“警示灯固定件” | 1073.60 |
| 1223 | 智能高压脉冲电网主机 | 12台 | 海康威视、艾礼安、兰星 | 1.分机可脱机使用，控制中心的控制主机出现故障后，分机仍可独立运行，对前端任何变化及相关警情仍然具有完善的判断和处理能力，出现故障或判断到攀爬行为，仍然能够发出报警，确保安防系统保障工作不间断； 2.在采用远程局域网控制方案时，高压电网系统还应具有多级控制权限能力，各分监管场所亦可放置分控制键盘，仅对分监管场所内高压电网系统进行管理和控制，各分监管场所独立控制互不干扰； 3.支持历史报警记录打印功能及报警自动打印功能（微型打印机），便于日后存档查询； 4.打击电量值30-60mC，并可调节至30-180mC，最小探测电流值≥40mA,峰值电流 ≤500mA； 5.智能高压电网控制中心与周界的探照灯能有效的配合工作，智能分时段分区域的控制照明补光单元； 6.要具备全天候室外工作条件，外盒 可靠接地，箱体上有明显警示标志，金属板厚度不低于1.5MM。 7.主要性能指标，①工作环境：-20℃~50℃；②.输入电压范围:AC 180V～240V 50Hz;③.输出电压范围:5000V±200V(误差);④.报警功能反应时间：高压断线、防拆、通讯失败＜1.5S；高压短路： ＜1.5S；高压触网： ＜1.5S；打击力度:30mC - 60mC（可调节）；⑤.打击最大功率：900W；⑥.打击状态周期:30s之内1s/脉冲；30s之后3s/脉冲。 | 75101.16 |
| 1224 | 中控主机 | 1台 | 海康威视、艾礼安、兰星 | 1.具有多点和多级控制能力： ① 选用RS485总线控制方案时，可在控制中心放置设置一台总控制计算机对周界防范高压电网系统进行全面控制，除此以外，还可在东、南、西、北各值班岗亭放置一个岗楼报警机，实现报警同步输出及实时状态查询； ②选用局域网（包括远程局域网）控制方案时,周界防范高压电网系统通过分配权限，可实现多级控制能力，各分监管场所亦可放置分控制键盘，仅对分监管场所内高压电网系统进行管理和控制，各分监管场所独立控制互不干扰； 2.防区上限：RS485总线控制 ≤63个防区；局域网控制防区数量及控制距离无理论上限（保障远程局域网前提下）； 3.优化工程施工、维护、维修等设计：智能高压电网系统进行控制以及外围的设备比如围墙四周的照明灯控制开与关和红外对射、光栅对射统一集中管理，采用RS-485总线通信，减少了布线施工强度，提高了通信效率； 4.前端的每个防区都是独立运行的，可独立各自撤布防，通过后端控制设备或软件对各个防区的实际需求参数修改调整，以及设置自动切换高低压时间，方便施工的调试以及日后维修保养工作，不会影响到其他防区区域； 5.不需要雨水感应设备，通过高压电网系统特有的漏电流学习功能，自动调节报警触发阀值，自适应工作环境的变化，例如：雨雾天，冰雹天，沙尘暴等天气，同时具有高压防雷措施； 6.具有DC12V、常开/常闭等联动输出信号，联动其他技防系统，提高防范效率；各防区设置警灯或警号输出接口，警情发生时可使用高分贝警告音对翻越者形成心理打击； 7.差分式反极性电压技术：线网单线与地之间加载高电压，相邻两线形成反极性电压（相邻两线之间电压为单线电压两倍） 8.前端系统短路时主机具备自动切换输出功能，保障主机安全和系统正常运行。 9.能在42U标准机箱安装规格，①2.5寸液晶显示屏；②输入电压范围:AC 180V～240V 50Hz;③输出电压范围:5000V±200V(误差);④报警功能反应时间：高压断线、防拆、通讯失败＜1.5S；高压短路： ＜1.5S；高压触网： ＜1.5S；打击力度:30mC - 60mC（可调节） | 2718.81 |
| 1225 | 联动模块 | 1套 | 海康威视、艾礼安、兰星 | 1.供电电源：DC12V/2A 2.额定功率：3W ◆3.使用环境：温度：-25℃~+55℃；湿度： ≤95% 4.报警输出路数：16路（可扩展 ≤96个防区） 5.报警输出形式：开关量、DC12V 6.开关触点承载电流：（DC12-30V）1A，AC265V/1A 7.DC12V输出电流：单个输出口 ≤500ma，16路总输出 ≤1000ma | 109.98 |
| 1226 | 触网测试电阻 | 1只 | 海康威视、艾礼安、兰星 | 1.高压电网专用测试工具 2.阻值：30KΩ （30K/10W) | 26.24 |
| 1227 | 高压避雷器 | 2只 | 海康威视、艾礼安、兰星 | 1.放电电压：20KV；2.作用：在高压电网系统遭受直击雷时，起到一定的保护作用； | 1066.00 |
| 1228 | 网络远程管理软件 | 1套 | 海康威视、艾礼安、兰星 | 1.通讯方式TCP/IP； 2.报警状态触网、、短路、断线、防拆、通讯失败、断电、故障； 3.管理功能布防/撤防、高压/低压切换、报警记录查询、布撤防计划设置等； 4.联动报警电子地图显示，分为总地图与分区地图，周界安全规划一目了然； 与监控系统实时联动，报警时弹出对应防区视频画面； 报警时，通过语音播报报警对应分区、对应防区位置、报警状态等信息，且语音播报可自定义； 报警时，可连接打印机打印报警信息； 报警时，发送短信或者app通知对应分区负责人； 5.防区上限TCP/IP模式时： 分区上限： ≤240分区；每个分区可控制 ≤96个防区； RS485模式时： 分区上限： ≤240分区；每个分区RS485总线可控制 ≤96个防区； 6.分级权限管理员授权操作员是否可以进行布撤防、复位、系统设置等操作权限，以及各操作员使用期限；同一局域网内可多台电脑登录； 7.监控查询可直接获取局域网内海康、大华、ONVIF协议监控画面，可对球型摄像机进行方向控制并设定预设位； 8.云服务 连接互联网可与云服务建立连接方便app对主机进行管理； 注：RS485通讯模式，仅局限于RS485协议通讯的控制键盘与系统设备之间，周界管理平台软件仍然通过局域网与控制键盘进行TCP/IP协议的数据通讯； 9.周界系统app： 通讯方式 4G/3G/2G移动网络/WIFI； 报警类型触网、短路、断线、防拆、通讯失败、断电、故障； 管理功能布防/撤防、高压/低压切换、报警记录查询等； 联动报警与pc软件同步，报警时可查询对应防区视频实况截图； 报警时，发送消息推送； 防区上限分区上限： ≤240分区；每个分区可控制 ≤96个防区； 分级权限不同账户登录具有不同权限功能； 云服务连接互联网可与云服务建立连接方便app对主机进行管理。 | 3084.54 |
| 1229 | 高压线 | 100m | 海康威视、艾礼安、兰星 | 1.规格：Φ2.5mm铝合金导电内芯； 2.单线长度：50米/盘； 3.特性：双层高压绝缘，脉冲耐压≥30KV。 | 385.00 |
| 1230 | 12V警号 | 8只 | 海康威视、艾礼安、兰星 | 1.供电电压：DC 12V； 2.特性：高音报警。 | 1959.60 |
| 1231 | 正弦在线式UPS | 1台 | 海康威视、艾礼安、兰星 | 1.容量：3000VA/2400W电压范围：满载：160VAC±5%～300VAC±5%； 2.半载：110VAC±5%～300VAC±5%输出电压：220VAC； 3.电压稳压率：±1%频率范围（电池模式）：50Hz±0.25Hz电池数量：12节。 | 3156.39 |
| 1232 | 交换机 | 10台 | 华为、H3C、锐捷 | 1.8口10/100/1000M自适应电口； 2.2个1G/10G SFP+光口，固化单交流电源。 | 14601.90 |
| 1233 | 主干电源线 | 3500m | 桂林国际、正泰、德力西 | 1.名称：3芯多股护套电缆； 2.规格：3*4.0mm2； 3.额定电压：300V/500VAC | 27020.00 |
| 1234 | 主机电源线 | 1500m | 桂林国际、正泰、德力西 | 1.名称：2芯多股护套电缆； 2.规格：2*2.5mm2； 3.中文名：铜芯护套线； 4.并行铜芯数：2芯多股； 5.铜芯横截面积：1.0mm2； 6.额定电压：300V/500VAC。 | 9225.00 |
| 1235 | 485信号线 | 3540m | 桂林国际、正泰、德力西 | 1.中文名：带屏蔽铜芯护套线； 2.并行铜芯数：2芯多股； 3.铜芯横截面积：1.0mm2； 4.屏蔽：镀锡铜丝编织，编织密度≥85% ； 5.额定电压：300V/500VAC。 | 15682.20 |
| 1236 | 485中继器 | 6只 | 海康威视、艾礼安、旭飞 | 1.电源输入：DC9~12V；2.特性：光电隔离，信号中继放大； 3.中继距离：1000米 | 1930.98 |
| 1237 | 电源线 | 3540m | 桂林国际、正泰、德力西 | 1.名称：2芯多股护套电缆； 2.规格：2*1.5mm2； 3.中文名：铜芯护套线； 4.并行铜芯数：2芯多股； 5.铜芯横截面积：1.0mm2； 6.额定电压：300V/500VAC | 11788.20 |
| 1238 | 接地镀锌角铁 | 6根 | 国产优质 | 1.材质：热镀锌角铁； 2.规格：40*40*4*1500mm | 1066.68 |
| 1239 | PVC管 | 3540m | 国产优质 | Φ25 | 42055.20 |
| 1240 | PVC管 | 3540m | 国产优质 | Φ20 | 38161.20 |
| 1.2.5.4 监区周界震动光缆系统 |
| 1241 | 16芯光缆（埋地震动光缆） | 9600m | 海康威视、艾礼安、顺安居 | 1.波长约1550nm，使用寿命为10年以上。 2.具有防腐蚀、防氧化、防紫外线、阻燃等特点。 3.使用温度环境为-40℃～75℃。 | 97248.00 |
| 1242 | 16芯传导光缆 | 2600m | 海康威视、艾礼安、顺安居 | 1.波长约1550nm；防紫外线、防腐蚀、防鼠咬、阻燃等特点。 2.符合国标，有效群折射率约1.4682。 3.室外环境使用寿命≥10年，温度范围为-40℃～75℃。 | 22256.00 |
| 1243 | 塑料格栅 | 3060㎡ | 海康威视、艾礼安、顺安居 | 塑料格栅，结合项目具体的情况进行配置。 | 18513.00 |
| 1244 | 防区分割包 | 9个 | 海康威视、艾礼安、顺安居 | 1.尺寸：长×宽×高=386mm×250mm×120mm； 2.材质：ABS工程塑料； 3.宽带：±20nm； 4.最大插入损耗：3.4db； 5.最大温度系数：0.002Db/℃； 6.光学性能：无附加衰减； 7.拉伸：能承受＞1000N的轴向拉伸力； 8.压扁：能承受＞2000N/10cm压力1min； 9.绝缘电阻：沉入1.5M深的水中浸泡24h，盒内绝缘电≥2×10MΩ/500V（DC）； 10.抗电强度：沉入1.5M深的水中浸泡24h，盒内施加15KV(DC)1min不击穿、无电弧； 11.工作电源：无源设备； 12.密封性能：符合IP65标准； 13.冲击：能承受16N。 | 27629.28 |
| 1245 | 16防区处理器 | 1台 | 海康威视、艾礼安、顺安居 | ◆1.防区数≥16个，单防区最大探测长度≥1500m，传输距离≥20Km，探测灵敏度≥10m/s2。 2.通讯接口支持RJ45接口、USB接口、RS485接口，≥20路继电器。 ◆3.报警响应时间≦2S，误报率≦2%。 4.支持级联，采用振动信号复合特征提取算法、神经元网络算法进行行为分析，具有极强的入侵行为判断能力。 5.支持切换布防、撤防模式，在撤防模式下，仍具有断纤报警功能。 | 85135.38 |
| 1246 | 通道板 | 2块 | 海康威视、艾礼安、顺安居 | 1.模块接口采用插槽式与主板接口，光纤接口支持FC/APC接口。 2.支持≥4个防区，单个防区探测距离为≥1500米。 ◆3.探测灵敏度≥10m/s2，报警响应时间≦2S。 4.报警处理器内置报警模块，便于系统后期升级维护。 5.功耗 ≤2W，工作温度为-10℃～+50℃。 | 30000.00 |
| 1247 | 光纤振动传感器 | 8台 | 海康威视、艾礼安、顺安居 | 1.具备防拆功能，有效降低温度、电磁场等引起的双折射干涉。 2.前端传感单元无需供电，防雷防暴。 3.不受电磁干扰，降低非探测信号对系统探测的干扰。 4.IP等级不低于IP65，工作温度支持-40℃～+70℃。 | 64388.40 |
| 1248 | 光纤配线架 | 1个 | 海康威视、艾礼安、顺安居 | 1. 高密度光纤配线空箱； 2.支持光铜混用，可安装4个光纤配线盒，支持96芯光纤接入（LC），支持熔接和预端接方式。 3.快速卡扣式设计,模块化抽屉,限位开工停止30度坡度；配置透明的亚克力盖板； 4.带8个线缆入口,提供紧固套件,提供PG9和PG13.5各一个； 5.执行标准：ISO/IEC11801，EN50173 6.直接使用于19“标准机柜、机架、挂墙柜等。 | 1013.41 |
| 1249 | 报警主机 | 1台 | 海康威视、艾礼安、顺安居 | 1.支持防区报警、系统状态事件联动输出，发生/恢复事件和时间可灵活配置。 2.支持≥8000条报警事件记录，≥2000条操作事件和≥1500条管理操作记录，支持远程搜索查询事件日志。 3.支持主机防拆报警、支持探测器防拆报警。 4.支持≥32个LCD键盘包括≥1个全局键盘和≥31个子系统键盘。 5.支持本地≥8路防区+总线扩展≥248路防区，共支持≥256路防区报警输入。 6.支持定时布撤防，每天≥8个时段，支持触发器时控输出。 7.支持警号、辅助、键盘等电源保护，支持≥1路12V/1A辅电输出。 8.支持两种传输模式：网络传输、电话线传输，支持≥2组独立以太网接警中心，支持≥2组独立电话接警中心。 9.支持外置辅助电源，标准蓄电池，自动充电控制，电压实时监测，掉电保护。 10.支持AC220V电源供电，主辅电源可自动切换。 | 2749.46 |
| 1250 | 8防区模块 | 1块 | 海康威视、艾礼安、顺安居 | 1.≥8个扩展防区数，级联数支持≥30个。 2.输入防区支持连接常开或常闭触点的受监测，使用终端电阻监测触点，和兼容的多路复用扩展模块相互配合使用。 | 607.52 |
| 1251 | 主机专用键盘 | 1台 | 海康威视、艾礼安、顺安居 | 1.支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果。 2.卡片数量由主机限制，目前网络主机可添加≥32张卡片。 3.支持在线编程，支持防区状态实时显示。 4.支持连接遥控器进行远程布撤防。 5.可针对单防区进行布撤防，通过操作命令，在键盘上可显示GPRS信号强度。 6.支持LCD显示自定义防区名称，支持上下翻页查看事件信息。 7.键盘所能支持的无线遥控器数量由主机决定，支持≥32个遥控器。 8.支持背壳双面防拆，支持刷卡布撤防。 | 522.68 |
| 1252 | 声光报警器 | 1只 | 海康威视、艾礼安、顺安居 | 1.防火ABS阻燃外壳。 2.压电警号。 3.声压(VDC)：110±2。 4.工作电压：12VDC。 | 107.36 |
| 1253 | 报警主机备用电池 | 1只 | 海康威视、艾礼安、顺安居 | 1.尺寸约151mm（长）*65mm（宽）*94mm（高）。 2.标准电压12V，额定容量7.0Ah。 3.阀控密封式铅酸蓄电池，采用12V，7AH蓄电池。 | 103.99 |
| 1254 | 报警管理软件 | 1套 | 海康威视、艾礼安、顺安居 | 1.支持接入总线报警主机及电子围栏。 2.支持总线报警主机分子系统管理。 3.支持总线报警主机单防区控制 4.支持报警联动视频。 | 4313.91 |
| 1255 | 管理调试平台软件 | 1套 | 海康威视、艾礼安、顺安居 | 1.平台采用图形界面，操作简单，使用先进的B/S框架，用户可以通过浏览器，按照各自的管理权限对整个安防系统进行监控和管理。 2.可以通过电视墙、电子地图、邮件、电话、报警器等多种形式，将报警信息通知到相关部门和人员。 3.采用数据库技术对报警信息进行管理，对各类报警信息进行统计和分析，以弥补安防系统的漏洞。 4.利用光纤感应附近的振动信号，对各种入侵行为进行探测。 5.平台软件支持对振动光纤设备进行统一集成管理，对振动光纤采集的各种行为波形、环境干扰波形等进行智能学习。 6.将不同子系统、不同设备集成到一个统一的平台，实现各个部分互连、互通、互动的管理功能。 7.具有报警预案编程引擎，能规范报警处理流程，并监督报警处理流程的具体实施过程。 ★8. 通过按第1797项《统一接口平台》制定的规范要求，集成、上架至《统一接口平台》中，并实现与《智慧监所实战平台》和《智慧监管管理平台》等应用系统对接，同时提供SDK开发包供CS应用端使用 | 11313.91 |
| 1256 | 管理服务器 | 1台 | 浪潮、华为、曙光 | 1.硬件性能不低于： 2.CPU：4114(10核2.2GHz)×1； 3.内存：32G DDR4； 4.硬盘：600G SAS×2/SAS_HBA； 5.网卡：1GbE×2； 6.操作系统：Win Svr 2016 简中标版； 7.电源：550W(1+1)； 8.插槽：16DIMM。 | 30174.82 |
| 1257 | 主干电源线 | 3500m | 桂林国际、正泰、德力西 | RVV 3*4mm2 | 42105.00 |
| 1258 | 电源线 | 3540m | 桂林国际、正泰、德力西 | 1.ZR-RVV2*1.5mm2 2.阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆； 3.额定电压等级450~750V | 14584.80 |
| 1259 | 接地镀锌角铁 | 6根 | 国产优质 | 4*40*40*1500mm（单条6米） | 622.08 |
| 1260 | PVC管 | 3540m | 国产优质 | Φ25 | 42055.20 |
| 1261 | PVC管 | 3540m | 国产优质 | Φ20 | 38161.20 |
| 1.2.5.5.医院周界防控系统 |
| 1262 | 电脑客户端 | 1台 | 联想、方正、神州 | 1.操作系统预装Windows 7 10专业版、office 2016或WPS 2019企业版 办公软件； 2.CPU≥4核，主频≥3.4GHz；缓存6M； 3.内存≥4G DDR4； 4.硬盘≥256GB SSD+1T HDD； 5.含声卡，集成千兆网； 6.1G独立显卡； 7.前置4口USB3.0； 8.显示器尺寸21.5英寸显示器分辨率1920x1080； 9.电源250W电源适配器，配备USB接口键盘及光电鼠标。 ★10.投标产品属《节能产品政府采购品目清单》内标注★号的货物的，须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标时提供证明文件。 | 5071.87 |
| 1263 | 数码对射报警主机 | 1台 | 海康威视、艾礼安、顺安居 | 1.智能语音联网防盗报警主机：16有线防区/30无线防区/1900总线防区，可扩展警示牌、微型打印机等外设； 2.五种布/撤防方式：键盘布/撤防，语音布/撤防，短信布/撤防，遥控器布/撤防，软件布/撤防，手机布/撤防； 3.中文液晶显示，真人语音提示、人机交互式菜单操作，安装调试容易；采用先进的32位ARM微处理器，集成度高，可靠性强，具有多种灵活接口，能同时储存4组报警和2组中心号码（如110接警中心），标准Contact ID通讯协议，可与主流中心接警机通迅，主机自带测试程序，现场就能诊断出哪里故障（是线路还是探测器还是主机本身）。 | 10030.77 |
| 1264 | 数码对射报警 | 20台 | 海康威视、艾礼安、顺安居 | 1.四光束激光对射/室外100米，人工智能识别技术，可穿透风霜、雨、雪、雾等恶劣自然环境引起的干扰，稳定性更好，实现零误报； 2.每一光束可独立调整上下、左右角度，单光束遮断报警或者双光束遮断报警可选，可适用于各种复杂环境，超级稳定，行业独创，自动恒温设计，可适用于-40℃至+60℃极寒或恶劣复杂环境，可接国内外各种报警主机。 | 34499.00 |
| 1265 | 机柜12U | 1台 | 图腾、金盾、罗格朗 | 1. 12U机柜，600mm*450mm*12U,含机柜风扇、双承重托盘、重型脚轮（4只）及设备安装螺丝套件。 2.玻璃前门，单开玻璃门（5.0mm玻璃），支持左/右安装方式，侧门和前后门均可拆卸（≥0.8mm金属板），侧门及前后门带钥匙锁设计，顶板/底板/托盘：1.5mm金属板； 3.配线架等设备可通过立柱自动完成接地，立柱可支持前后调节，立柱板厚≥1.5mm； 4.机柜顶部和底部预制敲落孔； 5. 提供机柜墙装件，可挂墙安装。 6.提供2条10A6位PDU，国标插孔，提供过载保护、防雷模块、双断开关等PDU功能模块。 | 818.61 |
| 1266 | 机柜42U | 1套 | 图腾、金盾、罗格朗 | 1. 12U机柜，600mm*450mm*12U,含机柜风扇、双承重托盘、重型脚轮（4只）及设备安装螺丝套件。 2.玻璃前门，单开玻璃门（5.0mm玻璃），支持左/右安装方式，侧门和前后门均可拆卸（≥0.8mm金属板），侧门及前后门带钥匙锁设计，顶板/底板/托盘：1.5mm金属板； 3.配线架等设备可通过立柱自动完成接地，立柱可支持前后调节，立柱板厚≥1.5mm； 4.机柜顶部和底部预制敲落孔； 5. 提供机柜墙装件，可挂墙安装。 6.提供2条10A6位PDU，国标插孔，提供过载保护、防雷模块、双断开关等PDU功能模块。 | 2268.61 |
| 1.2.5.6 医院高压电网 |
| 1267 | 135度标准支架 | 100只 | 海康威视、艾礼安、兰星 | 1.材质：热镀锌角钢； 2.规格：长380+1050mmm，50*50*5mm； 3.安装位置：与地面垂直并无拐角的围墙上； 4.用途：前端线网重要组成部分，支撑作用；绝缘子（瓷瓶）安装在支架。 | 15836.00 |
| 1268 | 膨胀螺丝 | 300只 | 国产优质 | 1.采用材质：201#不锈钢； 2.作用：固定高压电网支架 | 900.00 |
| 1269 | 带避雷器支架 | 6只 | 海康威视、艾礼安、兰星 | 1.材质：热镀锌角钢 2.规格：长380+1050+120mmm，50*50*5mm 3.安装位置：与地面垂直并无拐角的围墙上 4.用途：前端线网重要组成部分，支撑作用；绝缘子（瓷瓶）安装在支架上 | 1159.08 |
| 1270 | 高压针式绝缘子 | 530只 | 海康威视、艾礼安、兰星 | 1.耐污型针式绝缘也称瓷瓶，耐压：10kV 2.规格：外径140mm总高223mm,自带M16mm螺母 3.爬电距离：255mm | 74263.60 |
| 1271 | 钢芯铝绞线 | 1260m | 海康威视、艾礼安、兰星 | 1.规格：16mm²多股钢芯铝绞线（Φ1.8mm×（6+1） 2.材质：铝合金（多芯铝股线绞合在镀锌钢芯线外的加强型导线）3.特性：抗拉强度高，导电性好 | 16317.00 |
| 1272 | 警示牌“高压危险”20M/块 | 5块 | 海康威视、艾礼安、兰星 | 1.材质：采用铝材料，能够保证不易变形，字体不易脱落。使用寿命长 2.尺寸：500×500×1mm 3.特性：“高压危险”强烈的警示作用 | 125.00 |
| 1273 | 声光报警灯 | 5只 | 海康威视、艾礼安、兰星 | 1.供电电压：AC 220V 2.功率：2W 3.防护等级：IP54 4.特性：水平360°循环显示 5.安装需配置“警示灯固定件” | 611.80 |
| 1274 | 智能高压脉冲电网主机 | 5台 | 海康威视、艾礼安、兰星 | 1.分机可脱机使用，控制中心的控制主机出现故障后，分机仍可独立运行，对前端任何变化及相关警情仍然具有完善的判断和处理能力，出现故障或判断到攀爬行为，仍然能够发出报警，确保安防系统保障工作不间断； 2.在采用远程局域网控制方案时，高压电网系统还应具有多级控制权限能力，各分监管场所亦可放置分控制键盘，仅对分监管场所内高压电网系统进行管理和控制，各分监管场所独立控制互不干扰； 3.支持历史报警记录打印功能及报警自动打印功能（微型打印机），便于日后存档查询； 4.打击电量值30-60mC，并可调节至30-180mC，最小探测电流值≥40mA,峰值电流 ≤500mA； 5.智能高压电网控制中心与周界的探照灯能有效的配合工作，智能分时段分区域的控制照明补光单元； 6.要具备全天候室外工作条件，外盒 可靠接地，箱体上有明显警示标志，金属板厚度不低于1.5MM。 7.主要性能指标，①工作环境：-20℃~50℃；②.输入电压范围:AC 180V～240V 50Hz;③.输出电压范围:5000V±200V(误差);④.报警功能反应时间：高压断线、防拆、通讯失败＜1.5S；高压短路： ＜1.5S；高压触网： ＜1.5S；打击力度:30mC - 60mC（可调节）；⑤.打击最大功率：900W；⑥.打击状态周期:30s之内1s/脉冲；30s之后3s/脉冲。 | 33792.15 |
| 1275 | 中控主机 | 1台 | 海康威视、艾礼安、兰星 | 1.具有多点和多级控制能力：① 选用RS485总线控制方案时，可在控制中心放置设置一台总控制计算机对周界防范高压电网系统进行全面控制，除此以外，还可在东、南、西、北各值班岗亭放置一个岗楼报警机，实现报警同步输出及实时状态查询； ②选用局域网（包括远程局域网）控制方案时,周界防范高压电网系统通过分配权限，可实现多级控制能力； 2.防区上限：RS485总线控制 ≤63个防区；局域网控制防区数量及控制距离无理论上限（保障远程局域网前提下）； 3.优化工程施工、维护、维修等设计：智能高压电网系统进行控制以及外围的设备比如围墙四周的照明灯控制开与关和红外对射、光栅对射统一集中管理，采用RS-485总线通信，减少了布线施工强度，提高了通信效率； 4.前端的每个防区都是独立运行的，可独立各自撤布防，通过后端控制设备或软件对各个防区的实际需求参数修改调整，以及设置自动切换高低压时间，方便施工的调试以及日后维修保养工作，不会影响到其他防区区域； 5.不需要雨水感应设备，通过高压电网系统特有的漏电流学习功能，自动调节报警触发阀值，自适应工作环境的变化，例如：雨雾天，冰雹天，沙尘暴等天气，同时具有高压防雷措施； 6.具有DC12V、常开/常闭等联动输出信号，联动其他技防系统，提高防范效率；各防区设置警灯或警号输出接口，警情发生时可使用高分贝警告音对翻越者形成心理打击； 7.差分式反极性电压技术：线网单线与地之间加载高电压，相邻两线形成反极性电压（相邻两线之间电压为单线电压两倍） 8.前端系统短路时主机具备自动切换输出功能，保障主机安全和系统正常运行。主要性能指标 能在42U标准机箱安装规格，①2.5寸液晶显示屏；②输入电压范围:AC 180V～240V 50Hz;③输出电压范围:5000V±200V(误差);④报警功能反应时间：高压断线、防拆、通讯失败＜1.5S；高压短路： ＜1.5S；高压触网： ＜1.5S；打击力度:30mC - 60mC（可调节） | 2718.81 |
| 1276 | 联动模块 | 1套 | 海康威视、艾礼安、兰星 | 1.供电电源：DC12V/2A 2.额定功率：3W ◆3.使用环境：温度：-25℃~+55℃；湿度： ≤95% 4.报警输出路数：16路（可扩展 ≤96个防区） 5.报警输出形式：开关量、DC12V 6.开关触点承载电流：（DC12-30V）1A，AC265V/1A 7.DC12V输出电流：单个输出口 ≤500ma，16路总输出 ≤1000ma | 109.98 |
| 1277 | 触网测试电阻 | 1只 | 海康威视、艾礼安、兰星 | 1.高压电网专用测试工具 2.阻值：30KΩ （30K/10W) | 26.24 |
| 1278 | 高压避雷器 | 1只 | 海康威视、艾礼安、兰星 | 1.放电电压：20KV；2.作用：在高压电网系统遭受直击雷时，起到一定的保护作用； | 223.06 |
| 1279 | 网络远程管理软件 | 1套 | 海康威视、艾礼安、兰星 | 1.通讯方式TCP/IP； 2.报警状态触网、短路、断线、防拆、通讯失败、断电、故障； 3.管理功能布防/撤防、高压/低压切换、报警记录查询、布撤防计划设置等； 4.联动报警电子地图显示，分为总地图与分区地图，周界安全规划一目了然； 与监控系统实时联动，报警时弹出对应防区视频画面； 报警时，通过语音播报报警对应分区、对应防区位置、报警状态等信息，且语音播报可自定义； 报警时，可连接打印机打印报警信息； 报警时，发送短信或者app通知对应分区负责人； 5.防区上限TCP/IP模式时： 分区上限： ≤240分区；每个分区可控制 ≤96个防区； RS485模式时： 分区上限： ≤240分区；每个分区RS485总线可控制 ≤96个防区； 6.分级权限管理员授权操作员是否可以进行布撤防、复位、系统设置等操作权限，以及各操作员使用期限；同一局域网内可多台电脑登录； 7.监控查询可直接获取局域网内海康、大华、ONVIF协议监控画面，可对球型摄像机进行方向控制并设定预设位； 8.云服务 连接互联网可与云服务建立连接方便app对主机进行管理； 注：RS485通讯模式，仅局限于RS485协议通讯的控制键盘与系统设备之间，周界管理平台软件仍然通过局域网与控制键盘进行TCP/IP协议的数据通讯； 9.周界系统app： 通讯方式 4G/3G/2G移动网络/WIFI； 报警类型触网、、短路、断线、防拆、通讯失败、断电、故障； 管理功能布防/撤防、高压/低压切换、报警记录查询等； 联动报警与pc软件同步，报警时可查询对应防区视频实况截图； 报警时，发送消息推送； 防区上限分区上限： ≤240分区；每个分区可控制 ≤96个防区； 分级权限不同账户登录具有不同权限功能； 云服务连接互联网可与云服务建立连接方便app对主机进行管理。 | 3084.54 |
| 1280 | 高压线 | 50m | 海康威视、艾礼安、兰星 | 1.规格：Φ2.5mm铝合金导电内芯；2.单线长度：50米/盘； 3.特性：双层高压绝缘，脉冲耐压≥30KV； | 192.50 |
| 1281 | 12V警号 | 5只 | 海康威视、艾礼安、兰星 | 1.供电电压：DC 12V； 2.特性：高音报警； | 1224.75 |
| 1282 | 正弦在线式UPS | 1台 | 海康威视、艾礼安、兰星 | 1.2KV/1AH待机坚持8小时； 2.配12节100AH的电池。 | 22827.03 |
| 1283 | 交换机 | 5台 | 华为、H3C、迈普 | 1.8口10/100/1000M自适应电口； 2.2个1G/10G SFP+光口，固化单交流电源。 | 7300.95 |
| 1.2.5.7 医院周界线材及铺材 |
| 1284 | 主干电源线 | 350m | 桂林国际、正泰、德力西 | RVV 3*4mm2 | 1925.00 |
| 1285 | 主机电源线 | 150m | 桂林国际、正泰、德力西 | RVV 2*2.5mm2 | 474.00 |
| 1286 | 485信号线 | 350m | 桂林国际、正泰、德力西 | RVSP 2*1.0mm2 | 843.50 |
| 1287 | 485中继器 | 5只 | 海康威视、艾礼安、兰星 | 1.接口特性：串口符合EIARS-232/485/422协议 2.电气接口: 串口接口位DB9接口 3.传输介质： 超五类双绞屏蔽线或者485专用线 | 1609.15 |
| 1288 | 电源线 | 350m | 桂林国际、正泰、德力西 | 1.ZR-RVV2*1.5mm2 2.阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆； 3.额定电压等级450~750V | 833.00 |
| 1289 | 接地镀锌角铁 | 5根 | 国产优质 | 4*40*40*1500mm（单条6米） | 518.40 |
| 1290 | PVC管 | 1500m | 国产优质 | Φ25 | 17820.00 |
| 1291 | PVC管 | 1500m | 国产优质 | Φ20 | 16170.00 |
| 1.2.5.8 周界控制系统 |
| 1292 | 园区周界报警系统（外围墙区域）调试 | 1系统 |  | 园区周界报警系统（外围墙区域）调试，检验系统、货物的功能、性能，确保准确可靠和满足使用要求。 | 4169.67 |
| 1293 | 监区周界防控系统调试 | 1系统 |  | 监区周界防控系统调试，检验系统、货物的功能、性能，确保准确可靠和满足使用要求。 | 4169.67 |
| 1294 | 监区高压电网调试 | 1系统 |  | 监区高压电网调试，检验系统、货物的功能、性能，确保准确可靠和满足使用要求。 | 4169.67 |
| 1295 | 监区周界震动光缆系统调试 | 1系统 |  | 监区周界震动光缆系统调试，检验系统、货物的功能、性能，确保准确可靠和满足使用要求。 | 4169.67 |
| 1296 | 医院周界防控系统调试 | 1系统 |  | 医院周界防控系统调试，检验系统、货物的功能、性能，确保准确可靠和满足使用要求。 | 4169.67 |
| 1297 | 医院高压电网调试 | 1系统 |  | 医院高压电网调试，检验系统、货物的功能、性能，确保准确可靠和满足使用要求。 | 4169.67 |
| 门禁系统 |
| 分部分项工程 |
| 1.2.6.1 监舍门禁前端 |
| 1298 | 人脸识别门禁 | 160台 | 海康威视、万里虹、依图 | 1. 7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，支持活体检测； 2. CPU：64位6核处理器，内存：1GB，闪存：4GB； 3.人脸识别距离应保证在30~80cm之间，人脸的水平转动角度不超过士10°、俯仰角不超过士10°、倾斜角度不超过士10°； 4.前端控制设备保存注册人数应≥10000人； 5.离线保存出入事件数应≥50000条； ◆6.离线式人脸识别平均响应时间应 ≤1s(10000人)； ◆7.在线式人脸识别平均响应时间应 ≤2s(10000人)； 8.支持人脸、、密码、蓝牙、二维码及组合识别认证方式； 9.输入输出：RJ45网口，MicroUSB接口，韦根26/34输出，继电器输出（门控/门铃）； 10.支持白光补光灯或红外补光灯； 11.支持光线传感器和休眠控制； 13.工作电压：DC 12V/2A，主板通过散热风扇散热； ◆14.工作温度：-10~55℃，工作湿度：10%-90%（无凝结）； ★15.人脸门禁终端由人像平台软件统一管理，可实现人员库管理、权限管理等功能。 | 693468.80 |
| 1299 | 双门禁控制器 | 608台 | 海康威视、万里虹、依图 | 1.大容量存储能力，应支持≥20万卡片管理和≥30万事件记录存储。 2.应能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理。 ◆3.操作响应时间应 ≤2S，电控锁响应时间应 ≤1S。 4.具有应急响应功能，可应急开启和应急复位。 5.具有读卡器防拆报警、黑名单刷卡报警、门被外力开启报警、门未关妥报警等功能，强化系统安全。 6.支持脱机记录保持功能和纪录储存空间不足警告功能，断电后数据可以永久保存。 7.支持同时接入RS485和wiegand接口的读卡器，能通过RS485接口连接读卡器组成环网，实现环路检测和冗余功能。 8.应具防区报警功能，有≥4个防区输入端口，具有防短、防剪功能，能够联动报警输出。 9.支持反潜回（防跟随）功能，多门互锁功能，多重卡认证开门功能，多重卡+中心远程开门功能，多重卡+超级密码开门功能，多重卡+超级卡开门功能，超级权限开门。 10.消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁。 11.支持接入读卡器数量≥8个，其中≥4个RS485读卡器和≥4个wiegand读卡器，门磁输入接口≥2个，电锁输出接口≥1个，报警输出接口≥4个。 | 949683.84 |
| 1300 | 单门控制器 | 114台 | 海康威视、万里虹、依图 | 1.具有丰富的接口： 可接入最多读卡器数量≥2个，其中≥1个RS485读卡器和≥1个wiegand读卡器，门磁输入接口≥1个，电锁输出接口≥1个，报警输出接口≥1个。 2.具有大容量存储能力，应支持≥10万卡片管理和≥20万事件记录存储。 3.能同时接入RS485和wiegand接口的读卡器，能通过RS485接口连接读卡器组成环网，实现环路检测和冗余功能。 4.支持反潜回（防跟随）功能，多门互锁功能，多重卡认证开门功能，多重卡+中心远程开门功能，多重卡+超级密码开门功能，多重卡+超级卡开门功能，超级权限开门。 5.应能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理。 6.具有丰富的接口： 可接入最多读卡器数量≥2个，其中≥1个RS485读卡器和≥1个wiegand读卡器，门磁输入接口≥1个，电锁输出接口≥1个，报警输出接口≥1个。 7.具有读卡器防拆报警、黑名单刷卡报警、门被外力开启报警、门未关妥报警等功能，强化系统安全。 8.应具防区报警功能，有≥4个防区输入端口，具有防短、防剪功能，能够联动报警输出。 ◆9.操作响应时间应 ≤2S，电控锁响应时间应 ≤1S，具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁。 10.支持脱机记录保持功能和纪录储存空间不足警告功能，断电后数据可以永久保存。 | 104382.96 |
| 1301 | 开门按钮 | 38套 | 国产优质 | 1.塑料面板。 2.输出：常开。 3.最大耐用电流1.25A，电压250V。 | 1658.70 |
| 1.2.6.2 A4/A5/A6会见室、提审室、心理咨询室门禁前端 |
| 1302 | 指纹识别门禁 | 302台 | 海康威视、万里虹、依图 | 1.具有光学式指纹模块功能，指纹辨识模式支持1:1模式和1：N模式，支持≥4500枚指纹，指纹识别速度 ≤1S，误认率 ≤0.001%，拒认率 ≤0.01%。 2.设备接口支持≥1个门铃、≥1个防拆、≥1个开门按钮、≥1个门磁、≥1个报警输入 3.具有≥2.8寸图文型液晶显示屏用于显示时间、日期、星期，及刷卡时显示卡号、用户名。 4.支持Mifare卡识别，可读取Mifare卡号或Mifare卡内容。 5.应具备自检功能，支持≥8万张卡片管理，支持≥15万条事件存储。 6.具有门禁一体机和门禁读卡器两种工作模式：一体机模式下，可直接控制门开关，读卡 7.主持认证方式功能，支持刷卡、指纹、刷卡+指纹、刷卡+密码、刷卡+指纹+密码，反潜回功能，多重卡认证开门，多重卡+中心远程认证开门，多重卡+超级密码开门，多重卡+超级卡开门，首卡开门，超级权限开门。 8.具有IP防冲突功能，当IP冲突后，具有报警提示。 9.当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时，系统应报警。 10.支持根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，可触发对应的动作。 11.具备远程控制功能，客户端软件可远程控制设备执行开门、关门、门常开、门常闭动作。 12.支持≥2路入侵探测接口，能联动报警输出，工作电压支持DC 12V。 | 433122.36 |
| 1303 | 人脸识别门禁 | 4台 | 海康威视、万里虹、依图 | 1. 7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，支持活体检测； 2. CPU：64位6核处理器，内存：1GB，闪存：4GB； 3.人脸识别距离应保证在30~80cm之间，人脸的水平转动角度不超过士10°、俯仰角不超过士10°、倾斜角度不超过士10°； 4.前端控制设备保存注册人数应≥10000人； 5.离线保存出入事件数应≥50000条； ◆6.离线式人脸识别平均响应时间应 ≤1s(10000人)； ◆7.在线式人脸识别平均响应时间应 ≤2s(10000人)； 8.支持人脸、、密码、蓝牙、二维码及组合识别认证方式； 9.输入输出：RJ45网口，MicroUSB接口，韦根26/34输出，继电器输出（门控/门铃）； 10.支持白光补光灯或红外补光灯； 11.支持光线传感器和休眠控制； 13.工作电压：DC 12V/2A，主板通过散热风扇散热； ◆14.工作温度：-10~55℃，工作湿度：10%-90%（无凝结）； 15.人脸门禁终端由人像平台软件统一管理，可实现人员库管理、权限管理等功能。 | 17033.56 |
| 1304 | 虹膜识别+指纹门禁 | 19台 | 海康威视、万里虹、依图 | 1.系统客户端组件需求 （1）整合需求。应提供客户端组件，实现与智慧监管系统客户端的整合。 （2）显示虹膜识别比对成功结果。与智慧监管平台的客户端软件整合，提供显示虹膜识别成功结果功能，呈现被识别人员相关信息，包括姓名、性别、证件号码、事由等信息。 （3）显示虹膜识别比对失败结果。与智慧监管平台的客户端软件整合，提供显示虹膜识别失败结果功能，呈现该识别人未采集虹膜等提示。 （4）参数配置。应提供系统组件与智慧监管平台、虹膜门禁管控系统及虹膜AB门管控系统服务端通讯参数配置功能。 （5）浏览器兼容。应实现于各种常见浏览器（如IE、Firefox、Chrome等）的整合应用功能，在浏览器界面中融合虹膜采集视频图像。 2.虹膜门禁设备需求 （1）显示结果。应具有显示屏，显示识别匹配和不匹配的结果。 （2）识别模式。应能在识别虹膜同时拍摄人像照片。 （3）语音提示。应能在识别时具备语音提示功能。 （4）指示灯提示。应能在识别时具备指示灯提示功能。 （5）网络接口。应提供设备连接使用以太网接口。 （6）控制器模式。应集成门禁控制器功能，无需额外配置门禁控制器。 （7）识别距离。应达到识别距离30-40cm。 （8）虹膜库容。应能容纳10万人的虹膜数据。 （9）识别记录设备存储容量。离线状态下应能保存100万笔识别记录。 （10）设备镜头模式。应能根据被识别人位置自动调节镜头角度。 （11）接口输出方式。应支持韦根输出，可对接到其他的门禁控制器。 （12）标准协议。应可增加内置读卡器支持大部分市场上的IC卡片。 （13）识别特点。应满足戴眼镜隐形眼镜墨镜识别需求，并侦测假眼和美瞳。 ★3. 通过按第1797项《统一接口平台》制定的规范要求，集成、上架至《统一接口平台》中，并实现与《智慧监所实战平台》和《智慧监管管理平台》等应用系统对接，同时提供SDK开发包供CS应用端使用 | 242828.74 |
| 1305 | 双门控制器 | 9台 | 海康威视、万里虹、依图 | 1.大容量存储能力，应支持≥20万卡片管理和≥30万事件记录存储。 2.应能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理。 ◆3.操作响应时间应 ≤2S，电控锁响应时间应 ≤1S。 4.具有应急响应功能，可应急开启和应急复位。 5.具有读卡器防拆报警、黑名单刷卡报警、门被外力开启报警、门未关妥报警等功能，强化系统安全。 6.支持脱机记录保持功能和纪录储存空间不足警告功能，断电后数据可以永久保存。 7.支持同时接入RS485和wiegand接口的读卡器，能通过RS485接口连接读卡器组成环网，实现环路检测和冗余功能。 8.应具防区报警功能，有≥4个防区输入端口，具有防短、防剪功能，能够联动报警输出。 9.支持反潜回（防跟随）功能，多门互锁功能，多重卡认证开门功能，多重卡+中心远程开门功能，多重卡+超级密码开门功能，多重卡+超级卡开门功能，超级权限开门。 10.消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁。 11.支持接入读卡器数量≥8个，其中≥4个RS485读卡器和≥4个wiegand读卡器，门磁输入接口≥2个，电锁输出接口≥1个，报警输出接口≥4个。 | 12649.50 |
| 1306 | 电插锁 | 302套 | 国产优质 | 1.支持≥50万次通电上锁耐用度， 2.延时设置支持0/3/6/9秒可调。 3.锁舌采用304不锈钢实芯棒材，经CNC车床精工而成，可承受≥2000KG冲击。 4.光电控制技术，防止机械故障，超低温设计，更安全更耐用。 5.连动部件全部采用金属结构，在-20℃～60℃情况下可正常使用。 6.电压支持12VDC，功率 ≤2.4W。 | 120168.82 |
| 1307 | 开门按钮 | 302套 | 国产优质 | 1.塑料面板。 2.输出：常开。 3.最大耐用电流1.25A，电压250V。 | 13182.30 |
| 1.2.6.3 办公区门禁前端 |
| 1308 | 指纹识别门禁 | 230台 | 海康威视、万里虹、依图 | 1.具有光学式指纹模块功能，指纹辨识模式支持1:1模式和1：N模式，支持≥4500枚指纹，指纹识别速度 ≤1S，误认率 ≤0.001%，拒认率 ≤0.01%。 2.设备接口支持≥1个门铃、≥1个防拆、≥1个开门按钮、≥1个门磁、≥1个报警输入 3.具有≥2.8寸图文型液晶显示屏用于显示时间、日期、星期，及刷卡时显示卡号、用户名。 4.支持Mifare卡识别，可读取Mifare卡号或Mifare卡内容。 5.应具备自检功能，支持≥8万张卡片管理，支持≥15万条事件存储。 6.具有门禁一体机和门禁读卡器两种工作模式：一体机模式下，可直接控制门开关，读卡 7.主持认证方式功能，支持刷卡、指纹、刷卡+指纹、刷卡+密码、刷卡+指纹+密码，反潜回功能，多重卡认证开门，多重卡+中心远程认证开门，多重卡+超级密码开门，多重卡+超级卡开门，首卡开门，超级权限开门。 8.具有IP防冲突功能，当IP冲突后，具有报警提示。 9.当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时，系统应报警。 10.支持根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，可触发对应的动作。 11.具备远程控制功能，客户端软件可远程控制设备执行开门、关门、门常开、门常闭动作。 12.支持≥2路入侵探测接口，能联动报警输出，工作电压支持DC 12V。 | 312429.70 |
| 1309 | 人脸识别门禁 | 17台 | 海康威视、万里虹、依图 | 1.采用≥7英寸触摸显示屏，屏幕支持多点触控操作，分辨率≥1024×600，屏幕流明度≥350cd/m2，面部识别距离0.3m-1m。 2.支持人脸、刷卡、指纹、密码（指工号+密码）及其组合的认证方式，可读取Mifare卡（IC卡）卡号及内容、CPU序列号。 3. 支持活体检测（视频防假）功能，无需用户配合（眨眼、点头、摇头等动作），即可完成真人检测，支持侧脸、遮挡、模糊、表情、戴眼镜及帽子等时机场景识别，人脸比对时间＜0.2s。 4.支持刷卡时，有蜂鸣器提示，支持比对结果语音提示，支持语音音量大小调节。 5.支持人脸在画面内持续动态跟踪，支持比对结果图文提示功能，支持本地视频预览、人脸动态捕捉。 6.支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份核验。 7. 支持白光灯补光，支持设置可见光补光灯亮度，支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，支持物体靠近自动唤醒待机设备，唤醒距离可调节，支持人脸移动侦测，实现设备唤醒，支持不开启白光补光灯实现人脸识别，减少功耗及光污染。 8.支持人脸、刷卡、指纹、二维码、密码等方式任意一、两组组合，任意三组组合认证开门，支持查看人员信息、设备状态、设备模式。 9.支持多重卡认证开门，多重卡+超级密码开门，多重卡+超级密码开门，多重卡+超级卡开门，首卡开门，管理中心远程开门等。 10. 支持局域网、互联网环境的网络通信，支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能，在线状态下实时上传比对记录，支持断网离线运行，实现单机人脸比对功能，支持≥3000张人脸库，支持≥10000张卡片容量，支持≥5000笔记录存储，支持≥5000枚指纹。 11.支持中心下发黑名单信息，支持本地黑名单信息比对，支持本地黑名单报警功能，报警信息可上传平台。 12.支持平台或客户端中心远程视频对讲功能，支持对门开启当时，卡的各种使用权限进行组合设备，实现不同场景的权限管理。 13. 系统及各部分应对其工作状态、操作与结果、出入准许、发生事件等给出指示，指示可采用可见的、发生的、物体位移和/或其组合等易于被人体感官所察觉的多种方式，具有防拆功能，强力拆除时，可上传报警事件到中心，具有≥2路输入接口，能联动报警输出。 14.支持RS485≥1个、wiegand26/34 ≥1个(支持双向)、USB≥1个、门磁≥1个、报警输入≥2个、防拆≥1个、开门按钮≥1个，电锁≥1个，报警输出≥1个。 ★15. 通过按第1797项《统一接口平台》制定的规范要求，集成、上架至《统一接口平台》中，并实现与《智慧监所实战平台》和《智慧监管管理平台》等应用系统对接，同时提供SDK开发包供CS应用端使用 | 73681.06 |
| 1310 | 虹膜识别+指纹门禁 | 1台 | 海康威视、万里虹、依图 | 1.系统客户端组件需求 （1）整合需求。应提供客户端组件，实现与智慧监管系统客户端的整合。 （2）显示虹膜识别比对成功结果。与智慧监管平台的客户端软件整合，提供显示虹膜识别成功结果功能，呈现被识别人员相关信息，包括姓名、性别、证件号码、事由等信息。 （3）显示虹膜识别比对失败结果。与智慧监管平台的客户端软件整合，提供显示虹膜识别失败结果功能，呈现该识别人未采集虹膜等提示。 （4）参数配置。应提供系统组件与智慧监管平台、虹膜门禁管控系统及虹膜AB门管控系统服务端通讯参数配置功能。 （5）浏览器兼容。应实现于各种常见浏览器（如IE、Firefox、Chrome等）的整合应用功能，在浏览器界面中融合虹膜采集视频图像。 2.虹膜门禁设备需求 （1）显示结果。应具有显示屏，显示识别匹配和不匹配的结果。 （2）识别模式。应能在识别虹膜同时拍摄人像照片。 （3）语音提示。应能在识别时具备语音提示功能。 （4）指示灯提示。应能在识别时具备指示灯提示功能。 （5）网络接口。应提供设备连接使用以太网接口。 （6）控制器模式。应集成门禁控制器功能，无需额外配置门禁控制器。 （7）识别距离。应达到识别距离30-40cm。 （8）虹膜库容。应能容纳10万人的虹膜数据。 （9）识别记录设备存储容量。离线状态下应能保存100万笔识别记录。 （10）设备镜头模式。应能根据被识别人位置自动调节镜头角度。 （11）接口输出方式。应支持韦根输出，可对接到其他的门禁控制器。 （12）标准协议。应可增加内置读卡器支持大部分市场上的IC卡片。 （13）识别特点。应满足戴眼镜隐形眼镜墨镜识别需求，并侦测假眼和美瞳。 （14）生物安全性。 ★3. 通过按第1797项《统一接口平台》制定的规范要求，集成、上架至《统一接口平台》中，并实现与《智慧监所实战平台》和《智慧监管管理平台》等应用系统对接，同时提供SDK开发包供CS应用端使用 | 12834.18 |
| 1311 | 单门控制器 | 13台 | 海康威视、万里虹、依图 | 1.具有丰富的接口： 可接入最多读卡器数量≥2个，其中≥1个RS485读卡器和≥1个wiegand读卡器，门磁输入接口≥1个，电锁输出接口≥1个，报警输出接口≥1个。 2.具有大容量存储能力，应支持≥10万卡片管理和≥20万事件记录存储。 3.能同时接入RS485和wiegand接口的读卡器，能通过RS485接口连接读卡器组成环网，实现环路检测和冗余功能。 4.支持反潜回（防跟随）功能，多门互锁功能，多重卡认证开门功能，多重卡+中心远程开门功能，多重卡+超级密码开门功能，多重卡+超级卡开门功能，超级权限开门。 5.应能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理。 6.具有丰富的接口： 可接入最多读卡器数量≥2个，其中≥1个RS485读卡器和≥1个wiegand读卡器，门磁输入接口≥1个，电锁输出接口≥1个，报警输出接口≥1个。 7.具有读卡器防拆报警、黑名单刷卡报警、门被外力开启报警、门未关妥报警等功能，强化系统安全。 8.应具防区报警功能，有≥4个防区输入端口，具有防短、防剪功能，能够联动报警输出。 ◆9.操作响应时间应 ≤2S，电控锁响应时间应 ≤1S，具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁。 10.支持脱机记录保持功能和纪录储存空间不足警告功能，断电后数据可以永久保存。 | 11903.32 |
| 1312 | 双门禁控制器 | 4台 | 海康威视、万里虹、依图 | 1.大容量存储能力，应支持≥20万卡片管理和≥30万事件记录存储。 2.应能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理。 ◆3.操作响应时间应 ≤2S，电控锁响应时间应 ≤1S。 4.具有应急响应功能，可应急开启和应急复位。 5.具有读卡器防拆报警、黑名单刷卡报警、门被外力开启报警、门未关妥报警等功能，强化系统安全。 6.支持脱机记录保持功能和纪录储存空间不足警告功能，断电后数据可以永久保存。 7.支持同时接入RS485和wiegand接口的读卡器，能通过RS485接口连接读卡器组成环网，实现环路检测和冗余功能。 8.应具防区报警功能，有≥4个防区输入端口，具有防短、防剪功能，能够联动报警输出。 9.支持反潜回（防跟随）功能，多门互锁功能，多重卡认证开门功能，多重卡+中心远程开门功能，多重卡+超级密码开门功能，多重卡+超级卡开门功能，超级权限开门。 10.消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁。 11.支持接入读卡器数量≥8个，其中≥4个RS485读卡器和≥4个wiegand读卡器，门磁输入接口≥2个，电锁输出接口≥1个，报警输出接口≥4个。 | 5622.00 |
| 1313 | 电插锁 | 230套 | 国产优质 | 1.支持≥50万次通电上锁耐用度， 2.延时设置支持0/3/6/9秒可调。 3.锁舌采用304不锈钢实芯棒材，经CNC车床精工而成，可承受≥2000KG冲击。 4.光电控制技术，防止机械故障，超低温设计，更安全更耐用。 5.连动部件全部采用金属结构，在-20℃～60℃情况下可正常使用。 6.电压支持12VDC，功率 ≤2.4W。 | 91519.30 |
| 1314 | 开门按钮 | 230套 | 国产优质 | 1.塑料面板。 2.输出：常开。 3.最大耐用电流1.25A，电压250V。 | 10039.50 |
| 1.2.6.4 医院门禁前端 |
| 1315 | 指纹识别门禁 | 9台 | 海康威视、万里虹、依图 | 1.具有光学式指纹模块功能，指纹辨识模式支持1:1模式和1：N模式，支持≥4500枚指纹，指纹识别速度 ≤1S，误认率 ≤0.001%，拒认率 ≤0.01%。 2.设备接口支持≥1个门铃、≥1个防拆、≥1个开门按钮、≥1个门磁、≥1个报警输入 3.具有≥2.8寸图文型液晶显示屏用于显示时间、日期、星期，及刷卡时显示卡号、用户名。 4.支持Mifare卡识别，可读取Mifare卡号或Mifare卡内容。 5.应具备自检功能，支持≥8万张卡片管理，支持≥15万条事件存储。 6.具有门禁一体机和门禁读卡器两种工作模式：一体机模式下，可直接控制门开关，读卡 7.主持认证方式功能，支持刷卡、指纹、刷卡+指纹、刷卡+密码、刷卡+指纹+密码，反潜回功能，多重卡认证开门，多重卡+中心远程认证开门，多重卡+超级密码开门，多重卡+超级卡开门，首卡开门，超级权限开门。 8.具有IP防冲突功能，当IP冲突后，具有报警提示。 9.当连续若干次在目标信息识读设备或管理/控制部分上实施错误操作时，系统应报警。 10.支持根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，可触发对应的动作。 11.具备远程控制功能，客户端软件可远程控制设备执行开门、关门、门常开、门常闭动作。 12.支持≥2路入侵探测接口，能联动报警输出，工作电压支持DC 12V。 | 12225.51 |
| 1316 | 人脸识别门禁 | 44台 | 海康威视、万里虹、依图 | 1.采用≥7英寸触摸显示屏，屏幕支持多点触控操作，分辨率≥1024×600，屏幕流明度≥350cd/m2，面部识别距离0.3m-1m。 2.支持人脸、刷卡、指纹、密码（指工号+密码）及其组合的认证方式，可读取Mifare卡（IC卡）卡号及内容、CPU序列号。 3. 支持活体检测（视频防假）功能，无需用户配合（眨眼、点头、摇头等动作），即可完成真人检测，支持侧脸、遮挡、模糊、表情、戴眼镜及帽子等时机场景识别，人脸比对时间＜0.2s。 4.支持刷卡时，有蜂鸣器提示，支持比对结果语音提示，支持语音音量大小调节。 5.支持人脸在画面内持续动态跟踪，支持比对结果图文提示功能，支持本地视频预览、人脸动态捕捉。 6.支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份核验。 7. 支持白光灯补光，支持设置可见光补光灯亮度，支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，支持物体靠近自动唤醒待机设备，唤醒距离可调节，支持人脸移动侦测，实现设备唤醒，支持不开启白光补光灯实现人脸识别，减少功耗及光污染。 8.支持人脸、刷卡、指纹、二维码、密码等方式任意一、两组组合，任意三组组合认证开门，支持查看人员信息、设备状态、设备模式。 9.支持多重卡认证开门，多重卡+超级密码开门，多重卡+超级密码开门，多重卡+超级卡开门，首卡开门，管理中心远程开门等。 10. 支持局域网、互联网环境的网络通信，支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能，在线状态下实时上传比对记录，支持断网离线运行，实现单机人脸比对功能，支持≥3000张人脸库，支持≥10000张卡片容量，支持≥5000笔记录存储，支持≥5000枚指纹。 11.支持中心下发黑名单信息，支持本地黑名单信息比对，支持本地黑名单报警功能，报警信息可上传平台。 12.支持平台或客户端中心远程视频对讲功能，支持对门开启当时，卡的各种使用权限进行组合设备，实现不同场景的权限管理。 13. 系统及各部分应对其工作状态、操作与结果、出入准许、发生事件等给出指示，指示可采用可见的、发生的、物体位移和/或其组合等易于被人体感官所察觉的多种方式，具有防拆功能，强力拆除时，可上传报警事件到中心，具有≥2路输入接口，能联动报警输出。 14.支持RS485≥1个、wiegand26/34 ≥1个(支持双向)、USB≥1个、门磁≥1个、报警输入≥2个、防拆≥1个、开门按钮≥1个，电锁≥1个，报警输出≥1个。 15.支持手动校时功能，支持NIP自动校时功能，支持自检和故障指示功能，支持接入应急信号联动开门。 16.可根据设定时间的联动关系，当检测到该事件发生时，可触发对应的动作。 ★17. 需要对接智慧监所实战平台和智慧监管管理平台并提供SDK开发包 | 190703.92 |
| 1317 | 虹膜识别+指纹门禁 | 1台 | 海康威视、万里虹、依图 | 1.系统客户端组件需求 （1）整合需求。应提供客户端组件，实现与智慧监管系统客户端的整合。 （2）显示虹膜识别比对成功结果。与智慧监管平台的客户端软件整合，提供显示虹膜识别成功结果功能，呈现被识别人员相关信息，包括姓名、性别、证件号码、事由等信息。 （3）显示虹膜识别比对失败结果。与智慧监管平台的客户端软件整合，提供显示虹膜识别失败结果功能，呈现该识别人未采集虹膜等提示。 （4）参数配置。应提供系统组件与智慧监管平台、虹膜门禁管控系统及虹膜AB门管控系统服务端通讯参数配置功能。 （5）浏览器兼容。应实现于各种常见浏览器（如IE、Firefox、Chrome等）的整合应用功能，在浏览器界面中融合虹膜采集视频图像。 2.虹膜门禁设备需求 （1）显示结果。应具有显示屏，显示识别匹配和不匹配的结果。 （2）识别模式。应能在识别虹膜同时拍摄人像照片。 （3）语音提示。应能在识别时具备语音提示功能。 （4）指示灯提示。应能在识别时具备指示灯提示功能。 （5）网络接口。应提供设备连接使用以太网接口。 （6）控制器模式。应集成门禁控制器功能，无需额外配置门禁控制器。 （7）识别距离。应达到识别距离30-40cm。 （8）虹膜库容。应能容纳10万人的虹膜数据。 （9）识别记录设备存储容量。离线状态下应能保存100万笔识别记录。 （10）设备镜头模式。应能根据被识别人位置自动调节镜头角度。 （11）接口输出方式。应支持韦根输出，可对接到其他的门禁控制器。 （12）标准协议。应可增加内置读卡器支持大部分市场上的IC卡片。 （13）识别特点。应满足戴眼镜隐形眼镜墨镜识别需求，并侦测假眼和美瞳。 （14）生物安全性。 ★3.需要对接智慧监所实战平台和智慧监管管理平台并提供SDK开发包 | 12834.18 |
| 1318 | 双门禁控制器 | 84台 | 海康威视、万里虹、依图 | 1.大容量存储能力，应支持≥20万卡片管理和≥30万事件记录存储。 2.应能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理。 ◆3.操作响应时间应 ≤2S，电控锁响应时间应 ≤1S。 4.具有应急响应功能，可应急开启和应急复位。 5.具有读卡器防拆报警、黑名单刷卡报警、门被外力开启报警、门未关妥报警等功能，强化系统安全。 6.支持脱机记录保持功能和纪录储存空间不足警告功能，断电后数据可以永久保存。 7.支持同时接入RS485和wiegand接口的读卡器，能通过RS485接口连接读卡器组成环网，实现环路检测和冗余功能。 8.应具防区报警功能，有≥4个防区输入端口，具有防短、防剪功能，能够联动报警输出。 9.支持反潜回（防跟随）功能，多门互锁功能，多重卡认证开门功能，多重卡+中心远程开门功能，多重卡+超级密码开门功能，多重卡+超级卡开门功能，超级权限开门。 10.消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁。 11.支持接入读卡器数量≥8个，其中≥4个RS485读卡器和≥4个wiegand读卡器，门磁输入接口≥2个，电锁输出接口≥1个，报警输出接口≥4个。 | 118062.00 |
| 1319 | 四门控制器 | 24台 | 海康威视、万里虹、依图 | 1.支持对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理。 2.具有应急响应功能，可应急开启和应急复位 3.支持反潜回（防跟随）功能，多门互锁功能，多重卡认证开门功能，多重卡+中心远程开门功能，多重卡+超级密码开门功能，多重卡+超级卡开门功能，超级权限开门。 4.应具防区报警功能，有≥4个防区输入端口，具有防短、防剪功能，能够联动报警输出 ◆5. 系统主要操作响应时间应小于2S，电控锁响应时间应小于等于1S，报警响应时间应小于等于1S。 6.应具有手动或自动校时功能，系统平台应具有视频联动报警功能。 7.支持同时接入RS485和wiegand接口的读卡器，能通过RS485接口连接读卡器组成环网，实现环路检测和冗余功能。 8.具有大容量存储能力，应支持≥20万卡片管理和≥30万事件记录存储. 9.支持读卡器防拆报警、黑名单刷卡报警、门被外力开启报警、门未关妥报警等功能，强化系统安全。 10.支持脱机记录保持功能和纪录储存空间不足警告功能，断电后数据可以永久保存。 11. 具有丰富的接口： wiegand通讯接口≥4个，可接入最多读卡器数量≥8个，其中≥4个RS485读卡器和≥4个wiegand读卡器，门磁输入接口≥4个，电锁输出接口≥4个，报警输出接口≥4个。 12.具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁。 | 59087.52 |
| 1320 | 电插锁 | 9套 | 国产优质 | 1.支持≥50万次通电上锁耐用度， 2.延时设置支持0/3/6/9秒可调。 3.锁舌采用304不锈钢实芯棒材，经CNC车床精工而成，可承受≥2000KG冲击。 4.光电控制技术，防止机械故障，超低温设计，更安全更耐用。 5.连动部件全部采用金属结构，在-20℃～60℃情况下可正常使用。 6.电压支持12VDC，功率 ≤2.4W。 | 3581.19 |
| 1321 | 开门按钮 | 9套 | 国产优质 | 1.塑料面板。 2.输出：常开。 3.最大耐用电流1.25A，电压250V。 | 392.85 |
| 1322 | 梯控主机 | 5台 | 海康威视、万里虹、依图 | 1.可实现≥128层楼层权限的管理，可接入≥24个梯控联动模块，控制384组继电器输出，每个继电器具有≥3种模式设置。 2.具有消防输入接口，支持≥2万张卡片管理，≥5万条事件存储。 3.系统应能对电梯的楼层进行权限控制，对电梯的权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理： 刷卡、指纹、 密码、 刷卡+指纹、刷卡+密码等认证方式。 4.具有手动或自动校时功能，当电源不正常、掉电时，系统的密钥信息及各记录信息不得丢失。 5.支持自检功能，主机自带机箱和DC12V开关电源，支持在线升级功能，具有防拆功能。 6.支持时段管理功能，支持≥256个周计划和≥1024个假日计划。 7.支持Web接入，实现权限操作、楼层配置、参数配置、远程操作。 8.支持上行TCP/IP接口≥1个、下行RS485通信接口≥2个、下行Wiegand通信接口≥2个、可接入读卡器数量≥4个、紧急输入接口≥1个、消防输入接口≥1个、维护输入接口≥1个、case输入接口≥2个、继电器输出接口≥5个。 | 13168.05 |
| 1323 | 梯控联动模块 | 1套 | 海康威视、万里虹、依图 | 1.联动模块通过RS-485与梯控主板实现通信，具有≥16路继电器输出，一个模块最多可控制≥16层电梯。 2.具有看门狗检测功能，支持在线升级功能。 3.联动模块通过拨码开关设置梯控联动模块类型(呼梯\按键\自动)。 4.具有防拆功能，设备自带机箱和DC12V开关电源。 5.联动模块通过继电器的开关达到楼层控制的目的，且继电器变化的状态可上传梯控主板。 6.支持上行RS485接口≥2个、报警输入接口≥2个、继电器输出≥32个、蜂鸣器接口≥1个、防拆接口≥1个。 | 4249.98 |
| 1324 | 梯控人脸读卡器 | 5台 | 海康威视、万里虹、依图 | 1. 7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，支持活体检测； 2. CPU：64位6核处理器，内存：4GB，闪存：16GB； 3. 人脸识别距离应保证在30~80cm之间，人脸的水平转动角度不超过士10°、俯仰角不超过士10°、倾斜角度不超过士10°； 4. 前端控制设备保存注册人数应≥10000人； 5. 离线保存出入事件数应≥50000条； ◆6. 离线式人脸识别平均响应时间应 ≤1s(10000人)； ◆7. 在线式人脸识别平均响应时间应 ≤2s(10000人)； 8. 支持人脸、RFID卡读卡的认证方式； 9. 输入输出：RJ45网口，MicroUSB接口，韦根26/34输出，继电器输出（门控/门铃）； 10. 支持红外补光灯，工作指示灯，光线传感器和休眠控制； 11. 工作电压：DC 12V/2A，主板通过散热风扇散热； 12. 工作温度：-10~55℃，工作湿度：10%-90%（无凝结）。 | 17402.30 |
| 1325 | 梯控人脸发卡器 | 1台 | 海康威视、万里虹、依图 | 1.采用CMOS高性能传感器，支持分辨率≥1920×1080，镜头约6mm。 2.支持最低照度 ≤0.1Lux，信噪比≥62dB。 3.视频帧率支持≥1080p@25fps，1080p@30fps 4.内置MIC，支持蜂鸣功能，支持红色闪烁+蜂鸣，有视频通话请求状态。 5.支持调整角度:水平为0°，垂直为-10°～30°，旋转为0°。 | 360.46 |
| 1326 | 梯控读卡器电源 | 5个 | 海康威视、万里虹、依图 | 1.机箱尺寸约237*285*85mm。 2.输入电压：100-240VAC。 3.输出电压：12VDC。 4.输出电流：4.17A。 5.支持后备电池接入，输出功率 ≤50W。 | 745.25 |
| 1327 | 梯控模块 | 1套 | 海康威视、万里虹、依图 | 1.支持楼层分组配置，支持楼层常开常闭配置。 2.支持按部门授权、按人员授权管理。 3.支持权限下载记录，支持权限自动下载、支持配置下载记录保存时长。 4.支持事件类型选择、支持配置事件记录保存时长。 5.支持人员出入事件和设备事件，支持按姓名、证件号码、卡号、组织、电梯、区域、时间、读卡器名称、类型等关键字进行事件查询。 6.支持梯控设备在线检测、支持读卡器自动连接和手动设置。 | 8049.98 |
| 1.2.6.5 门禁控制后端 |
| 1328 | 门禁管理软件 | 1套 | 海康威视、万里虹、依图 | 1.支持门禁设备接入、管理和控制，支持门禁点管理，包括门和人员通道门禁点。 2.支持对平台内管理的视频设备的在线状态进行检查。 3.支持视频质量诊断，接收信号丢失、图像黑白等异常情况的报警信息。 4.支持对视频设备的录像完整性进行检查，支持对设备在线率、录像状态、视频质量等运维状态进行统计，生成报表。 5.支持特殊卡（残疾人卡、黑名单卡、胁迫卡、超级卡）、多重认证、首卡常开、反潜回、多门互锁等应用。 6.支持门禁权限配置和下发；支持卡（含身份证）、人脸、指纹、卡密码等凭证单独或组合使用的认证方式。 7.支持门禁远程控制，开门、关门、联动CS客户端查看视频实时画面。 8.支持人员出入事件和设备事件，支持按姓名、证件号码、卡号、组织、电梯、区域、时间、读卡器名称、类型等关键字进行事件查询。 9.支持对当前预览的窗格和监控点画面进行视图保存，用于后续预览该视图。 10.要求预览画面支持监控点信息、语音对讲、开关声音、云台与镜头控制、抓图、多图抓拍等。 11.支持人员出入实时事件投屏，支持按部门授权、按人员授权管理。 12.支持门禁事件订阅、查询和联动，支持门禁设备图上监控，支持人员出入事件和设备事件查询。 ★13. 通过按第1797项《统一接口平台》制定的规范要求，集成、上架至《统一接口平台》中，并实现与《智慧监所实战平台》和《智慧监管管理平台》等应用系统对接，同时提供SDK开发包供CS应用端使用。 ★14. 需要对接市局人像识别管理平台，实现人像复核。 | 258671.28 |
| 1329 | 门禁对接功能 | 1套 | 海康威视、万里虹、依图 | 结合项目具体的情况进行配置或定制。 | 32644.28 |
| 1330 | 门禁管理终端 | 4台 | 海康威视、万里虹、依图 | 1.操作系统预装Windows 7 旗舰版； 2.主频≥3.4GHz；缓存6M； 3.内存≥4GDDR4；硬盘≥256GB SSD+1T HDD； 4.含声卡；集成千兆网；1G独立显卡；前置4口USB3.0； 5.显示器尺寸21.5英寸显示器分辨率1920x1080； 6.电源250W电源适配器，机箱类型：立式，USB接口键盘及光电鼠标。 ★7.投标产品属《节能产品政府采购品目清单》内标注★号的货物的，须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标时提供证明文件。 | 17087.48 |
| 1331 | 虹膜门禁管控系统 | 1套 | 海康威视、万里虹、依图 | 1.虹膜识别验证。系统应提供虹膜识别验证功能，通过专用虹膜设备与虹膜库进行虹膜特征信息识别比对，确认该人员身份合法后门禁管控系统方能解锁开门； 2.虹膜识别比对信息显示。系统应提供虹膜识别比对显示功能，将虹膜识别比对结果显示至设备屏幕上，并在匹配时显示人员ID和姓名； 3.识别记录查询统计分析。系统应提供识别记录查询统计分析功能，可查询虹膜识别时间、地点、人员信息及识别成功情况； 4.虹膜门禁权限管理。系统应实现管理员对人员多时段多门禁管理； 5.异常情况报警提示。系统应提供异常情况报警提示，可外接报警器针对于强拆进行声音报警提示； 6.网络化管控。系统应实现虹膜门禁管控系统（客户端）的授权申请，实现膜门禁管控系统（客户端）的联控。提供管理员查看各终端识别记录功能； 7.兼容AB门虹膜门禁设备的管理功能，提供人员维护、数据导入等功能； 8.与AB门系统管理软件整合，提供虹膜识别成果后信息的显示，显示界面可单独显示也可与AB门管理软件结合显示。 | 81671.28 |
| 1332 | 虹膜身份核查系统应用服务集群软件系统 | 1套 | 海康威视、万里虹、依图 | 1.1在线虹膜采集识别功能需求 （1）在线虹膜采集。实现通过专用虹膜采集设备获取虹膜特征信息，将采集对象虹膜信息及图像信息实时存储至公安信息网虹膜库中。 （2）特殊采集方式。实现多种方式采集虹膜特征信息，如无证采集、强制采集和左右单眼采集。 （3）存储采集对象信息。提供采集对象信息存储功能，包括姓名、性别、人员分类、证件号码等相关信息。 （4）存储采集人信息。提供采集人存储功能。 （5）读取二代身份证件信息。提供通过二代证阅读机读取二代身份证件信息。 （6）在线虹膜识别。实现通过专用虹膜采集设备获取虹膜特征信息，将识别人虹膜特征信息与公安信息网虹膜库虹膜特征信息进行比对，并返回比对结果。 （7）显示虹膜识别比对成功结果。提供显示虹膜识别成功结果功能，呈现被识别人员相关信息，包括姓名、性别、人员分类、证件号码等信息。 （8）显示虹膜识别比对失败结果。提供显示虹膜识别失败结果功能，呈现该识别人未采集虹膜等提示。 （9）查看识别历史记录。提供识别历史记录查询功能，可查看该识别人的所有采集、识别记录。 1.2离线虹膜采集功能需求 （1）离线虹膜采集。实现通过专用虹膜采集设备获取虹膜特征信息，将采集对象虹膜信息及图像信息存储至本地离线虹膜库中。 （2）特殊采集方式。实现多种方式采集虹膜特征信息。 （3）存储采集对象信息。提供采集对象信息存储功能，包括姓名、性别、人员分类、身份证件号码等相关信息。 （4）存储采集人信息。提供采集人存储功能。 （5）读取二代身份证件信息。提供通过二代证阅读机读取二代身份证件信息。 1.3虹膜采集识别查询统计功能需求 （1）查询采集记录。提供采集记录按条件查询功能，列表中显示采集对象姓名、性别、证件类型、证件号码等相关信息。 （2）查询识别记录。提供识别记录按条件查询功能，列表中显示识别人姓名、性别、证件类型、证件号码等相关信息。 （3）统计采集情况。提供按时间、采集人、工作对象等多种方式的采集情况数量统计功能，统计结果以饼状图、折线图、柱状图、统计表格呈现，可导出Excel格式文件。 （4）统计识别情况。提供按时间、识别人、工作对象等多种方式的识别情况数量统计功能，统计结果以饼状图、折线图、柱状图、统计表格呈现，可导出Excel格式文件。 （5）查询报警记录。提供报警记录按条件查询功能，列表中显示识别人姓名、性别、证件类型、证件号码、报警原因等相关信息。 （6）统计报警情况。提供按报警类别、报警时间等多种方式的报警情况数量统计功能，统计结果以饼状图、折线图、柱状图、统计表格呈现，可导出Excel格式文件。 （7）查询离线采集上传记录。提供离线采集上传记录按条件查询功能，列表中显示处理结果、采集对象姓名、性别、证件类型、证件号码等相关信息。 1.4虹膜信息数据上传功能需求 （1）离线采集数据全部上传。提供离线采集数据全部上传功能。 （2）离线采集数据部分上传。提供离线采集数据部分上传功能。 （3）筛选离线采集上传数据。提供离线采集上传数据筛选功能。 1.5人员信息维护功能需求 （1）维护人员信息。提供人员信息修改功能，如姓名、性别、出生日期、国籍、民族、人员分类、住址、修改原因等。 （2）筛选人员记录。提供人员记录按条件筛选查询功能。 1.6人员信息删除功能需求 （1）删除人员信息。提供删除人员及虹膜特征信息删除功能等。 （2）筛选人员记录。提供人员记录按条件筛选查询功能。 1.7意见建议管理功能需求 （1）意见建议维护。提供意见建议维护功能，包括新增建议和删除建议。 （2）查询意见建议记录。提供按公开和本人意见类型查询意见建议功能。 1.8通知公告管理功能需求 （1）通知公告维护。提供通知公告维护功能，包括新增及删除通知公告。 （2）查询通知公告记录。提供按关键词、发布起止时间筛选条件查询功能。 1.9技术支持信息查看功能需求 （1）查看常见问题。提供常见问题查看功能。 （2）查看技术支持方式。提供技术支持方式查看功能。 1.10用户信息及角色管理功能需求 （1）用户信息管理。提供用户信息管理功能，包括新增用户、修改用户、删除用户，用户角色分配及用户密码修改功能。 （2）角色管理。提供角色权限管理功能，包括新增角色、修改角色、删除角色，角色对应权限设定等功能。 1.11用户登录及信息查看功能需求 （1）登录系统。提供用户系统登录功能，根据输入用户名和密码准确性进行判定是否正常登录系统。 （2）查看用户信息。提供用户信息查看功能，包括用户名，所属机构、机构代码等。 1.12系统分项技术需求 （1）库容要求。实现10万库容虹膜特征数据存储功能，并满足本地库虹膜识别功能。 （2）虹膜采集方式。提供在线采集和离线采集两种模式。 | 11671.28 |
| 1333 | 虹膜比对算法服务集群软件系统 | 1套 | 海康威视、万里虹、依图 | 1.比对功能需求 （1）数据比对范围。实现与本地虹膜库、政府相关部门虹膜库比对，同时与本地人口虹膜库进行比对。 （2）系统接口应用。实现系统与本地警综平台对接，采集识别时自动从警综平台获取人员身份信息；实现与本地人口虹膜库比对时，系统将与本地综平台对接，自动从警综平台获取人员身份信息和工作对象信息。 （3）采集入库要求。提供虹膜采集入库前进行全库比对功能，保证无重复虹膜特征后方可入库，充分保证虹膜建库的高质量。 2.比对分项技术需求 （1）比对集群。实现将获取虹膜特征信息与虹膜库在多台服务器上集群进行全库比对。 （2）高效查询虹膜数据。实现高效的查询虹膜特征信息数据。 （3）负载均衡。实现负载均衡，保证平滑地处理接口发送的请求。 （4）比对服务。实现管理用户数据以及相应虹膜信息的功能，成功处理虹膜信息注册以及比对，并能处理虹膜删除的请求。 ★3. 需要通过按第1797项《统一接口平台》制定的规范要求，集成、上架至《统一接口平台》中，并实现与《智慧监所实战平台》和《智慧监管管理平台》等应用系统对接，同时提供SDK开发包供CS应用端使用 | 11671.28 |
| 1334 | 虹膜数据库 | 1套 | 海康威视、万里虹、依图 | 免费建设10万人虹膜库 | 11671.28 |
| 1335 | 指纹门禁管控系统 | 1套 | 海康威视、万里虹、依图 | 1.指纹门禁管理系统软件（局域网版）； 2.与虹膜同时采集，然后分发给每个指纹门禁设备。 | 11671.28 |
| 1336 | 指纹采集仪 | 2台 | 海康威视、万里虹、依图 | 1.采用光学式指纹，图像分辨率≥508ppi。 2.支持≥1个USB2.0接口，即插即用。 3.采取指纹尺寸≥256*288(像素)。 4.工作电压支持DC5V，200mA。 | 4316.78 |
| 1337 | 人脸采集仪 | 2台 | 海康威视、万里虹、依图 | 1.采用CMOS高性能传感器，支持分辨率≥1920×1080，镜头约6mm。 2.支持最低照度 ≤0.1Lux，信噪比≥62dB。 3.视频帧率支持≥1080p@25fps，1080p@30fps 4.内置MIC，支持蜂鸣功能，支持红色闪烁+蜂鸣，有视频通话请求状态。 5.支持调整角度:水平为0°，垂直为-10°～30°，旋转为0°。 | 1176.78 |
| 1338 | 虹膜采集仪 | 2台 | 海康威视、万里虹、依图 | 一、虹膜身份核查系统客户端组件需求 1.图像获取。通过虹膜采集识别设备系统应可获取高精度虹膜图片。 2.质量判断。系统应可进行质量判断，质量不合格的图片无法被获取。 3.预处理。系统应可针对获取的虹膜图片图像进行特征信息预处理功能。 4.驱动匹配。应满足系统客户端组件所提供的驱动程序与虹膜采集设备及二代身份证阅读器匹配应用功能 5.访问地址。系统应提供访问地址指向功能。 二.虹膜采集设备需求 1.注册时间。在网络条件正常情况下，单人单次应不超过2秒。 2.识别时间。在网络条件正常情况下，单人单次应不超过1秒。 3.虹膜图像尺寸。单目虹膜图像宽640像素,高480像素。 4.精准度。在基于700万虹膜库的基础上，FAR小于0.00001%，FRR小于0.01%。 5工作应用方式。应支持在线和离线采集。 6.采集方式。应支持眼部特征采集。 7.触发方式。应支持触发采集。 8.质量检查提示。应支持采集环节同步检查虹膜质量和质量检查结果提示。 9.检查重复数据。应支持检查重复数据功能。 10.美瞳监测。应支持美瞳监测功能。 11.设备接口。应支持USB接口供电和数据传输。 三、二代身份证阅读器设备需求 1.工作频率。应满足13.56MHz±7MHz。 2.调制方式。应该提供ASK和BPSK方式。 3.与卡片的通讯速率。应不小于106 Kbit/s。 4.校验方式。应采用循环冗余校验（CRC）。 5.最大读卡距离。应不小于30mm。 | 34116.78 |
| 1.2.6.6门禁系统 |
| 1339 | 园区整体门禁分系统调试 | 1系统 |  | 园区整体门禁分系统调试，检验系统、货物的功能、性能，确保准确可靠和满足使用要求。 | 66562.02 |
| 被监管人员报告系统 |
| 分部分项工程 |
| 1.2.7.1被监管人员报告系统 |
| 1340 | 监室专用可视对讲终端 | 781台 | 海康威视、来邦、宝登 | 1.≥1路内置高灵敏度全指向麦克风，拾音距离≥5米，≥1路音频输入/输出接线端子。 2.支持 G.711U、G.726音频压缩标准。 3.支持用户登录锁定机制及密码复杂度提示。 4.设备可在不小于-10℃-＋55℃温度范围内，保持正常工作。 5.防暴等级≥IK08，功耗≤14w，支持智能噪声抑制和回声消除处理。 6.具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口。 | 1295272.88 |
| 1341 | 分控中心专用可视对讲分机 | 29台 | 海康威视、来邦、宝登 | 1.约10.1寸高清触摸屏，支持H.264/H.265解码显示。 2.集成≥200万高清摄像头，摄像头支持角度调节。 3.集成视频查看、录像回放、双向对讲、呼叫前端、多路广播等功能 4.支持同时进行多方实时对讲通话，多台前端设备与多台中心管理机应可实时多方通话。 5.可对前端设备实现语音广播，支持可分区域或分组广播。 6.支持≥2 路音频输入和≥2 路音频输出，音频输入和音频输出关系应可自由配置。 ◆7.主要操作时间响应时间 ≤2s ，前端设备报警响应时间 ≤1s。 8.具备呼叫功能，按下紧急求助按键后，设备应能呼叫中心管理机，呼叫过程中，应能听到相应提示音。 9.可通过外部信号触发应可联动前端设备自动语音播报。 10.触发防拆报警，前端设备发出报警提示，同时上传中心平台。 11.设备连续工作≥168h ， 应正常工作。 ★12. 需要通过按第1797项《统一接口平台》制定的规范要求，集成、上架至《统一接口平台》中，并实现与《智慧监所实战平台》和《智慧监管管理平台》等应用系统对接，同时提供SDK开发包供CS应用端使用 | 134880.45 |
| 1342 | 指挥中心专用大屏可视对讲主机 | 3台 | 海康威视、来邦、宝登 | 1.约10.1寸高清触摸屏，支持H.264/H.265解码显示。 2.集成≥200万高清摄像头，摄像头支持角度调节。 3.音频输入和音频输出关系应可自由配置。 4.支持同时进行多方实时对讲通话，多台前端设备与多台中心管理机应可实时多方通话。 5.集成视频查看、录像回放、双向对讲、呼叫前端、多路广播等功能 6.可对前端设备实现语音广播，支持可分区域或分组广播。 7.可通过外部信号触发应可联动前端设备自动语音播报。 8.具备呼叫功能，按下紧急求助按键后，设备应能呼叫中心管理机，呼叫过程中，应能听到相应提示音。 9.触发防拆报警，前端设备发出报警提示，同时上传中心平台。 ◆10.主要操作时间响应时间 ≤2s ，前端设备报警响应时间 ≤1s。 11.设备连续工作≥168h ， 应正常工作。 ★12. 需要通过按第1797项《统一接口平台》制定的规范要求，集成、上架至《统一接口平台》中，并实现与《智慧监所实战平台》和《智慧监管管理平台》等应用系统对接，同时提供SDK开发包供CS应用端使用 | 13996.05 |
| 1343 | 控制中心管理主机 | 1台 | 海康威视、来邦、宝登 | 1.约10.1寸高清触摸屏，支持H.264/H.265解码显示。 2.集成≥200万高清摄像头，摄像头支持角度调节。 3.集成视频查看、录像回放、双向对讲、呼叫前端、多路广播等功能 4.支持同时进行多方实时对讲通话，多台前端设备与多台中心管理机应可实时多方通话。 5.可对前端设备实现语音广播，支持可分区域或分组广播。 6.通话过程中，在中心管理机应可看到设备处实时视颜，图像应清晰。 7.音频输入和音频输出关系应可自由配置。 ◆8.主要操作时间响应时间 ≤2s ，前端设备报警响应时间 ≤1s。 9.前端设备支持实时全双工双向语音对讲和视频通话功能，内置高灵敏度麦克风，在距离设备拾音范围能与管理机实现双向语音对讲。 10.具备呼叫功能，按下紧急求助按键后，设备应能呼叫中心管理机，呼叫过程中，应能听到相应提示音。 11.前端设备呼叫中心管理机的时候，可通过呼叫转移功能讲呼叫信息转移到其他中心后端管理机上。 12.可通过外部信号触发应可联动前端设备自动语音播报。 13.触发防拆报警，前端设备发出报警提示，同时上传中心平台。 14.支持≥128G SD卡存储，支持远程升级及本地USB升级。 15.设备连续工作≥168h ， 应正常工作。 ★16. 需要通过按第1797项《统一接口平台》制定的规范要求，集成、上架至《统一接口平台》中，并实现与《智慧监所实战平台》和《智慧监管管理平台》等应用系统对接，同时提供SDK开发包供CS应用端使用 | 4271.87 |
| 1344 | 对讲管理模块 | 1套 | 海康威视、来邦、宝登 | 1.管理机支持≥1个RJ45端口，≥1个USB端口。 2.紧急求助接口支持≥1个RJ45端口，≥1个SD卡座。 3.对讲设备集中管理，支持≥1000路对讲通道，支持呼叫功能，按下紧急求助面板上的呼叫键应能呼叫管理机，管理机振铃发出提示音。 4. 紧急求助面板具有红外补光灯，夜间光线不足时应能在5米以内摄取图像，日夜模式能够自动控制，在服务器支持下，管理机与紧急求助面板之间通话时的音视频信息被传送到中心并记录，在服务器上可播放该音视频记录。 5.具有多方通话功能，管理机选择紧急求助面板一个或多个，即分组，再选择广播功能键后，应能向则内的紧急求助面板进行单向讲话。 6.支持系统端的音频延时应 ≤300ms，支持采用手柄方式通话时，手柄端的侧音掩蔽评定值≥5dB。 7. 支持对讲通话功能，紧急求助面板与管理机双向语音对讲时，在管理机的显示器上应能显示由可视紧急面板摄取的图像，紧急求助面板具有防拆装置，当打开面板的上盖时应能产生本地报警声。 8.支持监听及拾音功能，管理机选择紧急面板并能听到紧急面板麦克风捨取的声音，支持管理机可选择可视紧急面板，在管理机的显示器应能显示由可视紧急面板摄取的图像。 9.紧急求助面板外壳防护等级不低于IP54，音频失真 ≤10%。 10.支持多方通话功能，在中心平台操控下，选择参与通话方，管理机、紧急求助面板后，任意一参与方应能讲话并能被其他方听到。 ★11. 需要通过按第1797项《统一接口平台》制定的规范要求，集成、上架至《统一接口平台》中，并实现与《智慧监所实战平台》和《智慧监管管理平台》等应用系统对接，同时提供SDK开发包供CS应用端使用 | 8860.19 |
| 1.2.7.2被监管人员报告终端试运行 |
| 1345 | 被监管人员报告终端试运行 | 1系统 |  | 被监管人员报告终端试运行，检验系统长期运行的稳定性、可靠性和应用效果 | 15156.81 |
| 武警中队科技强勤系统 |
| 分部分项工程 |
| 1.2.8.1、指挥通信手段 |
| 1346 | 通信管理平台 | 1套 | 大唐联城、美贝电尔、欣横纵 | 1.具备视频实时调阅，录像回放，云台设备远程操控，语音设备对讲通话，语音组呼/会商，消息传输和文件发送，音视频采集、编码、传输功能，云台本地和远端控制功能； 2.具备即时通信软件功能：支持门户与门户之间一对一的音频、视频、文本信息、文件以及图片等多种数据的实时交互；支持门户（借助 PC 摄像头）与设备之间的点对多点的音频、视频交互； 3.支持定时和手动录像，支持录像存储和录像回放： 4.支持语音对讲功能； 5.支持点到点及点到服务器应用模式； 6.客户端软件支持本地显示、录制、和播放；支持视音频同步播放； | 271671.28 |
| 1347 | 北斗4G勤务车载终端主机 | 1台 | 大唐联城、美贝电尔、欣横纵 | 1.与武警动态勤务管控系统兼容； 2.视频：双路高清视频输入，1路输出； 3.支持H.265.H.264等视频压缩格式； 4.分辨率：CIF、D1.720P、1080P视频分辨率，帧率：1fps ~25fps可调，码率：60kbps～2000kbps码率可调； 5.语音输入：1路；输出：1路；支持模式：line/mic； 6.压缩格式： G.711A/G.726；采样率：8kHz； 7.量化：16bit； 8.声道：单声道； 9.无线网络：支持军用LTE无线专网或支持移动公众网络(WCDMA、CDMA2000 EV-DO、TD-SCDMA、TD-LTE、FDD-LTE)； 10.拨号：支持自动拨号，掉线后自动重拨； 11.支持协议：支持DHCP、VPN/IP-IP、NAT；加密：外部接口：天线：TNC； 12.模块调试：串行；云镜控制：RS-485； 13.供电：交流：220V； 14.直流：12V； 15.功耗:<15W； | 53330.26 |
| 1348 | 4G北斗单兵 | 2台 | 大唐联城、美贝电尔、欣横纵 | 1.与武警动态勤务管控系统兼容； 2.视频：输入：1路，制式：PAL，压缩格式：H.264，分辨率：CIF/D1/720P； 3.输出码率：60kbps~2000kbps可调，帧率：1fps~25fps可调； 4.语音： 输入：1路，输出：1路，支持模式：mic，压缩格式：G.711A，采样率：8kHz，量化：16bit，声道：单声道； 5.拨号：支持自动拨号，掉线后自动重拨； 6.屏幕尺寸：3.5英寸，显示类型：TFT_SN，亮度：450~500 cd/m2，在太阳光下能看清； 7.前摄像头：CMOS，200万像素，定焦； 8.后摄像头：CMOS，800万像素，变焦； 9.电池：外置>5500mAh，内置>800mAh； 10.待机时间：在不进行音视频编码、通信等操作的情况下，不小于24小时； 11.工作时间：在视频双向通信情况下，不小于3小时； 12.无线定位：北斗：支持北斗二代技术，支持B1频段； 13.含一体化耳麦摄像机、多功能连接线、天线及电池等配件。 | 50097.44 |
| 1349 | 连接线 | 1条 | 大唐联城、美贝电尔、欣横纵 | 1.中队无线接入动态勤务系统； 2.无线管。 | 3505.77 |
| 1350 | 北斗勤务管理平台 | 1套 | 大唐联城、美贝电尔、欣横纵 | 1.可接入武警动态勤务管控系统； 2.平台：动态勤务管控平台（移动版）、可接入固定指挥中心的动态勤务管控平台； 3.操作系统：WIN7，CPU: i5-3230M，硬盘：500G； 4.电池：锂电电池4S2P 6400MH； 5.液晶屏：14寸，分辨率：1366*768； 6.摄像头：内置200万像素； 7.定位：支持北斗定位； ★8. 需要通过按第1797项《统一接口平台》制定的规范要求，集成、上架至《统一接口平台》中，并实现与《智慧监所实战平台》和《智慧监管管理平台》等应用系统对接，同时提供SDK开发包供CS应用端使用 | 5417.19 |
| 1351 | 流量卡 | 3张 | 大唐联城、美贝电尔、欣横纵 | 4G数据上传流量卡 | 1295.46 |
| 1352 | 车辆改装费 | 1项 | 定制 | 根据实际对业务车辆进行改装，满足本次项目需求。 | 2200.00 |
| 1.2.8.2.1.1 勤务管理平台 |
| 1353 | 勤务指控平台软件 | 1套 | 大唐联城、美贝电尔、欣横纵 | 1.支持勤务大数据存储及分析功能，具备位置信息、兵力状况、勤务状态、枪弹状态、报警事件、勤务异常统计等各类勤务数据的图形化展示； 2.支持融合影像地图及三维地图，实现执勤部署的多维展示及辅助决策； 3.具有广泛的系统兼容性，可兼容主流品牌的摄像机和十五所伺服器； 4.支持哨位集成箱申请供弹时，平台接收申请供弹信息，确认供弹后子弹安全箱自动打开。支持通过平台软件远程开启子弹箱。子弹安全箱状态检测异常提醒，生成子弹箱记录。 5.支持二三维地图，地图放大到一定比例，自动显示相应区域的对应实时视频； 6.支持视频播放画面叠加显示“本级单位”、“执勤点”、“编码器IP”、“内线电话”、“执勤人员”等信息，并可设置不显示这些叠加信息； 7.支持对下级单位执勤视频进行手动和计划查勤，对勤务情况进行检查评价、截图、录像，并生成查勤记录统计报表； 8.同步接收下级单位上传的干部查哨信息，并自动生成统计报表； 9.支持平台与平台系统之间可以向上级或下级单位发送文档和图片以及各类附件，接收到信息后，系统可自动提示。支持总队、支队、中队三级软件客户端对讲功能，支持客户端软件对哨位集成箱的视频对讲功能。 10.具备干部查勤排班功能； 11.启动预案时可向哨位台推送文字、启动音频播报、打开子弹箱、鸣枪警告及开启喊话。报警能够联动兵力部署图定位及视频播放。 12.支持接收哨位集成箱六类一键报警功能，支持电网、红外、光纤震动、电子围栏等周界报警开关量信号设备接入管理。哨位触发报警后，本级单位平台接收报警信息及报警视频，确认报警后报警信息上报上级单位。同时报警联动414视频调度预案分割上墙、声光报警器、紧急呼叫站、兵力部署图、报警预案等设备资源。 | 51671.28 |
| 1354 | 应用管理服务器 | 1台 | 浪潮、华为、曙光 | 1.CPU：64位，主频不低于3GHz； 2.内存:容量8GB以上； 3.硬盘:主板支持SATA接口，标配容量不少于2TB； 4.机箱:机架式2U；USB:不少于4*USB接口； 5.电源:市电220V； 6.操作系统:支持64位Windows Server 2008 R2 | 15230.42 |
| 1355 | 流媒体视频转发服务器 | 1台 | 浪潮、华为、曙光 | 1.性能参数：Intel E5系列多核处理器、标配8G内存（支持最大32G）、标配1T硬盘； 2.外部接口：支持2个USB 3.0、2个USB 2.0接口，1个VGA接口，2个RJ45千兆网口； 3.内部接口：支持2 个 3.5 英寸内置硬盘接口，支持1路PCI-E扩展插槽； 4.电源管理：支持500W 高性能管控电源； 5.操作系统：支持国产主流Linux系统，以及Windows Server 2012 R2 x86/x64.Windows Server 2012 x86/x64.Windows Server 2008 R2 x86/x64系统； | 20230.42 |
| 1356 | 指纹采集仪 | 1台 | 宝登、宏森、大华 | 1.通讯接口UART或USB1.1，匹配方式1:1/1:N； 2.认假率(FAR)小于0.001%（安全等级为3时），拒真率(FRR)小于1%（安全等级为3时），识别时间少于1秒（1:500时，均值） | 1628.07 |
| 1357 | 二维航拍图 | 1项 | 定制 | 定制目标单位和武警营区航拍图拍摄和图标制作 | 5000.00 |
| 1358 | 紧急对讲呼叫站 | 1台 | 大唐联城、美贝电尔、欣横纵 | 1. 基于嵌入工低功耗硬件架构，采用国产工业级处理器芯片和嵌入式Linux实时多任务系统,集主控计算、界面交互、视频接入及交换于一体的可视对讲系统 2. 具有10.1寸数字真彩显示屏，多点电容式触摸屏，分辨率达1280*800 3. 内置500万像素高清数字摄像头（具有硬件遮挡功能，保护隐私)，支持双向视频通话；采用H.264编码 4. 支持与执勤哨位终端、语音对讲终端进行全呼、组呼广播对讲功能 5. 支持对执勤哨位终端进行可视对讲监听、环境监听功能 6. 内置3W扬声器和话筒咪头，用于免提通话、接收广播和监听 7. 支持3种方式通话和广播：免提(内置麦克风)、免提(话筒杆)和听筒 8. 文件广播和预录音广播功能，可将本地音频文件或录音广播给指定终端 9. 支持来、去电显示功能，来电语音播报，呼叫转移 10.支持音视频多方通话，最高支持四方实时视频通话和六方音视频混合通话 11. 支持SIP协议，可单独接入VOIP电话系统(主流IP-PBX) 12. 支持1个HDMI、2个USB、1路本地音频输入输出 13. 支持 2路报警输入输出、2路RS485和1路12V可控电压输出 14. 主机带权限操作功能，特殊权限操作需核对身份（输入密码或指纹） | 15458.48 |
| 1359 | 值班员在岗状态监测系统 | 1套 | 大唐联城、美贝电尔、欣横纵 | 1.智能分析，自动判定值班员是否脱岗、睡岗、走神（可以扩展到对执勤哨兵的状态检测）； 2.包含检测终端硬件设备；可设定报警时间、声音、级别；判断时间 ≤2秒，准确率不低于99%。 | 18417.19 |
| 1360 | 智能声光报警器 | 9个 | 国产优质 | 1. 具备接收冲闯/暴狱、破坏/越狱、袭击、灾害、劫持、突发6种报警，每种报警类型对应一种颜色 2. 具备报警时通过报对应警灯闪烁、报警音频播报、LED屏滚动字幕提示报警状态及预案措施 3. 终端采用一体化设计，防雷、防尘、散热符合军、国标 4. 当平台出现脱机，电脑出现故障，报警灯仍能收到哨位信息终端报警信号 5. 支持电子哨兵、枪械离岗、周界入侵报警联动声光报警器 6. 支持哨位终端子弹箱打开时语音、文字、警灯提示 7. 具备接收哨位终端离线紧急报警功能 8. 在没有报警的状态下，LED屏可显示日期，时间，口号等信息 9. 报警时通过报警灯闪烁、报警音频播报、LED屏滚动字幕提示报警状态及预案措施 10. 具备通过复位按钮将网络参数值恢复至默认状态 11. 支持通过勤务平台网络进行通知信息发送，LED屏滚动信息文字 12. 具备1个音频线性输出接口 13. 具备1个功放输出接口 14. 集成1路扬声器，用于警情播报，输出功率≧20W 15. LED屏：显示区域尺寸608*152mm 16. 网络接口：1路10/100Mbps自适应以太网RJ45接口 17. 串行接口：1路标准 RS485接 18. 设备通过GB/T 17626.2-2006 电磁兼容性测试 | 72606.24 |
| 1.2.8.2.1.2信息融合管理平台 |
| 1361 | 多媒体调度服务单元 | 1台 | 大唐联城、美贝电尔、欣横纵 | 1. 8mm铝面板，支持桌面嵌入式安装和桌面摆放两种安装方式 2. 支持3个19寸数字真彩显示屏，多点电容式防暴触摸操作 3. 支持带权限操作功能，支持指纹、密码验证登录 4. 支持兼容标准SIP/VoIP协议，可单独接入IPPBX电话系统 5. 支持两个200万像素高清摄像头，支持日夜模式切换及红外补光，支持可视对讲及防瞌睡检测；采用H.264编码 支持视频预览、虚拟拼接、视频上墙控制、智慧物联控制 6. 具备视频调用、视频播放、摇杆控制、缩放控制、焦距调整、预设点调用等多种云台控制操作 7. 支持单屏多用、多点触控操作、KVM扩容接入 8. 支持可视对讲管控主机、哨位信息化终端、应急控制终端、岗哨门禁终端、智能枪弹柜、两警联动终端、集群车载台、模拟话机、IP话机、4G单兵、手机等终端集中接入管理和统一音频调度（配合融合通信后台系统使用） 9.支持岗哨门禁控制与门状态检测功能，可对岗哨门禁终端进行远程开门、验证开门等控制操作，并实时检测和显示门状态 10. 支持纪录查询、单个监听、通话过程监听等功能支持与执勤哨位终端、语音对讲终端进行全呼、组呼广播对讲功能 11. 支持来/去电显示功能，来电语音播报 12. 支持2路全频喇叭（10W+16W），支持业务音频播报及可视对讲、监听监视 13. 话筒杆可拆卸，支持2种方式通话：免提(麦秆)和听筒 支持6路USB接口，可外接U盘、移动硬盘，或者外接其它USB设备 14. 支持1路音频输入、1路音频输出、2路报警输入、2路报警输出、1路RS485.1路12V可控电压输出； | 50179.42 |
| 1362 | 录制管理单元 | 1台 | 大唐联城、美贝电尔、欣横纵 | 1.支持对语音通话过程集中录制、压缩转码、检索回放等； 2.支持用户权限管理，海量数据高速检索，统计报表； 3.支持SIP协议； 4.标准机架式，内存≥2GB，支持千兆以太口，≥2个USB接口；录音存储容量满足1个月以上的存储需要，可灵活扩展。 | 6179.42 |
| 1363 | 语音控制单元 | 1台 | 大唐联城、美贝电尔、欣横纵 | 配置不少于1个配置口，1个100M以太口，1个USB接口。 | 2133.61 |
| 1.2.8.2.1.3 显示系统 |
| 1364 | 高清液晶拼接屏 | 8套 | 洲明、利亚德、晶彩 | ◆1.单屏55英寸，分辨率≥1920*1080，对比度不小于4000:1，亮度500cd/㎡以上，物理拼缝 ≤3.5mm，寿命≥60000小时； 2.接口齐全，不少于DVI×1，HDMI×1,VGA×1，CVBS×2，USB×1输入； 3.拼接图像控制口输入: RJ45×1；内置拼接控制器； 4.支持电脑集中控制，可进行拼接单元参数调整； 5.自动温控系统；自动消残影功能；智能通道巡航功能、局部放大功能、动态对比度提升功能。 ★6.投标产品属《节能产品政府采购品目清单》内标注★号的货物的，须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标时提供证明文件。 | 173573.92 |
| 1365 | LED双基色屏 | 2㎡ | 洲明、利亚德、晶彩 | 1.全彩，点阵间距不大于2mm， 2.水平视角不低于170度，垂直视角不低于140度， 3.最大亮度不低于1000cd/M²，刷新率不低于60Hz。 | 2738.86 |
| 1366 | 拼接支架 | 8套 | 定制 | 定制 | 13973.44 |
| 1367 | 云台控制键盘 | 1台 | 海康威视、大华、中控 | 1.支持 H.264.MPEG4.MPEG2.MJPEG,支持ONVIF、GB/T 28181协议接入； 2.单机可解码至少4路1080P/8路720P/16路D1/32路CIF解码视频； 3.支持高清HDMI接口输出，可实现解码、拼接、分割、轮巡、漫游（画中画）等功能；系统自带UI，和USB2.0接口，接入鼠标后HDMI1口直接在视频上叠加操作界面； 4.支持跨平台图形化界面浏览器控制；支持RS485扩展接入报警设备，实现报警联动。 | 7058.39 |
| 1368 | 视频综合平台 | 1套 | 海康威视、大华、中控 | 1.整机具有4个DVI输入接口、16个DVI输出接口 2. 内置千兆交换机，具备多个千兆网口，用于网络视频的实时预览、解码上墙及网络集中存储等,支持以太网自适应 3. 业务模块支持热插拔、智能风扇自动调温 4. 支持网络、数字视频信号的接入和切换输出 5. 整机解码能力支持128路1080P，或256路720P分辨率；最高支持1200W高清视频解码 6.支持1/4/9/16画面分割显示 7. 支持开窗漫游，可开256个窗口，单屏支持16个漫游窗口 8. 支持拼接、漫游、叠加、缩放 9. 支持轮巡、回放上墙 10. 支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数 11. 支持远程重启、恢复默认设置、升级等日常维护 12. 设备在正常工作条件下，连续工作168h，不出现供电，机械或操作系统的故障 | 56230.42 |
| 1369 | 高淸液晶显示屏 | 2台 | 海康威视、大华、科达 | 1.分辨率≥1080p， ◆2.响应时间 ≤8ms， 3.刷新率≥60Hz， 4.支持HDMI、VGA接。 ★5.投标产品属《节能产品政府采购品目清单》内标注★号的货物的，须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标时提供证明文件。 | 5183.88 |
| 1.2.8.2.1.4 分布式视频控制系统 |
| 1370 | 分布式控制软件 | 1套 | 海康威视、大华、中控 | 1.支持音频、视频分布式传输控制（配置此软件需同时匹配软加密狗）。 | 5313.91 |
| 1371 | 分布式输入节点单元（视频接口定制） | 1台 | 海康威视、大华、中控 | 1.支持DVI高清输入，DVI高清输出、CVBS输出； 2.支持双向RS232串口、至少3路红外发送端子、至少3路IO端子控制能力，支持控制设备状态实时反馈； 3.每个单元支持至少1路音频输入、1路音频输出，每个单元输出音频可以指定任意一路音频流，音视频既可同源，也可不同源； 4.每个单元具备大屏拼接功能，图像视窗在全屏范围内可以任意叠加、漫游、缩放（scale）输出，单元具备发现协议和对时协议，确保单个视频流在多个单元分割输出显示时帧同步； 5.系统为完全分布式结构，无服务器，单元接入无路数限制；系统具备交互式控制和显示功能。 | 11730.42 |
| 1372 | 分布式输出节点单元（视频接口定制） | 1台 | 海康威视、大华、中控 | 1.支持DVI高清输入，DVI高清输出、CVBS输出； 2.支持双向RS232串口、至少3路红外发送端子、至少3路IO端子控制能力，支持控制设备状态实时反馈； 3.每个单元支持至少1路音频输入、1路音频输出，每个单元输出音频可以指定任意一路音频流，音视频既可同源，也可不同源； 4.每个单元具备大屏拼接功能，图像视窗在全屏范围内可以任意叠加、漫游、缩放（scale）输出，单元具备发现协议和对时协议，确保单个视频流在多个单元分割输出显示时帧同步； 5.系统为完全分布式结构，无服务器，单元接入无路数限制；系统具备交互式控制和显示功能。 | 11730.42 |
| 1.2.8.2.2.1 无人机屏障 |
| 1373 | 无人机防御手持式干扰枪 | 1台 | 大疆、大华、科达 | 1.重量 ≤5kg； 2.实现防控机型全覆盖，包含2.4GHz, 5.8GHz和GPS等卫星导航信号干扰； 3.防御距离≥500米； 4.内置电池，续航时间≥2小时；支持低温（-25℃）下稳定正常工作。 | 110116.33 |
| 1.2.8.2.2.2 人脸、车牌识别系统 |
| 1374 | 人脸识别摄像机 | 2台 | 海康威视、大华、华为 | 1.图像功能：≥200万像素，支持H.265/H.264视频压缩算法，1920×1080@30fps实时帧率，支持区域裁剪，适合逆光环境监控，支持透雾、电子防抖、背光补偿； 2.智能功能：支持人脸抓拍功能，可同时对20张以上运动人脸进行检测、跟踪，支持对性别、年龄、是否戴眼镜等特征的识别； 3.编码传输：支持断网续传功能保证录像不丢失，支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码，双路高清，≥同时10路取流； 4.补光功能：采用高效白光阵列灯，低功耗，照射距离至少30米； 5.系统功能：支持ONVIF(profile S/profile G)、CGI、ISAPI和GB/T28181协议接入，支持三路码流技术； 6.接口功能：支持标准存储卡，支持10M/100M/1000M自适应网口。 7.支持防浪涌、防静电，不低于IP66防护等级； ◆8.支持白名单、黑名单功能，支持阀值设定和调整，识别率不低于90%；响应时间不高于2s；容错率不高于1%。 | 9346.88 |
| 1375 | 车牌识别摄像机 | 2台 | 海康威视、大华、华为 | 1.≥200万像素1/1.8"逐行扫描CMOS，分辨率≥1920 × 1080,帧率≥25帧； 2.外置补光灯，支持最低0.02Lux照度条件下图像抓拍； 3.内置车牌识别、车型识别算法，支持ONVIF、GB/T28181协议； 4.支持线圈触发、视频触发、线圈结合视频触发模式； ◆5.识别率≥95%；响应时间 ≤1s；容错率 ≤1%。 | 9346.88 |
| 1376 | 智能分析服务器 | 1台 | 海康威视、大华、华为 | 1.CPU：I7（或以上配置）； 2.内存：8G； 3.固态硬盘：240G； 4.WIN10企业版 | 10230.42 |
| 1.2.8.2.2.3 门禁系统 |
| 1377 | 哨位门禁子系统 | 13台 | 大唐联城、美贝电尔、欣横纵 | 1.6mm铝面板，壁挂式安装，防暴、防水溅，抗击打； 2.内置130万像素高清摄像头，支持日夜模式切换及红外补光，支持双向视频通话，采用H.264编码； 3.带“值班室”和“哨位”按钮，可对指定的值班室或哨位进行一键呼叫、申请开门操作； 4.内置5W扬声器和对讲咪头，可实现全双工通话对讲、进行免提通话和接收广播；支持循环监听监视，支持无服务器情况下的脱机对讲； 5.兼容标准SIP协议，可单独接入VOIP电话系统(主流IP-PBX) ； 6.支持 1路电控锁开关量控制、1路出门开关控制和1路门磁状态检测；支持1路DC12V电源输出给电插锁供电 ； | 47772.66 |
| 1378 | 勤务闭门器 | 6台 | 国产优质 | 1.自动液压式缓冲；材质：太空铝； 2.最大门宽:1100mm； 3.最大门重90KG。 | 1952.94 |
| 1379 | 门禁锁 | 6套 | 国产优质 | 1.锁心承受破坏剪力≥800kg； 2.内含门开启或关闭状态侦测输出接点防残磁设计； 3.内含光耦合开门输入按钮接点，如5秒内未开门会再自动上锁。 | 3855.00 |
| 1380 | 门磁 | 6套 | 国产优质 | 1.感应距离：30-50毫米； 2.电气参数：最大功率10W，最高电压100V，最大电流0.5A。 | 722.94 |
| 1381 | 开关 | 6个 | 国产优质 | 1.标准86盒子大小； 2. 点动式开关。 | 166.98 |
| 1.2.8.2.2.4 访客系统 |
| 1382 | 智能访客机 | 1台 | 国产优质 | 1.能准确识别身份证件（国标）芯片信息； 2.能准确扫描身份证件（二代证、护照、港澳台通行证、电子身份证等）内容信息；摄像头:能准确抓取到受登记人的脸部信息； 3.人员发卡器：对访客发卡； 4.室外型身份验证机：刷卡可显示信息； 5.人员读卡器：联网管理； 6.管理软件：1.与人口库进行人像实时比对； 7.能对无法识别的证件或比对失败的脸部信息推送后台预警再审处理； 8.采集受登记人的脸部信息按照国标入库； 9.识别率不低于99%。 | 42183.38 |
| 1.2.8.2.3.1.1 查勤监控 |
| 1383 | 高淸网络红外枪型摄像机 | 30台 | 海康威视、大华、华为 | 1.CMOS或CCD不小于1/2.8英寸，主码流分辨率不低于1920×1080@30fps，红外补光灯，支持智能分析、宽动态等功； 2.最低照度不高于0.05Lux/F1.6(彩色),0.01Lux/F1.6(黑白),0 Lux（红外）； 3.编程接口支持标准协议Onvif 2.0； 4.支持GB/T28181协议，支持至少1路Mic/Line输入； 5.视频压缩标准H.264/H.265;支持划线、虚拟周界、移动侦测、遮挡报警等。 | 28753.20 |
| 1384 | 高淸网络红外半球摄像机 | 10台 | 海康威视、大华、华为 | 1.CMOS或CCD不小于1/2.8英寸，主码流分辨率不低于1920×1080@30fps，多种定焦镜头或可调变焦镜头，编程接口支持标准协议Onvif 2.0，支持GB/T28181协议； 2.视频压缩标准H.264/H.265;支持划线、虚拟周界、移动侦测、遮挡报警等。 | 7987.70 |
| 1.2.8.2.3.1.2 周界感知监控 |
| 1385 | 高淸网络红外枪型摄像机 | 20台 | 海康威视、大华、华为 | 1.CMOS或CCD不小于1/2.8英寸，主码流分辨率不低于1920×1080@30fps，红外补光灯，支持智能分析、宽动态等功； 2.最低照度不高于0.05Lux/F1.6(彩色),0.01Lux/F1.6(黑白),0 Lux（红外）； 3.编程接口支持标准协议Onvif 2.0； 4.支持GB/T28181协议，支持至少1路Mic/Line输入； 5.视频压缩标准H.264/H.265;支持划线、虚拟周界、移动侦测、遮挡报警等。 | 28753.20 |
| 1386 | 位移侦测枪机 | 50台 | 海康威视、大华、华为 | 1.≥200万像素1/1.8'CMOS，支持1920*1080p@60fps，视频压缩标准H.265 /H.264，支持ONVIF、GB/T28181协议，星光级照度； 2.彩色:0.002 Lux @(F1.2,AGC ON)，黑白:0.0002Lux @(F1.2,AGC ON)； 3.三轴调节，内置红外灯（10-30米）； 4.至少1对音频/报警输入输出，1个RS485，1路BNC； 5.支持Micro SD(128G)断网本地存储； 6.支持背光补偿，透雾，电子防抖，三码流，ROI编码； 7.支持越界、区域入侵、人脸、进入/离开区域、人员聚集、快速运动侦测，支持场景变更、音频异常、虚焦、移动侦测； | 166325.25 |
| 1387 | 电子哨兵（枪球联动） | 32台 | 海康威视、大华、华为 | 1.支持H.265 /H.264/MJPEG/MPEG4视频压缩算法，支持ONVIF、GB/T 28181-2011协议； 2.图像输出≥1920×1080@30fps，至少23倍光学变焦（5.9-135.7mm,）、16倍数字变倍； 3.星光级照度，0.005Lux/F1.5（彩色），0.0005Lux/F1.5（黑白）,0Lux（红外灯开启）； 4.支持同时检测20个以上的目标，支持检测100米×100米范围内目标； 5.支持区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域事件触发后联动细节跟踪摄像机进行目标跟踪并上传报警信息，支持可疑人员接近、翻越、聚集等多种报警场景； 6.球机可自动跟踪网络摄像机画面中的多个目标；支持手动/自动跟踪和点击联动； 7.支持手动、自动跟踪和点击联动跟踪模式；防雨、防潮、防雪、防盐雾、防雷；MTBF不低于20000小时。 ★8.支持白光补光可识别距250m处的人体轮廓 | 728315.04 |
| 1.2.8.2.3.1.3 重点部位监控 |
| 1388 | 全景网络高清智能球机（180度） | 4台 | 海康威视、大华、华为 | 1.≥200万像素，支持 4096 × 1800@30fps； 2.视场角：水平180°，垂直80°； 3.星光级超低照度，0.005Lux/F2.2（彩色），0.0005Lux/F2.2（黑白）； 4.细节跟踪摄像机1/1.8" 2MP 逐行扫描CMOS，支持1920 ×1080@30fps,水平360°连续旋转，垂直-15°-90°（自动翻转）,星光级照度，0.002Lux/F1.5（彩色），0.0002Lux/F1.5（黑白），0Lux with IR； 5.支持ONVIF、GB/T 28181-2011协议，至少4倍光学变倍，16倍数字变倍,采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达200米； | 139362.54 |
| 1389 | 无人机 | 1台 | 大疆、大华、科达 | 1.续航时间≥30分钟； 2.有效像素≥1200万，分辨率≥4K@30fps； 3.摄像机支持ONVIF、GB/T28181协议； 4.视频存储量不低于32GB； 5.视频传输距离不低于4公里； 6.最大水平飞行速度≥30公里/时，悬停精度垂正负0.5米,水平1.5米，无风悬停续航不低于20分钟，电池可快速更换； 7.机身防尘防水，断桨保护功能，抗风能力5级； | 180000.00 |
| 1.2.8.2.3.1.4 值班室、营区监控 |
| 1390 | 高淸网络红外球机（云台） | 3台 | 海康威视、大华、华为 | 1.≥200万像素，支持1920×1080@30fps； 2.支持星光级照度，0.005Lux/F1.5(彩色),0.0005Lux/F1.5(黑白) ,0 Lux with IR； 3.支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率； 4.低功耗，照射距离≥200米；支持手动、全景、事件跟踪等跟踪方式并支持多场景巡航跟踪； 5.支持3D定位功能，配合DVR/客户端软件/IE可实现点击跟踪和放大；支持标准ONVIF、GB/T28181协议。 | 31419.63 |
| 1391 | 高淸网络红外枪机 | 20台 | 海康威视、大华、华为 | 1.CMOS或CCD不小于1/2.8英寸，主码流分辨率不低于1920×1080@30fps，红外补光灯，支持智能分析、宽动态等功； 2.最低照度不高于0.05Lux/F1.6(彩色),0.01Lux/F1.6(黑白),0 Lux（红外）； 3.编程接口支持标准协议Onvif 2.0； 4.支持GB/T28181协议，支持至少1路Mic/Line输入； 5.视频压缩标准H.264/H.265;支持划线、虚拟周界、移动侦测、遮挡报警等。 | 36703.20 |
| 1392 | 高清网络红外半球摄像机 | 10台 | 海康威视、大华、华为 | 1.CMOS或CCD不小于1/2.8英寸； 2.主码流分辨率不低于1920×1080@30fps； 3.多种定焦镜头或可调变焦镜头； 4.编程接口支持标准协议Onvif 2.0，支持GB/T28181协议； 5.视频压缩标准H.264/H.265;支持划线、虚拟周界、移动侦测、遮挡报警等。 | 16481.55 |
| 1.2.8.2.3.1.5视频监控摄像机配套 |
| 1393 | 6米立杆 | 2根 | 国产 | 1.镀锌钢管，壁厚≥2mm，高度6米，臂展1.5米，含地笼、设备箱、8位电源插座、避雷针、符合室外防雷标准的防雷器及可靠接地端制作等配套工程； 2.立杆天面基础现场防水处理，含水泥砂浆浇灌； 3.配套防水非屏蔽六类网线，RVV3*1.5mm2电源线，前端符合使用标准电源适配器等配套设备线材。 | 6279.64 |
| 1394 | 4.5米立杆 | 55根 | 国产 | 1.镀锌钢管，壁厚≥2mm，高度4.5米，臂展1.5米，含地笼、设备箱、8位电源插座、避雷针、符合室外防雷标准的防雷器及可靠接地端制作等配套工程； 2.立杆天面基础现场防水处理，含水泥砂浆浇灌； 3.配套防水非屏蔽六类网线，RVV3*1.5mm2电源线，前端符合使用标准电源适配器等配套设备线材。 | 112330.35 |
| 1395 | 球机支架 | 36套 | 海康威视、大华、华为 | 壁装或吊装支架。 | 8869.68 |
| 1.2.8.2.3.1.6 视频存储 |
| 1396 | 视频管理服务器 | 2台 | 海康威视、大华、华为 | 1.支持Windows、Linux操作系统；支持集中报警处理和强大的日志管理功能； 2.满足7x24小时不间断运行； 3.支持管理H.264.MPEG4.MPEG2(DVD)、MPEG1(VCD)、M-JPEG格式视频； 4.可管理至少256路720P或1080P高清图像； 5.支持转发不低于50路1080P,64路720P； | 62460.84 |
| 1397 | 高淸网络硬盘录像机 | 6台 | 海康威视、大华、华为 | 1.支持网络视频接入（接入带宽200Mbps），支持600万像素摄像机接入； 2.支持VGA、HDMI、TV视频输出，支持VGA、HDMI、TV数据同时显示； 3.支持1080P显示，支持国际标准H.264压缩算法； 4.支持视频通道网络双码流传输，支持本地硬盘或和网络存储； 5.双网口，支持不同网络的视频调用； 6. 支持最大32路网络视频接入，网络性能接入≥200Mbps,储存≥128Mbps,转发≥128Mbps 7.支持8个内置SATA接口，单盘容量支持≥6T | 48352.62 |
| 1398 | 硬盘 | 56块 | 海康威视、大华、华为 | 1.企业级硬盘； 2.容量≥6T； 3.转速接口≥7200RPM,SATA； 4.容量按存储30天录像要求定制，单硬盘6TB。 | 72800.00 |
| 1399 | 智能行为分析服务器 | 1台 | 海康威视、大华、华为 | 1.可接驳符合GB/T 28181.ONVIF、PSIA、RTSP标准的众多主流通用的网络摄像机； 2.可外接报警设备、LED显示屏，支持推送报警消息、图片至平台，推送报警录像至云存储； 3.支持人脸库名单管理与人脸建模、人脸识别比对及报警联动、人脸以图搜图等； 4.支持H.265.H.264编码前端自适应接入； 5.支持主流通用网络摄像机进入区域、离开区域、人员聚焦、非法停车、人脸、车牌、音频输入异常、虚焦及场景变更等多种智能侦测的接入与联动； 6.支持重要录像文件加锁保护功能； 7.支持RAID0、RAID1.RAID5； 8.双千兆网卡，支持双网络IP设定； 9.支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能； ◆10.可对视频进行多图像分析，误报率不高于5%。 11. 支持8个内置SATA接口，单盘容量支持≥6T | 45230.42 |
|  |  |  |  | ★12、支持管理120路前端，支持人脸抓拍图像和抓拍信息上传,与系统地图关联,形成人员轨迹信息。 |  |
| 1.2.8.2.3.1.7 联网配套设备 |
| 1400 | 伺服器 | 20台 | 华为、H3C、迈普 | 1.音视频输入、输出：1路视频输入、1路音频输入、1路音频输出； 2.压缩格式：H.264 Baseline/Mainprofile 压缩标准； 3.图像分辨率：D1、CIF、QCIF； 4.图像调节：亮度、对比度、色度、饱和度、图像质量级别调节； 5.视频标准：PAL制: 25帧/秒/路，向下可调，NTSC制: 30帧/秒/路，向下可调； 6.网络传输：支持TCP/UDP传输协议、支持单播、组播； 7.网络协议：支持DHCP、DDNS、PPP、PPPOE、SNMP、IGMP、IPV6等协议； 8.输出码率：32Kbit/s~4Mbit/s可调； 9.网络接口：10/100M以太网口； 10.安全：用户认证、WatchDog、 支持多级用户管理； 11.报警类型：位移帧测、传感器报警； 12.报警输出：继电器输出、脚本； 13.报警接口：GPIO； 14.报警输入、输出：4路报警输入、1路报警输出、串行通讯接口RS232、云镜控制接口RS485； 15.其它：远程配置、升级，供电方式5V，DC。 | 37496.40 |
| 1401 | 千兆网络交换机（三层） | 2台 | 华为、H3C、迈普 | 1.接口带宽≥100M，背板带宽≥8.8Gbps； 2.至少4个光模块，至少20个电口（VLAN)； 3.支持动态路由协议ospf、ISIS、bgp等。 | 18173.64 |
| 1402 | 千兆网络交换机（普通） | 10台 | 华为、H3C、迈普 | 1.24电口POE千兆网络交换机，，4个千兆SFP，2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo,交流供电； 2.包转发率≥51Mpp,交换容量≥336Gbps。 | 38601.90 |
| 1.2.8.2.3.2.1 哨位信息终端 |
| 1403 | 智能哨位执勤信息化终端（岗楼标准型） | 7台 | 大唐联城、美贝电尔、欣横纵 | 1. 核心模块采用华为国产工业级处理芯片和嵌入式Linux实时多任务系统，确保系统的保密性、安全性、实时性、稳定性；采用模块化设计,模块间通过标准接口相连； 2. 报警联动：支持暴狱、越狱、袭击、灾害、劫持、突发六种或以上分类一键报警功能；支持当某一哨位触发报警时,其关联视频自动推送到其它哨位；支持周界防控终端接入报警联动； ★3. 终端采用模块化设计,防雷、防尘、散热符合军、国标，完全符合《中国人民武装警察部队装备标准一一哨位信息化执勤终端（试行）》标准； 4.柜体采用标准机架式结构，安装维护方便快捷,终端设备预留不少于8U标准机架设备安装空间； 5.具备2个触摸液晶显示屏，支持VGA、HDMI、DVI接口视频输入；屏幕支持10点电容触摸控制，3mm防暴触摸显示屏，支持戴手套触摸操作,支持屏幕亮度手动自动调节功能； 6.具备不少于9路1080P或16路720P视频实时解码能力；支持视频截图、录像、截图录像回查等功能；支持1/4/9/16画面切换；支持主、子码流切换； 7.支持通道选择、云台控制、镜头变倍等触摸操作;支持通过物理按键和摇杆实现通道选择、云台控制、镜头变倍功能快捷操作;支持触摸屏选择视频，摇杆控制的混合操作方式； 8.前置摄像头：配备前置摄像头200万像素, H.264/H.265编码，视频角度可调；支持人脸识别； 9.子弹箱摄像头：配备子弹箱摄像头，200万像素, H.264/H.265编码，2.8mm定焦，LED白光灯补光； 10.不低于2路PSTN公共交换电话网,不低于12路；10/100/1000Mbps以太网RJ45接口;其他接口根据业务增加； 11.对讲接口：1路麦克风输入，2路扬声器输出； 12.喊话接口：1路喊话麦克风输入，1路喊话输出，集成30W功放，可拓展外接100W号角，功放音量可调节；1路音频接口，可扩展连接大功率放大器； 13. 指纹识别：公安部认证光学指纹模块，提供查哨换岗验证； 14. 具备不小于16路报警输入，6路报警输出； 15. 具备哨位终端与门禁终端可视对讲功能 ； 16.触摸显示屏具备一键180度倒屏功能； 17.设备静态噪音低于20dB； 18. 设备通过GB/T 17626.2-2006 电磁兼容性测试； | 218223.74 |
| 1404 | 智能哨位执勤信息化终端（监门哨） | 1台 | 大唐联城、美贝电尔、欣横纵 | ★1. 哨位信息终端基于嵌入工业级低功耗硬件架构，采用国产工业级处理器芯片和嵌入式Linux实时多任务系统,集主控计算、界面交互、视频接入及交换于一体综合交互服务 2. 支持9路1080P/16路720P视频实时解码显示；支持1/4/9/16画面切换；支持主、子码流切换；支持视频截图、录像、截图录像回查等功能；支持本地视频分组显示，支持分组视频快捷切换；支持视频轮巡 3. 实现六种分类报警功能：暴狱、越狱、袭击、灾害、劫持、突发 4.实现哨兵自主调阅监控画面和操控云台 5.支持哨位终端与门禁终端可视对讲、远程开门功能 6.系统或网络瘫痪时可支持物理紧急报警 7.通过指纹识别方式实现查哨、换岗考勤系统，全程进行拍照，监控，照片可以实时传回勤务值班室 8.集成武警专线电话和监所内部电话 9.警戒区域语音警告、鸣枪警告功能，异常情况对管辖区域内进行喊话功能 10.紧急情况申请子弹功能 11.支持视频监控物理按键通道选择、切换视频、分屏和设置等功能；通过哨位信息化终端面板控制键盘按键，手动切换显示、手动任意调用\切换监控画面、单\多画面切换分屏等功能 12.内置3个19寸10点电容触摸3MM防暴触摸显示屏 ，亮度可调节，分辨率1440*900 ，可切换视频全屏及防区视频实时观看功能 13.支持可视化兵力（哨位）部署图应用，兵力分布实时掌握 14.支持通道选择、云台控制、镜头变倍等触摸操作；具备通过物理按键和摇杆实现通道选择、云台控制、镜头变倍功能快捷操作；具备触摸屏选择云台控制的混合操作方式 15.触摸显示屏具备一键180度倒屏功能 16.可外接16路开关量报警信号输入及6路常开或常闭报警输出 17.报警触发时，所有报警信号都会以文字、声音、图形等形式呈现 18.子弹箱具有本地与远程强制打开功能，前端强制打开子弹箱报警录像功能 19.可与值班室实现网络对讲，网络对讲支持VoIP协议、支持号码输入功能 20.交换机非标配， 21.可拓展嵌入100W功放模块； 22.可拓展UPS功能； 23.可拓展嵌入标准机架式光端机； | 46174.82 |
| 1.2.8.2.3.2.2 哨位执勤信息终端改造配套设备 |
| 1405 | 哨位箱无线报警终端 | 8台 | 大唐联城、美贝电尔、欣横纵 | 1.与哨位执勤信息终端报警按钮相对。 | 61398.56 |
| 1406 | 光端机 | 8台 | 大唐联城、美贝电尔、欣横纵 | 1.接口类型：单模/单纤/FC/20KM； 2.可传输≥1路数据信号； 3.可传输≥1路控制终端信号； 4.可传输≥2路电话机信号； 5.可传输≥2路双向模拟视频信号；可传输≥4路双向开关量信号。 | 29788.00 |
| 1407 | 千兆交换机 | 8台 | 华为、H3C、迈普 | 1.16电口POE千兆网络交换机，，4个千兆SFP，2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo,交流供电； 2.包转发率≥51Mpp,交换容量≥336Gbps。 | 15681.52 |
| 1.2.8.2.3.2.3 融合通信系统 |
| 1408 | 智能勤务调度台 | 1台 | 大唐联城、美贝电尔、欣横纵 | 1.8mm铝面板，支持桌面嵌入式安装和桌面摆放两种安装方式；支持3个19寸数字真彩显示屏，多点电容式防暴触摸操作；支持带权限操作功能，支持指纹、密码验证登录；支持兼容标准SIP/VoIP协议，可单独接入IPPBX电话系统；支持机架式机箱，intel Xeon E3系列CPU，标配8GB内存，1TB硬盘，板载双口千兆网卡； 2. 系统具有语音调度、集群对讲调度功能，可实现PSTN固话（内线、外线）、IP话机对讲、模拟集群、数字集群等多种对讲网络的统一接入调度； 3. 支持50个调度用户许可、30路语音对讲并发，支持SIP协议； 4. 支持调度用户许可与并发扩展能力，提供安全统一的用户权限管理服务； 5. 支持三级组织架构、支持局域网/专网/公网等组网方式； 6. 支持终端管理、分组管理、调度管理、状态管理、事件管理、权限管理、用户角色管理、媒体资源管理、系统日志管理等功能； 7. 单呼、组呼、群呼等操作；支持语音对讲、可视对讲、多方会议、一键呼叫等功能； 8. 支持单兵4G终端接入调度； 9. 支持mic、线性输入、音频文件等多种广播音源采集方式； 10.支持WEB配置管理，支持GIS在线标注功能，客户端支持成员状态图形化显示及操作；可通过鼠标点选、圈选、触摸方式快速完成调度操作； 11. 支持WEB配置管理，可通过鼠标点选、触摸方式快速完成调度操作； 12. 系统支持调度记录回溯，包括单呼、组呼、群呼、语音对讲、可视对讲等操作纪录查询； 13. 支持SIP中继、FXO 模拟中继混合接入，以及第三方 GSM/Tl /El /BRI中继接入； 14. 武警三网融合及IMS语音网无缝接入，支持、IP语音、模拟语音、哨位对讲、短波、超短波、4G公网、营区广播等异构通信网络的融合互联和统一调度。 | 75638.19 |
| 1409 | 融合通信调度服务器 | 1台 | 大唐联城、美贝电尔、欣横纵 | 1.机架式机箱； 2.intel Xeon E3系列CPU，标配8GB内存，1TB硬盘，板载双口千兆网卡； 3.系统具有语音调度、集群对讲调度功能，可实现PSTN固话（内线、外线）、IP话机对讲、模拟集群、数字集群等多种对讲网络的统一接入调度； 4.支持50个调度用户许可、30路语音对讲并发，支持SIP协议； 5.支持三级组织架构、支持局域网/专网/公网等组网方式； 6.支持单兵4G终端接入调度；支持mic、线性输入、音频文件等多种广播音源采集方式； 7.支持SIP中继、FXO 模拟中继混合接入，以及第三方 GSM/Tl /El /BRI中继接入 | 25174.82 |
| 1410 | 融合通信调度平台管理软件VI.0(中队级） | 1套 | 大唐联城、美贝电尔、欣横纵 | 1.支持具有语音调度、集群对讲调度功能，可实现PSTN固话（内线、外线）、IP话机对讲、模拟集群、数字集群等多种对讲网络的统一接入调度； 2.支持50个调度用户许可、30路语音对讲并发，支持SIP协议； 3.支持调度用户许可与并发扩展能力，提供安全统一的用户权限管理服务； 4.支持三级组织架构、支持局域网/专网/公网等组网方式； 5.支持终端管理、分组管理、调度管理、状态管理、事件管理、权限管理、用户角色管理、媒体资源管理、系统日志管理等功能； 6.支持单呼、组呼、群呼等操作；支持语音对讲、可视对讲、多方会议、一键呼叫等功能； 7.支持单兵4G终端接入调度； 8.支持mic、线性输入、音频文件、文字转语音等多种广播音源采集方式； 9.支持通话强插、通话强拆、通话盲转、通话协转、通话监听、通话录音等功能； 10.支持WEB配置管理，支持GIS在线标注功能，客户端支持成员状态图形化显示及操作； 11.支持调度记录回溯，包括单呼、组呼、群呼、语音对讲、可视对讲等操作纪录查询。 | 44455.60 |
| 1411 | 融合通信综合网关 | 1台 | 大唐联城、美贝电尔、欣横纵 | 1. 支持2个DB9车载台扩展接口（标配与车载台间连接线），支持音量单独可调、支持状态指示灯显示 2. 支持2个FXO口+2个FXS口，支持断网断电逃生 3. 支持wifi配置管理界面 4. 支持1个10/100M自适应WAN口 5. 标准1.5U机架式安装，6mm工业铝面板机箱 6. 支持PSTN固话（内线、外线）、IP话机对讲、模拟集群、数字集群等多种对讲网络的统一接入调度 7. 持多级别、跨地域、跨频段的融合互通 8. 持WEB图形化配置管理 9. 持标准SIP协议，兼容HTTP、HTTPS、DHCP、SDP、RTP、SSH、TLS、SRTP、DNS、STUN协议 10. 支持DTMF、MPT、PDT等集群标准 11. 支持G.711.G.729A、G.722.G.723.GSM、ILBC等音频编码格式 12. 兼容摩托罗拉、海能达、建伍、泉盛、宝锋、北峰、科立讯、烽火等主流对讲手台和车载电台 13. 兼容市场主流的IP话机、模拟话机； | 53920.56 |
| 1.2.8.2.3.2.4 车载动态勤务管理系统 |
| 1412 | 4G勤务车载终端主机 | 1台 | 海康威视、大华、科达 | 1.支持北斗定位，支持不低于2路音视频回传，或支持不低于各1路双向音视频传输； 2.支持ONVIF、GB/T 28181协议，支持云台控制、键盘、手咪、耳麦； 3.支持全网通；支持12伏或24伏直流供电； 4.与武警动态勤务管控系统兼容； 5.警用车载一体化双摄像机：分辨率不低于200万像素，主码流分辨率不低于1920×1080@30fps； 6.车载固定摄像机：分辨率不低于200万像素，主码流分辨率不低于1920×1080@30fps； 7.警用车载显示屏； 8.4G单兵终端：支持北斗定位，支持不低于1路音视频回传，或支持不低于各1路双向音视频传输，内置北斗定位模块； 9.主摄像头分辨率不低于200万像素，主码流分辨率不低于1920×1080@30fps； 10.支持ONVIF、GB/T 28181协议，支持全网通； 11.支持市电、12伏或24伏直流供电和电池供电，待机时间不低于24小时，视频双向通信时间不低于3小时； 12.连接线：用于无线接入动态勤务系统，无线管控； 13.北斗勤务管理平台：可基于地图显示单兵位置、视频图像； | 400330.26 |
| 1.2.8.2.4.1 雷达报警 |
| 1413 | 毫米波雷达 | 18台 |  | 1.结合雷达探测范围广跟踪目标多，光电探测细节丰富的优势，并通过深度学习智能算法进行识别确认； 2.与哨位报警平台，执勤管控平台联动，精确推送报警图片，报警目标位置，速度，目标入侵视频录像等数据； 3.系统可探测距离不小于120m，稳定性优良 4.全方位立体监控：可实现水平±35 度，俯仰±8 度范围内的目标监控； 5.系统可对闯入防区的多个运动目标同时进行跟踪报警，跟踪目标数量不少于 64 个5.支持综合分析雷达和视频两种报警信号， 系统可对监区内猫、狗、鸟类进行有效的排除和过滤，有效降低误报和漏报概率。6.精确测速测距功能：通过雷达接受目标反射电磁波信号进行数据处理，绘制目标运动轨迹，并获得的目标大小、距离、运动速度等参数； 7.基于人工智能算法的目标二次识别确认。雷达联动视频抓拍，并将抓拍到的目标图片交给报警服务器进行二次确认，识别目标属性； 8.灵活设定虚拟警戒区，排除区。支持设定不同时间需要警戒的区域，设定出入口等排除区域，设定报警策略等； 9.测距精度： ≤1.5m； 10.测速精度： ≤1.0M/S； 11.最低可探测运动速度： ≤1.0M/S； 12.最小目标分离距离： ≤0.5M； 13. 同时跟踪目标数：≥64 个； ◆14.目标入侵报警响应时间： ≤ 2S； 15.全天候工作，不受照明条件限制，不受雨雪雾沙尘等恶劣天气影响，7*24 小时全天候工作； | 583109.28 |
| 1414 | 集中监控联网管理系统软件(雷达软件） | 1套 |  | 实时解析雷达数据信号，联动视频进行目标自动跟踪识别； 2. 识别多种目标类型：人，动物（家畜），车等，可根据要求自定义需要过滤的动物或车； ◆3. 单帧图像识别时间<50ms； 4. 高清视频数据采集：可根据实际监控环境的需要，选择安装多种不同焦距的高清摄像机或照相机，可自动捕获目标图像，也可与雷达信号联动拍摄； 5.联动执勤管控平台：推送报警信息类型包括目标个数，报警图片（目标框出），报警时间，目标速度，目标位置坐标，报警视频录像等； 6. 支持报警区，排除区的自定义设置。可以通过系统操作界面，以图形化、鼠标拖拽的方式灵活的设定报警区域、排除区域； 7.目标跟踪识别与报警：当可疑行人目标进入警戒区域时，系统自动记录目标运动轨迹并进行抓拍，将数据分析后，记录目标出现时间、位置及速度信息，同时发出声光报警信号。 | 26861.91 |
| 1415 | 毫米波雷达服务器 | 1台 |  | 1.性能参数：Intel E5系列多核处理器、标配16G内存（支持最大512G）、标配1T硬盘、1个120GSSD硬盘； 2.外部接口：支持2个USB 2.0接口，2个USB 3.0接口，1个VGA接口，2个RJ45千兆网口； 3.内部接口：支持4 个 3.5 英寸内置硬盘接口； 4.电源管理：支持600W 高性能管控电源； 5.支持1个8G独立显卡； 6.支持1个DVD光驱； 7.操作系统：支持Win7 64位旗舰版操作系统 | 20174.82 |
| 1.2.8.2.4.2 光纤报警 |
| 1416 | 震动光缆报警主机 | 1台 |  | 1.最多可接2050个防区； 2.双通讯总线输出，通讯距离可达2400米； 3.自身带有8个有线防区,通过485通讯接口可以外接最多256个总线设备； 4.每个扩展输入设备最多可接8个防区； 5.最多有256个分区，支持4096路报警联动输出； 6.支持17个LCD键盘包括1个主键盘和16个从键盘，键盘总线最长9.6km； 7.支持IP手机编程；可通过IP、RS232读取板内编程数据，以文件方式保存，远程导入导出配置参数，让编程和服务更为简单、有效； | 19449.46 |
| 1417 | 八防区膜动光缆报警系统 | 1套 |  | 1.报警输出方式：每个防区输出一组常闭/常开无源触点和DC12V0.5A电源，以及RS485通讯接口。 ◆2.工作温度： -45～+75摄氏度。 ◆3.工作湿度：8～90%RHNC 4.供电方式：交流220V或直流12V 5.防区数量：8防区。 6.防拆报警：当打开机箱盖时，振动电缆主机触发报警，液晶屏显示防拆报警汉字提示。 7.操作密码：振动电缆主机面板操作设置密码，防止随意修改参数。 8.报警显示：振动电缆主机报警后，液晶屏显示报警防区号，数码管指示灯点亮。 9.通讯显示：当振动电缆主机和报警管理主机通过RS485通讯接口连接正常时，通讯指示灯点亮。 10.电缆故障：当振动电缆连接到主机上有错误时，振动电缆主机面板上对应的故障灯点亮。 | 86659.64 |
| 1.2.8.2.4.3 虚拟越界 |
| 1418 | 智能分析服务器 | 6台 |  | 1.可接驳符合GB/T 28181.ONVIF、PSIA、RTSP标准的众多主流通用的网络摄像机； 2.可外接报警设备、LED显示屏，支持推送报警消息、图片至平台，推送报警录像至云存储； 3.支持人脸库名单管理与人脸建模、人脸识别比对及报警联动、人脸以图搜图等； 4.支持H.265.H.264编码前端自适应接入； 5.支持主流通用网络摄像机进入区域、离开区域、人员聚焦、非法停车、人脸、车牌、音频输入异常、虚焦及场景变更等多种智能侦测的接入与联动； 6.支持重要录像文件加锁保护功能； 7.支持RAID0、RAID1.RAID5； 8.双千兆网卡，支持双网络IP设定； 9.支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能； ◆10.可对视频进行多图像分析，误报率不高于5%。 | 253048.92 |
| 1.2.8.2.5.1 报警联动系统 |
| 1419 | 两警联动报警终端 | 1台 |  | 1.四种分类报警功能：暴狱、越狱、袭击、灾害； 2.报警触发时，终端TFT屏可显示报警状态； 3.可与武警值班室实现可视应急语音对讲； | 28330.26 |
| 1420 | 警情发布主机 | 1台 |  | 1.哨位状态图标栏：显示各哨位的报警状态、 各哨位的上线状态； 2.视频区域：多媒体视频、报警时切换到预设的监控画面； 3.滚动信息栏：滚动公告、报警时发布报警状况的文字信息； 4.系统信息栏：系统表态及版本信息、日期、时间。 | 6974.82 |
| 1.2.8.2.5.2 IP数字广播 |
| 1421 | IP网络控制管理服务器 | 1台 | 美高、DSPPA、ITC | 1.≥100M网络接口，≥6个USB接口，≥1个com口； 2.抽拉式键盘：自带QWER键盘及鼠标触摸板； 3.15寸全彩触摸屏分辨率可达1024×768； 4.支持全年×7天×24小时不间断运行。 | 26174.82 |
| 1422 | IP网络电源管理器 | 1台 | 美高、DSPPA、ITC | 1.标准2U上架式安装； 2.≥16路可控电源输出：通过软件对单一或任意组合路进行定时、手动通断电控制。 | 2553.24 |
| 1423 | IP网络广播控制台 | 1台 | 美高、DSPPA、ITC | 1.采用静态IP地址；自带数字键、功能键； 2.双向对讲功能；支持红外遥控； 3.支持至少一路本地线路输入一路音频辅助输出。 | 4456.49 |
| 1424 | 广播专用麦克风 | 1台 | 美高、DSPPA、ITC | 1.具体四声前后奏音钟声提示功能； 2.具有电源与电池两种模式供电； 3.可绕式电容麦克风杆，并具有发言灯或指示光环； 4.抗手机、电磁干扰。 | 576.99 |
| 1425 | IP网络功放 | 2台 | 美高、DSPPA、ITC | 1.自带高低音调节； 2.≥1路网络解码，2路本地输入、输出； 3.音频信号输出状态LED指示； 4.≥1路话筒优先级高于网络信号，1路话筒优先级低于网络信号； 5.可接BL-E3008对信号进行点播输出；自带强切信号输出。 | 6981.42 |
| 1426 | 室外音柱 | 25台 | 美高、DSPPA、ITC | 1.防尘、防水设计； 2.采用全频带单元； 3.安装方式:壁挂式。 | 18570.50 |
| 1.2.8.2.5.3 音响系统 |
| 1427 | 全向话筒 | 1只 | 美高、DSPPA、ITC | 1.拾音距离≥10米； 2.增益优于40dB； 3.频率响应：100HZ-16KHZ； 4.降噪力度优于12dB；输出阻抗：200Ω。 | 526.99 |
| 1428 | 壁挂音响 | 20台 | 美高、DSPPA、ITC | 1.频率响应：60Hz-20kHz； 2.最大输出声压级：80dBSPL； 3.标准阻抗：8Ω； 4.长时间承受功率：60W； 5.峰值功率：120W； 6.灵敏度：90dB(1W/1m) | 16282.00 |
| 1429 | 调音台 | 1台 | 美高、DSPPA、ITC | 1.至少6个线路输入（4个单声道2个立体声）； 2.支持USB音频； 3.支持48V电源； 4.频率响应 话筒/线路输入到任何输出端：20HZ～20KHz，±0.5dB； 5.总谐波失真和噪音 ≦ 0.007%； ◆6.噪声：（测量带宽20Hz～20KHz） 等效输入噪声（最大增益）为-128dBu 阻抗150Ω；通道间串音（1KHz） 通道哑音：>96dB； | 3314.97 |
| 1430 | 功放 | 3台 | 美高、DSPPA、ITC | 1.输出功率 (8Ω):250W+250W； 2.输出功率 (4Ω):350W+350W； 3.输入阻抗:10KΩ(非平衡)； 4.信噪比优于100dB； 5.具有过压自保护功能； 6.散热方式:高低温自动调控； 7.支持7*24小时不间断工作 | 11072.13 |
| 1.2.8.2.5.4 协同通信系统 |
| 1431 | 有线电话 | 1部 | 国产 | 有绳板机 | 107.64 |
| 1.2.8.2.5.5 信息共享接入 |
| 1432 | 引接目标单位监控 | 1项 |  | 与羁押中心监控系统对接，信息共享、报警联动监控 | 8417.19 |
| 1433 | 引接目标周边民社情 | 1项 |  | 与周边民社情监控对接、获取录像及报警信息 | 8417.19 |
| 1.2.8.2.6 综合布线系统 |
| 1434 | 六类非屏蔽双绞线 | 10000m | 国产 | 1.护套材料： PVC（聚氯乙烯）； 2. 导体线规≥0.57mm，23AWG； 3.导体材质：无氧铜；4.包装方式：305m/箱； 5.执行标准：TIA/EIA568C、ISO/IEC11801，EN50173，YD/T926； 6.防火等级为IEC60332-1（GB/T18380）单根阻燃标准，可特制CM，CMR，CMP产品。 | 35800.00 |
| 1435 | 电源线 | 8000m | 国产 | 1.RVV2*1.0mm2 2.阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆； 3.额定电压等级450~750V | 38640.00 |
| 1436 | 控制线 | 8000m | 国产 | RVVA4*0.75 | 46640.00 |
| 1437 | 音频线 | 400m | 国产 | RVV2*1.5 | 2364.00 |
| 1438 | PVC管 | 8000m | 国产 | ⌀25，PVC管 | 77680.00 |
| 1.2.8.3.武警中队科技强勤系统调试 |
| 1439 | 指挥通信手段调试 | 1系统 |  | 指挥通信手段调试，检验系统、货物的功能、性能，确保准确可靠和满足使用要求。 | 5141.99 |
| 1440 | 看守、看押勤务执勤安保信息系统调试 | 1系统 |  | 看守、看押勤务执勤安保信息系统调试，检验系统、货物的功能、性能，确保准确可靠和满足使用要求。 | 19843.26 |
| 1441 | 外网屏障体系调试 | 1系统 |  | 外网屏障体系调试，检验系统、货物的功能、性能，确保准确可靠和满足使用要求。 | 15779.62 |
| 1442 | 信息感知体系调试 | 1系统 |  | 信息感知体系调试，检验系统、货物的功能、性能，确保准确可靠和满足使用要求。 | 9782.44 |
| 1443 | 综合报警体系调试 | 1系统 |  | 综合报警体系调试，检验系统、货物的功能、性能，确保准确可靠和满足使用要求。 | 6155.25 |
| 1444 | 联防联动体系调试 | 1系统 |  | 联防联动体系调试，检验系统、货物的功能、性能，确保准确可靠和满足使用要求。 | 20506.76 |
| AB门出入管控系统 |
| 分部分项工程 |
| 1.2.9.1.1 车行AB门 |
| 1445 | 双门网络门禁控制器 | 2台 | 圣典、美贝电尔、宝登 | 1、大容量存储能力，应支持≥10万卡片管理和≥30万事件记录存储。 2、应能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理。 ◆3、操作响应时间应 ≤2S，电控锁响应时间应 ≤1S。 4、具有应急响应功能，可应急开启和应急复位。 5、具有读卡器防拆报警、黑名单刷卡报警、门被外力开启报警、门未关妥报警等功能，强化系统安全。 6、支持脱机记录保持功能和纪录储存空间不足警告功能，断电后数据可以永久保存。 7、支持同时接入RS485和wiegand接口的读卡器，能通过RS485接口连接读卡器组成环网，实现环路检测和冗余功能。 8、应具防区报警功能，有≥4个防区输入端口，具有防短、防剪功能，能够联动报警输出。 9、支持反潜回（防跟随）功能，多门互锁功能，多重卡认证开门功能，多重卡+中心远程开门功能，多重卡+超级密码开门功能，多重卡+超级卡开门功能，超级权限开门。 10、消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁。 11、支持接入读卡器数量≥8个，其中≥4个RS485读卡器和≥4个wiegand读卡器，门磁输入接口≥2个，电锁输出接口≥1个，报警输出接口≥4个。 | 2811.00 |
| 1446 | 车底扫描成像系统 | 1台 | 圣典、美贝电尔、宝登 | 1、支持单项扫描模式和双向扫描模式，支持车辆双向通行扫描功能，正向或逆向行驶均能扫描出车底图像。 2、支持扫描行频设置功能，对扫描装置的摄像机进行扫描行频设置，且扫描行频应≥50kHz。 系统具有黑白名单管理功能，并根据用户需求导入车辆黑白名单，当检测到黑白名单中的车辆时，系统应能实时显示。 3、支持自动扫描功能，车辆以不低于1～25km/h的速度通过时，系统的车底图像采集组件应能自动扫描并显示清晰完整的车辆底盘图像，底盘图像应在专用窗口显示，系统车底图像采集组件采集车底图像的市场角度应≥158°。 4、当车辆通过时，感应照明控制组件应能自动感应并启动光源照明，车辆离开系统时，感应照明控制组件应能自动感应并关闭光源照明，具备图像缩放功能，系统软件应能对已采集的车底图像进行局部或全部缩放处理，放大倍数应不小于30级。 5、系统软件应能对已采集的车底图像进行锐化、白平衡或调整对比度、饱和度等处理以取得最佳图像质量。 6、具备车牌识别功能，能再采集车底、车牌及车辆外观图像上迭加日期、时间、进去方向等信息。 7、车辆以不低于25km/h的速度通过系统扫描装置后，系统的图像显示时间应小于等于3s，车辆以不低于25km/h的速度通过系统扫描装置时，系统的图像采集率≥99%，系统显示的图像主管质量应至少符合图像主观评价等级的第4级要求。 8、系统支持自动存储所采集的车底、车牌及车辆外观图像，具备打印功能，能够实时打印车底、车牌或车辆外观图像。 9、具备历史车牌比对功能，当设置历史图像比对后，系统显示部分应自动弹出已存储的相同车牌号码的历史图像。 1、支持按日期、时间、车牌号等信息自动统计车辆数量。 11、具备完整成像功能，系统应能对扫描装置的摄像机、车牌识别摄像机的连接状态和硬盘容量状态进行显示。 12、系统感应照明控制组件应由≥4组LED补光灯组成，整个感应照明控制组件功率110W。 13、系统应能自动以JPG格式存储生成的车底或车牌图像，存储容量≥18万张，具有回删模式设置功能，系统应能根据时间或容量设置回删模式，当存储图像超过设置值时，系统应能自动删除过期图像。 14、系统支持通过Web客户端实现远程访问查询功能。 15、系统扫描装置的整体高度 ≤24cm，宽度 ≤90cm，重量 ≤85kg。 16、系统显示面板上的字符、图形清晰无缺损，外壳防护等级不低于IP68。 | 210629.93 |
| 1447 | 管理工作站 | 2台 | 联想、方正、神州 | 1.操作系统预装Windows7旗舰版主频≥3.4GHz； 2.缓存6M； 3.内存≥4GDDR4； 4.硬盘≥256GB SSD + 1T HDD； 5.1G独立显卡； 6.前置4口USB3.0； 7.显示器尺寸21.5英寸显示器分辨率1920x1080； 8.电源250W电源适配器。 ★9.投标产品属《节能产品政府采购品目清单》内标注★号的货物的，须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标时提供证明文件。 | 10143.74 |
| 1448 | 液压升降柱 | 10台 | 圣典、美贝电尔、宝登 | 1、支持升降时间不高于1.8s～6s，支持24h运行超过2000次无故障。 2、升降柱在上升、下降运行过程中及处于立柱升起状态时。 3、可通过控制盒面板按键进行手动控制或通过遥控器控制升降柱的升、停、降。 4、当停电的时候，可以通过停和降组合键对液压系统泄压，让升降柱降下。 5、升降柱外壳防护等级不低于IP68，泄露电流 ≤5mA。 | 602649.40 |
| 1449 | 液压站控制器 | 2套 | 圣典、美贝电尔、宝登 | 1、支持控制≥6台中速升降柱。 2、支持遥控频率约433.92Mhz。 3、支持手动、遥控的控制方式。 4、具备后备电源控制电磁阀释放的应急方式。 5、工作电源为AC220V，工作温度范围不低于-20℃～+50℃ | 24782.14 |
| 1450 | 液压路障机 | 2套 | 圣典、美贝电尔、宝登 | 1.结构坚固耐用，承载负荷大，可承载大于120吨，动作平稳，噪声低，速度快，寿命长； 2.采取高品质PLC控制，系统运行性能稳定可靠； 3.具有开闸、关闸以及停闸的功能，且具有开优先的特点； 4.具有手动操作方式，在停电的情况下或出现故障时，可以通过手动操作将升起的路障机盖板回落到水平位置，以便放行车辆，回复道路通畅； 5.系统联动控制，可以与横杆道闸联动控制，也可以与其他控制设备组合，实现自动控制； 6.上升时间： ≤1-3S,下降时间： ≤1-3S； 7.撞击指标：150K焦耳，防护等级：IP68； 8.材质：A3钢，喷防锈底漆外加反光双色塑封漆； 9.节能工作模式自动切换，能实现自动保护关机。 | 102244.08 |
| 1451 | 车牌抓拍机 | 2套 | 圣典、美贝电尔、宝登 | 1、≥200万像素，靶面尺寸≥1/3”， 图像分辨率≥1920*1592(含OSD叠加)，宽动态范围≥95dB。 2、最小照度满足彩色 ≤0.002Lux，黑白 ≤0.0002Lux。 3、支持H.264/H.265/MJPEG视频编码压缩标准，支持ICR切换。 4、支持≥7种常见车型识别，可识别出视频中机动车车牌略微水平倾斜的车牌号码。 5、车辆捕获率：白天≥99%，夜间≥99%。9、车牌识别率：白天≥99%，夜间≥99%。 6、支持三码流同时输出，支持主码流分辨率≥1920*1080,帧率≥25帧/秒，码率≥4Mbps。 7、支持饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调。 8、可以根据光源亮度变化，将视频图像亮度自动调节至正常显示。 9、可在抓拍图片上叠加时间、地点、车道号、车长、车身颜色，车牌号码、车标，车型等信息。 10、当网络断开时，可将抓拍图片和录像文件存储于设备内置SD卡内，当网络恢复时，可继续上传图片和录像文件至客户端。 11、防护等级≥IP67，支持AC220V±25%电源，功耗 ≤22W。 12、配套触发雷达、立柱及控制终端 | 16177.78 |
| 1452 | AB门地面处理 | 2套 | 圣典、美贝电尔、宝登 | AB门内路面油漆处理13*15.6=203平方，厚度1.5mm | 30000.00 |
| 1453 | UPS不间断电源主机 | 2套 | 科士达、易事特、维谛 | 1.在线式三进单出UPS,16000W/20000VA； 2.额定容量：16000W/20000VA； 3.额定输入电压：380/400/415Vac； 4.输入电压范围：208～478Vac； 5.输入频率范围：50Hz：45~55；60Hz：54~66（50/60自适应）； 6.输入功率因数：≥0.99； 7.输出电压：220/230/240(1±1%)Vac。 | 87035.55 |
| 1454 | UPS电池 | 64个 | 科士达、汤浅、理士 | 1.12V100AH蓄电池，每组32节； 2.配套电池柜、电池链接线缆、汇流排等。 | 118808.77 |
| 1455 | UPS电池柜 | 2个 | 定制 | 1.每个电池架可安装32-40节12V200AH蓄电池 2.含电池内部连接组件，含底座、含蓄电池至UPS主机连接电缆。 | 1937.70 |
| 1456 | 工控机/触摸屏 | 1台 | 联想、方正、神州 | 主机参数： 处理器：Intel Core处理器 1.66GHz工业级； 随机存储器：DDRII 4GB； 硬盘：500GB； 接口：USB2.0； 串行口：D-sub9针； 并行端口：D-sub25针； 以太网接口：10M/100M RJ45； 屏幕：17寸触摸屏 | 25183.38 |
| 1457 | 车辆安检系统处理主机 | 1台 | 圣典、美贝电尔、华诺星空 | 1. 采集分析频率范围：精确采集4Hz～7Hz内的有效连续震动频率，并加以比对。 2..信号转换功能：把模拟信号转换为数字信号。 3.控制防范：每只车辆振动感应器可控制 20㎡左右的空间。 4.输出脉冲宽度：与振动信号幅度成正比。 ◆5.灵敏度：在探测器警戒防范区内，如人在车辆上静止，小于48S报警。 ◆6.测试时间： 8～60秒。 7.总电源输入范围：AC100～220V 50Hz。 8.设备自检：感应器或线缆联接或使用过程中出现损坏或连接错误时，设备可自检并显示连接错误。 9.环境震动减弱功能：软件内部设置环境因素减弱功能，可将环境影响通过软件进行有效弱化；并进行环境等级测试。 | 45309.71 |
| 1458 | 微震动传感器 | 5个 | 圣典、美贝电尔、华诺星空 | 1无线传感器频率范围需满足0.5Hz～30Hz；加速度灵敏度需达到3.5V/g，加速度分辨率需达到2X10-7g； 2一般环境下，无线传感器连续工作使用时间需不低于8小时；无线传感器充电时间不超过4小时，且最低充电温度满足0℃环境； 3无线传感器需支持按键自锁开关，耐久性不低于20万次； 4无线传感器整体防护等级不低于IP68； 5无线传感器工作温度需达到-38℃～83℃；系统整机工作温度需达到-18℃～60℃； 6无线传感器应具备无线信号传输提示和电量低于预设值时提示功能，并在客户端软件产生低电量提醒； 7无线传感器应采用上下磁力设计方式，并能实现吸附功能； 8无线传感器安装面直径应小于或等于100mm，整体高度不超过130mm； 9无线传感器支持通过1.15m高度自由跌落防摔； 10无线传感器应具备双路正负极充电接口，当其中一路正负极接口损坏，充电装置应对传感器正常充电 11无线传感器采用防拆卸设计； 12符合人体工学设计，可拆卸抽屉式嵌入充电柜，用户使用方便快捷。 | 170729.10 |
| 1459 | 管理机基座 | 1台 | 圣典、美贝电尔、华诺星空 | 1电源：单相220V 50Hz。 2额定电流：1.2A。 3制冷量：320W。 4输入功率：230W～260W； 5充电基座：支持同时对6个以上传感器同时充电。 | 47397.11 |
| 1460 | 雷达传感器 | 3台 | 圣典、美贝电尔、华诺星空 | 1负责雷达发射机、接收机信号的整合、处理； 2内含两路高速ADC数据采集的数采模块、高性能FPGA数采控制及数据预处理模块、以及数据处理平台来运行高性能的雷达信号处理算法； 3接口：对外提供电源接口、网络接口，对内提供发射接收的时钟触发、接收信号等数据接口。 4包括雷达发射机、雷达接收机、雷达发射天线、雷达接收天线等模块； 5负责发射信号的产生、辐射、接收、整形等功能； 6接口：对外提供电磁波辐射与接收、对内接收处理机传递的时钟控制信号、将接收信号传递给雷达数据采集处理器； 7工作中心频率：500MHz； 8检测性能：探测30米范围内的人体目标； 9雷达体制：采用MIMO体制，两路发射及两路接收； 10具备角度分辨能力，能有效控制探测区域。 | 276662.73 |
| 1461 | 数据专用线缆 | 3套 | 圣典、美贝电尔、华诺星空 | 采用RF射频无线传输方式； 系统无线微震传感器无线传输距离应大于或等于98m工作温度需满足-40℃～70℃，满足寒冷环境使用； 防护等级需满足IP68，满足风沙环境使用。 | 3380.94 |
| 1462 | 雷达安装支架 | 3对 | 圣典、美贝电尔、华诺星空 | 1.根据现场定制（钢制结构）。 2.能长久固定并负载雷达传感器的重量。 3.能与雷达传感器便携挂扣，方便雷达传感器装卸。 | 3066.57 |
| 1463 | 管理软件 | 1套 | 圣典、美贝电尔、华诺星空 | 1.探测模式设置功能； 2.系统应能设置无线微震传感器、生命探测雷达单种或多种组合的探测模式； 3.应能根据环境对传感器的灵敏度等参数进行设置； 4.应能设置探测环境的模式，包括监狱模式、海关车间模式，并能根据用户现场环境进行模式自定义。 5.检测及报警功能：系统应具备车辆人员探测报警功能，当被探测车辆上有人时，系统应能探测到，同时发出连续蜂鸣声、播放语音，并发出红色警报提示；当被探测车辆上无人时，系统探测完毕，发出蜂鸣声、播放语音，并发出绿色提示； 6.系统应具备探测时间设置功能，设置范围为10s～30s，以便根据现场环境设定； 7.系统应具备无线传感器监视功能，通过客户端软件实时显示无线传感器的波形信号； 8.系统应具备自检功能，检测各组件的连接状态和传感器的电量状态并显示，其中传感器电量以百分比数值和图标形式显示； 9.系统应具备故障报警功能，当检测到组件连接异常时，客户端软件应产生故障报警； 10.系统应具备车辆检测信息录入功能，应能通过客户端软件自动录入驾驶员身份证信息、车辆车牌，并能手动录入车辆其它信息，包括车辆发动机号、随车人员数量及姓名、进出事由、车辆始发点和目的地、车载物品； 11.系统应具备传感器一致性监测功能，对同时连接的传感器监测的波形信号进行比对时，如有不一致波形信号的传感器，系统应予以异常状态提示，以便发现检测性能异常的传感器； 12.系统软件可以与车底扫描车牌识别系统融。 | 12133.93 |
| 1464 | 总控主机(控制器) | 1台 | 圣典、美贝电尔、华诺星空 | 1.可以将雷达和微震两种不同技术进行数据融合，在同一界面操作；处理器：M-600MHZ工业级。 2.随机存储器：2GB。 3.硬盘:500G。 4.接口：USB2.0。 5.10/100 RJ45以太网接口。 6.显示器：工业级彩色19寸以上 LCD 光学式感测触摸屏显示器。 | 10217.06 |
| 1.2.9.1.2 人行AB门 |
| 1465 | 双门网络门禁控制器 | 2台 | 圣典、美贝电尔、宝登 | 1、大容量存储能力，应支持≥10万卡片管理和≥30万事件记录存储。 2、应能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理。 ◆3、操作响应时间应 ≤2S，电控锁响应时间应 ≤1S。 4、具有应急响应功能，可应急开启和应急复位。 5、具有读卡器防拆报警、黑名单刷卡报警、门被外力开启报警、门未关妥报警等功能，强化系统安全。 6、支持脱机记录保持功能和纪录储存空间不足警告功能，断电后数据可以永久保存。 7、支持同时接入RS485和wiegand接口的读卡器，能通过RS485接口连接读卡器组成环网，实现环路检测和冗余功能。 8、应具防区报警功能，有≥4个防区输入端口，具有防短、防剪功能，能够联动报警输出。 9、支持反潜回（防跟随）功能，多门互锁功能，多重卡认证开门功能，多重卡+中心远程开门功能，多重卡+超级密码开门功能，多重卡+超级卡开门功能，超级权限开门。 10、消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁。 11、支持接入读卡器数量≥8个，其中≥4个RS485读卡器和≥4个wiegand读卡器，门磁输入接口≥2个，电锁输出接口≥1个，报警输出接口≥4个。 | 2811.00 |
| 1466 | 桌面式人证比对终端 | 2台 | 圣典、美贝电尔、宝登 | 1、支持≥200W像素高清宽动态双目摄像头，支持上下15°调节拍摄角度。 2、具有如下存储容量：在1:1人证比对模式下，人脸容量无限制。 3、采用触摸显示屏，尺寸≥10寸，分辨率≥1024*600，屏幕防爆等于≥IK03，本地支持≥50000张人脸库，本地支持≥100000笔记录存储，本地支持45000张卡容量。 4、支持人脸、刷卡+人脸、智能多种比对方式；支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份核验；人脸比对时间：＜0.5秒；人脸比对准确率：＞99%；人脸比对误识率：＜0.001%。 5、支持比对结果语音及文字提示功能；支持视频预览、人脸捕捉框、人员信息、设备状态、设备模式及操作提示。 6、支持人证比对功能，现场抓拍人员人脸照片与身份证内的照片进行比对，完成人员身份核验；人证比对时间： ≤1秒；人证比对准确率：＞99%；比对误识率：＜0.01%。 7、支持照片及视频防假，使用照片或视频无法识别，并输出语音提示，无需用户配合（眨眼、点头、摇头等动作），即可完成真人检测。 8、支持通过USB接口外接身份证阅读器；支持通过USB接口输出身份证信息；支持通过HDMI接口外接显示屏，显示比对结果；支持通过RS232/RS485拓展应用，可输出比对结果及信息；支持通过网络方式传输比对结果及图片。 9、支持20000张人脸白名单，1：N人脸比对时间 ≤0.5S/人，支持≥5000枚指纹，≥50000张卡片，≥50000条记录存储。 10、具有黑名单核验功能，支持中心下发或本地U盘导入人脸或卡号黑名单；支持本地黑名单人脸或卡号比对。 11、支持通过远程中心下发或U盘导入人脸信息，支持比对结果、身份证信息及人脸抓拍的图片本地存储、实时中心上传及断网续传功能，支持本地U盘导出比对事件及人脸注册图片。 12、采用双网口设计，上行通讯为TCP/IP，具有LAN≥2个， RS485≥1个，RS232≥1个，HDMI≥1个，USB≥2个。 13、支持实时捕捉人脸，并在视频预览窗口实时显示人脸捕捉框。 14、支持播放语音音量大小调节，底座具备防滑设计，支持广告播放功能，支持文字、图片及视频广告播放功能。 | 22137.80 |
| 1467 | 电插锁 | 4个 | 国产优质 | 1.断电上锁：锁体270×30×48mm； 2.电压12VDC，启动电流1.2A； 3.工作电流200mA； 4.使用环境：室内；功率2.4W。 | 1591.64 |
| 1468 | 虹膜识别+指纹门禁 | 4个 | 圣典、美贝电尔、宝登 | 1.支持单机和联网两种应用模式； 2.虹膜和人像采集一体； 3.识别距离30-40cm； 4.采集识别速度 ≤1.5秒； 5.镜头可自动调整角度，适应不同身高； 6.自带存储，可存储≥2万人虹膜数据和≥80万条虹膜识别记录； 7.接口：以太网，其他接口：韦根输入、韦根输出、继电器输出； 8.含指纹识别模块：指纹容量：3000枚，记录容量：10万，通讯方式：TCP/IP； 9.屏幕：彩色，指纹容量：3000枚，记录容量：10万，通讯方式：TCP/IP | 48536.72 |
|  |  |  |  | ◆10.使用温度：0℃～45℃，使用湿度：20%～80%，其他接口：韦根输出、韦根输入。 |  |
| 1469 | 人脸抓拍机 | 2台 | 海康威视、大华、科达 | 1、视频分辨率应≥2688x1520，可输出≥2688x1520@25fps高质量图像信号，充分满足高清图像的应用需求。 2、最低照度可达彩色 ≤0.001Lx，黑白 ≤0.0001Lx，水平中心分辨力≥1500TVL。 3、具备四码流套餐能力，支持≥2688x1520@30fps，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求。 4、先进的H.265编码算法，压缩效率更高，在丢包率设置≥20%的网络环境下，可正常显示监视画面。 5、支持透雾自动切换功能，当检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在算法透雾和光学透雾之间进行切换，可通过客户端软件和IE浏览器对录像文件进行剪辑。 6、支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，可抓拍人脸图片且数量可设。 7、具备区域入侵、徘徊、快速移动、人员聚集、物体遗留/消失、进入/离开区域等智能行为分析功能。 8、可将视频图像存储至SD卡或客户端，支持SD卡热插拔，支持≥512GB SD卡，与客户端之间用≥200m五类非屏蔽网线直接连接，使用丢包测试软件发送≥1000个数据包，重复测试≥3次，每次丢包数不大于1个。 9、可同时抓拍人脸照、全身照、全景照，并支持在客户端进行人脸、人体的关联显示。 10、人脸检出率不小于99%，支持检出齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼睛、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴帽子、戴头戴式耳机等遮挡方式的人脸，支持检出多种肤色的人脸。 11、支持对人脸目标进行检测、跟踪、抓拍并实时上报，上报时延不超过3秒，设备支持自动筛选最佳照片抓拍。 12、支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片，支持单场景同时检出不少于30张人脸图片，并支持面部跟踪，支持检出多种表情的人脸。 13、支持≥IP67防尘防水，红外补光距离≥180米。 ◆14、摄像机能够在-40～70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 | 5346.46 |
| 1470 | 管理软件 | 2套 | 圣典、美贝电尔、宝登 | 1、支持在访客信息录入界面读取卡号直接发卡和退卡，支持抓拍登记照片。 2、支持读取二代身份证方式录入访客信息，可以读取证件号码、访客姓名、性别、出生日期、民族，住址和身份证照片信息，无需手动输入。 3、支持按时间、访客姓名、卡号、访问类型等条件查询访客和民警进出AB门的记录，查询结果页面可查看进出AB门刷卡抓拍的照片。 4、支持人像抓拍照片与登记相片相似度比对结果显示，显示该访客的基本信息和匹配的结果列表。 5、可按条件查询访客信息，可选的条件有访问开始、结束日期，访客姓名，证件类型，证件号码，在访状态，人脸识别结果，访问原因和门禁卡号。 6、支持警察证和其他证件方式登记访客信息，可以手动录入证件号码、访客姓名、出生日期、民族、住址、访问原因和手机号码等信息。 7、支持统计当日访客的总数和监区访问的访客人数。 8、支持统一门户，系统的菜单统一集成到门户界面展示，支持多网域模式部署。 9、具备组织管理功能，支持对组织目录树进行排序，支持批量导入组织目录。 10、支持客户端多屏显示，支持自定义菜单，菜单的名称、位置可自定义。 | 20259.86 |
| 1471 | 管理工作站 | 2套 | 联想、方正、神州 | 1.操作系统预装Windows7旗舰版主频≥3.4GHz； 2.缓存6M； 3.内存≥4GDDR4； 4.硬盘≥1T； 5.含声卡； 6.集成千兆网； 7.独立显卡； 8.前置4口USB3.0； 9.显示器尺寸21.5英寸显示器分辨率1920x1080； 10.电源250W电源适配器。 ★11. 投标产品属《节能产品政府采购品目清单》内标注★号的货物的，须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标时提供证明文件。 | 10143.74 |
| 1.2.9.1.3 地下通道AB门 |
| 1472 | 双门网络门禁控制器 | 9台 | 圣典、美贝电尔、宝登 | 1.大容量存储能力，应支持≥20万卡片管理和≥30万事件记录存储； 2.应能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理； ◆3.操作响应时间应 ≤2S，电控锁响应时间应 ≤1S； 4.具有应急响应功能，可应急开启和应急复位； 5.具有读卡器防拆报警、黑名单刷卡报警、门被外力开启报警、门未关妥报警等功能，强化系统安全； 6.支持脱机记录保持功能和纪录储存空间不足警告功能，断电后数据可以永久保存； 7.支持同时接入RS485和wiegand接口的读卡器，能通过RS485接口连接读卡器组成环网，实现环路检测和冗余功能； 8.应具防区报警功能，有≥4个防区输入端口，具有防短、防剪功能，能够联动报警输出； 9.支持反潜回（防跟随）功能，多门互锁功能，多重卡认证开门功能，多重卡+中心远程开门功能，多重卡+超级密码开门功能，多重卡+超级卡开门功能，超级权限开门； 10.消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁； 11.支持接入读卡器数量≥8个，其中≥4个RS485读卡器和≥4个wiegand读卡器，门磁输入接口≥2个，电锁输出接口≥1个，报警输出接口≥4个。 | 12649.50 |
| 1473 | 虹膜识别+指纹门禁 | 18台 | 圣典、美贝电尔、宝登 | 1.系统客户端组件需求： （1）整合需求：应提供客户端组件，实现与智慧监管系统客户端的整合； （2）显示虹膜识别比对成功结果：与智慧监管平台的客户端软件整合，提供显示虹膜识别成功结果功能，呈现被识别人员相关信息，包括姓名、性别、证件号码、事由等信息； （3）显示虹膜识别比对失败结果：与智慧监管平台的客户端软件整合，提供显示虹膜识别失败结果功能，呈现该识别人未采集虹膜等提示； （4）参数配置：应提供系统组件与智慧监管平台、虹膜门禁管控系统及虹膜AB门管控系统服务端通讯参数配置功能； （5）浏览器兼容：应实现于各种常见浏览器（如IE、Firefox、Chrome等）的整合应用功能，在浏览器界面中融合虹膜采集视频图像； 2.虹膜门禁设备需求： （1）显示结果：应具有显示屏，显示识别匹配和不匹配的结果； （2）指示灯提示：应能在识别时具备指示灯提示功能； （3）网络接口：应提供设备连接使用以太网接口； （4）控制器模式：应集成门禁控制器功能，无需额外配置门禁控制器； （6）识别距离：应达到识别距离不小于15cm； （7）虹膜库容：应能容纳大于8万人的虹膜数据； （8）识别记录设备存储容量：离线状态下应能保存100万笔识别记录； （10）设备镜头模式：应能自动调节镜头角度； （11）接口输出方式：应支持韦根输出，可对接到其他的门禁控制器； （12）标准协议：应可增加内置读卡器支持大部分市场上的IC卡片； （13）识别特点：应满足戴眼部装饰物识别需求，并侦测假眼和美瞳； | 218415.24 |
| 1474 | 人脸识别门禁 | 18台 | 海康威视、大华、科达 | 1.采用≥7英寸触摸显示屏，屏幕支持多点触控操作，分辨率≥1024×600，屏幕流明度≥350cd/m2，面部识别距离0.3m-1m。 2.支持人脸、刷卡、指纹、密码（指工号+密码）及其组合的认证方式，可读取Mifare卡（IC卡）卡号及内容、CPU序列号。 ◆3. 支持活体检测（视频防假）功能，无需用户配合（眨眼、点头、摇头等动作），即可完成真人检测，支持侧脸、遮挡、模糊、表情、戴眼镜及帽子等时机场景识别，人脸比对时间＜0.2s。 4.支持刷卡时，有蜂鸣器提示，支持比对结果语音提示，支持语音音量大小调节。 5.支持人脸在画面内持续动态跟踪，支持比对结果图文提示功能，支持本地视频预览、人脸动态捕捉。 6.支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份核验。 7. 支持白光灯补光，支持设置可见光补光灯亮度，支持在没有用户使用时自动切换到屏保或息屏待机状态，支持物体靠近自动唤醒待机设备，唤醒距离可调节，支持人脸移动侦测，实现设备唤醒，支持不开启白光补光灯实现人脸识别，减少功耗及光污染。 8.支持人脸、刷卡、指纹、二维码、密码等方式任意一、两组组合，任意三组组合认证开门，支持查看人员信息、设备状态、设备模式。 9.支持多重卡认证开门，多重卡+超级密码开门，多重卡+超级密码开门，多重卡+超级卡开门，首卡开门，管理中心远程开门等。 10. 支持局域网、互联网环境的网络通信，支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能，在线状态下实时上传比对记录，支持断网离线运行，实现单机人脸比对功能，支持≥3000张人脸库，支持≥10000张卡片容量，支持≥5000笔记录存储，支持≥5000枚指纹。 11.支持中心下发黑名单信息，支持本地黑名单信息比对，支持本地黑名单报警功能，报警信息可上传平台。 12.支持平台或客户端中心远程视频对讲功能，支持对门开启当时，卡的各种使用权限进行组合设备，实现不同场景的权限管理。 13. 系统及各部分应对其工作状态、操作与结果、出入准许、发生事件等给出指示，指示可采用可见的、发生的、物体位移和/或其组合等易于被人体感官所察觉的多种方式，具有防拆功能，强力拆除时，可上传报警事件到中心，具有≥2路输入接口，能联动报警输出。 14.支持RS485≥1个、wiegand26/34 ≥1个(支持双向)、USB≥1个、门磁≥1个、报警输入≥2个、防拆≥1个、开门按钮≥1个，电锁≥1个，报警输出≥1个。 15.支持手动校时功能，支持NIP自动校时功能，支持自检和故障指示功能，支持接入应急信号联动开门。 16.可根据设定时间的联动关系，当检测到该事件发生时，可触发对应的动作。 ★17. 需要通过按第1797项《统一接口平台》制定的规范要求，集成、上架至《统一接口平台》中，并实现与《智慧监所实战平台》和《智慧监管管理平台》等应用系统对接，同时提供SDK开发包供CS应用端使用 | 78015.24 |
| 1475 | 数码对射报警主机 | 1台 | 圣典、美贝电尔、宝登 | 1.可接≥2050个防区； 2.双通讯总线输出，通讯距离可达2400米； 3.自身带有8个有线防区,通过485通讯接口可以外接最多256个总线设备，每个扩展输入设备最多可接8个防区； 4.最多有256个分区，支持4096路报警联动输出；支持17个LCD键盘包括1个主键盘和16个从键盘，键盘总线最长9.6km，支持IP手机编程； 5.可通过IP、RS232读取板内编程数据，以文件方式保存，远程导入导出配置参数，让编程和服务更为简单、有效； 6.可电话联网ContactID协议（使用RVVP2*1.0屏蔽双绞线）。 | 10030.77 |
| 1476 | 数码对射报警 | 18对 | 圣典、美贝电尔、宝登 | 1.四光束/室外100米； 2.人工智能识别技术，防止恶意入侵； 3.数字变频超强信号滤波，可靠性好、抗干扰能力强； 4.自动错码抗干扰技术； 5.嵌入式光轴调整电压显示，便捷式光轴调整机构； 6.对射防范警戒距离稳定，灵敏度高，室内室外全天候工作； 7.有线报警输出，可接国内外各种报警主机。 | 25649.10 |
| 1477 | 网络半球摄像机 | 36台 | 圣典、美贝电尔、宝登 | 1.具有≥400万像素CMOS传感器，视频图像清晰流畅，满足星光级监控要求； 2.感光器件≥1/1.8"英寸CMOS，像元尺寸≥2.9um（H）×2.9um（V），宽动态能力不小于120dB； 3.最低照度彩色 ≤0.0002lx，黑白 ≤0.0001lx； 4.支持H.264.H.265.MJPEG视频编码格式； 5.内置≥1颗GPU芯片，支持检出两眼瞳距不小于20像素点以上的人脸图片，支持行人目标的正面、背面进行检测、跟踪、抓拍并实时上报，上报时间不超过3s； 6.在≥2592x1944@25fps下，清晰度不小于1900TVL，支持单场景同时检出≥30张人脸图片，并支持面部跟踪，人脸检出率≥99%； 7.支持人脸区域自动曝光功能，支持本地SD卡存储，支持≥128G； 8.支持在客户端实时显示比对结果，抓图联动报警，支持批量导入人脸库，支持人脸库人脸图片信息更改； 9.支持内置存储卡存储≥8万张人脸图片，支持在特定条件下，对抓拍的人脸图片进行分析，将分析后的结果与关联的黑名单库进行比较，比对成功时触发报警，并产生报警提示； 10.支持信噪比≥58dB，红外补光距离≥50米； 11.同时支持DC12V、AC24V和POE供电，且在不小于DC12V±50%、AC24V±50%范围内变化时可以正常工作。 | 89955.72 |
| 1478 | 摄像头支架 | 36个 | 圣典、美贝电尔、宝登 | 吊装支架，结合项目具体情况进行配置。 | 8869.68 |
| 1479 | 36路高清解码器 | 1台 | 圣典、美贝电尔、宝登 | 1、根据项目的实际使用状况，采用嵌入式架构，专用Linux系统，为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 2、具备丰富的接口：≥1个RS485接口，≥1路语音输入/输出，≥4路报警输入/输出，≥2个VGA输入接口，≥2路HDMI输入接口，≥8个HDMI输出，≥2个视频输出接口，≥2个USB接口，≥1个RJ45接口。 3、支持ONVIF、RTSP、H264、H265等协议。 4、解码能力支持：≥10路分辨率为4000×3000(20fps)的H.265视频图像，≥20路分辨率为4096×2160(25fps)的H.265视频图像，≥20路分辨率为3840×2160(25fps)的H.265视频图像，≥30路分辨率为2592×1944(30fps)的H.265视频图像，≥80路分辨率为1920×1080(30fps)的H.265视频图像，≥160路分辨率为1280×720(30fps)的H.265视频图像。 5、支持解码显示画面1/4/6/8/9/12/16画面分割显示。 6、VGA接口输出可以设置1024×768、1280×1024、1280×720、1920×1080、1600×1200等视频图像。 7、可通过客户端设置HDMI接口输出分辨率1024×768、1280×1024、1280×720、1920×1080、1600×1200等视频图像。 8、可通过客户端软件进行≥2画面分割同时显示走廊模式下的视频画面，具有NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式。 9、可通过有线网络模式访问设备，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。 10、客户端具有可以重启设备，进行恢复出厂设置功能。 11、支持客户端或IE浏览器控制，可将客户端当前回放的录像同步解码后输出显示。 12、支持客户端与设备之间双向语音对讲。 ◆13、设备通过高温、低温检测（高温55±2℃，低温-10±3℃，湿度93%，能正常稳定工作。 | 46103.99 |
| 1480 | 监视器 | 9台 | 圣典、美贝电尔、宝登 | 1.支持分辨率为800W向下兼容，支持到≥8路1080P网络解码，支持≥16路720P/64路D1； 2.支持视频输入接口：≥1路VGA,≥1路HDMI、≥1路BNC； 3.采用双CPU+多个协处理器核的构架;双CPU负责通讯、色彩调整及模块控制等控制功能，约22寸液晶监视器，采用LED背光显示，物理分辨率≥1920×1080P； 4.图像处理引擎符合任意帧率自动转换功能，可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成≥60Hz输出； 5.具有支持轮巡解码、流媒体功能，可1/4/6/8/9/16分屏显示； 6.支持亮度≥250cd/㎡，对比度≥1000:1，亮度鉴别等级≥11级，具有无信号自动休眠、接入信号唤醒功能； 7.可同时开启≥3个动态信号窗口，可在不需要外置图像控制器的情况下支持RGB信号和视频信号的直通显示及混合叠加、画中画显示； 8.具备智能光感护眼功能，显示单元可自动识别环境光强弱，根据环境光变化调节屏幕亮度； 9.内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力； 10.信号窗口可实现任意缩放、移动、跨屏、漫游、拼接、透明度调节以及全屏显示。 ★11.投标产品属《节能产品政府采购品目清单》内标注★号的货物的，须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标时提供证明文件。 | 16426.08 |
| 1481 | 视频分配器 | 10台 | 圣典、美贝电尔、宝登 | 1.一进二出分频器分辨率：支持2048×1536；2.VGA分配器带宽：500MHz(-3dB),分辨率：支持2048×1536； 2.信号类型：VGA计算机信号； 3.连接器：三排15孔D-Sub型：三排15孔D-Sub型； 4.输出电平：2.0Vp-p；阻抗：75。 | 4945.00 |
| 1482 | 视频线 | 6条 | 圣典、美贝电尔、宝登 | 1.VGA显示器1分2分屏器用； 2.接口需匹配视频分配器20米。 | 316.62 |
| 1.2.9.1.4 其他辅材 |
| 1483 | 线缆 | 300m | 桂林国际、正泰、德力西 | RVVP-4*4.0mm² | 1599.00 |
| 1484 | 线缆 | 400m | 桂林国际、正泰、德力西 | RVVP-4*1.0mm² | 3692.00 |
| 1485 | 线缆 | 650m | 桂林国际、正泰、德力西 | RVVP-2*1.0mm² | 2093.00 |
| 1486 | 线缆 | 260m | 桂林国际、正泰、德力西 | ZR-RVV1*6.0mm² | 1123.20 |
| 1487 | 线缆 | 160m | 桂林国际、正泰、德力西 | ZR-RVV1*35.0mm² | 6675.20 |
| 1488 | 六类非屏蔽双绞线 | 1120m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.护套材料： PVC（聚氯乙烯）； 2. 导体线规≥0.57mm，23AWG； 3.导体材质：无氧铜；4.包装方式：305m/箱； 5.执行标准：TIA/EIA568C、ISO/IEC11801，EN50173，YD/T926； 6.防火等级为IEC60332-1（GB/T18380）单根阻燃标准，可特制CM，CMR，CMP产品。 | 4032.00 |
| 1489 | 12芯万兆室内单模光纤 | 500m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.GYTS光缆 2.室内 3.层绞式（非铠装） 4.容纳芯数：12-24芯 5.护套颜色：黑色 6.可支持传输 1-10km，10G带宽。 7.非铠装结构，中心加强构件（磷化钢丝）、光纤松套管、缆芯填充油膏钢-聚乙烯粘结护套； 8.满足YD/T901-2009层绞式通信用室外光缆标准。 | 5540.00 |
| 1490 | 接地铜排 | 8m | 国产优质 | 1.镀锡紫铜带，200*300*4mm； 2.含接地端子绝缘子。 | 8693.84 |
| 1491 | 复合线缆 | 120m | 国产优质 | 定制 | 15272.40 |
| 1492 | 光纤跳线 | 65条 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.规格：2米单模LC光纤双芯跳线，工业标准100%光学测试； 2.符合相关标准：ISO11801,TIA/EIA-568-B.2,IEC-60793。 | 2470.65 |
| 1493 | 线缆保护管 | 1350m | 国产优质 | 1.JDG25 2.材质：镀锌钢管，管径：25MM；含管件底盒杯梳等配件 | 11529.00 |
| 1494 | 二合一防雷器 | 27个 | 国产优质 | 1.工作电压： ≤DC18V； 2.限制电压：15V(8/20µs,3KA）； ◆3.响应时间： ≤1n。 | 7827.03 |
| 1495 | 交换机防雷器（24口） | 6台 | 国产优质 | 电源负载功率:1.0kw，电源标称工作电压（Un）：AC220V±10%，最大持续工作电压（Uc）：250V，接口：RJ45X48。 | 17718.00 |
| 1496 | 电源一级防雷 | 2套 | 国产优质 | 1.负载功率:并联无限制、串联 ≤6.5KW； 2.标称工作电压（Un）：AC380V±5％； 3.最大持续工作电压（Uc）：440V； 4.标称放电电流In(8/20µs)：≥40KA(8/20µs)； 5.电压保护水平Up(8/20µs)： ≤1800V。 | 3462.98 |
| 1497 | 电源二级防雷 | 2套 | 国产优质 | 1.负载功率：并联无限制、串联 ≤6.5KW； 2.标称工作电压（Un）：AC380V±5％； 3.最大持续工作电压（Uc）：440V； 4.最大放电电流Imax(8/20µs)：＜40KA(8/20µs)； 5.电压保护水平Up(8/20µs)： ≤1800V； 6.接口方式：接线柱。 | 2362.98 |
| 1498 | 接地改造 | 2套 | 定制 | 1.建筑地网连接改造； 2.接地线和地排接地； 3.接电地阻 ≤4欧姆。 | 1500.00 |
| 1.2.9.2.防止误放人系统 |
| 1499 | 防误放人验证主机（含主机、指纹、虹膜识别) | 2台 | 海康威视、美贝电尔、宝登 | 1.CPU：≥八核1.5GHz； 2.操作系统：Android； 3.内置人脸识别模块：兼具近红外和可见光两种识别算法，可实现不同光线环境下的精准人脸识别，图像数据交换格式遵循ISO/IEC19794-5标准；支持1:1和1：N识别方式；兼具近红外和可见光两种识别算法，可满足不同光线环境的使用要求，脸部转动在上下左右30度内可精确识别 4.内置指纹识别模块：分辨率：500dpi； 5.内置触摸屏：18.5寸多点触摸屏； 6.触摸屏接口：USB/RS232； 7.触摸精度：5MM； 8.触摸最快反应速度：17MS； ◆9.单点触摸寿命：大于5000万次； 10.内存：2G； 11.内置存储：8GB，支持最大32G扩展卡本地存储； 12.通讯方式：TCP/IP可跨网段； 13.网络接口：1个10/100M自适应接口； 14.电源：DC12V,5A。 | 30268.36 |
| 1500 | 管理电脑 | 2台 | 联想、方正、神州 | 1.操作系统预装Windows 10专业版、office 2016或WPS 2019企业版 办公软件； 2.CPU≥4核，主频≥3.4GHz；缓存6M； 3.内存≥4G DDR4； 4.硬盘≥256GB SSD+1T HDD； 5.含声卡，集成千兆网； 6.1G独立显卡； 7.前置4口USB3.0； 8.显示器尺寸21.5英寸显示器分辨率1920x1080； 9.电源250W电源适配器，配备USB接口键盘及光电鼠标。 ★10.投标产品属《节能产品政府采购品目清单》内标注★号的货物的，须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标时提供证明文件。 | 10143.74 |
| 1501 | 防误放人注册主机（含主机、指纹、虹膜识别） | 2台 | 圣典、美贝电尔、宝登 | 1.CPU：≥八核1.5GHz； 2.操作系统：Android； 3.内置人脸识别模块：兼具近红外和可见光两种识别算法，可实现不同光线环境下的精准人脸识别，图像数据交换格式遵循ISO/IEC19794-5标准；支持1:1和1：N识别方式；兼具近红外和可见光两种识别算法，可满足不同光线环境的使用要求，脸部转动在上下左右30度内可精确识别； 4.内置指纹识别模块：分辨率：500dpi 5.内置触摸屏：18.5寸多点触摸屏； 6.触摸屏接口：USB/RS232； 7.触摸精度：5MM 8.触摸最快反应速度：17MS； ◆9.单点触摸寿命：大于5000万次； 10.内存：2G 11.内置存储：8GB，支持最大32G扩展卡本地存储 12.通讯方式：TCP/IP可跨网段； 13.网络接口：1个10/100M自适应接口； 14.电源：DC12V,5A。 | 32268.36 |
| 1502 | 扩展屏 | 2块 | 圣典、美贝电尔、宝登 | 1.55寸液晶平板显示器，金属外观显示：LED背光； 2.分辨率≥4K； 3.VGA输入接口1个； 4.HDMI输入接口1个； 5.DVI输入接口1个；USB1个。 ★6.投标产品属《节能产品政府采购品目清单》内标注★号的货物的，须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标时提供证明文件。 | 5373.60 |
| 1503 | 防误放人系统软件 | 1套 | 圣典、美贝电尔、宝登 | 1.支持指纹（人脸、腕带）信息的注册； 2.采集、审核功能，具有比对、报警、查询等功。 | 30629.93 |
| 1504 | 动态关联人员认证系统软件 | 1套 | 圣典、美贝电尔、宝登 | 1.系统支持自动同步在押人员基本数据，并将指纹、人脸信息分类自动关联在押人员； 2.支持自动更新指纹、人脸库功能。 | 28629.93 |
| 1.2.9.3.AB门出入管控系统调试 |
| 1505 | 车行AB门调试 | 1系统 |  | 车行AB门调试，检验系统、货物的功能、性能，确保准确可靠和满足使用要求。 | 736.75 |
| 1506 | 人行AB门 地下通道AB门 调试 | 1系统 |  | 人行AB门 地下通道AB门 调试，检验系统、货物的功能、性能，确保准确可靠和满足使用要求。 | 4661.14 |
| 违禁物品检测系统 |
| 分部分项工程 |
| 1.2.10.违禁物品检测系统 |
| 1507 | 安检门 | 15台 | 海康威视、威视、大华 | 1.安检门可以在6区、12区、18区三种工作模式间切换，多个区域报警，对应区域都显示报警； 2.在探测区左右边界各向内150形成的区域中，任一点的磁感应强度不超过30μT，周围静止金属与探测门距离≥1m，并行靠近时，不对探测器性能有影响； 3.安检门通过RS485总线与计算机通讯，远程计算机应能查看并设置各个参数，并能接收并保存探测门的报警信息；应能存储每天通过的人数、报警次数、报警信息等数据，并能够查询历史记录，存储数据≥10000条； 4.安检门两台并排靠拢工作相距≥5厘米时，能独立正常工作，互不干扰； 5.探测门有报警状态自动恢复能力，报警测试物离开探测区后报警指示延续不超过1.2s； 6.支持灵敏度可调，每个探测区位有≥2000个灵敏度级别，可根据探测要求把区位调节到适当的灵敏度，整体灵敏度是对六个区同时调节； 7.具有双向计数统计功能，能可靠记录受检人数和报警人次，外壳防护等级≥IP53，安检门工作时整机最大功率不超过12W； 8.结构稳定，在行进方向对门体下部施加≥150N的力时，门体不会滑动；水平方向对门体顶部施加≥500N·m的力矩时门体不会失衡； 9.具有自检功能，在开机时进行自检并显示检测结果，可输出≥1路控制信号给后端联动设备； 10.安检门具有飞物报警功能，准确率≥90%，电源适用范围AC:90V~260V，46Hz~64Hz，无需调整正常工作； ◆11.双向技术统计，工作环境温度支持-20℃~45℃，工作环境湿度 ≤98%。 | 246896.55 |
| 1508 | 手持金厲探测器 | 30个 | 海康威视、威视、大华 | 1.支持两种报警模式，LED声光报警或振动报警，可外侧调节灵敏度，操作方便，以适应不同检测要求； 2.具有电压指示灯/充电指示灯及时提醒，功率小于等于270mW； 3.重量轻、检测探头面积大，探测速度快； 4.工作频率约22kHz，使用温度:-20℃～+55℃。 | 26248.80 |
| 1509 | X光物体探测器 | 1台 | 海康威视、威视、大华 | 1.支持1-64倍无级放大，负载能力不低于150KG； 2.传送带速度≥0.22m/s； 3.空间分辨力支持水平：1.0mm，垂直：1.0mm； ◆4.工作温度/湿度5℃～40℃；0%～90%； 5.通过率≥2100个/h； 6.单次检查剂量：1.0μGy，在距离外表面1m的任意处，设备噪52dB（A）； 7. 从受检包裹成像完毕到识别出包裹中的危险品的时间不大于2秒； 8.可通过TCP/IP方式将包裹扫描图像以JPEG格式传输到指定客户端或服务器； 9.穿透力：46mm钢板，灰度分辨：设备能分辨厚度为1mm-60mm，厚度差不小于1mm的铝阶梯； 10.采用密封式油冷的冷却方式。 11.漏电流：＜0.08mA，X射线具有过电压和过电流保护功能，有接地线，接地电阻不超过0.1Ω； | 150445.19 |
| 1510 | 电脑 | 1台 | 联想、方正、神州 | 1.操作系统预装Windows 10专业版、office 2016或WPS 2019企业版 办公软件； 2.CPU≥4核，主频≥3.4GHz；缓存6M； 3.内存≥4G DDR4； 4.硬盘≥256GB SSD+1T HDD； 5.含声卡，集成千兆网； 6.1G独立显卡； 7.前置4口USB3.0； 8.显示器尺寸21.5英寸显示器分辨率1920x1080； 9.电源250W电源适配器，配备USB接口键盘及光电鼠标。 ★10. 投标产品属《节能产品政府采购品目清单》内标注★号的货物的，须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标时提供证明文件。 | 4471.87 |
| 巡视管理系统 |
| 分部分项工程 |
| 1.2.11.1巡视管理系统 |
| 1511 | 监室智能管理终端 | 391台 | 海康威视、宝登、宏森 | 1.CPU：≥八核1.5GHz； 2.操作系统：Android； 3.内存：2G； 4.内置存储：8GB，支持最大32G扩展卡本地存储； 5.通讯方式：TCP/IP可跨网段； 6.网络接口：1个10/100M自适应接口； 7.电源：DC12V,5A； 8.工作温度：-20℃—+65℃； 9.显示器：插值分辨率：1280*1024，19寸标准屏； 10.内置触摸屏：19寸多点触摸屏； 11.触摸屏接口：USB/RS232； ◆12.单点触摸寿命：大于5000万次； 13.内置指纹识别模块：分辨率：500dpi； 14.内置人脸识别模块： 兼具近红外和可见光两种识别算法，可实现不同光线环境下的精准人脸识别； 人脸识别图像数据交换格式遵循ISO/IEC19794-5标准； 支持1:1和1：N识别方式； 兼具近红外和可见光两种识别算法，可满足不同光线环境的使用要求，脸部转动在上下左右30度内可精确识别； 识别速度最高可达每秒100万次；15.支持系统自检功能，遇故障自动重启；16.支持温度采集功能，根据设定的温度控制风扇工作状态； 17.外壳防护等级试验≥IP30。 | 1713901.58 |
| 1512 | 巡更管理平台 | 1套 | 海康威视、宝登、宏森 | 1.综合信息：显示监室号、监室类型、监室风险等级、管教民警、监室概况、重大风险人员、外出人员、警情提示、当前值班人员； 2.信息查询：人员信息、违规记录、管教预警、医疗信息、三固定信息（床位、值日、值班）、问题隐患； 3.信息录入：违规录入、巡诊录入、民警巡视签到； 4.监室管理：播放电视、电源控制、点名开启； 5.视频监控：实时监控、监控回放、违规回放； ★6. 通过按第1797项《统一接口平台》制定的规范要求，集成、上架至《统一接口平台》中，并实现与《智慧监所实战平台》和《智慧监管管理平台》等应用系统对接，同时提供SDK开发包供CS应用端使用 | 10629.93 |
| 1.2.11.2巡视管理系统 |
| 1513 | 巡视管理系统调试 | 1系统 |  | 巡视管理系统调试，检验系统、货物的功能、性能，确保准确可靠和满足使用要求。 | 6114.12 |
| 执法记录系统 |
| 分部分项工程 |
| 1.2.12.1执法记录系统 |
| 1514 | 执法记录仪 | 78台 | 海康威视、警圣、大华 | 1.支持视频文件大小检查，设备分辨率为≥1080P，码率为≥2Mbps，连续录像≥1小时，录像文件 ≤1GB；设备分辨率≥720p，码率为≥1Mbps，连续录像≥1小时，录像文件 ≤500MB 2.照片分辨力≥1000线，采用内置可更换电池供电，在更换一次电池条件下，存储的信息未丢失； 3.采用自动分段记录方式记录时，相邻两段间最大记录间隔时间 ≤0.1s；可通过口令等方式对访问执法记录仪的操作进行鉴权，可划分不同的访问授权等级； 4.支持卫星定位功能，执法记录仪可接收卫星数据并提供定位信息，应优先使用北斗卫星导航定位，设备需内置北斗和GPS模块； 5.执法记录仪可通过无线通信方式以文件或流的形式传输数据； 6.执法记录仪可进行常见的文本格式浏览，包括但不限于txt、doc或pdf等格式； 7.支持长条形背夹和磁吸式背夹两种安装方式，支持设置编码格式为H.265； 8.在开启夜视功能后，具有红外补光功能的设备，红外补光范围≥3m处应覆盖摄录画面70%以上面积； 9.具有实体触摸按键，支持数码变倍功能，支持1倍~16倍放大； 10.开机后自动进入取景预览模式，按下相应键，设备自动开始记录视音频信息； 11.设备具有连拍功能，可设置为开启或不开启，连拍张数支持5.10.15.20.25.30可选； 12.执法记录仪可连接对讲机，为对讲机提供拾音器和扬声器，充电器接口的执法记录仪泄露电流 ≤0.02mA； 13.温度范围：-10℃～55℃，持续时间4h，期间执法记录仪处于工作状态，过程中不应发生状态改变。 | 108684.42 |
| 1515 | 采集站 | 10台 | 海康威视、警圣、大华 | 1.同时可接入≥20台执法记录仪，并同时并行自动采集数据； 2.系统盘采用≥64G固态硬盘，可接入≥5块4TB硬盘存储器，内存≥4G； 3.显示屏分辨率≥1280×1024，对角线尺寸19英寸，配备红外触摸屏，键盘、鼠标； 4.支持将已采集的视音频数据进行格式转换，减少数据文件体积； 5.支持对已接入的执法记录仪进行校时，对开机/关机状态下的执法记录仪进行充电； 6.支持将已采集的数据索引通过网络上传至管理服务器，可通过管理软件对数据进行查询和管理； 7.支持通过管理平台软件设置用户操作权限，添加、编辑、修改执法记录仪使用人信息，可通过管理平台软件对采集设备进行添加、编辑、删除、设置等操作； 8.可显示接入执法记录仪的警员编号、设备信息及上传状态，可自动识别、采集已接入的执法记录仪内的数据； 9.可通过管理平台软件对上传至管理服务器的视频总时长、创建用户总数等进行统计。 | 171280.70 |
| 1516 | 执法管理系统 | 1套 | 海康威视、警圣、大华 | 1、支持对采集资料进行播放、下载、删除（需有删除权限）、标记、归档、关联档案、 取消关联、修改备注等操作。 2、支持对采集资料的音视频文件手动归档，支持档案的添加、修改、删除、查询、查看。 3、支持按采集时间，人员编号，媒体名称，是否标记，是否归档和记录仪编号进行资料检索。 4、支持接收来自采集站上传的结构化资料信息，支持档案的添加、修改、删除、查询、查看。 5、支持查看档案资源，资源包括视频、音频、图片、文档（不支持在线查看）及其他格式资料（不支持在线查看） 等内容。 6、支持按部门、人员、采集站统计上传的音频数量、视频数量、图片数量、占用空间、 民警数量和采集站数量。 7、支持下级平台采集的音视频资料同步至上级并在上级平台进行查看，支持将统计结果导出到本地。 8、支持配置多个上下级，支持根据定时模板配置定时自动归档采集资料到云存储。 9、支持配置下级平台时选择挂靠组织，支持启用、禁用默认档案功能。 10、支持对单个用户或批量配置采集资料的查看、编辑、删除、下载、归档、关联档案、 标记等的操作权限。 11、支持查看采集站设备的名称、编号、 IP、端口、地址、电话等信息。 12、支持查看执法记录仪的名称、编号、人员编号、人员姓名、生产厂商等信息。 | 51671.28 |
| 1.2.12.2执法记录系统 |
| 1517 | 执法记录系统调试 | 1系统 |  | 执法记录系统调试，检验系统、货物的功能、性能，确保准确可靠和满足使用要求。 | 6155.25 |
| 出所防脱逃系统 |
| 分部分项工程 |
| 1.2.13.1.出所防脱逃系统 |
| 1518 | 所外就医防脱逃箱 | 9套 | 海康威视、大华、宝登 | 1.支持脱逃报警、低电量报警、拆除报警； 2.续航时间不少于7天； 3.拉力等级不少于1000N； 4.防护等级不低于IP68； 5.支持语音报警功能，在脱离民警安全距离发出语音告警； 6.支持精准实时定位，当在押人员解押或逃脱时，可实时在警务终端显示定位。 | 432000.00 |
| 1519 | 运营商专网4G卡 | 9张 | 海康威视、大华、宝登 | 运营商专网4G卡（移动、联通、电信） | 3240.00 |
| 1520 | 外出押解智能管控平台软件 | 1套 | 海康威视、大华、宝登 | 1.支持用户、设备的增删改查； 2.支持人员显示、人员实时跟踪：在电子地图上实时显示外出在押人员位置，监控人员可动态掌握人员； 3.支持任务历史轨迹查询、告警信息查看：支持设置查询条件查询所关注的告警信息，查询条件包括告警源、具体告警、时间段、告警状态等； 4.支持实时告警：实时显示当前账号权限范围内的告警信息，告警信息包括：告警源、相关监管和被监管人员、具体告警、告警初始时间、持续时间；告警包括超距、离线、低电、破坏等； 5.支持任务查询、任务显示：支持任务查询，任务信息包括：任务编号、任务类型、任务执行人、任务开始时间、任务结束时间、被监管人员、及其佩戴设备ID、设备状态、任务说明；任务标识中可显示当前正在执行的任务数，点击任务标识可显示正在执行任务详细列表信息，并提供链接，在地图上显示当前位置； 6.支持实时视频及录像回放：支持通过调用单兵设备的视频图像查看现场实时图像； 7.数据维护：维护外出人员和设备的相关信息，并生成组信息下载：提供组信息下载和组信息上传工具； 8.外出管理：执行外出任务时，读取和显示来自警用终端的地理位置信息以及设备信息；发生脱逃或电子腕带被打开时，读取和显示报警信息和电子腕带的位置信息； 9.硬件性能不低于： CPU：4114(10核2.2GHz)×1； 内存：32GDDR4； 硬盘：1TB7.2KSATA×2/SAS_HBA； 网卡：1GbE×2； 操作系统：WinSvr2016简中标版； 电源：550W(1+1)； 插槽：16DIMM。 | 141671.28 |
| 1.2.13.2.出所防脱逃系统调试 |
| 1521 | 出所防脱逃系统调试 | 3系统 |  | 出所防脱逃系统调试，检验系统、货物的功能、性能，确保准确可靠和满足使用要求。 | 24074.40 |
| 定位管控系统 |
| 分部分项工程 |
| 1.2.14.1 A1定位 |
| 1522 | 在押人员定位腕带 | 200个 | 海康威视、大华、宝登 | 1.识别距离：0～40米； 2.识别方式：全向识别； 3.工作频段：2.4GHz/6.5GHz； 4.定位周期：动态自适应； 5.抗干扰性：频道隔离技术，多个设备互不干扰； 6.报警功能：有紧急按钮，在突发情况下可以快速报警求助； 7.双模定位：支持区域定位和高精度定位功能；区域定位采用2.4GHz有源RFID技术；高精度定位采用UWB技术，测距精度可达+/-30cm； 8.空中升级：支持； 9.无源RFID：内置无源RFID芯片（IC13.56MHZ）； 10.功耗标准：静默电流小于50uA； 11.电池配置：锂包电池：3.7V，容量400mA·h； 12.使用寿命：1个月以上，可更换电池； 13.封装模式：腕带； 14.防护等级：IP67。 | 102502.00 |
| 1523 | 定位辅材包 | 3套 | 国产优质 | 1.内六角螺丝，专用拆卸工具； 2.卡片充电器*1，腕带充电器*4。 | 360.00 |
| 1524 | 民警定位卡片 | 100张 | 海康威视、大华、宝登 | 1.识别距离：0～40米； 2.识别方式：全向； 3.工作频段：2.4GHz/6.5GHz； 4.定位周期：1秒/次； 5.抗干扰性：频道隔离技术，多个设备互不干扰； 6.报警功能：有紧急按钮，在突发情况下可以快速报警求助； 7.双模定位：支持区域定位和高精度定位功能；区域定位采用2.4GHz有源RFID技术；高精度定位采用UWB技术，测距精度可达+/-30cm； 8.空中升级：支持； 9.无源RFID：内置无源RFID芯片； 10.功耗标准：静默电流小于50uA； 11.电池配置：软包锂电池：3.0V，容量800mA·h； ◆12.使用寿命：1个月以上，可充电； 13.外形：卡片式。 | 15000.00 |
| 1525 | 定位基站 | 59台 | 海康威视、大华、宝登 | 1.识别距离：0～40米； 2.识别角度：全向； 3.工作频段：2.4GHz/6.5GHz； 4.安全机制：过载、短路和反接保护； 5.双模定位：支持区域定位和高精度定位功能;区域定位采用2.4GHz有源RFID技术;高精度定位采用UWB技术，测距精度可达+/-30cm； 6.单向无反馈传输：能接收和解析定位腕带通过私有协议和加密后上传的数据，并将上传数据转发至管理服务器，定位腕带向基站单向传输数据，不能绕过基站直接与管理服务器通信，保障服务器及网络安全； 7.抗干扰性：频道隔离技术，多个设备互不干扰； 8.在线升级：支持服务器对基站在线升级； 9.接口标准：支持RJ45； 10.电源标准：DC12V； 11.工作温度：-25℃～+75℃； 12.可靠性：防水防冲击，满足工业环境要求； 13.防护等级：IP65。 | 278321.88 |
| 1526 | 发卡器 | 2台 | 海康威视、大华、宝登 | 1.非接触式读卡器； 2.芯片类型：IC、MI卡、S50、S70； 3.频率：13.56MHZ； 4.接口：USB2.0。 | 2094.42 |
| 1.2.14.2 A2定位 |
| 1527 | 在押人员定位腕带 | 200个 | 海康威视、大华、宝登 | 1.识别距离：0～40米； 2.识别方式：全向识别； 3.工作频段：2.4GHz/6.5GHz； 4.定位周期：动态自适应； 5.抗干扰性：频道隔离技术，多个设备互不干扰； 6.报警功能：有紧急按钮，在突发情况下可以快速报警求助； 7.双模定位：支持区域定位和高精度定位功能；区域定位采用2.4GHz有源RFID技术；高精度定位采用UWB技术，测距精度可达+/-30cm； 8.空中升级：支持； 9.无源RFID：内置无源RFID芯片（IC13.56MHZ）； 10.功耗标准：静默电流小于50uA； 11.电池配置：锂包电池：3.7V，容量400mA·h； ◆12.使用寿命：5个月以上，可更换电池； 13.封装模式：腕带； 14.防护等级：IP67。 | 102502.00 |
| 1528 | 定位辅材包 | 3套 | 国产优质 | 1.内六角螺丝，专用拆卸工具； 2.卡片充电器*1，腕带充电器*4。 | 360.00 |
| 1529 | 民警定位卡片 | 100张 | 海康威视、大华、宝登 | 1.识别距离：0～40米； 2.识别方式：全向； 3.工作频段：2.4GHz/6.5GHz； 4.定位周期：1秒/次； 5.抗干扰性：频道隔离技术，多个设备互不干扰； 6.报警功能：有紧急按钮，在突发情况下可以快速报警求助； 7.双模定位：支持区域定位和高精度定位功能；区域定位采用2.4GHz有源RFID技术；高精度定位采用UWB技术，测距精度可达+/-30cm； 8.空中升级：支持； 9.无源RFID：内置无源RFID芯片； 10.功耗标准：静默电流小于50uA； 11.电池配置：软包锂电池：3.0V，容量800mA·h； ◆12.使用寿命：1个月以上，可充电； 13.外形：卡片式。 | 15000.00 |
| 1530 | 定位基站 | 54台 | 海康威视、大华、宝登 | 1.识别距离：0～40米 2.识别角度：全向 3.工作频段：2.4GHz/6.5GHz 4.安全机制：过载、短路和反接保护 5.双模定位：支持区域定位和高精度定位功能;区域定位采用2.4GHz有源RFID 技术;高精度定位采用UWB技术，测距精度可达+/-30cm； 6.单向无反馈传输：能接收和解析定位腕带通过私有协议和加密后上传的数据，并将上传数据转发至管理服务器，定位腕带向基站单向传输数据，不能绕过基站直接与管理服务器通信，保障服务器及网络安全； 7.抗干扰性：频道隔离技术，多个设备互不干扰 8.在线升级：支持服务器对基站在线升级 9.接口标准：支持RJ45 10.电源标准：DC12V 11.工作温度：-25℃～+75℃ 12.可靠性：防水防冲击，满足工业环境要求 13.防护等级：IP65 。 | 254735.28 |
| 1531 | 发卡器 | 2台 | 海康威视、大华、宝登 | 1.非接触式读卡器； 2.芯片类型：IC、MI卡、S50、S70； 3.频率：13.56MHZ； 4.接口：USB2.0。 | 2094.42 |
| 1.2.14.3 A3定位 |
| 1532 | 在押人员定位腕带 | 250个 | 海康威视、大华、宝登 | 1.识别距离：0～40米； 2.识别方式：全向识别； 3.工作频段：2.4GHz/6.5GHz； 4.定位周期：动态自适应； 5.抗干扰性：频道隔离技术，多个设备互不干扰； 6.报警功能：有紧急按钮，在突发情况下可以快速报警求助； 7.双模定位：支持区域定位和高精度定位功能；区域定位采用2.4GHz有源RFID技术；高精度定位采用UWB技术，测距精度可达+/-30cm； 8.空中升级：支持； 9.无源RFID：内置无源RFID芯片（IC13.56MHZ）； 10.功耗标准：静默电流小于50uA； 11.电池配置：锂包电池：3.7V，容量400mA·h； ◆12.使用寿命：5个月以上，可更换电池； 13.封装模式：腕带； 14.防护等级：IP67。 | 128127.50 |
| 1533 | 定位辅材包 | 3套 | 国产优质 | 1.内六角螺丝，专用拆卸工具； 2.卡片充电器*1，腕带充电器*4。 | 360.00 |
| 1534 | 民警定位卡片 | 100张 | 海康威视、大华、宝登 | 1.识别距离：0～40米； 2.识别方式：全向； 3.工作频段：2.4GHz/6.5GHz； 4.定位周期：1秒/次； 5.抗干扰性：频道隔离技术，多个设备互不干扰； 6.报警功能：有紧急按钮，在突发情况下可以快速报警求助； 7.双模定位：支持区域定位和高精度定位功能；区域定位采用2.4GHz有源RFID技术；高精度定位采用UWB技术，测距精度可达+/-30cm； 8.空中升级：支持； 9.无源RFID：内置无源RFID芯片； 10.功耗标准：静默电流小于50uA； 11.电池配置：软包锂电池：3.0V，容量800mA·h； ◆12.使用寿命：1个月以上，可充电； 13.外形：卡片式。 | 15000.00 |
| 1535 | 定位基站 | 65台 | 海康威视、大华、宝登 | 1.识别距离：0～40米； 2.识别角度：全向； 3.工作频段：2.4GHz/6.5GHz； 4.安全机制：过载、短路和反接保护； 5.双模定位：支持区域定位和高精度定位功能；区域定位采用2.4GHz有源RFID技术；高精度定位采用UWB技术，测距精度可达+/-30cm； 6.单向无反馈传输：能接收和解析定位腕带通过私有协议和加密后上传的数据，并将上传数据转发至管理服务器，定位腕带向基站单向传输数据，不能绕过基站直接与管理服务器通信，保障服务器及网络安全； 7.抗干扰性：频道隔离技术，多个设备互不干扰； 8.在线升级：支持服务器对基站在线升级； 9.接口标准：支持RJ45； 10.电源标准：DC12V； 11.工作温度：-25℃～+75℃； 12.可靠性：防水防冲击，满足工业环境要求； 13.防护等级：IP65。 | 306625.80 |
| 1536 | 发卡器 | 2台 | 海康威视、大华、宝登 | 1.非接触式读卡器； 2.芯片类型：IC、MI卡、S50、S70； 3.频率：13.56MHZ； 4.接口：USB2.0。 | 2094.42 |
| 1.2.14.4 A4定位 |
| 1537 | 定位辅材包 | 3套 | 国产优质 | 1.内六角螺丝，专用拆卸工具； 2.卡片充电器*1，腕带充电器*4。 | 360.00 |
| 1538 | 民警定位卡片 | 60张 | 海康威视、大华、宝登 | 1.识别距离：0～40米； 2.识别方式：全向； 3.工作频段：2.4GHz/6.5GHz； 4.定位周期：1秒/次； 5.抗干扰性：频道隔离技术，多个设备互不干扰； 6.报警功能：有紧急按钮，在突发情况下可以快速报警求助； 7.双模定位：支持区域定位和高精度定位功能；区域定位采用2.4GHz有源RFID技术；高精度定位采用UWB技术，测距精度可达+/-30cm； 8.空中升级：支持； 9.无源RFID：内置无源RFID芯片； 10.功耗标准：静默电流小于50uA； 11.电池配置：软包锂电池：3.0V，容量800mA·h； ◆12.使用寿命：1个月以上，可充电； 13.外形：卡片式。 | 9000.00 |
| 1539 | 定位基站 | 184台 | 海康威视、大华、宝登 | 1.识别距离：0～40米； 2.识别角度：全向； 3.工作频段：2.4GHz/6.5GHz； 4.安全机制：过载、短路和反接保护； 5.双模定位：支持区域定位和高精度定位功能;区域定位采用2.4GHz有源RFID技术;高精度定位采用UWB技术，测距精度可达+/-30cm； 6.单向无反馈传输：能接收和解析定位腕带通过私有协议和加密后上传的数据，并将上传数据转发至管理服务器，定位腕带向基站单向传输数据，不能绕过基站直接与管理服务器通信，保障服务器及网络安全； 7.抗干扰性：频道隔离技术，多个设备互不干扰； 8.在线升级：支持服务器对基站在线升级； 9.接口标准：支持RJ45； 10.电源标准：DC12V； 11.工作温度：-25℃～+75℃； 12.可靠性：防水防冲击，满足工业环境要求； 13.防护等级：IP65。 | 867986.88 |
| 1540 | 发卡器 | 2台 | 海康威视、大华、宝登 | 1.配置非接触式读卡器； 2.芯片类型：IC、MI卡、S50、S70； 3.频率：13.56MHZ；； 4.接口：USB2.0 | 2094.42 |
| 1.2.14.5 医院定位 |
| 1541 | 在押人员定位腕带 | 100个 | 海康威视、大华、宝登 | 1.识别距离：0～40米； 2.识别方式：全向识别； 3.工作频段：2.4GHz/6.5GHz； 4.定位周期：动态自适应； 5.抗干扰性：频道隔离技术，多个设备互不干扰； 6.报警功能：有紧急按钮，在突发情况下可以快速报警求助； 7.双模定位：支持区域定位和高精度定位功能；区域定位采用2.4GHz有源RFID技术；高精度定位采用UWB技术，测距精度可达+/-30cm； 8.空中升级：支持； 9.无源RFID：内置无源RFID芯片（IC13.56MHZ）； 10.功耗标准：静默电流小于50uA； 11.电池配置：锂包电池：3.7V，容量400mA·h； ◆12.使用寿命：1个月以上，可更换电池； 13.封装模式：腕带； 14.防护等级：IP67。 | 51251.00 |
| 1542 | 定位辅材包 | 3套 | 国产优质 | 1.内六角螺丝，专用拆卸工具； 2.卡片充电器*1，腕带充电器*4。 | 360.00 |
| 1543 | 民警定位卡片 | 60张 | 海康威视、大华、宝登 | 1.识别距离：0～40米； 2.识别方式：全向； 3.工作频段：2.4GHz/6.5GHz； 4.定位周期：1秒/次； 5.抗干扰性：频道隔离技术，多个设备互不干扰； 6.报警功能：有紧急按钮，在突发情况下可以快速报警求助； 7.双模定位：支持区域定位和高精度定位功能；区域定位采用2.4GHz有源RFID技术；高精度定位采用UWB技术，测距精度可达+/-30cm； 8.空中升级：支持； 9.无源RFID：内置无源RFID芯片； 10.功耗标准：静默电流小于50uA； 11.电池配置：软包锂电池：3.0V，容量800mA·h； ◆12.使用寿命：1个月以上，可充电； 13.外形：卡片式； | 9000.00 |
| 1544 | 定位基站 | 124台 | 海康威视、大华、宝登 | 1.识别距离：0～40米； 2.识别角度：全向； 3.工作频段：2.4GHz/6.5GHz； 4.安全机制：过载、短路和反接保护； 5.双模定位：支持区域定位和高精度定位功能；区域定位采用2.4GHz有源RFID技术；高精度定位采用UWB技术，测距精度可达+/-30cm； 6.单向无反馈传输：能接收和解析定位腕带通过私有协议和加密后上传的数据，并将上传数据转发至管理服务器，定位腕带向基站单向传输数据，不能绕过基站直接与管理服务器通信，保障服务器及网络安全； 7.抗干扰性：频道隔离技术，多个设备互不干扰； 8.在线升级：支持服务器对基站在线升级； 9.接口标准：支持RJ45； 10.电源标准：DC12V； 11.工作温度：-25℃～+75℃； 12.可靠性：防水防冲击，满足工业环境要求； 13.防护等级：IP65。 | 584947.68 |
| 1545 | 发卡器 | 2台 | 海康威视、大华、宝登 | 1.非接触式读卡器； 2.芯片类型：IC、MI卡、S50、S70； 3.频率：13.56MHZ； 4.接口：USB2.0 | 2094.42 |
| 1.2.14.6 定位后端管控 |
| 1546 | 定位引擎 | 1套 | 海康威视、大华、宝登 | 支持扩展定制2.5地图；采用UWB高精度定位技术，具有系统稳定可靠、定位功能完整、实时性能好，管理功能健全等特点； | 74330.26 |
| 1547 | 定位管控系统软件 | 1套 | 海康威视、大华、宝登 | 1.人员实时定位：在电子地图实时显示所有在押人员、民警、武警和临时入所人员的位置，鼠标移至人员图标上，便可查看人员详细信息； 2.区域人员统计及电子点名：具体呈现应到人数、已到人数、未到人数，如果人员未到，显示人员去向； 3.人员实时定位查找：在电子地图上可输入人名查找指定人员当前所在位置，找到后人员图标会在地图上高亮显示，并同时弹出人员所在位置视频； 4.轨迹视频回放：可查询某个人员指定时间段的移动轨迹，同时配合视频回放，形成轨迹录像，方便民警倒查视频； 5.视频联动：通过定位设备绑定监控摄像头，在电子地图上，点击摄像头能打开对应区域的视频。当某个区域发生重要预警时，系统除发出预、警提示外，还可自动弹出该区域的实时视频； 6.单人滞留预警：当在押人员单独滞留在一个区域，同时该区域内没有警员、医生，且没有其他在押人员，系统会触发单人滞留预警，同时弹出该区域的实时视频； 7.进错监室预警：在押人员与自己所在的监室对应，调换监室系统自动更新，如果在押人员在不对应的监室出现，系统立即预警并弹出视频； 8.临时出所人员去向提醒：系统实时显示出所人员去向，并统计人数； 9.重点人员提示关注：重点关注人员离开监室，头上会顶着他的名字，衣服和其他人员会呈现不一样，系统列表实时显示所有重点关注人员当前所在位置以及到达该位置的时间； 10.紧急求助：在押人员定位腕带和警员卡都有主动求助报警按钮，长按报警按钮3秒，系统就会显示求助人员当前位置，主动调出该区域的视频； | 130629.93 |
| 1548 | 定位服务器 | 1台 | 海康威视、大华、宝登 | 1.数据库：MySQL8（正版）； 2.操作系统：Windows Server2012（正版），支持的浏览器类型，版本（有无特定插件）:IE11/Firefox51，视频插件、扫描仪插件、指纹仪插件等 3.2609V4/1*16GB/1*240GSSD+2*1TBSAS/3008卡/DVD/2ps、导轨，高度：2U服务器，缓存：redis4，应用服务器：Tomcat8.5（正版） | 35230.42 |
| 1549 | 六类非屏蔽网线 | 15000m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 六类非屏蔽双绞线，工作电容： ≤5.6nF/100米，线对对地电容不平衡： ≤330pF/100米，额定传输速率（NVP)：65%，线对时延差： ≤45ns/100米，线对直流不平衡电阻： ≤2% | 54000.00 |
| 1550 | PVC管 | 37000m | 国产优质 | 材质：硬聚氯乙烯（PVC），φ16，具有较好的抗拉、抗压强度，耐腐蚀性、耐药品性优良，具有良好的水密性。 | 472490.00 |
| 1.2.14.7 定位管控系统调试 |
| 1551 | 定位管控系统调试 | 4系统 |  | 定位管控系统调试，检验系统、货物的功能、性能，确保准确可靠和满足使用要求。 | 7454.40 |
| 无人机反制系统 |
| 分部分项工程 |
| 1.2.15.无人机反制系统 |
| 1552 | 无人机防御手持式干扰枪 | 1台 | 海康威视、美贝电尔、大华 | 采用人体工学设计，操作方便，干扰主机与天线分离，可单人背负使用； 2.支持干扰面方向角大，无需精确瞄准，支持无人机驱离模式和无人机迫降模式； 3.支持多频段干扰，覆盖主流无人机频段，支持三档调节：1/4.1/2.满发射功率； 4.无线发射功率可调，有效干扰距离：≥1000m； 5.设备在-20℃~55℃温度范围内可正常工作； 6.采用锂电池供电，电池可更换设计，支持待机状态下≥10小时工作时间，支持连发状态下≥1.5小时工作时间。 7.反无人机系统对便携式反无人机防御系统技术指标要求为产品防护等级不小于IP65。 | 110248.55 |
| 手机信号管理系统 |
| 分部分项工程 |
| 1.2.15.1.手机信号管理系统 |
| 1553 | 线路集中控制器 | 1台 | 宝登、柏康机电、大华 | ◆1.电力载波传输距离：理论值：>1500m； ◆2.开/关单向传输：>1000m； 3.状态查询反馈双向传输：300～1000m（视电力线阻抗、容抗）； ◆4.433MHz无线传输距离： >15200m、支持9级中继； 5.上行通过网络以TCP/IP协议与主控电脑连接通讯，接收主控电脑上主控软件的各项操作指令；可由主控软件或脱离主控软件、根据预存的定时计划表按计划执行监控、管理指令； 6.下行通过普通电力线6.（220V/110V/380V）以电力载波方式和433MHz无线方式将控制指令传输给受控器、受控器接到指令后对其下端口（电源输出端）的手机信号屏蔽器进行开通、关闭或者故障查询等功能操作。 | 4891.07 |
| 1554 | 主控软件 | 1套 | 宝登、柏康机电、大华 | 1.系统配套软件； 2.开关控制、自动手动查询； 3.定时控制、状态浏览； 4.日志查询、多级管理权。 | 2429.93 |
| 1555 | 大功率信号屏蔽器 | 10台 | 宝登、柏康机电、大华 | 1.屏蔽范围：半径200～500米（-75dBm、室外空旷环境下，视周边基站远近）； 2.发射功率：整机≥250W、每个通道50～75W；各运营商4G、3G、2G信号； 3.信号种类、GPS、Wi-Fi、蓝牙；CDMA870-880MHz，GSM930-960MHz，DCS/FDD1805-1880MHz，TDD-LTE1880-1920MHz，TD-SCDMA2010-2025MHz，WCDMA2110-2170MHz，WIFI2400-2500MHz，TDD/FDD2555-2655MHz； 4.输出通道：八个通道输出，各通道可单独调节功率（档位调节）。 | 502209.10 |
| 1556 | 小功率信号屏蔽器 | 20台 | 宝登、柏康机电、大华 | 1.屏蔽范围：半径20～60米（-75dBm、室内通透环境下，视周边基站远近）； 2.发射功率：整机最大15～18W、每个通道2～3W； 3.屏蔽信号种类：各运营商4G、3G、2G信号； 4.可增改信号种类：Wi-Fi（蓝牙/无线局域网）、GPS（卫星定位）输出通道：八路输出； 5.实际可装12路机器，预留4路升级5G。 | 34418.20 |
| 1557 | 受控器 | 30台 | 宝登、柏康机电、大华 | 1.控制信号的传输出方式有两种：电力载波+无线传输，实际使用中，两种方式同时进行，先收到的指令先执行，保障了控制指令传输的稳定性、可靠性； 2.电力载波是通过普通电力线（220V/110V、50Hz/60Hz）接收并执行来自于线路集中控制器的各项指令； 3.无线传输是通过433MHz免申请频段，完成控制指令的空中收/发； 4.受控器可对其下端口（电源输出端）连接的手机信号屏蔽器实现：开通、关闭手机信号屏蔽器； 5.对出现故障的手机信号屏蔽器检测并提供报警信号、上报给集中控制器（主控软件）。 | 20754.90 |
| 1558 | 屏蔽器天线、主机支架 | 10套 | 宝登、柏康机电、大华 | 系统配套软件 | 5221.90 |
| 1559 | 电源线材 | 2500m | 桂林国际、正泰、德力西 | RVV3*2.0mm2 | 11450.00 |
| 1.2.15.2.手机信号管理系统试运行 |
| 1560 | 手机信号管理系统试运行 | 1系统 |  | 手机信号管理系统试运行，检验系统长期运行的稳定性、可靠性和应用效果 | 2022.44 |
| 服务办案系统 |
| 分部分项工程 |
| 1.3.1.1.讯问室子系统 |
| 1561 | 全景摄像机 | 110台 | 海康威视、大华、华为 | 1.采用≥300万像素CMOS传感器，红外补光不小于30米； 2.最低照度彩色满足 ≤0.008lx，黑白 ≤0.001lx； 3.支持双码流技术，主码流≥2048x1536@30fps，子码流≥704x576@30fps； 4.支持H.265.H.264视频编码格式； ★5.支持畸变矫正，远端放大功能，支持畸变强度、水平视场角、垂直视场角可调； 6.设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能，码率节约不小于1/2； 7.设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低； 8.支持本地SD卡存储，支持≥256GB； 9.具有存储卡满、存储器卡异常、非法访问、网络断开、IP冲突等检测报警功能； ◆10.摄像机能够在-20～60℃，湿度小于93%环境下稳定工作，防暴等级≥IK10，防护等级≥IP67； | 146537.60 |
| 1562 | 特写摄像机 | 110台 | 海康威视、大华、华为 | 1.支持≥200万像素，采用高性能CMOS图像传感器尺寸≥1/2.8＂； 2.具有≥1个RJ45网口，≥1路音频输入，≥1路音频输出，≥1路报警输入，≥1路报警输出； 3.支持H.265/H.264/MJPEG视频压缩标准； 4.≥23倍光学，超宽动态≥120dB； 5.支持透雾、强光抑制、电子防抖等功能； 6.支持水平旋转360°，垂直旋转范围不小于0°～90°； 7.最低照度满足彩色 ≤0.005Lux，黑白 ≤0.001Lux； 8.内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡； 9.最大功耗 ≤18W； 10.防护等级≥IP66，工作温度范围不小于-20℃-65℃； | 136813.60 |
| 1563 | 签字摄像机 | 110台 | 海康威视、大华、华为 | 1.采用≥200万像素不小于1/1.8"CMOS传感器，支持≥4倍光学变倍； 2.最低照度彩色 ≤0.001lx，黑白 ≤0.0001lx，支持自动聚焦功能； 3.支持三码流技术，主码流≥1920x1080@60fps，子码流≥704x576@25fps，第三码流≥1920x1080@30fps； 4.支持H.264.H.265.MJPEG视频编码格式； 5.信噪比不小于56dB，在分辨率1920x1080@60fps，延时不大于130ms； 6.支持区域遮盖功能，支持≥24块多边形区域，支持多种颜色可设置； 7.在同一客户端上，可同时开启≥20个视频窗口进行画面预览； 9.支持水平手控速度不小于300°/S，定位精度为±0.1° 10. 支持对人脸、车牌、智能分析行为分析的感兴趣区域设置，当红外灯开启后，透明罩出现水雾、灰尘、刮痕时，采集的图像不应出现重影、模糊及光反射现象； 11.支持≥IP66，具备较好的环境适应性，工作温度范围不小于-20℃-70℃； | 91834.60 |
| 1564 | 指挥摄像机 | 110台 | 海康威视、大华、华为 | 1.采用≥200万像素不小于1/1.8"CMOS传感器，支持≥4倍光学变倍； 2.最低照度彩色 ≤0.001lx，黑白 ≤0.0001lx，支持自动聚焦功能； 3.支持三码流技术，主码流≥1920x1080@60fps，子码流≥704x576@25fps，第三码流≥1920x1080@30fps； 4.支持H.264.H.265.MJPEG视频编码格式； 5.信噪比不小于56dB，在分辨率1920x1080@60fps，延时不大于130ms； 6.支持区域遮盖功能，支持≥24块多边形区域，支持多种颜色可设置； 7.在同一客户端上，可同时开启≥20个视频窗口进行画面预览； 9.支持水平手控速度不小于300°/S，定位精度为±0.1° 10. 支持对人脸、车牌、智能分析行为分析的感兴趣区域设置，当红外灯开启后，透明罩出现水雾、灰尘、刮痕时，采集的图像不应出现重影、模糊及光反射现象； 11.支持≥IP66，具备较好的环境适应性，工作温度范围不小于-20℃-70℃； | 246868.60 |
| 1565 | 温湿度显示屏 | 110台 | 海康威视、大华、华为 | 1.外观尺寸约580mm(长) x 380mm(宽) x 37mm(高)； 2.显示湿度范围不小于0％ ～98％； ◆3.测量精度 ＜±1℃， 湿度＜ ±3%RH； 4.供电电压范围不小于AC 100V～250V； 5.显示温度范围不小于-9℃ ～90℃； | 98007.80 |
| 1566 | 拾音器 | 110个 | 海康威视、大华、华为 | 1.信噪比≥70dB； 2.内置DSP降噪处理技术，降噪能力不小于10dB； 3.音频传输距离≥2500米； 4.有效监听≥65平方米范围； 5.支持DC12V供电，且在不小于DC12V±25%范围内变化时可以正常工作； | 50338.20 |
| 1567 | 示证显示屏 22寸 | 110台 | 海康威视、大华、华为 | 1.LED背光，约22寸，分辨率≥1920×1080P，支持到≥8路1080P网络解码，支持≥16路720P/64路D1； 2.对比度≥1000:1，亮度≥250cd/㎡，功耗 ≤30W； 3.具有≥1个VGA输入接口，≥1个HDMI输入接口，≥1个DVI输入接口，≥1个BNC输入/输出接口，≥1个3.5mm音频输入接口，≥1个RS232输入/输出接口，≥1个USB接口； 4.具备智能透雾处理技术，支持≥9个等级的去雾处理能力； 5.可同时开启≥3个动态信号窗口，可在不需要外置图像控制器的情况下支持RGB信号和视频信号的直通显示及混合叠加、画中画显示； 6.可实现任意缩放、移动、跨屏、漫游、拼接、透明度调节以及全屏显示； 7.支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源； 8.可通过遥控器或自带控制软件，读取和调节显示菜单显示型号、单元位置码ID号、信号源类型、分辨率、系统运行时间、软件版本，光源温度等信息； 9.具备智能光感护眼功能，显示单元可自动识别环境光强弱，根据环境光变化调节屏幕亮度； 10.内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力； 11.支持智能温度控制，可选择智能模式或全速模式，智能模式由设备自动控制风扇，根据设备运行温度来控制风扇的启停及转速； 12.支持拨码开关、遥控器、客户端控制软件多种方式修改屏幕ID号，具有智能工作计时引擎，可以对设备实际工作时间的计时； ★13.投标产品属《节能产品政府采购品目清单》内标注★号的货物的，须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标时提供证明文件。 | 265482.80 |
| 1568 | 审讯主机 | 110台 | 海康威视、大华、华为 | ★1.支持5路1080P和7路4K同步录像 ★2. 具有≥2个VGA、≥2个HDMI、≥4个BNC（HD-CVI/TVI/AHD/CVBS）、≥4个以太网口（支持POE）； 3.音频压缩标准采用AAC，音频采样率≥48kHz，具备视频入侵检测功能； 4.支持单通道双光盘同时刻录、双通道双光盘刻录、单通道双光盘轮流刻录等功能，刻录时如需更换新光盘，可记录上张光盘的停止时间点，在放入下一张光盘后继续刻录，并确保前后两张光盘刻录录像时间连续； 5. 采用H.264或H.265压缩技术，音频格式AAC，单画面通道分辨率≥1920x1080，支持单画面预览，可以在通道间进行切换； 6.支持断电保护功能，保存断电前一秒硬盘数据； ★7. 刻录时如需更换新光盘，可记录上张光盘的停止时间点，在放入下一张光盘后继续刻录，并确保前后两张光盘刻录录像时间连续； 8.支持按光盘时间和按审讯码率两种刻录方式，支持刻录过程中实时监测并显示已刻录进度和光盘剩余时间； 9.可实现显示主机刻录状态、硬盘信息、刻录剩余时间、内存使用率、异常检测标识等； 10.混合模式下，可接入≥4路HD-SDI/模拟视频+≥4路数字网络视频信号+≥1路 HDMI 视频信号+≥1路 VGA 视频信号； 11.支持≥8路H.265或H.264视频编码； 12.智能检测可触发联动，支持弹出报警画面、声音告警、上传中心、触发报警输出； 13.支持远程客户端对审讯光盘进行密码设置，刻录完成后，需要校验密码才能查看光盘内的录像文件。 14.讯问指挥系统对审讯主机技术指标要求为光驱应支持在线插拔；硬盘支持RAID技术；支持GB/T28181/RISP协议。 | 1021922.00 |
| 1569 | 硬盘 6T | 440个 | 海康威视、大华、华为 | 1.监控级硬盘； 2.容量≥6T； 3.转速接口≥7200RPM,SATA。 | 494780.00 |
| 1570 | 讯问管理软件 | 1套 | 海康威视、大华、华为 | 1、支持即时回放功能，即时回放过程中支持控制回放时间及画面，支持多画面保存为预案。 2、支持多画面同时抓图、同时录像、全部关闭、批量收藏等功能。 3、支持针对即时回放画面进行抓图、回放、视频增强、音频播放、对讲、录像保存、播放控制、单帧倒退及单帧前进。 4、支持分享点位至指定用户，并支持设置点位分享有效时间。接收到点位的用户可在移动设备上进行点位查看。 5、支持用户将个人常用的应用菜单加入到快捷入口栏中，方便用户快速打开相关常用应用。 6、支持防暴力破解登录，遇到暴力破解时支持自动锁定用户ip，当用户连续登录失败次数超过3次时，需要输入验证码；当用户连续登录失败次数超过5次时，用户将被暂时锁定。 7、支持录像分段回放功能，可以将录像文件等分成多个片段同时回放，通过分割点的图像差异，快速确定回放关键录像时段。 8、支持针对一段录像进行标签标注，支持多画面同步播放，可针对多个画面进行统一的时间控制；也支持多画面异步播放，即多个画面播放时间不一致，可分别控制。 9、支持已分配权限的房间信息的查看，并支持按办案区、房间状态、房间名称检索信息。 10、支持已开始审讯房间的审讯信息查看；信息包括：案件名称、办案人员、审讯对象、审讯时长。 11、本地审讯支持编辑审讯信息、房间点位的预览、新建审讯、添加案件、添加审讯对象、设备刻录、刻录进度的查看、启动笔录刻录端、结束审讯等。 12、支持对已结束的审讯记录进行检索查询，支持对审讯记录的附件信息进行添加、删除、下载操作，支持对审讯视频进行下载导出。 13、支持对审讯记录进行事后刻录，支持集中刻录，支持用户选择刻录打印一体机，支持用户选择刻录的封面，支持光盘密码的设置。 14、支持针对监控点进行录像检查，支持针对监控点总数、录像完整数、录像丢失数、巡检失败数进行统计。 15、支持级联点位的录像状态巡检，支持监控点取流链路诊断，支持图形化展示监控取流链路诊断结果，并显示错误信息以及错误解决建议，同时支持展示设备最近告警信息及监控点最近告警信息。 ★16.支持与统一接口平台对接，满足智慧监所实战平台、智慧监管管理平台数据互通，免费提供对应SDK或API开发包。 | 55433.93 |
| 1571 | 防爆可视对讲分机 | 110台 | 海康威视、大华、华为 | 1.≥1路内置高灵敏度全指向麦克风，拾音距离≥5米，≥1路音频输入/输出接线端子； 2.支持 G.711U、G.726音频压缩标准； 3.支持用户登录锁定机制及密码复杂度提示； 4.设备可在不小于-10℃-＋55℃温度范围内，保持正常工作； 5.防暴等级≥IK08，功耗≤14w，支持智能噪声抑制和回声消除处理； 6.具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口，≥2个IO输入，≥2个IO输出，可外接≥1路警号。 | 118738.40 |
| 1572 | 笔录电脑 | 110台 | 联想、方正、神州 | 1.操作系统预装Windows 10专业版、office 2016或WPS 2019企业版 办公软件； 2.CPU≥4核，主频≥3.4GHz；缓存6M； 3.内存≥4G DDR4； 4.硬盘≥256GB SSD+1T HDD； 5.含声卡，集成千兆网； 6.1G独立显卡； 7.前置4口USB3.0； 8.显示器尺寸21.5英寸显示器分辨率1920x1080； 9.电源250W电源适配器，配备USB接口键盘及光电鼠标。 ★10.投标产品属《节能产品政府采购品目清单》内标注★号的货物的，须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标时提供证明文件。 | 484182.60 |
| 1573 | 交换机 | 110台 | 华为、H3C、迈普 | 1、全千兆交换机，； 2、8* 1000 BASE电口，1* SPF 1G光口; 3、支持VLAN管理。 | 56571.90 |
| 1574 | 打印机 | 110台 | 海康威视、大华、华为 | 1、黑白激光自动双面A4打印机 2、支持高速USB2.0，10Base-T/100Base-TX网络； 3、打印速度：30cpm，自动双面打印速度：15面/分钟，首页打印输出时间：少于8.5秒，分辨率：600*600dpi，HQ1200dpi，打印仿真语言：PCL6, BR-Script3 ★4.投标产品属《节能产品政府采购品目清单》内标注★号的货物的，须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标时提供证明文件。 | 69118.50 |
| 1575 | 蓝牙耳机 | 40个 | 海康威视、大华、华为 | 定制 | 3776.40 |
| 1576 | 声光报警器 | 8个 | 海康威视、大华、华为 | 1.配置供电：DC 12V； 2.配置：高音分贝，有警情时，触发报警； | 521.60 |
| 1577 | 12芯光缆 | 3600m | 海康威视、大华、华为 | 1.室外铠装，12芯单模光纤； 2.规格：9/10μm ，1G以太网应用1000。 | 22104.00 |
| 1578 | 管理软件 | 1套 | 海康威视、大华、华为 | 1.所内民警根据办理单位申请的提讯（提询）会见业务类型，制作不同的业务类型的管理卡； 2.办理单位凭卡进入提审（会见）室，办案单位插卡后启动相关设备（如监控、公安网、网络打印机等），律师插卡后关闭监控设备及相关公安网设备，打开录音录像设备已关闭提示灯； 3.前台接待民警系统软件可实时显示每个房间空闲情况； 4.具有拔卡延时关闭相关设备（如审讯主机，确保数据打包或光盘安全退出）功能，退卡后审讯室状态恢复空闲； 5.支持与统一接口平台对接，满足智慧监所实战平台、智慧监管管理平台数据互通，免费提供对应SDK或API开发包。 | 22433.93 |
| 1579 | 插卡取电控制器 | 110台 | 海康威视、大华、华为 | 1.系统完成对插入的射频智能卡进行读取识别，将关键信息上传至控制器，控制器根据卡种类及权限控制相应继电器动作,4路输出，全网络管理； 2.主控供电电压 DC12V； ◆3.识读器供电电压：DC12V；输出触点电阻：0.1Ω@0.5A；识读速度：0.6秒；识读器至主控距离 <500米； 4.射频卡类别：IC ,供电电压：DC9V-15V；接口方式：10\100M网络接口，RJ45。 | 305998.00 |
| 1580 | 插卡取电读卡器 | 110只 | 海康威视、大华、华为 | 1.配置插槽式； 2.与控制器连接,供电电压 DC 12V，50mA。 | 42865.90 |
| 1581 | 卡片 | 300张 | 海康威视、大华、华为 | IC；ABS外壳封装，工作频率:13.5MHz。 | 2088.00 |
| 1582 | LED指示屏 9寸 | 110个 | 海康威视、大华、华为 | 1) 类型：室内双色Φ3.75 2) LED封装：国产 3) 像素间距：4.75mm 4) 像素密度：44321点/㎡ 5) 亮度：≥500cd/㎡ 6) 视角：≥120° 7) 峰值功耗： ≤500W/㎡ 8) 含接收卡、屏体、电源和外框。 | 179352.80 |
| 1583 | 桌面式UPS 1KAV | 110台 | 科士达、易事特、维谛 | 1.配置1KAVUPS； 2.满足半小时后备时间。 | 181451.27 |
| 1.3.1.2.特别讯问指挥室子系统（远程讯问室） |
| 1584 | 24芯万兆室外单模光纤 | 240m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.室外铠装，24芯单模光纤； 2.规格：9/10μm ，1G以太网应用1000。 | 2126.40 |
| 1.3.1.3.服务办案系统 |
| 1585 | 服务办案系统调试 | 1系统 |  | 服务办案系统调试，检验系统、货物的功能、性能，确保准确可靠和满足使用要求。 | 8548.78 |
| 1586 | 服务办案系统工程试运行 | 1系统 |  | 服务办案系统工程试运行，检验系统长期运行的稳定性、可靠性和应用效果，检验系统、货物的功能、性能，确保准确可靠和满足使用要求。 | 6632.45 |
| 会见管理系统 |
| 分部分项工程 |
| 1.3.2.1.会见管理系统 |
| 1587 | 探视管理主机（15. 6寸触显屏） | 3台 | 海康威视、来邦、安网谷 | 1.配置≥15.6寸高清液晶显示屏； 2.电容式触摸屏，1080P高清视频； 3.配送座式支架和壁挂底板，支持桌面式和壁挂式安装。 | 10715.82 |
| 1588 | 家属分机（15. 6寸触显屏） | 66台 | 海康威视、来邦、安网谷 | 1.配置≥15.6寸高清液晶显示屏； 2.电容式触摸屏，1080P高清视频； 3.配送座式支架和壁挂底板，支持桌面式和壁挂式安装。 | 235748.04 |
| 1589 | 探视分机（15. 6寸触显屏） | 66台 | 海康威视、来邦、安网谷 | 1.采用≥15.6寸高清液晶显示屏； 2.电容式触摸屏，1080P高清视频； 3.配送座式支架和壁挂底板，支持桌面式和壁挂式安装，可供犯人可视对讲时使用。 4.可视全双工对讲。 | 235748.04 |
| 1590 | 服务器型地址盒软件 | 1套 | 海康威视、来邦、安网谷 | 1.配置机架式服务器组成。 2.保存所有会见登记数据。 3.含狱政信息交互功能。 4.可用于IP地址注册查询、sip服务、音视频代理等，预装WIN7/WIN10操作系统、数据库及软件等。 | 8174.82 |
| 1591 | 会见监听主机 | 3台 | 联想、方正、神州 | 1.配置（会见监听主机）20个通道，可接20对通话分机，可控制20路分机同时对讲； 2.主机带监听监控功能，可实时监听任一路分机的通话，并可插话，可任意切断每路分机的通话状态； 3.随意设置、控制分机的通话时长（可随意设置时长在95分钟以内）；含电源。 | 13265.61 |
| 1592 | 16路录音监听卡 | 3套 | 海康威视、来邦、安网谷 | 1.由一块16路录音卡和一套探访录音监听软件组成，安装于电脑(电脑自备)； 2.16个通道，可接8对通话分机(可选)； 3.对16路通话的分机录音；支持扩展128个通道。 | 10583.43 |
| 1593 | 通话分机 | 66对 | 海康威视、来邦、安网谷 | 1.配置通话使用。 2.壁挂式安装在会见窗口的玻璃上或放置在桌面上，供探访对讲时使用。 | 58443.00 |
| 1594 | 预约会见管理软件 | 1套 | 海康威视、来邦、安网谷 | 1.探访须知，用户登录管理； 2.预约登记，我的预约； 3.消息通知，统计看板； 4.预约单管理，访客名单列表； 5.黑白名单管理，公告通知； 6.用户权限，运维监控； 7.系统设置，服务接口，支撑服务。 | 5151.28 |
| 1595 | 电脑 | 3台 | 联想、方正、神州 | 1.操作系统预装Windows 10专业版、office 2016或WPS 2019企业版 办公软件； 2.CPU≥4核，主频≥3.4GHz；缓存6M； 3.内存≥4G DDR4； 4.硬盘≥256GB SSD+1T HDD； 5.含声卡，集成千兆网； 6.1G独立显卡； 7.前置4口USB3.0； 8.显示器尺寸21.5英寸显示器分辨率1920x1080； 9.电源250W电源适配器，配备USB接口键盘及光电鼠标。 ★10.投标产品属《节能产品政府采购品目清单》内标注★号的货物的，须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标时提供证明文件。 | 13265.61 |
| 1596 | 客户端软件 | 3套 | 海康威视、来邦、安网谷 | 1.供狱警点到、叫号及领导监听、插话等。 2.配置客户端点到软件、客户端叫号软件、客户端监听软件，配送对讲器（实现人工喊话），可放置在狱警值班室。 3.同步打印：可同步家属登记室软件打印相同号票信息给犯人用。 | 4589.79 |
| 1597 | 热敏打印机 | 3台 | 国产优质 | 1.热敏打印机，含切纸刀。 2.配套上面的家属排队登记软件和客户端软件出票使用。 3.声光一体化提示；特殊防尘、防油设计； 4.80mm打印宽度,通过电脑主机接收排队数据。 | 3505.59 |
| 1598 | 语音箱 | 3台 | 海康威视、来邦、安网谷 | 1.配置24V6.3A开关电源，配合系统主机使用。 2.局域网传输，嵌入式操作系统，可语音播报探访的犯人、家属信息。内置语音模块，可根据显示内容播报任意汉字、英文。 3.内置数字功放，可接外功放，驱动吸顶式喇叭、音箱。 4.有音量旋钮，可调节吸顶式喇叭、音箱音量大小。 5.有电源开关按钮，可手动开关本主控箱电源。 6.配备1*RJ45网络接口，用网线与交换机LAN端任一端口相连。 | 10647.18 |
| 1599 | 解码器 | 3台 | 海康威视、来邦、安网谷 | 1.可播放多媒体高清视频文件。 2.可输入需要播放的广告文字信息。 3.可显示探访号码、探访姓名、探访窗口号码、探访状态以及年、月、日、星期、时间。 4.可同时显示多个探访人员呼叫信息,可根据需要设置监狱名称。 | 3404.46 |
| 1600 | 显示屏（42英寸） | 3台 | 海康威视、来邦、安网谷 | 1.配置42英寸以上大屏幕液晶显示器，须配合下列多媒体控制盒使用； 2.可播放多媒体高清视频文件及多行显示多个探访号码等。 ★3.投标产品属《节能产品政府采购品目清单》内标注★号的货物的，须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标时提供证明文件。 | 10715.82 |
| 1601 | 服务器型地址盒软件 | 1台 | 海康威视、来邦、安网谷 | 1.配置机架式服务器组成。 2.保存所有会见登记数据。含狱政信息交互功能。 3.可用于IP地址注册查询、sip服务、音视频代理等,预装操作系统、数据库及来邦代理软件等。 | 8174.82 |
| 1602 | 吸顶喇叭 | 6个 | 海康威视、来邦、安网谷 | 吸顶式喇叭400mm | 1972.50 |
| 1603 | 线材 RVV2*1.0mm2 | 1500m | 桂林国际、正泰、德力西 | RVV2*1.0mm2 | 2895.00 |
| 1604 | 六类非屏蔽网线 | 5000m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.护套材料： PVC（聚氯乙烯）； 2. 导体线规≥0.57mm，23AWG； 3.导体材质：无氧铜；4.包装方式：305m/箱； 5.执行标准：TIA/EIA568C、ISO/IEC11801，EN50173，YD/T926； 6.防火等级：低烟无卤阻燃 | 18000.00 |
| 1.3.2.2.系统调试 |
| 1605 | 会见管理系统调试 | 1系统 |  | 会见管理系统调试，检验系统、货物的功能、性能，确保准确可靠和满足使用要求。 | 18366.54 |
| 访客管理系统 |
| 分部分项工程 |
| 1.3.3.1.大门人员管理 |
| 1606 | 访客一体机 | 1台 | 宝登、宏森、大华 | 1.支持≥200W像素高清摄像，摄像角度可调，支持1：1人证比对功能； 2.设备具有人证比对功能：对来访者进行现场人脸抓拍，与来访者的身份证芯片内的照片进行实时比对，确保实名实证；人证合一后，设备才能进行访客登记操作；认证比对时间： ≤1.5s； 3.支持双屏显示，主屏（显示屏）约15寸，分辨率≥1024*768，支持电容触摸操作；副屏（广告屏）约10寸，分辨率≥1024*600； 4.设备具有双网口设计，支持访客黑名单管理功能； 5.设备内置居民身份证阅读器安全模块；可读取并显示居民身份证芯片内的数据； 6.输入电压支持AC220V，工作功率： ≤59W； 7.设备的系统及各主要组成部分应有表明其工作正常的自检功能； 8.设备内置激光扫码器，可识别访客单上的条形码或二维码完成签离； 9.设备内置热敏式打印机，支持将来访者信息直接打印输出； | 11675.34 |
| 1607 | 单机芯左通道 | 2台 | 宝登、宏森、大华 | 1.左边道，闸机为摆闸箱体，具有大容量存储能力，支持≥5万张卡片管理和≥10万事件记录存储； 2.设备具备消防联动功能，当消防联动信号触发时，门翼将处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将会复位，设备支持读卡器、二维码、人脸识别组件、指纹、显示屏等设备集成，实现多种认证方式组合应用； 3.支持远程控制管理功能、联网运行、离线单机运行，同时支持遥控器开门； 4.复位过程中，如遇外力，门翼在规定的时间内电机将停止工作,并发出声音报警； 5.当设备检测到有翻越行为时会有警示，在没有接收到开门信号时，门翼自动锁死； 6.功能应满足反潜回的功能，有效防止非授权人员非法入侵； 7.红外检测对数≥4对，主机能同时接入RS485和wiegand接口的读卡器； 8.设备集成语音模块，可根据用户需求自定义语音播报内容，并可设置联动语音提示； 9.通道进出方向可设置：受控、自由通行、禁止通行等状态，在断电或发生故障后应能处于无拦挡状态； 10.具备网口≥1个，单独RS232接口≥1个，RS485/RS232可切换通讯接口≥1个，开门按钮接口≥2个，报警输入接口≥2个，报警输出接口≥2个； 11.通道应满足室内外使用需求，设备应支持工作温度-25℃～＋70℃；外壳防护等级不低于IPX4； 12.通道应满足自带语音提示功能，可以根据需求自定义语音播报内容，满足定制化需求； 13.设备支持人数统计功能，可针对进出方向分别进行统计，并可清零； | 26550.34 |
| 1608 | 单机芯中通道 | 4台 | 宝登、宏森、大华 | 1.中边道，闸机为摆闸箱体，具有大容量存储能力，支持≥5万张卡片管理和≥10万事件记录存储； 2.设备具备消防联动功能，当消防联动信号触发时，门翼将处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将会复位，设备支持读卡器、二维码、人脸识别组件、指纹、显示屏等设备集成，实现多种认证方式组合应用； 3.支持远程控制管理功能、联网运行、离线单机运行，同时支持遥控器开门； 4.复位过程中，如遇外力，门翼在规定的时间内电机将停止工作,并发出声音报警； 5.当设备检测到有翻越行为时会有警示，在没有接收到开门信号时，门翼自动锁死； 6.功能应满足反潜回的功能，有效防止非授权人员非法入侵； 7.红外检测对数≥4对，主机能同时接入RS485和wiegand接口的读卡器； 8.设备集成语音模块，可根据用户需求自定义语音播报内容，并可设置联动语音提示； 9.通道进出方向可设置：受控、自由通行、禁止通行等状态，在断电或发生故障后应能处于无拦挡状态； 10.具备网口≥1个，单独RS232接口≥1个，RS485/RS232可切换通讯接口≥1个，开门按钮接口≥2个，报警输入接口≥2个，报警输出接口≥2个； 11.通道应满足室内外使用需求，设备应支持工作温度-25℃～＋70℃；外壳防护等级不低于IPX4； 12.通道应满足自带语音提示功能，可以根据需求自定义语音播报内容，满足定制化需求； 13.设备支持人数统计功能，可针对进出方向分别进行统计，并可清零； | 81100.68 |
| 1609 | 单机芯右通道 | 2台 | 宝登、宏森、大华 | 1.右边道，闸机为摆闸箱体，具有大容量存储能力，支持≥5万张卡片管理和≥10万事件记录存储； 2.设备具备消防联动功能，当消防联动信号触发时，门翼将处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将会复位，设备支持读卡器、二维码、人脸识别组件、指纹、显示屏等设备集成，实现多种认证方式组合应用； 3.支持远程控制管理功能、联网运行、离线单机运行，同时支持遥控器开门； 4.复位过程中，如遇外力，门翼在规定的时间内电机将停止工作,并发出声音报警； 5.当设备检测到有翻越行为时会有警示，在没有接收到开门信号时，门翼自动锁死； 6.功能应满足反潜回的功能，有效防止非授权人员非法入侵； 7.红外检测对数≥4对，主机能同时接入RS485和wiegand接口的读卡器； 8.设备集成语音模块，可根据用户需求自定义语音播报内容，并可设置联动语音提示； 9.通道进出方向可设置：受控、自由通行、禁止通行等状态，在断电或发生故障后应能处于无拦挡状态； 10.具备网口≥1个，单独RS232接口≥1个，RS485/RS232可切换通讯接口≥1个，开门按钮接口≥2个，报警输入接口≥2个，报警输出接口≥2个； 11.通道应满足室内外使用需求，设备应支持工作温度-25℃～＋70℃；外壳防护等级不低于IPX4； 12.通道应满足自带语音提示功能，可以根据需求自定义语音播报内容，满足定制化需求； 13.设备支持人数统计功能，可针对进出方向分别进行统计，并可清零； | 26550.34 |
| 1610 | 人脸识别组件 | 12套 | 宝登、宏森、大华 | 1.采用约10.1英寸触摸屏，具有≥200万广角宽动态摄像头； 2.支持补光灯亮度手动调节，可扫描二维码实现二维码+人脸的1:1比对方式； 3.面部识别距离不小于0.3m~1m； 4.支持照片视频防假； 5.支持≥10000人脸库，1：1人证比对时间 ≤1S/人，1：N人脸比对时间 ≤0.5S/人，人脸验证准确率≥99%； 6.支持双网口，支持通过RS232或RS485串口接入门禁设备实现权限管理； 7.工作电压支持DC12V/3A； ◆8.防护等级不低于IP55，设备工作温度为-20~65℃； | 73070.76 |
| 1611 | 身份证序列号读卡器套件 | 12套 | 宝登、宏森、大华 | 1.支持485.Wiegand协议； 2.支持身份证卡序号和Mifare卡； 3.读卡频率约为13.56MHz； 4.适用于闸机内安装； | 6447.48 |
| 1612 | 人脸采集相机 | 1台 | 宝登、宏森、大华 | 1.采用CMOS高性能传感器，支持分辨率≥1920×1080，镜头约6mm； 2.支持最低照度 ≤0.1Lux，信噪比≥62dB； 3.视频帧率支持≥1080p@25fps，1080p@30fps 4.内置MIC，支持蜂鸣功能，支持红色闪烁+蜂鸣，有视频通话请求状态； 5.支持调整角度:水平为0°，垂直为-10°～30°，旋转为0°； | 503.83 |
| 1613 | 遥控器（选配） | 2台 | 宝登、宏森、大华 | 1.发射频率约433MHz； 2.支持开门后自动关门，时间可设、常开、取消常开； | 1508.50 |
| 1614 | 发卡器 | 1台 | 宝登、宏森、大华 | 1.支持发卡类型：Mifare卡卡号、Mifare卡内容、CPU卡、CPU卡内容、身份证序列号、ID(EM)卡卡号； 2.工作温度支持-20℃~+60℃； 3.支持≥1个ISO7816尺寸的接触式智能卡和≥2个Sim卡尺寸的PSAM卡座； 4.读卡频率约13.56MHz，125KHz，支持≥1个USB2.0接口； | 1067.21 |
| 1.3.3.2.人行通道闸机 |
| 1615 | 访客一体机 | 7台 | 宝登、宏森、大华 | 1.支持≥200W像素高清摄像，摄像角度可调，支持1：1人证比对功能； 2.设备具有人证比对功能：对来访者进行现场人脸抓拍，与来访者的身份证芯片内的照片进行实时比对，确保实名实证；人证合一后，设备才能进行访客登记操作；认证比对时间： ≤1.5s； 3.支持双屏显示，主屏（显示屏）约15寸，分辨率≥1024*768，支持电容触摸操作；副屏（广告屏）约10寸，分辨率≥1024*600； 4.设备具有双网口设计，支持访客黑名单管理功能； 5.设备内置居民身份证阅读器安全模块；可读取并显示居民身份证芯片内的数据； 6.输入电压支持AC220V，工作功率： ≤59W； 7.设备的系统及各主要组成部分应有表明其工作正常的自检功能； 8.设备内置激光扫码器，可识别访客单上的条形码或二维码完成签离； 9.设备内置热敏式打印机，支持将来访者信息直接打印输出； | 98049.00 |
| 1616 | 门禁控制主机 | 1台 | 宝登、宏森、大华 | 1.支持对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理； 2.具有应急响应功能，可应急开启和应急复位 3.支持反潜回（防跟随）功能，多门互锁功能，多重卡认证开门功能，多重卡+中心远程开门功能，多重卡+超级密码开门功能，多重卡+超级卡开门功能，超级权限开门； 4.应具防区报警功能，有≥4个防区输入端口，具有防短、防剪功能，能够联动报警输出 ◆5. 系统主要操作响应时间应小于2S，电控锁响应时间应小于等于1S，报警响应时间应小于等于1S； 6.应具有手动或自动校时功能，系统平台应具有视频联动报警功能； 7.支持同时接入RS485和wiegand接口的读卡器，能通过RS485接口连接读卡器组成环网，实现环路检测和冗余功能； 8.具有大容量存储能力，应支持≥20万卡片管理和≥30万事件记录存储. 9.支持读卡器防拆报警、黑名单刷卡报警、门被外力开启报警、门未关妥报警等功能，强化系统安全； 10.支持脱机记录保持功能和纪录储存空间不足警告功能，断电后数据可以永久保存； 11. 具有丰富的接口： wiegand通讯接口≥4个，可接入最多读卡器数量≥8个，其中≥4个RS485读卡器和≥4个wiegand读卡器，门磁输入接口≥4个，电锁输出接口≥4个，报警输出接口≥4个； 12.具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁； 13.具有极端恶劣环境下正常工作能力，工作温度应为：﹣20℃～﹢70℃； | 13133.61 |
| 1617 | 单机芯左通道 | 2台 | 宝登、宏森、大华 | 1.左边道，闸机为摆闸箱体，具有大容量存储能力，支持≥5万张卡片管理和≥10万事件记录存储； 2.设备具备消防联动功能，当消防联动信号触发时，门翼将处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将会复位，设备支持读卡器、二维码、人脸识别组件、指纹、显示屏等设备集成，实现多种认证方式组合应用； 3.支持远程控制管理功能、联网运行、离线单机运行，同时支持遥控器开门； 4.复位过程中，如遇外力，门翼在规定的时间内电机将停止工作,并发出声音报警； 5.当设备检测到有翻越行为时会有警示，在没有接收到开门信号时，门翼自动锁死； 6.功能应满足反潜回的功能，有效防止非授权人员非法入侵； 7.红外检测对数≥4对，主机能同时接入RS485和wiegand接口的读卡器； 8.设备集成语音模块，可根据用户需求自定义语音播报内容，并可设置联动语音提示； 9.通道进出方向可设置：受控、自由通行、禁止通行等状态，在断电或发生故障后应能处于无拦挡状态； 10.具备网口≥1个，单独RS232接口≥1个，RS485/RS232可切换通讯接口≥1个，开门按钮接口≥2个，报警输入接口≥2个，报警输出接口≥2个； 11.通道应满足室内外使用需求，设备应支持工作温度-25℃～＋70℃；外壳防护等级不低于IPX4； 12.通道应满足自带语音提示功能，可以根据需求自定义语音播报内容，满足定制化需求； 13.设备支持人数统计功能，可针对进出方向分别进行统计，并可清零； | 26550.34 |
| 1618 | 单机芯中通道 | 4台 | 宝登、宏森、大华 | 1.中边道，闸机为摆闸箱体，具有大容量存储能力，支持≥5万张卡片管理和≥10万事件记录存储； 2.设备具备消防联动功能，当消防联动信号触发时，门翼将处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将会复位，设备支持读卡器、二维码、人脸识别组件、指纹、显示屏等设备集成，实现多种认证方式组合应用； 3.支持远程控制管理功能、联网运行、离线单机运行，同时支持遥控器开门； 4.复位过程中，如遇外力，门翼在规定的时间内电机将停止工作,并发出声音报警； 5.当设备检测到有翻越行为时会有警示，在没有接收到开门信号时，门翼自动锁死； 6.功能应满足反潜回的功能，有效防止非授权人员非法入侵； 7.红外检测对数≥4对，主机能同时接入RS485和wiegand接口的读卡器； 8.设备集成语音模块，可根据用户需求自定义语音播报内容，并可设置联动语音提示； 9.通道进出方向可设置：受控、自由通行、禁止通行等状态，在断电或发生故障后应能处于无拦挡状态； 10.具备网口≥1个，单独RS232接口≥1个，RS485/RS232可切换通讯接口≥1个，开门按钮接口≥2个，报警输入接口≥2个，报警输出接口≥2个； 11.通道应满足室内外使用需求，设备应支持工作温度-25℃～＋70℃；外壳防护等级不低于IPX4； 12.通道应满足自带语音提示功能，可以根据需求自定义语音播报内容，满足定制化需求； 13.设备支持人数统计功能，可针对进出方向分别进行统计，并可清零； | 81100.68 |
| 1619 | 单机芯右通道 | 2台 | 宝登、宏森、大华 | 1.右边道，闸机为摆闸箱体，具有大容量存储能力，支持≥5万张卡片管理和≥10万事件记录存储； 2.设备具备消防联动功能，当消防联动信号触发时，门翼将处于常开状态，当消防联动信号恢复时，门翼将会复位，设备支持读卡器、二维码、人脸识别组件、指纹、显示屏等设备集成，实现多种认证方式组合应用； 3.支持远程控制管理功能、联网运行、离线单机运行，同时支持遥控器开门； 4.复位过程中，如遇外力，门翼在规定的时间内电机将停止工作,并发出声音报警； 5.当设备检测到有翻越行为时会有警示，在没有接收到开门信号时，门翼自动锁死； 6.功能应满足反潜回的功能，有效防止非授权人员非法入侵； 7.红外检测对数≥4对，主机能同时接入RS485和wiegand接口的读卡器； 8.设备集成语音模块，可根据用户需求自定义语音播报内容，并可设置联动语音提示； 9.通道进出方向可设置：受控、自由通行、禁止通行等状态，在断电或发生故障后应能处于无拦挡状态； 10.具备网口≥1个，单独RS232接口≥1个，RS485/RS232可切换通讯接口≥1个，开门按钮接口≥2个，报警输入接口≥2个，报警输出接口≥2个； 11.通道应满足室内外使用需求，设备应支持工作温度-25℃～＋70℃；外壳防护等级不低于IPX4； 12.通道应满足自带语音提示功能，可以根据需求自定义语音播报内容，满足定制化需求； 13.设备支持人数统计功能，可针对进出方向分别进行统计，并可清零； | 26550.34 |
| 1620 | 人脸识别组件 | 12套 | 宝登、宏森、大华 | 1.采用约10.1英寸触摸屏，具有≥200万广角宽动态摄像头； 2.支持补光灯亮度手动调节，可扫描二维码实现二维码+人脸的1:1比对方式； 3.面部识别距离不小于0.3m~1m； 4.支持照片视频防假； 5.支持≥10000人脸库，1：1人证比对时间 ≤1S/人，1：N人脸比对时间 ≤0.5S/人，人脸验证准确率≥99%； 6.支持双网口，支持通过RS232或RS485串口接入门禁设备实现权限管理； 7.工作电压支持DC12V/3A； ◆8.防护等级不低于IP55，设备工作温度为-20~65℃； | 73070.76 |
| 1621 | 身份证序列号读卡器套件 | 12套 | 宝登、宏森、大华 | 1.支持485.Wiegand协议； 2.支持身份证卡序号和Mifare卡； 3.读卡频率约为13.56MHz； 4.适用于闸机内安装； | 6447.48 |
| 1622 | 遥控器 | 14台 | 宝登、宏森、大华 | 1.发射频率约433MHz； 2.支持开门后自动关门，时间可设、常开、取消常开； | 1218.00 |
| 1.3.3.3.自助提审会见系统 |
| 1623 | 自助办理区软件 | 1套 | 宝登、宏森、大华 | 1.办案单位或律师第一次办理业务先到自助办理机上填写相关信息，完成信息采集及信息验证，提交提讯（提询）会见申请，所内民警审核信息、验证文件后通过，系统生成相应二维码； 2.第二次办理业务时扫描二维码自动提交信息； 3.可通过配置相关硬件实现指纹、二代身份证、照片等信息采集； | 25429.93 |
| 1624 | 自助办理机 | 3台 | 宝登、宏森、大华 | 1.19寸触摸屏，主机：CPU，1037，内存：2G，硬盘：32G固态；支持远程唤醒，定时开机，加电开机；可扩展支持双VGA，实现同步/异步双显； | 53350.14 |
| 1625 | 访客主机 | 2台 | 宝登、宏森、大华 | 1.支持≥200W像素高清摄像，摄像角度可调，支持1：1人证比对功能； 2.设备具有人证比对功能：对来访者进行现场人脸抓拍，与来访者的身份证芯片内的照片进行实时比对，确保实名实证；人证合一后，设备才能进行访客登记操作；认证比对时间： ≤1.5s； 3. 支持双屏显示，主屏（显示屏）约15寸，分辨率≥1024*768，支持电容触摸操作；副屏（广告屏）约10寸，分辨率≥1024*768； 4.设备具有双网口设计，支持访客黑名单管理功能； 5.设备内置居民身份证阅读器安全模块；可读取并显示居民身份证芯片内的数据； 6.输入电压支持AC220V，工作功率： ≤59W； 7.设备的系统及各主要组成部分应有表明其工作正常的自检功能； 8.设备内置激光扫码器，可识别访客单上的条形码或二维码完成签离； 9.设备内置热敏式打印机，支持将来访者信息直接打印输出； | 14285.36 |
| 1626 | 管理主机 | 3台 | 联想、方正、神州 | 1.操作系统预装Windows 7 旗舰版 CPU≥4核，主频≥3.4GHz；缓存6M； 2.内存≥4GDDR4；硬盘≥1T；含声卡；集成千兆网；1G独立显卡；前置4口USB3.0； 3.显示器尺寸21.5英寸显示器分辨率1920x1080； 4.电源250W电源适配器，机箱类型：立式，USB接口键盘及光电鼠标。 ★5.投标产品属《节能产品政府采购品目清单》内标注★号的货物的，须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标时提供证明文件。 | 10655.61 |
| 1627 | 高拍仪 | 3台 | 方正、汉王、良田 | 1.高拍仪扫描仪A4幅面双摄像头标配身份证读卡器； 2.分辨率1000万像素； 3.数据传输接口USB； 4.色彩48位； 5.电源SUB供电。 | 5288.04 |
| 1628 | 提讯会见管理软件 | 1套 | 宝登、宏森、大华 | 1.审核办案单位和律师信息,分配房间实现排队叫号功能,推送相关信息到接待大厅提审信息显示屏、武警AB门管控主机显示屏、监室巡视触摸屏、监室智能终端上（需要硬件支持）,系统自动打印提票； | 22471.28 |
| 1629 | 条码打印机 | 4台 | 宝登、宏森、大华 | 1.热敏票据打印机； 2.兼容的操作系统winXP/win7/win10； 3.打印宽度80mm； 4.支持纸张尺寸80mm； 5.打印精度203DPI。 | 2542.08 |
| 1630 | 扫描枪 | 1只 | 宝登、宏森、大华 | 1.分辨率960×640； 2.光源波长为675nm±3nm高亮度近红外LED； 3.扫描速度230次/秒； 4.扫描介质纸类、薄膜类，手机、平板等屏幕； 5.接口USB口、USB虚拟串口。 | 179.28 |
| 1631 | 打印纸 | 1卷 | 国产优质 | 1.80MM； 2.每箱50卷。 | 87.00 |
| 1632 | 智能监室主机（信息发布模块） | 3台 | 宝登、宏森、大华 | 1.嵌入式架构，标准配置：处理器1.80GHz双核，RAM/ROM支持8G/2G； 2.外部网络接口≥6个：POE供电100M以太网接口≥3个，100M以太网接口≥3个； 3.COM口≥5个：其中COM3-COM5可选5V/12V供电； 4.VGA口≥2个，可选HDMI+VGA接口； 5.双声道音频口(ACR3.5)； 6.调速接口≥2个； 7.电控接口≥2个（1个内部）； 8.USB接口≥4个； 9.电源：DC12V,2A； | 20204.04 |
| 1633 | 液晶电视（含支架）42英寸 | 3台 | 宝登、宏森、大华 | 1. 面板尺寸：≥42" 2. 屏幕比例：≥16:9 3. 亮度：≥450cd/m² 4. 对比度：≥1100:1 5. 分辨率：≥1920×1080 6. 输入信号：≥1个VGA(D-Sub)、≥2个CVBS(BNC)、≥1个DVI-D、≥1个HDMI、≥1个RS232、≥1个USB多媒体 7. 输出信号：≥2个CVBS(BNC)、≥1个RS232 8.万向壁装式支架可任意转换角度 ★9.投标产品属《节能产品政府采购品目清单》内标注★号的货物的，须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标时提供证明文件。 | 9275.25 |
| 1634 | 提审通道立式触摸屏 | 9台 | 宝登、宏森、大华 | 1.机柜质材，全钢板，金属烤漆；带人员确认接口； 2.19寸液晶显示器； 319寸触摸屏； 4.电 源： AC220V 50HZ； 5.最大功耗 ≤70W； 6.含双核CPU，16G内存，240G SSD，至少内置6个USB接口。 | 79950.42 |
| 1635 | 网络交换机 | 1台 | 华为、H3C、迈普 | 1.24电口POE千兆网络交换机，，4个千兆SFP，2个复用的10/100/1000Base-T以太网端口Combo,交流供电； 2.包转发率≥51Mpp,交换容量≥336Gbps。 | 1665.19 |
| 1636 | 千兆光模块 | 2个 | H3C、迈普、锐捷 | 交换机光模块，SFP+-10G-单模模块(1.4km,LC) | 1915.88 |
| 1637 | 光跳线 | 2个 | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 按照设备接口适配 | 876.82 |
| 1638 | 开关电源 | 1个 | 国产优质 | 12V,10A工程专用 | 157.39 |
| 1639 | 电源线 RVV3*1.0mm2 | 500m | 桂林国际、正泰、德力西 | 1.RVV3*1.0mm2 2.阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆； 3.额定电压等级450~750V | 1185.00 |
| 1640 | 六类非屏蔽4对双绞线 | 610m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.护套材料： PVC（聚氯乙烯）； 2. 导体线规≥0.57mm，23AWG； 3.导体材质：无氧铜；4.包装方式：305m/箱； 5.执行标准：TIA/EIA568C、ISO/IEC11801，EN50173，YD/T926； 6.防火等级为IEC60332-1（GB/T18380）单根阻燃标准，可特制CM，CMR，CMP产品。 | 2196.00 |
| 1.3.3.4.车辆管理 |
| 1641 | 立式人脸识别终端 | 2台 | 宝登、宏森、大华 | 1.支持≥200W像素高清宽动态双目摄像头，支持上下15°调节拍摄角度，采用触摸显示屏，尺寸≥10寸，分辨率≥1024*600； 2.支持人脸、刷卡+人脸，支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份核验；人脸比对时间：＜0.5秒；人脸比对准确率：＞99%；人脸比对误识率：＜0.001%； 3.支持通过RS232/RS485拓展应用，可输出比对结果及信息；支持通过网络方式传输比对结果及图片； 4.支持通过USB接口外接身份证阅读器；支持通过USB接口输出身份证信息；支持通过HDMI接口外接显示屏，显示比对结果； 5.支持防假功能，支持照片及视频防假功能，使用照片或视频无法识别，并输出语音提示；无需用户配合，即可完成真人检测； 6.支持广告播放功能，支持文字、图片及视频广告播放功能； 7.支持人证比对功能，现场抓拍人员人脸照片与身份证内的照片进行比对，完成人员身份核验；人证比对时间： ≤1秒；人证比对准确率：＞99%；比对误识率：＜0.01%； 8.支持人脸、刷卡+人脸、智能多种比对方式；支持人脸识别功能，现场抓拍人脸照片与本地人脸库照片进行比对，进行人员身份核验；人脸比对时间：＜0.5秒；人脸比对准确率：＞99%；人脸比对误识率：＜0.001%； 9.支持通过远程中心下发或U盘导入人脸信息，支持比对结果、身份证信息及人脸抓拍的图片本地存储、实时中心上传及断网续传功能，支持本地U盘导出比对事件及人脸注册图片； 10.具有黑名单核验功能，支持中心下发或本地U盘导入人脸或卡号黑名单；支持本地黑名单人脸或卡号比对； 11.支持照片及视频防假，使用照片或视频无法识别，并输出语音提示，无需用户配合（眨眼、点头、摇头等动作），即可完成真人检测； 12.屏幕防暴等于≥IK03，本地支持≥50000张人脸库，本地支持≥100000笔记录存储，本地支持≥45000张卡容量； | 12874.46 |
| 1642 | 车牌抓拍机 | 2套 | 宝登、宏森、大华 | 1.≥200万像素，靶面尺寸≥1/3”， 图像分辨率≥1920*1592(含OSD叠加)，宽动态范围≥95dB； 2.最小照度满足彩色 ≤0.002Lux，黑白 ≤0.0002Lux； 3.支持H.264/H.265/MJPEG视频编码压缩标准，支持ICR切换； 4.支持≥7种常见车型识别，可识别出视频中机动车车牌略微水平倾斜的车牌号码； 5.车辆捕获率：白天≥99%，夜间≥99%；9.车牌识别率：白天≥99%，夜间≥99%；10.支持黑白名单上传功能，可通过IE浏览器或客户端软件将黑白名单上传设备； 6.支持三码流同时输出，支持主码流分辨率≥1920*1080,帧率≥25帧/秒，码率≥4Mbps； 7.支持饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调； 8.可以根据光源亮度变化，将视频图像亮度自动调节至正常显示； 9.可在抓拍图片上叠加时间、地点、车道号、车长、车身颜色，车牌号码、车标，车型等信息； 10.当网络断开时，可将抓拍图片和录像文件存储于设备内置SD卡内，当网络恢复时，可继续上传图片和录像文件至客户端； 11.防护等级≥IP67，支持AC220V±25%电源，功耗 ≤22W； | 9225.66 |
| 1643 | 管理主机 | 2台 | 联想、方正、神州 | 1.操作系统预装Windows 7 旗舰版 CPU≥4核，主频≥3.4GHz；缓存6M； 2.内存≥4GDDR4；硬盘≥1T；含声卡；集成千兆网；1G独立显卡；前置4口USB3.0； 3.显示器尺寸21.5英寸显示器分辨率1920x1080； 4.电源250W电源适配器，机箱类型：立式，USB接口键盘及光电鼠标。 ★5.投标产品属《节能产品政府采购品目清单》内标注★号的货物的，须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标时提供证明文件。 | 9713.74 |
| 1644 | 配套立柱 | 2套 | 宝登、宏森、大华 | 1.立柱高度约1.3米，立柱直径约60mm； 2.1.3米处可安装一体机，0.5米处可安装“四行LED显示屏”； | 1716.10 |
| 1645 | 立柱抱箍 | 2个 | 宝登、宏森、大华 | 定制 | 487.20 |
| 1646 | LED显示屏 | 2块 | 洲明、利亚德、晶彩 | 1、通讯距离：RJ45 ≥120米，功耗 ≤50W，平均 ≤30W。 2、支持GB2312字符集，支持16×16点阵常用汉字。 3、支持即显、左移、上移、上展开、下展开等显示方式。 4、基色：1红1绿，采用RJ45下行通讯方式。 5、防护等级≥IP65，点距约P4.75 。 6、亮度≥1200cd，角度≥110°。 7、工作电压:AC220V±10％，50Hz。 8、四行，四字，双色，带语音模块及音箱，出入口室外显示屏，P4.75，抱箍安装。 | 8535.88 |
| 1647 | 快速道闸 | 2台 | 宝登、宏森、大华 | 1.道闸杆长≥3米，起落杆速度在0.9～1.8秒可调，遥控距离≥30米； 2.全向道闸方向，直杆道闸类型，具备≥2个遥控器，≥1个防砸雷达； 3.支持左右向学习功能，杆子从右边换到左边，通过调整弹簧方向重启重新学习限位； 4.支持左右向学习功能，杆子从右边换到左边，通过调整弹簧方向重启重新学习限位； 5.道闸上电后，会自动进行自检，寻找开到位和关到位，支持脱杆功能； 6.支持当闸杆下落时，遇到物体阻挡，将立即开闸； 7.整机运行平稳，无异响，噪音＜65dB； 8.支持遥控器、控制主机、地感等对道闸的开或者关发送相关指令； 9.具有防砸功能：配有相关接口，可联接地感、红外、压力电波等设备； 10.输入电压：220VAC+10%，电机功率 ≤300W，温度支持+70～-25； 11.防护等级≥IP54，具有遥控器对码学习功能，一台道闸可以学习48个以上遥控器； | 27389.40 |
| 1648 | 车辆检测处理器 | 2台 | 宝登、宏森、大华 | 1.具有485接口、≥2路继电器开关量输出接口； 2.支持接入≥2路线圈，线圈工作频率：28KHz～120KHz； ◆3.工作电压：AC220V，工作环境温度：-40℃～80℃；工作环境湿度：＜93%； ◆4.最快响应时间 ≤3.5ms，支持在线圈故障排除后，检测器能够自行恢复到检测状态； 5.车辆行驶经过线圈区域时自动检测，支持接入≥2路线圈； 6.线圈故障恢复时间 ≤100ms，线圈故障检测时间＜10ms； 7.支持灵敏度设置，支持通过拨码设置高、中高、中低、低四挡灵敏度，支持通过拨码设置延时输出、达到线圈1抓拍、到达线圈2抓拍、无逻辑四种触发逻辑； | 1939.28 |
| 1649 | 控制终端 | 2台 | 宝登、宏森、大华 | 1.支持通信信息、过车收费信息、场内信息、缴费信息、交接班信息、操作记录信息、行人信息查询结果的导出； 2.支持对车辆出入记录的本地存储≥80万辆通行车辆信息或≥30万辆的违法车辆信息； 3.支持双数据库热机备份功能，支持按月、日、年统计收费情况、车流量，支持按交接班统计收费情况； 4.支持用户的增加、删除、修改功能，非管理用户只能在一台终端上进行登录； 5.支持车卡分类的增加、删除、修改功能，支持增加、修改和删除车卡资料； 6.布控信息支持增加、删除、修改功能，支持车卡资料和布控信息的导入和导出； 7.支持可以正常播放音频文件，电源电压使用范围为AC220V±20%； 8.内存≥4GB，硬盘≥2T，具备≥4个开关量输入，≥4个继电器开关量输出、≥1个VGA输出接口，≥1路内置预留SATA接口、≥1路音频输入/输出接口、≥1个HDMI输出接口； 9.具有多口交换机功能，能够使用≥4个10M/100M/1000M自适应RJ45接口进行网络交换功能，可设置不低于两个独立的IP地址，具有级联功能，能够支持≥5个终端同时运行管理独立停车场，无需平台； 10.可控制报警输出，并获取报警输入信息，能够将黑白名单、收费规则等信息和接入的票箱进行同步； 11.具有余位发布功能，根据过车自动计算当前停车场的余位数，自动将余位数发送到对应对应出入口下的LED显示屏上，能够实现收费时入场车辆的自动匹配，若无法匹配则系统能自动切换到模糊匹配模式进行模糊匹配； 12.支持近距离IC卡、≥900MHz/2.45GHz远距离RFID卡、蓝牙卡等卡片单独和批量发卡功能，支持卡片续期功能，支持内嵌停车场，支持一个大停车场嵌套不低于四个同级内嵌子停车场； | 13367.74 |
| 1650 | 地感线圈 | 4捆 | 宝登、宏森、大华 | 1捆线圈50米 | 2406.72 |
| 1651 | 显示器 27寸 | 2台 | 联想、方正、神州 | 1.配置27寸液晶监视器，LED背光； 2.配置接口：VGA输入*1，HDMI输入*1，3.5mm音频输入*1，BNC输入*1，USB输入*。 ★4.投标产品属《节能产品政府采购品目清单》内标注★号的货物的，须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标时提供证明文件。 | 2183.88 |
| 1652 | 鼠标键盘 | 2套 | 联想、方正、神州 | 光电组合套件USB2.0接口，防水、防霉。 | 348.00 |
| 1653 | 电源线 RVV3*1.0mm2 | 100m | 桂林国际、正泰、德力西 | 1.RVV3*1.0mm2 2.阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆； 3.额定电压等级450~750V | 237.00 |
| 1654 | 六类非屏蔽4对双绞线 | 100m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.护套材料： PVC（聚氯乙烯）； 2. 导体线规≥0.57mm，23AWG； 3.导体材质：无氧铜；4.包装方式：305m/箱； 5.执行标准：TIA/EIA568C、ISO/IEC11801，EN50173，YD/T926； 6.防火等级为IEC60332-1（GB/T18380）单根阻燃标准，可特制CM，CMR，CMP产品。 | 360.00 |
| 1.3.3.5.访客管理系统调试 |
| 1655 | 访客管理系统调试 | 1系统 |  | 访客管理系统调试，检验系统、货物的功能、性能，确保准确可靠和满足使用要求。 | 11553.14 |
| 1656 | 访客管理系统工程试运行 | 1系统 |  | 访客管理系统工程试运行，检验系统长期运行的稳定性、可靠性和应用效果 | 9624.37 |
| 智能宣教系统 |
| 分部分项工程 |
| 1.3.4.1.电化教育系统 |
| 1657 | 电教终端 | 395个 | 清鹤、ITC、宝登 | 1.配置系统：Andriod 4.0以上； 2.CPU采用4核； 3.内存：2G； 4.存储：8G； 5.支持 HDMI, AV 输出，2个USB，SD卡槽，1个10/100Mbps接口，1个摇控器，终端软件包括电视直播、视频点播、信息发布、使用说明、设置六大功能模块； | 493244.40 |
| 1658 | 电视机及挂架 42英寸 | 395台 | 清鹤、ITC、宝登 | 1.尺寸≥42英寸，辨率：1920*1080，亮度：200nit，内置2.0声道数字音响系统； 2.屏幕对角线尺寸≥109CM，含防悬挂外罩支架及预留背景广播壁挂喇叭安装位置。 ★3.投标产品属《节能产品政府采购品目清单》内标注★号的货物的，须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标时提供证明文件。 | 650466.25 |
| 1659 | 电视机 55英寸 | 10台 | 清鹤、ITC、宝登 | 1.尺寸≥55英寸，辨率：1920*1080，亮度：200nit，屏幕对角线尺寸≥109CM，含支架； 2.内置2.0声道数字音响系统。 ★3.投标产品属《节能产品政府采购品目清单》内标注★号的货物的，须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标时提供证明文件。 | 34397.50 |
| 1660 | 有线电视机顶盒 | 30台 | 清鹤、ITC、宝登 | 当地有线电视（广电送机顶盒）； | 35855.70 |
| 1661 | DVD机 | 1台 | 清鹤、ITC、宝登 | DVD机 | 374.72 |
| 1662 | 调音台 | 1台 | 清鹤、ITC、宝登 | 1.8个输入通道输入配高质量话筒放大器，4个话筒输入，4组立体声线路输入； 2.1-4通道设三段式均衡，7/8-9/10-11/12通道设二段式均衡器； | 1924.07 |
| 1663 | 专用鹅颈话筒 | 1个 | 清鹤、ITC、宝登 | 1.LED环环灯显示动作；频响：100～15,000Hz ； 2.灵感度：（0dB＝1V/1Pa、1kHz）－40dB； 3.最大声压:34dB； 4.阻抗：250Ω； | 1047.99 |
| 1664 | 电教专用摄像机 | 1个 | 清鹤、ITC、宝登 | 1.支持本地存储功能，支持SD卡热插拔，支持≥128GB； 2.支持屏幕字符显示功能，支持≥8行字符显示，字体大小、颜色可设； 3.支持双向语音对讲和单向语音广播功能，在IE浏览器下，具有LineIn和MicIn音频输入模式设置选项；支持输入音频变音； 4.支持最低照度彩色 ≤0.001Lux，黑白 ≤0.0001Lux； 5.支持水平手控速度不小于400°/S，云台定位精度 ≤±0.1°； 6.支持≥1个RJ45网络接口，≥1个SDI接口，≥2路报警输入接口，≥1路报警输出接口，支持≥1路音频输入和输出接口； 7.支持≥200万像素，支持≥20倍光学变焦，视频输出支持≥1920×1080@60fps，≥1280×960@60fps； 8.具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-40℃-60℃； 9.通过IE浏览器在预览画面上用鼠标控制云台转动、镜头变倍；在设定区域内，当检测到人脸时，在人脸区域自动显示马赛克； 10.信噪比≥60dB，网络延时不大于110ms，支持区域入侵、越界入侵、人脸侦测、音频异常侦测，并联动报警； | 5355.34 |
| 1665 | 标/高淸编码器 | 20台 | 清鹤、ITC、宝登 | 1.配置单路标/高清编码器； 2.支持单路路标/高清直播信号输入（HDMI及CVBS双接口输入）。 | 74706.80 |
| 1666 | 监所智能电教管理平台 | 1套 | 清鹤、ITC、宝登 | 1. 权限管理：角色设定权限，创建管理员； 2. 系统管理：服务器管理，日志管理，数据库备份； 3. 直播管理：直播频道名称，地址，排序管理； 4. 点播管理：栏目管理，视频续播； 5. 录播管理：支持直播节目视频录播； 6. 文件管理：支持文件上传下载、文件排序、文件使用统计； 7. 终端管理：终端版本管理，终端软件升级管理； 8. 终端管理：UI设置（LOGO、二维码、背景图片）、终端截图，播放记录查询； 9. 计划管理：支持直播、视频、图片等类型，支持自定义插播时间，可按照不同监区不同监室进行个性化通知； 10. 滚动字幕：滚动字幕可按监室号码定向推送；支持全屏字幕； 11. 监室管理：监区创建，监室管理； | 121671.28 |
| 1667 | 高淸摄录一体机 | 1套 | 清鹤、ITC、宝登 | 1、35 型单芯片 Exmor CMOS； 2、支持17:9 4096 (H) x 2160 (V)，16:9 3840 (H) x 2160 (V)； 3、内置线性可变 ND（1/4ND 至 1/128ND）； 4、ISO灵敏度支持ISO 2000（S-Log3 Gamma D55 光源）； 5、支持1/3 秒至 1/9,000 秒快门，支持XAVC-I 模式 3840x2160： 1 至 60 帧、XAVC-I 模式 1920x1080:1 至 180 帧、XAVC-L 模式 3840x2160：1 至 60 帧、XAVC-L 模式 1920x1080： 1 至 120 帧； 6、输入输出支持HDMI 连接器（A 型）x 1，SDI输出BNC (x2)，USB，XLR 型 3 针（母头）(x 2)，DC 插孔； 7、内置8.8cm（3.5 英寸），约 156 万像素点监视器； 8、支持E 卡口镜头（锁定杆类型），含18-105镜头； | 47036.60 |
| 1668 | 流媒体软件 | 4台 | 清鹤、ITC、宝登 | 1. 直播视频流媒体分发功能； 2. 支持多路直播视频同时分发； 3. 支持多网络接口负载均衡； | 62519.72 |
| 1669 | 云桌面终端 | 72台 | 深信服、华为、联想 | ★1．采用ARM架构，主频≥1.6Ghz，内存≥1G，内核至少为Cortex A9四核。 2．设备参数要求至少为6个USB接口、1个标准以太网接口、1组音频输入/输出接口。 3．支持在DHCP环境下的即插即用模式部署，且支持手动配置网络接口地址和虚拟桌面平台的接入地址或域名。 4．必须支持通过控制台配置是否允许瘦终端切换到本地桌面和是否允许瘦终端安装本地软件； 5．支持多媒体重定向技术，由瘦终端调用瘦终端上的播放器进行解码渲染播放，可以降低服务器压力，减少网络流量，充分利用瘦终端的性能，提高用户的体验。 ★6．为了保证能正常、安全的接入到局域网，要求兼容登录局域网所必需的软件以及外设，如杀毒软件、摄像头、打印机、刻录机、扫描仪。 | 318374.64 |
| 1670 | 云桌面服务器 | 1台 | 深信服、锐捷、联想 | 1．计算性能：CPU配置不低于2颗Intel Gold 6132；内存容量≥256G； 2．存储空间：缓存空间≥2块480G SSD、系统空间≥1块64G SSD、存储空间≥8块2T SATA用于存储数据； 3．网卡：配置≥6*千兆电口，≥2*万兆光口； 4．要求云桌面一体机可以组成HA群集环境，当其中一台故障，其他一体机可以将虚机重新拉起，以保障整个平台的高可用性，支撑持续的用户服务； 5．预装服务器虚拟化软件和存储虚拟化软件，存储虚拟化授权无容量限制，满足桌面云数据存储空间的扩容需求；； 6．支持虚拟机热迁移技术，在不中断服务的情况下，可以在不同服务器进行迁移； 7．单一界面的虚拟化管理平台软件，无需在多个管理软件之间切换进行虚拟机的管理； 8．支持现有市场上主要服务器厂商的主流X86服务器，包括IBM、HP、DELL、联想、浪潮、曙光等；支持Intel VTprocessors技术的服务器； 9．支持在线的VM（虚拟机）迁移动能，实现 VM在集群之内的不同物理机迁移，保障业务连续性。 10．支持软件分发功能，实现应用软件、驱动程序增量式的更新，不需要每个虚拟机执行安装过程，且分发后不会覆盖原有虚拟机的个性化配置和自主安装的软件。 11．单节点虚拟桌面用户接入授权总共≥75个，支持同时发布独享桌面、共享桌面和远程应用，且每用户可同时使用至少3个虚拟桌面资源。 12．支持本地认证、短信认证、动态令牌、数字证书、第三方认证、硬件特征码等多种认证方式，并且可以自由组合以提升接入安全性；。 13．支持客户端安全检查功能，可以根据客户接入终端的系统版本、接入IP，接入时间，杀毒软件的安装更新情况等；； 14．支持多重密码安全策略，可设置密码不能包含用户名、新密码不能与旧密码相同、首次登录强制修改密码、强制要求定时修改密码、密码强度验证；支持图形校验码、软键盘；支持账号防暴力破解。 15．支持个人盘加密技术，可对存储个人数据的磁盘文件进行加密，保障个人稳私安全。 16．基于策略的访问控制：可以根据用户、网络、服务、设备、系统等，通过关联的策略为他们分配合适的访问权限。 17.整套平台至少提供满足72个桌面用户接入，提供满足72桌面用户同时接入的运算支撑能力。 19.桌面云支持瘦客户机形式接入，普通PC电脑接入，提供相关接入程序或操作系统。 20.提供客户端USB设备的连入。 21.支持用户模板定制，支持模板统一升级及安装应用。 22.用户模板支持linux、windows等操作系统。 | 9800.42 |
| 1671 | 投影机 | 3台 | 清鹤、ITC、宝登 | 1.投影画面尺寸：30-300英寸； 2.亮度(流明)3100； 3.标准分辨率1920X1080dpi； 4.显示技术：三片LCD； 5.投影光源：UHE灯泡； 6.对比度10001-20000:1； 7.含投影机吊架，各类HDVI/AV/VGA等视频连接线缆和220V供电线缆。 | 78408.48 |
| 1672 | 投影幕 | 3副 | 清鹤、ITC、宝登 | 3.显示器尺寸21.5英寸显示器分辨率1920x1080； | 7286.46 |
| 1.3.4.2.背景广播系统（园区与监区共用一套广播，分区管理） |
| 1673 | IP网络LH控制主机 | 1台 | 清鹤、ITC、宝登 | 1.采用工业级工控机机箱设计，具有≥15英寸LED液晶显示屏，支持触摸控制屏；服务器要求运载windows server 2008操作系统； 2支持1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行； 3.支持≥4×USB接口、≥6×串口接口、≥1×并口、≥1×千兆网口； 4.配置不低于双核/双线程/1.8GHz处理器，内存配置不低于2G DDR3，采用固态硬盘容量不低于128G； 5.设备支持1路VGA输出接口，可将画面输出至大屏放大显示； 6.支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径 | 26207.81 |
| 1674 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 1套 | 清鹤、ITC、宝登 | 1.统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 2.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。支持手机移动端WIFI点播，兼容Android和IOS系统手机APP进行操作。 3.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音；支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒，支持时间策略和转移策略自定义设置。 4.支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放等。 5.编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。 6.支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速、设置男声或女声功能；支持电子地图功能，可实现在地图上实时显示终端状态。 7.支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置。 | 9557.90 |
| 1675 | IP控制软件 | 1个 | 清鹤、ITC、宝登 | 1.配置IP网络软件加密设备； 2.软件注册使用软加密方式，注册时可有效设定授权终端数量及使用时间期。 | 9818.90 |
| 1676 | CD播放器 | 1台 | 清鹤、ITC、宝登 | 1.自动播放控制，全数码伺服； 2.可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片； 3.内置宽频高保真监听扬声器； 4.内置MP3播放器，可读USB和SD卡； 5.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 | 1706.25 |
| 1677 | 调谐器 | 1台 | 清鹤、ITC、宝登 | 1.调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选； 2.电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能； 3.采用石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术，接收频率精确稳定； 4.两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入； 5.1路音频信号左右声道（L /R）输出； | 2095.86 |
| 1678 | 话筒 | 1只 | 清鹤、ITC、宝登 | 1.话筒带前奏音（开启时，有前奏音乐放出） 2.具备有灯环提示功能 3.具有良好的抗手机、电磁、高频干扰能力； 4.话筒心型指向性 5.频率响应范围40Hz-16KHz 6.灵敏度-38dB±2dB | 575.54 |
| 1679 | 前置放大器 | 1台 | 清鹤、ITC、宝登 | 1.具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入； 2.第5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择； 3.4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能； 4.MIC1.2.3.4.5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能； 5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。 | 1849.67 |
| 1680 | IP音频采集器 | 1台 | 清鹤、ITC、宝登 | 1.采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能； 2.具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能； 3.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级； ◆4.频率响应范围80Hz～14KHz，信噪比>65dB，谐波失真 ≤0.3%，支持MP3音频格式。 | 3541.23 |
| 1681 | 寻呼话筒 | 1台 | 清鹤、ITC、宝登 | 1.采用话筒桌面式设计，带有7英寸显示屏，带触摸控制功能； 2.显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。 | 8143.50 |
| 1682 | 采集器 | 2台 | 清鹤、ITC、宝登 | 1.设备用于采集消防报警短路信号，机柜式设计； 2.具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率，支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 | 14129.46 |
| 1683 | IP网络音箱 | 1对 | 清鹤、ITC、宝登 | 1.设备壁挂式设计，设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计,内置1路网络硬件音频解码模块,具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率； 2.支持1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能； 3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W，具有1个主音箱和1个副音箱； 4.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级； 5.频率响应范围80Hz～16KHz，信噪比＞65dB，谐波失真 ≤1%，AUX输入灵敏度：350mV，音频模式支持16位CD音质，支持MP3音频格式； | 3496.59 |
| 1684 | 智能控制主机 | 1台 | 清鹤、ITC、宝登 | 1.标准机柜式设计，设有十路可编辑定时控制电源，最大用电量2500W。3.具备1路钟声输出接口，1路报警短路信号输入接口。 2.具备1路触发控制短路信号输出接口，可触发报警器等设备； 3.设有短路触发输出接口，可控制十六位电源时序器开关，扩展定时电源插座； 4.支持将一星期内某一天的程序拷贝到其它的某一天或某几天； 5.断电程序不丢失，来电自动恢复运行； 6.存储容量大，可进行多步编程定时控制电源。 | 3979.59 |
| 1685 | 机柜42U | 1个 | 图腾、金盾、罗格朗 | 1. 42U机柜，600mm*600mm含机柜风扇、双承重托盘、重型脚轮（4只）及设备安装螺丝套件。 2.玻璃前门，单开玻璃门（5.0mm玻璃），支持左/右安装方式，侧门和前后门均可拆卸（≥0.8mm金属板），侧门及前后门带钥匙锁设计，顶板/底板/托盘：1.5mm金属板； 3.配线架等设备可通过立柱自动完成接地，立柱可支持前后调节，立柱板厚≥1.5mm； 4.机柜顶部和底部预制敲落孔； 5. 提供机柜墙装件，可挂墙安装。 6.提供2条PDU,14位10A+2位16A，国标插孔，提供过载保护、防雷模块、双断开关等PDU功能模块。 | 4030.23 |
| 1686 | 壁挂喇叭 | 661个 | 清鹤、ITC、宝登 | 1．额定功率（100V）：3W,6W,10W； 2．额定功率（70V）：1.5W,3W,5W； 3．灵敏度≥88dB； 4．频率响应：130-18KHz； 5．喇叭单元：6.5"×1； 6．防护等级：IP×5防尘。 | 162407.70 |
| 1687 | 天花喇叭 | 6个 | 清鹤、ITC、宝登 | 1.额定功率：(100V)1.5W,3W,6W； 2.额定功率：(70V)0.75W,1.5W,3W； 3.灵敏度)≥92dB； 4.频率响应(-10dB)：110-18KHz； | 966.24 |
| 1688 | 草地音箱 | 54个 | 清鹤、ITC、宝登 | 1.额定功率(100V)：7.5W,15W； 2.额定功率(70V)：3.8W,7.5W； 3.频率响应：120-15KHz； 4.灵敏度≥95dB； 5.防护等级：IP66。 | 55768.50 |
| 1689 | 室外防水音柱 | 12个 | 清鹤、ITC、宝登 | 1.额定功率（100V）：12.5W,25W； 2.额定功率（70V）：6.2W,12.5W； 3.灵敏度≥88dB； 4.频率响应：50-18KHz； 5.防护等级：IP66。 | 7997.76 |
| 1690 | IP网络适配器（60W） | 3台 | 清鹤、ITC、宝登 | 1.支持红外遥控器点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停； 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率； 3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口 4.集成模拟功放，功率≥60W； 5.频率响应范围80Hz～16KHz，谐波失真 ≤1%，信噪比＞65dB。 | 12293.82 |
| 1691 | IP网络适配器（120W） | 7台 | 清鹤、ITC、宝登 | 1.支持红外遥控器点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停； 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率； 3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口； 5.集成模拟功放，功率≥120W； 7.频率响应范围80Hz～16KHz，谐波失真 ≤1%，信噪比＞65dB。 | 35993.58 |
| 1692 | IP网络适配器（240W） | 3台 | 清鹤、ITC、宝登 | 1.支持红外遥控器点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停； 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率； 3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口； 5.集成模拟功放，功率≥240W； 7.频率响应范围80Hz～16KHz，谐波失真 ≤1%，信噪比＞65dB。 | 16991.82 |
| 1693 | IP网络适配器（350W） | 8台 | 清鹤、ITC、宝登 | 1.支持红外遥控器点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停； 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率； 3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口； 5.集成模拟功放，功率≥350W； 7.频率响应范围80Hz～16KHz，谐波失真 ≤1%，信噪比＞65dB。 | 55751.52 |
| 1694 | IP网络适配器（500W） | 8台 | 清鹤、ITC、宝登 | 1.支持红外遥控器点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停； 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率； 3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口； 5.集成模拟功放，功率≥500W； 7.频率响应范围80Hz～16KHz，谐波失真 ≤1%，信噪比＞65dB。 | 66191.52 |
| 1695 | 广播线（室内） RVV2*1.0mm2 | 28000m | 国产优质 | RVVP-2*1.0mm² | 80360.00 |
| 1.3.4.3.系统调试 |
| 1696 | 电化教育系统调试 | 1系统 |  | 电化教育系统调试，检验系统、货物的功能、性能，确保准确可靠和满足使用要求。 | 12910.39 |
| 1697 | 背景广播系统调试 | 1系统 |  | 背景广播系统调试，检验系统、货物的功能、性能，确保准确可靠和满足使用要求。 | 13213.18 |
| 智能交互系统 |
| 分部分项工程 |
| 1.3.5.1.智能交互系统 |
| 1698 | 监室信息交互终端 | 389台 | 宝登、宏森、大华 | CPU：≥ 八核1.5GHz； 2.操作系统：Android； 3.内存：2G 4.内置存储：8GB，支持最大32G扩展卡本地存储 5.屏幕尺寸：10.1寸LVDS高清液晶屏 6.分辨率：1280x800 7.触摸屏:多点电容触摸屏； 8.摄像头：低照度CMOS 300万高清摄像头； 9.视频输出：HDMI高清接口 10.通讯方式：TCP/IP 可跨网段； 11.网络接口：1个10/100M自适应接口； 12.内置指纹模块、和刷卡模块 13.能实现实时温度采集，并应能设定温度阀值，控制风扇工作状态； 14.网络对讲:频率响应：80-3400Hz； 15.网络接口：标准RJ45接口 16.内置扬声器阻抗功率：8Ω，2W 17.MIC输入灵敏度：10mV 18.输入电压：DC12V； 19.设备功耗： ≤8W； 20.工作温度：-10℃～70℃； ◆21.工作湿度：10% ～ 90%； 22.设备表面的防暴等级不低于IK10，外壳防水等级应不低于IP53。 | 2218747.08 |
| 1699 | 指纹采集仪 | 3台 | 宝登、宏森、大华 | 1.分辨率：500dpi ◆2.畸变率：<1% 3.灰度级：256gray-level 4.采集窗口尺寸： 15mm×20mm 5.有效区域：14.4mm×18.5mm 6.图像大小：256 × 360 7.通讯接口： USB2.0，兼容USB1.1 8.传感器：高清光学； 9.存储器：上位机存储（可扩展数据库存储）； 10.指纹容量：上位机比对（数据库存储，无限制）； ◆11.认假率：<0.001%(安全等级为5时)。 | 4090.17 |
| 1700 | 监室信息交互终端软件 | 1套 | 宝登、宏森、大华 | 1.在押人员按对讲按钮，可实现可视对讲； 2.在预设的时间，监所向在押人员开放预约购物功能； 3.点名时在押人员依序轮流采集指纹，确认本人身份；有效杜绝冒名顶替，减轻民警工作量，提高工作效率； 4.通过指纹确认每天服用药物的种类和数量； 5.实现与各级管理人员的交互；权利义务告知、法律宣讲；约见律师、约见检察官、约见所长、约见管教民警、预约心理咨询等； 6.记录管教民警一日两次下监室记录；民警两下监室时采集指纹，确认本人身份；准确记录，实时关联（信息系统和监控），方便绩效考核； 7.民警通过后台设定好每日作息制度，在押人员可随时进行查询并遵照执行； 8.民警通过后台设定好在押人员权利义务，在押人员可随时进行查询并遵照执行； | 130629.93 |
| 1701 | 监室智能管理终端 | 25个 | 宝登、宏森、大华 | 1.CPU：≥ 八核1.5GHz； 2.操作系统：Android； 3.内存：2G； 4.内置存储：8GB，支持最大32G扩展卡本地存储； 5.通讯方式：TCP/IP 可跨网段； 6.网络接口：1个10/100M自适应接口； 7.电源：DC12V,5A； 8.工作温度：-20℃—+65℃； 9.显示器：插值分辨率：1280*1024，19寸标准屏； 10.内置触摸屏：19寸多点触摸屏； 11.触摸屏接口：USB/RS232； ◆12.单点触摸寿命：大于5000万次； 13.内置指纹识别模块：分辨率：500dpi 14.内置人脸识别模块； 15.兼具近红外和可见光两种识别算法，可实现不同光线环境下的精准人脸识别； 16.人脸识别图像数据交换格式遵；循ISO/IEC 19794-5标准； 17.支持1:1和1：N识别方式 18.兼具近红外和可见光两种识别算法，可满足不同光线环境的使用要求，脸部转动在上下左右30度内可精确识别； 19.识别速度最高可达每秒100万次。 | 178584.50 |
| 1702 | 监室智能管理终端软件 | 1套 | 宝登、宏森、大华 | 1.综合信息：显示监室号、监室类型、监室风险等级、管教民警、监室概况、重大风险人员、外出人员、警情提示、当前值班人员； 2.信息查询：人员信息、违规记录、管教预警、医疗信息、三固定信息（床位、值日、值班）、问题隐患； 3.信息录入：违规录入、巡诊录入、押员提出登记； 4.监室管理：播放电视、电源控制、点名开启； 5.视频监控：实时监控、监控回放、违规回放。 | 55629.93 |
| 1703 | 终端管理平台软件 | 1套 | 宝登、宏森、大华 | 1.平台系统基于B/S架构，系统支持主流操作系统、数据库产品以及其它第三方标准中间产品的开发和运行环境，具有很强的环境适应能力； 2.平台基于多层分布式结构，能承载集中调度、管理、协调、相互集成、联动、远程操控等功能模块； 3.可支持视频监控点不少于5000点，可管理监室数量大于300间，支持的控制中心数目大于20个，支持连接数大于10000个；4.和使用的监管信息平台实现数据读取； 5.包括在押人员的基本情况、身体状况、社会关系、环节变动、判决情况等； | 180629.93 |
| 1704 | 电源线 RVV3*2.5mm2 | 2500m | 桂林国际、正泰、德力西 | 1.RVV3*2.5mm2 2.阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆； 3.额定电压等级450~750V | 13325.00 |
| 1705 | 六类非屏蔽双绞线 | 2500m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.护套材料： PVC（聚氯乙烯）； 2. 导体线规≥0.57mm，23AWG； 3.导体材质：无氧铜；4.包装方式：305m/箱； 5.执行标准：TIA/EIA568C、ISO/IEC11801，EN50173，YD/T926； 6.防火等级为IEC60332-1（GB/T18380）单根阻燃标准，可特制CM，CMR，CMP产品。 | 9000.00 |
| 1706 | 镀锌钢管 JDG25 | 1400m | 国产优质 | 1.JDG25； 2.材质：镀锌钢管，管径：25MM；含管件底盒杯梳等配件。 | 18956.00 |
| 1.3.5.2.智能交互系统调试 |
| 1707 | 智能交互系统调试 | 1系统 |  | 智能交互系统调试，检验系统、货物的功能、性能，确保准确可靠和满足使用要求。 | 25881.08 |
| 智能谈话系统 |
| 分部分项工程 |
| 1.3.6.1.智能谈话系统 |
| 1708 | 谈话教育摄像机 | 126台 | 宝登、宏森、大华 | 1.分辨率≥300万，宽动态范围≥120dB，通过客户端或者IE浏览器可调亮度、对比度,饱和度等； 2.支持水平视场角≥140°；垂直视场角≥102°，支持畸变矫正，远端放大功能，支持畸变强度、水平视场角、垂直视场角可调； 3.支持H.265 / H.264 / MJPEG视频压缩标准； 4.支持双码流技术，主码流≥2048x1536@30fps，子码流≥704x576@30fps； 5.红外距离≥15米，支持本地SD卡存储，支持SD卡热插拔，支持≥128GB； 6.具有黑白名单功能，其中白名单可添加≥48个IP地址； 7.设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包数不大于0.1%； 8.最低照度彩色 ≤0.01lx，黑白 ≤0.001lx；◆9.摄像机能够在-25~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作； | 188784.54 |
| 1709 | 谈话教育存储主机 | 21台 | 宝登、宏森、大华 | 1.可接驳支持ONVIF、PSIA、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机； 2.支持SmartIPC人脸侦测、场景变更、区域入侵、物品看护、音频检测等多种智能侦测接入与联动； 3.可接入≥640Mbps带宽，支持≥16路1080P H.264，H.265混合解码； 4.支持≥1路HDMI和≥1路VGA； 5.支持签定义、查询和录像回放，支持即时回放，在预览画面下回放指定通道的录像； 6.可内置≥8个SATA接口，支持≥2路音频输出接口，支持≥16路报警输入，≥4路报警输出接口； 7.支持1/8.1/4.4.8.16.32.64.128.256等倍速回放录像； 8.支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频；9.支持硬盘管理、检测功能，老化模式将硬盘划分为重要录像和普通录像两个存储区（可设置两个存储区的配额比例），系统可自动计算并显示重要录像和普通录像的保存期限，可在视频图像上叠加≥10行文字，每行可输入≥20个汉字。 10.支持自动抓拍一张图片作为IP通道封面，支持图表形式展示已添加的IP通道，支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出），支持预览状态下可回放任一通道5-50分钟内的录像文件。 11、越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域支持识别目标大小，支持配置最大最小目标区域过滤侦测目标，支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条，支持录像打包时间1-280分钟可设置。 12、支持在NVR配置越界侦测、区域入侵，通过NVR进行分析检测，有异常时告警上报并进行联动处理，支持通过NVR进行车辆检测，识别车牌号码、车牌颜色、车辆类型、车辆品牌、车身颜色，支持调节鼠标指针的灵敏度。 | 92441.79 |
| 1710 | 谈话教育联动模块 | 21台 | 宝登、宏森、大华 | 根据项目实际需求进行定制； | 52031.07 |
| 1711 | 硬盘 4T | 126块 | 宝登、宏森、大华 | 1.监控级硬盘； 2.容量≥4T； 3.转速接口≥7200RPM,SATA。 | 135206.82 |
| 1712 | 智能谈话软件 | 1套 | 宝登、宏森、大华 | 1. 通过在押人员刷人脸识别确认身份并开始谈话； 2. 谈话过程中系统自动同步录音录像，押员再次刷腕带或按指纹后结束谈话，音视频自动保存； 3. 查询谈话记录可自动关联录音录像； 4.提供免费数据对接，可与智慧监所管理平台无缝对接，满足羁押监管需要； | 45629.93 |
| 1713 | 谈话管理主机 | 126台 | 宝登、宏森、大华 | 1.操作系统预装Windows 7 旗舰版 CPU≥4核，主频≥3.4GHz；缓存6M； 2.内存≥4GDDR4；硬盘≥1T；含声卡；集成千兆网；1G独立显卡；前置4口USB3.0； 3.显示器尺寸21.5英寸显示器分辨率1920x1080； 4.电源250W电源适配器，机箱类型：立式，USB接口键盘及光电鼠标，720P桌面式摄像机。 ★5.投标产品属《节能产品政府采购品目清单》内标注★号的货物的，须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标时提供证明文件。 | 611965.62 |
| 1.3.6.2.智能谈话系统调试 |
| 1714 | 智能谈话系统调试 | 1系统 |  | 智能谈话系统调试，检验系统、货物的功能、性能，确保准确可靠和满足使用要求。 | 12735.83 |
| 物品保管系统 |
| 分部分项工程 |
| 1.3.7.物品保管系统 |
| 1715 | 物品寄存柜 | 12套 | 海康威视、大华、宝登 | 1.物品寄存柜； 2.支持指纹读卡自助存储；存储门数≥48门（含指纹录入仪。 | 114757.68 |
| 1716 | 随身物品管理软件 | 1套 | 海康威视、大华、宝登 | 1.在设计箱柜和电控是已经充分考虑好应急开箱方案，一旦出现断电或是电控锁故障，可以由打开应急，进行手动开门； 2.通过触控屏显示屏，可是实现菜单式模式操作，每操作一次都会有提示，通过管理卡或管理指纹，可实现删除用户指纹，增加用户指纹，修改，设置开箱时间，设定日历等操作； 3.电子寄存柜箱内有红外线探头，可检测到箱内存放物品，如果有存放物品对应箱门就显示存物，如果没有物品该箱就显示为空箱； 4.每操作一步都有清晰的提示，后电子寄存柜就会提示你寄存物品在哪个柜门，存取物提示关好箱门。 | 18629.93 |
| 数字伙房系统 |
| 分部分项工程 |
| 1.3.8.1.数字伙房系统 |
| 1717 | 刷卡消费终端机 | 8套 | 宝登、宏森、大华 | 1.支持≥5万条消费数据； 2.支持黑白名单管理数量≥10万条； 3.工作电压为DC12V，消耗功率＜5W； 4.可识别约13.56Mhz的Mifare卡，支持非接触式感应CPU卡，读卡时间小于0.5s； 5.支持TCP/IP通讯方式，支持在线式消费，桌面式安装； | 14309.76 |
| 1718 | 一卡通综合管理平台 | 1套 | 宝登、宏森、大华 | 1.可限制消费金额，保护持卡人的利益； 2.实现用户和消费机管理、充值、补贴、统计等操作； 3.可进行智能设置和价格定制，设定单项最高消费额（单日和单次）； 4.综合管理平台能够对消费行为进行有效记录和管理； 5.可进行智能设置和价格定制，设定单项最高消费额（单日和单次）；可以通过多种通讯接口与公司的其他信息平台进行通讯和交互，如人员信息获取、财务对账等； ★6.支持与统一接口平台对接，满足智慧监所实战平台、智慧监管管理平台数据互通，免费提供对应SDK或API开发包； | 46671.28 |
| 1719 | 高清液晶显示屏（55寸） | 2块 | 创维、小米、长虹 | 1、55寸液晶监视器，支持分辨率≥1920*1080。 2、亮度≥450cd/㎡，对比度≥3500:1，功耗 ≤122W。 3、具备丰富的接口：≥1个HDMI、≥1个VGA输入、≥1个DVI、≥1个BNC、≥1个BNC、≥1个USB。 4、具备透雾处理功能，支持≥9个等级的去雾处理能力。 5、支持智能光感护眼功能，可自动识别环境光强弱，根据环境光变化调节屏幕亮度。 6、具有调整γ曲线的功能，支持≥7色独立调整、精确色彩控制、肤色校正功能。 7、支持智能温度控制，备良好的防护性和稳定性。 8、配套支架。 ★9.投标产品属《节能产品政府采购品目清单》内标注★号的货物的，须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标时提供证明文件。 | 17773.60 |
| 1720 | 管理电脑 | 1套 | 联想、方正、神州 | 1.操作系统预装Windows 10专业版、office 2016或WPS 2019企业版 办公软件； 2.CPU≥4核，主频≥3.4GHz；缓存6M； 3.内存≥4G DDR4； 4.硬盘≥256GB SSD+1T HDD； 5.含声卡，集成千兆网； 6.1G独立显卡； 7.前置4口USB3.0； 8.显示器尺寸21.5英寸显示器分辨率1920x1080； 9.电源250W电源适配器，配备USB接口键盘及光电鼠标。 ★10.投标产品属《节能产品政府采购品目清单》内标注★号的货物的，须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标时提供证明文件。 | 3986.87 |
| 1721 | 发卡器 | 1台 | 宝登、宏森、大华 | 1.支持发卡类型：Mifare卡卡号、Mifare卡内容、CPU卡、CPU卡内容、身份证序列号、ID(EM)卡卡号； 2.工作温度支持-20℃~+60℃； 3.支持≥1个ISO7816尺寸的接触式智能卡和≥2个Sim卡尺寸的PSAM卡座； 4.读卡频率约13.56MHz，125KHz，支持≥1个USB2.0接口； | 501.71 |
| 1722 | 智能卡 | 600张 | 宝登、宏森、大华 | 1.卡片容量≥1K； 2.工作频率约13.56MHz； | 3654.00 |
| 1723 | 一卡通管理系统调试 | 1项 |  | 1）对照系统接线图和各设备接线图，认真检测所有设备的接线情况，确保系统每条线接线准确无误、无松动、短路、断路等现象，各接插件接插正确，并测试各设备是否有漏电、串电等现象； 2）将消费控制器主机上电； 3）智能消费系统调试，刷卡消费功能，发行一张开发消费权限的卡，充入一定数额资金后，在消费机上刷卡，如果成功，会滴一声，屏幕显示余额为XX ，扣除 XX 。如果为无效卡，会显示卡片无效或者卡片过期。 4）卡片挂失，黑名单，在管理中心挂失一张样卡， 然后在设备上刷下卡， 挂失成功， 用挂失了的卡刷卡，读头嘀嘀三声提示，显示屏提示无效卡或卡片过期。 | 2976.28 |
| 1724 | 电源线 RVV3*1.0mm2 | 100m | 桂林国际、正泰、德力西 | 1.RVV3*1.0mm2 2.阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆； 3.额定电压等级450~750V | 237.00 |
| 1725 | 六类非屏蔽4对双绞线 | 100m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.护套材料： PVC（聚氯乙烯）； 2. 导体线规≥0.57mm，23AWG； 3.导体材质：无氧铜；4.包装方式：305m/箱； 5.执行标准：TIA/EIA568C、ISO/IEC11801，EN50173，YD/T926； 6.防火等级为IEC60332-1（GB/T18380）单根阻燃标准，可特制CM，CMR，CMP产品。 | 360.00 |
| 1.3.8.2.数字伙房系统调试 |
| 1726 | 数字伙房系统调试 | 1系统 |  | 数字伙房系统调试，检验系统、货物的功能、性能，确保准确可靠和满足使用要求。 | 5240.25 |
| 能源服务系统 |
| 分部分项工程 |
| 1.3.9.1.建筑设备监控系统 |
| 1727 | 服务器 | 1台 | 浪潮、华为、曙光 | 1、机架式服务器；国产品牌，自主研发，非OEM，适用于通用机房环境，支持标准机柜； | 12410.42 |
|  |  |  |  | ★2、 本次要求配置不低于2颗Intel至强银牌4114(2.2GHz/10-core)处理器； ★3、本次要求实配不低于64G DDR4内存，最大支持24个内存插槽； ★4、本次要求实配不低于2块600G SAS 硬盘； 5、前置支持4块3.5寸加2块2.5寸硬盘；内置支持4块M.2硬盘； 6、配置独立RAID卡，支持RAID0,1,10； ★7、本次配置2个千兆网口，4个万兆网卡含光模块，服务器支持外接网卡； 8、配置冗余电源，支持1+1冗余电源550W/800W/1300W及其以上输出功率电源； 9、提供不小于4个热插拔N+1冗余风扇。 由风扇控制器、风扇，独立风扇控制；采用双转子风扇，支持免工具热插拔维护。风扇转速自动调节，对节点透明；风流向前进后出；具备防回流设计； 10、支持远程控制，SMTP，KVM 及通过 SNMP 管理等，支持 Virtual Media，支持管理系统冗余； 11、支持安全系统加固软件，从操作系统内核实现对服务器的安全加固，该系统可实现内核级安全加固，增强型身份认证、服务完整性检测、注册表防篡改机制等功能。 12.支持意外宕机后第一时间收集系统带外日志及CPU寄存器日志，保留现场，快速定位故障； 13.支持不借助于任何工具带外操作系统批量部署，高效、便捷； |  |
| 1728 | 操作站 | 1台 | 浪潮、华为、曙光 | 1、机架式服务器；国产品牌，自主研发，非OEM，适用于通用机房环境，支持标准机柜； 2、 本次要求配置不低于2颗Intel至强银牌4114(2.2GHz/10-core)处理器； ★3、本次要求实配不低于64G DDR4内存，最大支持24个内存插槽； ★4、本次要求实配不低于2块600G SAS 硬盘； 5、前置支持4块3.5寸加2块2.5寸硬盘；内置支持4块M.2硬盘； 6、配置独立RAID卡，支持RAID0,1,10； 7、本次配置2个千兆网口，4个万兆网卡含光模块，服务器支持外接网卡； 8、配置冗余电源，支持1+1冗余电源550W/800W/1300W及其以上输出功率电源； 9、不小于4个热插拔N+1冗余风扇。 由风扇控制器、风扇，独立风扇控制；采用双转子风扇，支持免工具热插拔维护。风扇转速自动调节，对节点透明；风流向前进后出；具备防回流设计； 10、支持远程控制，SMTP，KVM 及通过 SNMP 管理等，支持 Virtual Media，支持管理系统冗余； 11、支持安全系统加固软件，从操作系统内核实现对服务器的安全加固，该系统可实现内核级安全加固，增强型身份认证、服务完整性检测、注册表防篡改机制等功能。 12.支持意外宕机后第一时间收集系统带外日志及CPU寄存器日志，保留现场，快速定位故障； 13.支持不借助于任何工具带外操作系统批量部署，高效、便捷； | 7553.87 |
| 1729 | 136针式打印机 | 1台 | 国产优质 | 1、可打印≥A3幅面 2、打印宽度：单页纸 100-420mm 连续纸 101.6-406.4mm 3、接口标准 IEEE-1284双向并行接口,USB接口 4、耗材色带：黑色色带 ★5.投标产品属《节能产品政府采购品目清单》内标注★号的货物的，须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标时提供证明文件。 | 3073.09 |
| 1730 | 数据管理服务器软件 | 1台 | 常州科翔、广州毅德、威科 | 1.高精度的能源计量： 使用高精度多功能智能仪表，精确测量用户负荷和系统负荷； 2.数据采集传输：根据能源与节能指标体系和信息采集要求，按统一格式收集整理监控数据和动态信息，并按要求形成数据文件进行传输； 3.信息处理：建立各类数据库、信息库，对传输的数据信息进行加工处理，加载入库，以便各种分析和查询应用； 4.实时动态显示功能：可根据系统数据库中的相关信息、关键字等对监控对象的信息实时动态显示，如通过数据库中的时间信息对监控对象信息实时显示 5.监测预警：分级设定限值，对监测超限值数据，予以分级预警提示，并记录、报告预警；通过对整个系统数据的分析，包括故障报警及趋势曲线图，我们可以对关键回路的电流和功率变化进行监控，可以实现故障的及时修正和预测、设备的运行调配管理； 6.能耗报警功能：根据用能历史情况，形成能耗用趋势图及报警阀值，一旦异常，通过短信、微信实时推送报警，并形成报警记录； 7.能源审计：系统为用户提供综合的电能需量统计报表，可以随时对日、月、季节、年的用电情况进行统计与打印； 8.用户权限管理：用户权限管理能够防止未经授权的操作；可以定义不同级别用户的登录名、密码及操作权限，为系统运行维护管理提供可靠、安全的保障； 9.系统为B/S 架构 10.能将智能照明系统无缝接入，在能耗监管平台上统一管理； ★11.支持与统一接口平台对接，满足智慧监所实战平台、智慧监管管理平台数据互通，免费提供对应SDK或API开发包； | 30629.93 |
| 1731 | 变配电系统通讯接口 | 1套 | 常州科翔、广州毅德、威科 | 国标二次开发协议 | 18146.06 |
| 1732 | 智能照明系统接口 | 1个 | 常州科翔、广州毅德、威科 | 1.符合IEEE802.3/802.3u/802.3x标准 2.6个10/100BaseT(X)自动侦测,全双工/半双工自适应 | 8846.06 |
| 1733 | 能源管理系统接口 | 1个 | 常州科翔、广州毅德、威科 | 1.通过http接口； 2.提供电参数、智能照明状态等参数。 | 10146.06 |
| 1734 | 现场控制器 | 32个 | 常州科翔、广州毅德、威科 | 1.配置含电源模块； 2.CPU模块，8UI, 6DI, 6AO, 6B。 3.支持ModBus-RTU协议、DL/T 645-97/07协议、CJ/T 188-2004，自定义协议； 4.远程配置功能； 5.支持数据计算，采集完成直接将数据进行换算； 6.支持同时与3个服务器间的通信。 | 292348.80 |
| 1735 | 现场控制器箱 | 32个 | 国产优质 | 1.钢制； 2.800*600*200MM。 | 70983.04 |
| 1.3.9.2.智能照明控制系统 |
| 1736 | 中控软件 | 1套 | 常州科翔、广州毅德、威科 | 1.可视化软件用于安装在中央控制计算机中，实现对系统设备进行集中监视和控制的功能 2.图形化的监控和配置软件，基于任何的有线或无线网络、实时照明管理控制工具 3.用于局域网或远程以太网的时实监控、管理和控制设备 4.可以通过图形化的模拟界面，显示现场每个回路的状态，同时也可以通过按钮来进行控制 5.软件支持场景控制、逻辑控制、群组控制、定时控制等多种控制方式 6.可以进行事件记录和故障报警；可以设定不同用户的使用权限和密码 | 25629.93 |
| 1737 | 12路开关控制模块 | 115个 | 常州科翔、广州毅德、威科 | 1.12通道20A无源继电器输出,最大负载240A；单通道瞬间抗浪涌可达到128A； 2.网络设备管理,场景设定和调用均可以全部在本机上通过LCD菜单操作完成； 3.电源供应 85-265V AC,50/60Hz LCD的动态显示的场景，通道或设备的名称等均可为用户自定义语言或字符； 4.本机自带内存卡可备份系统编辑好的场景程序，可手动快速开关,可快速开启或关闭输出 5.最多可预置99个场景,16个特技和16个事件 6.可设定通道的延迟关闭时间,有效保护灯具光源 7.2个 RJ12的快速组网端口，1组4位接线端子的 NMP(RS485)或DMX512 (1990) 串行通讯口 | 453148.30 |
| 1738 | 8路开关控制模块 | 115个 | 常州科翔、广州毅德、威科 | 1.8通道20A无源继电器输出,最大负载160A；单通道瞬间抗浪涌可达到128A； 2.网络设备管理,场景设定和调用均可以全部在本机上通过LCD菜单操作完成； 3.电源供应 85-265V AC,50/60Hz LCD的动态显示的场景，通道或设备的名称等均可为用户自定义语言或字符； 4.本机自带内存卡可备份系统编辑好的场景程序，可手动快速开关,可快速开启或关闭输出 5.最多可预置99个场景,16个特技和16个事件 6.可设定通道的延迟关闭时间,有效保护灯具光源 7.2个 RJ12的快速组网端口，1组4位接线端子的 NMP(RS485)或DMX512 (1990) 串行通讯口 | 353098.30 |
| 1739 | 6路开关控制模块 | 15个 | 常州科翔、广州毅德、威科 | 1.8通道20A无源继电器输出,最大负载160A；单通道瞬间抗浪涌可达到128A； 2.网络设备管理,场景设定和调用均可以全部在本机上通过LCD菜单操作完成； 3.电源供应 85-265V AC,50/60Hz LCD的动态显示的场景，通道或设备的名称等均可为用户自定义语言或字符； 4.本机自带内存卡可备份系统编辑好的场景程序，可手动快速开关,可快速开启或关闭输出 5.最多可预置99个场景,16个特技和16个事件 6.可设定通道的延迟关闭时间,有效保护灯具光源 7.2个 RJ12的快速组网端口，1组4位接线端子的 NMP(RS485)或DMX512 (1990) 串行通讯口 | 27786.30 |
| 1740 | 多功能输入模块 | 305块 | 常州科翔、广州毅德、威科 | 1.个可编程功能按键,每个功能按键有点按1,点按2,长按1和长按2的四种组合功能; 2.每个按键的四个组合功能可以独立设定功能可以控制80个及以上区域,最多可设定16个及以上特技和16个及以上事件‧LED状态指示灯,标准为红色或绿色,也可选择其他颜色‧在多面板协同控制时,面板的LED状态指示灯可以追踪同步显示相应控制功能‧可设定的自动键盘锁和密码解锁功能; 3.可选配集成红外遥控信号接收功能,接受遥控信号,或学习其他如TV,DVD等的通用遥控器‧键面可任意刻字,如中文,数字或英文等字符; | 413268.90 |
| 1741 | 红外动态传感器 | 305个 | 常州科翔、广州毅德、威科 | 1.吸顶式安装的多功能传感器包含动静探测，亮度探测和遥控接收，三个功能可独立使用，也可以组合使用 2.传感器在探测到移动产生或是静止动作时的控制功能可以编程设定,如调用场景,开启或关闭一些通道,紧急状态启动或解除 3.亮度传感器检测环境亮度,自动发出控制信号调节灯光亮度以达到环境亮度自动均衡 4.室内温度及湿度感应控制 5.可以控制99个区域,最多可预置99个场景,16个特技和16个事件 ◆6.动静探测区域为8x5M 360度(吸顶安装于3M的高度)‧亮度检测的范围为5-2000Lux,遥控接收距离>8M | 236725.75 |
| 1742 | 智能控制面板 | 305个 | 常州科翔、广州毅德、威科 | 1.7个可编程功能按键,每个功能按键有点按1, 点按2, 长按1和长按2的四种组合功能 2.每个按键的四个组合功能可以独立设定功能，可以控制80个及以上区域,最多可设定16个及以上特技和16及以上个事件 3.可选配集成红外遥控信号接收功能,接受遥控信号,或学习其他如TV,DVD等的通用遥控器 | 173828.65 |
| 1743 | 电源模块 | 21块 | 常州科翔、广州毅德、威科 | ◆1.100-240V AC±10% 50/60Hz单相电源供应,电流<0.25A 2.最大输出电流2A 3.在使用触摸屏,无线传输等设备时,网络电源消耗增加,提供稳定的系统电源 4.自动过载保护,过热保护和短路保护 ；1个RJ12快速供电端口 ，1组2位可拆式接线端子的电源接口 | 8548.05 |
| 1744 | 网关 | 21块 | 常州科翔、广州毅德、威科 | 1.9-24V AC/DC 100mA由E-LIGHTING網絡或外置電源提供； 2.1個E-LIGHTING NMP連接至以太網網關‧内置WEB服务器,支持多个WEB实时监控‧TCP支持多连接,支持连接校验密码和连接后发送特定数据,支持4个以内的用户直接登录设备进行设置和网络状态查询‧支持先进的安全机制,防止未经授权者的非法访问,提供防火墙IP地址筛选,最多设置8个认证IP或IP段‧支持远程配置和远程固件升级‧与E-Lighting Designer等软件配合使用； ★3.允许PC连接到E-LIGHTING网络并配置或监控设备‧支持Windows7、Windows10等操作系统； | 53834.76 |
| 1745 | 系统总线 ZR-RVV4*1.0 | 5000m | 桂林国际、正泰、德力西 | ZR-RVV4*1.0mm² | 17000.00 |
| 1746 | 六类非屏蔽双绞线 | 3200m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.护套材料： PVC（聚氯乙烯）； 2. 导体线规≥0.57mm，23AWG； 3.导体材质：无氧铜；4.包装方式：305m/箱； 5.执行标准：TIA/EIA568C、ISO/IEC11801，EN50173，YD/T926； 6.防火等级为IEC60332-1（GB/T18380）单根阻燃标准，可特制CM，CMR，CMP产品。 | 11520.00 |
| 1.3.9.3.羁押能耗管理系统 |
| 1747 | 能源计量/管理系统平台 | 1套 | 常州科翔、广州毅德、威科 | 1.基于网页访问的系统平台，完成能耗管理组态、采集表计和数采终端组态、耗能单位和计量单元组态、计量算法组态； 2.提供数据集成采集软件，结合数据采集终端，完成断线续传功能，完成计量表计和数据采集终端相关信息的采集、解析、结算及存储； 3.提供建筑、楼层能耗监测功能，直观监视各类能耗实时数据、环境数据和统计分析图表；4.提供终端电表用电状况图和电表瞬时功率曲线； 5.对采集的能耗数据进行实时监测统计，如当前用电功率、当天耗电量、当月耗电量等、当前流速、今日用量和当月用量等。设备启停、用户登录、远程操作、组态更改等事件的记录； 6.瞬时量超限报警、用量超限报警、实时报警提醒等，提供事件查询、报警查询等功能。 | 96417.19 |
| 1748 | 综合能耗数据展示软件 | 1套 | 常州科翔、广州毅德、威科 | 1.对任意能耗数据进行分类统计对比，生成能耗数据对比图； 2.对能耗数据进行分类分项统计，生成能耗分项消耗饼图及对应数据表格； 3.对能源结构进行统计分析，生成各分类能源所占比分布图及对应数据表格； 4.对单位面积能耗、人均能耗、人均电耗、人均水耗等进行统计分析，生成分析柱状图；通过网页形式，向公众展示建筑的能耗情况、能效等级、用能结构等信息； 5.采用列表、趋势表、饼图、柱状图等相结合的信息展现方式，支持用户按需配置，并可根据公示内容。 | 30417.19 |
| 1749 | 能耗数据分析报告软件 | 1套 | 常州科翔、广州毅德、威科 | 1.组织机构总能耗和单位面积总能耗； 2.分项统计总能耗和单位面积能耗； 3.总能耗和分项能耗的变化趋势、分类能耗的变化趋势； 4.按组织的分支机构统计总能耗和分类、分项能耗； 5.对比同类建筑或同业务类型房间的用能情况，组织机构的定员人均能耗的对比分析，用能诊断分析及改进建议，提供自定义报表组态工具。 | 30417.19 |
| 1750 | 终端数据采集器 | 40台 | 常州科翔、广州毅德、威科 | 1.高速的 ARM9 处理器，支持静态或动态 IP 获取； 2.10/100M 自适应以太网接口，2KV 电磁隔离； 3.4 个 RS-485 工作串口，15KV ESD 保护； 4.波特率： 1200~115200bps，校验位：无、奇、偶可 设定，数据位：7.8.9可设定； ◆5.内嵌大容量存储介质(2GB)，支持 FAT16.FAT32 文件系统，拥有高精度 RTC（时钟）；工作温度：-20～70℃；湿度：5% - 95% RH，无凝露；自动恢复网络连接，建立可靠的 TCP 连接； 6.至少支持 128 台 600 个采集点的数据采集；支持同时与 4 个服务器连接和通信的功能；支持对多种类型用能计量装置的数据采集，包括电能表（含单相、三相、多功能电能表）、电力监测仪、电量计测模块，水表、燃气表、 冷热量计、流量计等；支持的仪表通信协议，包括 Modbus-RTU协议、多 功能电能表通信规约DL/T 645—1997. CJ/T 188-2004协议等。 | 161722.80 |
| 1751 | 终端数据采集器控制箱 | 40个 | 常州科翔、广州毅德、威科 | 1配置400*250*150（长*宽*深）； | 26580.80 |
| 1752 | 双绞线 | 1000m | 大唐电信、罗格朗、西蒙 | 1.铜芯线径标称直径为0.560mm，负公差为0.005mm； 2.材料为低氧或无氧铜，半松护套 | 3600.00 |
| 1753 | 弱电线缆RVV2*1.5 | 5000m | 桂林国际、正泰、德力西 | RVV2*1.5mm² | 14150.00 |
| 1754 | 镀锌管 DN25 | 2000m | 国产优质 | 1.JDG25 2.材质：镀锌钢管，管径：25MM；含管件底盒杯梳等配件 | 37920.00 |
| 1.3.9.4.系统调试 |
| 1755 | 能源服务系统调试 | 1系统 |  | 能源服务系统调试，检验系统、货物的功能、性能，确保准确可靠和满足使用要求。 | 23284.84 |
| 1756 | 楼控系统试运行 | 1系统 |  | 楼控系统试运行，检验系统长期运行的稳定性、可靠性和应用效果 | 22611.83 |
| 智慧监所实战平台 |
| 分部分项工程 |
| 1.4.1.1.智慧监所实战平台服务端总体设计 |
| 1757 | 总体概览 | 1项 |  | 一、整体要求 1、可为全市19个看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、收容教育所提供专有的总体概览页面，使每个所能直观看到自己的信息。 2、功能能以动态图表分栏目展示各项数据； 3、总体概览是基于监所综合分析数据的展示，展示内容包括各监区综合风险，监所风险构成以及各风险因素与昨日比较情况，日、周、月关押量趋势以及新所入趋势，各监区的风险占比数据等内容。 二、功能要求 1. 总体概览 主要监所总体的情况概览数据展示，包含全市监所总体风险走势、分级预警、各监区综合情况。实现监所当日相关信息概况统计并展示，包括总人数、男女人数及比例、入所出所、各监所当日概况等信息。 2. 总体风险走势 实现包括监所每日风险走势分析、每周风险走势分析、每月风险走势分析、各监区综合风险分析、监所风险构成以及各风险因素与昨日比较情况；实现分级预警，包括监所、监区分级分色预警展示，以红、橙、黄、蓝四色进行分级分色显示。 3. 综合情况概览 实现监所综合风险、一周风险趋势、一周关押量趋势、一周新入所趋势、各监区综合风险分布、各监区的风险占比等概览数据。 4. 管理台账概览 （1） 安全检查：实现监所安全检查统计数据展示；实现根据监所、监室号、检查时间、关键字等条件进行筛选安全检查记录，查看安全检查记录信息。 （2） 所外就医：实现监所所外就医统计数据展示；实现根据监所、状态、监室号、申请日期、关键字、是否在所人员等条件进行筛选查询，并查看所外就医信息。 （3） 械具使用：实现监所械具使用情况统计数据展示；实现根据监所号、状态、申请日期、关键字、是否在所人员等条件进行筛选查询，并查看械具使用情况。 （4） 警情提示：实现监所警情数据展示；实现根据监所号、状态、检查日期、关键字、是否在所人员等条件进行筛选查询，并查看警情详细情况。 （5） 违规数据：实现监所违规数据展示；实现根据看守所名称、违规时间、监室号、违规类型、关键字等条件查询违规数据，查看违规人员信息、违规情况、违规类型以及记录民警和处置情况。 5. 多维展示 通过图表等可视化展示方式，运用数据建模技术，全方位实时展示监所在押人员信息、执法管理信息、动态勤务信息、安防事件信息和监所安全风险状态等数据。 三、性能要求 ◆1、客户端响应时间响应不超过3秒； ◆2、数据查询反馈不超过5秒； ◆3、复杂图表生成展示不超过10秒； 四、其他要求 ★1、提供完成数据字典； ★2、提供数据接口服务，能按《统一接口平台》的相关服务接口开发标准开发接口，并上架至平台上； 3、支持虚拟机部署，单节点内存不大于64GB； | 105349.63 |
| 1758 | 综合三维一张图 | 1项 |  | 一、整体要求 1、本功能的二、三维地图应基于采购人已有的PGIS平台及本项目中的《羁押中心三维实景应用》开发，提供全市19个看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、收容教育所的分区域展现。 2、平台整合三维真实场景、监所业务应用和技防系统，直观形成监所信息化智能联动。 3、有突发事件发生，可以快速启动应急预案，以图文并茂的形式及时、直观、准确的提供全方位的信息资源，供指挥决策使用。 4、实现监所综合安防集成，包括监所电子地图，实时监控、回放、抓拍、录像，一键点调，数字对讲，门禁控制，报警查询与处置，监控与监室、人员基本信息的关联。 5、监控可基于终端的国标协议或所内安防子系统提供API或SDK包集成； 6、应用需要对接监所综合管理数据，实时动态汇聚在押人员数据、警员数据、案件、事件数据、感知数据、报警数据、督导数据、人像卡口识别数据等，在实景三维上进行统一的宏观展现。 二、功能要求 1. 三维地图基础操作功能 （1）地图查看：基于PGIS平台API接口实现地图的放大、缩小、漫游、全图、缩略图等操作。 （2）图层管理：提供多种视图形式展示基础地理数据及监所的各类数据图层（监所空间位置、治安卡口、处置预案等），可以设置图层的显示或关闭，根据工作需要动态加载。 （3）查询定位：可提供名称、类型等不同维度的关键字模糊查询，结果可在地图上撒点；可根据查看结果清单定位到地图相应位置；支持在地图上以任意形状圈选，查询该矩形框内的指定图层中的监所相关要素，并高亮显示； ★2. 监所地图管理：实现地图二三维一体化呈现，并可点击进入该监所的3D虚拟仿真管理场景。 3. 监所三维可视化 1)基于本项目采购的《羁押中心三维实景应用》实现监所全场景3D仿真可视浏览。场景构建包括监所监区场景、楼宇外观、楼层、室内结构、特定设备内部等各层级场景的可视化。 2)监所导览:实现整个监所内容（园区、建筑外观、室内结构等）的逐级可视的场景，实现监所场景的导览。提供以第一人称视角的方式展示监所的场景,及以鸟瞰模式俯视观看,两种模式都提供导航图辅助应用。 5. 视频监控可视化 基于PGIS叠加业务信息和视频监控设备直观展示设备图层的分布位置，并可直接快捷访问、控制、查看相关设备信息及实时图像。提供快速录像、抓拍等功能，方便管理操作。 6. 门禁管理可视化 通过与安防集成平台的门禁服务集成，实现门禁分布上图、信息上图、控制上图、告警上图。 7. 对讲设备可视化 通过智能交互系统的终端和被监管人员报告系统集成，实现监所的监室、放风场、分控室、总控室、楼层值班室等地方，通常安装有对讲设备的操控，实现犯人报告、呼叫、对讲、广播喊话等功能联动。同时实现家属会见室、律师会见室、提审室、心理咨询室、谈话室的声响监控。 8. 周界监控可视化 实现周界的智能高压电网、电子围栏、红外对射、微波对射、地感线圈、雷达及智能分析摄像机等信息集成，在三维图上呈现，实现信息与告警的直观展现。 10. 安防告警联动及管理 与门禁、对讲、电网、应急报警、周界探测报警设备服务进行集成，当现场发生报警后，在监所3D可视化系统中显示报警位置，以可视化方式展示对该区域采取警报处理措施。 1）报警点定位联动 当发生报警时，监所3D可视化系统快速定位报警点，实现报警与3D系统联动定位。 2）视频定位联动 当发生报警时，在监所3D可视化系统可以联动调取附近摄像头进行追踪报警现场情况。 11. 综合信息可视化 实时动态汇聚在押人员数据、警员数据、案件、事件数据、感知数据、报警数据、督导数据、人像卡口识别数据等，在实景三维上进行统一的宏观展现。 （1） 在押人员信息展示 在三维地图上展示各个监室在押人员，主要是监室关押人数、每个监室关押人员信息展示、监室管教民警信息展示， （2） 定位信息展示 对接实战平台汇集的人员定位信息，进行定位信息、行动轨迹实时展示。 （3） 决策分析数据展示 整合包括看守所医院管理、犯人信息管理、心理矫治、家属会见管理等业务数据，以羁押人员、场所、重要行为征兆、事件为分析线索，运用大数据和数据综合分析技术，实现对事件的事前预测预警，事中分析支持和事后的业务分析评估，并进行展示。 13. 预案可视化 （1） 预案三维展示 采用GIS技术综合案件发展的时序特征和空间变化特征，制作案件动态演变预案，对于作战指挥起到辅佐作用如：进攻路线，警车，控制区，消防设备，疏散路线等。 将纸质的预案和现场处置方案制作成虚拟仿真场景下的可视化方案，结合三维场景制作标绘添加事故情况、人员行为动作、人员疏散、设备使用情况、应急处置等一系列信息的情节，并提供预案推演功能模拟真实情况。 （2） 可视化安保预案展示 实现实时实景三维可视化安保预案。指挥员可直接在实景三维上实现精细化的警力部署，比如某个点位部署多少警员、警车等，同时制定出应急疏散路线，通过画分控线的方式进行分区管理等，当启动预案后，各类资源是否到位，在实景三维上便可一目了然。 三、性能要求 ◆1、客户端响应时间响应不超过3秒； ◆2、数据查询反馈不超过5秒； ◆3、复杂图表生成展示不超过10秒； 四、其他要求 ★1、提供完成数据字典； ★2、提供数据接口服务，能按《统一接口平台》的相关服务接口开发标准开发接口，并上架至平台上； 3、支持虚拟机部署，单节点内存不大于64GB； | 553849.63 |
| 1759 | 动态勤务 | 1项 |  | 一、整体要求 1、可为全市19个看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、收容教育所提供专有勤务信息管理与动态勤务协同。 2、可按监所执法管理要求，对收押、管教、巡控、医生等岗位实时采集监所动态信息，通过信息提示推送、岗位协同指令下发等功能，提醒相关人员及时进行处置。 3、条件允许下通过安全网关，实现与检察院和法院业务工作和系统的对接，实现不同部门的协同办案信息化管理和共享，实现了公安机关立案侦察、检察院批捕起诉、法院审判、安置帮教等各项流程的一体化管理。 4、模块直接多样化的部署方式，可在所端部署相应功能及简化数据库，可按监所执法管理要求，对收押、管教、巡控、医务等信息能力实现本地化，以防止通讯中断时出现所端业务无法开展。 二、功能要求 1、实时信息监听与分发：提供实时动态信息的收集、监听服务，用以接收来自巡视、收押、管教、医务等工作实时信息汇聚；基于监控平台在监所系统中的核心位置，提供业务应用联动的所需要的数据分发能力，使视频监控、安防监管、应急警务、周界控制、门禁、被监控人报告、巡视管理等系统可接收到信息、数据或指令。 2、羁押动态：提供羁押、提审、会见、医疗等相关业务动态的数据更新与及时提醒，协助管理人员完成相关业务工作。 3、监管协同：提供监舍动态管理协作功能，关押人员可通过报告系统协助管理者及时发现异常动态，及时处置警情。 4、联动预案管理：系统提供警情联动管理界面，用户可针对不同级别、类型，进行设置相关的联动规则、升级规则等。 5、收押管理 （1） 预收押 1) 查验法律文书 支持通过扫描仪等设备实现将拘留证、逮捕证、生效刑事判决书或者裁定书、收监决定书、等法律文书等收押凭证扫描上传。条件允许下实现与政法网的数据接口，将法院、检察院、司法局的拘留证、逮捕证、生效刑事判决书或者裁定书、收监决定书等法律文书的信息交换，全程电子化。系统能按相关规范进行电子材料的初步查验，确保手续完整。 2) 核对身份 系统通过人像、指纹及身份证明材料等信息与相应核查系统进行电子化比对，收押民警对被送押人员进行询问复核，核实身份，将被送押人员信息录入系统。核实身份过程中发现身份不符的，不予收押。系统提供应用功能完成全程的信息记录，便于事后检索。 3) 体检结果录入 当医生进行入所健康体检，提供应用功能将检查结果录入系统。根据入所健康检查表设计体检结果，自动对入所健康要求核对，出现不符合收押或特殊情况的能重点提示操作人。 （2） 收押审批 当体检结果出现不符合收押条件，但需要收押时，操作人需要发起收押审批流程，若流程需要使用印章等能力时，支持与采购人协同办公对接。 （3） 被送押人员信息采集核对 对收押犯罪嫌疑人、被告人，采集其基本信息。实现与人口库对接，通过身份证号信息调取犯罪嫌疑人、被告人的基本信息，包括所属单位、姓名、编号、身份证、出生日期、性别、民族、文化程度、职业、年龄、籍贯/国籍、户籍地、政治面貌、婚姻状况等信息；并对其人身和随身物品进行检查记录；对送押时间、羁押时间等信息进行记录；通过接口服务调用采集室采集设备，对新收押人员进行人脸、虹膜、十指指纹和掌纹采集。 （4） 分配监室 根据男女不同监室、同案犯不同监室、未成年在押人员和成年在押人员不同监室等规则建立监室分配算法，并通过算法筛选出适合监室给民警进行选择，选择好监室后推送消息给相应监室的管教民警。 2. 羁押期限管理 （1） 羁押期限变更 实现根据在押人员的诉讼程序和羁押期限变更情况，对相应的在押人员的羁押期限进行修改。 （2） 超期羁押提醒 实现对到羁押期的人犯，提前提醒避免超期。 3. 提审管理 （1） 提审预约审批 对接警务公开平台获取提讯预约信息，提交所领导进行审批。 （2） 提审室管理 实现提审室新增、修改、删除等管理，同时显示提审室状态，使用状态包含使用中、空闲、已分配等。 （3） 自助提审办理信息获取 实现对接接待大厅自助提审办理终端，获取通过自助终端填写的提审信息并展示；由窗口民警进行审核并查验《提审证》等文书，填写查验结果。审核通过后，系统自动分配提审室，窗口民警将对应提审室的卡片发给对应人员。 （4） 提审室分配 定制算法，对审核通过的提审单分配空闲的提审室；分配完成后将提审室号推送到自助提审会见系统，推送通知提审办理人等。 （5） 提审联动 将被提审在押人员信息推送给对应管教民警、监区值班室；同时将被提审在押人员信息推送到门禁系统、防误放系统，从监区提出在押人员时进行身份验证。 三、性能要求 ◆1、客户端响应时间响应不超过3秒； ◆2、数据查询反馈不超过5秒； ◆3、复杂图表生成展示不超过10秒； 四、其他要求 ★1、提供完成数据字典； ★2、提供数据接口服务，能按《统一接口平台》的相关服务接口开发标准开发接口，并上架至平台上； 3、支持虚拟机部署，单节点内存不大于64GB； | 144349.63 |
| 1760 | 日常管理 | 1项 |  | 一、整体要求 1、能提供看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、收容教育所等19个监所的管理功能，并按用户不同提供对应的功能菜单。 2、模块直接多样化的部署方式，可在所端部署相应功能及简化数据库，可按监所执法管理要求，对收押、管教、巡控、医务等信息能力实现本地化，以防止通讯中断时出现所端业务无法开展。 二、功能要求 1. 领导管控 （1） 一键交班 系统自动生成并汇总监所前一天的工作情况，主要包括以下几个部分内容： 1) 包括在押人员概览、总人数变化、风险人员变化、新收押员、出所押员和风险人员诉讼变化情况，并以图表为主要方式进行展示。 2) 包括收押岗位当日主要工作情况、超期羁押人数、专案特殊提审情况、数据完整性、数据准确性以及当班重要情况，并以图表为主要方式进行展示。 3) 包括巡控岗位当日主要工作情况、重点关注人员定位、巡视异常情况、动态跟踪情况、每班监室评价以及当班重要情况，并以图表为主要方式进行展示。 4) 包括管教岗位当日主要工作情况、谈话异常、两下监室异常、风险评估异常、监室动态分析异常以及当班重要情况，并以图表为主要方式进行展示。 5) 包括医务岗位当日主要工作情况、新收押情况，病犯报警情况、重点案犯情况和当班重要情况，并以图表为主要方式进行展示。 6) 所内上级纠查情况、重大事项、任务安排、业务学习等相关内容。 （2） 一键交班记录 实现根据时间段查询该时间段内的所有交接班记录；实现对当时交接班情况进行重新调阅回看；实现直对历史交接班的记录生成并导出为WORD文档。 （3） 绩效考核 实现按民警所在岗位进行考核分组（分为巡控、管教、医务）；实现系统自动抽取管教、巡视、医务岗位相关考核信息，按固定指标及分值进行绩效排名考核。 （4） 审批业务 实现所领导对在押人员临时出所，入所，民警请假，民警绩效考核复议等内容进行审批处理。提供本市市内转押、请假出所、提前解教、单独关押和临时固定约束措施等业务的网上审批功能。包含所外就医审批、禁闭管理审批、重点人员审批、单独关押审批、械具使用审批、耳目使用审批等。 2. 待办管理 （1） 待办业务 显示目前待办业务，可提醒用户进行处理，用户单击相关业务跳转到相关模块进行处理。 （2） 待办分析 所领导登录可查看全所各岗位民警待办事项，根据业务工作需要，开展业务分析研判。 3. 民警信息管理 提供民警信息查询与管理功能，可以按照单位树形列表、模糊搜索等查询民警相关信息、照片，可以关联值班信息、刷卡信息等，为所情分析提供基础数据支持。 实现民警信息的单条记录添加和批量导入功能。 4. 民警值班管理 1)民警排班 整合警员数据库，监所值班中心可在平台客户端对值班民警进行排班管理，民警也可以根据系统查阅自己值班时间；总队可全部浏览到各个监所的值班分配情况。 其次业务管理系统支持值班统计、值班查询功能，并在相应的民警值班日期接近时，进行提醒；通过值班管理，有效的管控民警队伍，加强规范化管理； 2)值班交接班 建立值班交接班电子化录入制度，每日值班结束申请交班，记录已处理事件和待办事件，指定接班民警完成交接班。 3)民警值班管理 融合民警值班管理功能，领导可在指挥中心查看看守所总控中心、分控中心、值班室值班人员和交接班情况。 5. 在押人员信息管理 （1） 在押人员信息展示 实现和人员信息数据库的自动捆绑和同步；实现在监室实时视频中查询和显示被监管人员和管教干警的信息。 实现全所被监管人员数量及值班民警信息展示；实现在押人员的基本情况、身体状况、社会关系、环节变动、判决情况等信息展示。 （2） 在押人员信息管理 业务管理系统提供在羁押人员信息统计、管理等功能，旨在加强羁押人员看管强度，以羁押人员管理为警务核心，通过业务管理系统，可以对羁押人员进行重点标注，确定是否属于重点看管对象，进行监管等级分类，对于重点看管对象，在系统中重点标注出来，从而明确民警的管理工作重点，有效预防和应对各类意外事故的发生。 （3） 在押人员与视频监控系统联动管理 将羁押人员与视频监控系统相关联，查看羁押人员信息时，可一键调度到该人员所在监仓视频图像，作为民警参考依据。 平台可对在押人员进行管理，可按各个监室管理关押人员，监管民警与监室进行对应管理，可按监室查询监管民警和在押人员信息，其中在押人员信息包括在押人员的详细信息、关押原因、照片、是否重点看押、提解记录信息和提讯记录信息，可以按监管民警或在押人员进行搜索及按图形或列表形式进行显示。人员信息管理可使监管民警、监室、在押人员进行一一对应，有效、便捷、快速的查找监管民警信息和在押人员信息及其提解、提讯情况。 （4） 在押人员信息系统接入模块 被押人员基本信息的数据对接；平台通过与被押人员信息系统对接后，可通过平台实现被押人员基本信息的查询，如输入被押人员姓名，可查询被押人员的个人信息、监舍号等；当发生看守所事件时，指挥中心可直接调阅被押人员的数据，为实现指挥中心全资源、全流程管理提供基础数据服务。 6. 提讯收押接待 （1） 自助提讯会见 1) 提讯会见审核：后台民警对办案单位与律师通过自助登记终端提交的提讯进行审核，对通过i微警进行预约会见的会见信息进行审核。 2) 提讯会见管理：实现查看各个提讯（会见）室的实时使用状态、提讯（会见）室类型以及各个会见室当前在押人员、办案单位（律师单位）、办案人员（律师）、已提讯（会见）时间等。实现切换提讯（会见）室分配模式（手动或自动），当为手动模式时可以通过手动方式将待提讯（会见）人员拖动到指定提讯（会见）室进行分配安排。 （2） 收押轨迹 当监所新收押人员入所时，系统自动记录入所时间并形成收押联动数据，自动关联从收押大厅到监室的全程视频，通过收押联动查询记录可以回放在押人员入所的全过程音视频录像。 （3） 进出监区记录 1) 人脸黑白名单：实现根据时间段查出该时间段内AB门进出人员情况展示，白名单表示识别并允许通过的人员，黑名单表示未识别人员。 2) 提出记录查询：实现查看在押人员的提出记录；实现根据提出时间段、人员姓名、在所情况、外出状态进行筛选记录查询提出记录，提出记录信息包括人员编号、监室号、人员姓名、性别、出生日期、外出地点、外出类型、外出状态、提出民警和提出时间等。 3) 押员出所登记：实现对出所的在押人员进行登记管理，包括出所、临时出所、出所就医等信息。出所审批后，将需出所的在押人员信息推送到防误放系统、监区门禁系统，在押人员出所时进行身份验证，验证通过后才能出所，同时推送消息给监区值班民警、管教民警。 4) AB门进出记录：实现根据时间段、民警或在押人员姓名查询显示相关的AB门进出记录数据，包括进出时间、进/出方向、验证方式等内容。 （4） 超期羁押短信推送 实现系统自动抽取在押人员信息系统信息，对于在押人员即将超过羁押期限的，系统自动进行短信提醒功能；实现设置提前7天、3天或当天发送提醒短信，并记录短信发送的记录以及相关的在押人员详细信息。 7. 巡控管理 （1） 巡视管理 1) 巡视提醒：实现设置多个巡视组；实现不同巡视组设置不同的巡视时间段、巡视时间间隔；实现按照巡视点位定时提醒民警进行巡视；实现巡视开始提醒时间后台可以进行配置（比如提前5分钟、3分钟等不断提醒），当巡视民警在前端点位巡视完成后，自动进行倒计时显示。 2) 巡视记录：实现根据指定的时间段、巡视地点、巡视民警、巡视结果查询相关的巡视记录，自动显示每次巡视点位、巡视民警以及是否超时情况，可以直接将巡视记录导出到EXCEL中。 （2） 违规管理 1) 违规录入：实现违规记录管理功能，实现在在押人员或监室违规情况进行登记；实现根据时间段、监室、在押人员、民警、违规等级等查询历史违规情况，自动关联并回放违规时的视频监控图像；实现将违规记录导出到EXCEL中。 2）违规统计：实现根据时间段、违规等级、是否包含已出所等条件进行查询统计；实现跟据条件汇总监室违规扣分情况、人员违规扣分情况以及违规等级数量并生成分布图表进行展示。 8. 生活管理 提供被羁押人员的被服统一管理，及时掌握和统计被羁押人员物资使用情况，实现监区物资的合理和精准配发。多方面业务进行统一管理，达到去除以往需要操作员要通过繁琐的步骤才能进行完成相应工作，大大提高工作效率，简化了操作员的工作任务。 被服管理模块主要对被羁押人员发放被服情况进行统一管理，包括被服发放标准的制定，被服的发放、报损和回收。实现实时了解被羁押人员被服明细情况。被服管理模块包括以下功能模块： （1）被服台账：管理被羁押人员被服物资品种资料，包含尺寸、名称、品牌等信息；支持导出Excel台账。 （2）配置计划：支持被羁押人员被服发放标准设置，被服配置计划的制定和多级审批。 （3）被服采购：根据被羁押人员被服物资库存数量制定原料采购计划，处理计划报报和采购业务。 （4）被服入库：管理被羁押人员被服物资入库录入、确认和退回等业务，自动生成被羁押人员被服物资入库单；支持Excel导入和导出被羁押人员被服物资入库信息和打印入库单打。 （5）被服出库：管理被羁押人员被服物资出库录入、确认和退回等业务，自动生成被羁押人员被服物资出库单；支持Excel导入和导出被羁押人员被服物资出库信息和打印出库单打。 （6）被服库存：管理被羁押人员被服物资库存，提供库存查询、盘点，报损等功能；支持被羁押人员被服物资库存阀值报警功能。 （7）被服发放：管理被羁押人员被服发放情况，支持按人或按物资批量发放；支持民警一卡通。 （8）被服调换：支持被羁押人员被服的调换功能。 （9）被服回收：管理被羁押人员被服回收情况，支持按人或按物资批量回收。 （10）被服报损：记录被羁押人员被服报损的数量与原因，处理报损申报与审批业务，根据批复结果自动更新被服数量。 （11）入所套装管理 实现入所套装管理以及自动扣费功能；实现设置入所套装是否收费功能，当需要由在押人员自行付费时，系统在被监管人员监所内开户后自动登记套装费用，一旦在押人员家属充值成功后系统将自动进行扣费，若充值金额不足时系统自动扣除部分金额同时记录未付款部分，等待下次充值时再自动扣除，无需人工进行干预；实现添加或修改现有的套装信息，如售价、开始时间和结束时间等，在押人员开户时会自动扣除在相应时间段的套装费用。 （12）套装领取记录 实现根据领取套装时间、付款情况或者直接输入押员姓名或拼音首字母筛选查看在押人员领取套装明细，如押员领取套装名称、套装价格、领取时间、是否付款、付款时间等。实现将明细按excel格式导出。 9. 医疗管理 通过与医疗机构数据共享，全面采集被监管人员医疗信息数据，建立被监管人员入所体检、所内及出所诊疗信息全程电子档案；通过移动警务终端医疗助手，实时采集医疗数据、获取病历信息、开具医嘱处方；探索利用大数据分析技术，对被监管人员既往病史和健康状况等数据进行挖掘分析，自动提示诊疗管理措施和方案。 提供健康检查、所内就医、所外就医、巡诊发药、重点病犯管理、治疗处置、体检记录、药品信息管理维护、所内就医台账、所外就医台账等医疗信息管理功能。 （1） 医生值班安排 实现根据医生人数及值班规定，自动安排值班；实现手动调整值班安排。 （2） 体检管理 1) 体检信息录入 实现羁押人员入监体检信息录入系统，实现。 2) 定期体检设置 实现根据不同的病种设置定期体检时间，实现病种及定期体检时间的新增、修改、删除查询等功能。 3) 定期体检 对于健康被押人员和患有慢性病的被押人员制定不同的体检方案，系统设定定时提醒功能。 （3） 就医预约处置 1) 预约数据展示 实现对接智能交互系统获取在押人员就医预约数据进行展示，同时关联相应犯人最近就医记录及复诊时间，辅助医生进行就医预约预处理。 2) 就诊时间安排 实现医生审核预约信息后，严重需要就诊的安排就诊时间，系统将就诊时间反馈到智能交互系统，相应在押人员登录后可查看消息；同时推送消息给管教民警。 3) 药品配置及统计 轻症则根据预约信息中提交的症状进行诊断配药，下监室时发放。实现药品统计方便医生统计药品。 4) 预约驳回 实现医生对不合理预约进行驳回。 （4） 所内就医 1) 就医人员身份核实 实现对接就诊室的人脸识别摄像头，识别就诊在押人员身份，获取在押人员信息。 2) 就诊记录 实现医生记录在押人员主诉内容以及血压、体温、心率、体征与诊断、诊断、用药途径、危险等级、用药开始时间、治疗医生以及发布治疗措施等内容 3) 就诊档案 实现在押人员进行所内就医档案管理，将本次就诊记录包括在押人员主诉内容以及血压、体温、心率、体征与诊断、诊断、用药途径、危险等级、用药开始时间、治疗医生以及发布治疗措施等形成在押人员所内医疗电子档案。 （5） 药品管理 实现通过药品的名称、条码、剂型、生产厂家、有效期、进价、药品类别、规格、产地、批准文号、单位等进行药品管理。 实现根据在押人员就医用药统计生成当天需要药品单，取药品后相应对药品库存进行核减。 （6） 服药计划 支持生成服药计划，并在监室智能终端查看。查看当前所有待执行的服药计划，包括正常短期病号，长期病号等其他特殊人员的服药计划。服药计划，在医生巡诊、坐诊等过程中开处方时自动生成。 （7） 报警推送 未按时完成服药操作的，生成报警消息推送给主协管民警，医生以及所领导。 （8） 每日巡诊记录 实现医生增加每日巡诊记录。 （9） 每日巡诊纪要 实现按监室生成每日医生巡检需关注的人员、事项进行汇总，方便医生巡检，主要包含每个监室医生预约信息，初步诊断及药品，有高血压、糖尿病、冠心病、肿瘤、慢性支气管炎、精神疾病等慢性非传染性疾病等。 （10） 药品录入 支持对监所内新增药品进行信息录入和库存入库。新进药品的入库保存，药品信息（药品名称、生产厂商、药品数量、保质期、存放位置等）登记。 （11） 防疫记录 支持对防疫药品信息、用量进行录入登记。疫情发生以后采取的处置措施，包括消毒、隔离、治疗、涉及人员等记录。 实现防疫记录查询、查看功能。 （12） 慢性病管理 对监区内患有高血压、糖尿病、冠心病、肿瘤、慢性支气管炎、精神疾病等慢性非传染性疾病的被羁押人员建立慢性病档案，并进行定期的随访。每次随访必须根据当时实际情况（患病的轻重、缓急）设置下次随访日期，并且可以随时查看有多少人在这天需要随访。系统通过每日提醒，自动提示当日需随访的病人信息及人数。 （13） 所外就医 包括所外就医记录登记、所外就医单据上传，住院小结上传等内容。所外就医审批后，将需出所就医在押人员信息推送到防误放系统、监区门禁系统，在押人员出所时进行身份验证，验证通过后才能出所，同时推送消息给监区值班民警、管教民警。 （14） 医疗档案 根据监所医疗管理业务需求，实现对单位在押人员的医疗管理，包括在押人员的健康档案、各类体检、日常就诊记录、住院记录等信息记录，形成医疗档案。 （15） 健康档案 实现医务人员录入健康档案；实现通过押员姓名自动关联在押人员相关信息，包括检查单、医生处方等；实现上传在押人员各种检查单、医生处方等各种扫描件后自动生成在押人员健康档案。 展示被监管人员的个人医疗档案。入所检查展示被监管人员的姓名、性别、监室号、检查日期、健康状况、身高、体重、血压、以往病史、吸毒史、传染病史、检查人（医生）、检查意见等信息记录；五项检查（出所检查，扫描件或照片上传）展示被监管人员的血压、血常规、心电图、B超、胸片检查记录展示；出院小结展示被监管人员在出所就医期间的治疗措施，服药情况以及出院之后的后续治疗方案等信息；总结被监管人员个人基本信息，可查看个人的所内就医记录、所外就医记录、服药记录、服药视频、预约医生记录等详细信息以及就医过程中检查的B超、心电图等文本资料的查看和上传。 以监区为范围，中队为单位，人犯为基础，建立人犯健康档案，这是整个人犯健康跟踪系统的基础内容。可以对监区内的人犯健康档案进行查询和统计。 （16） 病房呼叫对讲 接收病房的智能交互终端发起的呼叫并展示；同时实现处理结果录入。 （17） 系统管理 用来对整个系统进行维护、管理，是系统平台运行所必需的功能。 10. 预约会见管理 为羁押中心民警提供基于公安网PC端、移动警务“i微警”平台的来访、会见预约管理功能。系统汇集了通过互联网预约的来访、会见等事宜的在线申请，对所有申请可进行审批操作。实现访单审批、消息推送、黑白名单管理、来访数据统计、重点羁押人员会见管理及对接终端监控等功能，实现对来访人员、车辆的统一管理 。 系统同时作为预约信息的出口，向访客系统、门禁系统、人脸识别、指纹系统、防误放系统、移动警务“i微警”终端相关应用提供数据接口服务。将通过审批的信息通过互联网平台的预约会见服务功能反馈至申请人，包括确认预约的时间，同时申请人的信息亦同步至来访人脸临时库，使申请人在预定时间内能通过实人认证进入园区。从而打通系统间隔，使信息数据活起来的同时，加强保障安全，更可以提高羁押中心的智能访客登记水平和形象。 （1） 统计看板 实现访客数量统计、羁押来访数量统计、来访人次最高排名、被访问部门热度统计、预约及未预约数据统计、每月访问次数统计等并进行展示。 （2） 预约单管理 1) 待确认、已确认、已访问、已过时、未通过预约单管理，支持导出excel。 2) 可查看访单明细信息。 3) 可向来访人发送短信、信息通知。 4) 来访人来访时，对接楼层门禁系统接口，新增临时人脸白名单、临时白名单身份证或生成临时密码，可在指定楼层使用密码或身份证、临时人脸开门。 5) 对接会见系统，获取会见家属信息、会见时间及会见室编号等信息。 6) 对接防误放系统、监区门禁系统，将预约会见的在押人员信息、会见时间推送到防误放系统、监区门禁系统，从监区提出在押人员时进行身份验证，验证通过才能从监区提出在押人员，同时推送信息给值班民警、管教民警。 （3） 访客名单列表 1) 显示所有预约、登记的访客明细清单，可查看核查结果。 2) 支持待确认、已确认、访问中、已访问、已过时、未通过状态查询，支持姓名、证件号查询，支持导出excel。 （4） 黑白名单管理 1) 黑名单即表示不允许来访的人员，支持导入、添加、移除、修改禁访黑名单，黑名单项：姓名、身份证号、时间、启用、禁用、备注。 2) 白名单即表示不需要通过预约，仅通过人脸识别、人证比对通过即可进入办公区，需对接楼层门禁系统接口：写入人脸、身份白名单，对接市局人脸库：写入人脸白名单。 （5） 来访统计 1) 分为探访羁押人员、办事来访两类 2) 以图形形式统计日预约量、周预约量、月预约量、总预约来访人数，饼状图形统计各类来访事由比例。 3) 来访单位数量统计、七类人员数量统计、被访部门单位次数统计。 （6） 公告通知 1) 支持向i微警（民警、协警、公众端）、门卫室终端、候见室自动终端发送通知公告。 2) i微警来访须知编辑功能。 （7） 用户权限 1) 接入市局用户中心，按用户中心的权限配置控制系统权限，按警员、科室领导、中心领导角色划分，不同角色可分配查看、使用不同功能。 2) 订阅用户中心组织机构及用户数据，实时更新本地用户状态。 （8） 运维监控 1) 监控与来访后台服务进行实时连接的终端程序在线状态。 2) 设备离线弹窗告警提示，发短信通知相关人员，接收号码可配置且可配置多人。 3) 监控系统跟第三方系统对接的状况 A. 系统磁盘空间、实时cpu、内存、会话图标统计，24小时cpu、内存、会话使用走势图（可任选日期） B. 数据库大小、状态、集群节点状态 C. 系统运行状态告警订阅（系统可设置告警cpu、内存、会话使用阀值） D. 提供接口供第三方系统监听系统是否存活 4) 日志 A. 订阅日志：所订阅的系统、发送时间、内容、订阅账号、订阅状态，支持多字段搜索 B. 登入、登出日志:登录人、账号、时间、ip、登录状态、验证状态、所在系统，支持多字段搜索 C. 系统任何操作日志:操作人、账号、操作功能、操作内容、操作时间、ip，包含正常、错误日志，支持多字段搜索" （9） 系统设置 1) 配置预约端、门卫终端可选的访问部门。 2) 终端设备名称及编号配置，可用于门卫终端、闸机人脸识别终端、候见室终端、会见室终端编号配置。 （10） 服务接口 1) 根据来访人身份证号获取来访单信息接口 2) 根据被访人身份证号获取来访单信息接口 3) 根据编号获取访单信息接口 4) 根据多条件获取历史访单列表数据接口 5) 新增访单接口 6) 根据访单编号修改访单接口 7) 获取允许来访部门数据接口 8) 获取通知公告接口 9) 获取来访统计数据接口(区分日、周、总的来访数，区分羁押来访、来访办事分类等) 10) 终端心跳检测接口 （11） 支撑服务 1) 同步、订阅用户中心羁押中心部门人员组织结构 2) 互联网与公安网边界数据交换服务 3) 来访人员背景审核服务 4) 市局人脸识别系统临时人脸、长期人脸删除服务 5) 警用终端消息推送服务 （12） 来访预约管理（移动警务端） 1) 集成i微警 Ø 集成i微警登录功能，获取当前登录用户。 Ø 集成i微警消息推送通道，推送来访消息。 2)待确认预约列表 Ø 展示待确认预约清单。 Ø 查看预约信息，包括来访人的身份核查信息。 Ø 可同意、拒绝预约，同意后可将来访人人脸信息写入到人脸临时库，仅在来访时间段内有效，过期删除。 Ø 可修改预约时间。 3)已确认预约列表 Ø 展示已确认预约清单，包含来访状态：未到访、拜访中、已结束、已过期。 Ø 查看访单信息，包括来访人的身份核查信息。 Ø 可向来访人发送短信、信息通知。 Ø 来访人来访时，对接楼层门禁系统接口：新增临时人脸白名单、临时白名单身份证或生成临时密码，可在指定楼层使用密码或身份证、临时人脸开门。 4)消息列表 Ø 展示接收到的预约通知、来访通知、操作审核通知。 Ø 消息可查看明细内容。 （13） 与门禁系统对接 1) 羁押会见 Ø 集成二代身份证读器卡，读取身份证信息。 Ø 支持扫描访客手机上的电子身份证二维码，使用二维码内容调用来访电子身份证接口，返回的电子身份信息包含：姓名、身份证号、人脸照片等。 Ø 调用背景审查接口对来访人进行审查。 Ø 调用来访后台服务接口，提交来访人员身份信息，创建羁押会见来访登记单。 Ø 提交登记单后调用来访人脸创建接口，上传身份证人像照片作为临时人脸识别通行使用。 2) 来访办事 Ø 集成二代身份证读器卡，读取身份证信息。 Ø 支持扫描访客手机上的电子身份证二维码，使用二维码内容调用来访电子身份证接口，返回的电子身份信息包含：姓名、身份证号、人脸照片等。 Ø 集成来访后台用户部门结构接口，以树型下拉选择被访人结构信息。 Ø 调用背景审查接口对来访人进行审查。 Ø 提交来访单：人员身份信息、来访事由、来访时长，手机号码，创建羁押会见来访登记单。 Ø 提交登记单后调用来访人脸创建接口，上传身份证人像照片作为临时人脸识别通行使用。 3) 历史记录 Ø 集成来访后台服务接口，获取历史访单记录。 Ø 展示羁押会见历史记录，内容有：姓名、身份证号、背景审查结果、创建时间、人像照片。 Ø 展示来访办事的历史记录，内容有：姓名、身份证号、背景审查结果、手机号、创建时间、人像照片、访单状态等。 Ø 均可通过姓名、身份证号查询。 4) 信息通知 集成来访后台接口，接收信息实现提醒功能，信息包含：访单审核消息、通知告示。 5) 应用设置 （1） 设置与服务端连接的IP、端口，验证连接状态。 （2） 设置当前设备编号，与后台服务进行匹配验证。 （3） 设置开机默认启动。 6) 大门人员道闸终端功能及技术要求 （1） 自动采集人脸照片。 （2） 集成市局人脸识别系统实现自动人脸识别，识别通过后控制闸机开闸。 （3） 集成指纹采集仪，调用指纹系统比对接口进行比对，比对通过后控制闸机开闸。 （4） 集成二代身份证识别仪，读取证件照片，调用人脸识别系统1：1接口，实现人证比对，比对通过后可控制闸机开闸。 （5） 集成二维码扫描仪，扫描互联网电子身份证，使用二维码内容调用来访电子身份证接口，获取照片与当前人脸进行1:1比对，通过后可由门禁闸机控制系统控制闸机开闸。 （6） 应用设置功能 1）设置与服务端连接的IP、端口，验证连接状态。 2）设置当前设备编号，与后台服务进行匹配验证。 3）设置开机默认启动应用。 11. 在押人员消费管理 实现与监室智能交互终端对接，通过智慧监所实战平台实现对在押人员开户、系统管理员可对在押人员消费账户设定最高存款限额和消费限额、预约商品、订单统计、商品销售、库存预警、报表统计、余额不足提醒、在押人员及其家属凭有效证件可查该在押人员的余额及消费明细等。 1. 商品管理 包括商品列表、商品添加/修改。商品列表：列表显示商品的名称、商品类别、限额商品、品牌、单价、库存、上架时间等信息。商品添加/修改：可以对商品手动添加或者修改信息。 2. 订单管理 有未审核订单列表、订单审核/批量审核、历史订单、订单导出、订单删除五大部分。 未审核订单列表：列表显示没有审核过的订单情况。 历史订单：可以对历史订单进行商品信息确认，也可以对历史订单打印小票。 订单导出：按订购商品汇总统计、个人订购商品统计、监室订购商品统计、监区订购商品统计进行导出。 订单删除：对不符合规定的订单进行删除。 3. 账户管理 实现被监管人员账户开户、账户预充值、充值三联单、账户信息管理、账户销户等功能。 4. 管理审核 实现消费终端绑定、终端消费记录、个人限额、预充值审核、管教审核、领导审核等功能。 实现限额审核、订单审核，管理人员实时审核处理被监察留置人员购物请求。 5. 消费管理 实现预约统计、商品管理、账户预警、库存预警等功能。 6. 对账管理 根据一定时间内的所有消费明细生成记录。管理人员随时审核查看。 7. 统计分析 实现入库明细、销售明细、销售统计、被监管人员个人账户明细、消费统计、充值统计、发货历史、经手人统计等功能。 12. 警情登记 （1） 警情新增 支持对所内异常情况进行登记，对设备报警，人员违规等所内异常警情信息录入。汇总所内所有安防子系统的警情信息，对汇总的警情信息进行筛选处理，可以进行忽略处理、推送处理、完结处置。 （2） 我的警情 实现推送给当前登录用户的警情消息查看，支持对所有警情的等级、有效性进行自定义配置，警情过滤规则设置，支持对特定警情类型进行过滤，可对已忽略处理的警情进行查询和恢复。 （3） 警情案件管理 该功能实现了警情、案件及相关人员信息等整合关联，利用对警情、案件信息的检索、监管、统计、预警、预测等功能，满足对多种需求的警情处理、分析及研判功能，为打、防、管、控提供全面的技术支撑，并通过系统融合贯通、相互关联、数据共享，可实现基层值班民警、技术科主任、所领导、省局领导之间的信息流转和分级处理。 （4） 警情随时发布 针对在实时监控画面和回放录像时发现的可疑行为、警情案件可随时记录相关信息并发送到指定人员的平台监控客户端上，指定人员在平台监控客户端上查看和处理警情案件时，可根据警情案件的等级程度随时发送该警情案件信息到上级领导的平台监控客户端上，亦可在监控客户端上发布该条警情案件信息供大家知晓。 13. 请假管理 实现民警请假申请、调班申请等功能，并进入所属领导审批流转。 14. 综合智能业务管理 1)值班督察智能化 值班人员的工作效率严重影响着公安监管场所的安全保障，需要对值班人员工作进行监督和管理。平台软件具有在线用户统计和在线用户相关信息显示功能，可随时对统计结构进行实时刷新。同时，可结合视频分析中的离岗检测手段对值班人员进行智能监督，一旦有人员脱离岗位，平台软件立即报警并提醒相关人员。 2)智能后检索功能 视频监控资源在应用中，视频图像主要以人工方式检索和比对，往往一个案件要花几十个、甚至几百个小时不间断查阅。由于检索和比对困难，视频信息的应用效率要远低于文本信息，在打击犯罪中的应用将受到很大的限制。为此，“检索慢、比对慢”已成为当前制约公安监管场所视频应用成效发挥的主要问题。智能后检索功能对于提高公安监管场所在案件侦查时检索有效录像的效率及降低检索工作量有很大帮助。 3)视频分析功能 视频监控与传统的监控系统相比，它能够识别不同的运动物体，能够实现7×24小时“不知疲劳”的全天候工作，大大减轻视频监控中工作的强度，发现监控画面中的需要关注的情况，并能够以最快和最佳的方式发出警报和提供有用信息，提高系统的利用效率。 针对公安监管场所这一特殊环境，可以侦测并记录区域入侵、剧烈运动、半夜起身、攀高、徘徊、突然加速等行为，实现可疑人员检测，预防危害事件的发生。此外，还可以实现人员跟踪、人流量统计及值班民警离岗等智能分析功能，提高公安监管场所智能化管理水平，进一步保障公安监管场所的安全。 另外，平台通过接入视频质量诊断服务器，可实现对视频的质量诊断功能，该功能是通过对前端设备的码流进行解码与图像质量评估，从而实现对视频信号中存在的问题进行判断和告警。 4)人脸检测识别功能 平台可以接入人脸识别分析子系统，支持通过统一客户端对人脸识别分析系统进行相关配置。主要实现人脸图像的建模、属性特征的提取和事后人脸检索与人像布控等功能，通过对前端抓拍的人脸图像进行特征提取，并将人脸特征在数据库中进行存储，建立人脸检索标签。用户可以将在押人员的抓拍照片输入该系统进行实时布控，当系统在抓拍区域抓拍到输入照片特征相近的人员时即产生报警，或可通过后检索的方式搜索数据库中特征相近的人员照片，并可还原当时关联的录像片段及关联的场景图片。 15. 日常工作检查督导 值班人员可根据业务管理系统，对所辖区域内监所单位进行日常工作检查、通知等文件的下发，形成一套检查督导管理系统，对有问题的进行督导。 检查督导一般的流程分为：检查、督导的发起、签收、反馈、督办、评价。 检查：提供“随机抽查”与“定制抽查”两种检查方式。检查过程中，可暂停、终止、继续、加速、减速、回放。操作界面应友好，符合人性化要求。 督导处理：所内接到督导信息后，相关民警可在业务管理系统内进行签收，同时浏览督导内发送的文件并进行督导反馈，说明督导原因以及相应的处置措施； 整改通知：检查过程中，发现严重问题，可以快捷地下达《整改通知书》。整改通知书中内容包括监所名称、问题类型、具体问题、督导意见、整改期限等，并根据实际情况勾选问题类型，将抓拍图片、录像和语音通话内容下传给下级监所。 16. 视频巡查管理 视频巡查利用监室摄像头，实现对预先编好的巡查预案进行远程巡查，视频巡查主要在民警值班室、总控或分控进行。主要是使值班民警更好的利用监控系统履行各自的责任，提高监所管理工作效率。 （1） 视频巡视配置 视频巡视配置和功能要求： Ø 巡更可设置不同视频组预案，不同预案可配置给不同的用户进行巡更。 Ø 巡更系统为每个预案设置不同的巡更时间点，规定时间没有巡更需要有报警产生。 Ø 民警巡更每个视频必须停留两秒以上（时间可配置），并可由民警记录巡更情况报告。监舍视频画面和监舍人员信息自动关联显示。 Ø 在规定时间内（15分钟、20分钟、可调）管理平台发出提示音，提醒工作人员巡查各监舍视频图像。在规定时间内未巡查图像或未做巡查图像记录，系统将自动记录于后台日志中，作为民警考核依据。 （2） 视频巡逻功能 利用视频监控业务，每个值班巡逻人员可改变以往到各个监舍楼、监舍庭院、围墙周界等实地巡逻的方式，改用在监控客户端上通过对相关摄像头的视频调看，实现对其负责巡逻区域进行全方位监控，视频巡逻人员可采用3班×8小时轮岗机制，实施24小时不间断视频巡逻。 发现可疑信息，可进行抓拍、抓录，并记录案件相关信息，添加到警情库中，实现多媒体电子卷宗，方便各级人员处理，对案件的处理过程和结果进行跟踪记录。 （3） 巡视自动排班 在巡视管理界面配置好巡视人员、巡视路线和巡视计划后，可对巡视人员进行自动排班，并可提前通过平台监控客户端、短信、邮件等方式通知该民警明日的值班情况。可有效提高民警巡视排班效率和及时提醒值班民警巡视日期、巡视时间、巡视路线等情况。 17. 基础信息管理 主要实现监所基础信息、队伍情况、医疗卫生、奖惩情况、经费保障、信息化建设、装备配备等数据录入、修改、查询、统计等功能。 18. 信息发布管理 主要实现对需发布到显示屏上的信息进行维护、发布。 1. 信息维护 主要实现对需发布到显示屏上的信息进行新增、修改、删除、查询等功能。 2. 信息发布 主要实现信息发布LED宣传大屏、信息显示终端的选择、发布等功能。 3. 信息发布屏管理 实现对监区AB门，A4、A5、A6羁押用房，群众接待楼，民警技术用房，食堂等部署的LED宣传大屏、信息显示终端进行管理，实现大屏、信息显示终端等显示设备的新增、修改、删除等。 三、性能要求 ◆1、客户端响应时间响应不超过3秒； ◆2、数据查询反馈不超过5秒； ◆3、复杂图表生成展示不超过10秒； 四、其他要求 ★1、提供完成数据字典； ★2、提供数据接口服务，能按《统一接口平台》的相关服务接口开发标准开发接口，并上架至平台上； 3、支持虚拟机部署，单节点内存不大于64GB； | 287349.63 |
| 1761 | 执法管理 | 1项 |  | 一、整体要求 1、实现对被监管人员从入所到出所的全过程跟踪管理，提供看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、收容教育所等不同的管理模式。 2、自动汇总分析各类数据，一人一档，全景展示，自动呈现，进一步提高了被监管人员管理的针对性和精细化水平。 二、功能要求 1、谈话教育 1）通过谈话模板、录音录像、身份识别、自动提醒等功能，提醒管教民警按照相关工作要求，在被监管人员新入所、律师家属会见、诉讼阶段变化后等容易引发情绪波动的时间节点开展谈话教育，实时客观了解被监管人员的心理状况和思想动态，并根据谈话内容自动提示对被监管人员心理进行评估，提醒民警适时开展心理咨询，及时疏导可能导致自杀的不良情绪，排除自杀风险。 2）实现在押人员谈话教育统计数据展示；实现查看谈话教育情况记录，并自动关联对应音视频。 2、两下监室情况展示 实现以图表形统计民警上午、下午两下监室正常与异常情况，同时可以查看两下监室详细情况信息。 3、执法管理台账 1）看守所：实现重点在押人员台帐、重刑犯台帐、出所台帐、需出所台帐、需投送台帐、留所台帐、临时出所台帐、需留所台帐、奖惩记录台帐、延期台帐、禁闭管理台帐、械具使用台帐、耳目使用台帐、家属会见台帐、律师会见台帐、提押台帐、提讯台帐、谈话教育台帐、在押人员台帐、收押台帐、换押台帐、收物台帐、信件收发台帐、通讯登记台帐、监室调整台帐、监控室值班记录、拒收人员查询、同名人员台账、健康体检台账等台账生成与维护管理。 2）拘留所：实现出所台帐、收拘台帐、谈话教育台帐、提询台帐、信息员使用台帐、家属会见台帐、律师会见台帐、需出所台帐、请假出所台帐、另行处理台帐、械具使用台帐、重点在拘人员台帐、禁闭管理台帐、延期拘押台账、拒收人员台账、监控室值班台账等台账生成与维护管理。 3）强制戒毒所、收容教育所：实现现实表现台帐、重口台帐、约束(隔离)台帐、出所台帐、预出所台帐、需投送台帐、临时出所台帐、延期台帐、耳目使用台帐、接见记录台帐、谈话教育台帐、入所台帐、投劳计划台帐、投劳计划处理查询、病室调整台帐、虚假人员台帐、提讯台帐、短信发送台帐、拒收人员台帐、社会关系台帐等台账生成与维护管理。 4、三固定表编排 实现在押人员床位、值班、值日表进行编排；实现通过拖放形式进行操作，对床位表、值班表实现自动编排；编排完成后下发智能巡视触摸终端和监室智能终端上同步显示。 5、信息发布 （1）公示栏：民警可以在平台系统修改或发布监室规章制度、在押人员权利义务等，并下发到监室内智能终端；在押人员可以通过监室内智能终端查看。 （2）监室监规：实现在线预览、修改在押人员监室监规内容，并下发到监室内智能终端；在押人员可通过监室内智能终端进行查看。 （3）通知通告：实现编辑、添加或删除滚动字幕或者通知通告信息，并下发到滚动屏、智能终端或者监室电视屏幕；在押人员可以在监室电视屏幕上看到滚动字幕或者消息通知。 三、性能要求 ◆1、客户端响应时间响应不超过3秒； ◆2、数据查询反馈不超过5秒； ◆3、复杂图表生成展示不超过10秒； 四、其他要求 ★1、提供完成数据字典； ★2、提供数据接口服务，能按《统一接口平台》的相关服务接口开发标准开发接口，并上架至平台上； 3、支持虚拟机部署，单节点内存不大于64GB； | 131349.63 |
| 1762 | 安防管理 | 1项 |  | 一、整体要求 1、通过服务对接，实现与技防设备对接联动。在全市监所（羁押中心+18个监所）分别部署安防管理前置机，实现监所内安防联动，同时通过与统一接口平台对接，实现与智慧监所实战平台、智慧监管管理平台互联互通，实现数据交换。 二、功能要求 1、视频监控 与安防综合视频联网平台进行对接集成，提供视频调取、监控能力。系统基于三维地图实现监控上图，支持快速打开对应监控图像，实现“所见即所得”，操作直观、快捷。同时，提供基于监控画面的摄像机操控功能，可通过直接点击监控画面的方式实现对摄像机的远程控制，如上、下、左、右、拉近、拉远等；对监控过程中出现的嫌疑目标（车辆、人或物品），可快速抓图、保存，便于分析、取证。模块可整合本项目中采购的AR实景应用，以实况方式直观呈现现场动态。 1）监控点信息查询功能 实现通过三维地图查看该监控点的基础信息和设备状态信息，包括点位名称、编号、安装位置、监控目标、摄像机类型、品牌、所属单位、所在数字硬盘录像机IP地址、通道号等以及当前设备运行状态。 2）实时监控 以树状形式分类型显示各个监控点，具有权限控制功能，支持单屏、四分屏、九分屏、十六分屏显示，实现指定监控视频的实时预览，支持视频全屏显示。 3）监控回放 以树状形式分类型显示各个监控点，具有权限控制功能，支持单屏、四分屏、九分屏、十六分屏显示，实现指定时间段内制定监控视频的回放，支持视频全屏显示。 4)一键点调 实现将监室图像进行关联；当监室发生突发情况时，实现监控图像一键调阅，包括从监室到监所大门的一整条视频通道，同时实现一键录像等功能。 5)突发事件监控 突发事件发生后，指挥调度人员在三维地图上确定事件发生的地点后，单击该位置，软件可自动搜索罪犯人可能的逃跑路线，同时快速查找逃跑路线一定缓冲区内部署的监控点位，生成列表，供指挥调度人员调取，查看现场情况，合理调度、指挥。 6)动态包围圈监控 突发事件发生后，实现在三维地图上确定案事件发生的地点，单击鼠标，软件可自动搜索指定半径范围（如100米搜索半径）内的监控点位，生成监控点列表，并自动打开监控图像，形成动态包围圈，便于应急指挥、调度。该功能还可结合摄像机智能跟踪功能，对嫌疑车辆、人员进行动态视频跟踪，实现快速处置。 7)轨迹回放 实现被监管人员或警员某个时间段的移动轨迹回放,并同时调出历史视频,与人员定位数据对接，将串联成该人的轨迹录像。 8)点回放 可基于三维地图或监控点列表任意选取需要录像回放的点位，设置回放时间段后，即可进行录像回放。回放时可进行暂停、播放、停止、快放、慢放、单帧步进、单帧后退、精确定位到某帧、调节音量、调节亮度／色度／对比度／色调等操作。 画面抓拍：回放时可将任意一幅回放图像存放成JPEG或BMP格式的图像； 录像下载：重要的录像资料或可提供案事件线索、证据的录像文件，可下载到本地保存，也可导入案事件档案库集中管理。 9)单点多时段回放 平台提供单点多时段回放模式，可针对一路监控点，分多个窗口（2—8个）进行分时段回放，大大提高录像检索、回放的效率。 如需重点回放一个监室的录像，但时间跨度较大（如0点—8点），可分多个窗口进行回放，如开8个窗口，分别回放0：00—1：00、1：00—2：00、2：00—3：00、3：00〜4：00、4：00—5：00、5：00—6：00、6：00—7：00、7：00—8：00，这样不但可大大提供回放的效率，还便于分析、研判。 10)多点同时段回放 平台提供多点同时段回放模式，可同时打开多路监控图像，进行同步、关联回放。案事件发生后，需要调取周边监控点录像资料，只需在三维地图上找到案事件发生的位置，直接基于三维地图选取周边或沿线监控点即可，操作直观、方便。 11)多点不同时段回放 软件提供多点不同时段回放模式，可选取多个监控点，分别设置不同的回放时段，进行录像回放。该功能主要针对视频研判过程中，案发周边部署多个监控点，嫌疑目标出现的时间各不相同，可分别设置各个监控点不同的回放时间段，进行关联回放，便于分析、研判。 12)视频轮巡 视频分组:实现根据实际需求对摄像头进行自定义分组，包含按风险等级、管控措施、区域等进行分组并进行视频预览和回放。 场景轮巡:场景轮巡是指针对不同的监狱实际场景（包括围墙周界、监狱大门、会见通道、装卸区域、高危监区、禁闭室、重点危险源、各监区分控室等），生成轮巡计划，要求值班人员在规定的时间内完成场景轮巡。 岗位轮巡:针对不同的岗位设置多种轮巡计划，每种岗位所关注的监控不尽相同，平台可以配置每种岗位的轮巡预案，要求值班人员在规定的时间内完成岗位轮巡。 时段巡更:可以根据时间段设置轮巡计划，早间重要时段重点监控包括在押人员监室、洗漱间、就餐现场等部位及罪犯零星流动。午间重要时段重点监控包括就餐现场及在押人员零星流动。晚间重要时段重点监控包括就餐现场、在押人员监室、分监控室、围墙周界等部位及罪犯零星流动。 2、安防报警联动 可基于三维地图快速打开对应监控图像，实现“所见即所得”，操作直观、快捷。同时，提供基于监控画面的摄像机操控功能，可通过直接点击监控画面的方式实现对摄像机的远程控制，如上、下、左、右、拉近、拉远等；对监控过程中出现的嫌疑目标（车辆、人或物品），可快速抓图、保存，便于分析、取证。并可基于AR实景系统实现民警巡视、视频监控、人员定位、门禁控制、周界控制的实时联动，提供接口将告警信息推送至一系列岗位及相关系统。 1)报警联动 实现每个报警点可按不同时间定义不同报警警情，支持不同的警情具有不同的联动方式（比如白天放风打门开可定义为事件，同时联动门灯，若在放风时间打开可定义为撤防，若是夜间打开可定义为报警，联动门灯的同时可联动警号等相关设备），同时警情的设置支持批量复制功能。 实现与智能安防综合管理系统进行对接，获取其报警/事件信息。产生某事件/报警后，智慧监所实战应用平台可自动触发报警，存储报警相关录像、录音资料等。 系统自动记录报警的详细信息，包括报警源、报警级别、报警类型、报警处理等，具备按照报警日期、时间、类型、等级、地点等条件查询历史报警信息，调阅报警相关录像、录音资料的功能。 实现同一报警可进行多种设备联动（如警号、门灯、警灯、地图板、监室电视媒体播放、LED显示、短消息发送等）；实现一个报警多分控室同时联动，任一报警信号可联动视频输出至任意分控室大屏；实现报警记录可按时间、类型、区域、警情类型进行查询，同时可自动关联并回放报警发生时的视频监控图像（提前回放时间可自设置）；实现监控分组管理，可通过平台直接进行单画面、多画面浏览、回放，支持截图、录像、暂停、快放、慢放等功能。 实现报警信息自动推送到智慧监所实战应用系统，当报警发生时，平台将自动弹出相关报警提醒信息；实现报警警情处置，信息自动推送功能；实现针对不同的用户可以分配不同的监控设备、报警设备权限； 2)一体化报警联动 统一的综合安防管理界面，集视频监控系统、门禁系统、紧急报警系统、周界报警系统、巡视系统、被监管人员报告系统等于一体，可以实现各子系统的管理与相应的报警联动。当对应子系统出现警情会自动上报，综合安防管理平台根据报警联动设置进行报警输出模块（LED、电子地图、声光报警器、监管信息系统等）的联动。 将可视频报警、应急报警、智能分析报警、周界报警、高压电网报警、门禁报警、巡更报警、对讲报告等安防应用子系统报警统一在一个界面上显示并进行统计和联动。同时，平台软件与监管信息系统“无缝链接”，可随时查看和联动在押人员相关信息。一旦上述安防应用子系统报警时，可联动报警视频显示、在押人员信息显示、报警视频录像、报警日志记录、语音播报、声光提示、短信和邮件发送，以及将报警信息转发给相关控制平台和人员。 3)联动预案配置 平台可根据联动预案灵活配置联动方式、联动范围等，联动方式包括视频图像联动、门禁联动、广播联动、监所信息联动、民警信息联动等；联动范围（点位）也可灵活配置，精确到某个安防点位。 实现查阅以及一键启动预设的应急预案。 4)实时报警联动 平台通过系统集成可实时接收和处理平台管理集成范围内发生的各类报警信号，包括高压电网报警、重点房间场所空间定位报警、应急按钮报警、门禁非法开关报警、红外报警、无线移动报警、视频智能分析报警等。 融合应急安保、门禁系统、周界防范系统、人脸识别等各类系统，一旦出现报警事件，当告警发生时，系统进行提示用户“双击调看事发地点周边的低点视频”，系统能够自动转动高点画面到报警点，同时能根据联动机制在第二块屏自动打开周边的一个或多个低点；当没有设置告警规则，则系统自动打开案发地点周边一定范围内（可设置，默认200米）的摄像机进行轮巡，依照离事发地点的先后顺序进行轮巡。高效地锁定目标所在位置，可在实景三维中展现。 5)三维地图联动 当有突发情况发生时，可通过“3D定位”功能调动AR高点摄像机云台，快速放大倍数对目标进行跟踪，实现点哪看哪，并可以进入三维模型场景查看周边情况及人员详情，及时处理突发的事件。 运用移动视频监控和远程视频传输技术，实现监管病房、囚车、急救车等视频资源监控联网，可关联电子地图查看。 实现在地图上快速定位，切换显示报警区域电子地图（三维、二维），该报警点的图标自动闪烁，并通过声、光提示值班人员快速处理。 6)视频图像联动 发生报警后，系统自动启动预先设置的联动方案，将部署在该报警点附近的摄像机图像（可以是1路，也可以是多路）在平台上显示，获取现场有效画面，供调度指挥使用。 7)大屏联动 发生报警时，平台可自动联动大屏设备，将报警关联的视频图像自动切换到大屏显示，获取现场有效画面，供调度指挥使用。 门禁联动 发生报警后，平台可通过门禁系统自动关闭预先设定的通道，实现最高权限的一键锁闭，只有在中心解除报警才能恢复门禁。 9)电动门控制联动 实现远程控制指定监室、监区或整个监所电动门进行开、关、停控制；实现查看并刷新当前电动门开、关状态。 10)门禁控制联动 实现远程控制指定监室、监区或整个监所门禁戒严或取消戒严控制。 11)广播联动 在发生意外情况时，如斗殴、骚乱等，系统将在终端自动弹出相应预案，并预录一段文字，然后通过语音模块直接输出到公共广播子系统进行播放，实现通知、喊话和吓阻作用。 12)在押人员信息联动 平台可将在押人员信息与安防系统进行联动，各个监室的图像和本监室在押人员的基本信息进行叠加，实现了通过视频画面可查询罪犯的信息，也可通过输入罪犯的姓名、编号等信息，调出其所在监室罪犯活动的图像等双向信息查询，使得民警能够清楚地掌握监室在押人员的状况和重点监视的区域，便于民警对在押人员的监管。 系统触发对讲后，平台也可关联显示对讲监室关押的在押人员名单以及值班民警信息，甚至可进一步显示对讲在押人员的详细信息。 13)民警信息联动 发生报警后，平台可关联显示相关民警信息，如值班民警信息、分管民警信息等，信息可包括姓名、警号、联系方式等。 14)通讯调度联动 发生报警后，平台还可跟通讯调度系统联动，自动显示通联信息，甚至自动拨打电话、发送短信、召开电话会议等。 15)报警自动录像 报警相关的录像（报警前后n分钟，n可以设置），能够通过平台自动迁移到集中存储服务器。并自动与报警记录绑定，事后可以根据报警条目一键回查报警相关录像。 16)电子执勤岗亭 基于高点摄像机的增强现实技术，可以实现在动态视频画面中呈现电子执勤岗亭的执勤人员、电话、装备等信息，一旦发生突发事件，可快速通过“执勤警力信息”对现场执勤人员进行快速指挥调度，提高应急事件响应速度。执勤警力信息可通过后端时间任务模板每天进行自动更新，确保执勤信息一致。 17)4G执法记录仪联动 系统支持实时可视化警力调度功能，系统通过警员携带的手执警务终端、警车等设备上的GPS信息，实时获取并呈现警员/警车在视频画面中的具体位置，一旦发生突发事件，可辅助指挥中心监控员直观掌握周边警力的分布情况，对距离案发位置最近的执法力度进行快速的指挥、调度，提高应急事件调度的效率。 18)人像卡口比对结果联动 通过与新建人脸及车辆卡口识别系统对接，一旦发现嫌疑人员或车辆，即时触发报警上送实景三维大数据实战应用，并以报警位置为中心调动AR高点摄像机云台定位到该位置进行及时的抓拍、录像，三维地图也同步定位。同时通过配置还可以快速联动周边一台或多台摄像机对该位置进行全局监控，及时处理异常事件。 19)与武警联动 实现将报警信息推送到武警平台，与武警联动。 20)多级联动 系统多级联动，上级可以对下级的资源进行管理和监控，日常可随意对已授权的监控进行查看，实时的了解到下属单位的情况，同时上级单位可实时的接收下级单位所有的安防类报警信息。当发生突发事件时，上级单位可直接启动下级单位的应急预案，指导下级单位进行应急处置。 多级同步接警：关押区周界红外幕墙和围墙电网报警时，在1秒钟内将报警信号同时传送到AB门分控值班室、总控指挥中心和武警值班室、省局指挥中心，4处同步接警。收到报警信号后1秒钟内自动切换报警部位监控图像到指定监视器，在接处警电脑的三维电子地图显示屏上显示报警点的具体位置（声光显示、地图上对应位置闪烁）、报警信息及报警类别、处警预案等详细信息。 设备联动：在报警发生后1秒钟内，自动开启围墙周界的应急照明灯、启动现场报警警笛、（围墙电网自动上电）；围墙周界快球摄像机（旋转扫描带预置位功能）自动转到报警部位，自动捕捉现场监控图像。总控指挥中心自动（也可手动）打开大屏幕电视墙，自动切换显示报警点监控图像和三维电子地图、警力分布图等信息，供监狱领导对该突发事件的决策、指挥和警力调度，有效处置突发事件。 报警分发：总控中心确定报警性质后，可以通过内部网络将报警信息分发到AB门和武警值班室。也可以通过短信、彩信、电话将报警信息分发到监狱领导和相关责任人。重大案件通过政法专网和保密电话向省局领导汇报案情。 在指挥中心还可以将整个指挥的所有环节、信息实时的进行存储，便于以后进行总结分析和形成对上级案情的汇报材料。 支持图像/视频/音频的双向传输，使得信息流可以在省局指挥中心、总控中心、分控中心、监所领导、武警分控、业务部门之间实现实时的视频、音频、数据和文字图表资料的交互，满足系统的快速反应要求，实现突发事件的应急指挥； 位于分控中心、武警值班室、业务部门的节点值班工作人员可以一边查看现场的视频监控情况，一边与总控中心和监狱领导沟通获取行动指令。对于所有分控、监区监舍、犯人医院等监控点，具有和现场进行语音互动的功能。 21)报警数据展示 支持应急报警、门开、对讲、门禁、视频分析、电网、限高、防自杀、四色报警、限高、声强报警等监所常用报警数据接入。 实现报警系统与视频监控系统的联动，监室产生的报警中同步显示监室相关信息。 报警历史查询:可以查询对接系统推送过来的报警信息，报警明细中包含以下字段：报警类型、报警地点、报警时间、详细内容、报警区域、操作；报警历史查询默认按时间倒序进行排序，支持按时间、类型进行查询记录。 报警规则配置:业务系统发生报警事件后，推送给云防平台，联动周边具体哪些低点摄像机，对于低点球机可设置预置位。 3、远程数字对讲 实现对讲设备可以通过系统实现对监室、监控室对讲进行呼叫、监听、广播功能。实现指定单个或多个监室对讲同时进行语音广播，呼叫与监听时自动打开并关联相关的监室图像。实现高级别用户可远程截听、挂断对讲。 实现实时对讲联动视频;实现查看记录自动回放监控录像;实现按照地点、类型、时间等条件进行查询统计。 实现通过统一接口平台调用对所有监室或某个监室进行广播。 1）对讲联动 当对讲分机呼叫分控中心/总控中心或者当分控中心/总控中心呼叫某监室时，平台识别出对讲对应的监室，并将该监室的图像自动切换到平台或者监控电视墙大屏显示，实现可视化对讲，当出现未接、延时接机系统均会记录异常。 2）信息关联 触发对讲后，平台还可关联显示对讲监室关押的在押人员名单以及值班民警信息，甚至可进一步显示对讲罪犯的详细信息。 3）查询统计 监听音频和对讲音频分别与对应视频图像作捆绑，并进行分别存储，可按照时间、事件等方式查询及回放。 平台会对可视对讲的信息进行分析，分析内容包括对讲区域、对讲对象的比例。 3、警情信息管理 实现包括设备报警、人员违规等所内异常警情的信息收集、录入，能按警情等级分类汇总。提供警情处理功能及筛选查询能力，操作人可对警情进行忽略、推送、完结处置等操作，并且所有操作均记录详细日志上传至后台及监管平台中。 1）多岗联动 实现各岗位对警情进行相关处理，提交上传相应的文书材料。实现综合、管教、医生、巡控、所领导等岗位对警情及时交互和工作任务快速交接。 2）警情自定义 支持对所有警情的等级、有效性进行自定义配置。 3）违规汇总 汇总在押人员违规信息汇总。 4）警情查询及恢复 可对已忽略处理的警情进行查询和恢复。实现报警记录可按时间、类型、区域、警情类型进行查询，同时自动关联并回放报警发生时的视频监控图像（提前回放时间可自设置），实现对讲录音回放功能。 4、门禁轨迹 实现根据时间段统计每道门的进出总次数，以及每道门进出的人员详细时间、人员姓名、进出方向等信息展示；实现指定门从指定时间开始自动关联相关视频图像与相关进出记录，并实现该道门禁进出轨迹记录回放。 5、设备分级控制 在监所实现对各个安防设备的功能进行集中控制，如对现场视频图像、监控云台位置的调看和调整、查询现场监听声音调整、报警系统的布防和撤防、门禁启动联动、解除联动、自动或手动广播、喊话控制和发送短信等。 通过设立两级监控管理平台，一级平台位于总控中心，二级平台位于各分控中心，两级平台间通过公安网实现级联互通。级联后的管理平台基于分级、分权的管理原则，为各级用户分配不同的权限，总控中心管理和调用所有监控资源，各分控中心只能管理和调用本级下辖的监控资源。级联平台的部署模式既可以实现总控中心的统一管理，又可以实现每个监区子系统的独立运行。 平台可根据角色设定用户组，角色的设定可根据监所的组织机构和管理机制灵活设置，如可设置监所领导、业务部门领导、一般警员、监控员、管理员、维护员等。不同的用户组可设置不同的管理和应用权限，权限可细分至具体的模块功能，如“视频监控信息管理模块——动态包围圈功能”。平台可添加、删除、编辑用户，添加用户时根据用户角色先选择用户所属的用户组，选择后用户自动继承该用户组相应的管理和应用权限。 6、技防系统接入 整合羁押中心安防子系统，包括视频监控、报警、门禁、周界电网、电子巡更等，实现各系统间相互关联、报警联动、统一管理、统一界面，实现三维一张图展示，实现整个羁押中心的信息共享交互，避免出现信息孤岛，提高羁押中心管理部门对整个羁押中心各个子系统的利用效率和统一管理，并实现统一指挥调度。 集成视频监控、周界控制、应急警报、AB门、门禁、巡视、监舍对讲、人员定位、广播、无人机反制、全天候立体防控、停车场管理、访客管理、智能会见、三维电子地图、指挥调度等系统，建立起一套“科学指挥、快速反应、高效处置”的全方位的安防管理体系，实现各系统之间的互联互控及信息融合与共享。 整合、集成接入视频监控系统、视频智能分析系统、防自缢系统、应急警报系统、周界控制系统、门禁系统、被监管人员报告系统、AB门出入管控系统、违禁物品检测系统、巡视管理系统、执法记录系统、出所防脱逃系统、定位管控系统、通信指挥系统、智能宣教系统等各种安防业务系统，实现对各业务系统的关键业务数据的实时接入和部分设备及软件的控制指令的实时推送。 1）视频监控系统集成接入 实现各监管场所内的高清图像接入，提供实时浏览、录像查询、电视墙管理、智能报警管理等能力。 实时浏览支持监控界面上的画面配置（1\4\9\16\32 画面切换）、云台控制等，实现全监所视频的实时播放、 历史回放和视频片段检索； 监控录像回放支持按时间对某一路录像进行搜索，支持按计划录像、移动侦测录像、手动录像或报警录像像进行搜索，按事件进行录像搜索及回放等操作； 电视墙管理支持录像回放上墙，支持监视屏当前输出类型实时显示（预览/报警/回放），支持监视屏及客户端图像同步显示，支持电视墙预案设定， 一键调度、 预案自动轮巡等操作。 2)视频智能分析接入 通过与视频分析系统对接，提供包括但不限于警戒区闯入检测报警、 逃离监控区检测报警、围墙翻越智能报警、人脸识别、徘徊检测、限高检测、厕所检测、脱岗检测、人员聚集检测、行为分析检测、火焰及烟雾检测等应用能力。 3）门禁系统集成接入 实现门禁系统和视频监控系统联动，对进出监区自动弹出刷脸或指纹人员信息和照片供值班人员比对，抓拍现场图像，并启动录像存储，及时记录人员进出的信息，为每一条门禁的进出记录留下实时的图像与视频资料。对于非法入侵事件如强行破门、长时间不关门，还可通过门禁系统发出的报警信息触发监控系统的一系列联动操作。 通过对接、接入门禁管理，系统应能提供以下功能：按门禁点进行分类分组管理；可自行选择门禁点/警情类型进行布撤防，可支持定时布撤防；支持门禁报警事件检测，对出现胁迫密码开门、长时间不关门、非法闯入或出逃，系统立即报警，并联动视频监控系统；支持门禁状态图形显示（关闭的状态显示绿色， 打开的状态显示为红色），监区门禁状态在监视器上一目了然；客户端界面上能够显示门禁系统的相关信息， 包括哪些门禁控制器和对应管理的通道；具备门禁远程控制功能， 突发状况可实施“一键戒严”；门禁系统告警：长时间不关门或者输入三次错误密码，需要产生相应的告警；可对报警的联动策略进行设置，包括关联的视频源， 以及该视频源的告警联动策略设置；合法开、 闭门不报警， 系统记录门禁开、 关的状态日志；在设定的时间段内如有门处于开启状态， 系统自动提示，并记录日志中。在信息框对报警进行处置，并对警情处置结果在处警情况记录中提交。支持门禁进出记录查询，门禁报警事件查询，所有记录可自动关联现场录像。如未进行处警记录提交，不能解除报警，超过规定时间不处警，系统将自动将记录在报警未处理状态中。 4）报警系统集成接入 所内报警系统包括手动报警系统、被监管人员报告系统、应急警报系统、智能交互系统和被监管人员报告系统。 手动报警：当出现紧急按钮被按下，或其他探测器受到报警触发时，报警子系统与视频监控子系统联动，自动触发指挥中心自动弹出报警点图像， 启动录像存储，联动对应级别的语音报警提示，平台自动弹出报警应急处理预案，值班民警可按照预案标示的流程进行应急处理。 智能交互系统和被监管人员报告系统主要实现监仓内的智能交互系统和放风场的被监管人员报告系统可向值班室主机报警，并能双向对讲；武警岗亭的分机可通过武警管理平台两警联动主机按突发事件类型向值班室主机推送报警，并能双向对讲；报警时，岗亭和值班室的液晶显示屏，可同步显示突发事件内容，便于民警人员查看；巡岗的武警人员遇及突发状况，可通过有线手动按钮通过武警管理平台两警联动主机向民警值班室推送报警；分控值班室主机可相互托管各自监仓分机；可对通话内容进行录音录像保存，并能上传服务器查看；所有值班室主机之间可相互呼叫、双向可视对讲；管理主机可对管理的每一个监仓分机自动循环监听；监仓分机附近有持续大声喧哗时，可向管理主机报警；管理主机可对所有分机进行MP3文件广播或全区广播喊话。 5)智能宣教系统集成接入 通过看守所综合安防管理实现与数字广播系统的无缝对接，完成广播预案的制定，包括终端选取，音乐选取，播放模式制定等，并且可以实时管理正在播放的声音媒体。 6)周界控制系统集成接入 围墙周界控制包括高压电网系统和震动电缆报警系统。 看守所高压电网系统接入，实现对高压电网系统的网格化管理。高压电网子系统与视频监控子系统联动，可在发生电网报警时自动触发监控中心自动弹出报警点图像，启动录像存储，平台自动弹出报警处理预案，值班民警可按照预案标示的流程进行应急处理。同时系统也可管理电网的布防与升压，实时获取电网参数上报至分控中心。 看守所振动电缆报警系统集成，实现对振动电缆报警系统管理，当看守所发生周界报警时，报警能在本系统中发出语音报警提示，自动弹出报警点及相关联多路摄像头实时监控视频，系统进行报警录像，电子地图自动切换到发生报警区域，闪烁提示报警设备，报警列表显示报警提示信息，包括报警类型、报警监区详细位置、报警时间、报警设备名称、报警事件等; 7）LED显示屏联动报警模块 当智能监控系统检测到报警时，自动将发生报警信息：事件、时间、地点显示在LED显示屏上。 8)人员定位管理系统集成接入 可将看守所所内各个受控区域被监管人员的详细信息及数目实时接入，整合至地图上展示,并能实现自动点算指定区域内人数及周边执勤干警信息，满足遇到突发事件时能够迅速定位的应用要求。接入信息可满足人员追踪、定位要求,当人员主动报警时，可定位区域，并联动视频准确及时地掌握在押人员动态。 9）对讲系统集成接入 实现视频监控子系统与智能交互系统联动，一旦取机，就自动触发监控子系统做出一系列联动操作，包括联动录像功能，主要是分控中心与监室进行对讲时，分控中心对讲主机可通过分控终端联动显示该监室监控图像，实现可视化对讲。各授权用户可直接通过终端电脑查询对讲录像，并远程回放。录像的回放要求谈话双方的内容应清晰，能辨别谈话人的声音。当监室按下对讲分机上的对讲呼叫按钮时，同时也触发预（报）警机制，系统自动在监区值班员终端上联动显示监控图像。 10)LED信息发布系统集成接入 提供在系统界面即可完成LED显示信息录入与发布，同时可以根据相应报警联动显示相应的警情信息，如报警位置、事件类型等，供总控中心值班人员参考。 11）出所防脱逃系统集成接入 出所押解车辆接入需认证，车辆信息录入与查询；押运人信息录入与查询；被押对象信息录入与查询，在地图上显示车辆的行驶轨迹显示，在地图上查询车辆的位置。 12）人、车进出管理集成接入 通过与来访人车核查支撑系统、便民服务平台、背景审查系统、用户中心及会见管理、访客管理等应用系统对接，实现外来人员登记信息比对、历史记录查询、异常报警提示、外车辆超时停留等应用能力。 三、性能要求 ◆1、客户端响应时间响应不超过3秒； ◆2、数据查询反馈不超过5秒； ◆3、复杂图表生成展示不超过10秒； 四、其他要求 ★1、提供完成数据字典； ★2、提供数据接口服务，能按《统一接口平台》的相关服务接口开发标准开发接口，并上架至平台上； 3、支持虚拟机部署，单节点内存不大于64GB； | 703349.63 |
| 1763 | 指挥调度 | 1项 |  | 一、整体要求 1、提供接口与市局指挥中心应用对接，发生重大警情可及时上报指挥中心应急处置。 二、功能要求 1、综合信息调度与呈现 信息数据呈现的方式，支持基于GIS地理信息系统为基础的业务图层显示法和常规的表现形式，数据可以按时间、空间维度调度呈现，以便追逃民警设置卡口布控。包括综合管控业务图层，如监控、门禁、周界报警、监听对讲、围墙电网、公共广播、音视频报警、监仓对讲、手动报警按钮、广播、高压电网、AB门等。 2、调度与控制 包括应急指挥预案调度、应急指挥调度管理（在综合信息调度呈现和集成通讯子系统的基础上，在数字化应急预案的支持下，提供可视化的、集成通讯的、快捷安防设备调度的应急响应）。支持硬件联动、软件联动、智能联动化的应急控制（对安防设备如：数字监控、激光对射、辐射电缆、应急广播、门禁等的可视化直接控制和各种联动控制），支持基于图像和地理信息子系统的设备显示和设备控制。支持音频、视频、图文、控制等信息的应急调度。实现应急处置过程中的联动指挥、资源调度、辅助决策、事后评估等功能。提供平时模拟演练的功能。 3、事件分类管理 系统对看守所发生的事件类型进行归类，按照事件级别进行划分，分为四种事件等级；建立事件类型资源库，提供事件类型的多维度检索。 在各看守所控制中心和看守所管理指挥中心分别部署视音频指挥调度与视频监察终端，并通过摄像机采集指挥员图像，通过话筒采集指挥员声音，经过视音频指挥调度与视频监察终端编码处理后提供远程服务。同时视音频指挥调度与视频监察终端可以显示远端视音频指挥调度与视频监察终端的图像，终端支持单画面显示、多画面显示模式，实现的具体功能如下： 系统采用开放式结构设计和模块化功能设计思想，实现多级的图像监控、报警联动、应急预案、指挥调度、办公协同等功能。同时，系统提供二次开发接口，支持多种方式与其它系统整合。 通过中心管理服务器传输到看守所指挥控制中心，通过电子地图报警管理席位实现对报警区域、状态、图像的直观显示，以及报警图像联动、报警设备联动。 看守所报警系统主要采用总线制方式实现对周界防越探测设备的接入，如：微波对射、高压电网、泄露电缆等，以及室内微波、双鉴、微波探测器以及门禁系统、紧急报警按钮的报警接入。通过分防区管理的方式实现对报警信息的集中管理。 同时，报警主机通过总线通讯方式或TCP/IP通信协议与中心管理服务器之间进行通信，由中心管理服务器负责对报警信息进行管理与发布。 4、视频巡查指挥调度管理 上下级平台通过级联后，上级平台用户或同一公安网的用户可远程登录下级平台访问报警点附近的视频，并在电子地图上定位报警点位具体位置，及结合被监管人员报告系统或通信指挥系统进行远程指挥和互动，及时调度案发现场附近的有用资源，以快速处置突发事件，达到及时、高效、规范的应急处置水平，可有效降低事件危害程序、避免事态扩大。 系统主要由系统管理中心、数据库管理单元、数据接入网关、流媒体转发单元、存储服务管理单元、电视墙集控中心等模块组成（与视频监控平台共用）。 系统应具备视频预览、录像回放、电视墙管控、电子地图等基础功能（与视频监控平台共用），还应具备视频巡检、被监管人员信息查询、视频督导管理、值班日志、值班抽查、评估管理、每日评估、远程宣教、指挥通讯等应用开发功能。 5、一体化联防体系管理 平台软件可视频报警、应急报警、智能分析报警、周界报警、高压电网报警、门禁报警、巡更报警、对讲报告等安防应用子系统报警统一在一个界面上显示并进行统计和联动。同时，平台软件与监管信息系统“无缝链接”，可随时查看和联动在押人员相关信息。一旦上述安防应用子系统报警时，可联动报警视频显示、在押人员信息显示、报警视频录像、报警日志记录、语音播报、声光提示、短信和邮件发送，以及将报警信息转发给相关控制平台和人员。 6、智能指挥调度 智能指挥调度主要为“情报主导、动态勤务、扁平指挥、联动处置、智能监督”的立体化指挥调度，保障跨区域的智能调度和大范围的联合行动，在监所管控过程中，同时调用不同区域和方位前端移动执法管控终端的实时视频，地理信息位置和以及同步的通话，为行动的快速联动指挥、支援、收网提供了高效的支撑。 形成全面的资源的整合与运用，通过不同时空尺度上对监所情况、重点人员、动态巡防、警情警力实时监控等多种信息进行时空关联智能分析，制定常态/重大监所情况预警，互联互通，随时通话、随时调用图像、实时智能指挥调度。 三、性能要求 ◆1、客户端响应时间响应不超过3秒； ◆2、数据查询反馈不超过5秒； ◆3、复杂图表生成展示不超过10秒； 四、其他要求 ★1、提供完成数据字典； ★2、提供数据接口服务，能按《统一接口平台》的相关服务接口开发标准开发接口，并上架至平台上； 3、支持虚拟机部署，单节点内存不大于64GB； | 144349.63 |
| 1764 | 应急处置管理 | 1项 |  | 一、整体要求 1、应急处置管理能按看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、收容教育所等19个监管场所分别独立管理。 二、功能要求 1、预案库管理 实现各类型应急预案的录入与联动设定，通过提取预案的数据元素和信息资源，形成资源目录；看守所发生突发事件时，可以响应“应急指挥调度系统”的调用指令。可以根据不同等级的事件自动关联相应的应急处理预案，为值班领导提供直观的事件执行指导依据。 平台集成预案管理功能： 1)预案编制管理 可以对某一事件设置预案的工作流程，并将自动关联设置好的预案规则，实现对发现的警情按预案进行自动处理。支持对讲机、短信、报警器、摄像机预置位调整、图像显示等并发告警处理方式。 2)预案演练计划管理 看守所领导及总控中心值班人员可以快捷方便的查询已制定的演练计划，系统提供按演练计划的时间，审批状态等条件进行模糊查询，同时也提供精确查询。 3)预案演练审批管理 系统支持基于网络、平台，可以实现将已编制的演练计划提供到领导客户端，支持领导进行远程网络审批。 4)预案演练计划执行 为了有效提高看守所干警的应急能力和处置能力，系统实现了看守所应急演练计划，可按照演练时间设置进行提醒，达到规定演练时间时看守所总控中心值班人员可进行手动启动演练操作计划。 5)指挥预案管理 指挥预案管理与指挥系统、视频会议系统、网络监控系统等形成统一系统平台，为了更有效地实现互联互通、应急指挥、会议商讨，系统支持建立看守所应急指挥预案，可灵活实现指挥预案的增删改查，目的为了实现各级系统按照指挥预案进行流程化工作，有效提升看守所应急处置和各级沟通能力。 6)会议预案管理 会议预案管理可按照看守所常规应用模式，建立日常会议预案、紧急会议预案、应急会议预案等；实现系统对预案的自动执行和会议相关参与方的会议终端加入，更好的体现了数字会议的应用发展要求，同时更全面的提升了看守所各级参会终端的组织协调和沟通工作。 2、预案管理 应急预案研究与编制：通过综合安防管理平台可以进行应急预案的研究与编制，实现各类型应急预案的录入与联动，视频监控设定。 通过提取预案的数据元素和信息资源，形成资源目录， 综合安防管理平台可在发生不同警情时可自动关联相应的应急处理预案，方便值班民警参考处理和执行，所以执行过程均可以记录，以便后期审计查询。 业务管理系统支持预案管理功能，支持对重特大事件、典型事件的处置进行分类事件的预案编制、预案演练功能，可以按步骤执行预案，辅助应急事件处置。预案执行过后具备执行总结、日志归档功能。 应急预案是针对可能发生的重大事件，保证迅速有效的展开应急与救援行动而制定的有关计划和方案。应急预案的制定是应急指挥的关键，平台可针对不同的报警事件设置相应的报警处置预案以提醒值班民警在发生紧急事件时采取对应的策略，而针对应急预案的管理主要有以下两类： 1)应急预案研究与编制：通过监所安防集成平台可以进行应急预案的研究与编制，实现各类应急预案的录入与联动设定。 2)应急预案资源库管理：通过提取预案的数据元素和信息资源，形成资源目录，按照不同事件类型，从应急预案资源库调取相应的应急预案。 3、报警分级管理 综合安防管理平台整合各安防系统的报警信息，根据各系统的重要性质不同将报警信息分为四级，按报警级别优先处理高级别报警信息，当处理低级别报警信号时高级别报警信号发生，系统将自动切换至高级别报警界面，进行优先处理，从而实现监所安全等级化管理。不同等级、不同地点的报警信息将根据系统先前配置分发到不同用户或岗位的客户端。（以下为常用情况，具体可以依实际配置） 一级报警：高压电网报警、紧急报警、门禁胁迫密码报警； 二级报警：巡更异常报警、视频行为分析系统报警、AB门禁报警； 三级报警：监室对讲呼叫报警系统，未巡更报警、门禁非法卡报警、门禁非正常出入报警、周界报警系统报警； 四级报警：视频移动侦测报警、无图像报警、设备异常报警。 当发生一级报警时：总控和责任单位全部岗位都接受到报警，各岗位接收到本岗位的处置预案，所有声光报警器开启，领导岗位将负责对该事件作决策、调度。报警源必须手动现场消警。 当发生二级报警时：系统产生二级系统报警处置预案，总控中心或值班领导岗做最终消警处理并说明原因。 当发生三级报警时：由分控岗监控报警地点画面，作报警结果记录，可无线对讲呼叫就近岗位进行现场巡查。 当发生四级报警时：由直接分管岗位监控报警地点画面，作报警结果记录。 4、应急演练管理 看守所领导及总控中心值班人员可以快捷方便的查询已制定的演练计划，系统提供按演练计划的时间，审批状态等条件进行管理；应急演练系统模块包括应急演练计划管理、应急演练审批、应急演练计划执行和指挥预案管理。 三、性能要求 ◆1、客户端响应时间响应不超过3秒； ◆2、数据查询反馈不超过5秒； ◆3、复杂图表生成展示不超过10秒； 四、其他要求 ★1、提供完成数据字典； ★2、提供数据接口服务，能按《统一接口平台》的相关服务接口开发标准开发接口，并上架至平台上； 3、支持虚拟机部署，单节点内存不大于64GB； | 157349.63 |
| 1765 | 执法监督管理 | 1项 |  | 一、整体要求 1、利用物联网和指纹、人脸、虹膜等生物识别等技术，自动记录民警两下监室、提讯提押、谈话教育、巡视监控、医疗巡诊等执法过程，实现对被监管人员入所、巡视监控、谈话教育、戒具使用、医疗、讯（询）问、出所就医、释放、交付执行等执法工作的监督。以图片、音视频等多媒体形式，全方位记录民警执法活动，实现执法管理信息自动记载、执法管理档案和基础工作台帐自动生成。 2、执法监督管理系统是实现内部监督和外部监督机构或个人举报、投诉、控告的执法事项的登记、分发、下发、上报反馈、调查反馈、纠正整改等业务处理。 二、功能要求 1、事项登记 实现对法律规定的机关、其他团体或个人对看守所及有关办案、监管人员执法情况进行的监督、检查所发现的事项采集、登记。 2、事件分发 事项登记人如需相关责任处室配合完成登记事项时，登记人员可以分发事项至责任科室，由责任科室继续完善事项信息后下发至各个落实单位。事项登记人员和事项相关责任处室可以全程监控事项的办理情况。 3、事项下发 事项登记人员或责任处室人员完成事项登记后，下发至承办科室进行办理。在下发之前，由下发人员控制下发过程中是否需要发送短信通知相关科室负责人、责任人、领导等；系统根据其配置的短信模板生成短信内容，视实际情况，下发人员也可以修改短信内容；系统提供查询过滤通知人员的操作，根据条件过滤通知人员及是否通知此人员。 4、上报反馈 承办科室登录系统后查看收到的事项，事项标题会以不同颜色显示，用于区别是否签收、反馈、退回等。 5、调查反馈 各个承办科室负责人上报的材料送至登记人或责任处室相关人员后，由事项的相关监督人员对其上报的材料进行审核。 6、纠正整改 确属情况严重的事项，各个承办科室负责人采取纠正整改措施，将整改措施和处理结果反馈给事项的相关监督人员。 三、性能要求 ◆1、客户端响应时间响应不超过3秒； ◆2、数据查询反馈不超过5秒； ◆3、复杂图表生成展示不超过10秒； 四、其他要求 ★1、提供完成数据字典； ★2、提供数据接口服务，能按《统一接口平台》的相关服务接口开发标准开发接口，并上架至平台上； 3、支持虚拟机部署，单节点内存不大于64GB； | 118349.63 |
| 1766 | 风险评估 | 1项 |  | 一、整体要求 1、风险评估能按看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、收容教育所等监管特色，对19个监管场所独立设置应用。 2、指标、模型参数能提供可继承的形式，即所端指标可继承监管类型指标及全市指标，当所端指标参数缺失时可自动引用上一级指标参数。 二、功能要求 1、建立风险评估量化指标 支持对风险指数规则进行自定义设置。每一名入所人员，经过风险评估系统的评估后，量化体现该人员的风险程度，以风险积分和风险等级两种形式体现。风险积分的定义是人员入所后将产生两个积分，一个为静态风险积分，一个为动态风险积分。两者相加则是该人员总的风险积分。 个人风险平台指标：实现风险评估静态指标和动态指标建立，静态指标按在押人员基本信息、案件信息、羁押期限变更、身体和心理健康项进行分项指标建立；动态指标按在押人员在监所内表现如食欲、表现情况等进行分项指标建立；各项指标建立相应指标分值。系统可对该指标项进行修正维护。 监所风险评估指标：实现监所风险评估指标的新增、修改、删除、查询等功能。 2、建立风险评估模型 实现根据被监管人员羁押记录、案件性质、年龄、智力状况等静态信息，以及现实表现、提讯会见、心理评估、健康状况等动态信息进行结构化分类，建立被监管人员安全风险积分预警模型；根据被监管人员风险、监室设施设备、执法执勤、违规情况等因素，建立监室安全风险积分预警模型，对被监管人员、监室（拘室、戒室）安全风险作出定性定量分析和分级分色预警，直观展现风险评估结果，据此实施分级管理，实现安全风险精准预测、决策指挥科学高效，并将风险评估结果上传至上级监管实战应用平台。 3、风险评估 人员风险评估：根据在押人员民族、婚姻状况、身份、特殊身份、行政区划、案件类别、违法犯罪经历、年龄段以及违规情况等信息，按设置好的分值比例模型自动计算在押人员风险分值；同时按照公安部在押人员风险评估标准，包括基本情况、在监所内现实表现、身体及心理健康三大部分对在押人员实行风险评估，评估的过程全部采用字典方式，评估的结果自动生成。 风险分级：支持对风险进行分级，分级标准：划定被监管人员根据风险积分划分等级的标准。风险等级的定义是将风险积分按分值范围进行划分。例如某某看守所规定，人员风险积分大于等于90分的标注为一级风险人员，大于等于80分小于90分标注为二级风险人员，大于等于60分小于80分的标注为三级风险人员，60分以下的标注为一般风险人员。系统以不同颜色图形化显示各级风险人员在各监室的分布情况。 强制入级：加载公安部规定直接进入高风险等级的特殊情况。融入了公安部规定的强制入级规则，根据入所人员的不同情况直接将该人员评定为一级、二级或三级风险。例如：当涉黑涉恶犯罪团伙案件的首犯、主犯入所后，风险积分评估直接评定为二级风险，在后面的日常表现中如有动态风险记录，则风险等级还将提升。 五色规则：支持对监室进行五色规则设置，自定义监室风险五色评定的规则。 分数稀释：自定义被监管人员风险积分稀释规则，例如当被监管人员产生一条动态风险记录后，从产生时间算起一周后稀释掉该条记录的10%分值，连续稀释5周，最终该记录的风值将会剩下50%作为历史案底分值永久存在。 4、风险展示 基于监所综合分析数据的展示，展示内容包括各监区综合风险，监所风险构成以及各风险因素与昨日比较情况，日、周、月关押量趋势以及新所入趋势，各监区的风险占比数据等内容。 1）风险人员查询 获取所内所有被监管人员风险等级、风险积分及排序，根据筛选条件，获取对应的风险人员，以图表和文字形式显示所有人员的风险记录，显示被监管人员的管控措施。 2）风险人员分布 在地图上显示各个监区各个监室风险人员分布情况。 3）分级管控 支持对分级管控规则进行修改和维护。 4）管控措施设定 支持针对一二三级风险人员对应的分级管控措施进行设定。 5）风险预警 显示当前被监管人员风险等级和风险评分不相符的人员信息，对等级和积分不相符的人员进行申请调整，可以查询被监管人员的历史风险等级信息，可以强制固定当前人员的风险等级和风险评分。 6）五色预警 监室五色风险等级分布展示，根据时间条件查找五色风险等级情况，根据时间条件分析所内所有监室五色风险等级分布统计情况，根据时间条件分析以监区为单位的五色分布统计情况。 7）每月研判报告 自动获取上个月内关押数据，自动生成每月统计分析狱情报告。 8）多发风险预警 获取被监管人员风险记录数据，分类统计前10类风险类型占比数据，根据筛选时间查找对应的分析数据。 9）人员状况分析 获取被监管人员的年龄信息，显示柱状统计图。获取被监管人员籍贯，文化，案件等信息，显示柱状统计图。 三、性能要求 ◆1、客户端响应时间响应不超过3秒； ◆2、数据查询反馈不超过5秒； ◆3、复杂图表生成展示不超过10秒； 四、其他要求 ★1、提供完成数据字典； ★2、提供数据接口服务，能按《统一接口平台》的相关服务接口开发标准开发接口，并上架至平台上； 3、支持虚拟机部署，单节点内存不大于64GB； | 131349.63 |
| 1767 | 羁押后勤管理 | 1项 |  | 一、整体要求 1、羁押后勤管理能针对看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、收容教育所，实现固定资产管理、办公用品管理、车辆管理、物业管理、维修管理、会务管理等智能化后勤保障服务。 二、功能要求 1、固定资产管理功能 固定资产管理包括入库、领用、退库、借用、归还、处置（报废、报损、调 拨）、调配、保养、维修等功能，以及条码打印管理，查询统计、统计报表、资产盘点等。 2、办公用品管理功能 办公用品包括对办公用品的采购入库、领用管理、库存管理、查询盘点等管 理，能够实现方便、快捷的信息查询统计，输出各类报表。 3、车辆管理功能 车辆管理实现车辆基础档案的采集，包括车牌号码、型号、品牌、发动机号、 车身颜色、排量、购买原值、投入日期等。记录车辆使用、维修、保养等信息。 4、物业管理功能 物业管理包括保安消防、办公大楼植物和停车场等，对车位的使用情况进行动态管理，所有收费项目、收费标准、损耗分摊、水电费、运行维护修理费等灵活多变的收费管理。 5、维修管理功能 提供房屋、车辆、设备等报修功能，方便相关人员进行报修。同时，根据维修种类的不同，将报修内容进行分类。 6、 会务管理功能 对会议室基础信息进行管理，提供会议室的预定、 与会人员的座位安排，桌牌的制作等功能。实现各会议室的基本情况以及使用情况查询功能。 三、性能要求 ◆1、客户端响应时间响应不超过3秒； ◆2、数据查询反馈不超过5秒； ◆3、复杂图表生成展示不超过10秒； 四、其他要求 ★1、提供完成数据字典； ★2、提供数据接口服务，能按《统一接口平台》的相关服务接口开发标准开发接口，并上架至平台上； 3、支持虚拟机部署，单节点内存不大于64GB； | 105349.63 |
| 1768 | 在押人员亲情汇款 | 1项 |  | 一、整体要求 1、在押人员亲情汇款主要用于家属给在押人员通过互联网汇缴生活寄存款的场景，通过将移动互联网、互联网金融等新技术、新理念融入监所政务服务，以“寄存款送缴业务互联网化”带动监所由传统窗口接待模式向智能服务、人性化管理、精细实战转型。 2、应用须支持互联网、公安网的双网应用形式构建。 二、功能要求 1、 家属汇款信息核实 主要通过对接市局实人认证服务，自动对汇款家属身份进行核实；实现根据家属电子汇款单信息上的被监管人员和监所名称，识别被监管人员和监所是否匹配，匹配成功则接收汇款，将汇款转帐至寄存款代管账户；若信息不匹配则推送消息给汇款人进行核实。 2、 家属汇款留言审核 实现接收汇款的同时系统接收家属汇款留言，民警对留言进行审核后将留言转发到智能交互系统；在押人员登录智能交互系统后可以查看留言。 3、 汇款分拨 主要是将接收的汇款按汇款单信息推送到对应被监管人员的个人监所内消费账户。 4、 监所财务管理 监所财务管理主要包含收款上账、消费购物、退款结算等功能。 收款上账：主要是记录家属的汇款，包括代管账户收款前余额、收款后总额、收款时间、家属汇款对象、家属汇款金额等。 购物消费上账：主要是对接智能交互系统数据，针对在押人员的消费情况进行记录管理，主要包括消费时间、消费地点、消费终端MAC地址、购买物品名称、物品单价、购买数量、花费总额、账户余额等。 退款结算：主要是释放时对在押人员的监所内消费账户进行结算，退还余额。 5、 资金跟踪功能 资金跟踪主要是实现钱款流转全过程的可追溯、可查询跟踪，包含资金状态监测、资金状态更新、资金流向审计等功能。 资金状态监测：主要是监测被监管人员消费账户的变动情况，监测是否在被监管人员非可消费时间内有异常变动等。 资金状态更新：主要是对资金的变动进行记录，包括资金的增加和减少记录、资金冻结、解冻等的管理。 资金流向审计：主要是对被监管人员账户的资金流向进行审计，确保被监管人员资金的流动都在规定的合法消费范围内。 6、 附言互动功能 附言互动主要是将家属汇款时的留言转发给被监管人员，同时实现被监管人员回复附言功能，并转发对应家属。 7、 通知管理功能 通知送达主要包括通知监测、通知推送、状态更新、通知查询等功能。通知监测主要是监测PC端或移动端（互联网）推送过来的通知，然后通过通知推送功能进行内部（公安网）推送，推送完成后对通知状态进行更新。同时实现通知查询功能。 三、性能要求 ◆1、客户端响应时间响应不超过3秒； ◆2、数据查询反馈不超过5秒； ◆3、复杂图表生成展示不超过10秒； 四、其他要求 ★1、提供完成数据字典； ★2、提供数据接口服务，能按《统一接口平台》的相关服务接口开发标准开发接口，并上架至平台上； 3、支持虚拟机部署，单节点内存不大于64GB； | 235349.63 |
| 1769 | 数字伙房 | 1项 |  | 一、整体要求 1、实现对接数字伙房系统，将监所关押人数、监区人数、监室人数以及重点病号饭、少数民族饭菜人员等相关数据推送到监所伙房内设显示屏进行展示。在监所伙房内设置显示屏（显示屏宜不小于24寸），显示当前监所关押人数、监区人数、监室人数以及重点病号饭、少数民族饭菜人员数量及分布情况。实现各类物资的库存进行数字化管理，同时记录各类物资每天的使用消耗情况，及时提醒库房补充；实现各类数据的增删改。以此推进监所切实落实监所数据伙房建设，科学开展被监管人员伙食管理。 2、根据监所伙房管理业务需求，提供伙房物资统一管理，菜式菜谱设置，并提供伙房安全卫生管理，大大提升了监区伙房的卫生和安全管理，合理设置伙房物资库存管理，可以清晰的知道伙房物资的所有出入库流水记录，并提供相应的伙房物资报表，为被羁押人员的食用的物资提供有效的保护和控制，为执法者提供有力的依据。 3、伙房管理模块主要记录被羁押人员食堂食品信息、采购计划、炊事员、每周菜谱和水电月消耗等详细信息。提高周食谱制作效率，采集食品留样的图片可留着取证。 二、功能要求 1、周食谱制定 实现每周按普通、少数民族和营养等不同类型制定食谱及为病患、年老在押人员制定食谱功能，实现一周七天里每天的早中餐食谱制定功能，支持食谱新增、修改、删除、查询等功能；实现每周食谱上报和审批功能。实现将食谱保存为模板、食谱打印、食谱导出、将食谱推送到大屏进行公示等功能。实现根据上周食谱情况自动生成下周食谱。 2、 每周食材统计 实现根据每周食谱和每餐就餐人数分类统计每周/每天所需要的食材数量。 3、 菜单管理 主要是管理食堂提供菜单的类别、名称、价格等信息资料；支持新增、修改、删除、查询、导出Excel台账等功能。 4、 留样管理 实现记录食品留样情况、上传留样照片。 5、 炊事员管理 主要实现炊事员个人信息、健康证、体检报告、劳动合同等相关信息管理，实现信息新增、修改、上传、查询等功能；提供炊事员健康证到期提醒等功能。 6、 食品售卖统计 实现对接民警刷卡记录，统计食品售卖数量统计。 7、 原料台账 实现将每周的食材统计汇总生成每月食材原料台账，支持导出Excel台账、下载、打印等功能。 8、 原料采购 实现根据每月食材原料台账和食品原料库存数量制定原料采购计划，支持采购计划新增、修改、删除、查询等功能，实现采购计划上报、审批等功能。 9、 原料入库 实现采购的食材原料按品名录入数量、入库确认等功能；实现自动生成食品原料入库单，支持Excel导入和导出、下载、打印等功能。 10、 原料出库 实现根据每天食材原料需求统计数量提取食材原材料，实现出库品名及数量录入、确认等功能，同时自动生成食品原料出库单；支持Excel导入和导出、下载、打印等功能。 11、 原料库存 实现食品原料库存管理，提供库存查询、盘点、报损等功能；支持食品原料库存阀值报警与过期报警功能。 12、 信息服务 利用智能终端公布每日食谱、食品价格、营养知识等饮食信息。 三、性能要求 ◆1、客户端响应时间响应不超过3秒； ◆2、数据查询反馈不超过5秒； ◆3、复杂图表生成展示不超过10秒； 四、其他要求 ★1、提供完成数据字典； ★2、提供数据接口服务，能按《统一接口平台》的相关服务接口开发标准开发接口，并上架至平台上； 3、支持虚拟机部署，单节点内存不大于64GB； | 79349.63 |
| 1770 | 绩效考核 | 1项 |  | 一、整体要求 1、系统对照《看守所条例》、《看守所执法细则》、《拘留所执法细则》、《强制隔离戒毒所执法细则》、《收容教育所执法细则》等。法规制度，量化所内各岗位具体工作要求，对所内民警形成自上而下全方位的即时在线考核，督促管教，巡控等所内各岗位人员对本职工作保质保量的完成。 2、绩效考核模块重在提高民警的业务能力，加强队伍素质建设。督促各岗位工作马上落实、精细管理，从而提升管理水平、倒逼执法规范，工作成效得以量化形式体现，同时考核分数可以作为民警季度考核，年底考核的重要参考依据。 二、功能要求 1. 指标管理 1）考评对象管理：建设考评对象管理功能，实现对考评对象的用户信息、处室信息、部门信息、进行统一的管理。包括信息的添加、修改、编辑、删除等功能。 2）考评指标管理：系统提供编辑考评指标功能，确定年度目标考核任务管理工作类型，目标类型支持多级分类，以树形菜单形式展示，目标类型设置包括目标名称、目标类型、目标计划周期、计划上报设置、进度上报设置、提醒设置等；按照目标类型制定目标考核要求，目标分解(可按半年、季度、月份)、考核设置、目标送审、目标下发等工作。系统工作人员选择对应的牵头部门，然后统一分发到具体的目标任务承办部门，系统工作人员进行统一的汇总并上传。 2. 指标汇报 绩效考评指标承办部门按照绩效考核汇报周期的要求，对本部门负责的目标进行定期汇报，主要包括定量和定性的汇报，支持辅佐材料以附件形式上传。汇报时限临近或超期系统会预警消息提醒。操作模式直接在目标表中进行完成数值（量化指标）或完成情况（非量化指标）的填写。 3. 考核督办 目标绩效考核指标下发后，绩效考核部门可以在考核过程中随时对考核单位、部门或进行督办，通过目标台账看到目标完成进度(进度按照目标周期展示)，各单位汇报情况，对进度滞后、超期未完成的目标进行红灯警示或黄灯警示；对迟报、漏报的单位进行催办操作，目标督办部门对目标考核单位、部门完成情况进行审核、对审核不符合要求的单位可进行打回操作 ，退后回消息通过各种途径（系统消息、短信、邮件等）发送到相关人员。 4. 指标考评 按照目标绩效考评指标的考评周期、时间设置要求，目标绩效考评部门对被考单位、部门进行考评打分；红色指标表示未完成考评、点击考评指标，查看该指标下各被考评单位的完成情况、各被考评单位的得分默认为满分，可按照目标完成情况进行扣分操作并说明评分依据。 1）指标打分：目标绩效考评牵头部门或考核部门查看被考评单位、部门各项考评指标完成情况，量化指标进度并进行评分操作，量化指标考核系统按照完成进度和基础分值自动打分，最终得分考核部门可进行调整，对评分结果填写评分依据。 2）打分流程：根据权限控制可查看该考评指标考核流程，考评流程包含所有考评部门、考评状态、考评权重、打分、评分说明、评分时间等。 5. 满意度评价 支持社会公众评价（公众电话评议和问卷评议、统计、汇总）登记、领导评价登记、汇总。 6. 察访核验 实现察访核验情况记录、上报。 7. 成果运用 按分组进行绩效考评结果排名,主要包含部门考核排名、按考核指标分类排名,考核排名可按照考核周期排名展示；可按年终最终得分排名显示。各分组单位考核汇总表按照考核周期显示、并可看到各被考核单位在该考核阶段下的状态、点击可查看该阶段下的考核情况。 8.数据分析 系统自动生成多种维度、多类型的数据统计分析图表；可按饼形图、柱状图、折线图等进行图文展示；季度数据统计，按季度(月度、年度)展示目标绩效完成情况统计；部门数据统计，按部门展示目标完成情况统计、按总目标数、正常进度、进度缓慢、进度滞后、超期汇报；地区数据统计，按地区查看各项量化目标完成情况、按地图展示方式、颜色深浅表示区域目标完成情况；数据报告，汇总目标办理过程中生成的报告、并按业务分类进行呈现、报告可导出、打印、并可以发送到手机端。 9. 绩效文档 绩效文档主要是提供文档（文件）的各类管理功能，如绩效文档的分类管理、文档新建、上传、阅读、下载、打印等。同时根据提供按照权限进行访问控制，可以为文档提供安全保密级别。目标和考核办理中产生的各类文档也会自动按照分类归档到绩效文档库中，强大的分类和全文检索，方便用户随时进行知识查询。在文档库中支持常见文档比如text文档、html文档、office文档、pdf文档等主流文档的在线阅读，方便快捷。 10.通知通报 系统提供绩效相关公共信息的发布，如绩效考核通知，考核结果公示，考核文件发布等绩效信息的发布。公共信息版块可自定义，支持设置查阅权限等。 11. 红黑榜 实现红黑帮管理，对于绩效考评成绩较好的单位进行红榜公示激励，对于考评成绩较差的单位进行黑帮公式警告。 三、性能要求 ◆1、客户端响应时间响应不超过3秒； ◆2、数据查询反馈不超过5秒； ◆3、复杂图表生成展示不超过10秒； 四、其他要求 ★1、提供完成数据字典； ★2、提供数据接口服务，能按《统一接口平台》的相关服务接口开发标准开发接口，并上架至平台上； 3、支持虚拟机部署，单节点内存不大于64GB； | 105349.63 |
| 1771 | 心理评估管理 | 1项 |  | 一、整体要求 1、系统对照《看守所条例》、《看守所执法细则》、《拘留所执法细则》、《强制隔离戒毒所执法细则》、《收容教育所执法细则》等。法规制度，量化所内各岗位具体工作要求，对所内民警形成自上而下全方位的即时在线考核，督促管教，巡控等所内各岗位人员对本职工作保质保量的完成。 2、绩效考核模块重在提高民警的业务能力，加强队伍素质建设。督促各岗位工作马上落实、精细管理，从而提升管理水平、倒逼执法规范，工作成效得以量化形式体现，同时考核分数可以作为民警季度考核，年底考核的重要参考依据。 二、功能要求 1、 指标管理 1）考评对象管理：建设考评对象管理功能，实现对考评对象的用户信息、处室信息、部门信息、进行统一的管理。包括信息的添加、修改、编辑、删除等功能。 2）考评指标管理：系统提供编辑考评指标功能，确定年度目标考核任务管理工作类型，目标类型支持多级分类，以树形菜单形式展示，目标类型设置包括目标名称、目标类型、目标计划周期、计划上报设置、进度上报设置、提醒设置等；按照目标类型制定目标考核要求，目标分解(可按半年、季度、月份)、考核设置、目标送审、目标下发等工作。系统工作人员选择对应的牵头部门，然后统一分发到具体的目标任务承办部门，系统工作人员进行统一的汇总并上传。 2、 指标汇报 绩效考评指标承办部门按照绩效考核汇报周期的要求，对本部门负责的目标进行定期汇报，主要包括定量和定性的汇报，支持辅佐材料以附件形式上传。汇报时限临近或超期系统会预警消息提醒。操作模式直接在目标表中进行完成数值（量化指标）或完成情况（非量化指标）的填写。 3、 考核督办 目标绩效考核指标下发后，绩效考核部门可以在考核过程中随时对考核单位、部门或进行督办，通过目标台账看到目标完成进度(进度按照目标周期展示)，各单位汇报情况，对进度滞后、超期未完成的目标进行红灯警示或黄灯警示；对迟报、漏报的单位进行催办操作，目标督办部门对目标考核单位、部门完成情况进行审核、对审核不符合要求的单位可进行打回操作 ，退后回消息通过各种途径（系统消息、短信、邮件等）发送到相关人员。 4、 指标考评 按照目标绩效考评指标的考评周期、时间设置要求，目标绩效考评部门对被考单位、部门进行考评打分；红色指标表示未完成考评、点击考评指标，查看该指标下各被考评单位的完成情况、各被考评单位的得分默认为满分，可按照目标完成情况进行扣分操作并说明评分依据。 1）指标打分：目标绩效考评牵头部门或考核部门查看被考评单位、部门各项考评指标完成情况，量化指标进度并进行评分操作，量化指标考核系统按照完成进度和基础分值自动打分，最终得分考核部门可进行调整，对评分结果填写评分依据。 2）打分流程：根据权限控制可查看该考评指标考核流程，考评流程包含所有考评部门、考评状态、考评权重、打分、评分说明、评分时间等。 5、 满意度评价 支持社会公众评价（公众电话评议和问卷评议、统计、汇总）登记、领导评价登记、汇总。 6、 察访核验 实现察访核验情况记录、上报。 7、 成果运用 按分组进行绩效考评结果排名,主要包含部门考核排名、按考核指标分类排名,考核排名可按照考核周期排名展示；可按年终最终得分排名显示。各分组单位考核汇总表按照考核周期显示、并可看到各被考核单位在该考核阶段下的状态、点击可查看该阶段下的考核情况。 8、 数据分析 系统自动生成多种维度、多类型的数据统计分析图表；可按饼形图、柱状图、折线图等进行图文展示；季度数据统计，按季度(月度、年度)展示目标绩效完成情况统计；部门数据统计，按部门展示目标完成情况统计、按总目标数、正常进度、进度缓慢、进度滞后、超期汇报；地区数据统计，按地区查看各项量化目标完成情况、按地图展示方式、颜色深浅表示区域目标完成情况；数据报告，汇总目标办理过程中生成的报告、并按业务分类进行呈现、报告可导出、打印、并可以发送到手机端。 9、 绩效文档 绩效文档主要是提供文档（文件）的各类管理功能，如绩效文档的分类管理、文档新建、上传、阅读、下载、打印等。同时根据提供按照权限进行访问控制，可以为文档提供安全保密级别。目标和考核办理中产生的各类文档也会自动按照分类归档到绩效文档库中，强大的分类和全文检索，方便用户随时进行知识查询。在文档库中支持常见文档比如text文档、html文档、office文档、pdf文档等主流文档的在线阅读，方便快捷。 10、 通知通报 系统提供绩效相关公共信息的发布，如绩效考核通知，考核结果公示，考核文件发布等绩效信息的发布。公共信息版块可自定义，支持设置查阅权限等。 11、 红黑榜 实现红黑帮管理，对于绩效考评成绩较好的单位进行红榜公示激励，对于考评成绩较差的单位进行黑帮公式警告。 三、性能要求 ◆1、客户端响应时间响应不超过3秒； ◆2、数据查询反馈不超过5秒； ◆3、复杂图表生成展示不超过10秒； 四、其他要求 ★1、提供完成数据字典； ★2、提供数据接口服务，能按《统一接口平台》的相关服务接口开发标准开发接口，并上架至平台上； 3、支持虚拟机部署，单节点内存不大于64GB； | 183349.63 |
| 1772 | 协助破案 | 1项 |  | 一、整体要求 1、协助破案功能主要是用于记录被关押人员协助破案的信息登记管理。 二、功能要求 1、 线索信息登记 实现线索信息登记，包含线索提供人信息、线索提供时间、在什么情况下提供、线索是属于坦白还是检举、线索信息等。 2、 线索流转 实现将线索流转到智慧监管管理平台，进行信息比对、查证反馈等处理。 3、 线索查证 看守所民警可以把通过谈话、举报、监听等方式得到线索发布到线索流转系统，相关案件民警根据情况进行线索查证，为办案和社会稳定提供有力支撑。 三、性能要求 ◆1、客户端响应时间响应不超过3秒； ◆2、数据查询反馈不超过5秒； ◆3、复杂图表生成展示不超过10秒； 四、其他要求 ★1、提供完成数据字典； ★2、提供数据接口服务，能按《统一接口平台》的相关服务接口开发标准开发接口，并上架至平台上； 3、支持虚拟机部署，单节点内存不大于64GB； | 144349.63 |
| 1773 | 分析研判 | 1项 |  | 一、整体要求 1、提供综合信息查询、人员基本信息查询、提讯信息查询、律师会见信息查询、两下监室信息查询、健康检查信息查询、治疗巡诊信息查询等查询、统计功能，并具备自定义查询、统计功能。 实现民警执法履职情况和被监管人员基础信息分析研判，提供公安部制式报表统计、押量统计、自定义统计等功能，并提供信息研判或统计结果的图表形式展示功能。 二、功能要求 1、 统计报表 业务管理支持对设备、督导历史情况进行汇总分析，可以自定义选择查询时间，按年/月/日进行统计分析，可以输出柱状或饼状分析图进行直观比较，查询结果可以按列表形式进行导出。 提供看守所日常管理统计口径，不同维度的信息综合查询等，如报警事件、设备故障、民警值班情况等。 2、 案件分析 案件统计分析决策是指按组织机构对警情案件分类、分时间进行统计分析，并按某个时间段对警情案件发生次数趋势进行统计分析，以便相关领导根据统计分析结果做出正确的决策。 能够选择任意时间段、任意选定范围内的一种或几种案件作出时间、地点分布图。包括： 1)按案件性质统计 按照案件性质统计在任意时间段内的案件数量，让相关人员快速了解相应时间段内案件发生情况。 2)按组织机构统计 按照公安监管场所内的各个组织机构统计出在某段时间内的案件数量。 3)按案发时间统计 统计某个区域范围内每小时案件的数量。 4)案件趋势分析 按年份或者自选年月统计分析警情案件发生的趋势，便于领导直观了解公安监管场所每年或每月的安全管控情况及其趋势。 三、性能要求 ◆1、客户端响应时间响应不超过3秒； ◆2、数据查询反馈不超过5秒； ◆3、复杂图表生成展示不超过10秒； 四、其他要求 ★1、提供完成数据字典； ★2、提供数据接口服务，能按《统一接口平台》的相关服务接口开发标准开发接口，并上架至平台上； 3、支持虚拟机部署，单节点内存不大于64GB； | 131349.63 |
| 1774 | 监所移动警务APP | 1项 |  | 一、整体要求 1、系统应按标准数据接入规范提供接口，符合全区公安机关移动警务建设应用总体要求，依托区厅、市移动警务数据交换平台，实现与智慧监所实战平台信息共享、业务融合。 2、合规改造 1）界面：可按移动警务“i微警”界面风格要求定制界面及Logo。 2）通讯：需要按移动警务通讯规范与信息消息服务、用户服务等标准服务对接。 3）能按用户角色不同开发不同的功能，为所长、巡视、管教、后勤等岗位特点设置功能菜单。 二、功能要求 1、 全所各监室信息 各监室人员当前数量、人员详情、不在监人员信息状态、所外（就医、提押）状态实时显示。掌握各个监室的人员动态、当前不在监室人员的行踪掌握。 2、 监所概况 监所总人数、超期羁押信息、加戴械具信息、禁闭人员、单独关押人员。所领导通过该模块可以详细实时的掌握到本所的概括，特殊人员的具体分布。 3、 当日动态 当日入所动态、当日出所动态、当日风险动态等。所领导通过该模块可以实时掌握当天监所的实时动态数据。 4、 业务审批 违规记录、就医审批、械具审批、重点人员审批、单独关押审批等。所领导通过该模块即使不在监所，也不耽误对所内民警发起的审批业务进行审核批准工作。 5、 被监管人员详细信息 个人基本信息、个人变动信息、简要案情、送押单位、提讯记录、谈话记录、家属会见记录、就医记录。所领导可全面掌握监所被监管人员的各项轨迹信息，分析评判，也掌握到民警对其工作的细致情况。 6、 巡视计时 巡视时间记录、休息时间20分钟到点提醒。系统自动从上次巡视结束后开始自定义的设置休息时间倒计时，到点后语音播报提醒，避免依靠人工计时，或超出时间。 7、 巡视签到 巡视点位记录、巡视结果在违法犯罪人员信息系统中展示。巡控民警每到一个监室外，就刷卡签到，同时软件自动跳转到该监室信息中，民警能实时掌握监室具体情况，并结合的违规、评估模块开展业务工作。所有点位的刷卡时间、人员姓名、巡视开始、结束时间都自动回传到监所实战平台巡视记录中。 8、 信息查询 实时查询监室属性、三固定查询、人员信息、所外（就医、提押状态实时显示）。让巡控民警随时掌握到监室内人员的状态信息，排版信息。并通过照片，可供民警进行比对查看。 9、 违规登记 在巡视过程中，如果发现被监管人员或整监室违反看守所行为规范的现象发生，进入对应监室信息后，选择对应的被监管人员，进行违规记录的添加。为便于巡控民警操作，所有的违规行为、处置方式、发现途径、发现人员与行为规范条目库保持一致。采用下拉字典的形式选择对应内容且该数据保存后实时回传到PC端生成台账。既能避免巡控民警处置完后，要回到电脑上信息系统进行登记造成的遗漏、不全、不便的情况，也能提高数据录入、流转的效率，实时能将该信息流转到其他岗位中，达到多岗联动。 10、 人员评估 人员评估主要是对风险等级人员、警情人员必须采取一定措施，巡控民警每隔20-30分钟需对其进行各方面的状况评估，并录入评估信息。实现巡视监室的特殊人员展示，给巡视民警明确该监室有具体哪些人要关注，并字典形式进行实时评估，评估结果自动回传记录。 11、 主管监室信息 主管监室人员当前数量、人员详情、不在监人员信息状态、所外（就医、提押）状态实时显示。 12、 当日动态 当日入所动态、当日出所动态、提讯、提押、会见、律师会见、当日风险动态、三日内入所、出所信息等。管教通过该模块可以详细实时的掌握到主协管监室的当天被监管人员动态情况，便于及时开展其他工作，如有提讯、会见业务后，及时对齐进行管教谈话，落实“八必谈”工作。 13、 关注信息 加戴械具信息、禁闭人员、单独关押人员。管教通过该模块可以详细实时的掌握到主协管监室的概括，特殊人员的具体分布。 14、 谈话业务登记 实现在终端进行谈话记录查询、未谈话人员展示、谈话记录登记功能。 15、 每日进监记录 民警每日进监检查，现场情况的登记等也可在终端处实时完成，数据实时回传到信息系统中。 16、 订购物品列表 实现按监室统计各个在押人员订购的物品，并列表展示，同时实现按监室、物品、个人等条件查询。 17、 物品分发确认 实现物品分发确认功能，在押人员领取选购物品后进行确认，同时在确认领取信息同步到监所实战平台。 18、 信息提醒 实现各个待办信息提醒功能。 19、 其他应用 定制看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、收容教育所等各监管场所可根据自身业务开展需要，定制满足自身业务需要的APP，满足本所移动警务工作要求。 | 495349.63 |
| 1.4.1.2.智慧监管管理平台系统调试 |
| 1775 | 智慧监所实战平台与各子系统联合调试、试运行 | 1系统 |  | 1.智慧监所实战平台需与统一接口平台进行联调 2.与各个系统联调完成后，进行整体试运行，在智慧监所实战平台进行业务操作，对数据采集及下发流转做整体测试，智慧防控体系、智慧管理服务体系等产生的数据能上传至智慧监所实战平台，实战平台业务数据能更新至监所各个智能化系统，同时人脸识别、虹膜识别、身份认证、人车核查数据能流转到市局系统进行比对并获取比对结果；能从便民服务平台获取家属、律师、民警等预约数据及家属汇款数据等，并能将智慧监所平台对预约及汇款审核结果等数据反馈至便民服务平台 | 185372.97 |
| 智慧监管管理平台 |
| 分部分项工程 |
| 1.5.1.智慧监管管理平台总体设计 |
| 1776 | 综合三维一张图 | 1项 |  | 一、整体要求 1、集成项目中的三维地图及监所实战平台中的全市19个看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、收容教育所等监管场所的三维图形，提供面向全市的总体概览页面，使用户直观看到全市监控场所的信息。 2、功能以动态图表分栏目展示各项数据； 二、功能要求 1、总体概览 主要监所总体的情况概览数据展示，包含全市监所总体风险走势、分级预警、各监区综合情况。实现监所当日相关信息概况统计并展示，包括总人数、男女人数及比例、入所出所、各监所当日概况等信息。 2、总体风险走势 全市所有监所和各个监所每日风险走势分析、每周风险走势分析、每月风险走势分析；分级预警包括地区、监所分级分色预警展示，以红、橙、黄、蓝四色进行分级分色显示。。 3. 综合情况概览 （1） 安全检查：实现全市看守所及各个监所安全检查统计数据展示；实现根据监所、监室号、检查时间、关键字等条件进行筛选安全检查记录，查看安全检查记录信息。 （2） 所外就医：实现全市及各个监所所外就医统计数据展示；实现根据监所、状态、监室号、申请日期、关键字、是否在所人员等条件进行筛选查询，并查看所外就医信息。 （3） 械具使用：实现全市及各个监所械具使用情况统计数据展示；实现根据监所号、状态、申请日期、关键字、是否在所人员等条件进行筛选查询，并查看械具使用情况。 （4） 警情提示：实现全市及各个监所警情数据展示；实现根据监所号、状态、检查日期、关键字、是否在所人员等条件进行筛选查询，并查看警情详细情况。 （5） 违规数据：实现全市及各个监所违规数据展示；实现根据看守所名称、违规时间、监室号、违规类型、关键字等条件查询违规数据，查看违规人员信息、违规情况、违规类型以及记录民警和处置情况。。 4、多维展示 通过图表等可视化展示方式，运用数据建模技术，全方位实时展示监所在押人员信息、执法管理信息、动态勤务信息、安防事件信息和监所安全风险状态等数据。 5、二、三维一张图接入 实现接入智慧监所实战平台的建设综合三维一张图，提供全市各所的二、三维地图集成。 6、信息数据集成 提供全市监管场所的门禁、监控、电网、周界、应急、对讲、报警等信息的集成，为监管部分提供在线实时调用能力。 三、性能要求 ◆1、客户端响应时间响应不超过3秒； ◆2、数据查询反馈不超过5秒； ◆3、复杂图表生成展示不超过10秒； 四、其他要求 ★1、提供完成数据字典； ★2、提供数据接口服务，能按《统一接口平台》的相关服务接口开发标准开发接口，并上架至平台上； 3、支持虚拟机部署，单节点内存不大于64GB； | 303048.90 |
| 1777 | 风险排查 | 1项 |  | 一、整体要求 1、监所风险排查是监所安全管理的重要工作，全面准确掌握风险的种类、数量和状况，建立风险排查分级分类制度和风险排查电子台账，落实综合防治和处置措施，从源头上预防和减少突发事件的发生，最大限度减少监所各类安全事件及其造成的损失，保障监所管理安全。 2、监所风险排查围绕监所队伍管理、收押接待、管理教育、监控巡视、风险管控、协助破案、安全设施、医疗管理、生活卫生、基础保障、信息科技、台帐档案等多方面进行全方面排查，列出风险清单。监所根据风险清单开展整改。各级公安监管业务指导部门根据风险清单对监所开展精准指导，对风险清单实行验收销账。 二、功能要求 1、 全市监所风险立体研判展示 （1） 监所风险概览：实现全市所有监所的风险概览功能，依托综合各监区风险分值、违规分值、两下监室分值、巡视分值以及综合分值之后对各监所的综合风险分值进行打分并展示，包含各监所在押人员风险平均分值、各监所监室风险平均分值、各监所监区风险平均分值。 （2） 在押人员风险概览：实现全市所有监所在押人员风险等级分布图展示，实现指定看守在押人员风险分值及看守所在押人员数据明细展示。 （3） 监室风险概览：实现全市所有监所各个监室风险等级分布图展示，实现指定看守所监室风险分值及各个监室风险得分数据明细展示。 （4） 监区风险概览：实现全市所有监所各个监区风险等级分布图展示，实现指定看守所监区风险分值及监区风险分值数据明细展示。 （5） 执法执勤情况：实现执法执勤的风险包括监室管理不到位、劳动制度不落实、医疗制度不落实、民警执法不规范等情况展示，看守所执法执勤情况展示等；实现指定看守所看守执法之情况统计数据展示。 2、全市在押人员风险评估 实现按看守所查看全市在押人员风险评估情况，实现根据单位、评估时间、评估状态直接查询在押人员风险评估情况。评估状态包含未评估、待审核、已评估三个状态；可以对处于未评估状态的在押人员进行评估；可以对处于已评估待审核状态的在押人员进行评估审核；可以对处于已评估状态的在押人员进行评估信息查看。 3、全市在押人员风险审核 实现根据评估时间或者评估状态查看全市在押人员风险审核信息；实现全市在押人员的历史评估情况和历史评估记录展示。 4、全市在押人员风险管控 实现对存在重大安全风险的在押人员进行风险管控；实现设置风险管控信息。 5、全市监所风险安全概览 按照公安部执法细则要求及时对在押人员按照基本信息、案件性质、入所前及现实表现、身体心理状况进行初次、日常、实时风险评估，自动计算风险等级，采用不同的颜色表示不同等级的重大安全风险。实现全市在押人员详细信息展示；实现在押人员所在的相关场所监控视频调阅、指定时段视频监控回放等。 6、全市重大风险人员概览 实现全市重大安全风险人员风险等级展示；实现根据看守所、风险等级、入所时间等进行筛选展示全市在押人员的风险等级分布情况；实现指定在押人员的风险等级及在押人员信息展示。 7、全市在押艾滋病人员概览 实现全市看守所、收容所或强戒所艾滋病人员分布数据展示；实现根据看守所、入所时间、姓名、是否艾滋病等条件进行分类统计。 三、性能要求 ◆1、客户端响应时间响应不超过3秒； ◆2、数据查询反馈不超过5秒； ◆3、复杂图表生成展示不超过10秒； 四、其他要求 ★1、提供完成数据字典； ★2、提供数据接口服务，能按《统一接口平台》的相关服务接口开发标准开发接口，并上架至平台上； 3、支持虚拟机部署，单节点内存不大于64GB； | 105349.63 |
| 1778 | 情报研判 | 1项 |  | 一、整体要求 1、依托市公安局大数据情报平台等系统，实现新入所人员信息比对、轨迹倒查，综合涉案信息、背景记录等数据综合反馈被关押人的危险级别及关押注意点。 2、结合信息资源服务平台，将出所高危人员实时反映到市局大数据分析系统中，为社区警务、情报分析等提供多一类的信息支撑及预警，反哺社会面防控。 3、针对监管场所通过集成市局情报、信息资源等数据对在押人员建立适用的监管研判分析模型，实现多维度综合研判。 二、功能要求 1、全市在押人员年龄情况分析展示 使用折线图展示全市各看守所在押人员年龄分布情况；展示各个指定年龄段各看守所的人员数量。实现各个年龄段的案情状态分布展示。 2、 全市在押人员综合情况分析展示 实现指定时间段内全市及各监所在押人员统计图、年龄分布图、年龄占比分析图、文化程度分布图、案件类别汇总图、户籍类型分布情况（分全国分布情况、区内分布情况、外省分布情况、本市分布情况等）等数据的展示。 3、 全市在押人员文化程度分析展示 实现全市及各个监所在押人员文化程度分析结果展示包括文化程度分布图、文化程度汇总图等。文化程度分布图指每一个看守所在每一文化类别中的人数；文化程度汇总图指所有看守所在每一类别中的总人数。 4、 案件类别分析展示 实现按全市或各个监所在押人员案件类别统计分析结果展示包括案件类别汇总图和案件类别走势图。实现不同案件类别的在押人员分布数展示；实现按不同案件类型在一年中每个月的犯案人数折线图展示。 5、 户籍地址分析展示 户籍地分析结果包括全市或各个监所在押人员户籍类型分布情况、区内分布情况以及全国分布情况。户籍类型包括本市、区内、外省、外籍四种类型，区内分布情况指在押人员户籍为地级市的占户籍为区内的百分比。实现在押人员户籍类型分布情况、区内分布情况以及全国分布情况等展示。 6、 违规情况分析展示 实现指定时间段内全市或各监所人员违规情况分析图展示；实现全市或指定监所某个时间段内每月违规数量展示。 7、 谈话异常分析展示 实现指定时间段内全市或各监所谈话情况分析图展示；实现全市或指定监所某个时间段内每月各个谈话类型的数量分布展示。 8、 巡视异常分析展示 实现指定时间段内全市及各监所巡视情况分析图展示；实现各个监所指定时间段内每日、每月巡视情况展示。 9、 两下监室分析展示 实现指定时间段内全市监所两下监室情况及各监所两下监室情况分析图展示；实现各个监所指定时间段内每日、每月两下监室情况展示。 10、 动态跟踪分析展示 实现指定时间段内全市监所动态跟踪情况及各监所动态跟踪情况分析图；实现各个监所指定时间段内每月动态跟踪情况展示。 11、 全市关押量分析展示 实现全市及各监所日关押量、周平均关押量、月平均关押量、年平均关押量等数据展示。 12、 全市新入所人员分析展示 实现全市及各监所日新入所量、周新入所量、月新入所量、年新入所量等数据展示。 13、 在押人员综合查询 实现在押人员综合信息查询，可以按监所、入所日期、年龄范围、关键字等条件进行筛选查询，可以单条件查询，也可以多条件组合查询。 三、性能要求 ◆1、客户端响应时间响应不超过3秒； ◆2、数据查询反馈不超过5秒； ◆3、复杂图表生成展示不超过10秒； 四、其他要求 ★1、提供完成数据字典； ★2、提供数据接口服务，能按《统一接口平台》的相关服务接口开发标准开发接口，并上架至平台上； 3、支持虚拟机部署，单节点内存不大于64GB； | 111849.63 |
| 1779 | 队伍建设 | 1项 |  | 1. 民警信息维护 实现民警信息查看、编辑、新增、删除等功能。 2. 民警总体情况分析展示 实现全市看守所民警及各个监所民警数据展示；实现全市看守所民警及各个监所民警信息列表展示和民警详细信息展示。 3. 民警性别分析展示 实现全市及各监所民警性别分布情况统计数据展示。 4. 民警年龄分析展示 实现全市及各监所民警年龄分布情况统计数据展示。 5. 政治面貌分析展示 实现全市及各监所民警政治面貌分布情况统计数据展示。 6. 工作时间分析展示 实现全市及各监所民警工作时间分布情况统计数据展示。 7. 监管时间分析展示 实现全市及各监所民警监管工作时间分布情况统计数据展示。 8. 民警学历分析展示 实现全市及各监所民警学历分布情况统计数据展示。 9. 民警职务分析展示 实现全市及各监所民警职务分布情况统计数据展示。 10. 人员比例分析展示 实现各看守所民警与在押人员之间的对比统计数据、全市及各看守所各岗位比例数据展示。 | 85849.63 |
| 1780 | 业务办理 | 1项 |  | 一、整体要求 1、系统提供业务办理、工作流转引擎，实现监管业务流转的配置，实现平台流程与东西、南北向系统流程打通。 2、实现业务流程可自定义配置，提供流程、表单、角色、人员的配置界面。 二、功能要求 1. 待办管理 （1） 待办业务 显示目前待办业务，可提醒用户进行处理，用户单击相关业务跳转到相关模块进行处理。 （2） 待办分析 所领导登录可查看全所各岗位民警待办事项，根据业务工作需要，开展业务分析研判。 2. 网上审批 提供本市市内转押、请假出所、提前解除强制隔离戒毒、提前解除收容教育、单独关押和临时固定约束措施等业务的网上审批功能。 通过与自治区公安厅、各市公安局警务综合信息平台对接，实现相关业务自动流转，提供公安监管业务网上办理等功能。 3. 业务报备 提供监管部门值班信息和被监管人员所外就医、就诊住院、传染病、死亡以及其他重大情况等业务事项报告报备功能。 4. 业务台账 依据公安部监管局和自治区公安厅相关业务管理要求，提供各类监管业务电子台账的查询、统计、分析等功能。 5. 信息查询 （1） 推送信息查询 实现以弹窗形式推送至首页的消息记录统计数据展示，包括根据信息分类、接收时间进行推送消息统计及查询。 （2） 看守所在押人员信息查询 实现根据看守所、关键字、入所时间、监室号或地址等信息查找在押人员；实现在押人员详细信息展示、所在的相关场所监控视频调阅、指定时间段视频监控回放；实现在查看监控视频发现异常时，可以截图或者录制视频留档。 （3） 收押联动查询 实现根据监所、监室号、收押时间、关键字等条件进行筛选、查看收押信息；实现指定在押人员信息查询查看，收押视频调阅等。 三、性能要求 ◆1、客户端响应时间响应不超过3秒； ◆2、数据查询反馈不超过5秒； ◆3、复杂图表生成展示不超过10秒； 四、其他要求 ★1、提供完成数据字典； ★2、提供数据接口服务，能按《统一接口平台》的相关服务接口开发标准开发接口，并上架至平台上； 3、支持虚拟机部署，单节点内存不大于64GB； | 144349.63 |
| 1781 | 检查督导 | 1项 |  | 一、整体要求 1、检查督导要实现全市监管场所的监控、抽查、督导工作。 2、督导模块能汇集所有监管场所的流程、业务、操作、监控等信息，并将信息转化成标准化、易懂的描述以供人员理解应用。 二、功能要求 1、现场检查 通过移动警务终端APP等方式，提供现场执法检查情况的录入、反馈、导出、打印等功能，可自动生成现场检查报告，并存入执法检查电子台账库。 2、视频巡查 通过视频预览、回放等方式，提供网上视频巡查截图、录像、指令下发、反馈、督导等功能。 （1） 监控地图 按照全市各监所布局制作3D电子地图，嵌入各监所的AR实景与三维系统，查看各监所监区分布与摄像头分布。运用移动视频监控和远程视频传输技术，实现监管病房、囚车、急救车等视频资源监控联网，可关联电子地图查看。 （2） 实时监控 实现查看支队或者监所摄像头的实时监控。同时实现视频截图功能，可以将违规行为通过视频截图保存下来，并记录违规情况及违规原因。 （3） 监控回放 实现查看指定时间段看守所的摄像头视频回放功能。 （4） 重点轮巡 实现对全市单独关押监室人员、新入所人员、重大风险人员、加戴戒具人员及公安部“五室一房”图像进行细化分类，并进行视频巡查分组轮切，让业务巡查指导更具针对性。实现可以根据各所自身情况自主设置的分组。 （5） 屏幕墙控制 实现将信号源上的画面内容投放到选中的某一个或者几个屏幕墙上。 3、智能巡查 通过智能视频分析系统、智能运维系统、安防报警系统等辅助发现问题，进行检查督导。 4、督导台账 建立现场检查、视频巡查执法检查和智能巡查的电子台账，提供电子台账的查询、统计、分析等功能。 根据网上视频巡查结果计分管理办法，提供视频巡查计分情况的查询、统计、分析、导出等功能，可按地区、监所展示结果。 5、问题管理 （1） 问题录入：实现监管支队对看守所进行检查时发现问题后将发现的问题录入系统；监管支队民警可以查询、添加、编辑、删除和打印发现问题和整改意见，同时实现整改意见发送到各个监所。 （2） 问题整改：实现监管支队将发现问题及整改意见下发到各个监所后，对应需要整改的看守所查看问题记录并进行整改，同时记录整改结果。 （3） 整改查询：实现监管支队查询已经发送的问题记录，查看该问题的详细内容和整改状态。 三、性能要求 ◆1、客户端响应时间响应不超过3秒； ◆2、数据查询反馈不超过5秒； ◆3、复杂图表生成展示不超过10秒； 四、其他要求 ★1、提供完成数据字典； ★2、提供数据接口服务，能按《统一接口平台》的相关服务接口开发标准开发接口，并上架至平台上； 3、支持虚拟机部署，单节点内存不大于64GB； | 131349.63 |
| 1782 | 指挥督导 | 1项 |  | 一、整体要求 1、提供可视化指挥督导界面，搭建督导框架，要求框架能方便督导、指挥工作的变化，增加、改变功能。 二、功能要求 1、可视化调度建立视频指挥调度系统，实现支队与监所三级监控指挥中心可视化指挥调度。 2、视频会商依托视频指挥调度系统，实现支队与监所三级会议室的语音、视频共享互通，并提供视频会议功能。 3、远程点名在视频调度基础上，系统支持对所辖单位的视频点名功能，支队可对所辖单位监控值班室进行定时和不定时视频点名，被点名值班人员及时接收点名，并答应总队的音视频问询。点名时可采用人脸识别技术对应答人员做身份识别。 4、远程交接班通过视频方式远程参与监所单位的交接班，支持桌面共享、点评等功能。支队领导可以通过远程视频查看交接班情况；可以通过平台远程视频参加各监所每天的晨会交接班；实现监所电子交接班的所有数据、图像、语音同步显示在支队大屏幕；实现与查看交接班的监所进行对话。 5、应急指挥提供各类突发事件应急处置预案的录入、展示等功能，并关联显示视频监控、处置动态等信息。依托视频指挥调度、监控等系统，提供应急预案演练和突发事件的指挥调度、处置点评和一键录像等功能。 6、电子地图可在电子地图上标注监所位置，直观展示各监所的押量、监所风险等级等重要信息；并分层展示监所平面图，可展示监所整体结构、分层结构、重要设施设备的标注点等信息，并可关联查看视频监控信息。 7、支队远程电教实现监管支队远程控制各个监室电视、DVD和滚动字幕的播放和停止；实现监管支队远程控制通知通告的发布。 8、督导信息发送实现监管支队在督导过程中，对发现监所管理不到位等情况进行抓图或录像，同时统计抓图与录像的数量；实现对已抓图与录像的管理不到位情况进行处理，同时将处置信息发送到对应看守所。 9、督导信息处置实现提交督导信息后，推送到相关监管支队领导平台进行审核，并推送通知给相关领导。同时记录督导信息处置状态。 10、督导信息查询实现督导信息查询包括督导信息的详细情况、审核民警、审核时间、处理民警以及处理时间等。11、督导信息分析实现当月督导统计分析信息展示，包含发送督导信息数量统计图、监所分布图、类别分布图和各看守所数量统计等。 三、性能要求 ◆1、客户端响应时间响应不超过3秒； ◆2、数据查询反馈不超过5秒； ◆3、复杂图表生成展示不超过10秒； 四、其他要求 ★1、提供完成数据字典； ★2、提供数据接口服务，能按《统一接口平台》的相关服务接口开发标准开发接口，并上架至平台上； 3、支持虚拟机部署，单节点内存不大于64GB； | 157349.63 |
| 1783 | 视频应用 | 1项 |  | 一、整体要求 1、集成全市监管场所视频，并按所、监区、楼栋、监舍及自定义级别进行分级分组。 2、提供视频的实时浏览、录像调阅、重要视频拍照、转存等功能。 二、功能要求 1、实时监控 多画面预览；分组轮询；云台控制；限时播放；语音对讲广播 2、录像回放 支持按通道、时间、录像类型检索；支持文件远程回放与下载；片段剪辑；支持拖到、快放、慢放、单帧播放 3、报警录像及调取 支持多种报警类型，包括视频遮挡报警，行为侦测报警、人工报警、智能 分析事件报警等标准化报警类型，并提供用户自定义报警类型。系统能按设置自动进行云端录像。报警视频可按时间、类型、监所等条件进行筛选，录像可支持在线播放、下载。录像库大小支持自定义设置，并提供长期录像库对关键视频进行长期保存。 4、图片管理 支持定时、定点、分时段等多种抓图方式；支持通道、时间等方式检索；支持报警信息图片联动显示；支持图片批量打包下载。 三、性能要求 ◆1、客户端响应时间响应不超过3秒； ◆2、数据查询反馈不超过5秒； ◆3、复杂图表生成展示不超过10秒； 四、其他要求 ★1、提供完成数据字典； ★2、提供数据接口服务，能按《统一接口平台》的相关服务接口开发标准开发接口，并上架至平台上； 3、支持虚拟机部署，单节点内存不大于64GB； | 128749.63 |
| 1784 | 安全预警 | 1项 |  | 一、整体要求 1、安全预警是通过系统对安全风险点的预设管理，通过日常工作、实时监控等手段将风险预算数据采集、分析，从而实现对风险的预判预警。 二、功能要求 1、外出管控 对接出所防脱逃系统，为监所电子脚扣、出所就医防脱逃系统提供统一应用平台支撑，全面汇聚展示被监管人员所外就医、请假出所、投劳送戒期间的视频、电子脚扣定位等信息，同时向上级平台上传视频、位置、报警等信息。 平台应全面汇聚被监管人员外出就医、投送监所等过程中的视频、位置、报警等信息，提供远程图像调阅、异常行为报警、脱逃定位追踪等功能。 实现与监所外出放脱逃系统对接，直观查看目前辖区内已出所的被监管人员基本信息、位置信息、轨迹信息、设备状态信息、押解民警信息、实时监控图像等。 2、分级分色预警 全面汇聚被监管人员、监室风险评估数据，通过大数据服务系统建立地区、监所风险评估模型，提供地区、监所分级分色预警展示功能，以红、橙、黄、蓝四色进行分级分色显示，及时提示高风险地区或监所。 3、风险点预警 通过大数据服务系统建立安全风险数据分析模型，实现对设施设备状态、民警履职质态、被监管人员违规信息、重大风险人员情况等安全风险因素的自动预警信息提示功能。 三、性能要求 ◆1、客户端响应时间响应不超过3秒； ◆2、数据查询反馈不超过5秒； ◆3、复杂图表生成展示不超过10秒； 四、其他要求 ★1、提供完成数据字典； ★2、提供数据接口服务，能按《统一接口平台》的相关服务接口开发标准开发接口，并上架至平台上； 3、支持虚拟机部署，单节点内存不大于64GB； | 131349.63 |
| 1785 | 共享服务 | 1项 |  | 一、整体要求 1、监管工作中许多资料信息均有共享、共用价值，通过建设共享服务打通全市监管部门的信息共享通道，将文件、视频、电教材料等盘活起来。 二、功能要求 1、宣教资源 建立集影音、教育、政策、法律、法规等内容的宣教资源库，为下级宣教系统提供共享接口以及全网统一的协查通报发布。 2、政法数据共享 通过政法数据交换平台，实现与公安机关其他警种以及检察院、法院、司法行政部门的数据共享，实现相关业务自动流转，及时获取换押和羁押期限变更、判决、交付执行以及律师身份核查等信息。 3、羁押记录查询 通过与全国违法犯罪人员信息库对接，提供被监管人员羁押记录等相关信息查询功能。建立、完善数据共享机制，完善数据共享调用接口，促进被监管人员数据、监所基础数据共享与综合利用，为各级公安监管部门和其他警种提供稳定高效的数据服务。 4、关联信息查询 通过与自治区公安厅、市公安局警务综合信息平台、大数据情报平台对接，提供被监管人员关联信息查询功能。 三、性能要求 ◆1、客户端响应时间响应不超过3秒； ◆2、数据查询反馈不超过5秒； ◆3、复杂图表生成展示不超过10秒； 四、其他要求 ★1、提供完成数据字典； ★2、提供数据接口服务，能按《统一接口平台》的相关服务接口开发标准开发接口，并上架至平台上； 3、支持虚拟机部署，单节点内存不大于64GB； | 124849.63 |
| 1786 | 协助破案 | 1项 |  | 一、整体要求 1、系统可与警务综合平台、情报平台等系统对接，实现监所采集到的线索信息自动化流转至相关平台中。 二、功能要求 1、 线索接收 实现接收智慧监所实战平台流转过来的线索信息。 2、 线索查询统计 提供协助破案线索信息的查询、统计、分析等功能。 3、 战果统计 提供监所线索数量、破案数量、追逃人数、抓捕人数、缴获赃款（物）数据、政策兑现等信息查询统计功能，可按地区、监所展示统计战果。 4、 视频图像辨认 通过与刑侦办案系统对接，建立视频图像辨认信息资源库，将案件嫌疑人员的视频、图像推送至监所平台，供被监管人员辨认。 5、 信息比对 通过与自治区公安厅、市公安局人像比对平台对接，实现被监管人员、外来人员人脸信息比对，核查人员身份，为追逃提供信息化支撑。 主要通过与在逃人员、吸毒人员、重点人员等信息库对接，实现被监管人员及其社会关系人员与人口信息库、在逃人员信息库、吸毒人员信息库的实时比对功能，记录比对结果；实现通过短信、消息等方式进行比对结果推送。 6、 配侦协查 办案单位根据案情可以通过线索流转系统发布配侦协查通告，看守所民警通过协查内容有针对性深挖犯罪线索，服务办案单位。 三、性能要求 ◆1、客户端响应时间响应不超过3秒； ◆2、数据查询反馈不超过5秒； ◆3、复杂图表生成展示不超过10秒； 四、其他要求 ★1、提供完成数据字典； ★2、提供数据接口服务，能按《统一接口平台》的相关服务接口开发标准开发接口，并上架至平台上； 3、支持虚拟机部署，单节点内存不大于64GB； | 112187.63 |
| 1787 | 基建管理 | 1项 |  | 一、整体要求 二、功能要求 1、项目建设管理 监所根据本监所新建、迁建、翻建或改扩建的实际情况上报基础设施项目建设情况，总队、支队监控联网平台可查询辖区内各监所基础设施的建设概况。 2、建设进度管理 监所上报的新建、迁建、翻建或改扩建项目，包括项目名称、建设内容概况、项目目前所处的阶段、相关阶段视频及图片的上传，总队、支队可直观的掌握各个项目的进度。 三、性能要求 ◆1、客户端响应时间响应不超过3秒； ◆2、数据查询反馈不超过5秒； ◆3、复杂图表生成展示不超过10秒； 四、其他要求 ★1、提供完成数据字典； ★2、提供数据接口服务，能按《统一接口平台》的相关服务接口开发标准开发接口，并上架至平台上； 3、支持虚拟机部署，单节点内存不大于64GB； | 114436.63 |
| 1788 | 警犬管理 | 1项 |  | 一、整体要求 1、警犬管理建设借助物联网等技术，建立覆盖警犬使用、训练、科研、管理以及繁育、犬病防治等工作体系，构建标准统一、功能完善、互联互通、信息共享、安全可靠、可扩展性强的系统功能，推动警犬训练基地基础信息资源数字化、管理信息化，切实反映基本的基本情况，实现警犬基地的科学化管理。 二、功能要求 1、警犬信息管理 （1） 警犬档案管理 警犬管理员对所有警犬信息进行录入与维护，包括训导员、年龄、分类、饲料种类、训练或作业强度、犬的生理状况、犬变动记录、生长发育记录、幼犬培训记录、参赛参展记录、立功受奖记录、淘汰退役记录等。 （2） 警犬饲养管理 警犬的饲养要做到定时、定量、定温。警犬每天的饲养次数应视犬的年龄、饲料种类、训练或作业强度和犬的生理状况合理安排。主要实现警犬管理员对所有警犬的每日喂食时间、喂食量、食物温度等进行规划与记录。 （3） 警犬日常管理 实现训导员每天记录每只警犬的精神状况、食欲的增减及排泄物形状、警犬健康状况等信息。警犬每天散放、运动信息记录，运动强度根据犬的生理状况、环境温度和地形条件制定安排。警犬喂食前、后半小时内禁止剧烈运动，实现设置时间提醒。 （4）犬舍巡查管理 实现值班人员巡视犬舍记录功能，记录每只警犬的精神、饮食、运动及排泄物等状况。 （5）警犬用具管理 实现犬用餐具、训练诱导球、口套、牵引带等警犬生活、训练用具的购买、配发、使用等管理。 2、警犬使用管理 实现警犬出任务的时间、地点、任务类型、任务情况说明、任务成果、带领训导员等警犬使用信息记录管理与维护。 3、警犬训练管理 (1)警犬训练方案制定 训导员根据犬种、犬龄及警犬其它特殊因素等制定适合不同类型、不同警犬的训练方案，将警犬训练方法融合到训练方案中。实现训练方案制定、修改完善、训练效果记录等功能。 (2) 警犬每日训练记录 实现训导员每日记录警犬训练科目、训练时间、训练量、训练效果等。 4、警犬科研管理 （1） 警犬性能测定管理 建立标准统一的包括犬种、仔犬、幼犬、受训犬和工作犬的性能测定体系，内容以警用行为性状、体质性状为主，包含警犬的全阶段、全方面的数据。 （2） 警犬繁殖技术科研管理 研究警犬繁殖技术包括警犬发情鉴定、犬种生殖健康检查与治疗、人工授精等方面技术研究，并记录研究数据，对数据进行分析。 （3） 警犬训练技术科研管理 研究警犬幼训技术包括幼犬早期培训技术、幼犬入户后培训技术、饲养管理技术等方面技术研究，研究警犬根据警务需要进行的训练等各方面技术研究，并记录研究数据，对数据进行分析。 5、警犬繁育管理 （1） 警犬繁育知识库 警犬繁育包括选种、选配、繁殖、幼犬培训、考核评定和饲养管理等诸多环节，建立警犬繁育知识库，收集、整理各类警犬繁育政策、方法、注意事项等，提供在线查阅功能；同时实现警犬养育员记录、查阅警犬繁育经验、繁育数据等。 （2）犬种信息管理 种犬群结构优化、种犬选留依据、种犬选配计划制定、种犬等级评定、育种展评开展、联合育种工作育种估计值等警犬繁育工作都需要大量的种犬及其后裔的综合信息为支撑，信息包括种犬及其后裔在生长发育、体型外貌、疾病防治、警用性能、繁育性能、疾病防治、警犬培训及实战使用等方面的综合信息。主要将日常饲养管理、犬病防治、警犬繁育、训练使用等工作环节数据进行整理分析。 （3） 警犬配种管理 实现警犬配种计划管理，警犬配种包括发情时间、选种、配种时间等信息配种记录管理，同时进行意外配种报备等。 （4） 警犬产仔管理 实现警犬产仔信息如产仔时间、产仔数量、产仔情况、母犬情况、仔犬情况等的记录管理与维护。 6、犬病防治管理 （1） 犬舍日常清理 每日对犬体、犬舍和环境清洁卫生等情况进行检查和记录；每周犬舍消毒情况记录等。 （2）警犬疫苗管理 实现警犬疫苗基本信息管理，包括疫苗名称、类型、购买时间、数量、疫苗销售方、疫苗生产方等信息记录。 （3） 警犬疫苗注射管理 实现根据不同犬种设置疫苗注射时间并实现提前提醒功能。实现警犬疫苗注射时间、注射疫苗类型等信息记录。 （4） 伤病犬诊疗管理 实现对生病、受伤的警犬信息记录，包括病情诊断结果、治疗记录、所服药品名称、剂量、服药时间、服药后效果等信息记录。 （5） 警犬健康检查管理 实现对警犬健康检查、免疫驱虫等信息记录管理与维护。 三、性能要求 ◆1、客户端响应时间响应不超过3秒； ◆2、数据查询反馈不超过5秒； ◆3、复杂图表生成展示不超过10秒； 四、其他要求 ★1、提供完成数据字典； ★2、提供数据接口服务，能按《统一接口平台》的相关服务接口开发标准开发接口，并上架至平台上； 3、支持虚拟机部署，单节点内存不大于64GB； | 170349.63 |
| 1789 | 大数据服务 | 1项 |  | 一、整体要求 1、市局提供了信息资源服务平台、大数据分析系统等一系列的大数据采集汇总、清洗、标准化等数据规范、体系下的平台工具。本项目中的大数据服务指在现有平台的基础上进行针对监管业务的数据收集及汇总至库中，形成全市统一的数据服务。 2、市局目前也建设完成了大数据云化的运行承载环境，包括数据采集、存储管理、离线计算、实时计算等综合能力，项目中采用的运行、分析环境需基于该平台能力实现。 二、功能要求 1、数据标准完善 根据监管业务特点，对市局现《公安大数据标准》进行补充完善，制定出监管业务特点的数据标准。 2、专题数据库建设 围绕人、地、事、物、组织等信息要素，建设监管专题数据库。 3、监所警押比分析 根据羁押中心、看守所的警员、被监管人员、基础设施等数据对超押情况、警押比、基础设施状况等进行分析。 4、在押人员综合分析 根据选择时间，统计出当前时间段内全市所有监所及各监所在押人员年龄情况分析图、年龄占比分析图、文化程度分布图、案件类别汇总图、户籍类型分布情况（区内分布情况以及全国，外省，本省，本市等分布情况）。 5、违规情况分析 对在押人员违规行为分析研判，汇总全市各监所在押人员自伤自残、打架、单人滞留、隔号传物、私藏违禁物品、破坏设施、私开械具等违规行为数据信息，可选择统计时间分析当前时间段内各监所人员违规情况。 6、教育改造分析 教育改造通过革新监所学员的学习、教师的教学、教育政策制定的方式和方法，以数据的形式表现教育特征，提供监所学员行为及其变化的内在联系，分析监所学员更深层次的内在问题，实现监所学员个性化教学。 （1）教育管理引导 通过分析监所学员基本信息、生活习惯、学习方式、人物特长、专业特长、思维倾向等数据，包括兴趣爱好、搜索行为、购物行为，形成独立的监所学员人物模型。 掌握监所学员的生活规律、作息习惯，如行为异常、作息凌乱，实时预警使管理组能及时关注并有效引导。 （2）个性化教育分析 建立认知模型，测评出监所学员知识缺陷并结合心理矫治、行为评估等认知理论，分析监所学员数据，实现对过程化、细粒度数据的精准分析和决策推荐，给出具体的个性化教育建议。实现教育管理全面掌握监所学员学习动态、表现监所学员的复杂思维过程，提高教学效率。 （3）智能监所执法分析 教育改造包括行为模式、心理特征分析验证，矫正质量评估，心理矫治互动等。刑罚执行包括悔罪可信表征评估，罪证据多渠道提取，再犯罪风险评估等。 1) 心理特征分析 心理特征分析是利用人体生物学原理对视频影像中人物的潜在情绪进行非接触式智能分析，即通过摄像机采集被检测对象头颈部微振动影像，运用相关算法对采集到头颈部肌肉微振动采样数据进行归纳、统计、对照分析得出相应情绪指数，具体包括攻击力、压力、紧张、可疑、平衡、自信程度、自控力、精力、反应速度与程度，用数据报表及图形图像形式展现。 2) 再犯罪风险评估 再犯罪风险评估是利用社会行为表现不同者的个人及其周边环境的特点，经过智能统计、对比、分析，发现与寻找到制约其该种行为的影响因素，了解到各种因素的影响力层度。在此基础上，设计出构建定量的预测公式，从而对该种行为是否会发生，进行准确的预测。 3) 风险评估与预警 依托生命体征监测、心理特征分析进行心理与生理特征监测，通过智能知识库，查找历史同类型案例进行复吸风险评估与预警，同时制定个性化戒治方案作为辅助决策。 7、警情预警分析 当被羁押人员在佩戴时间采用其他手段取下腕表系统自动告警，此时自动触发大数据分析引擎，自动联动出该被羁押人员的地位位置及现场监控画面，使相关干警能够快速到达及了解现场；同时结合被羁押人员历史的会见语音分析、亲情电话通话语音分析、远程会见的视频分析等视频、语音、图像等多媒体信息进行实时分析，通过专业的业务分析模型对关键数据进行挖掘、分析、运算，出现异常聚集立即预警，防止发生聚众闹事事件。自动进行预警提醒并自动推送预警信息至相应责任人。 8、情绪及健康分析 大数据分析引擎对每位被羁押人员情绪、健康状况、风险评估结果等数据进行统计分析，通过数据分析了解每位被羁押人员的心理变化及身体健康状况，使监管干警能够提前进行帮教或采取医疗措施，防止情绪深入恶化或病情恶化带来安全事件。 9、自杀预警分析 实时结合专业的业务分析模型对被羁押人员历史的会见语音分析、亲情电话通话语音分析、远程会见的视频分析等视频、语音、图像等多媒体信息关键数据进行挖掘、分析、运算实时分析，可预测出被羁押人员近期有杀倾向。自动进行预警提醒并自动推送预警信息至相应责任人，采取相应措施，防止出现被羁押人员死亡事件。 10、风险防范分析 增强南宁市羁押中心整体的风险防范能力，通过专业的数据挖掘模型对关键数据进行挖掘、分析、运算，当分析结果超出预警指标时，系统自动进行预警提醒并自动推送预警信息至相应责任人，提醒相关人员进行处理，增强羁押中心整体的风险防范能力。 11、监所安全风险预警分析 根据全市各监所在押人员的风险级别、数量、分布，以及监所民警队伍、设施、管理情况判断出监所的危险程度，为全市监所进行量化分析计分，为监管支队业务督导提供支撑。 12、监室安全等级研判 对全市各个监所的监室根据监室内人员关押数量、危险人员级别、违规情况、风险记录等，判断出监室的危险程度，对高风险监室进行实时预警。 13、人员安全风险预警分析 根据风险评价体系和谈话等方式对人员心理状况、性格特征进行个人建模，并根据日常工作采集人员动态，自动分析人员暴力、伤残、脱逃、医疗等倾向，系统将相关信息提供给各监所民警，以便于监所提前采取应对措施。 14、设施状况分析 对基础设施、技防设施、装备配备情况以及故障率、维修维护情况等进行分析。 15、数据决策仪表盘 16、人员预警分析 通过专业数学模型对形成决策仪表盘关键数据进行挖掘、分析、运算，当分析结果超出预警指标时，系统自动进行预警提醒并自动推送预警信息至相应责任人，提醒相关人员进行处理，加强对该戒毒人员近期的管理，为各级羁押机关科学决策提供了数据支持和决策依据，提升全系统预测、预警和预防的能力。 17、数据导向分析 信息化建设要从安技防管理和业务管理两端同时着手，以看守所被羁押人员行为数据导向分析为例；“万物互联”是采用物联网技术，把监控、报警、门禁等安技防系统进行改造或重建，将智能终端、传感器、控制器通过新的协议联在一起，形成人与物、物与物相联，实现数据联动、远程控制和智能协作的物联网络；例如：通过监控回放发现，该被羁押人员在经过会见通道时特别留意周围窗、护栏、下水道等环境因素；在近一个月内，该被羁押人员在管区内活动特别频繁，经常以各种理由到处走动等等；通过以上相关数据的汇总、关联，同时结合5W2H分析模型技术，从而得出预测（预判）结果：该被羁押人员在近期内可能有逃跑的计划。分析结果作为科学依据和领导规窗，用数据说话，科学决策。 18、数据基因分析 通过大数据决策仪表盘功能及相关业务数据分析模型，形成数据标签决策仪表盘，对被羁押人员相关业务系统数据基因进行挖掘和分析，把被羁押人员相关联的信息通过关系图、列表、表格进行展现和分析出该被羁押人员的风险等级等相关预判结果，分析结果作为科学依据和领导视窗，用数据说话，科学决策。 三、性能要求 ◆1、客户端响应时间响应不超过3秒； ◆2、数据查询反馈不超过5秒； ◆3、复杂图表生成展示不超过10秒； 四、其他要求 ★1、提供完成数据字典； ★2、提供数据接口服务，能按《统一接口平台》的相关服务接口开发标准开发接口，并上架至平台上； 3、支持虚拟机部署，单节点内存不大于64GB； | 697097.80 |
| 1790 | 后勤管理 | 1项 |  | 一、整体要求 1、后勤管理系统实现固定资产管理、办公用品管理、车辆管理、物业管理、维修管理、会务管理等智能化后勤保障服务。 二、功能要求 1. 固定资产管理功能 固定资产管理包括入库、领用、退库、借用、归还、处置（报废、报损、调 拨）、调配、保养、维修等功能，以及条码打印管理，查询统计、统计报表、资产盘点等。 2.办公用品管理功能 办公用品包括对办公用品的采购入库、领用管理、库存管理、查询盘点等管 理，能够实现方便、快捷的信息查询统计，输出各类报表。 3.车辆管理功能 车辆管理实现车辆基础档案的采集，包括车牌号码、型号、品牌、发动机号、 车身颜色、排量、购买原值、投入日期等。记录车辆使用、维修、保养等信息。 4.物业管理功能 物业管理包括保安消防、办公大楼植物和停车场等，对车位的使用情况进行动态管理，所有收费项目、收费标准、损耗分摊、水电费、运行维护修理费等灵活多变的收费管理。 5.维修管理功能 提供房屋、车辆、设备等报修功能，方便相关人员进行报修。同时，根据维修种类的不同，将报修内容进行分类。 6.会务管理功能 对会议室基础信息进行管理，提供会议室的预定、 与会人员的座位安排，桌牌的制作等功能。实现各会议室的基本情况以及使用情况查询功能。 三、性能要求 ◆1、客户端响应时间响应不超过3秒； ◆2、数据查询反馈不超过5秒； ◆3、复杂图表生成展示不超过10秒； 四、其他要求 ★1、提供完成数据字典； ★2、提供数据接口服务，能按《统一接口平台》的相关服务接口开发标准开发接口，并上架至平台上； 3、支持虚拟机部署，单节点内存不大于64GB； | 113799.63 |
| 1791 | 警务公开管理 | 1项 |  | 一、整体要求 1、应用部署在公安网，提供警务公开信息的管理与发布。 2、应用按本次采购中便民服务平台的接口要求，进行互联网端的公开信息交换、发布。 二、功能要求 1. 互动平台管理 管理与回复社会公众和在押人员家属的信件、咨询、投诉、举报、献言献策等内容。 2.网上办事管理 管理与维护交通指引信息、在押人员开放信息、会见日信息、办理汇款、办理顾送物品申请进行审核与回复。 3.栏目管理 主要提供自定义警务公开等内容的分类及栏目设定，设定成功后，用户则可进行相应的内容管理。 4.内容管理 实现信息发布及管理警务公开具体的展示内容，系统自动根据栏目进行分类，用户可分类设定及导入相关数据，包括监所概况、被监管人员管理、监所规章制度、群众办事程序等监所信息；所内动态信息；执法依据、收押制度、财务保管制度、医疗卫生制度等信息；生活卫生、教育改造、刑罚执行、心理矫治、安全生产相关的法律法规信息；民警信息。 5.家属注册管理 属于羁押对象的近亲家属则可进行申请注册，审核通过后，便可浏览对应羁押对象服刑期间的执法公开信息，审核过程需要经过系统自动审核和羁押中心人工审核，系统将采取一一对应方式，一个羁押对象只允许一个亲属进行绑定注册。 8. 物品价格公示 为提高监所收费透明度，将监所提供的物品及其价格维护进来，对家属进行公示，实现物品及其价格的增加、删除、更改。 9. 预约会见管理功能 （1） 实现编辑更新须知内容，使用简要说明，及探访、来访流程说明；探访相关人员信息填写要求，及允许探访羁押人员、来访办事预约时间。 （2） 对在押人员家属在网上提交的预约探视进行审核 10. 执法公开管理功能 （1） 实现羁押对象近亲家属进行注册并申请查看羁押对象公开的相关信息后，进行系统审核及羁押中心审核工作，通过后才能进行信息查阅。 （2） 实现执法公开内容维护，主要包含：各项异议的处理方式、羁押对象学习、生活卫生、劳动生产、计分考评、分级处遇、行政奖惩、刑罚变更等信息。 11. 民警评价管理功能 实现民警评价信息的查看、统计分析功能。 12. 建议与投诉管理功能 主要是将家属投诉意见在提交后自动登记为执法监督事项，监所对执法监督事项进行审批处理，并在处理完成后，将处理结果通过预留的联系电话反馈给投诉人的功能。 13. 警务公开服务 警务公开服务主要是将数据推送到接待大厅的警务公开终端，由警务公开软件及触摸式查询终端、大屏显示等显示发布系统设备组成，用于律师、被监管人员家属等外来人员在所内接待大厅查看本所警务公开信息，安装在办案接待、亲属会见接待等区域。 警务公开主要功能包括监所概况、被监管人员管理、监所规章制度、群众办事程序等监所信息查询；所内发布的动态信息查询；执法依据、收押制度、财务保管制度、医疗卫生制度等信息查询。 实现通过系统后台设定，用户可对警务公开内容进行自定义分类展示，系统将自动根据展示内容进行分页显示，具体内容可包括：文本内容、图片、视频文件。展示可包括如下业务信息。 （1）羁押中心的性质、任务和职责权限。 （2）人民警察的权利、义务和纪律要求。 （3）对机关和人民警察执法、管理工作进行举报投诉的方式和途径。 （4）羁押对象收监、释放的法定条件和程序。 （5）羁押对象的基本权利和义务。 （6）羁押对象申诉、控告、检举的方式和途径。 （7）羁押减刑、假释的法定条件、程序和结果,向人民法院提请罪犯减刑、假释的建议书。 （8）暂予监外执行的法定条件、程序和结果,暂予监外执行决定书。 （9）羁押对象又犯罪的处理程序和结果。 （10）羁押对象服刑期间应当遵守的行为规范。 （11）对羁押对象服刑改造表现进行考评的条件和程序。 （12）羁押对象分级处遇的条件和程序。 （13）羁押对象获得表扬、记功或物质奖励等奖励的条件和程序。 （14）羁押对象受到警告、记过或者禁闭等处罚的条件和程序。 （15）羁押对象立功和重大立功的条件和程序。 （16）羁押对象通讯、会见的条件和程序。 （17）羁押对象离监探亲、特许离监的条件和程序。 （18）羁押对象思想、文化、职业技术教育有关情况。 （19）羁押对象劳动项目、岗位技能培训、劳动时间、劳动保护和劳动报酬有关情况。 （20）羁押对象伙食、被服实物量标准,食品安全、疾病预防控制有关情况。 （21）执法管理重大事件的处置及调查情况。 （22）工作相关法律法规和规章。 （23）法律、法规、规章和其他规范性文件规定的应当向社会公开的内容。 三、性能要求 ◆1、客户端响应时间响应不超过3秒； ◆2、数据查询反馈不超过5秒； ◆3、复杂图表生成展示不超过10秒； 四、其他要求 ★1、提供完成数据字典； ★2、提供数据接口服务，能按《统一接口平台》的相关服务接口开发标准开发接口，并上架至平台上； 3、支持虚拟机部署，单节点内存不大于64GB； | 57899.63 |
| 1.5.2.智慧监管管理平台系统调试 |
| 1792 | 智慧监管管理平台与各子系统联合调试、试运行 | 1系统 |  | 1.智慧监管管理平台需与统一接口平台进行联调 2.与各个系统联调完成后，进行整体试运行，在智慧监管管理平台进行业务操作，对数据采集及下发流转做整体测试，智慧监所实战平台等产生的数据能上传至智慧监管管理平台，同时在智慧监管管理平台能调阅监所视频 | 185372.97 |
| 统一接口平台及项目软件定制、配套应用及系统集成 |
| 分部分项工程 |
| 1.6.1.统一接口平台及项目软件定制、配套应用及系统集成 |
| 1793 | 个性化定制 | 1项 |  | 1、 界面 实现为看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、收容教育所分别展示平台界面；同时保持界面风格统一。 2、 权限 根据市局云平台安全策略和权限统一管理，采用基于角色的访问控制技术，实现支持多应用系统的集中、灵活的访问控制和授权管理功能，提高管理效率。根据岗位设置权限，登录同一系统关联不同应用，不同岗位用户登录显示不同界面，实现不同业务操作。 为全市看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、收容教育所的各类用户分别配置平台使用权限。平台主要提供超级管理员、用户管理员和操作员三种用户角色，可以为不同的用户分配不同的管理权限和设备权限。所有用户只能按照权限进行操作。 1)用户权限配置分为用户、部门、角色三部分，不同用户可以设置所属部门和隶属角色，相关操作时根据优先级提供优先级高的用户优先使用权利，用户权限可以在线进行授权、转移和取消。 2)在角色权限配置中可以针对功能进行授权，比如收押、教育谈话、审批、控制前端设备的权限，查看系统日志权限，设备参数调节权限等。 3)支持精细化权限设定，可针对任何一个用户，针对任何一个安防资源进行精细权限设置，比如可为每个用户设置对每个摄像头的权限(是否可以实时监控、录像文件点播等)，权限类型和用户级别数量都没有限制。 4)权限克隆:可在角色管理中，对相同角色权限进行克隆，即可对相同的权限功能的用户自动复制权限功能，而无需另行配置，提高权限配置的效率。 3、 流程 为看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、收容教育所的实际业务处理流程分别展示监所各类业务办理流程，同时实现流程与平台功能融合关联。 4、 用户管理 依托统一接口平台建设的与市局统一身份认证服务对接接口，由市局用户中心系统提供身份认证服务，市局用户中心系统基于CA认证平台，结合电子印章技术及其他安全认证手段提供统一的身份认证服务。 5、 系统设置 1） 部门管理 对系统内部门数据进行管理，包括监所名称、部门名称、负责人、联系电话、邮箱、部门状态等。 支持多级部门维护，以树形结构展示。 2） 岗位管理 对系统内岗位数据进行管理，包括岗位名称、岗位编码、岗位状态和备注等。 支持对系统内的岗位进行新增，修改，查询，删除，导出功能。 3） 菜单管理 对系统内菜单和按钮数据进行管理，包括菜单名称、请求地址、类型、权限标识，上线菜单等内容，支持树级展示。 支持对系统内的菜单进行新增，修改，查询，删除，导出功能。 4） 用户管理 对系统内的用户数据进行管理，包括用户角色，用户名，用户类型，用户编号，用户创建时间，用户录入人（即登录系统的当前操作人员），用户登录密码，登录记录数据等。 支持对系统内的用户进行新增，修改，查询，删除，导出功能。 5） 角色管理 对系统内的用户角色进行管理，分为系统管理员，业务审核员，业务操作员等角色。 支持对系统内的角色进行新增，修改，删除，查询等功能。 支持对角色对应的菜单权限和数据权限进行分配。 | 236699.27 |
| 1794 | 智能运维 | 1项 |  | 智能运维系统采用智能分析、故障检测和工作流引擎等技术，整合了视频质量诊断、录像检查和设备状态检测等功能，通过故障联动报警、故障流转处理、统计报表等贴合用户业务的功能，达到无人值守、规范管理、量化考核的目标，从而最大程度的减少视频监控系统运维的人力成本，提高运行维护水平，保障系统安全可靠运行。同时，智能运维系统可以提供对看守所的所有接入的信息化系统和接入的信息化设备运行状态进行全面监控能力。当任何一个接入设备或系统出现问题时，智能运维系统可以立即获取信息，并可通过软件或短信等通讯手段告知管理员，并记录日志，保障故障能够被及时发现和妥善处理，帮助管理员及时了解庞大的看守所信息化工程哪里有问题，降低由于故障引起的监管风险。并且系统实现与监管支队、监所运维平台联网对接。 (一) 智能运维架构 智能运维系统采用基于SOA开发架构，包含业务集成子系统，IT综合网管子系统，视频诊断子系统、工作流子系统，报表子系统等系统 1.业务集成子系统：为客户提供便捷的可视化操作和展示，将资源管理、监控展示、报警处理、视频诊断、统计报表等功能进行整合处理，可集成第三方子系统。该子系统基于B/S架构，采用SSH框架技术。 2.网管子系统：实现设备接入、业务巡检、报警处理功能，为运维系统提供基础数据。 3.工作流子系统：基于JBPM流程引擎开发的提供规范化、流程化的运维保修处理方案。 4.报表子系统：提供精细化的业务报表，为客户提供分析、决策的基础数据。 5.视频诊断子系统：结合智能算法诊断图像质量，确保系统健康运行。 (二) 综合拓扑监控 对软、硬件进行集中的、实时的状态监测，发现问题即时提醒，由于其集中式的展现形式，可以辅助管理员快速定位问题所在； (三) 网络设备监控 对网络设备的运行状态、流量情况进行实时监测，出现故障或超过阀值即时提醒； (四) 主机设备监控 对服务器的CPU、内存、磁盘等的使用情况进行实时监测，出现故障或超过阀值即时提醒； (五) 数据库服务监控 对数据库的连接数、CPU占用、内存占用、磁盘占用等情况进行实时监测，出现故障或超过阀值即时提醒； (六) 中间件服务监控 对中间件服务的运行状态、CPU占用、堆栈使用等情况进行实时监测，出现故障或超过阀值即时提醒； (七) 应用软件服务监控 对看守所各应用系统的运行状态、在线用户数、连接数、CPU占用、内存占用等情况进行实时监测，出现故障或超过阀值即时提醒； (八) 设备监控管理 对包括视频设备、门禁、机房设备等提供综合的监控管理功能，如对视频监控系统，可实现对图像质量的自动检测，及时发现前端摄像机的异常情况，如镜头被遮挡、无图像等情况并提出故障报警。 (九) 设备管理 设备管理主要对看守所安防设施的各类设备进行入网管理、配置管理、关系管理、状态监控、设备控制。 1) 设备入网管理 对系统中各类设备(编码设备、用户终端、调度编码器等)进行入网配置；对系统中各类设备通迅、控制信令进行标准化转换；对系统中各类新上线设备进行入网验证；可以将通过入网验证的结果发送给多媒体调度单元。 2) 设备配置管理 可以对系统中各类设备调整其配置及参数；可配置协议信息、接入类型、编码格式等管理信息和分辨率、码率、帧率画面质量等视频源控制信息； 3) 设备状态监控 可以利用设备接入管理服务单元采集系统中各类设备(编码设备、用户终端、调度编码器等)的状态信息。状态信息主要包括：设备上下线状态、报警状态、使用状态等；可以用拓扑图的方式将各级系统的设备状态送到综合拓扑监控模块进行实时显示。 4) 设备关系管理 可以利用多媒体调度服务单元管理各级用户终端的上下级之间的级联关系；可以利用联网管理服务单元管理各级多媒体调度单元的上下级之间的级联关系；可以通过设置设备级联关系确定音视频转发的路由。 (十) 视频质量诊断功能 支持对系统内视频设备进行轮训，诊断视频质量并输出相关报告。主要包括：对视频信息质量进行检测分析判断，针对视频图像清晰度、颜色、噪声、对比度、亮度等进行量化分析，对出现的视频模糊、偏色、低对比度、低亮度、高亮度、高噪声等异常现象进行检测分析，并通过对视频内容的智能分析，对出现的视频丢失、视频抖动、视频被移动遮挡、条纹干扰等异常现象进行检测分析。 (十一) 运行维护 运行维护系统，根据系统内的设备归档信息、实时采集的设备运行数据，进行业务流程化处理，并结合电子地图，提供分区块、定点定量、责任到人的综合维护管理。主要的功能系统有：排障报修、运维考核、设备资产管理、设备信息归档等。 (十二) 排障报修功能 1）故障设备管理 系统在收集到设备故障报警信息后，将其记录到中心数据库中，并对其进行统计分析、报表管理等，利于信息归档、分析、维护； 2）设备报修业务流程 当设备故障出现频繁，或直接失效等情况时，可发起报修流程，并对报修单进行流转跟踪，报修结果反馈等。可通过保修单编号、所属单位、上报人、上报状态、开始时间和结束时间查询保修单；同时添加保修单时，必须填写所属单位，上报人，联系电话，故障描述，否则不可以保存。 通过运行维护系统，进行衍生业务操作，如进行运维考核等，大大提高系统的维护积极性。系统还可以将设备的建设信息、施工单位信息、维护人员信息、报修记录等信息数据进行资产管理和信息归档，实现业务数据的统一管理，从而实现立体式的运维管理。 | 664349.63 |
| 1795 | 便民服务平台扩展 | 1项 |  | 一、项目概述 在市局现有便民服务平台基础上，增加监所信息公开、会见预约、在押人员家属汇款等功能，主要为社会公众及在押人员亲属、监护人、执法监督员提供政策法规 查询、会见预约、提审预约、远程视频会见预约、亲情汇款、投诉建议等功能。 二、系统功能建设要求 1、法律法规服务 为社会公众和在押人员家属提供生活卫生、教育改造、刑罚执行、心理矫治、安全生产相关的法律法规信息查询服务。 2、物品价格公示服务 在押人员家属可以查询监所提供物品的物品价格公示，提高收费透明度。 3、民警信息公开服务 在押人员家属可以直接在警务服务平台上查看在职民警姓名、岗位、照片等信息。 4、预约会见服务 在押人员家属、律师可以直接在警务服务平台（包括市局警务网上服务平台、“i微警”微信版、“i微警”App版）按要求填写预约会见的在押人员姓名、所在监区、预约会见时间、申请预约会见的理由、申请人姓名、与在押人员关系、身份证号码、家庭住址、联系电话等信息，申请人需提前五个工作日发起预约，预约仅限于周日，国家法定节假日暂不办理会见。同时，实现“全网覆盖、网上预约、调度管理、互联互通、消息通知”等业务功能。 1）用户登录管理 集成i微警公众版统一认证登录功能，获取当前登录用户信息。 2）预约登记 （1） 来访人姓名、身份证号、手机号码，可添加多个来访人，默认将i微警当前登录用户作为来访人。 （2） 是否有来访车辆、如有需填写车辆信息、驾驶员信息。 （3） 被访人姓名、身份证号、关系、部门。 （4） 会见事由、会见时间、备注。 （5） 被访羁押人员姓名、身份证号需通过调用“羁押人员”接口核实有效性。 3）我的预约 （1） 预约列表，内容：来访人、被访人、拜访时间、预约状态。 （2） 预约内容搜索，根据时间、被访人、状态搜索。 （3） 查看预约结果详细，查看预约是否通过，预约排队情况。 4）消息通知 （1） 集成ios、安卓版本i微警公众版消息通知接口。 （2） 短信告知来访人预约结果。 5、远程视频会见预约服务 家属可以通过i微警上进行远程会见预约，预约信息包含预约会见的在押人员姓名、所在监区、预约会见时间、申请预约会见的理由、申请人姓名、与在押人员关系、身份证号码、家庭住址、联系电话、在哪个司法局进行会见等信息。在远程会见申请审批通过后，在押人员家属可以对自己亲属进行远程会见，该功能在监所端调用会见管理系统，家属在当地司法局进行远程视频会见，实现在押人员家属与在押人员之间的远程视频功能。 7、执法公开服务 执法公开是授予在押人员近亲家属公开的相关信息，在押人员近亲家属需进行申请注册，由系统审核及监所审核通过后才能进行信息查阅，执法公开主要包含各项异议的处理方式、在押人员学习、生活卫生、分级处遇、行政奖惩、刑罚变更等信息。 8、民警评价服务 在押人员家属可以直接在警务服务平台上对接待民警的执法服务情况进行评价。评价结果将在后台审核完成后进行评价公示。 9、建议与投诉服务 在押人员家属可以直接在警务服务平台上对接待民警的执法服务情况进行匿名投诉举报，需填写投诉举报理由，投诉举报监区、在押人员姓名、与在押人员关系、投诉人姓名、联系电话、身份证号等信息，并可查看处理结果。 10、互动交流服务 为社会公众和在押人员家属提供所长信箱、信访信箱、网上咨询、网上投诉、网上举报、查询回复、咨询电话、建言献策等网上办事服务。网上咨询、投诉、举报、建言献策采用匿名登录的方式，提交成功后会生成一个唯一的编号，根据编号即可查询回复信息。 11、监管微服务 建立监管微服务，实现被监管人员家属通过i微警在线申请给被监管人员汇款申请，申请通过后通过i微警连接微信、支付宝等第三方服务给被监管人员汇款，为民众提供便捷的在线寄钱服务。 | 313349.63 |
| 1796 | 来访人车核查支撑系统 | 1项 |  | 一、整体要求 1、采用分布式架构设计，支持云、虚拟化部署； 2、功能模块采用微服务架构开发，模块故障不影响其他业务模块的运行。 3、提供互联网、公安网、移动警务网、监所设备专网四网联动应用。 4、系统支持虚拟机部署，每个模块内存占用不超过64GB；模块间访问支持DNS访问及负载均衡，不允许采用IP直连； 5、系统服务应上架至统一接口平台； 6、提供全市公安场所的来访管理接入。 二、公安网端管理功能要求 1、统计看板 以数据图表形提供来访、会见相关的管理的信息看板，展示来访人员、办事类别等信息。 2、预约单管理 在押人员家属、律师可以直接在网上警务服务平台上进行预约会见，并完成在押人员姓名、所在监区、预约会见时间、申请预约会见的理由、申请人姓名、与在押人员关系、身份证号码、家庭住址、联系电话等信息的填写，并按管理规定选择可预约时间。同时，实现“全网覆盖、网上预约、视频会见、调度管理、互联互通、业务审批、实时监控、统计回放”等业务功能。 3、访客查询管理 可以根据来访登记中的来访时间段、来访人姓名、证件号码、来访单位、被访人及被访人背景审查情况等任意信息查询访客历史记录。 4、访客来访确认 被访人可查询出相关的来访信息，在系统中进行放行确认，包括确认来访人数、人员、时段等信息。 5、门禁控制 系统通过接口可实现与警务通系统应用对接，门禁系统对接，可实现来访确认后在确定的时间段内开放被访单位所在途经区域的大门门禁。 6、黑名单管理功能 黑名单管理包括黑名单登记和黑名单查询两方面。对于不受欢迎的拜访者，被访单位可以录入姓名、性别、证件类型、证件号码、电话号码、不安排会访原因以及创建日期进行黑名单登记，并可根据登记的信息进行查询，以防止被访单位受到某些恶意拜访骚扰。 黑名单可设置为全局黑名单、业务单位黑名单及公安部七类重点人员名单等。名单可全局共享，由各级单位管理员负责更新。 黑名单信息将导入人员背景审查系统，供其他应用环境使用。 7、报表管理功能 系统可以根据访客登记信息自动统计生成日报表、月报表和年报表，并提供导出功能 。报表可精细至单位、部门、终端机等多条件组合生成。 8、基本信息管理功能 基本信息管理包括部门管理、人员管理、安全级别管理、安全区域管理和出入口管理等信息。 1）部门管理：可以录入部门名称、上级部门、部门位置、部门编号以及部门简介等信息，以方便查询。 2）人员管理：同步市局用户中心，同步部门、警员数据。主要内容包括员工姓名、性别、所属部门、职务、工号、证件号码、电话号码、手机号码、邮箱地址，员工照片等。 3）安全级别管理、安全区域管理和出入口管理：可根据单位各区域的安全级别。录入可开放区域和保密区域，从而决定是否对来访者放行并提醒来访者远离保密区域。 9、系统管理功能 提供对系统用户进行权限设置、修改密码、数据管理、日志管理等功能，在使用过程中遇到障碍可以寻求系统帮助。 10、运维监控 支持查看服务器环境资源资源使用情况，支持资源告警短信、民警i微警应用消息通知，支持接入互联的终端设备使用状态、在线状态监控，支持终端使用次数统计，支持系统各服务接口状态、是否有效监控。支持终端授权凭证添加、禁用等管理功能。 11、支撑服务 1）人员背景审查服务 要求提供人员背景审查服务，傅访人员的身份证号进行背景审查，提供多种结果返回形式，可返回状态码或具体背景信息。 2）实人认证服务 要求提供来访人员实人认证服务，以视频流或图片流方式进行活体检测及人证比对接口，实现实人认证。 3）人像比对服务 要求提供人像比对服务，支持1：1人证合一比对，支持1：n人脸检索。 4）车辆核查服务 提供车辆信息核查比对服务，根据车牌号、车型(小型汽车、大型车)、车架号、发动机号进行车辆核查比对，可判断车辆是否存在套牌、已报销等功能。 5）通行授权服务 提供门禁授权控制服务，支持本单位工作人员、临时来访人员授权使在特定时间范围内在特定门禁设备上具有通行权限。并支持过期的人员授权清除功能。 三、公众端预约会见服务功能要求 公众、律师、家属等人员可以直接在互联网端警务服务平台（包括市局警务网上服务平台、“i微警”微信版、“i微警”App版）按要求填写预约提审的在押人员姓名、所在监区、预约时间、申请人姓名、身份证号码、单位、联系电话等信息，申请人需按提审规定进行预约。同时，实现“全网覆盖、网上预约、调度管理、互联互通、消息通知”等业务功能。 1、用户登录管理 集成i微警公众版统一认证登录功能，获取当前登录用户信息。 2、预约登记 1） 来访人姓名、身份证号、手机号码，可添加多个来访人，默认将i微警当前登录用户作为来访人。 2） 是否有来访车辆、如有需填写车辆信息、驾驶员信息。 3） 会见事由、会见时间、备注。 4） 被访在押人员姓名、身份证号需通过调用“在押人员”接口核实有效性。 3、我的预约 （1） 预约列表，内容：来访人、被访人、拜访时间、预约状态。 （2） 预约内容搜索，根据时间、被访人、状态搜索。 （3） 查看预约结果详细，查看预约是否通过，预约排队情况。 4、消息通知 （1） 集成ios、安卓版本i微警公众版消息通知接口。 （2） 短信告知来访人预约结果。 5、应用帮助 系统提供详细的步骤操作提示及下步操作帮助，方便用户使用，更好的起到便民利警作用。 四、移动警务端管理功能要求 监区管理人员可通过移动警务“i微警”上实现来访、办案、办事人员的预约审批。 1、 集成要求： 应用必须采用webapi+H5形式开发，以满足南宁市公安局移动警务开发平台的开发要求，使应用能被“i微警”（民警版）应用的整合要求。 2、用户登录管理 集成“i”微警移动警务版的统一认证登录功能，获取当前登录用户信息。 3、来访预约管理 （1） 预约清单提供列表形式展现，民警可在应用上看到近期需要审批的预约清单，并对每一项进行审批，审批结果会反馈到互联网端上。 （2）可查看到预约提审的在押人员姓名、所在监区、预约时间、申请人姓名、身份证号码、单位、联系电话、会见事由、会见时间、备注等信息，若来访人员驾车前往，车辆信息及预约时段的停车位管理信息也同时显示。 （3） 预约会见信息包括在押人员信息、来访人背景、车辆信息等通过接口核实有效性有疑问的也同时显示出来供审批人参考。 4、消息通知 （1） 集成i微警移动警务版消息通知接口、二类应用消息网关。 （2） 短信告知来访人预约结果。 5、下发人脸授权 确认预约通过后，系统将来访人脸推送到被访部门的楼层人脸门禁，有效期为来访预约所计划的时间段，过后将自动清除该来访人的门禁人脸。 6、应用帮助 系统提供详细的步骤操作提示及下步操作帮助，方便用户使用，更好的起到便民利警作用。 五、自助登记终端对接服务、功能要求 基于安卓系统的访客自助登记功能，用于门卫管理使用，集成身份证读取、电子身份证识别、背景审查、人脸入库、来访办事登记等功能，来访人员进行简要登记，达到快速通行，功能要求如下： 1、 羁押会见及来访办事功能要求： 1）支持集成二在身份在证读器卡，读取身份证信息。 2）支持扫描访客手机上的电子身份证二维码，使用二维码内容调用来访电子身份证接口，返回的电子身份信息包含：姓名、身份证号、人脸照片等。 3）集成背景审查接口对来访人进行审查，背景审查不通过人员即通知民警核实。 4）集成来访后台服务接口，提交来访人员身份信息，创建羁押会见来访登记单。 5）提交登记单后调用来访人脸创建接口，上传身份证人像照片作为临时人脸识别通行使用。 3、历史记录 登记终端支持查询历史访单记录功能，可通过日期、来访人、访单号查询，历史记录内容有：姓名、身份证号、背景审查结果、创建时间、人像照片等。 4、信息通知 集成来访后台接口，接收信息实现提醒功能，信息包含：访单审核消息、通知告示。 5、应用设置 1）支持设置与服务端连接的ip、端口，验证连接状态。 2）支持设置当前设备编号，与后台服务进行匹配验证。 3）支持设置开机默认启动。 六、人员道闸终端对接服务、功能要求 1、道闸设备支持自动采集人脸照片，支持活体检测功能。 2、支持集成市局人脸识别系统实现自动人脸识别，识别通过后控制闸机开闸，支持多个人脸库比对识别，如本单位工作人脸库、临时来访人员人脸库等。 3.集成指纹采集仪，调用指纹系统比对接口进行比对，比对通过后控制闸机开闸。 4.支持集成二代身份证识别仪，读取来访人员证件照片，调用人脸识别系统1：1接口，实现人证比对，比对通过后可控制闸机开闸。 5.集成二维码扫描仪，扫描互联网电子身份证，使用二维码内容调用来访电子身份证接口，获取照片与当前人脸进行1:1比对，通过后可控制闸机开闸。 6、应用模式设置，支持设置与服务端连接的ip、端口，验证连接状态，支持设置当前设备编号，与后台服务进行匹配验证，支持设置开机默认启动应用。 | 1756349.63 |
| 1797 | ▲统一接口平台 | 1项 |  | 一、 整体要求 1、API网关系统实现API请求的统一路由和转发。 2、API数据展示门户，统一展示和管理所有注册的API接口 3、统一的API监控平台实现API监控功能的统一 4、具有高稳定性、高并发特性的架构设计 5、提供Web可视化的路由配置管理功能,可以快速通过url匹配规则路由所有请求到后端 6、支持内部业务系统通过API网关暴露到外网的能力，支持图片，文件等资源的双向路由能力 7、支持自定义负载均横实现多个后端服务的API负载均衡路由。 8、API网关提供第三方Rest API，WebService的注册能力 9、支持第三方业务系统API在Web界面中进行直接注册的功能 10、支持针对应用的权限控制。只有获得授权的应用才能请求注册的API 11、可以让不同的角色或用户调用不同的API版本，实现API的灰度发布能力 12、可以在后端API调用前，调用后进行数据的控制，支持自定义的日记策略，可以实现个性化的日记收集功能 13、支持API的分类和按应用管理功能，注册的API能自动生成API文档，并可以生成标准的OpenAPI3.0文档 14、支持对API网关按应用进行管理15、支持按应用对API输入输出参数使用密钥进行数据的加解密 1、支持对API网关中的路由配置、API注册配置的统一控制策略自定义功能，通过Java Bean实现对所有路由和API的事件控制 2、控制策略插件可以作用于所有API、以及应用、路由、API等不同的级别，控制策略支持多个控制点如：后端API调用前，后端API调用后，路由转发异常时等 1、当后端API具有多台服务器时，API网关支持自定义的负载均衡算法 2、用户可以根据业务负载情况自定义算法并部署到API网关中，不同的路由和注册的API可以选择不同的负载均衡算法 17、API网关支持路由和注册的API直接输出模拟数据的功能，可以在Web界面中直接配置模拟的JSON数据，模拟数据可以关联API和路由，在后端还没有开发好的情况下输出模拟数据给调用方 18、当API或后端系统有多个版本需要发布时可以自定义灰度发布策略，支持按IP地址进行灰度发布 19、支持与第三方服务注册与发现服务器集成，可以缓存服务注册中心的服务实例，当与注册中心断开时仍然可以使用缓存数据进行路由 20、支持Web界面下直接监控所有路由以及API的熔断情况，支持Hystrix的重启功能，支持查看FallBack次数，当前并发数、请求数、错误数、错误率等参数 21、API网关中所有的能力与算法均采用插件的方式进行管理和自定义，插件采用普通的Java Bean模式进行创建 22、插件支持Web IDE进行在线修改插件的Java代码，修改并可以实时生效，插件支持热部署 23、支持协议之间的相互转换 24、支持多种协议的API接口的混排功能 25、用户可以新建应用,所有API以应用维度进行管理 26、应用可以指定API调用权限，应用可以指定管理员，应用管理员可以具有此应用的所有API权限 27、应用可以指定开发者，只有此应用的开发者才能修改API，应用允许匿名访问，以方便在发布在外网 28、API集成开发平台实现数据服务的快速发布与集成 29、API自动化测试平台实现API服务的快速自动化测试 30、创新的服务集中式开发分布式部署模式 31、全面采用Web管理模式，通过浏览器即可对服务进行开发和治理 32、，可以在Web界面中直接配置模拟的JSON数据，模拟数据可以关联API和路由，在后端还没有开发好的情况下输出模拟数据给调用方 33、数据模型支持全B/S架构，在浏览器即可完成数据建模 34、通过数据模型可以快速发布API，同一数据模型支持持久化数据库中包括NoSQL和关系数据库，支持实例模型创建后自动生成数据库表，支持根据数据模型自动生成CRUD的SQL语句 35、可视图化日历视图查看开发日记，按月按年查看开发日记， 36、可视化新增，日记列表，删除，搜索 37、提供开发日记的全部API接口 38、提供Web界面的所有SQL语句管理功能，无须在XML文件中管理SQL语句 39、通过SQL语句可以快速发布API 40、支持动态SQL语句，动态SQL支持复杂的运算并能获取HTTP传入的参数来组装SQL 41、所有SQL管理功能提供全部API接口，第三方能通过API进行创建、修改、删除SQL语句 42、提供全Web界面管理API接口的功能，支持API从开发到发布到API测试到API运行监控到API下线的全生命周期管理 43、支持Web界面手工创建API接口，支持对多个API接口的聚合并发布成为一个新的API，多个外部API聚合时可以指定依赖关系和数据继续关系 44、API支持版本管理，可以根据请求头自动识别用户需要调用的API版本，多版本可以同时共存，API支持模拟状态，模拟状态时自动输出模拟数据 45、API支持调试状态，调试状态下可以跟踪此API的所有执行和运行过程，提供API的Web快速测试界面，根据API的配置数据自动创建测试界面,无需使用第三方的API测试工具 46、提供API文档自动生成功能 47、支持OpenAPI3.0文档输出功能 48、支持API文档导出word文档功能，支持API的全局搜索 49、提供全Web界面的JavaBean管理能力，支持手工在Web界面中直接创建Java Bean能力，支持通过注解自动扫描Java Bean的信息自动创建Java Bean的管理配置数据 50、支持Web界面中配置Bean是否支持延迟加载模式，自动关联显示Java Bean中发布的API 51、支持导出Java Bean的功能，并可以在其他环境中一键导入并运行，无需停机 52、提供全套可以自定义和个性化二次开发的Java注解方法来实现API的快速开发和API文档生成 53、提供全Web界面的API自动化测试能力，系统能智能计算当前API的测试覆盖情况，系统能自动找出没有测试用例的API列表，提供可视化的图表显示API的测试情况 54、能根据API的输入参数的对像类型自动补全API测试参数 55、提供Web界面下的API模拟数据管理和维护功能 56、提供模拟数据生成器功能，可以根据规则自动创建数据库表中的种子数据 57、提供应用菜单管理功能,菜单自动发布为API供调用方使用。 58、支持一个应用下配置多个菜单，菜单支持无限层次的树型结构，菜单可以绑定权限也可以排除权限 59、提供Web可视化的定时任务调度和管理功能，可以直接在Web界面中创建一个定时调度任务，可以指定任意需要运行的Java Bean或方法 60、支持系统中的配置数据的多环境管理功能 61、支持多组织机构的管理与维护 62、可集成第三方组织架构及用户数据，支持无限层级的部门管理和维护，支持角色定义和维护，支持权限定义和维护 63、支持Web界面中实时配置多个数据源,所有数据源中的数据通过建模后即可快速发布API 64、支持数据源的测试功能，支持数据源的更新功能，修改配置后能实时热更新数据源的配置信息 65、支持自定义每个应用的专有角色 66、支持自定义每个应用的权限，权限按照RBAC模式进行设计和管理，权限可以绑定的多个API和角色，只有具有此权限的用户才调用API 67、角色和权限提供API接口可以通过第三方实现创建，删除、修改等操作 68、提供对API的统一调用控制策略管理功能，可以实现对API的初始化、调用前、调用后、异常时等的统一控制事件的自定义 二、功能要求 1、提供Web可视化的路由配置管理功能,可以快速通过url匹配规则路由所有请求到后端，支持全站的HTTP反向和正向代理的路由配置，支持内部业务系统通过API网关暴露到外网的能力，支持图片，文件等资源的双向路由能力，支持多API网关的相互路由能力，路由配置支持分类管理功能，支持路由配置的搜索、排序功能，可以Web界面中直接新增路由配置，无需命令行或XML文件配置，支持复杂的路由匹配规则能力 2、支持伪装API后缀名的能力，即可以把后端的API或URL伪装为.html,.js等文件的能力，支持路由配置追加固定前缀功能，可以为后端API自动追加固定路径，支持路由超时时间设定，支持路由超时重试次数自定义功能，允许匿名访问路由的能力，方便把公共的网页或API提供给公众访问，允许按应用控制路由权限的能力，不同的业务系统可以划分到不同的应用中并进行分别的权限控制， 3、支持自定义负载均横实现多个后端服务的API负载均衡路由，支持路由出错时输出模拟数据给调用端的能力，支持调试状态，可以跟踪输出路由的详细调用过程，可快速定位路由错误，可与第三方任意服务注册与发现服务器集成，可根据服务实例自动寻找后端API地址，当服务注册与发现服务器断开时，API网关可以依赖本地缓存数据继续运行和路由不受影响，支持自定义日记策略，可以实现路由输入、输出数据的详细记录和追踪，支持自定义Header头的过滤功能，支持透传Header头部消息的能力 4、支持路由配置的灰度发布功能，可以自定义灰度发布策略实现复杂的灰度发布功能，支持多个相同路由的排序功能，排序在前的优先匹配成功并路由，支持路由的熔断保护策略自定义，支持按信号量隔离并发数的能力,超过信号量时采取排队调用的功能，支持按并发线程数据隔离并发数的能力，支持路由配置的独立线程池大小自定义,超过线程时采取排队的功能，支持熔断器开启阀值自定义功能，支持熔断器熔断时间的自定义功能，支持熔断器出错百分比开启阀值自定义功能，自动记录路由的成功转发次数，自动记录路由的失败转发次数，自动计算路由的平均耗时，当后端有多台服务器提供服务时，可以详细计算每台服务器的平均耗时，支持路由自定义处理插件能力，可以在路由执行前，路由转发后进行自定义的业务处理，可视化统计API网关的平均耗时，支持异常统一处理的自定义提示消息能力 5、支持WSDL和WebSerivce的全站路由，业务系统可以直接通过API网关引入wsdl文件，支持路由配置动态更新功能，路由配置修改后立即同步其他API网关集群服务器进行路由更新，支持404错误的统一自定义功能，路由配置支持导入导出功能，导出的路由配置可以在其他环境中一键导入并实时生效，路由配置的所有功能均发布为API接口，可以由第三方系统进行路由的创建，修改和维护 6、API网关提供第三方Rest API，WebService的注册能力，支持第三方业务系统API在Web界面中进行直接注册的功能，支持API注册的版本管理功能,可以实现多版本的同时发布，可以根据HTTP请求头消息自动调用不同版本的API，支持参数映射配置功能，可以把HTTP中传入的参数经过转换后传入后端API 7、注册的API以应用的身份来控制API的权限，支持针对应用的权限控制。只有获得授权的应用才能请求注册的API，支持注册的API输出模拟数据的能力，可后端API还没有开发完成时可以输出模拟数据 8、支持发布范围指定，可以让不同的角色或用户调用不同的API版本，实现API的灰度发布能力，API网关内置防重放，防SQL注入的检测插件,用户还可以自定义更多插件，支持注册API的打标签功能，可以把不同的API通过标签进行聚合，支持注册API的过滤器控制功能，可以在后端API调用前，调用后进行数据的控制，支持自定义的日记策略，可以实现个性化的日记收集功能 9、支持Header头的透传能力，支持Header头的过滤能力，支持自动追加固定Header头到后端API的能力，支持后端API超时时间设定，支持后端API超时的重试次数，支持后端API的参数类型转换，支持后端API的认证用户和密码设定功能，支持注册API的调试状态，可以跟踪API转发的全过程 10、支持API的分类和按应用管理功能，注册的API能自动生成API文档，并可以生成标准的OpenAPI3.0文档，支持注册API的路由熔断保护策略自定义，支持注册API按信号量隔离并发数的能力,超过信号量时采取排队调用的功能，支持注册API按并发线程数据隔离并发数的能力，支持注册API的独立线程池大小自定义,超过线程时采取排队的功能，支持注册API的熔断器开启阀值自定义功能，支持注册API的熔断器熔断时间的自定义功能，支持注册API的熔断器出错百分比开启阀值自定义功能，支持错误码和错误消息的自定义功能，支持后端API调用成功的示例格式设定 11、支持后端API调用失败示例格式设定，可以根据注册API的相关参数及方法自动生成Java代码注解，支持自定义Java Bean来实现参数的转换和协议转换能力，支持企业微信API的access_token自动维护功能，内部系统可以直接通过API网关调用企业微信的接口无需进行任何代码开发，支持根据注册API的输入参数自动生成测试界面和测试用例的能力，支持在测试界面中模拟不同用户进行请求测试的能力，无需切换帐号即可快速模拟不同的用户进行请求，支持输入参数的校验（枚举、正则、长度、类型、手机号，邮件）等等的校验，为后端API屏蔽无效请求,可自定义验证Java Bean 12、支持输入参数的自动编码功能，有利于屏蔽JS和SQL注入的攻击，支持流量控制可以管控后端API的被访问频率，以控制调用方的请求频率，也可防止高频攻击，API注册支持导入导出功能，导出后可以在其他环境中一键导入并实时生效，系统提供出错日志，可以直接在Web界面中查看错误日记,以供快速排错，API注册能力全部开放为Rest API接口，第三方系统可以使用Rest API实现对API网关的API注册、维护、修改等操作 13、支持对API网关按应用进行管理,所有路由和API均按应用维护进行管理和授权，支持按应用对API输入输出参数例用密钥进行数据的加解密，应用支持设定权限，属于此应用的路由规则和API均受此应用的管控，路由控制支持以应用的模式进地查看，支持API网关中的应用与企业微信中的应用进行同步的功能，支持对应用的搜索、排序、修改等功能 14、支持对API网关中的路由配置、API注册配置的统一控制策略自定义功能，通过Java Bean实现对所有路由和API的事件控制，控制策略插件可以作用于所有API、以及应用、路由、API等不同的级别，控制策略支持多个控制点如：后端API调用前，后端API调用后，路由转发异常时等 15、支持启用和停用状态，停用后立即停止对API的控制，支持控制失败的API输出自定义的错误消息能力，提供Rest API供第三方系统创建、修改和维护控制策略的能力 16、当后端API具有多台服务器时，API网关支持自定义的负载均衡算法，系统已内置多种常用的负载均衡算法，用户可以根据业务负载情况自定义算法并部署到API网关中，不同的路由和注册的API可以选择不同的负载均衡算法 17、当API或后端系统有多个版本需要发布时可以自定义灰度发布策略，支持按IP地址进行灰度发布，支持按版本进行灰度发布，支持按用户、角色、部门进行灰度发布，支持自定义的灰度发布算法，以实现复杂的灰度发布能力，灰度发布策略功能发布为Rest API可以由第三方系统来创建灰度发布策略 18、API网关中所有的能力与算法均采用插件的方式进行管理和自定义，插件采用普通的Java Bean模式进行创建，插件支持Web IDE进行在线修改插件的Java代码，修改并可以实时生效，插件支持热部署，修改和部署新的插件后无需停机 19、支持自定义插件分类，支持在Eclipse中编写插件并自动扫描到API网关中进行统一管理 20、https与http相互转换 21、restful与webservice相互转换 22、restful与dubbo相互转换 23、支持自定义的协议转换插件 24、支持json转xml，xml转json 29、可视图化日历视图查看开发日记，按月查看开发日记，按年查看 30、可视化新增，日记列表，日记删除，日记搜索 31、提供开发日记的全部API接口 32、我的任务列表，我的待测试任务，我的已关闭任务，新增任务可指定开发人员有完成时间 33、删除任务，任务权限控制，用户只能查看自已的任务，任务搜索，任务状态支持可视化拖动并改变状态，提供任务看板的全部API接口 34、用户可以新建应用,所有API以应用维度进行管理 35、应用可以指定API调用权限，应用可以指定管理员，应用管理员可以具有此应用的所有API权限，应用可以指定开发者，只有此应用的开发者才能修改API，应用允许匿名访问，以方便在发布在外网，应用可以指定开发状态来标识应用的开发进度，应用可以按业务领域来进行分类管理 36、我的应用只列出此用户创建的应用，应用开发完成后支持在线一键打包生成应用安装文件，支持Web界面中一键安装生成的应用包文件，安装必须是不停机的热部署 37、应用支持快照功能，在Web界面中点击即可对此应用的所有开发设计进行快照，应用可以根据快照点任意回滚至快照时的开发设计状态，支持导出应用的所有配置数据，所有设计必须按应用进行管理和组装，提供应用管理的全部API接口，支持创建，删除，管理应用 38、数据模型支持全B/S架构，在浏览器即可完成数据建模,通过数据模型可以快速发布API，同一数据模型支持持久化数据库中包括NoSQL和关系数据库 39、 支持实例模型创建后自动生成数据库表，支持根据数据模型自动生成CRUD的SQL语句，数据模型允许定义别名，别名可以映射到Java Bean，可以双向映射，数据模型字段支持权限绑定，绑定权限后只有此权限的用户才能查看此字段数据，支持从数据库表中导入已存在的数据库表作为模型，数据模型创建后能像数据库管理工具一样对数据型中的数据进行Web可视化管理，在Web界面中对数据模型中的数据进行CRUD操作，无需到数据库管理工具中进行操作 40、数据模型中的数据支持从Excel导入，数据模型中的数据支持导出到Excel可以全部导出也可以分页导出，支持数据模型中的数据在管理时可以指定显示列，而不是全部列，当有API操作此数据模型时，数据模型能自动关联显示相应的API，当有SQL语句操作此数据模型时能自动关联显示相关的SQL语句，支持数据模型一键复制创建一个新的类似数据模型 41、数据模型支持一键创建CRUD等API服务接口，根据数据模型可以一键生成MVC的JAVA代码，生成MVC代码时可以指定包路径及类名称等，生成MVC代码时可以实时预览要生成的Java代码 42、 支持业务模型创建，业务模型是对实体模型和数据库表的再次组合，业务模型支持从多表中指定数据来源，业务模型支持字段数据从其他业务模型中引用，支持虚拟的字段创建，字段可以绑定事件读取其他表的数据，业务模型中的数据持久化时能自动持久化关联的子表数据，业务模型中的数据删除时能自动删除关联的子表数据，业务模型中的字段支持权限绑定，只有相应权限的用户才能显示字段数据，业务模型的数据来源可以使用SQL语句也可以使用动态SQL语句 43、 支持数据的导入导出功能，支持元数据的导入导出功能，提供数据模型元数据的API接口，能通过API接口查询、管理、创建数据模型，支持MongoDB数据模型，实体模型和业务模型都能自动映射到MongoDB数据库，支持业务视图功能,业务视图可以把不同的数据模型以及API等数据聚合成一个业务对像，支持业务视图对API的输出数据进行格式化的功能，支持数据发布API的自动分页功能，支持数据模型中的列作为权限字段，只有具有此权限的用户才能查询到此数据 44、提供Web界面的所有SQL语句管理功能，无须在XML文件中管理SQL语句,通过SQL语句可以快速发布API，SQL语句能自动根据数据模型和表进行分类管理和查看，支持SQL语句绑定权限，不同权限的用户获取的SQL语句不一样,从而实现API对数据权限的过滤 45、支持动态SQL语句，动态SQL支持复杂的运算并能获取HTTP传入的参数来组装SQL，提供不同数据库的SQL语句示例代码，SQL语句的语法兼容MyBatis的SQL语法，系统自动计算SQL语句的执行次数以及平均运行时间，支持一键根据SQL语句发布成为RestAPI接口，支持SQL语句的复制并创建新版本，API如果引用了此SQL语句则在SQL语句中自动关联显示此API接口 46、支持SQL语句的导入导出功能，提供与MyBatis一致的SQL语句操作mapper类，SQL语句支持不同数据库类型自动选择相应的SQL语句，实现多数据库的SQL自动兼容，SQL语句可以自动绑定数据库连接，执行SQL时自动连接不同的数据源来操作数据，所有SQL管理功能提供全部API接口，第三方能通过API进行创建、修改、删除SQL语句 47、提供全Web界面管理API接口的功能，支持API从开发到发布到API测试到API运行监控到API下线的全生命周期管理，发布的API符合swagger和openapi3.0标准，API接口可以直接通过Java注解代码自动扫描并创建，支持Web界面手工创建API接口，支持对多个API接口的聚合并发布成为一个新的API，多个外部API聚合时可以指定依赖关系和数据继续关系 48、 API支持版本管理，可以根据请求头自动识别用户需要调用的API版本，多版本可以同时共存，API支持模拟状态，模拟状态时自动输出模拟数据，API支持调试状态，调试状态下可以跟踪此API的所有执行和运行过程，提供API的Web快速测试界面，根据API的配置数据自动创建测试界面,无需使用第三方的API测试工具，API测试时支的模拟不同的用户进行请求以测试API的权限及数据，API支持复制并创建一个新版本的功能 49、API支持可视化的权限绑定功能，绑定后只有此权限的用户才能调用此API，API支持自定义分类管理，API支持打标签，可以通过标签功能对API进行分类聚合，支持外部API接口的手动注册，外部API接口同时支持Rest和SOAP接口并支持协议的自动转换功能 50、支持API参数映射配置功能，可以配置和转换后端API参数，支持API多版本的控制功能，可以快速回滚至任一版本，可以以应用的身份来控制API的权限，支持针对应用的权限控制。只有获得授权的应用才能请求相应的API，允行管理员随时取消API的调用权限，开发权限 51、支持API的匿名访问,以支持公众API的发布，支持HTTPS协议发布，支持SSL加密，支持HTTPS的API调用，API内置支持防API高频调用攻击，防SQL注入，防JS注入等的安全措施，支持API请求防重放功能，支持请求数据防纂改功能 52、支持多种及自定义的数据加密算法，提供防止JS跨站点脚本攻击的能力,可对参输入输出参数自动编码，支持API参数防止JSON的深度攻击能力,可以拒绝超过一定深度的JSON参数，支持API参数类型，参数值（数据库字段长度，重复数据库记录，枚举，正则表达式，自定义Java Bean）等方式校验，可以在API控制层直接拒绝非法请求，不用路由到后端API或逻辑，支持自定义Java Bean插件实现参数校验功能 53、支持自定义的Java Bean插件实现不同协议的相互转换功能，支持API的数据缓存功能，数据缓存系统自动维护，只需在web界面中勾选即可实现缓存，支持API的异步请求功能，以应对大并发的API请求情况，异步功能只需在Web界面开启异步请求队列即可，支持将数据库的数据暴露成Restful的API，支持数据库存储过程暴露成为Restful的API，支持数据库视图和SQL语句暴露成为API 54、支持从数据模型中导入数据字段作为输入参数，减轻API的参数构造工作量，支持隐藏API输入参数功能，隐藏的输入参数在API文档中不显示给调用方，支持参数的自动编码，包括utf-8或加密编码，API参数支持示例值和缺省指定功能，API参数验证失败时能自动绑定状态码输出相应的消息和状态码给调用方，支持错误状态码维护功能，可以维护状态码和对应用的错误消息 55、支持在Java中使用注解来标识状态码和错误消息，错误消息支持引用对像功能，能自动把错误对像输出给调用方，在Web界面下可视化API对Hystrix服务熔断功能的支持，支持超时时间的自定义，支持最大并发数的自定义，支持熔断器启用阀值的自定义，支持熔断器工作时间的自定义，支持出错百分比阀值的自定义，API支持RequestBody请求时，直接指定JSON对像作为输入参数示例功能，API测试结果支持一键设定为测试用例的功能 56、支持API发布为定时任务，并由系统定时调度API，调度完成后可以主动通知其他业务组件，API测试失败结果支持一键设定为API的失败示例功能，支持根据Web界面的API配置自动生成Java代码和注解的功能，支持API的分类、搜索、排序等功能，支持API设计功能，在后端代码还没有开发时可以进行API的设计，并输出模拟数据给调用方 57、支持WSDL直接导入并自动生成RestAPI和Java代码的功能，支持OpenAPI3.0标准文档导入并自动创建API的功能，支持API的在线导出功能，导出后可以一键在其他环境(测试环境、生产环境)中导入并实时生效，无需重启应用服务，支持直接在Web IDE中修改API引用的Java代码或注解，保存后系统自动更新API的相应参数或配置，支持API绑定数据模型算在数据模型中自动关联此API，支持API绑定业务视图，业务视图把API输出数据格式化再输出给调用方，API支持多种日记策略，日记策略可以自定义实现 58、API支持IP黑白名单过滤功能，API支持敏感字符过滤功能，API支持发布范围功能，通过不同的发布范围实现灰度发布功能，API支持自定义属性功能，API支持在Web界面中一键勾选支持事务功能，无需耦合到代码的注解中，API支持跨数据库事务功能，当API操作了多个数据库时可以支持多个数据库的事务回滚，API支持在Web界面中勾选异步调用功能，无需编写代码实现，允许订阅API，当API被修改时自动通知订阅人员 59、API支持统一的404错误自定义功能，API执行异常时支持自动冻结功能，防止异常扩散并拖累应用服务器，API支持统一的异常处理自定义功能，API运行出错或超时时自动输出模拟数据给调用端，API支持跨域的Ajax调用能力，API支持过滤器自定义插件功能，API支持事件（执行前事件、执行后事件、异常事件）等的自定义处理模式，API支持token模式的认证和匿名访问，API聚合多个API时的统一的事务控制策略,一个API调用失败时自动回滚其他API的数据 60、提供API文档自动生成功能，可以从Java注解中自动生成API说明文档，API说明文档显示详细的输入输出参数，API版本信息、API权限信息、API实现的Java Bean信息等，API文档可以按照应用或分类进行查看，API文档可以按标签进行查看也可以按标签进行聚合，根据API自动生成前端调用的JSON常量 61、提供全Web界面的JavaBean管理能力，支持手工在Web界面中直接创建Java Bean能力，支持通过注解自动扫描Java Bean的信息自动创建Java Bean的管理配置数据，支持Java Bean根据类型如：控制类、Dao类、Service类，ModelBean等自动进行分类管理维护 62、支持Java Bean的分类、排序、搜索功能，提供Web IDE界面直接在线编辑或修改Java代码，并能自动编译后进行热部署，能在Web界面下直接修改Java Bean的注解并自动创建API的能力，支持Web界面中配置Bean是否为单例模式，无需耦合在代码中，支持Web界面中配置Bean是否支持依赖注入模式，无需耦合在代码中 63、 支持Web界面中配置Bean是否支持延迟加载模式，自动关联显示Java Bean中发布的API，支持导出Java Bean的功能，并可以在其他环境中一键导入并运行，无需停机，支持从模板代码中创建Java Bean的功能，Java Bean管理的所有功能均发布成为RestAPI,可供第三方系统通过API来创建、管理、维护Java Bean，可视化显示所有Java Bean的运行情况，是否单例、是否已加载，是否加载错误等，ModelBean可以直接作为OpenAPI3.0中的引用对像并自动输出到API文档中 64、提供全套可以自定义和个性化二次开发的Java注解方法来实现API的快速开发和API文档生成，注解式开发可以兼容SpringBoot的注解，注解可以实现所有API的全部参数定义，注解可以被自动扫描并形成API和JavaBean的相应配置，在Java方法中接收参数时可以不使用注解自动注入http值到参数中，加快开发速度 65、支持多附件上传的直接注解实现，支持JSON Array数据传入时的参数验证，可以逐个验证Array中的每一个对像，支持JSON Array数据传入时自动转换为List<Object>对像，支持JSON对像传入时自动转换为Java Bean对像，支持键值对和JSON对像的同时传入，以方便前端Ajax的多种调用模式，支持跨数据库事务注解功功能，注解后方法即具有多数据库的事务能力，支持对API的版本注解并能多个API版本共存，支持标签功能，可以使用注解对API打标签，支持IOC以及Spring模式的所有注解 66、支持自定义每个应用的专有角色，支持自定义每个应用的权限，权限按照RBAC模式进行设计和管理，权限可以绑定的多个API和角色，只有具有此权限的用户才调用API，权限除直接关联角色外也可以直接关联用户和部门，避免需为每个部门创建一个角色的问题 67、权限自动关联显示绑定的API，角色和权限提供API接口可以通过第三方实现创建，删除、修改等操作 68、提供全Web界面的API自动化测试能力，系统能智能计算当前API的测试覆盖情况，系统能自动找出没有测试用例的API列表，提供可视化的图表显示API的测试情况，平台提供基于API规范自动生成和执行API测试用例的能力，能根据API的Web测试功能自动创建测试用例功能，能根据API的测试用例自动创建测试计划或测试任务，能自动识别和判断API的测试情况，并自动计算API的测试通过率 69、能根据API的输入参数的对像类型自动补全API测试参数，能据据List<Object>输入参数类型自动生成测试时的JSON ARRAY输入示例，能把测试情况自动通知相关人员，允许订阅API的测试任务，测试出错时自动通知订阅人员，自动生成测试报告，测试报告中需详细列出测试了那些API，每个API的测试用例数据，API的输出结果及响应时间，API测试是否通过等详细信息，允许手动运行测试计划和测试任务，所有测试功能点全部发布成为Rest API允许第三方通过API创建测试用例，测试计划，读取测试报告 70、提供Web界面下的API模拟数据管理和维护功能，提供模拟数据生成器功能，可以根据规则自动创建数据库表中的种子数据 71、允许自定义模拟数据生成规则，自动根据规则创建模拟数，支持随机数、用户、部门、角色、随机字符串、自增量等等的模拟数据生成规则，模拟数据可以直接绑定API，在API处理模拟状态时自动输出模拟数据，API异常、出错、超时等情况可以自动输出模拟数据给调用方，模拟数据可以绑定数模型为数据模型创建种子数据，数据模拟功能提供全部的API供第三方调用者实现模拟数据读取、创建、生成等功能 72、提供应用菜单管理功能,菜单自动发布为API供调用方使用，支持一个应用下配置多个菜单，菜单支持无限层次的树型结构，菜单可以绑定权限也可以排除权限，菜单可以直接以JSON API数据输出给调用端，提供数据字典功能可以快速维护应用的配置数据，无需建数据库表和数据寻入表单，支持数据字典的表单自定义功能，可以直接指定数据的寻入字段和字段类型，支持权限字段的数据录入 73、支持多种数据字典的不同表单录入，数据自动发布成为API，支持偏平数据和树型结构数据的管理，数据字典自动发布为API接口供调用方使用，提供应用配置功能，可以把无需硬编码的配置在应用配置中进行管理和维护，应用配置功能可以自动同步配置中心的配置，数据字典，应用配置、菜单等可以导出并可以在其他环境中导入，所有菜单功能、数据字典功能均发布相应的API，可以在第三方系统中实现菜单的创建，数据字典的创建和读取 74、支持Web界面中实时配置多个数据源,所有数据源中的数据通过建模后即可快速发布API，支持多种数据库链接池配置， 75、支持数据源的测试功能，支持数据源的更新功能，修改配置后能实时热更新数据源的配置信息，支持数据源的密码加密功能，支持MongoDB和关系数据库数据源链接配置，可视化显示数据源的链接状态，数据管理功能发布成API，可以在第三方调用API来实现数据源的创建、管理和读取数据源功能，系统能自动识别未关闭的数据库链接并自动关闭和提交事务 76、提供Web可视化的定时任务调度和管理功能，可以直接在Web界面中创建一个定时调度任务，可以指定任意需要运行的Java Bean或方法 77、定时任务支持单机或多机同时运行，定时任务可以设为启用或停用状态，可以手工启动一个定时任务，可以手工停止一个定时任务 78、可视化统计定时任务的运行次数以及最后一次的调度时间，可以导出定时任务的配置并可以导出到其他系统中运行，定时任务提供Rest API供第三方系统创建、修改、停止、启动定时任务 79、支持系统中的配置数据的多环境管理功能，支持开发环境、测试环境、生产环境等的管理，系统根据配置的环境能自动同步配置中心的配置数据 80、提供对API的统一调用控制策略管理功能，可以实现对API的初始化、调用前、调用后、异常时等的统一控制事件的自定义，控制插件可以分类系统级别、应用级别、API级别等等，控制插件允许排序来决定执行顺序 81、支持多组织机构的管理与维护，可集成第三方组织架构及用户数据，支持无限层级的部门管理和维护， 82、支持角色定义和维护，支持权限定义和维护，权限可以关联角色、部门、和用户、避免为每个部门创建角色，支持角色关联查看和分配权限，支持密码的加密存储，支持用户密码有效期的定义，支持权限关联查看角色和用户、部门信息 三、性能要求 1、并发数：支持并发请求数≥1000 2、单机满足1K文本传输场景下吐出量≥1386TPS ◆3、请求成功率≥98.85% ◆4、响应时间 ≤400ms 四、其他要求 1、支持虚拟机部署，单节点内存不大于64GB； | 1301349.63 |
| 1798 | 操作系统 | 1项 |  | 1、产品严格按照CMMI5标准研发、发行的Linux服务器操作系统，基于 3.10.0稳定内核研发。 2、支持多种CPU架构，包括Intel、AMD x86/x86-64、Intel Itanium2、IBM POWER；龙芯、海光、申威、ARM等CPU；支持各种国内外主流服务器硬件。 3、提供中文化的操作环境和常用的图形管理工具，符合i18n（国际化）技术标准，支持最新国家标准字符集（GB18030-2005）；符合LSB规范和CGL5.0标准。 4、支持国内外主流数据库产品，包括达梦、人大金仓、神通、南大通用、Oracle、DB2、Sybase、Informix等数据库产品；支持国内外主流中间件产品，包括东方通、金蝶、中创、Weblogic、Tuxedo、Websphere、Tomcat等中间件产品； 6、支持新式云原生应用（Linux容器、Hadoop、OpenStack 等），满足企业当前数据中心及下一代的云服务、容器（Docker）、大数据的需求，为用户提供融合、统一的基础软件平台架构及灵活的服务环境。 7、支持国内外主流的可信计算标准规范（TCM/TPCM和TPM2.0）；支持国密增强算法；支持IPtables、支持SELinux；支持多因子认证、数据加密存储等，满足关键信息基础设施的安全保障要求。 8、与国内主流漏扫厂商建立漏洞及修复的持续合作机制，为客户提供精确的漏扫报告，打造安全可靠的基础软件平台环境。 9、提供公网升级服务/用户自建的内网升级中心；利用图形化的软件包升级工具进行系统升级，保障操作系统的安全性和稳定性。 | 195542.35 |
| 1799 | 数据库软件 | 1项 |  | 1、非OEM产品。 2、支持多CPU服务器运行，无CPU及CPU内核限制。 3、支持拓展软件包和多种工具，实现海量数据分析处理、共享数据库集群（RAC）和无共享数据库集群（MPP）等扩展功能TB/PB级数据分析秒级响应, 支持TB级以上的少量数据和大用户开发处理、支持主备集群（数据守护集群）、集群采用无共享结构，支持主机故障自动切换备机和负载均衡。 4、系统无用户、库、表数量限制。 5、符合 SQL 92 标准，支持 CREATE、ALTER、DROP 等 DDL 语法，支持SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE等 DML 语法，支持单表，多表联合查询。 6、符合并支持 CAPI、ODBC、JDBC、ADO.NET 等国际接口规范。 7、支持如下的操作系统和平台：64位Linux系列 （CentOS、Red Hat、SUSE、Red Flag Asianux）；支持PowerLinux等；支持Windows Server等。 8、支持BOOL 布尔数据类型INTEGER、 TINYINT、 SMALLINT、 MEDIUMINT、 BIGINT、 DECIMAL、FLOAT、DOUBLE 数值数据类型CHAR、VARCHAR 字符数据类型YEAR、DATE、TIME、DATETIME、TIMESTAMP年、日期，时间日期类型TINYBLOB、BLOB、MEDIUMBLOB、LONGBLOB、TINYTEXT、TEXT、MEDIUMTEXT、LONGTEXT大对象数据类型。 9、支持数据库，表空间， 表，索引，视图，存储过程，自定义函数等常用数据库对象的创建，修改和删除操作，支持数据库用户的创建，删除操作，以及用户权限的分配与回收。 9、提供丰富的集群和数据库管理，监控工具。 10、列存储MPP架构，更适用于统计分析，先进性架构设计简洁清晰，扩展性强，变更灵活，可以根据实际业务需要灵活部署和配置。MPP+Shared Nothing架构，所有节点无共享，对等计算能力。完全扁平无Master节点，不存在单点性能瓶颈和SPOF单点故障。 11、系统能够通过增加服务器节点对系统的计算和存储能力进行扩容。支持在线扩展，不中断当前系统的运行，性能线性提升。可扩展节点数量达到百个节点以上规模。 12、自适应压缩算法，根据不同分布方式和数据类型自动选择最优算法。支持三级压缩选项，且基于数据结构相同的列存储技术，压缩比可达1:20。支持数据压缩态下的DML操作，易于数据的维护和更新。 | 546542.35 |
| 1800 | 统一接口平台与各子系统联合调试、试运行 | 1项 |  | 1.统一接口平台需与智慧防控体系中的系统、智慧管理服务体系中的系统、市局现有人脸识别系统、虹膜识别、人车核查系统、大数据情报平台、全市监所现有安防平台等系统分别进行联调 2.统一接口平台需与市局网上服务平台、统一接口平台分别进行联调 3.与各个系统联调完成后，进行整体试运行，在家属、律师、民警等在便民服务平台进行预约或家属进行汇款，数据能实现从互联网转入公安网，汇入智慧监所实战平台，同时智慧监所实战平台数据能反馈至便民服务平台 | 185372.97 |
|  | 商 务 条 款 | ◆一、合同签订期：自中标通知书发出之日起 7 个工作日内； ★二、质保期：三年（自交货并验收合格之日起计；分项有特别要求的按照分项的要求），自交货安装调试并验收合格交付使用之日起计。 ★三、交货时间：180日历天。自合同签订之日起45日历天内全部交货并验收完毕，自合同签订之日起150日历天内完成全部设备的安装调试、初步验收并试运行合格。2020年2月28日前完成监舍及管理用房部分安装并具备验收条件。 四、交货地点：南宁市及采购人指定的其他地点。 五、货物验收要求： 1、所有货物必须是具备厂家合法渠道的原厂未开封全新正品，交货时所有产品均严格按招标文件上的技术参数实质的要求、投标人响应和承诺的技术参数及性能和国家（设备制造国）等有关标准进行验收。交货时，以上材料不全者，视为产品验收不合格，采购单位有权不予验收。 2、供应商将提供的货物备齐到南宁市后通知采购人对货物进行清点、核实；所有货物须具有原厂合格证及保修凭证，供应商在接到采购人通知后开始交货。 3、所有货物按时全部交送到采购人指定地点后，由采购人组织相关人力、供应商配合，按照招标文件、投标文件、合同等文件资料对项目进行验收。 ★4、中标人应当保证其所提供的产品为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，为确保采购人系统的安全性及稳定性以及采购人所提供产品参数的真实性，中标产品验收时进行现场测试，满足要求后方能进行验收。若中标供应商所提供的产品为不符合国家知识产权法律法规要求的非正规正版产品或属于假冒伪劣商品的，将按照国家相关法律法规的规定提请有关政府监管部门对其进行处理。 5、采购人有权对所投产品响应的技术参数及证书进行测试和验证，如有不符，采购人有权不予验收。 ★6、验收条件及标准：按采购人提供标准验收，包括但不限于： （1）供应商在签订合同后，供货前需进行产品测试，所发生费用由中标供应商承担，检测合格的，采购人通知中标人开始交货，如不能按要求供货则按违约处理。为确保采购人系统项目顺利运行，并且完全符合采购人的标准和要求，供应商须配合采购人进行测试，采购人将对所提供产品参数的真实性和应用的实际效果进行验证，在测试过程中如因质量等问题导致的不兼容，或发现有虚假应答行为的，采购人将拒绝验收。 （2）组织采购人及专家对第155、167、181（核心交换机）、156、157、168、182、183（汇聚交换机）、201（云计算节点95台）、221（云平台软件）、849（列间精密空调）、1070-1098（安防视频监控系统-前端部分）、1103（云存储节点）、1141（高清人脸摄像机）、1511（监室智能管理终端）、1141-1145(人脸比对智能分析系统)、1150-1155（智能视频分析系统）、1511-1512（巡视管理平台）、1522-1547（定位管控系统）、1698-1703（智能交互系统）、1797（统一接口平台），共80项重点硬件设备进行出厂验收，以确保产品符合合同要求。 （3）货物验收以合同、供应商的投标文件、所提供货物的技术说明书、变更文件等为依据。 （4）中标供应商按要求提供完整合格产品，并完成设备的安装、调试和系统集成工作。 （5）产品验收时需要提供供货证明售后服务承诺书，证明产品为全新原装产品。 （6）验收方法及方案：第三方测评及组织有关专家现场测试验收。 （7）中标供应商应将系统的全部有关产品说明书、设备使用手册、系统操作手册、已在原厂家购买的对应质保期年限的保修服务证明、原厂安装手册、技术文件、软件开发技术文档及安装、测试、验收报告等文档。 六、项目实施及售后技术服务要求： 1、投标人对本项目实施须配备有3名专门的“项目副经理”进行项目实施管理，“项目副经理”须持有国家软考的“信息系统项目管理师”证书（提供相关证明复印件），并提供在投标人公司近期连续3个月或最近一个季度缴纳社保的证明，经核查若中标人配备的项目经理不是正式在岗人员，经通知限期整改后正式员工仍未能到岗履职的，采购人有权申请采购监管部门追究中标人违约责任. 2、项目安装至竣工验收，中标人应安排（除 “项目经理及副经理”外）至少4名软件人员驻采购人处提供软件需求调研、实施、推广等服务。同时，软件与实施过程所需一切工具、仪表等设备或工具均由中标人自行负责。 3、投标人在投标文件中指定的“项目经理”与今后具体项目现场实施时的“项目经理”必须为同一个人，在整个项目建设过程中，“项目经理”必须提供驻场服务； 4、项目实施人员在实施期间必须提供驻场服务（由业主核实登记应标文件及实施人员身份），要求固定的驻场实施人员每天不少于3人（不含“项目经理及副经理”和4名软件人员）；驻场地点是南宁市羁押中心，提供7天×12小时本地化技术服务支持； ◆5、维修响应要求：故障响应时间：提供7×24小时电话支持，7×24小时在线支持，7×8小时内接电话后30分钟内技术人员做出回应，并电话指导，2小时内到现场响应，8小时内维护完成，超过24小时无法修复必须提供备件替换服务。 6、质保期后，中标方应明确承诺继续优惠提供维护服务： （1）承诺提供系统升级、故障排除、性能调优、技术咨询等售后技术支持服务； （2）对于产品安全问题应及时免费提供补丁； （3）质保期后，应提交厂家售后服务电话，厂家技术人员联系手机，以便质保期后，采购方自行联系咨询技术人员； （4）免费质保期满前1个月内中标人应负责对设备进行一次免费全面检查、维护，如发现潜在问题，应出具正式报告，并负责排除，保证设备正常运行； （5）质保期结束后，供应商仍应对设备提供终身维修服务，并保证不低于五年的零配件供应，中标人有责任自行维护或指定有能力的代理人对设备在必要时进行定期维护和修理，更换配件时只能收取配件的成本费。 ★7、备品备件及耗材等要求： （1）投标人须承诺中标后在南宁市设有专门本地化的维护服务团队或机构并提供面积不小于1500平米的自有（或租赁）本地备品备件仓库。投标人自有仓库的，须在签订中标合同前，提供自有房产证明；租赁仓库的，须在签订中标合同前，提供租赁场地合同及银行转款证明，租期须至2020年6月30日以后。保障项目施工期内备有易损配件，以保证设备出现故障时能及时处理、更换损坏的部件； （2）质保期内要求提供本次项目的备品备件免费替换服务（备品备件必须为全新的原厂货物，性能与投标产品一致或优于原设备）。针对第155、167、181（核心交换机）、156、157、168、182、183（汇聚交换机）提供所投产品对应型号的电源、风扇等易损件配件各1件，针对201（云计算节点95台）、1103（云存储节点）所投产品对应型号的电源、风扇、硬盘等易损件配件各1件，针对1070-1098（安防视频监控系统-前端部分）部分提供摄像头整机、存储硬盘等易损备件各1件，针对1522-1547（定位管控系统）提供所投产品对应型号的基站整机1件、1698-1703（智能交互系统）提供所投产品对应型号的交互屏1件，统一存放在采购人仓库，用于发生故障时直接替换使用，项目质保期结束后，中标人按清单取回相应备件。其他备品可放于中标供应商南宁市区范围内确保1小时能送达的备件仓库中。中标供应商针对本项目提供质保期内正常运行所需的备品备件和消耗品，并在本地化售后服务机构储备有核心关键设备零备件、关键部件和易耗品，提供备用。上述备件应提供详细清单供采购人备案。 ★8、项目机房内的气体灭火系统交货时提供与采购需求产品型号相符的国家强制性产品认证证书（CCC），供应商可委托具备相关消防资质施工企业进行安装，中标人具备相关资质也可自行安装，安装完毕必须提供具有《广西壮族自治区建筑消防设施检测资格证书》和《广西壮族自治区建筑电气防火安全检测资格证书》的第三方检测机构出具的消防检测报告。 9、设有技术服务热线，提供永久的电话咨询技术支持服务。并设有专门的用户反馈系统，方便用户问题咨询与投诉。 10、提供本项目软硬件整合服务，期间产生的软硬件等系统对接产生的协调工作及集成、接口等费用由中标人承担。 ★11、项目安装中涉及有关施工资质要求的，必须由具有相关资质的企业实施。 七、质量保障要求： 1、在设备安装过程中，应避免对设备、建筑内、外墙、绿化景观等造成破坏，施工中损坏的需按原样恢复，中标人承担恢复的所有费用。 2、投标人如需现场勘察，请自行前往进行现场勘察。 3、严格按国家、行业和地方现行的质量标准及规范组织施工（以现行最高标准、最新规范为准)，并保证承包范围内的工程质量达到上述标准及规范规定的工程质量合格标准。 4、中标供应商职责包括： （1）编制施工技术方案，确定施工技术、设备安装及调试措施； （2）提供和组织足够的工程技术人员，检查和控制项目实施质量； （3）控制施工所用的材料和工程设备，使其符合标准与规范、设计要求及合同约定的标准； （4）负责实施中出现质量问题或竣工验收不合格的返修工作； （5）参加项目的所有验收工作，包括隐蔽验收、中间验收、竣工验收； （6）承担质量保修期的项目保修责任； （7）其他项目质量责任。 5、因工程质量发生争议的，采购人有权单方委托有资质的工程质量检测机构进行鉴定，工程质量鉴定合格的，鉴定费用由采购人承担。工程质量鉴定不合格的，鉴定费用由中标人承担。 ★7、本项目硬件产品需提供3年原厂质保。 八、培训要求： 1、在系统实施完成后，根据采购人要求，免费提供不同设备或系统相关的业务培训，投标时提供详细的人员培训计划。 2、免费对采购方的管理人员、应用使用人员进行集中培训，确保采购人技术人员能够理解系统原理、系统功能，熟练掌握系统操作流程、常用功能等应用，能熟练掌握硬件设备的安装、使用，能掌握硬件设备运维技巧。 3、培训方式：要求提供本地化培训，培训时间不少于5天，培训人数不少于20人，在此之外须提供多次施工现场不限人数的培训。同时要求提供视频监控、UPS系统、精密空调系统等的原厂培训，单项系统培训时间不少于5天，培训人数不少于3人。 九、系统竣工验收要求： 1、验收标准：按生产厂家的产品出厂检验标准、招标文件、设计文件以及国家和行业验收规范要求及合同中的相关条款进行数量及质量的验收。竣工验收的规范依据。智能化设计和安装工程须符合设计、图纸和相关国家、地方及行业标准，验收依据包括但不限于以下内容： GB50300-2013《筑工程施工质量验收统一标准》 GB50339-2003《智能建筑工程质量验收规范》 GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB 50348-2018《安全防范工程技术规范》 GB 50394-2007《入侵报警系统工程设计规范》 GB 50395-2007《视频安防监控系统工程设计规范》 GB 50396-2007《出入口控制系统工程设计规范》 GB 51151-2016《城市轨道交通公共安全防范系统工程技术规范》 GB 50198-2011《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 GB 50311-2016《综合布线系统工程设计规范》 GB 50312-2016《综合布线系统工程验收规范》 GB 50174-2017《数据中心设计规范》 GB 50462-2015《数据中心基础设施施工及验收规范》 GB/T 22239-2019《信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求》 GB 50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB 50464-2008《视频显示系统工程技术规范》 GB/T 50525-2010《视频显示系统工程测量规范》 GB 50371-2006《厅堂扩声系统设计规范》 GB 50949-2013《扩声系统工程施工规范》 GB/T 4959-2011《厅堂扩声特性测量方法》 GB 50526-2010《公共广播系统工程技术规范》 GB 50635-2010《会议电视会场系统工程设计规范》 GB 50793-2012《会议电视会场系统工程施工及验收规范》 GB 50799-2012《电子会议系统工程设计规范》 GB 51043-2014《电子会议系统工程施工与质量验收规范》 GB 50524-2010《红外线同声传译系统工程技术规范》 GB/T 50622-2010《用户电话交换系统工程设计规范》 GB/T 50623-2010《用户电话交换系统工程验收规范》 GB 50200-2018《有线电视系统工程技术规范》 GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》 GB 50166-2007《火灾自动报警系统施工及验收规范》； GB50300-2013《筑工程施工质量验收统一标准》 GB50339-2003《智能建筑工程质量验收规范》 GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB 50348-2018《安全防范工程技术规范》 GB 50394-2007《入侵报警系统工程设计规范》 GB 50395-2007《视频安防监控系统工程设计规范》 GB 50396-2007《出入口控制系统工程设计规范》 GB 51151-2016《城市轨道交通公共安全防范系统工程技术规范》 GB 50198-2011《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 GB 50311-2016《综合布线系统工程设计规范》 GB 50312-2016《综合布线系统工程验收规范》 GB 50174-2017《数据中心设计规范》 GB 50462-2015《数据中心基础设施施工及验收规范》 GB/T 22239-2019《信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求》 GB 50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB 50464-2008《视频显示系统工程技术规范》 GB/T 50525-2010《视频显示系统工程测量规范》 GB 50371-2006《厅堂扩声系统设计规范》 GB 50949-2013《扩声系统工程施工规范》 GB/T 4959-2011《厅堂扩声特性测量方法》 GB 50526-2010《公共广播系统工程技术规范》 GB 50635-2010《会议电视会场系统工程设计规范》 GB 50793-2012《会议电视会场系统工程施工及验收规范》 GB 50799-2012《电子会议系统工程设计规范》 GB 51043-2014《电子会议系统工程施工与质量验收规范》 GB 50524-2010《红外线同声传译系统工程技术规范》 GB/T 50622-2010《用户电话交换系统工程设计规范》 GB/T 50623-2010《用户电话交换系统工程验收规范》 GB 50200-2018《有线电视系统工程技术规范》 GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》 GB 50166-2007《火灾自动报警系统施工及验收规范》。 2、实施过程验收方法：严格遵循相关监理规范及监理方要求，并由采购及监理方进行现场验收。 3、项目验收：项目验收工作分为三阶段，第一阶段为主要设备到货验收，第二阶段为项目初验，第三阶段为竣工验收。初步验收由中标人提请申请，经采购人依据《项目合同书》、《项目招投标文件》和有关的补充协议对主要设备进行核对、清点，确认后，由采购人出具《项目初验报告》。初验结束，进行项目试运行，为期至少一个月，经试运行通过，才可申请竣工验收。 （1）验收内容：本项目全部内容，包括信息化基础设施、智慧防控体系、智慧管理服务体系、智慧监所实战平台、智慧监管管理平台、便民服务平台扩展建设、统一接口平台共七大部分。 （2）验收合格标准 在正式竣工验收过程中，各单位检查人员应严格按照以下标准完成对智能化工程质量的进行评定，满足以下所有要求整个智能化系统验收结果才能评定为合格： 1）设备、材料的数量、规格、型号及生产商满足施工单位投标技术方案的约定，如投标技术方案中未说明，应满足招标技术要求的规定，差异部分应提交设计变更资料； 2）工程技术资料的核查结果合格； 3）工程安装质量及观感检查结果合格； 4）系统控制功能检查结果合格； 5）全部子系统工程均达到合格标准； 6）工程安装质量及观感检查 包括信息化基础设施、智慧防控体系、智慧管理服务体系、智慧监所实战平台及智慧监管管理平台、便民服务平台扩展建设、统一接口平台共七大部分 7）系统功能检查 施工单位的自检应包括每个分项工程的所有内容，正式验收时按全部设备数量的30%进行抽查，且每类设备型号不少于5个，检查结果填写《子系统检测记录表》 4、验收资料要求: 供应商应将项目的全部系统有关的产品说明书、设备使用手册、已在原厂家购买的三年保修服务证明、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付采购人，缺一不予验收。 （1）工程资料要求：技术资料的整理要符合有关规定及规范的要求，必须做到准确、齐全，能够满足建设工程进行维修、改造、扩建时的需要，其主要内容有： 1）工程项目开工报告； 2）工程项目竣工报告； 3）图纸会审和设计交底记录； 4）设计变更通知单； 5）技术变更核定单； 6）工程质量事故发生后调查和处理资料； 7）、材料、设备的质量合格证明资料（3C，检测报告） 8）施工单位自检及试运行报告； 9）隐蔽工程验收记录及施工日志； 10）竣工图纸，包括系统结构图；各子系统控制原理图；设备布置与布线平面图；集中供电电气原理图；控制中心设备布置图；监控设备安装施工图；监控设备电气端子接线图；设备清单等； 11)质量验收评定资料； 12)工程竣工验收资料； 13)设备用户手册、光盘等 14)其他应提交的资料。 15）项目完工后需提供完整的四套竣工资料，并符合档案管规定提交内容； （2）供应商还应向业主提供不少于以下列明的中文技术资料。其费用应包括在报价内。 1)产品技术说明书； 2)安装手册； 3)操作手册； 4)维修手册； 5)出厂明细表（装箱单）； 6)产品技术标准（含验收标准）和试验方法； 7)出厂检验报告和合格证书； 8)所有施工照片、线路图、标签对应图等各种图纸； 9)设备清洁保养方案。 十、其他要求： ★1、投标报价为采购方指定地点的现场交货价，包括： （1）货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格； （2）其他费用（包括运输、装卸、软件部署、调试、培训、技术支持、售后服务、检测、更新升级、项目深化设计等费用）； （3）必要的保险费用和各项税费； （4）安装费用（包括各类硬件、软件等的安装、集成、试运行、测试、检测等费用）； （5）培训费用（包括场地费、教材、考试费用等）； （6）与各类相关系统对接的费用； （7）包括项目整体验收各项费用；包含项目通过最终验收产生的费用，以及项目质保期的维保费用、服务期的技术服务费用； （8）消防灭火系统、防雷设备调试、检测、验收费用； （9）设备出厂验收所有费用； （10）包含整个项目所有需要的设备的采购、运输、安装、调试，系统布线、运行环境布置，所有外设、线缆、管材及埋管，电缆沟开挖填埋、管路敷设埋地处理及回填、水泥路面开凿恢复、等电位防雷接地处理等，并完成所有工程和服务，以及施工时对装饰面、其它专业造成的破坏进行修补等及其他所有成本及合同包含的应有环保、文明施工、安全施工、风险费、责任等费用。 （11）必要的设备安全设施（包含辅助设施）及措施费； ◆（12）实施期间业主有管理系统软件需求方面的变更，变更范围在工作量30%以内的费用包含在本项目招标费用中，超出工程量30%的按原投标报价50%计取增加费用。 （13）配合费1%（扣除主要设备及软件费用后计取） 备注：配合费以指定专业系统的合同价为计费基础，配合费率按以下比例执行:a.幕墙及屋面系统: 1.5% b.精装修: 0.8%c.消防系统: 2%e.电梯安装系统: 2% (不含设备费) f.高压电气安装系统: 2% (不含设备费) g.弱电系统 (智能建筑及有线电视): 1% h.手术室系统: 0.8% i.其他系统(不含设备费) : 1.5%。配合费包括的主要内容(但不限于) : 1)提供工地内垂直运输设备(如塔吊、电梯、井架)；2) 通道与场地，负责安排作业面及作业时间；3)承包人须在现场设置会议室1间，应满足承包人自己项目会议的需要，并配备配套会议桌椅及空调设备等,该费用含在相关报价内;为指定专业承包人提供现场临时办公室、仓储地点、卸货点等；4)承包人负责向招标人指定承包人及时提供用水、用电及其调试所需水电接口;从配电箱引出的分电箱由指定承包人自行解决,指定承包人的用水、用电，及其调试所水电费用由指定承包人自行负责。 ★2、付款方式：本项目无预付款，分阶段支付合同款。第一阶段： 供应商货物交货并验货合格后，由采购人按实际到货量进行支付，本阶段总支付比例不超出合同款的20%金额；第二阶段：供应商安装调试完成并确保系统能正常使用后，由采购人支付合同款的30%金额；第三阶段：项目初验合格，由采购人支付合同款的20%金额；第四阶段：系统正常试运行满1个月，项目最终竣工验收合格并正式交付使用、出具项目质保保函后，由采购人支付合同款的30%。 ★3、对合同条款的调整: （1）在履行合同期间使用了不符合合同标准的材料、设备或施工行为不当的，采购人可以发出整改通知书，供应商接到整改通知书后48小时内未予整改的，采购人可以按照合同款的1‰金额扣除。 （2）因中标人原因，中标人未能按合同要求，在既定时间内提交项目成果的，每延期1天，采购人将扣除合同款的0.5‰金额。延期满30天，采购人有权报采购监管部门对中标人进行包括但不限于解除合同的处理。 （3）中标人提供的维保服务，不能按质按量提供的，采购人发出整改通知书后未按要求完成整改的，每次扣除质保金的5%金额，直至保证金扣完为止。 （4）采购人组织进行最多两次验收后（两次验收时间间隔不能超过30天），若项目仍然达不到建设标准，无法通过验收的。采购人有权申请采购主管部门追究中标人违约责任。 （5）、在本项目招投标过程中，所有参与招投标单位对有关本项目的相关信息和技术资料，必须严格履行保密责任并提交保密承诺书。 （6）、安全生产要求：供应商必须严格按照安全生产要求进行实施作业，若在实施过程中因自身责任造成安全生产事故，或发生违反采购人有关安全文明管理规定的行为，采购人将按国家、行业有关法律法规或上级单位以及采购人有关安全生产管理规定作出相应的处罚。此外，采购人保留向供应商依法追究其法律责任以及因事故造成的经济损失的权利。 （7）、必须设立项目管理机构（包括安全生产机构），依据合同约定派驻项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人等相应的管理人员，相关管理人员以及项目实施人员、驻场人员应提供在投标人公司连续3个月或最近一个季度缴纳社保的证明及正式劳动合同复印件，驻场人员必须与投标时提供的持证人员一致，所有人员必须到岗履职。本项目严禁违法发包、违法分包、转包、挂靠。对认定有转包、违法分包、挂靠等违法行为的施工单位或个人，责令停止违法行为，并依照有关规定追究法律责任。 （8）为保证本项目的整体性和完整性，属于本项目必须配备但在采购需求中未详尽列出的相关设备、设施和系统（如接口设备、缆线、软件等）在合同金额范围内，均必须由中标人免费提供或免费完善相关系统平台。 ★4、投标产品属《节能产品政府采购品目清单》内标注★号的货物的，须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，投标时提供证明文件。 5、本项目需进行设计方案施工图深化设计，中标人在中标后需对原设计图内容结合系统安装进行二次深化设计，费用含在本次招标金额中；设计方案施工图深化设计要求符合但不限于《建筑工程设计文件编制深度规定（2016版）》。 6、本项目质量要求达到合格。工程质量管理措施具体要求如下： 1）严格遵守工艺规程，不得以任何理由简化工序，质量监控方在工序活动中应认真检查。对相关专业国家颁布执行的施工及验收规范、质量检验评定标准、工艺操作规程、地方政府管理部门的施工相关规定、达到对所检查对象的质量要求完全清楚。对每一道工序质量都必须进行严格检查，当上一道工序质量不符合要求时，绝不允许进入下一道工序施工。 2）根据工序质量特性值对整个工程质量的影响程度设置质量控制点，实施重点控制。 3）中标人的施工资料必须与工程进度同步，严禁后补资料，每一种材料进场、工序、分项验收前，必须提前将验收资料报至监理单位，监理单位对验收结果做出合格或不合格的判定后，应及时在资料上签字，采购人定期和不定期的检查施工单位和监理单位的工程资料，并完善管理过程各项检查记录、检测资料及验收资料，作为工程质量验收的依据，并为工程质量分析提供可追溯的依据。按标准填写检查记录，并经采购人、中标人和监理工程师三方签认存查。 7、本项目施工安全需符合JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》，施工安全措施具体要求如下： 1）中标人应建立安全风险、环境影响因素识别和控制的管理制度，明确规定安全风险和环境影响因素识别时机、责任和方法。 2) 在项目施工准备阶段，应将安全保证能力和安全文明生产情况表现作为重要评价依据，据此选择项目管理人员和施工作业人员。 3) 中标人和监理单位应当对项目施工过程中存在的安全风险和环境因素进行识别和分析，明确项目施工过程中安全管理和环境保护的重点对象，提出相应的控制措施和要求，并形成安全文明生产控制措施表。 4) 安全文明生产控制措施表应列明主要的安全风险、环境影响因素，控制的责任、措施方法，以及三方的检查要求。 5) 各项安全、环境因素的控制措施必须具有针对性，能直接指导施工作业和监督检查。 6) 中标人或监理单位提交的安全文明生产控制措施表必须经该单位具有注册安全主任资格的人员和项目负责人共同签署，项目建设单位方可接受，并进行审查。 7) 安全文明生产控制措施表的审查与中标人提交的施工组织设计的审查应同时进行，并将其作为施工单位施工组织设计的必备附件。 |

# 第三章  评标方法

综合评分法

（一）评标委员会以招标文件为依据，对投标文件进行评审，对投标人的报价文件、技术文件和商务文件等三部分内容按百分制打分，其中价格分50分；技术分30分；商务分20分。（评标时，对于带有主观因素的评分，由评委讨论进档、打分。）

（二）评分细则：（按四舍五入取至小数点后四位）

1．价格分…………………………………………………………………………………………………50分

（1）对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-6%）；（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》和《中小企业声明函》为评分依据）

（2）对大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予2%的价格扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价＝投标报价×（1-2%）；（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《投标报价表》、《中小企业声明函》和《联合体协议书》为评分依据）

（3）投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《报价表》和由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件为评分依据。

（4）投标产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的，并提交残疾人证及在本企业缴纳社保证明。（以投标人按第五章“投标文件格式”要求提供的《报价表》和《残疾人福利性单位声明函》为评分依据）

（5）除上述情况外，评标价＝投标报价；

（6）价格分计算公式：

投标人最低评标价金额

某投标人价格分 =                                      ×　50分

某投标人评标价金额

2．技术分…………………………………………………………………………………………………30分

# （本项评分由评标委员会讨论进行打分）

（1）技术基本分(本项满分3分)，除主要技术参数外的技术参数及性能配置不符合招标文件的，每有1项扣0.1分，最高可扣3分。

# （2）技术参数及性能配置分（主要技术参数指货物需求一览表中标注★号的技术参数）(本项满分5分)

# 主要技术参数及配置优于招标文件且评标时被评标委员会接受的，每有一项加0.5分，满分5分。

# （3）总体技术方案（本项满分6分）（本项评分由各评委讨论定档打分）

# 总体技术方案应符合“智慧监管”的技术要求，包括项目背景、现状、目标、需求、建设内容、主要的技术路线、技术架构图、系统功能、系统架构等。

# 一档（2分）技术方案内容完整。简要阐述清楚项目背景、现状、目标、需求、建设内容、主要的技术路线、技术架构图、系统功能、系统架构等。

# 二档（4分）方案较为完整详尽。能说明清楚“智慧监管”要求和建设，项目背景、现状、目标、需求、建设内容描述清晰、完整；能将“智慧监管”要求和本方案建设内容和技术要求融合，方案符合“智慧监管”要求；能说明各系统模块（主要包括：防控体系、管理服务体系、监所实战平台、监管管理平台）功能、技术路线、作用以及各系统模块与总体建设内容的关系；能结合本项目要求，画出总体技术架构图、平台架构图、功能架构图、网络拓扑图；能分析描述项目建设集成的难点和重点（包括但不限于系统架构、数据集成、信息安全等），并提出解决的思路和技术路线和技术实现；

# 三档（6分）方案完整详尽。能充分理解，阐述清楚“智慧监管”的技术要求和建设内容； 项目背景、现状、目标、需求、建设内容描述详尽，现状和目标清晰明确，需求分析详尽正确，建设内容完整全面，能将“智慧监管”要求和本方案建设内容和技术要求有效融合，方案完全满足“智慧监管”要求；能清晰正确说明各系统模块（主要包括：防控体系、管理服务体系、监所实战平台、监管管理平台）功能、技术路线、作用以及各系统模块与总体建设内容的关系；能表述清楚并画出总体技术架构图、平台架构图、功能架构图、网络拓扑图，并符合项目的实际要求，科学合理；能充分理解描述项目建设集成的难点和重点（包括但不限于系统架构、数据集成、信息安全等），正确分析难点和重点的原因，提出解决的思路和技术路线，技术实现正确、合理、可行；

（4）系统及平台软件技术功能分（10分）（本项评分由评委讨论定档打分）

系统及平台技术方案应包含监所实战平台、监管管理平台和统一接口平台主要的互联关系，业务数据流转方式、集成总体功能、各系统之间的对接关系等。

1）以人脸数据流为例，阐述监室信息交互终端和智慧监所实战平台、智慧监管管理平台的互联关系。投标人提供的阐述材料中，完全满足招标文件，提供互联关系的整体架构图（须清晰体现包含指令协议等在内的必要数据的流转方向），提供人脸业务数据时序图，逻辑关系清晰明确，且评标时被评标委员会认可的，评委根据功能阐述情况酌情打分（2分），阐述对应且完整直观的得2分，部分阐述，完整直观性欠佳的得1分，无相关阐述或阐述内容完全不对应的，不得分。

2）以人员出所管理业务为例，须符合公安部相关业务规范要求，根据不同类型的管理业务要求，通过清晰直观的业务流程图，提供基于设备到平台侧的完整流程设计，并展示具体出所业务软件功能。投标人提供的阐述材料中，完全满足招标文件要求，数据流程图及功能展示简单明了，思路清晰，逻辑明确，且评标时被评标委员会认可的，评委根据功能阐述情况酌情打分（2分），阐述对应且完整直观的得2分，部分阐述，完整直观性欠佳的得1分，无相关阐述或阐述内容完全不对应的，不得分。

3）阐述单点登录、统一鉴权的集成软件功能。统一鉴权功能的目标是实现可控制“什么单位的什么人员，什么时间，在哪类设备上，具有哪些系统的具体业务功能” 权限。投标人提供的阐述材料中，完全满足招标文件要求，能够提供单点登录及统一鉴权集成设计模型，能够基于细颗粒度来实现不同岗位人员及不同平台功能的权限分配，能够通过简明扼要的逻辑图表将上述关系清晰展示，且评标时被评标委员会认可的，评委根据功能阐述情况酌情打分（2分），阐述对应且完整直观的得2分，部分阐述，完整直观性欠佳的得1分，无相关阐述或阐述内容完全不对应的，不得分。

4）平台与各个子系统对接方案阐述，如何适配各个子系统不同协议（从可行性、性能、可靠性、可扩展性等方面阐述）。投标人提供的阐述材料中，须分别从可行性、性能、可靠性、可扩展性方面分别展开阐述，同时清晰列明各子系统与统一接口平台适配的完整协议，完全满足招标文件要求，能够简明扼要的通过逻辑图表或其他形式的对此项要求清晰阐述，且评标时被评标委员会认可的，评委根据方案阐述情况酌情打分（2分），阐述对应且完整直观的得2分，部分阐述，完整直观性欠佳的得1分，无相关阐述或阐述内容完全不对应的，不得分。

5）能够对本项目中系统软件需求深入理解，对具体功能及工作量进行科学详细的评估，并提供对项目的软件供应计划有效的支撑方案。支撑方案所选用的评估方法科学主流，提供与本项目平台软件功能逐项对应的详细工作量评估结果，且评标时被评标委员会认可的，评委根据方案阐述情况酌情打分（2分），阐述对应且完整直观的得2分，部分阐述，完整直观性欠佳的得1分，无相关阐述或阐述内容完全不对应的，不得分。（2分）

# （5）实施方案（本项满分为6分）（本项评分由各评委讨论定档打分）

# 一档（1分）实施方案内容基本齐全，描述简单。没有能结合项目实际情况对进度管理和质量管理进行分析，且进度管理和质量管理措施简单。

# 二档（2分）实施方案（包含人员管理、进度管理、质量管理、计划管理、施工组织管理、材料管理、协调管理、安全管理、突发事件的应急处理预案和相关保证措施等）内容较为全面。提供对应各前端设备的点位定点图（CAD格式，须体现设备类型及数量）及对应每个监区的点位布置表、结合项目的实际和进度要求，对实施计划进度进行科学编排，能够提供完整可行的监室样板间设计及部署方案，样板间方案图文并茂，能够清晰直观体现投标人丰富的实施经验，且具有一定直观性、针对性和可操作性，并提出工期和质量保证措施。对影响项目进度和质量的主要风险点和难点能提出合理化建议及解决方案或应对措施。

# 三档（4分）实施方案（包含人员管理、进度管理、质量管理、计划管理、施工组织管理、材料管理、协调管理、安全管理、突发事件的应急处理预案和相关保证措施等；）内容全面，描述较为完整详尽，能结合项目实际情况进行简单分析说明。提供对应各前端设备的点位定点图（CAD格式，须体现设备类型及数量）及对应每个监区的点位布置表、能提供整体的新建网络传输及安全技术实施规划，包括提供网络拓扑图（CAD格式）、网络汇聚图（CAD格式），能提供详细的机房及指挥中心设计实施规划，包括设备布局图（CAD格式）、装修效果图（tif格式）。实施计划进度能融合主要建设内容进行合理分析和科学编排，能够提供完整可行的监室样板间设计及部署方案，样板间方案图文并茂，能够清晰直观体现投标人丰富的实施经验，且具有直观性、针对性和可操作性，并提出工期和质量保证措施。对影响项目进度和质量的主要风险点和难点进行分析，提出合理化建议及解决方案或应对措施。结合公安机关关押场所建设的规范和工艺要求，分析提出质量管理的明确要求和保证措施。

四档（6分）实施方案（包含人员管理、进度管理、质量管理、计划管理、施工组织管理、材料管理、协调管理、安全管理、突发事件的应急处理预案和相关保证措施等）内容全面，完整详尽，能结合项目实际情况进行分析说明。能提供各信息化子系统的系统图（CAD格式）、提供对应各前端设备的点位定点图（CAD格式，须体现设备类型及数量）及对应每个监区的点位布置表、能提供整体的新建网络传输及安全技术实施规划，包括提供网络拓扑图（CAD格式）、网络汇聚图（CAD格式），能提供详细的机房及指挥中心设计实施规划，包括设备布局图（CAD格式）、装修效果图（tif格式）。结合项目的实际和进度要求，能够提供完整可行的监室样板间设计及部署方案，样板间方案图文并茂，能够清晰直观体现投标人丰富的实施经验，实施计划进度能融合主要建设内容进行合理分析和科学编排，且具有直观性、针对性和可操作性，并提出具体的科学合理的工期和质量保证措施。对影响项目进度和质量的主要风险点和难点进行分析，提出合理化建议及切实可行、具有针对性和具体的解决方案或应对措施。结合公安机关关押场所建设的规范和工艺要求，分析提出质量管理的明确要求和保证措施。

3．商务分…………………………………………………………………………………………………20分

# （1）企业资质（本项满分为3分）

# 1）投标人或核心产品生产厂商具有住房和城乡建设部门颁发的电子与智能化工程专业承包一级资质证书，三级得0.1分，二级得0.3分，一级得0.5分。

# 2）投标人或核心产品生产厂商具有安防工程企业设计施工维护能力证书的，三级得0.1分，二级得0.3分，一级得0.5分。

# 注：以上资质证书均须提供证书复印件。

# 3）投标人或核心产品生产厂商具有ISO27001信息安全管理体系资质证书、ISO9001质量管理体系资质、ISO20000 IT服务管理体系资质、ISO14001环境管理体系资质的，每个得0.25分，具有 CMMI5软件开发企业认证证书，得0.5分，满分1.5分。

# 4）投标人或核心产品生产厂商具备住房和城乡建设部门核发的机电工程施工总承包资质的得0.5分。

# 注：以上资质证书均须提供证书复印件。

# （2）企业业绩（本项满分为5分）

# 投标人提供2016年来所承建的同类项目业绩案例（以合同签订时间为准），每个项目得1分，满分5分。

# 注：以上证明材料须提供合同复印件，合同复印件包括合同首页合同部分清单和总金额页，模糊不清视为无效，以上有一项不符合，则该合同无效。

# （3）项目人员（本项满分为3分）

# 1）拟派项目经理同时具有：高级信息系统项目管理师、注册电气工程师、一级建造师、正高职高级工程师（电子、信息、通信相近专业类）证书的得2分，其他不得分；

# 2）参与项目的其他技术人员（除项目经理外），具备高级工程师、高级信息系统项目管理师，每有一类证书得0.5分，满分1分；

# 注：以上人员所具有的证书均需提供复印件，并提供可证明其在投标人处最近一个季度或近期连续三个月经社保部门盖章确认的社保缴纳证明材料复印件。参与本项目所有人员持有的相关证书，一人多证取其一计分。

# （4）售后服务（本项满分为8分）

# 1）投标人或核心产品生产厂商具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性二级及以上证书及符合国家标准《商品售后服务评价体系》服务能力认证证书（五星级）的，每个得1分，全部提供得2分。（投标文件中提供证书复印件）；

# 2）售后服务方案分（本项满分6分，由评委讨论定档打分）

# 一档（2分）

# 方案描述包括售后服务支持、服务流程、保修期限、响应时间、应急预案、故障解决、培训计划等方面内容，方案总体描述一般，可操作性、先进性、完整性一般，基本能够满足招标书要求；

# 二档（4分）

# 方案描述包括售后服务支持、服务流程、保修期限、响应时间、应急预案、用户回访、保密承诺、故障解决等内容，表述较详细，可操作性、先进性、完整性较强；能针对项目属地情况提供较为清晰、合理的本地化服务及驻点维保开发方案，且服务保障措施较强；培训计划或方案能够满足对已建平台技术的基本维护；

# 三档（6分）

# 提供优于招标文件的技术服务人员，方案详细描述包括售后服务支持、服务流程、保修期限、响应时间、应急预案、用户回访、保密承诺、故障解决等内容，表述清晰详细，方案可操作性、先进性、完整性强；能针对项目属地情况提供清晰、合理、详细、完整的本地化服务及驻点维保开发方案，且服务保障措施强；培训计划或方案能够结合已建平台以及当前先进技术，培训内容详实。

# （5）投标产品有国家节能产品认证证书，或投标产品列入“环境标志产品政府采购清单”的，得1分；

4.诚信分

投标人在截标日前1年内在政府采购活动中存在违约违规情形的（以财政部门出具的书面材料为评分依据），每次扣除3分，最高扣分6分扣完为止。

（三）总得分＝1＋2＋3＋4

（四）评标委员会将按总得分由高到低推荐中标候选供应商顺序（总得分相同时，依次按投标报价低优先、技术分高优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列），并依照次序确定中标供应商。

# 第四章  投标人须知

投标人须知前附表

本表是关于本次采购项目的具体资料，是对后列条款的具体补充和修改。所有与本次采购有关的事宜，以本表规定的为准。

| 条款号 | 条款名称 | 详细内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 名称：南宁市工程咨询规划事务所 地址： 南宁市鲤湾路8-2号 联系人：侯工 电话：0771-2857213 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 名称：南宁市政府集中采购中心 地址：南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心11楼 联系人：陆世广 联系电话：0771-5505162 |
| 1.3 | 项目名称 | 南宁市工程咨询规划事务所南宁市羁押中心工程配套信息化和智能化安防项目货物采购 |
| 1.4 | 项目编号 | NNZC2019-10397A |
| 1.5 | 采购预算 | 18804.9366万元 |
| 1.7 | 获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价 | 时间：自公告发布之日起。 地点：南宁政府采购网。 方式: 本项目不发放纸质文件，供应商可自行在南宁政府采购网(http://zfcg.nanning.gov.cn)的信息公告处下载招标文件。 售价：招标文件不收取费用。 |
| 1.8 | 预留采购份额 | 本项目非专门面向中小企业采购 |
| 3.2 | 投标人应具备的特定条件 | 1、投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，且符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件。 2、具有国内法人资格，注册经营(业务)范围满足采购内容的供应商。 |
| 3.3 | 是否接受联合体投标 | 不接受联合体投标 |
| 5.1.1 | 质疑提交地点和电话 | 质疑材料提交到南宁市政府集中采购中心。（地址：南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心11楼A1110南宁市政府集中采购中心监督科，质疑咨询电话：0771-5595777） |
| 7.1 | 投标人要求澄清的截止时间 | 招标文件发布之日起7个工作日内 |
| 8.8 | 投标文件份数 | 报价文件：正本1份，副本4份 资格文件：正本1份，副本4份 技术文件：正本1份，副本4份 商务文件：正本1份，副本4份 |
| 11.4 | 采购代理服务费 | 南宁市政府集中采购中心不收取采购代理服务费。 |
| 12.1 | 投标有效期 | 自投标截止时间起60天 |
| 13 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 14.2 | 投标截止时间（开标时间） | 与第一章公告的投标截止时间（开标时间）一致 |
| 14.3 | 递交投标文件地点 | 南宁市良庆区玉洞大道33号（青少年活动中心旁）南宁市市民中心9楼南宁市公共资源交易中心交易厅（详见9楼电子显示屏场地安排）。 |
| 14.4 | 递交投标样品截止时间 | 无 |
| 14.5 | 递交投标样品地点 | 无 |
| 15.1 | 开标地点 | 与递交投标文件地点相同 |
| 17.3 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 26 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金 |
| 28.2 | 需要补充的其他内容 | 1、本项目不须投标报名 2、本项目的设计单位：富春科技股份有限公司 |

## 一    总  则

1. 项目概况

1.1  采购人：见投标人须知前附表。

1.2  采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.3  项目名称：见投标人须知前附表。

1.4  项目编号：见投标人须知前附表。

1.5  采购预算：见投标人须知前附表。

1.6  资金来源：政府财政性资金。

1.7  获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价要求：见投标人须知前附表。

1.8  预留采购份额：见投标人须知前附表。

2.  政府采购信息发布媒体：

2.1  与本项目相关的政府采购业务信息（包括公开招标公告、中标公告及其更正事项等）将在以下媒体上发布：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网(www.gxzfcg.gov.cn)、南宁市政府集中采购中心网站（http://zfcg.nanning.gov.cn）。

2.2  本项目公开招标公告期限为自公告发布之日起5个工作日。

3. 投标人资格要求：

3.1  投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，且应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列投标人资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2  针对本项目，投标人应具备的特定条件：见投标人须知前附表。

3.3  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合本章第3.1项的要求，至少应当有一方符合本章第3.2项的要求；联合体各方应签订共同投标协议，明确联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构；由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级最低的单位确定资质等级；联合体各方不得再以自己名义单独或组成新的联合体参加同一项目同一分标投标，否则与之相关的投标文件作废；投标联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。联合体投标人的名称应统一按“××××公司与××××公司的联合体”的规则填写；联合体各方均应在《联合体协议》的签章处签章（包括单位公章和法人签字或盖章），其他投标材料签章处可由联合体牵头方签章。

3.4  投标人不得直接或间接地与为本次采购的项目内容进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

4. 询问

4.1  供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。4.2  采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

4.3  询问事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

5. 质疑和投诉

5.1 质疑

5.1.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提出质疑。质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。质疑材料统一提交至采购代理机构，质疑提交地点详见投标人须知前附表。采购代理机构应根据采购文件的规定将属于采购人受理和答复的质疑材料及时移交给采购人，采购人应将质疑处理情况及时函告采购代理机构。

5.1.1.1潜在供应商依法获取公开招标文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在公开招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。对公开招标文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对公开招标文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

5.1.1.2供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查的质疑应向采购人提出，由采购人受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

5.1.1.3供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

5.1.2  供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。

5.1.3  供应商提交质疑应当提交质疑函和必要的证明材料[按第七章“质疑材料格式”提供的“质疑函（格式）”和“质疑证明材料（格式）”的要求填写]，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

（7）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围）；近期连续三个月依法缴纳税收证明材料（复印件）；近期连续三个月在职职工依法缴纳社会保障资金证明材料（复印件）。

质疑书应当署名。供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或其授权代表签字或盖章并加盖公章。

5.1.4  质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项；提交委托代理人身份证明复印件。

5.1.5  质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商，以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出；

（2）质疑函内容符合本章第5.1.3项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（8）财政部门规定的其他条件。

5.1.6  采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑2个工作日内对质疑进行审查。对不符合质疑条件的质疑，书面告知质疑供应商不予受理，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，自收到质疑材料之日起即为受理，自受理质疑之日起7个工作日内，对质疑事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。

5.1.7质疑事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

5.2  投诉

5.2.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向南宁市政府采购监督管理部门提起投诉。

5.2.2  投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

（2）具体的投诉事项及事实依据；

（3）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（4）提起投诉的日期。

投诉书应当署名。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

5.2.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项；提交委托代理人身份证明复印件。

5.2.4  投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第5.2.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于南宁市政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经南宁市政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

5.2.5  南宁市政府采购监督管理部门自受理投诉之日起30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。

5.2.6  南宁市政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

## 二    公开招标文件

6. 公开招标文件的组成

6.1  本公开招标文件包括六个章节，各章的内容如下：

第一章  公告

第二章  货物需求一览表

第三章  评标方法

第四章  投标人须知

第五章  投标文件格式

第六章  合同条款及格式

6.2根据本章第7.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.  招标文件的澄清和修改

7.1  投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标人要求澄清的截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

7.2  采购人或采购代理机构必须在投标截止时间15日前，以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的澄清通知(在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告)所有获取招标文件的潜在投标人，除书面澄清以外的其他澄清方式及澄清内容均无效；如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15日，则相应延长投标截止时间。

7.3  采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知(在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告)所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.4  采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间书面通知(在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告)所有获取招标文件的潜在投标人。

## 三    投标文件

8.  投标文件的编制

8.1  投标人应仔细阅读招标文件，在充分了解招标的内容、技术参数要求和商务条款以及实质性要求和条件后，编写投标文件。

8.2  对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的技术参数要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

8.3  招标文件中标注★号的内容为实质性要求和条件。未标注★号的内容在评标时不得作为判定投标无效的依据。

8.4  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，保证其清楚、工整，相关材料的复印件应清晰可辨认。投标文件字迹潦草、表达不清、模糊无法辨认而导致非唯一理解是投标人的风险，很可能导致该投标无效。

8.5  第五章“投标文件格式”中规定了投标文件格式的，应按相应格式要求编写。

8.6  投标文件应由投标人的法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖单位公章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认。

8.7  投标文件应编制目录，且页码清晰准确。

8.8  投标文件的正本和副本应分别装订成册，封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，并标明项目名称、项目编号、投标人名称等内容。副本可以采用正本的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。投标人应准备报价文件正本、资格文件正本、技术文件正本、商务文件正本各一份，副本份数见投标人须知前附表。

9.  投标语言文字及计量单位

9.1  投标人的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有往来函电统一使用中文（特别规定除外）。

9.2  对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.3  投标文件使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中华人民共和国法定计量单位。

10.  投标文件的组成

10.1  投标人需编制的投标文件包括报价文件、资格文件、技术文件、商务文件四部分，投标人应按下列说明编写和提交。应递交的有关文件如未特别注明为原件的，可提交复印件。

10.1.1  报价文件组成要求，包括：

（1）投标函：按第五章“投标文件格式”提供的“投标函（格式）”的要求填写；

（2）投标报价表：按第五章“投标文件格式”提供的“投标报价表（格式）”的要求填写。

（3）中小企业声明函：按第五章“投标文件格式”提供的“中小企业声明函（格式）”的要求填写；

（4）监狱企业证明：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）残疾人福利性单位声明函：按第五章“投标文件格式”提供的“残疾人福利性单位声明函（格式）”的要求填写。

其中，报价文件组成要求的第（1）～（2）项必须提交；第（3）～（5）项如有请提交。

10.1.2  资格文件组成要求，包括：

（1）资格声明函。按第五章“投标文件格式”提供的“资格声明函（格式）”的要求填写。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

（2）根据本章第3.2项规定的投标人应具备的特定条件提供，包括营业执照副本内页或事业单位法人证复印件（投标人如为企业的，要求证件有效并清晰反映企业法人和经营范围，如需要核验营业执照原件，供应商可按有关规定提供电子营业执照或纸质营业执照原件供现场审核）和投标人资格的其他证明文件复印件；

（3）法定代表人身份证明复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如法定代表人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与营业执照或事业单位法人证中的法定代表人相符；

其中，资格文件组成要求的第（1）～（3）项必须提交。

10.1.3 技术文件组成要求，包括：

（1）投标产品技术资料表：按第五章“投标文件格式”提供的“投标产品技术资料表（格式）”的要求填写；

（2）其它：针对本项目所投标货物的主要技术指标、参数及性能的详细说明，相关的图纸、图片，产品技术资料彩页（技术指标要求对应印证投标文件技术参数承诺的符合性及有效性）、产品有效检测和鉴定证明复印件，等等。

其中，技术文件组成要求的第（1）项必须提交；第（2）项如有请提交。

10.1.4  商务文件组成要求，包括：

（1）投标人最近一个季度或近期连续三个月依法缴纳税收（国税或地税）的凭证复印件（如税务机关开具的完税证、银行缴税付款凭证或缴款回单等，如为非税务机关开具的凭证或回单的，应清晰反映：付款人名称、帐号，征收机关名称，缴款金额，税种名称，所属时期等内容）。无纳税记录的，应提供投标人所在地税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（复印件，格式自拟），《依法纳税或依法免税证明》原件一年内保持有效 ；

（2）投标人最近一个季度或近期连续三个月依法缴纳社会保障资金的凭证复印件（如社保部门开具的证明、收款收据等，或银行缴款凭证、回单等，如为非社保部门开具的凭证或回单的，应清晰反映：缴款单位名称、社保单位名称、保险名称、缴款金额等内容）。无缴费记录的，应提供投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（复印件，格式自拟）；

（3）商务条款偏离表：按第五章“投标文件格式”提供的“商务条款偏离表（格式）” 的要求填写；

（4）售后服务承诺书：按第五章“投标文件格式”提供的“售后服务承诺书（格式）” 的要求填写；

（5）法定代表人授权委托书：按第五章“投标文件格式”提供的“法定代表人授权委托书（格式）”的要求填写；

（6）委托代理人身份证明复印件：如使用第二代身份证应提交正、反面复印件，如委托代理人非中国国籍应提交护照复印件，要求证件有效并与法定代表人授权委托书中的委托代理人相符；（7）联合体协议书：按第五章“投标文件格式”提供的“联合体协议书（格式）”的要求填写，协议中应清晰载明联合体各方承担的工作和义务；

（8）财务会计报表复印件：投标人近三年的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表、财务情况说明书和审计报告；

（9）其它：投标人通过国家或国际认证资格证书复印件、银行出具的投标人资信证明或信用等级证明复印件、投标人近三年同类货物销售的实际业绩证明（附中标通知书复印件或合同复印件）、投标货物近三年的质量获奖荣誉证书复印件、投标货物的环保产品认证证书复印件或生产厂家的环保体系认证证书复印件、投标产品的国家节能产品认证证书复印件、投标人近三年发生的诉讼及仲裁情况说明（附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件），等等。

其中，商务文件组成要求的第（1）～（4）项必须提交；第（5）、（6）项在委托代理时必须提交；第（7）项在联合体投标时必须提交；第（8）、（9）项如有请提交。

10.2  投标人应编制目录，按上述顺序将报价文件、资格文件、技术文件、商务文件分别装订成册。特别注意投标报价不得出现在资格文件、技术文件、商务文件中。

11.  投标报价

11.1  投标人应以人民币报价。

11.2  投标人可就第二章“货物需求一览表”中的某单个分标内容报出完整且唯一报价，也可就某几个或所有分标内容分别报出完整且唯一报价，附带有条件的报价将不予接受。

11.3  投标报价为采购人指定地点的现场交货价，其组成部分详见第二章“货物需求一览表”。采购人不再向中标供应商支付其投标报价之外的任何费用。

11.4  本项目的采购代理服务费按物价部门核准的收费标准执行，见投标人须知前附表。

11.5  不论投标结果如何，投标人均应自行承担与编制和递交投标文件有关的全部费用。

12.  投标有效期

12.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

12.2  在特殊情况下，采购人或采购代理机构可与投标人协商延长投标有效期，这种要求与答复均应使用书面形式，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件。

13.  投标保证金

本项目不收取投标保证金

## 四    投标

14.  投标文件的密封及投标文件与投标样品的递交

14.1  投标人应将投标正、副本文件进行密封包装。

14.2  投标人投标截止时间：见投标人须知前附表。

14.3 投标人递交投标文件地点：见投标人须知前附表。

14.4 投标人递交投标样品截止时间：见投标人须知前附表。

14.5  投标人递交投标样品地点：见投标人须知前附表。

## 五    开标、资格审查与评标

15.  开标

15.1  采购代理机构将在本章第14.2项规定的投标截止时间（即开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，投标人的法定代表人或其委托代理人应准时参加并签到。如未按时签到，由此产生的后果由投标人自行负责。

15.2  开标程序：

（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始，介绍开标现场相关人员；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称

（3）投标人代表按本章第14.1项的规定交叉检查投标文件的密封情况，并签字确认；

（4）当众拆封投标文件，由唱标人宣读投标人名称、分标号、投标文件正副本数量、投标报价、

交货期等以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容，记录人负责做开标记录；

（5）相关人员在开标记录上签字确认；

（6）宣布评标期间的有关事项；

（7）开标结束。

16.资格审查

采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格文件进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。合格投标人不足3家的，不得评标。

17.  评标

17.1  评标委员会：评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。采购人或采购代理机构根据本项目的特点，从财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取专家。

17.2  评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

17.3  评标方法：评标委员会按照投标人须知前附表和第三章“评标方法”规定的方法、评审因素和标准对投标文件进行评审。在评标中，不得改变第三章“评标办法”规定的方法、评审因素和标准；第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

17.4  评标程序：

17.4.1  采购代理机构项目负责人宣读评标现场纪律要求，集中管理通讯工具，询问在场人员是否申请回避；

17.4.2  采购代理机构项目负责人介绍项目概况及评标委员会组成情况（但不得发表影响评审的倾向性、歧视性言论），推选评标组长（原则上采购人不得担任评标组长）；

17.4.3  评标委员会按分工开展评标工作：

17.4.3.1投标文件初审。商务技术符合性检查：依据招标文件的规定，从商务文件和技术文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

(1)有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效。

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

③不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人;

④不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异;

⑤不同投标人的投标文件相互混装。

（2）关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动;

17.4.3.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由法定代表人或其委托代理人签字或盖章确认，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。该澄清、说明或者纠正是投标文件的组成部分。

17.4.3.3比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和商务技术符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。在对商务、技术及其他内容的比较和评价结束前，评标委员会不能接触、比较和评价投标报价。

17.4.3.4报价符合性审查。评标委员会对投标人的报价文件进行符合性审查。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过商务技术符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

17.4.3.5编写评标报告，并确定中标供应商名单。

17.4.4  整个现场评标过程中，采购代理机构应严格按照招标文件既定的程序组织评委评审，针对评委作出的评分、评标结论现场认真进行核对和复核，如有错漏，应及时请当事评委进行校正。

17.5  在确定中标供应商前，采购人或采购代理机构不得与投标供应商就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

17.6  评标过程的保密。评标在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

18.  投标文件的修正

18.1  投标文件报价出现前后不一致的，修正的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

18.2同时出现两种以上不一致的，按照本条款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章17.4.3.2的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

19.  拒绝接收

19.1  投标人未在本章第14.2项规定的时间之前将投标文件送达至本章第14.3项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该投标人的投标文件。

19.2 投标人未在本章第14.4项规定的时间之前将投标样品送达至本章第14.5项指定地点的，采购代理机构应当拒绝接收该投标人的投标样品。

20.  无效投标

★20.1  属下列情形之一的，投标人的投标无效：

（1）投标人或投标文件不符合本章第3项规定的；

（2）投标文件未按本章第8.8项的规定标识或未按规定的正、副本数量递交的；

（3）投标文件未按本章第10.1项的规定编写和提交的（包括缺少应提交的文件或格式不符合第五章“投标文件格式”的要求）；

（4）投标文件不符合本章第10.2项规定的；

（5）投标人报价不符合本章第11项规定或超过采购预算（包括分项预算）的或评标委员会认定属于17.4.3.4条规定的投标无效情形的；

（6）投标文件不符合本章第14.1项规定的；

（7）投标人出现本章第17.4.3.1项所述的投标文件将被视为无效的情形的；

（8）投标人出现本章第18.2项所述情形的；

（9）投标文件未对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应的；

（10）投标文件附有采购需求以外的条件使评标委员会认为不能接受的；

（11）投标人在投标过程中提供虚假材料的；

（12）投标文件含有违反国家法律、法规的内容。

21.  废标

21.1  在招标过程中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

供应商家数计算规则：

①采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会采取随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

②使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

③非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

21.2  废标后，采购代理机构将在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上公告废标理由，不再另行通知。

## 六    合同授予

22.  中标供应商的确定

22.1  评标委员会按第三章“评标方法”的规定排列中标候选供应商顺序，并依照次序确定中标供应商。

23.  中标通知书

23.1  评标结束后，在中标供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在本章第2.1项规定的政府采购信息发布媒体上发布中标结果公告，中标结果公告期限为1个工作日，发布中标结果公告的同时向中标供应商发出中标通知书。

23.2  中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

24.  投标文件及投标样品的退回

24.1  采购人及采购代理机构无义务向未中标供应商解释其未中标原因和退回投标文件。

24.2  中标供应商的投标样品由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考，验收后由采购人退回。未中标供应商的投标样品由供应商在中标结果公布后2个工作日内领回，否则按无主物品处理。

25.   签订合同

25.1 政府采购合同签订应遵照《中华人民共和国政府采购法》的有关要求。

25.2采购人和中标供应商应当在第二章“货物需求一览表”中商务条款要求载明的合同签订期内，按第六章“合同条款及格式”订立书面合同。联合体投标的，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，均应在合同的签章处签章，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

25.3政府采购合同签订应当采用政府采购合同格式文本，合同应内容完整、盖章齐全；项目合同的各要素和内容应与招标文件、中标供应商的承诺、中标通知书等的内容一致；合同附件齐全；多页合同每页应顺序标出页码并盖骑缝章。

25.4政府采购合同签订后一个工作日内，由采购人将合同扫描件上传至南宁市电子化政府采购系统，由采购代理机构将合同扫描件上传到南宁市财政局备案系统。

25.5  中标通知书发出后，中标供应商无正当理由拒签合同的，采购人可追究中标供应商承担相应的法律责任。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

25.6  采购人在签订合同之前有权要求中标供应商提供本项目招标文件要求的资料原件进行核查，中标供应商不得拒绝。如中标供应商拒绝提供，则自行承担由此产生的后果。

25.7  中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，如仍在投标有效期内，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

26.  履约保证金及质量保证金

本项目不收取履约保证金及质量保证金

## 七    其他事项

27.  解释权

27.1  本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制，解释权属采购代理机构。

28.  需要补充的其他内容

28.1  为了帮助中小微企业解决资金周转或融资困难问题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，为中小微企业参与政府采购活动提供金融服务。中标供应商可凭政府采购合同申请政府采购信用融资，具体办理要求与办理方式，详见南宁市公共资源交易中心网“政府采购信用融资”专栏。

28.2  需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第五章  投标文件格式

投标函（格式）

致：（采购代理机构名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的        （项目名称）       项目（项目编号：        ）的招标文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、报价文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.1项要求提交的全部文件）；

二、资格文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.2项要求提交的全部文件）；

三、技术文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.3项要求提交的全部文件）；

四、商务文件正本一份，副本   份（包含按投标人须知第10.1.4项要求提交的全部文件）。

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币                    （￥           元)的投标总报价，交货期（无分标时填写）：            ，提供本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的采购内容。

其中（有分标时填写）：

分标报价为（大写）人民币                (￥           元)，交货期：          ；

分标报价为（大写）人民币                (￥           元)，交货期：          ；

......

2、我方同意自本项目招标文件“投标人须知”第14.2项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知”第12.1项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，并已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

5、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

6、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“合同条款及格式”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）  拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：______________________________________________________________________________________。

12、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人：                                         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

年    月    日

投标报价表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 数量① | 货物全称、品牌、生产厂家及国别 | 规格型号 | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含装卸、运输等所有费用）：（大写）人民币 （￥ 元） 投标货物中，属于小微企业生产的产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %；属于优先采购节能产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %；属于优先采购环境标志产品总值为￥ 元，占本投标报价的比例为 %。 |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |
| 投标人（盖单位公章）： |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |

注：表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空, 否则按投标无效处理。

中小企业声明函（格式）

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2．本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

残疾人福利性单位声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，且本公司参加______单位的______项目采购活动提供本公司制造的货物（由本公司承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

投标产品技术资料表（格式）

请根据所投产品的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的技术参数要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件需求 | 投标文件承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 | 货物名称 | 数量 | 品牌、厂家、型号、规格 | 技术参数 |  |
| 1 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |
| 投标人（盖单位公章）： |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |

注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

⑵如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制采购需求，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“投标无效”条款。

⑶当投标文件的技术参数低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

售后服务承诺书（格式）

(由投标人按本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“二、商务要求表”的售后服务要求自行填写。)

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

商务条款偏离表（格式）

请逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |
| 投标人（盖单位公章）： |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |

注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

⑵如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制采购需求，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“投标无效”条款。

⑶当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

法定代表人授权委托书（格式）

致：                       （采购代理机构名称）

本人    （姓名）    系     （投标人名称）     的法定代表人，现授权我单位在职正式员工    （姓名和职务）    为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的   （项目名称）     （项目编号：           ）项目的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

联合体协议书（格式）

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加     （采购代理机构名称）    组织的         （项目名称）         （项目编号：          ）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、________________________（某成员单位名称）为联合体名称牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：________________________________________________。

5、本联合体中，________________________（某成员单位名称）为______（请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的______%。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

成员一名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

成员二名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

......

年    月    日

资格声明函（格式）

致：_                      （采购代理机构名称）

我方愿意参加贵方组织的_     (项目名称)     _     __（项目编号：       ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1.投标人应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

# 第六章  合同条款及格式

南 宁 市 政 府 采 购

（项目名称）         合同

项目编号：

审批编号：[201 ]NCC

采购人：

中标供应商：

目  录

一、南宁市政府采购合同书

二、合同附件

- 中标通知书

- 招标文件货物需求一览表

- 招标文件的更改通知（如有）

- 投标函

- 投标报价表

- 投标产品技术资料表、商务条款偏离表

- 中标供应商澄清函

南宁市政府采购合同书

合同编号：              审批编号：[201 ]NCC

项目名称：

项目编号：

分标号（有分标时填写）：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

根据    年    月    日南宁市政府采购项目的采购结果，甲方接受乙方对本项目的投标，甲、乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

1.  采购内容

1.1 货物名称：详见合同附件中投标报价表

1.2 数量（单位）：详见合同附件中投标报价表

1.3 品牌、厂家、型号、规格、配置：详见合同附件中投标产品技术资料表（投标产品技术资料表与澄清函不一致的以澄清函为准）

1.4 技术参数：详见合同附件中投标产品技术资料表

2.  合同金额

2.1 本合同金额为（大写）人民币　　　　　　   （￥　　　　　　）。（详见合同附件中投标报价表）

3.  交货要求

3.1 交货期：

3.2 交货地点：

3.3 交货方式：

3.4 乙方必须按投标文件承诺的技术参数、性能要求、质量标准等向甲方提供全新、完整、未经使用的货物。

4.  履约保证金

本项目无须交纳履约保证金。

5.  质量保证及售后服务

5.1 质量保证期    年（自交货验收合格之日起计）。

5.2 如乙方提供的货物在使用过程中发生质量问题，乙方接到甲方故障通知后应在    小时内到达甲方指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

5.3 乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价；

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担与该货物相关的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

5.4 在质量保证期内，乙方负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但乙方也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

5.5 超过质量保证期的货物，乙方提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。

5.6 乙方随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。

5.7 其他售后服务要求：   按投标文件商务条款偏离表及澄清函（商务条款偏离表与澄清函不一致的以澄清函为准）内容执行。

6.  合同款支付

6.1 付款方式：

6.2 支付合同款时，由甲方按照合同约定向南宁市财政局提交完整且合格的支付申请材料；南宁市财政局按财政国库直接支付程序将款项直接支付给供应商。

6.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，甲方可以在报经南宁市财政局审核同意后，在不改变合同其他条款的前提下与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。供应商应根据实际使用数量供货，合同的最终结算金额按实际使用数量乘以成交单价进行计算。

6.4政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，并延期支付合同款。

7.  产权

7.1 乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

7.2 乙方保证所交付货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第11.3项的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

8.  技术资料

8.1 甲方向乙方提供采购货物的有关技术要求。

8.2 乙方应在采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

8.3 没有甲方事先书面同意，乙方不得将甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的其他任何人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

9.  货物包装、发运及运输

9.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

9.2 使用说明书、质量检验证明书、保修单据、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

9.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

9.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

9.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

10.  调试和验收

10.1 乙方将货物运达约定的交货地点后，甲方应在5个工作日内对乙方提交的货物依据招标文件的要求、投标文件的承诺和国家标准或行业标准进行现场初步验收。对外观、说明书符合要求的，给予签收；对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。

10.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

10.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

10.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

10.5 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，相关费用由甲方承担。

11.  违约责任

11.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。

11.2 甲方无故逾期验收或办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。乙方逾期超过本合同约定交货日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

12.  不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

13.  诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为广西南宁市。

14.  合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经市财政部门审批，并签书面补充协议报南宁市政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

14.3 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）中标通知书；

（2）招标文件货物需求一览表；

（3）招标文件的澄清和修改；

（4）投标报价表；

（5）投标产品技术资料表、商务条款偏离表；

（6）中标供应商澄清函；

（7）其他与本合同相关的资料。

14.4 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

14.5 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本一份。

甲方：                                        乙方：

地址：                                        地址：

法定代表人：                                  法定代表人：

委托代理人：                                  委托代理人：

电话：                                        电话：

传真：                                        传真：

邮政编码：                                    邮政编码：

统一社会代码：

开户银行：

开户名称：

银行账号：

合同签订地点：广西南宁市

合同签订日期：    年    月    日

# 第七章  质疑材料格式

## 一  质疑函（格式）

一、被质疑人：                           （采购人、采购代理机构2选1）

二、质疑环节：                  （采购需求、资格审查、中标或者成交结果、采购执行程序4选 1）

三、质疑供应商基本信息

1.质疑供应商名称：

地址：

邮政编码：

联系人：

联系电话：

四、质疑项目基本情况

1.质疑项目的名称 ：

2.质疑项目的编号：

3.质疑项目的分标号：

五、质疑事项具体内容

质疑事项1：

质疑事项1的事实依据：

质疑事项1的法律依据：

质疑事项1的相关请求：

质疑事项2：

质疑事项2的事实依据：

质疑事项2的法律依据：

质疑事项2的相关请求：

……

六、附件材料目录（材料附后）

1.营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围）

2.近期连续三个月依法缴纳税收证明材料（复印件）

3.近期连续三个月在职职工依法缴纳社会保障资金证明材料（复印件）

七、委托代理时还应提交的材料目录（材料附后）

1.质疑供应商的授权委托书原件1份

2.委托代理人身份证明复印件1份

质疑供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

提起质疑的日期：     年   月   日

说明：1.根据质疑环节填写“被质疑人：”。对采购文件中的采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）、采购过程中的资格审查，以及中标或者成交结果的质疑，“被质疑人：”处填写采购人名称；对采购文件中的采购执行程序、采购过程中的采购执行程序的质疑，“被质疑人：”处填写采购代理机构名称。

2.质疑事项的事实依据应列明权益受到损害的事实和理由；

3.质疑事项的法律依据应列明质疑事项违反法律法规的具体条款及内容。

## 二  质疑证明材料（格式）

质疑项目的名称：

项目编号：

一、质疑事项1证明材料目录（证明材料附后，共     页）

1.……

2.……

……

二、质疑事项2证明材料目录（证明材料附后，共     页）

1.……

2.……

……

三、……

质疑供应商（公章）：

提起质疑的日期：     年   月   日

（后附质疑事项证明材料的具体文件）