政府采购货物公开招标项目

招 标 文 件

项目编号：CLF0119GZ12ZC40

项目名称：广州市公安局荔湾区分局指挥室和派出所合成作战室视频监控设备升级改造项目

广州市公安局荔湾区分局

广东采联采购科技有限公司

二〇二〇年一月

温馨提示！！！

- 如无另行说明，投标文件递交时间为投标截止时间前30分钟内。

- 本项目邀请投标人参加开标会议，请适当提前到达。

- 投标文件应按顺序编制页码。

- 请仔细检查投标文件是否已按招标文件要求盖章、签名、签署日期。

- 请正确填写《开标一览表（报价表）》、《投标分项报价表》(如有)。多包组项目请仔细检查包组号，包组号与包组采购内容必须对应。

- 如投标产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。

- 分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

- 递交投标文件前请仔细检查投标文件是否已胶装成册、已密封完好。

- 投标人如需对项目提出询问或质疑，应按招标文件附件中的询问函和质疑函的格式提交。

- 投标文件建议采用A4纸、双面打印、胶装。多包组项目如投标人同时投标多个包组的，建议每个包组分别装订。

- 上述提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致的地方，以招标文件为准。

目   录

第一章 投标邀请	4

第二章 用户需求书	8

第三章 评标方法和标准	24

第四章 投标人须知	32

第五章 合同格式条款	50

第六章 投标文件格式	55

# 第一章 投标邀请

广东采联采购科技有限公司（以下简称‘采购代理机构’）受广州市公安局荔湾区分局（以下简称‘采购人’）的委托，对广州市公安局荔湾区分局指挥室和派出所合成作战室视频监控设备升级改造项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

- 采购项目编号：CLF0119GZ12ZC40（440103-202001-101230-0001）

- 采购项目名称：广州市公安局荔湾区分局指挥室和派出所合成作战室视频监控设备升级改造项目

- 采购项目预算金额（元）：1720000

- 采购数量：  1批

- 采购项目内容及需求 (采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策)：

子项目1：编号：CLF0119GZ12ZC40001、名称：广州市公安局荔湾区分局指挥室和派出所合成作战室视频监控设备升级改造项目子项目001、预算金额（元）：1720000、数量：1

- 采购项目内容及最高限价：指挥室和派出所合成作战室视频监控设备升级改造；最高限价：人民币1720000元。

- 采购项目品目：A02091107（视频监控设备）

- 项目基本概况介绍： 根据广东省公安厅《广东公安科技强警“十三五”规划》、广州市公安局《广州市公安机关推进基础信息化建设实施方案》等文件要求和分局领导指示精神，广州市公安局荔湾区分局亟需在已有信息化基础的条件下建设开发一套警务联动合成作战平台。在纵向上与广东省公安厅、广州市公安局、广州市公安局荔湾区分局等形成多层级数据共享和信息联动，在横向上与广州市公安局荔湾区分局内部业务数据以及区内各局、委、办的数据资源进行对接和融汇整合，以此打造出一套具有荔湾公安特色，紧贴刑侦、指挥、情报、网侦、各办案大队、派出所等实战单位办案流程的情报研判合成作战系统，为广州市公安局荔湾区分局的破案联动化、情报多元化、研判系统化提供高效流转的科技平台。并且因工作需要，广州市公安局荔湾区分局亟需对8楼指挥中心电视墙及LED屏系统进行升级改造，改造内容包括：1、将原有指挥中心脱保脱维的LED屏幕进行更换升级。实现电视墙（3*2的46寸大屏）视频图像任意轮换显示。2、增加三台55寸LCD监视器及对应的控制终端，实现突发应急情况出现时，8楼指挥中心可通过分局监控大屏系统与基层单位实现联动指挥。

- 本项目只允许采购本国产品；

- 本项目属于政府采购项目。

- 政府采购监督管理部门：广州市荔湾区财政局

- 需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等。

- 投标人的资格要求：

- 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

  - 提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如投标人为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。（分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。）

  - 提供2018年度财务状况报告或2019年任意 1 个月的财务状况报告复印件，或银行出具的资信证明材料复印件；

  - 提供2019年任意1个月缴纳税收凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明；

  - 提供2019年任意1个月缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明；

  - 提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；（提供《投标人资格声明函》）

  - 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（提供《投标人资格声明函》）。

- 投标人必须具有有效的《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》叁级（或以上）资质证书（如在外省获得《安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》叁级（或以上）资质证书的，必须同时提供在广东省备案的证明文件复印件）。（提供相关证明材料复印件）

- 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目同一合同项下的其他采购活动。（提供《投标人资格声明函》）

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供《投标人资格声明函》）

- 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任何记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（说明：①由资格性审查人员于投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为不存在上述不良信用记录。②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档；

- 成功购买本纸质招标文件的供应商。

- 本项目 不 接受联合体投标。

获取招标文件：

- 如采用线下获取招标文件方式：供应商应携带填写好的《采购文件领购登记表》（可在采购代理机构网站（www.chinapsp.cn）中“下载中心”下载）加盖供应商单位公章后，至广州市环市东路472号粤海大厦7楼进行获取招标文件，缴纳标书款后即为成功获取纸质招标文件。

- 如采用线上获取招标文件方式：供应商可通过链接：http://suppliers.chinapsp.cn，进行线上获取招标文件，缴纳标书款后，即为成功获取纸质招标文件。

- 采购代理机构提供纸质招标文件，同时免费附赠电子招标文件1份。如需邮寄（到付），招标代理机构对邮寄过程中的遗失概不负责。

- 获取招标文件过程问题咨询联系人：谢女士/李女士，联系电话： 020-87651688-401/411 ，邮箱 baoming87651688@163.com

- 标书款若需要开具增值税专用发票的，需同时提供投标人一般纳税人资格认定税务通知书或其他可证明具有该项资格证明文件的复印件。（加盖投标人公章）

- 符合资格的供应商应当在2020年1月7日至2020年2月2日期间（上午09:00至12:00,下午14:30至17:30，法定节假日除外，不少于5个工作日）到广东采联采购科技有限公司（详细地址：广州市环市东路472号粤海大厦7楼）获取招标文件，招标文件每套售价300.00元（人民币），售后不退。

- 投标截止时间：2020年2月3日09时30分。

- 提交投标文件地点：广州市环市东路472号粤海大厦7楼会议室

- 开标时间：2020年2月3日09时30分。

- 开标地点：广州市环市东路472号粤海大厦7楼会议室

- 本公告期限（5个工作日）自2020年1月8日至2020年1月14日止。

- 联系事项：

| (一)采购项目联系人（采购代理机构）： 陈女士/黎女士 | 联系电话： 020-87651688-132/148 |
| --- | --- |
| 采购项目联系人（采购人）：林女士 | 联系电话：020-83115659 |
| (二)采购代理机构：广东采联采购科技有限公司 | 地址：广州市环市东路472号粤海大厦23楼 |
| 联系人：梁群燕 | 联系电话：020-87651688-688 |
| 传真：020-87651698 | 邮编：510075 |
| (三)采购人：广州市公安局荔湾区分局 | 地址：广州市荔湾区芳村大道东198号 |
| 联系人：林良敏 | 联系电话：020-83115659 |
| 传真：/ | 邮编：/ |

附件：

- 委托代理协议

- 招标文件

发布人：广东采联采购科技有限公司

发布时间：2020年1月7日

# 第二章 用户需求书

- 有关说明：

- 投标人须对本项目的采购标的进行整体投标，任何只对本项目采购标的其中一部分内容、数量进行的投标都被视为无效投标。

- 若所投产品属于政府强制采购节能/环保产品的，则投标人必须提供国家强制性节能或环保产品进行响应，并提供该产品强制性节能或环保产品认证证书，否则视为无效投标。

- 监视器产品属于国家强制采购的节能产品，投标人必须提供属于国家强制性节能产品品目清单内的产品进行响应，并提供有效的强制性节能产品认证证书复印件。

- 用户需求书中标注“★”号条款为实质性条款，必须逐条进行响应，有任何一条负偏离的，将导致无效投标。

- 用户需求书中标注“▲”号条款为重要技术参数，但不作为无效投标条款。

- ★凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，交货时不能提供超出此目录范畴外的替代品，产品还须同时具备国家认证认可监督管理委员会颁布《中国强制认证》（CCC认证）。

- 项目一览表

| 序号 | 采购内容 | 最高限价 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合成作战室 | 人民币1420000元 | 合同签订后120个自然日内完成供货、实施、验收并投入使用。 |
| 2 | 八楼指挥室拼接大屏及LED | 人民币300000元 |  |

- 项目基本概况：

- 建设背景

根据广东省公安厅《广东公安科技强警“十三五”规划》、广州市公安局《广州市公安机关推进基础信息化建设实施方案》等文件要求和分局领导指示精神，广州市公安局荔湾区分局亟需在已有信息化基础的条件下建设开发一套警务联动合成作战平台。在纵向上与广东省公安厅、广州市公安局、广州市公安局荔湾区分局等形成多层级数据共享和信息联动，在横向上与广州市公安局荔湾区分局内部业务数据以及区内各局、委、办的数据资源进行对接和融汇整合，以此打造出一套具有荔湾公安特色，紧贴刑侦、指挥、情报、网侦、各办案大队、派出所等实战单位办案流程的情报研判合成作战系统，为广州市公安局荔湾区分局的破案联动化、情报多元化、研判系统化提供高效流转的科技平台。并且因工作需要，广州市公安局荔湾区分局亟需对8楼指挥中心电视墙及LED屏系统进行升级改造，改造内容包括：1、将原有指挥中心脱保脱维的LED屏幕进行更换升级。实现电视墙（3*2的46寸大屏）视频图像任意轮换显示。2、增加三台55寸LCD监视器及对应的控制终端，实现突发应急情况出现时，8楼指挥中心可通过分局监控大屏系统与基层单位实现联动指挥。

- 目前现状

1、8楼指挥中心电视墙尺寸：

现有指挥中心电视墙长约4.7米、宽约2.1米。

2、现有设备：

1）、4700*2100MM  LED屏

- 建设目标

按照广州市公安局合成作战室的标准要求，建设完善合成作战室所有功能要求。并将广州市公安局荔湾区分局8楼指挥中心电视墙及LED屏系统进行升级改造。通过现有的公安专网，视频专网及政务网接入各相应的视频终端设备，整合改造建成后需实现如下功能：

- 新增一套3*2 46寸拼接大屏和增加三台55寸LCD监视器及对应的控制终端，实现分局监控大屏系统与基层单位实现联动指挥。

- 22个派出所各配置一套监视器设备，实现合作作战室的显示系统。

- 20个派出所各配置一套4路HDMI视频分割器，实现合作作战室的显示系统可以进行四路图像同时显示。达到根据不同场景图像同时显示，进行统一指挥调度。

- 20个派出所各配置4台图形工作站，实现调度不同场景画面进行终端输入。

- 20个派出所各配置1台存储设备，实现合成作战指挥情况进行保存。

- 22个派出所各配置一套单兵图传，实现将指挥现场的实时情况回传到合成作战室。

- 建设需求

1、新增设备

- 22台监视器设备，22个派出所各配置一台。

- 20台4路HDMI视频分割器，20个派出所各配置一台。

- 80台图形工作站，20个派出所各配置四台

- 20台存储设备，20个派出所各配置一套。

- 22套单兵图传，22个派出所各配置一套。

- 22个派出所合成作战室需配置视频网、公安网、互联网等专用加密网络功能。

2、改造设备

- 原电视墙（3*2台的46寸大屏）进行更新。

- 新增3台55寸LCD监视器

- 新增2套终端工作站

- 新增6套图形工作站

- 新增电视墙所需拼接控制器

- P3全彩LED显示屏 163cm*124cm

## 建设安全规范

## 公安信息网上的建设项目应当包括安全设计方案，并采用国产密码进行保护。

## 公安机关应当按照公安信息网安全保密策略和技术规范，建设本级公安信息网的边界接入、物理安全、网络安全、应用安全、保密监督管理等技术防护手段。

## 公安信息网及其网上的应用系统应当执行国家网络安全等级保护管理制度，开展定级备案、等级测评、安全建设等工作。

## 公安信息网上的应用系统应当具备用户管理、权限管理、日志审计等安全功能，不得留有后门程序或者绕过安全机制。重要应用系统应采用公安信息网数字证书进行身份认证和授权访问。重要应用系统应将软件源代码留存备案。

## 公安信息网上的数据资源应当根据分级分类的管理要求，实施不同的授权策略和安全技术措施。

## 公安机关应当按照国家有关技术标准建设公安信息网机房，配套建设电磁屏蔽、门禁、不间断电源、视频监控系统、消防以及环境动力监测系统等安全技术设施。不同网络环境的机房区域应当相对独立。托管机房应当设置与其他网络安全隔离的封闭环境。

## 相关网络建设应优先选用具有涉密安全资质企业，做好对应涉密保障措施。

## 采购项目清单

| 序号 | 设备名称 | 配置要求/技术参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 合成作战室 |  |  |  |  |
| （一） | 设备及材料名称 |  |  |  |  |
| 1 | 监视器设备 | 详见关键设备详细参数 | 台 | 22 |  |
| 2 | 4路HDMI视频分割器 | 详见关键设备详细参数 | 台 | 20 |  |
| 3 | 25米HDMI线 | / | 条 | 20 |  |
| 4 | 5米HDMI线 | / | 条 | 60 |  |
| 5 | 图形工作站 | 详见关键设备详细参数 | 台 | 80 |  |
| 6 | 存储设备 | 详见关键设备详细参数 | 台 | 20 |  |
| 7 | 视频网、公安网、互联网、内线电话布线 | 布线需要按采购人要求敷设 | 条 | 80 |  |
| 8 | 单兵图传 | 详见关键设备详细参数 | 台 | 22 |  |
| 9 | VPN数据卡 | 含一年通讯费用 | 张 | 22 |  |
| 二 | 8楼指挥中心 |  |  |  |  |
| （一） | 设备及材料名称 |  |  |  |  |
| 1 | 46寸LCD拼接屏 | 详见关键设备详细参数 | 台 | 6 |  |
| 2 | 46寸LCD拼接屏支架 | 46寸LCD拼接屏支架 | 套 | 6 |  |
| 3 | 55寸LCD监视器 | 详见关键设备详细参数 | 台 | 3 |  |
| 4 | 55寸LCD监视器支架 | 55寸LCD监视器支架 | 套 | 3 |  |
| 5 | 高配工作站 | 详见关键设备详细参数 | 套 | 2 |  |
| 6 | 终端工作站 | 详见关键设备详细参数 | 套 | 6 |  |
| 7 | 拼接控制器 | 详见关键设备详细参数 | 台 | 1 |  |
| 8 | LED屏 | P3全彩163cm*124cm | 套 | 1 |  |
| 9 | PDU插板 | 10A开关8位多用开孔 10A输入10A输出 | 个 | 10 |  |
| （二） | 线材与辅材 |  |  |  |  |
| 1 | HDMI线 | 3米 | 批 | 1 |  |
| 2 | HDMI线 | 5米 | 批 | 1 |  |
| 3 | HDMI线 | 8米 | 批 | 1 |  |
| 4 | HDMI线 | 10米 | 批 | 1 |  |
| 5 | 网线 | 六类双绞线，一箱305米 | 箱 | 2 |  |
| 6 | 辅材 | 水晶头、线槽、螺丝、扎带等 | 批 | 1 |  |
| 三 | 安装、维护费 |  |  |  |  |
| 1 | 安装、调试费 | 所有设备的安排及系统调试 | 项 | 1 |  |
| 2 | 取电迁移 | 原有取电迁移，监控机房UPS间至接警大厅新接取电接入 | 项 | 1 |  |
| 3 | 安装修复 | 设备安装后需要安装修复 | 项 | 1 |  |
| 4 | 维护费 | 3年售后维护 | 项 | 1 |  |

备注：

- 上述采购清单表仅表示主要设备名称和相关的数量估计，实际设备配置及数量以满足系统建设需求为准，所有费用包含在报价中。如果上述设备需求清单有考虑不完整的地方，供应商应按照项目需求补充完全并纳入投标总价。双方一旦签订合同后，中标人为满足项目需求要求需增加的设备或其他费用，由中标人承担。

- 投标人投标时，采购的核心产品（单兵图传设备）应在《投标分项报价表》中清晰列明“产品名称、品牌”，否则，视为无效投标。

## 关键设备详细参数

### 监视器性能参数

| 序号 | 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 面板类型 | TFT LED/LCD/DLED |
|  | 液晶屏面板尺寸 | ≥65寸 |
|  | 显示模式 | 16:9 |
|  | 亮度 | 450cd/㎡ |
|  | 对比度 | 5000：1 |
|  | 响应时间 | 6ms |
|  | 分辨率 | 1920*1080 |
|  | 清晰度 | 1000线 |
|  | 像素尺寸 | 0.4845mm(W)×0.4845mm(H) |
|  | 显示色彩 | 16.7M |
|  | 可视角度 | （左右/上下）178°/178° |
|  | 视频 | PAL/NTSC/SECAM |
|  | 色彩饱和度 | 92% |
|  | 使用寿命 | 60000小时 |
|  | 外形尺寸 | 1522.8mm×899mm×113.8mm（W×H×D）（无底座） |
|  | 显示面积 | 1430MM×804MM |
|  | 场频 | 50Hz.60Hz.70Hz |
|  | 菜单语言 | English 中文；(需多种语言可选) |
|  | 重量 | 55kg |
|  | 面板控制 | 按键＋遥控器 |
|  | 安装方式 | 嵌入式、壁挂式、吊装式、台式 |
|  | 外壳类型 | 五金外壳 |
|  | 电源 | 内置电源 |
|  | 输入和输出 | VGA RGB: HD D-sub15针(母) HDMI 1 Y,Pb,Pr 1组 |
|  | 视频输入 | 2 视频输出1 音频输入3 音频输出1 |
|  | 功率 | 输入电压AC90-250V |
|  | 正常工作功耗 | ≤140W |
|  | 待机功耗 | ＜3W |
|  | 工作环境 | 温度0℃-40℃ |
|  | 储藏温度 | -20℃～70℃ |
|  | 湿度 | 10%～85% |
|  | 储藏湿度 | 10%～85% |

### 4路HDMI视频分割器性能参数

| 序号 | 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 功能 | 1台显示器分割四个画面 |
|  | 切换方式 | 红外遥控/按键 |
|  | HDMI版本 | HDMI V1.3 |
|  | 分辨率 | 1080P/720P |
|  | 材质 | PC+ABS外壳 |
|  | 质保期 | 至少一年 |

### 图形工作站性能参数

| 序号 | 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 芯片组 | 其他 |
|  | 显卡类型 | 独立显卡 |
|  | 网卡 | 1000M以太网卡 |
|  | 声卡 | 集成声卡 |
|  | CPU型号 | 不低于酷睿i7-7700性能 |
|  | 核心数 | 四核 |
|  | 三级缓存 | 8MB |
|  | 内存 | 16G |
|  | 插槽数量 | 2个 |
|  | 最大支持容量 | 32G |
|  | 速度 | DDR4 |
|  | 硬盘容量 | 128G(固态）+4TB（机械） |
|  | 类型 | SATA串行 |
|  | 转速 | 7200转/分钟 |
|  | 视频接口 | VGA\HDMI接口 USB 4个 RJ45 1个 |

### 存储设备性能参数

| 序号 | 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 处理器 | 不低于Intel Celeron J3455，四核 1.5 ~ 2.3 GHz性能 |
|  | 系统内存 | 4 GB DDR3L |
|  | 内存扩展 | 8 GB（4 GB × 2） |
|  | 硬盘槽 | 4个 |
|  | 硬盘类型 | 3.5" SATA HDD、2.5" SATA HDD、2.5" SATA SSD |
|  | 旋转度 | 水平方向360°，垂直方向+40°~-90° |
|  | 预置位 | 预置位≥6个 |
|  | 接口 | 支持HDMI/DVI、CVBS(BNC)、HD-SDI等多种接口 |
|  | 最大内部存储总容量 | 48 TB（12 TB drive × 4）（RAID种类不同，容量不同） |
|  | RJ-45 1GbE网口 | 4（支持Link Aggregation/故障移转） |
|  | USB 3.0 端口 | 2（前后各1个） |
|  | 电源接口 | 1个（12 V，7.5 A） |
|  | 尺寸（长 × 宽 × 高） | 241 mm × 189 mm × 164 mm |
|  | 工作温度、存储温度 | 分别为5°C ~ 40°C，-20°C ~ 60°C |
|  | 相对湿度 | 5% ~ 95% RH |

### 单兵图传性能参数

| 序号 | 指标项 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 显示屏 | 不低于2.4英寸TFT LCD，240*320，电容屏 |
|  | 人脸功能 | 支持人脸抓拍 |
|  | 视频录像 | 视频分辨率最高为1080P/30FPS，1280×720、720×576可选； |
|  | 无线传输功能 | ▲可通过无线通信方式以文件或流的形式传输数据，设备需内置无线传输模块；（需提供国家认证认可授权的检测中心出具的检验报告复印件，并加盖厂商公章） |
|  | 夜视功能 | 执法记录仪应具有夜视功能，在开启夜视功能后，有效拍摄距离应满足说明书的要求，且不低于3m，有效拍摄距离处应能看清人物面部特征，具有红外补光功能的设备，红外补光范围3m处应覆盖摄录画面70%以上面积； |
|  | 文本浏览格式 | 执法记录仪可进行常见的文本格式浏览，包括但不限于txt、doc或pdf等格式； |
|  | 卫星定位功能 | ▲执法记录仪可接收卫星数据并提供定位信息，应优先使用北斗卫星导航定位，设备需内置北斗和GPS模块；（需提供国家认证认可授权的检测中心出具的检验报告复印件，并加盖厂商公章） |
|  | 连接对讲 | 执法记录仪可连接对讲机，为对讲机提供拾音器和扬声器； |
|  | 水平视场角及几何失真率 | ▲执法记录仪摄像头的水平视场角在生产厂声明的所有分辨率下均应大于等于105°； 几何失真率不大于15.1%（1920*1080）；14.7%(1280*720)；（需提供国家认证认可授权的检测中心出具的检验报告复印件，并加盖厂商公章） |
|  | 编码格式及文件大小 | ▲支持设置编码格式为H.265，视频文件大小检查：分辨率为1080P，码率为2Mbps，连续录像1小时，录像文件≤1GB；样机分辨率为720p，码率为1Mbps，连续录像1小时，录像文件≤500MB。（需提供国家认证认可授权的检测中心出具的检验报告复印件，并加盖厂商公章） |
|  | 安装方式 | ▲支持长条形背夹和磁吸式背夹两种安装方式。（需提供国家认证认可授权的检测中心出具的检验报告复印件，并加盖厂商公章） |
|  | 按键 | 具有实体触摸按键。 |
|  | 数码变倍及连拍 | ▲具有数码变倍功能，支持1倍~16倍放大，具有连拍功能，可设置为开启或不开启，连拍张数支持5、10、15、20、25、30可选。（需提供国家认证认可授权的检测中心出具的检验报告复印件，并加盖厂商公章） |

### 46寸LCD拼接屏性能参数

| 序号 | 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | LCD液晶显示单元 | 尺寸：46英寸 |
|  | 分辨率 | 1920×1080 |
|  | 视角 | 178°(水平)/ 178°(垂直) |
|  | 响应时间 | 8ms(G to G) |
|  | 对比度 | 4500:1；亮度：500cd/㎡ |
|  | 物理拼缝 | 3.5mm |
|  | 输入接口 | VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1 |
|  | 输出接口 | VGA×1，DVI×1，BNC×2；可选配接口 3G SDI(输入×1、输出×1)、DP、HDbaseT、TVI(输入×1、输出×1) |
|  | 网络源功耗 | ≤111W |
|  | 电源要求 | AC 90-264V～ |
|  | 寿命 | ≥60000 小时 |
|  | 工作温度和湿度 | 0℃--50℃，10%--90%(无凝露) |
|  | 外形尺寸 | 1022.08mm(W) ×576.67mm(H) × 120.3mm(D) |
|  | 边框宽度 | 2.3mm（左/上）, 1.2mm（右/下） |
|  | 相对湿度 | 5% ~ 95% RH |

### 55寸LCD监视器性能参数

| 序号 | 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 面板比例 | 55寸 |
|  | 材质 | 金属外壳 |
|  | 屏幕比例 | 16:9 |
|  | 分辨率 | 1920×1080 |
|  | 亮度 | 350cd/m² |
|  | 对比度 | 1000:1 |
|  | 裸机尺寸(含边框) | (mm) 1243.2×714.0×69.6 |
|  | 重量 | (不含底座) 15kg |
|  | 控制方式 | RS232串口控制，红外遥控 |
|  | 输入信号 | VGA×1、USB 2.0×1、HDMI 2.0×1、RS232 IN×1、Audio-IN×1、OPS×1 |
|  | 输出信号 | Audio-OUT×1、RS232 OUT×1 |
|  | 安装方式 | 壁挂、底座 |
|  | VESA壁挂标准孔 | (mm) 400×400 |

### 高配工作站性能参数

| 序号 | 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 芯片组 | C422 |
|  | 显卡类型 | 独立显卡 P1000专业图形显卡 |
|  | 网卡 | 1000M以太网卡 |
|  | 声卡 | 集成声卡 |
|  | CPU型号 | 不低于Xeon W-2125性能 |
|  | 核心数 | 四核 |
|  | 三级缓存 | 8MB |
|  | 内存 | 16G |
|  | 速度 | DDR4 |
|  | 硬盘容量 | 128G SSD+1TB |
|  | 视频接口 | VGA\HDMI接口 USB 4个 RJ45 1个 |

### 图形工作站性能参数

| 序号 | 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 芯片组 | C246 |
|  | 显卡类型 | 独立显卡 |
|  | 网卡 | 1000M以太网卡 |
|  | 声卡 | 集成声卡 |
|  | CPU型号 | I7-8700 |
|  | 核心数 | 四核 |
|  | 三级缓存 | 8MB |
|  | 内存 | 16G |
|  | 硬盘容量 | 128G SSD+1TB |
|  | 视频接口 | VGA\HDMI接口 USB 4个 RJ45 1个 |

### 拼接控制器性能参数

| 序号 | 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 解码格式 | 支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG格式视频解码 |
|  | 解码能力 | H.264和H.265解码能力相同。最大解码支持15路1200W，12路800W@25fps，18路600W@25fps、24路500W @25fps、27路400W@25fps、36路300W @25fps，48路1080P @30fps，108路720P@30fps，144路960H@30fps，144路D1@30fps，支持24路1080P@60fps解码 |
|  | 视频输出路数 | 9路HDMI输出 |
|  | 音频输出路数 | 9路HDMI输出 |
|  | 视频输出分辨率 | 3840x2160,2560x1600，1920x1080,1280x1024,1280x720和1024x768 |
|  | 视频输入路数 | 2路DVI-I输入，2路HDMI输入 |
|  | 视频输入分辨率 | 本地采集支持3840 ×2160、1920 ×1080 、 1600 ×1200 、1680 ×1050 、1440 ×900 、1400 ×1050 、1366 ×768 、1280 ×1024 、1280 × 960 、1280 ×800 、1280 ×720 、1152 ×864 、 1024 ×768 、800 ×600等分辨率 |
|  | 音频输入路数 | 2路HDMI输入 |

## 重点建设要求

项目由于是广东省公安厅《广东公安科技强警“十三五”规划》、广州市公安局《广州市公安机关推进基础信息化建设实施方案》等文件要求和分局领导指示精神，广州市公安局荔湾区分局亟需在已有信息化基础的条件下建设开发一套警务联动合成作战平台。在纵向上与广东省公安厅、广州市公安局、广州市公安局荔湾区分局等形成多层级数据共享和信息联动，在横向上与广州市公安局荔湾区分局内部业务数据以及区内各局、委、办的数据资源进行对接和融汇整合，以此打造出一套具有荔湾公安特色，紧贴刑侦、指挥、情报、网侦、各办案大队、派出所等实战单位办案流程的情报研判合成作战系统，为广州市公安局荔湾区分局的破案联动化、情报多元化、研判系统化提供高效流转的科技平台。

由于项目的特殊性，对投标单位建设要求比较高，如直观体现建设能力的电子与智能化、安防、信息化安全保密等级的相应要求。

## 安装、测试和验收要求

（一）设备安装

投标人必须向采购人提供本项目采购的所有硬件的安装和维护服务的全部内容，若本项目采购的设备产品等方面的配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，投标人有责任和义务在投标文件中提出补充修改方案并征得采购人同意后付诸实施。

★由于广州市所处地区为雷雨高发区，项目又涉及到8楼指挥中心电视墙，要求投标人做好防雷、漏电接地工作。

（二）对投标人要求：

（1）要求投标人必须具有良好信誉和相关实力的技术队伍。

（2）投标人应本着认真负责态度，组织技术队伍，做好投标的整体方案，并书面提出长期保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺。

（3）安装调试在设备到货后3个工作日内开始进行。

（4）所有设备均须由投标人送货上门并安装调试。用户不再支付任何费用。

自系统安装工作一开始，投标人应允许采购单位的工作人员一起参与系统的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作。

（三）测试和验收

投标人应根据所提交的验收方案和实施办法，自行组织设备和人员，并在使用单位监查下现场进行测试和验收。

（四）开箱检验

（1）所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于合同要求。

（2）拆箱后，投标人应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由投标人解决，如影响安装则按合同有关条款处理。登记册作为验收文档之一。

（五）系统测试：系统安装完成后，按照系统要求的基本功能逐一测试。

（1）单项测试：单项产品安装完成后，由投标人进行产品自身性能的测试。设备通电测试应单台进行，所有设备通电自检正常后，才能相互联结。

（2）网络联机测试：网络系统安装完成后，由投标人和设备使用单位对所有采购的产品进行联网运行，并进行相应的联机测试。

（3）系统运行正常，联机测试通过。

（4）如商检或系统测试中发现设备性能指标或功能上不符合标书和合同时，将被看作性能不合格，设备使用单位有权拒收并要求赔偿。

（5）投标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档交付设备使用单位。

（六）产品验收要求

（1) 要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。

（2) 投标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位和监理单位。

## 售后服务和培训

（一）售后服务要求

1、★硬件设备及产品均需提供3年保修服务。

2、保修期内，所有硬件设备的维修均包含在投标总价内。

3、设备故障报修的响应时间：周一至周五8：30～18:00期间为1小时内响应。若电话中无法解决，3小时内到达现场进行维护。其余期间为12小时内响应。

4、保修期内，所有设备维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。

5、应提供系统扩充、升级方面的技术支持服务。

（二）培训要求

投标人至少必须满足本章要求的培训服务。

1、所提供的培训课程表随投标文件一起提交。培训授课人必须是经过厂家认证工程师、技术员等。

2、投标人必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须是中文书写。

3、培训内容与课程要求

（1）提供设备的安装、调试、配置培训。

（2）提供软件的安装、使用培训。

4、培训费用

投标人应将所有培训费用（含培训教材费）及各项支出列入“售后服务和培训价格表”，所有的费用必须分别报价并计入投标总价。

## 服务人员要求

  - 项目项目经理：

为保障项目能够高效、顺利地实施，工程实施过程中应成立专门的项目领导小组，并安排具备PMP认证的项目经理担任项目负责人，负责项目的总体协调管理工作并对软件设计操作熟练，项目采用项目经理总负责制，项目经理在本项目的实施过程中，代表项目承建单位对本项目实施的全过程进行管理，负责调配项目投入的人力资源，负责项目总体实施方案策划、项目实施组织、项目实施进度和质量控制、项目实施计划和执行情况的汇报和交流，对整个项目保质、软件的操作熟练、如期交付负责。

项目经理作为本项目的负责人，是项目管理的责任者，应该具有如下资质：

（1）高水平的项目管理技巧

项目经理具有多年的行政管理经验，能够与项目的利益相关者进行充分的协调沟通，并能够坚定的执行项目目标。

（2）丰富的项目管理经验

项目经理具有多年从事重大项目的经验，在组织、决策方面有丰富经验，能够充分协调项目在执行过程中遇到的问题，并保证项目在预算内，按照预定时间，高质量的完成原定的功能。

- 软件能力

本项目在执行的过程中必定要遇到许多技术困难。如软件功能上、设计上、操作系统等等，都需要项目经理熟练，所以这方面知识很重要。

（4）渊博的知识水平以及知识界的良好交往

本项目在执行的过程中必定要遇到许多技术困难。虽然本项目有专家组进行技术支持，但由于项目经理是项目的最终责任者，必须做出有关项目的最后决定，因此，渊博的知识水平是该项目经理资质的必须条件之一。同时，该项目经理与该项目涉及的知识领域的专家有良好的交往，以方便的获得技术支持。

基于以上原因，对本项目项目经理的资质（如PMP认证、ITIL认证、CCNP认证、硕士学历等）和投标人的资质证书（如ISO20000和ISO27001认证证书）极为重视。

  - 其它服务人员：

由于项目建设的重要性，相关服务人员需要省级相关行业进行培训，并取得相关证书，能在独立解决问题，确认工程按时按质守完成。

项目实施过程中，要求施工人员、资料员、安全员等，需要经过相关行业培训并取得相应证书，另应抽调多名具备CCIE\CCNP等行业认证专家参与项目实施，对项目进度、质量、成本及风险进行全面管理。确保项目高质量、如期交付。

- 其他要求

- 投标人应提供厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。

- 招标文件项目需求中如有列出的指标参数仅起参考作用。所建议的设备的性能应达到或超过参考指标表中所列技术指标。投标人应注意该表的值仅列出了最低限度。投标人在响应建议中要列出具体数值。

- 投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

- 投标人应承诺在项目实施前对本项目进行需求调研和深化设计，提供本项目详细方案，并提供符合相关规范的施工图纸，施工图纸设计通过采购人批准通过后，方可进行施工。本项目需求调研和深化设计相关费用包含在投标报价中，采购人不再另外支付以上费用。

- 付款方式

（一）合同签订生效后，采购人收到发票后5个工作日内办理财政集中支付手续，向中标人申请支付合同总金额的30%；

（二）项目的主要设备到货并经监理单位和中标人签字确认后，采购人收到发票后5个工作日内办理财政集中支付手续，向中标人申请支付合同总金额的30%；

（三）项目通过验收、采购人在验收报告上签字后，采购人收到发票后5个工作日内办理财政集中支付手续，向中标人申请支付合同总金额的40%；

（五）违约责任：采购人逾期支付合同款项的，除应当支付合同款项外，还应当每日按合同总价的3‰向中标人偿付违约金，但因中标人自身原因导致无法及时支付的除外。

- 履约保证金

- 提交说明

- 时间：合同签订之日起  10 日内；

- 金额：合同总金额的5%；

- 方式：银行履约保函；

- 退还说明：

- 时间、方式和条件：中标人履行完成合同约定权利义务事项在合同期满之日起30内失效。不计利息。

- 中标人违反合同及其附件约定的任何义务，采购人有权在履约保证金中直接扣除中标人应向采购人支付的违约金或损失赔偿额，如有不足的，中标人应对超过的部分予以赔偿。

# 第三章 评标方法和标准

- 说明：

- 投标人必须严格按照《资格性审查表》、《符合性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料并应加盖投标人公章，若投标人不满足《资格性审查表》、《符合性审查表》中任何情形之一的，则其投标无效。

- 各包组资格性、符合性审查内容详见《资格性审查表》、《符合性审查表》。

- 技术、商务评分：评标委员会各成员分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

- 投标人应如实提交《综合评分表》要求提交的相关各类证明、资料等并应加盖投标人公章，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。

#### 资格性审查表

| 序号 | 评 审 内 容 |
| --- | --- |
|  | 符合招标文件中规定资格要求的及资格证明文件齐全； |
|  | 投标人资格声明函已提交并符合招标文件要求的； |

#### 符合性审查表

| 序号 | 评 审 内 容 |
| --- | --- |
|  | 按照招标文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字或盖个人名章（或签字人有法定代表人有效授权书）的； |
|  | 投标函已提交并符合招标文件要求的，且投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期； |
|  | 投标报价确定且未超过对应采购内容的最高限价的； |
|  | 投标文件未出现选择性报价或有附加条件报价的情形； |
|  | 投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的； |
|  | 按招标文件要求提供本国产品的； |
|  | 投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的； |
|  | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |

#### 综合评分表

| 序号 | 评审因素 | 评分细则 | 分值 （分） | 权重 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术部分（合计35分） |
|  | 总体架构、构思方案 | 包括系统设计思想、总体架构、构思方案 系统设计思想新颖、总体架构合理、构思方案具体详尽，可行性高得3分； 系统设计思想较为新颖、总体架构较为合理、构思方案较清晰，较为可行，得2分； 系统设计一般、总体架构一般、构思方案一般，基本可行，得1分； 无提供不得分。 | 3 | 3 |
|  | 指挥中心系统设计方案 | 根据投标人对指挥中心系统设计方案的设计深度、规格、布局、效果进行评审： 设计深度、规格、布局合理、效果佳，得3分； 设计深度、规格、布局较为合理、效果较好，得2分； 设计深度、规格、布局基本合理、效果一般，得1分； 无提供不得分。 | 3 | 3 |
|  | 存储设备技术参数响应情况 | 对用户需求书中“(四) 存储设备性能参数”的一般技术参数的响应情况进行评审，最高得3分：（共15项） 响应为“正偏离或无偏离或完全响应”的，该项（一项）得0.2分； 响应为“负偏离”的，该项不得分，最低得0分。 | 3 | 3 |
|  | 图形工作站指标响应情况 | 对用户需求书中“(三) 图形工作站性能参数”的一般技术参数的响应情况进行评审，最高得3分：（共15项） 响应为“正偏离或无偏离或完全响应”的，该项（一项）得0.2分； 响应为“负偏离”的，该项不得分，最低得0分。 | 3 | 3 |
|  | 单兵图传终端指标响应情况 | 对用户需求书中“(五) 单兵图传性能参数” 标注“▲”号技术参数条款的响应情况进行评审，最高得6分：（共6项） 响应为“正偏离或无偏离或完全响应”的，该项（一项）得1分； 响应为“负偏离”的，该项不得分，最低得0分。 | 6 | 6 |
|  | 拼接屏系统指标响应情况 | 对用户需求书中“(六) 46寸LCD拼接屏性能参数”的一般技术参数的响应情况进行评审，最高得3分：（共15项） 响应为“正偏离或无偏离”的，该项（一项）得0.2分； 响应为“负偏离”的，该项不得分，最低得0分。 | 3 | 3 |
|  | 培训方案 | 包括培训内容与课程、培训师资、培训计划： 培训内容与课程具体详尽、培训师资雄厚、培训计划安排合理，得3分； 培训内容与课程完整、培训师资较好、培训计划较为合理，得2分； 培训内容与课程基本齐全、培训师资一般、培训计划安排基本合理，得1分； 无提供不得分。 | 3 | 3 |
|  | 安装、测试、验收方案 | 包括安装调试人员安排、安装调试计划、流程、验收方案： 安装、测试、验收方案详细，流程清晰合理，得3分； 安装、测试、验收方案简单，流程基本合理，得2分； 安装、测试、验收方案粗略，流程不够清晰，得1分； 无提供不得分。 | 3 | 3 |
|  | 项目实施方案 | 包括工期安排、施工组织计划、如遇恶劣天气紧急预案： 工期安排清晰明了、施工组织计划合理可行、紧急预案切合实际，得4分； 工期安排较为清晰、施工组织计划较合理、紧急预案基本可行，得2分； 工期安排不够清晰、施工组织计划可行性一般、紧急预案一般，得1分； 无提供不得分。 | 4 | 4 |
|  | 产品设备厂家技术支持程度 | （1）如投标人为销售机构，则须提供所投产品的以下证明文件之一（证明文件须明确有效的授权期限，有效期限内须包含本项目投标截止时间当天）： ① 制造商出具的授权函复印件； ② 制造商对授权的区域代理商出具的授权函复印件及该区域代理商出具的授权函复印件； ③ 投标人取得的产品代理证书复印件。 （2）如投标人为投标产品的生产制造厂商，则提供所投产品为自身制造的相关证明。 投标人所投关键设备满足上述（1）或（2）项的，每符合一个产品得0.5分，最高得4分。 | 4 | 4 |
| 二 | 商务部分（合计30分） |
|  | 本项目项目经理的资质 | 硕士或以上学历； 具有人社部门颁发的信息技术中级或以上工程师职称； 具有PMP证书； 具有软件设计师证书； 具有信息系统项目管理师证书(人社部门颁发)。 全部具有得6分，缺1个证书减2分，扣完即止。 （提供上述相应的证书复印件及该项目经理在投标人单位服务的外部证明材料复印件，如加盖政府有关部门印章的打印日期2019年4月—2019年10月的投保单或社会保险参保人员证明或单位代缴个人所得税税单复印件。 | 6 | 6 |
|  | 投标人拟投入本项目服务人员情况（除项目经理外） | 1.项目实施专业技术人员资质： 具有设备安装施工员2人，资料员1人，安全员（提供安全生产考核合格证（C类））1人，按上述人员数量配置要求，且上述人员需同时具有人力资源部门颁发的电子或信息类中级或以上职称证书。每提供1个人员得1分，本项最高得4分。资料不齐全的，该人员不予计分。） 2）同时具有CISE注册信息安全工程师证书和CCIE（或HCIE或H3CIE）证书的人员，项目团队中有人满足条件的得2分； 3）同时具有省级安防从业人员培训合格证和智能建筑弱电工程师证书的人员，项目团队中有3人或以上满足条件的得3分，有2人满足条件的得2分，有1人满足条件的得1分； 以上团队人员中的每名人员只作一次评分，不重复计分。 提供以上人员在本公司任职的外部证明材料（如加盖政府有关部门印章的打印日期在2019年4月—2019年10月的投保单或社会保险参保人员证明或单位代缴个人所得税税单复印件。 | 9 | 9 |
|  | 企业其他资质情况，提供有效期内资质证书 | 1、信息系统安全运维服务资质证书； 2、信息系统安全集成服务资质证书； 3、防雷企业能力评价A级证书； 4、具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书； 5、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书； 6、ISO14001环境管理体系认证证书； 7、ISO27001信息安全管理体系认证证书； 8、OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证； 全部具有得12分，缺1个证书减2分，扣完即止。 须提供证书复印件，不提供或不满足不得分。 | 12 | 12 |
|  | 服务响应时间 | 投标人在采购人提出服务要求后1小时内（含1小时）到达服务地点进行服务的，得1分； 投标人在采购人提出服务要求后2小时内（含2小时）到达服务地点进行服务的，得0.5分； 投标人在采购人提出服务要求后超过2小时到达服务地点进行服务的，得0分。 备注：提供服务响应时间承诺书。 | 1 | 1 |
|  | 投标人2016年以来的安防系统项目经验 | 每个0.2分，满分1分（请投标人严格按照要求提交相关证明材料，否则有可能影响评审结果）。 备注：提供合同要点（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、项目金额与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）和验收报告复印件。 | 1 | 1 |
|  | 企业信誉 | 投标人具有企业信用等级AAA证书的得1分，无或其它不得分。 备注：提供证书复印件。 | 1 | 1 |
| 三 | 价格部分（合计35分） |
|  | 投标报价 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×权重 此处投标报价=合成作战室投标报价+八楼指挥室拼接大屏及LED投标报价 备注： 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价,详见《价格扣除》。 投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数； | 35 | 35 |
| 合计 | 100分 | 100% |

#### 价 格 扣 除

- 小型和微型企业产品价格扣除

  - 根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予C1的扣除（C1的取值为6%），用扣除后的价格参与评审。

  - 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

    - 符合中小企业划分标准；

    - 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

  - 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第六章投标文件格式）。

  - 监狱企业产品价格扣除

    - 监狱企业视同小型、微型企业，按上述第（一）条款享受评审中价格扣除。

    - 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

  - 残疾人福利性单位产品价格扣除

    - 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述第（一）条款享受评审中价格扣除。

    - 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章投标文件格式），并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

- 节能产品、环境标志产品价格扣除：

  - 拟采购产品属于节能产品政府采购品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。

  - 本次采购产品在财政部、发展改革委、生态环境部等部门最新发布的《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》的清单范围内优先采购的节能产品、环境标志产品类别，对于具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书的，对节能产品或环境标志产品的价格分别给予  1  %的价格扣除。

  - 属于品目清单范围内的节能或环境标志产品，应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件，并加盖投标人单位的公章。

# 第四章 投标人须知

## 第一部分 投标人须知前附表

说明：本投标人须知前附表的条款项号与《投标人须知通用条款》的条款项号一一对应，是对《投标人须知通用条款》补充、修改和完善，如果有矛盾之处，应以本投标人须知前附表为准。

| 条款项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、总则 |
| （二） | 2. | 资金来源 | 财政性资金 |
| 二、招标文件 |
| （三） | 1. | 现场考察或答疑会 | 不举行； |
| 三、投标文件的编制 |
| （四） | 1. | 投标文件式样与份数 | 正本一份，副本五份，电子介质一份。 投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。 电子介质是指将按招标文件要求签署、盖章后的正本投标文件扫描成PDF格式后拷贝至无病毒无密码的U盘或光盘。 若电子介质的投标文件与纸质投标文件不符，以纸质投标文件为准。 |
|  | 2. | 单独密封资料 | 投标人还应将电子介质、开票资料说明函、营业执照复印件一并单独密封提交，并在信封上标明“单独密封资料”字样。 |
| （五） | 1. | 投标报价 | 投标报价（总价）中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。 若投标报价有缺漏项的，缺漏项部分的价格视为已包含在投标报价中，中标后不作任何调整。 |
|  | 2. | 投标分项报价 | 包含但不仅仅限于 ①全部产品价格、服务价格、应向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税等全部税费、运输、保险、安装、伴随服务、标准附件价、备品备件及专用工具价(如有)、以及履行合同所需的费用、所有风险、责任等其他一切隐含及不可预见的费用。 |
|  | 4. | 备选方案 | 不允许,每项报价或每种规格货物或每项服务只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。 |
| （十） | 1. | 投标有效期 | 90日历日。投标有效期不足的投标，将被视为无效投标。 |
| 五、开标、评标、定标与合同签订 |
| （二） | 1. | 评标委员会成员人数 | 5人 |
|  | 2. | 评标方法 | 采用综合评分法 |
| （三） | 3. | 推荐中标候选人 | 综合评分法：推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，排名第三的投标人为第三中标候选人。第二中标候选人报价高于第一中标候选人报价20％以上的，只推荐1名中标候选人。 |
| （四） | 1. | 中标人的确定 | 中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取确定中标人。 |
| （六） | 1. | 采购代理服务费 | 本次采购代理服务费向中标人收取； 按下述方式进行计算； 差额定率累进法收费：以中标通知书中的中标金额作为采购代理服务费的计算基数。参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格〔2002〕1980号、发改办价格〔2003〕857号及发改价格〔2011〕534号文规定的“货物类”计费标准计算并缴纳。 费率 中标金额 货物招标 服务招标 100万元以下 1.5% 1.5% 100～500万元 1.1% 0.8% 500～1000万元 0.8% 0.45% 1000～5000万元 0.5% 0.25% 5000万元～1亿元 0.25% 0.1% 1～5亿元 0.05% 0.05% 5～10亿元 0.035% 0.035% 10～50亿元 0.008% 0.008% 50～100亿元 0.006% 0.006% 100亿以上 0.004% 0.004% 例如：某货物招标中标金额/采购预算为人民币850万元，计算采购代理服务收费额如下： 100万元×1.5%=1.5万元 （500-100）万元×1.1%=4.4万元 （850-500）万元×0.8%=2.8万元 合计收费=1.5+4.4+2.8=8.7（万元） 投标人应签署第六章所附格式的采购代理服务费承诺书，作为投标文件的一部分。 中标人在领取《中标通知书》前应向采购代理机构缴纳采购代理服务费。凭领取人身份证复印件并加盖公章领取《中标通知书》。如采用电汇或银行转账，须同时递交采购代理服务费缴费凭证复印件并加盖公章。 |
| 其他说明 |
| / | / | / | 本项目相关公告在以下媒体发布: 1、采购代理机构网站（www.chinapsp.cn）。 2、法定媒体：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）和广州市政府采购网（http://gzg2b.gzfinance.gov.cn）。相关公告在法定媒体上公布之日即视为有效送达，不再另行通知。 |
| / | / | 分包 | 不允许； |

## 第二部分 投标人须知通用条款

### 总 则

#### 适用范围

  - 本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

#### 定义

  - 政府采购监督管理部门指人民政府财政部门。

  - 采购人指各级国家机关、事业单位和团体组织。本招标文件中所述的采购人已拥有一笔财政性资金/贷款或资金来源已落实。采购人计划将一部分或全部资金/贷款用于支付本次招标后所签订合同项下的款项。

  - 采购代理机构指按照规定办理名录登记并通过审核的代理机构，其联系方式见本投标邀请的联系事项。

  - 供应商是指在中华人民共和国境内注册（登记），向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

  - 中标人是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

#### 合格的货物和服务

  - 货物是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。投标的货物必须是其合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等实质性要求，其中包括但不仅仅限于投标人须承担的与供货有关的辅助服务，如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训和招标文件规定的投标人应承担的其它义务。

  - 服务是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，且满足实质性采购需求。

  - 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。依据《政府采购进口产品管理办法》优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

#### 投标费用

  - 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，本招标文件中所述的采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

#### 其他

  - 所有时间均为24小时制北京时间，所有货币单位均为人民币元，所使用的计量单位均以《中华人民共和国法定计量单位》为准（特别注明除外）。

  - 供应商（投标人）向本招标文件中所述的采购代理机构咨询的有关本招标项目事项，一切以法律法规的规定和本公司书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本公司的意见。

### 招标文件

#### 招标文件的编制依据与构成

  - 本招标文件的编制依据是《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其配套的法规、规章、政策等。

  - 招标文件以中文文字编写。招标文件共六章。由下列文件以及在招标过程中发出的招标答疑和澄清或修改文件组成，内容如下：

第一章　投标邀请

第二章　用户需求书

第三章　评标方法和标准

第四章　投标人须知

第五章　合同格式条款

第六章　投标文件格式

  - 本招标文件的解释权归本招标文件中所述的采购人、采购代理机构所有。

#### 招标文件的澄清或修改

  - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。招标文件的澄清或修改均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面形式的文件为准。

  - 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

  - 采购人或者采购代理机构将澄清（更正/变更）公告通知成功购买招标文件的供应商，供应商在收到澄清或修改（更正/变更）通知后，应按要求以书面形式向采购人或者采购代理机构确认。如在24小时之内无书面确认则视为已收悉，并有责任履行相应的义务。

  - 采购人或者采购代理机构发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

#### 现场考察或者召开开标前答疑会

  - 除非投标人须知前附表中另有规定，否则不举行项目现场考察或者召开开标前答疑会，如举行现场考察或者召开开标前答疑会的，则按以下规定：

    - 在投标人须知前附表中规定的日期、时间和地点组织现场考察或者召开开标前答疑会；

    - 供应商对本项目提出的疑问，可在现场考察或者召开开标前答疑会召开日前至少一个工作日将问题清单以书面形式（加盖公章）提交至采购代理机构。

### 投标文件的编制

#### 投标的语言

  - 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。两种语言不一致时以中文翻译本为准。

#### 投标文件的构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标文件的组成包括但不仅仅限于价格文件、资格性文件、符合性文件、技术文件、商务文件等。

  - 投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

#### 投标文件的编写

  - 投标人对招标文件中多个包组进行投标的，其投标文件的编制可以按每个包组的要求分别装订。投标人应当对投标文件进行装订成册，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此造成的后果和责任由投标人承担。

  - 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

  - 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术要求等，并按照招标文件的要求编制投标文件。若投标人不按照招标文件要求编制投标文件，由此产生的风险由投标人自己承担。

#### 投标文件的式样和签署

  - 投标人应准备投标须知前附表中规定式样和份数的副本、正本和电子介质的投标文件。

  - 请投标人按投标须知前附表中的规定提交单独密封资料。

  - 投标文件的签署：

    - 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，且招标文件要求签名的由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖个人名章，以及招标文件中明示盖公章处及要求提供的证明材料应盖投标人公章，副本可以用正本复印，与正本具有同等法律效力。授权代表须将以书面形式出具的《法定代表人授权委托书》附在投标文件中。

    - 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边盖个人名章或签字或盖投标人公章才有效。

  - 投标文件密封与标识

      - 投标文件的密封：

- 投标文件正本与副本可以单独密封包装，也可以所有投标文件密封包装在一个密封袋内。

- 不足以造成投标文件可从外包装内散出而导致投标文件内容泄密的，不被认定为投标文件未密封。

      - 投标文件的标识：

- 信封或外包装上需清楚写明项目编号、项目名称、投标人名称、投标人地址、包组号（如有）的字样。

- 如果未按本须知上款要求加写标识，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

#### 投标报价

  - 投标人应按照“用户需求书”中采购项目技术规格、参数及要求规定的内容、责任范围进行报价。并按《开标一览表(报价表)》及《投标分项报价表》（如适用）的要求报出总价和分项价格。投标人按招标文件的要求报出全部货物及服务内容所需的所有费用，在合同履行过程中，采购人不再支付除合同金额以外的费用。

  - 投标报价应包含按招标文件的要求全部货物及服务内容所需的所有费用，包括但不限于投标人须知前附表中规定的。

  - 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

  - 除投标人须知前附表中允许有备选方案外，本次招标不接受选择性报价，否则将被视为无效投标。

  - 本次招标不接受具有附加条件的报价，否则将被视为无效投标。

#### 投标货币

  - 投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价。

#### 联合体投标

  - 除非投标邀请中另有规定，不接受联合体投标。如果投标邀请中规定允许联合体投标的，则必须满足：

    - 以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（一）至（六）项规定。

    - 联合体投标的，必须提供各方签订的联合投标协议，明确约定各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订联合投标协议书，不得再以自己名义单独在本项目同一合同项下的投标，也不得组成新的联合体参加本项目同一合同项下的投标。

    - 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同。

#### 证明投标人合格和资格的文件

  - 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。如果投标人为联合体，应提交联合体各方的资格证明文件、联合投标协议并注明主体方及各方拟承担的工作和责任。否则，将导致其投标无效。

  - 投标人提交的资格证明文件应证明其满足投标人的资格要求。

#### 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件

  - 投标人应提交证明文件，证明其拟投标的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

  - 货物和服务合格性的证明文件应包括投标分项报价表中对货物和服务原产地的说明。

  - 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据。

#### 投标有效期

  - 投标应自投标人须知前附表中规定的投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，并与投标人须知前附表中所述期限内保持有效。

  - 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。

### 投标文件的递交

#### 投标文件递交

  - 投标人的投标文件应在本项目投标截止时间前送达开标地点。

  - 逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

#### 投标文件的修改和撤回、撤销

  - 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章和密封后，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

  - 投标人在投标截止后或在招标文件中规定的投标有效期内不可撤销其投标。

  - 除投标人不足3家不得开标的情形外，投标人所提交的投标文件在本项目投标截止时间后均不予退还。

### 开标、评标、定标与合同签订

#### 开标

  - 采购代理机构在投标邀请中规定的日期、时间和地点组织开标会议。开标时邀请所有投标人代表参加。

  - 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

  - 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

  - 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

#### 评标：

- 评标委员会组成及职责

- 本次招标依法组建评标委员会，评标委员会成员人数详见投标人须知前附表。

- 评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

  - 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

  - 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

  - 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

  - 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

  - 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

- 评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

- 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

- 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

- 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

- 评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件中提供的材料内容，而不依据外部的材料证据。

- 评标方法

- 本项目按照投标人须知前附表规定的评标方法进行评审。

- 综合评分法：

- 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 评标步骤：

- 资格性审查：开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，详见《资格性审查表》。未通过资格性审查的投标人，不进入符合性审查。

- 符合性审查：评标委员会应当对通过资格性审查的投标人的投标文件进行符合性审查，详见《符合性审查表》，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。未通过符合性审查的投标人，不进入技术、商务和价格评审。

- 详细评审：评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行技术、商务评估，综合比较与评价。具体技术、商务、价格部分的评审因素详见《综合评分表》。

- 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

- 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

- 综合得分=技术得分+商务得分+价格得分。

- 最低评标价法

  - 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

  - 评标步骤：

- 资格性审查：开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，详见《资格性审查表》。未通过资格性审查的投标人，不进入符合性审查。

- 符合性审查：评标委员会应当对通过资格性审查的投标人的投标文件进行符合性审查，详见《符合性审查表》，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。未通过符合性审查的投标人，不进入价格评审。

- 除非投标人须知前附表中另有规定，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

  - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

  - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

  - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

  - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章“评标委员会组成及职责”第（6）点的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 价格评审：除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整，详见《价格扣除》。

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

#### 推荐中标候选人

- 综合评分法

  - 使用综合评分法的采购项目，单一产品采购项目提供相同品牌产品或非单一产品采购项目多家投标人提供的核心产品品牌相同的，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，由采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

  - 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 最低评标价法：

  - 采用最低评标价法的采购项目，单一产品采购项目提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的或非单一产品采购项目多家投标人提供的核心产品品牌相同的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

  - 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

- 本项目按照投标人须知前附表规定的方式推荐中标候选人。

#### 确定中标人

- 中标候选人并列的，按投标人须知前附表规定确定中标人。

- 采购代理机构提交评标报告报采购人确认，采购人在收到评标报告5个工作日内确定中标人，按照评标报告中确定的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

- 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

#### 中标公告及中标通知书

  - 中标人确定后，采购代理机构将在发布采购信息公告的法定媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，向采购人及未中标人发出《招标结果通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

  - 《中标通知书》将作为授予合同资格的合法依据，是合同的一个组成部分。

#### 采购代理服务费

  - 中标人应按照招标文件投标人须知前附表中的规定缴纳采购代理服务费。

  - 中标人经依法被认定中标无效的，采购代理服务费不予退还。

#### 合同的订立

  - 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

  - 采购人或者采购代理机构不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

  - 自政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人应将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

  - 政府采购合同签订之日起七个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报政府采购监督管理部门备案和有关部门备案。

#### 合同的履行

  - 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按规定备案。

#### 法律法规规定的其他属于投标无效的

  - 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

    - 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

    - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

    - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

    - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

    - 不同投标人的投标文件相互混装；

#### 废标

- 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

      - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

      - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

      - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

      - 因重大变故，采购任务取消的。

### 询问、质疑与投诉

#### 询问

  - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

  - 如采用书面方式提出询问，供应商为自然人的，询问函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或授权代表签字或者盖个人名章，并加盖公章。投标人递交询问函时非法定代表人亲自办理的需提供法定代表人授权委托书（应载明授权代表的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项）及授权代表身份证复印件。

  - 采购人或者采购代理机构在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

  - 采购人或采购代理机构接收以书面形式递交的询问函，接收询问函的联系人、联系方式和通讯地址详见本招标文件第一章的联系事项。

#### 质疑

  - 质疑期限：

    - 供应商认为招标文件的内容损害其权益的，应在收到招标文件之日或者招标文件公告期届满之日起七个工作日内。

    - 供应商购买招标文件之日早于招标文件公告期限届满之日的，则以供应商购买招标文件之日为质疑时效期间的起算日期；否则，以招标文件公告期限届满之日为质疑时效期间的起算日期。

    - 供应商认为采购过程损害其权益的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内。

    - 供应商认为中标或者成交结果损害其权益的，应在中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。

  - 提交要求：

    - 以书面形式向采购人或者采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

    - 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

    - 质疑函应当包括下列内容：

  - 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

  - 质疑项目的名称及编号；

  - 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

  - 事实依据；

  - 必要的法律依据；

  - 提出质疑的日期。

    - 供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或授权代表签字或者盖个人名章，并加盖公章。供应商递交质疑函时非法定代表人亲自办理的，应提供法定代表人授权委托书和授权代表身份证复印件，其授权委托书应载明授权代表的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

  - 供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。

  - 采购人或者采购代理机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复内容不涉及商业秘密。质疑供应商须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

  - 采购人或采购代理机构接收以书面形式递交的质疑函，接收质疑函的联系人、联系方式和通讯地址详见本招标文件第一章的联系事项。

  - 具体询问、质疑函的格式详见本须知附件。

#### 投诉

  - 质疑供应商对采购人或者采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人或者采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督管理部门提出投诉。

附件：询问函、质疑函格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

1.询问函格式

询问函

广东采联采购科技有限公司：

我单位已报名并准备参与广州市公安局荔湾区分局指挥室和派出所合成作战室视频监控设备升级改造项目项目（项目采购编号：）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人（公章）：

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

日期：  年   月  日

2.质疑函格式

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

供应商（盖章）：

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

日期：  年   月  日

随附相关证明材料如下：

| 序号 | 证明材料名称 | 证明材料来源 | 证明对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

- 相关说明

- 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

- 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

- 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

- 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

- 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

- 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖个人名章，并加盖公章。

- 供应商应在提交的证明材料中对质疑点的内容作出相应的标识或以醒目的方式标明。

第五章 合同格式条款

合同通用条款

甲    方（采购人）：

电    话：

传  真：

住  所：

乙    方（中标人）：

电    话：

传  真：

住  所：

根据  广州市公安局荔湾区分局指挥室和派出所合成作战室视频监控设备升级改造项目 （项目编号：CLF0119GZ12ZC40）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

#### 采购标的

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等项目相关的一切费用。

#### 合同金额

合同金额为￥           元；大写：

#### 设备要求

- 货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

- 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明（如适用）。

- 货物为原厂商(制造商)未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

- 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

#### 质量要求：

- 乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等）表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

- 货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

- 乙方须在本合同签订之日起 日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

- 货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

- 货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

#### 采购项目交付或者实施的时间和地点：详见本次招标文件用户需求书

#### 付款方式及履约保证金：详见本次招标文件用户需求书

#### 售后服务和培训

（一）售后服务要求

1、硬件设备及产品均需提供3年保修服务。

2、保修期内，所有硬件设备的维修均包含在投标总价内。

3、设备故障报修的响应时间：周一至周五8：30～18:00期间为1小时内响应。若电话中无法解决，3小时内到达现场进行维护。其余期间为12小时内响应。

4、保修期内，所有设备维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。

5、应提供系统扩充、升级方面的技术支持服务。

（二）培训要求

乙方至少必须满足本章要求的培训服务。

1、所提供的培训课程表随投标文件一起提交。培训授课人必须是经过厂家认证工程师、技术员等。

2、乙方必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须是中文书写。

3、培训内容与课程要求

（1）提供设备的安装、调试、配置培训。

（2）提供软件的安装、使用培训。

4、培训费用

乙方应将所有培训费用（含培训教材费）及各项支出列入“售后服务和培训价格表”，所有的费用必须分别报价并计入投标总价。

#### 安装、测试和验收要求

（一）设备安装

乙方必须向甲方提供本项目采购的所有硬件的安装和维护服务的全部内容，若本项目采购的设备产品等方面的配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，乙方有责任和义务提出补充修改方案并征得甲方同意后付诸实施。

由于广州市所处地区为雷雨高发区，项目又涉及到8楼指挥中心电视墙，要求乙方做好防雷、漏电接地工作。

（二）对乙方要求：

（1）要求乙方必须具有良好信誉和相关实力的技术队伍。

（2）乙方应本着认真负责态度，组织技术队伍，做好投标的整体方案，并书面提出长期保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺。

（3）安装调试在设备到货后3个工作日内开始进行。

（4）所有设备均须由乙方送货上门并安装调试。用户不再支付任何费用。

自系统安装工作一开始，乙方应允许采购单位的工作人员一起参与系统的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作。

（三）测试和验收

乙方应根据所提交的验收方案和实施办法，自行组织设备和人员，并在使用单位监查下现场进行测试和验收。

（四）开箱检验

（1）所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于合同要求。

（2）拆箱后，乙方应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由乙方解决，如影响安装则按合同有关条款处理。登记册作为验收文档之一。

（五）系统测试：系统安装完成后，按照系统要求的基本功能逐一测试。

（1）单项测试：单项产品安装完成后，由乙方进行产品自身性能的测试。设备通电测试应单台进行，所有设备通电自检正常后，才能相互联结。

（2）网络联机测试：网络系统安装完成后，由乙方和设备使用单位对所有采购的产品进行联网运行，并进行相应的联机测试。

（3）系统运行正常，联机测试通过。

（4）如商检或系统测试中发现设备性能指标或功能上不符合标书和合同时，将被看作性能不合格，设备使用单位有权拒收并要求赔偿。

（5）乙方应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档交付设备使用单位。

（六）产品验收要求

（1) 要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。

（2) 乙方应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位和监理单位。

#### 争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

#### 不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

#### 税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

#### 其它

- 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

- 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

- 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

#### 合同生效

- 合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章之日起生效。

- 合同壹式   份，其中甲乙双方各执  份，采购代理机构执壹份，政府采购监督管理部门   份。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

代表：                                  代表：

签定地点：

签定日期：        年     月    日       签定日期：        年     月     日

开户名称：

银行账号：

开 户 行：

# 第六章 投标文件格式

#### 投标文件包装封面参考

投 标 文 件 口 正本 口 副本 口 单独密封资料 项目编号：CLF0119GZ12ZC40 项目名称：广州市公安局荔湾区分局指挥室和派出所合成作战室视频监控设备升级改造项目 投标人名称： 投标人地址：

#### 投标文件目录表

- 相关说明：

- 投标文件包括但不限于以下组成内容，请按顺序制作。

- 投标人编制投标文件中的项目编号为CLF0119GZ12ZC40。

- 投标人按照《资格性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料并应加盖投标人公章。未通过资格性审查的投标人，为无效投标，不进入符合性审查。

- 投标人按照《符合性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料并应加盖投标人公章。未通过符合性审查的投标人，为无效投标，不进入详细评审。

- 投标人根据第三章评标方法和标准的《综合评分表》要求提交相关各类证明材料，并加盖投标人公章。

- 价格评审自查表

项目名称：广州市公安局荔湾区分局指挥室和派出所合成作战室视频监控设备升级改造项目

项目编号：CLF0119GZ12ZC40

| 序号 | 评审分项 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  | 开标一览表(报价表) | 第（ ）页 |
|  | 投标分项报价表 | 第（ ）页 |
|  | 中小企业声明函（如有） | 第（ ）页 |
|  | 监狱企业的证明文件（如有） | 第（ ）页 |
|  | 残疾人福利性单位声明函（如有） | 第（ ）页 |
|  | 政策功能情况（如有） | 第（ ）页 |

- 资格性自查表

| 序号 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如投标人为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。 | □通过 □不通过 □不适用 | 第（ ）页 |
|  | 分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。 | □通过 □不通过 □不适用 | 第（ ）页 |
|  | 提供2018年度财务状况报告或2019年任意1个月的财务状况报告复印件，或银行出具的资信证明材料复印件； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 提供2019年任意1个月缴纳税收凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 提供2019年任意1个月缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 《投标人资格声明函》已提交并符合招标文件要求的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明； |  |  |
|  | 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； |  |  |
|  | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目同一合同项下的其他采购活动； |  |  |
|  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的书面声明。 |  |  |
|  | 本项目投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任何情形之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中查询没有处于禁止参加政府采购活动的记录名单。如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为不存在上述不良信用记录。 | □通过 □不通过 | 1、由采购人、采购代理机构于投标截止日在上述网站进行查询，同时对信息查询记录和证据截图或下载存档； 2、若分公司投标：供应商为非独立法人（即由合法法人依法建立的分公司），除了对供应商进行信息查询外，同时对总公司的信息查询记录和证据截图或下载存档； 3、如相关失信记录已失效，投标人必须提供相关证明资料。 |
|  | 投标人必须具有有效的《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》叁级（或以上）资质证书（如在外省获得《安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》叁级（或以上）资质证书的，必须同时提供在广东省备案的证明文件复印件）。（提供相关证明材料复印件） | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 成功购买本纸质招标文件的供应商 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

- 符合性自查表

| 序号 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 按照招标文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字或盖个人名章（或签字人有法定代表人有效授权书）的； | □通过 □不通过 | / |
| 1.1 | 法定代表人授权委托书； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
| 1.2 | 法定代表人证明书； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 投标函已提交并符合招标文件要求的，且投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 投标报价确定且未超过对应采购内容的最高限价的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 投标文件未出现选择性报价或有附加条件报价的情形； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 按招标文件要求提供本国产品 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的； | □通过 □不通过 | / |
|  | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 | □通过 □不通过 | / |

- 技术、商务评审自查表

| 序号 | 评审因素 | 提交内容 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 总体架构、构思方案 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 指挥中心系统设计方案 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 存储设备技术参数响应情况 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 图形工作站指标响应情况 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 单兵图传终端指标响应情况 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 拼接屏系统指标响应情况 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 培训方案 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 安装、测试、验收方案 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 项目实施方案 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 产品设备厂家技术支持程度 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 投标人拟投入本项目服务人员情况一览表 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 企业其他资质情况，提供有效期内资质证书 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 服务响应时间 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 投标人2016年以来的安防系统项目经验一览表 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 企业信誉 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
| 其他内容资料 |
|  | 投标人证书一览表 | 第（ ）页 |
|  | 售后服务情况表 | 第（ ）页 |
|  | 主要股东或出资人信息 | 第（ ）页 |
|  | 采购代理服务费承诺书 | 第（ ）页 |
| 单独密封资料 |
|  | 开票资料说明函 | / |
|  | 电子介质 | / |
|  | 营业执照复印件 | / |

#### 开标一览表(报价表)

项目名称：广州市公安局荔湾区分局指挥室和派出所合成作战室视频监控设备升级改造项目

| 序号 | 采购内容 | 投标报价 （人民币 元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合成作战室 | 小写：RMB 大写： |
| 2 | 八楼指挥室拼接大屏及LED | 小写：RMB 大写： |

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖个人名章）

日期：

说明：

- 中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。

- 除招标文件另有规定外，投标文件内不得含有任何对本报价进行价格折扣的说明或资料，否则为无效投标。

- 投标报价的小数点后保留2位有效数。

#### 投标分项报价表

项目名称：广州市公安局荔湾区分局指挥室和派出所合成作战室视频监控设备升级改造项目

| 序号 | 产品 名称 | 规格型号 | 品牌 | 原厂商(制造商)及原产地 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单兵图传设备 |  |  |  |  |  |  |  | 核心产品 |
| 2 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | 小写：RMB 大写： |

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖个人名章）

日期：

说明：

- 对于有配件、耗材、选件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价等内容，该表格式由投标人自行设计。

- 投标人按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制采购人以任何条款签订合同的权利。

#### 中小企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为       （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   （请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加     (采购人单位名称)    的   (项目名称)       采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（单位盖公章）：

日 期：

说明：投标人认为其为中小企业的应提交本函，并明确企业类型，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

#### 残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（单位盖公章）：

日  期：

#### 监狱企业的证明文件（如有）

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，并加盖投标单位公章。

#### 政策功能情况（如有）

项目名称：广州市公安局荔湾区分局指挥室和派出所合成作战室视频监控设备升级改造项目

| 类别 | 投标产品 （规格型号） | 制造商 | 认证证书号 | 金额 | 金额占总报价比重（累计 %） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能产品 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |
| 环保标志产品 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |
| 说明 |  |

说明

  - 节能产品须填写认证证书编号，并提供投标产品的节能产品认证证书复印件，加盖投标人公章。

  - 环保标志产品须填写认证证书编号，并提供投标产品的环保标志产品认证证书复印件，加盖投标人公章。

投标人名称（单位盖公章）：

日期：

#### 投标人资格声明函

广东采联采购科技有限公司：

关于贵公司   年   月    日发布  广州市公安局荔湾区分局指挥室和派出所合成作战室视频监控设备升级改造项目 项目（项目编号：CLF0119GZ12ZC40）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

- 本公司（企业）具备以下条件：

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

- 本公司（企业）没有为采购项目同一合同项下提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

- 我方承诺如与本项目同一合同项下其他投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的情形，同意按投标无效处理。

本公司（企业）承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

说明：

- 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

- 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。

投标人名称（单位盖公章）：

单位地址：

日期：

#### 主要股东或出资人信息

项目名称：广州市公安局荔湾区分局指挥室和派出所合成作战室视频监控设备升级改造项目

| 序号 | 名称 （姓名） | 统一社会信息用代码（身份证号） | 出资额 （人民币 万元） | 出资方式 | 占全部股份比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

我方承诺，以上信息真实可靠；如填报的股东出资额、出资比例等与实际不符，且属于虚假应标情形，视为放弃中标资格。

备注：

- 主要股东或出资人为法人的，填写法人全称及统一社会信息用代码（尚未办理三证合一的填写组织机构代码）；为自然人的，填写自然人姓名和身份证号。

- 出资方式填写：货币、实物、工艺产权和非专利技术、土地使用权等。

- 投标单位应按照占全部股份比例从大到小依次逐个股东填写，股东数量多于10个的，填写前10名，不足10个全部填写。

投标人名称（单位盖公章）：

日期：

#### 投 标 函

广东采联采购科技有限公司

我方确认收到贵方        广州市公安局荔湾区分局指挥室和派出所合成作战室视频监控设备升级改造项目      采购货物及相关服务的招标文件（项目编号：CLF0119GZ12ZC40）， (投标人名称、地址)。作为投标人已正式授权《法定代表人授权委托书》中的授权代表或法定代表人为我方签名代表，签名代表在此声明并同意：

- 我们愿意遵守采购代理机构招标文件的各项规定，自愿参加投标，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。

- 我们同意本投标文件的投标有效期从提交投标文件的截止之日起90日历日内有效。

- 我们承诺从本项目投标截止时间起，本投标始终有效且不予撤销已递交的投标文件。

- 我们已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本招标文件的要求，我们同意放弃对招标文件提出不明或误解的一切权力。

- 我们同意提供采购人或者采购代理机构与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。

- 我们理解采购人或者采购代理机构与评标委员会并无义务必须接受最低报价的投标或其它任何投标，完全理解采购代理机构拒绝迟到的任何投标和最低投标报价不是被授予中标的唯一条件。

- 如果我们未对招标文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。

- 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

- 如果我们提供的声明或承诺不真实，则完全同意认定为我司提供虚假材料，并同意作相应处理。

- 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于本项目采购人、用户单位（如有）和采购代理机构。

- 与本投标有关的一切正式信函请寄：      地址

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖个人名章）

日期

备注：投标函中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期，其他内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

#### 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于 （投标人地址）  的  （单位名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的招投标活动，采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为投标人代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（投标人授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字（或盖个人名章）之日起生效，特此声明。

投标人名称（单位盖公章）：

地      址：

法定代表人（签字或盖个人名章）：                         签字日期：  年  月  日

#### 法定代表人证明书

______________同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

本证明书自签发之日起生效，有效期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

投标人名称（单位盖公章）：

地址：

签发日期：

#### 用户需求书条款响应一览表

说明：

- 投标人必须对应招标文件条款逐条应答并按要求填写下表。

- 投标人响应描述：投标人应按响应货物/服务实际数据填写。

- 投标人应按招标文件要求附相关证明文件，如有任何一项不响应或不满足的视为负偏离。

- 偏离情况说明：投标人根据投标人实际情况填写“正偏离”“完全响应”或“负偏离”。

项目名称：广州市公安局荔湾区分局指挥室和派出所合成作战室视频监控设备升级改造项目

| 序号 | 招标文件条款描述 | 投标人响应描述 | 偏离情况说明 | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）标注“★”的实质性条款 |
|  | ★凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，交货时不能提供超出此目录范畴外的替代品，产品还须同时具备国家认证认可监督管理委员会颁布《中国强制认证》（CCC认证）。 |  |  |  |
|  | 九、安装、测试和验收要求：（一）设备安装：★由于广州市所处地区为雷雨高发区，项目又涉及到8楼指挥中心电视墙，要求投标人做好防雷、漏电接地工作。 |  |  |  |
| 3 | 十、售后服务和培训：（一）售后服务要求：1、★硬件设备及产品均需提供3年保修服务。 |  |  |  |
| （二）标注“▲”的重要条款 |
| … |  |  |  |  |
| （三）其他条款（技术条款） |
| … |  |  |  |  |
| （四）其他条款 |
| … |  |  |  |  |

投标人名称（单位盖公章）：

日期：

#### 投标人2016年以来的安防系统项目经验一览表

项目名称：广州市公安局荔湾区分局指挥室和派出所合成作战室视频监控设备升级改造项目

| 序号 | 用户/业主名称 | 项目名称 | 项目内容 | 合同总价 | 签订时间 | 完成时间 | 用户/业主联系人及电话 | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产品名称 | 型号 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 |
| 合计： 个业绩 |

备注：根据评分表的要求提交相应资料。

投标人名称（单位盖公章）：

日期：

#### 投标人拟投入本项目服务人员情况一览表

项目名称：广州市公安局荔湾区分局指挥室和派出所合成作战室视频监控设备升级改造项目

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 专业 | 经验年限 | 担任职务 | 承担工作内容 | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 |

备注：根据评分表的要求提交相应资料。

投标人名称（单位盖公章）：

日期：

#### 投标人证书一览表

项目名称：广州市公安局荔湾区分局指挥室和派出所合成作战室视频监控设备升级改造项目

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 | 查阅/指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第 页 |
|  |  |  |  | 第 页 |
|  |  |  |  | 第 页 |
|  |  |  |  | 第 页 |
|  |  |  |  | 第 页 |
|  |  |  |  | 第 页 |

- 请根据评分表中要求填写投标人获得资质、认证或企业信誉证书。

- 请提供本表所列的证书资料。

投标人名称（单位盖公章）：

日期：

#### 合同条款响应一览表

说明：投标人应对招标文件的合同条款逐条应答并按要求填写下表。

项目名称：广州市公安局荔湾区分局指挥室和派出所合成作战室视频监控设备升级改造项目

| 序号 | 招标文件中合同条款描述 | 投标人响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（单位盖公章）：

日期：

#### 售后服务情况表

项目名称：广州市公安局荔湾区分局指挥室和派出所合成作战室视频监控设备升级改造项目

| 序号 | 项目 | 投标人承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内售后服务情况(可用附页和宣传材料) | 生产厂商售后服务情况： |  |
|  |  | 投标人售后服务情况： |  |
| 2 | 保修期后售后服务 |  |  |
| 3 | 培训方案（可用附页） |  |  |

投标人名称（单位盖公章）：

日期：

#### 采购代理服务费承诺书

广东采联采购科技有限公司:

本公司       (投标人名称)      在参加       (项目名称)      (项目编号：CLF0119GZ12ZC40)的招标中如获中标，我公司保证按照招标文件的规定缴纳“采购代理服务费”。如采用电汇或银行转账，我公司将同时递交采购代理服务费缴费凭证复印件。

如我公司违反上款承诺,愿承担由此引起的一切法律责任。

特此承诺!

投标人名称(盖公章):

日期：

#### 开票资料说明函

广东采联采购科技有限公司:

本公司       (供应商名称)      在参加在贵公司举行的       (项目名称)      (项目编号：CLF0119GZ12ZC40)的招标中如获中标，则开票类型选择□增值税普通发票□增值税专用发票（请在对应的“□”打“√”，且只能选择其中一项），以及我司的开票资料如下：

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 纳税人识别号 |  |
| 地址 |  |
| 开户银行 （具体到XX银行XX支行） |  | 联系电话 |  |
| 账 号 |  | 联系人 |  |
| 附件：一般纳税人资格认定税务通知书或其他可证明具有该项资格证明文件的复印件。（加盖公章） |

投标截止日，如我公司未按该要求填写、未提供有效的开票资料、未确认开具发票类型或确认的发票类型有误，则视为开具增值税普通发票。同意广东采联采购科技有限公司不予更换发票类型。并愿承担由此引起的一切后果。

投标人名称（单位盖公章）：

投标人地址：

# Text boxes

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

法定代表人

居民身份证复印件

（正面）

法定代表人

居民身份证复印件

（反面）